# 附件1

# 山东省国家重点监控企业自行监测方案

企业名称：山东阳谷华泰化工股份有限公司 （单位盖章）

监测单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司

备案日期： 2019年1月

阳谷华泰自行监测方案

# 根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》的规定，制定本企业自行监测方案。

一、企业基本情况

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下称阳谷华泰）始建于1994年，位于山东阳谷清河路217号，现在职工600余人，2010年在深圳挂牌上市。山东阳谷华泰化工股份有限公司是中国橡胶助剂行业骨干企业、中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会副理事长单位、国家橡胶助剂工程技术研究中心依托单位、国家高新技术企业、山东省企业技术中心、山东省科技兴贸出口创新基地。主导产品橡胶防焦剂CTP技术水平国内领先，产品质量达到了同类产品国际先进水平，生产规模10000吨/年，多年来稳定占据国内70%的市场份额。

橡胶防焦剂CTP和橡胶促进剂NS生产线改扩建项目，2008年12月29日经聊城市环保局批复（聊环审[2008]20号），2009年11月24日通过聊城市环境保护局验收（聊环验[2009]23号；万吨预分散胶母粒项目，2009年11月25日经通过市环保局批复（聊环审[2009]20号）,2012年5月15日通过聊城市环保局验收（聊环验[2012]23号）；10000吨/年橡胶助剂新材料、2000吨/年不溶性硫磺项目，2015年1月27日经聊城市环保局批复（聊环审[2015]4号），2017年1月12日通过聊城市环保局验收（聊环验【2017】1号）；年产500吨均匀剂项目，2016年5月31日经阳谷县环境环保局批复（阳环报告表[2016]43号），2016年11月2日通过阳谷县环保局验收（阳环验【2016】51号）；高性能橡胶助剂生产项目，2017年1月22日经聊城市环保局批复（聊环审[2017]2号），目前在建；年产1万吨橡胶助剂复配项目，2017年6月27日经阳谷县环保局批复（阳环报告表[2017]65号），目前在建。

阳谷华泰自行监测开展方式为手工监测、委托监测和自动监测相结合。

1、手工监测：公司成立了环境监测站，监测分析人员2名。

2、委托监测：公司不能进行手工监测的项目，委托外部监测机构监测；

3、自动监测：安装了废水自动在线监测系统，委托聊城市天地环保科技有限公司运营维护。

二、监测依据

1、原国家环境保护局第10号令《排放污染物申报登记管理规定》1992年；

2、原国家环境保护总局第39号令《环境监测管理办法》2007年；

3、国务院办公厅国办发〔2013〕4号《“十二五”主要污染物总量减排考核办法》2013年；

4、环保部、国家统计局、国家发改委、监察部文件环发〔2013〕14号《“十二五”主要污染物总量减排监测办法》2013年；

5、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）

6、相关国家污染物排放标准，监测方法标准。

三、污染源及治理措施

1、废水产生、处理、排放情况

阳谷华泰产生的废水包括生产废水和生活污水两部分。老厂区采“蒸发+组合生化”方法处理，新厂区采用“SBR+二级酸化”方法处理，处理后的废水全部进入阳谷县国环污水处理厂进行深度处理，所有外排水满足《工业废水委托处理和监督管理协议标准》。

2、废气的产生、处理、排放情况

阳谷华泰目前无锅炉，故不产生二氧化硫、氮氧化物等污染物，公司废气主要为工艺尾气。主要为硫化氢、氯化氢、非甲烷总烃、颗粒物、臭气、二硫化碳、苯乙烯、甲醛等。硫化氢通过碱吸收、氯化氢通过二级降膜+碱吸收、非甲烷总氢通过多级冷凝回收、颗粒物经过布袋除尘、二硫化碳经过冷凝+压缩装置回收、苯乙烯和甲醛经过水吸收达标排放。废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准、《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2“一般控制区”标准要求（粉尘）。

四、评价标准

| 序号 | 监测指标 | 标准限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水总排口 | COD | 400 | mg/l |
|  | 氨氮 | 30 | mg/l |
|  | PH值 | 6.5-9.5 | 无 |
| 一车间排气筒 | 硫化氢 | 0.58 | Kg/h |
| 五车间排气筒 | 非甲烷总烃 | 120 | mg/m3 |
| 氯代环己烷车间排气筒 | 氯化氢 | 100 | mg/m3 |
| 均匀剂车间排气筒 | 非甲烷总烃 | 120 | mg/m3 |
|  | 粉尘 | 20 | mg/m3 |
| 胶母粒车间排气筒 | 臭气 | 2000 | 无量纲 |
|  | 粉尘 | 20 | mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃 | 120 | mg/m3 |
| 间苯二酚甲醛改性树脂吸收装置排气筒 | 苯乙烯 | 6.5 | Kg/h |
|  | 甲醛 | 25 | mg/m3 |
| 不溶性硫磺反应车间排气筒 | 二硫化碳 | 1.5 | Kg/h |
| 不溶性硫磺包装车间排气筒 | 粉尘 | 20 | mg/m3 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 昼间60 | dB（A） |
|  | 厂界噪声 | 夜间50 | dB（A） |

另外，土壤监测指标见《土壤自行监测内容表》，执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）。

五、监测质量保证措施

为了确保监测数据具有代表性、可靠性、准确性,阳谷华泰在自行监测工作开展过程中，包括布点、采样、实验室分析、数据处理等各环节进行了严格的质量控制。具体要求如下：

（1）现场采样、分析人员均经技术培训后方可工作。监测人员严格执行环境监测技术规范。

（2）监测所用仪器、量器经计量部门检定合格。

（3）废水样品的采集、保存、分析均按照相关技术规范要求进行。监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，采用外加平行样、密码质控样等方式，来控制分析结果的准确度。

（4）废气样品的采集和分析严格按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）、《气相色谱法》（HJ/T38-1999）、《离子色谱法》（HJ549-2016）、《亚甲基蓝分光光度法》（空气和废气监测分析方法）、《三点比较式臭袋法》（GB/T14675-1993）、《二乙胺分光光度法》（GB/T14680-1993）等要求进行。

（5）废水自动监测数据严格按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（HJ/T355-2007）执行。

（6）土壤样品的采集和分析严格按照相关技术规范要求进行。监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法。

六、监测内容

水污染物自行监测内容表

| 监测项目 监测内容 | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监 测 指 标 | CODcr、氨氮 | 总排口 | 在线监测 | 《工业废水委托处理和监督管理协议》 | COD：400mg/L | — | 在线监测设备 |  |
|  |  |  | 自行监测 |  | 氨氮：30mg/L | 纳氏试剂分光光度法 | 可见分光光度计 |  |
| 污染物排放方式 及排放去向 | 经公司污水处理站处理达标后，排入阳谷县国环污水处理厂。 |
| 监测质量控制措施 | 见第五条 |
| 监测结果 公开时限 | 依据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》的要求公开监测信息。 |

备注：按照水污染物排放、大气污染物排放、厂界噪声和周边环境质量分表填写。

大气污染物自行监测内容表

| 监测项目 监测内容 | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监 测 指 标 | 硫化氢 | 一车间排气筒 | 每季度一次 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准 | 0.58kg/h | 《亚甲基蓝分光光度法》（空气和废气监测分析方法） | 分光光度计 | 委托监测 |
|  | 非甲烷总烃 | 五车间排气筒 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 | 120 mg/m3 | 《气相色谱法》（HJ/T38-1999） | 气相色谱仪 |  |
|  | 氯化氢 | 氯代环己烷车间排气筒 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 | 100 mg/m3 | 《离子色谱法》（HJ549-2016） | 离子色谱仪 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 均匀剂车间排气筒 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 | 120 mg/m3 | 《气相色谱法》（HJ/T38-1999） | 气相色谱仪 |  |
|  | 粉尘 |  |  | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2“一般控制区”标准要求 | 20 mg/m3 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996） | 崂应3012H型自动烟尘/气测试仪 |  |
|  | 臭气 | 胶母粒车间排气筒 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准 | 2000 | 《三点比较式臭袋法》（GB/T14675-1993） | -- |  |
|  | 粉尘 |  |  | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2“一般控制区”标准要求 | 20 mg/m3 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996） | 崂应3012H型自动烟尘/气测试仪 |  |
|  | 非甲烷总烃 |  |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 | 120 mg/m3 | 《气相色谱法》（HJ/T38-1999） | 气相色谱仪 |  |
|  | 苯乙烯 | 间苯二酚甲醛改性树脂吸收装置排气筒 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准 | 6.5kg/h | 《甲苯、二甲苯、苯乙烯的测定气相色谱法》（GB/T14677-1993） | 气相色谱仪 |  |
|  | 甲醛 |  |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 | 25 mg/m3 | 《气相色谱法》（HJ/T38-1999） | 气相色谱仪 |  |
|  | 二硫化碳 | 不溶性硫磺反应车间排气筒 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准 | 1.5kg/h | 《二乙胺分光光度法》（GB/T14680-1993） | 分光光度计 |  |
|  | 粉尘 | 不溶性硫磺包装车间排气筒 |  | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2“一般控制区”标准要求 | 20 mg/m3 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996） | 崂应3012H型自动烟尘/气测试仪 |  |
| 污染物排放方式 及排放去向 | 硫化氢处理达标后经20米排气筒排放；氯化氢处理达标后以30米排气筒排放；五车间非甲烷总烃处理达标后经25米排气筒排放；均匀剂车间非甲烷总烃、粉尘处理达标后经30米排气筒排放；胶母粒车间废气处理达标后经15米排气筒排放；苯乙烯、甲醛处理达标后经15米排气筒排放；不溶性硫磺车间粉尘处理达标后经25米排气筒达标排放，二硫化碳处理达标后经15排气筒排放。 |
| 监测质量控制措施 | 见第五条 |
| 监测结果 公开时限 | 依据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》的要求公开监测信息。 |

备注：按照水污染物排放、大气污染物排放、厂界噪声和周边环境质量分表填写。

噪声自行监测内容表

| 监测项目 监测内容 | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测 指标 | 厂界噪声 | 四周厂界 | 4次/年 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | 昼间：60dB，夜间50dB | 声级计的电、声性能及测试方法 GB3785 | 噪声分析仪 |  |
| 污染物排放方式 及排放去向 | 通过消声、隔声等方式降噪后排放 |
| 监测质量控制措施 | 见第五条 |
| 监测结果 公开时限 | 依据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》的要求公开监测信息。 |

备注：按照水污染物排放、大气污染物排放、厂界噪声和周边环境质量分表填写。

厂区地下水自行监测内容表

| 监测项目 监测内容 | 监测点位 | 监测频次 | 执行质量标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监 测 指 标 | pH、总硬度、溶解性总固体、挥发酚、高锰酸盐指数、硫酸盐、硫化物、NH3-N、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氟化物、氯化物、总大肠菌群 | 老 厂区处井点 | 1次/年 | 《地下水质量标准》 | 《地下水质量标准》Ⅲ类标准限值 | 按照《地下水质量标准》(GB/T14848-93)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)和《环境水质监测质量保证手册》的有关规定进行 | 按照《地下水质量标准》(GB/T14848-93)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)和《环境水质监测质量保证手册》的有关规定进行 |  |
|  |  | 新厂区.内及周围近距离浅水井 |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放方式 及排放去向 | — |
| 监测质量控制措施 | 按照《地下水质量标准》(GB/T14848-93)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)和《环境水质监测质量保证手册》的有关规定进行 |
| 监测结果 公开时限 | 依据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》的要求公开监测信息。 |

厂界无组织检测一监测表

| 编号 | 检测点位 | 检测因子 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 老厂区西厂区厂界上风向 | 颗粒物、氯化氢、非甲烷总烃 | 每季度一次 |
| 2#-4# | 老厂区西厂区厂界下风向 |  |  |
| 5# | 老厂区东厂区厂界上风向 | 颗粒物、氯化氢、非甲烷总烃 |  |
| 6#-8# | 老厂区东厂区厂界下风向 |  |  |
| 9# | 新厂区厂界上风向 | 颗粒物、甲醛、苯乙烯、非甲烷总烃 |  |
| 10#-13# | 新厂区厂界下风向 |  |  |

土壤自行监测内容表

| 编号 | 检测点位 | 检测因子 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 老厂区 | pH值 镉 汞 砷 铅 铜 镍 锌 钴 苯并(a)芘 苯 甲苯 乙苯 对二甲苯 间二甲苯 邻二甲苯 | 每年两次 |
| 2# | 新厂区 |  |  |

七、监测点位示意图

阳谷华泰老厂区监测点位意图

阳谷华泰新厂区监测点位意图

北

八、附件

1、企业排污许可证复印件；

2、环境影响评价报告书（表）及其批复中有关环境监测内容复印件。

# Text boxes

厂界北噪声监测

门岗

研究中心

大门

公寓楼

仓库

CTP二车间

仓库

CTP一车间

后门

配电

料棚

五金

仓库

污水处理

污水处理

CTP三车间

办公楼

车库

门岗

大门

包装车间

仓库

料棚

后门

仓库

氯代环己烷车间

生产办公室

公寓

餐厅

维修

仓库

料棚

均匀剂车间

CTP五车间

化

工

路

北

厂界西噪声监测

生产办公室

CTP四车间

排气筒：       污水排放口：

厂界南噪声监测

厂界东噪声监测

厂界北噪声监测

二硫化碳压缩装

污水处理站

不溶硫包装车间

不溶硫反应车间

厂界东噪声监测

加工助剂车间

高性能项目

一期

厂界西噪声监测

胶母粒车间

厂界南噪声监测

排气筒：       污水排放口：