# 比价文件

项目名称：上海晨明化工有限公司

“润滑油注油机”比价采购项目

设备名称：润滑油注油机

比价编号：SSTZ20220223165

比价采购人：上海晨明化工有限公司

比价代理：重庆建设车用空调器有限责任公司

2022年3月15 日

# 公开比价

1.比价条件：

“润滑油注油机”是上海晨明化工有限公司委托重庆建设车用空调器有限责任公司组织的比价采购项目，比价采购人为上海晨明化工有限公司，比价项目资金来源为自筹，出资比例为100%。该项目已经具备比价条件，重庆建设车用空调器有限责任公司受比价采购人委托，对以下内容的采购进行公开比价。

2.比价内容、交货期及实施地点：

2.1比价编号：

2.2比价内容：润滑油注油机1台

2.3交货期：合同签订生效之日起2个月。

2.4交货地点：重庆建设车用空调器有限责任公司

2.5比价货物清单：见附件

2.6发放比价文书时间：2022年3 月15日10：00

2.7发放比价文书地点：重庆建设车用空调器有限责任公司采购部

2.8比价截止时间：2022年3月30日17：00

2.9比价地点：重庆建设车用空调器有限责任公司采购部

2.10联系方法：重庆市九龙坡区华建支路1号      邮编：400050

2.11联系人：陈琳         电话：023-68127021

# 比价须知

2.1 项目情况

1、此项目采用比价形式，请具有独立法人资格的公司前来比价。

2、项目情况: 润滑油注油机，具体详见附件润滑油注油机要求。

★2.2合格的比价人

比价单位：指具有独立法人资格。合格比价人的范围：

1.比价人注册资金不低于50万。

2.具有独立承担民事责任的能力。

3.比价人应遵守有关的国家法律、法令和条例。

4.具有良好的商业信誉和诚信的职责；

5.具有履行合同所必需专业技术能力和提供本次所比价要求货物的能力；

6.如比价人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》(统一格式)。

2.3比价文件

  - 比价文件由比价文件总目录所列内容组成。比价人应详细阅读比价文件的全部内容。不按比价文件的要求提供的比价文件和资料，可能导致比价被拒绝。

  - 资格证明文件包括：

    - 企业简介

    - 经过上一年度年检合格的企业法人营业执照副本复印件（原件备查）

    - 法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书

    - 比价人人员情况表

    - 服务内容及优惠承诺条款

注：以上资格证明文件均需加盖比价人单位公章。

3、比价报价

1）货币：人民币

2）报价：标的物价格(含增值税)＋相关费用【交钥匙工程】

相关费用：附件费、安装费、各种税费、包装费、保险费、运输费、设备在买方的装卸就位费、安装调试费等设备交付前的一切费用。

注：（1）请提供分项报价；

（2）备品、备件费须提供备品、备件的名称、数量、单价、总价清单；

3）比价报价不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由比价人法定代表人（或授权代表）签字或盖章。

4）报价表因字迹潦草或表达不清所引起的后果由比价人负责。

5）若比价人对报价有优惠，应予以说明并将优惠承诺附于比价报价表后。

4.比价文件有效期：比价文件及有关承诺文件有效期为90天,从提交比价文件截止日起算

5.比价书的递交

比价文件应按以下方法分别装袋密封,否则将被拒绝

1）商务比价文件密封袋内装商务标文件正、副本各1份，封口处应有比价单位法定代表人或委托代理人的签字及比价单位公章。

2）技术文件密封袋内装技术文件正本一份，副本3份，内容为：方案、配置、技术参数等技术资料，不出现价格内容。

3）如果比价人未按上述要求密封及加写标记，比价人对比价文件的误投和提前启封概不负责。

4）所有比价文件须单独装订成册。比价书中不得有任何擦涂、更改痕迹。若须改正错漏，须由比价书签发人在更正处加签。

5）比价人提交的所有资格证明资料不得伪造，一经发现，直接取消比价资格

2.4比价截止时间

- 比价文件必须在比价截止时间前邮寄或派人送达到指定的比价地点。

- 在比价截止时间以后送达的比价文件，比价人拒绝接收。

2.5文书启封及评审

1、文书启封及评审

比价人对按照比价文件所要求的提交比价文件截止时间前收到的所有合格比价文件予以拆封，并由比价人记录存档备案。

比价文件出现下列情况之一的，将作为无效比价文件。

1）评审小组发现比价人以他人的名义比价、串通比价、以行贿手段谋取选中单位或者以其他弄虚作假方式比价的。

2）比价文件中的比价函未加盖比价人的企业印章的，或者委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的。

3）比价文件未按规定的格式填写的或关键内容字迹模糊、无法辨认的。

4）比价人递交两份或多份内容不同的比价文件，或在一份比价文件对同一比价项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。

5）逾期送达的或未送达到指定地点的。

6）比价人资格条件和证明文件不符合比价文件要求的。

2、评审

评审办法：综合评标法。具体评审如下：

## 第三章  评标方法（综合评价法）

第一节 评标方法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，由评标委员会现场抽签确定中标候选人排序。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照或事业单位法人证书、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位公章。由法定代表人（单位负责人） 签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附法定代表人身份证明及授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定。 |
|  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案。 |
|  |  | 投标文件的签署 | 投标文件上有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人的签字、盖章齐全。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 重要商务条款 | 改造设备交货期：合同生效后2个月内 |
|  |  | 重要技术条款 | 详见带“★”号技术条款。 |
| 没有通过初步评审的投标人，不得进入详细评审 |

| 2.2.1 | 技术部分评分标准（50分） | 1.1满足标书技术要求程度（0-30分） 1.1.1对技术要求中所有子项逐一评分。全满足得30分，存在漏项或者负偏离的每项扣2分，漏项或者负偏离项大于4项的（不含4项），得0分（带★为必达项，且投标方投标时需要提交技术要求比对表） 1.2技术方案（0—10分） 1.2.1对设备方案的合理性、完整性和详细程度进行评分；由评委对各投标人方案进行综合比较、评议，优得10-6分，良得6-3分，差或未响应得3-0分。 1.3对设备柔性化方案和先进性对比评分（0-5分） 油品切换、设备维修保养时具备很好的便捷性、先进性（ 主要零部件或易损件运行时间记录、保养提醒、零部件品牌等），优得5分，良得3分，中得2分，差不得分。 1.4设备安全防护功能，设备自身保护功能设计。以投标人响应情况，按类比法进行评分，（0-5分）优得5分，良得3分，中得2分，差不得分。 |
| --- | --- | --- |
| 2.22 | 商务部分10分 | 1.2交货期（5分） 满足交货期不得分，每提前10天加1分，最多5分。 2、付款条件（ 5分）：满足付款条件得5分，不满足得0分。 |
| 2.23 | 投标报价评分标准（40分） | 1、确定有效投标报价： ①通过初步评审的投标人的投标报价为有效投标； 2、评标基准价： 取所有有效投标人的投标报价的最低价为评标基准价。评标基准价分值设置为40分。 3、计算得分： 各有效投标人投标价格分的计算方法： 分值=（评标基准价/投标人有效报价）×40×100%，最终得分保留小数点后两位。 |
| 2.24 | 投标人得分 | 投标人得分=商务部分得分A+技术部分得分B+投 标报价得分C |

特别说明：以上技术、商务部分投标人提供虚假证明的则视为废标。

3、确定选中单位

在比价有效期内，比价代理人以书面形式通知所选定的单位。通知也可以电话、传真的形式，但需要随后以书面方式确认。当所选中单位与比价采购人签订选中单位合同后，公司将向其他比价人发出落标通知。

4、签订合同

选中单位人应按通知书指定时间、地点与比价采购人签订合同，否则按撤回比价处理，我公司可向其请求最终确认报价20%的违约金赔偿。在这种情况下，比价采购人可另选其他单位或另行比价。

# 合同条款

3.1报价方式

要求以人民币报价方式报出“润滑油注油机”明细价格及汇总价格。

3.2 包装及包装方式

比价人应在比价文件中详细列明包装方式及材料，须满足设备防潮、防震、防锈、防腐及到达目的地完好无损的要求。所采用的包装材料必须结实，全新未用过。并符合气候变化要求。

比价采购人在收到货物前，货物的损坏、锈蚀、损失或包装破损等责任事故，均由比价人负责完全赔偿。

3.3合同价格、付款方式、签约主体

1、合同价格为经比价双方最终确定的价格。

2、付款方式：

1）预付款20%；

2）终验收合格后，双方签署验收报告出具终验收报告支付70%；供货方开具合同全额增值税专用发票（税率13%）；

3）质保金10%，一年后无息支付，支付合同总金额的10%。

3、本次采购的签约主体为上海晨明化工有限公司

3.4 项目要求

1、见附件的技术要求。

2、质量保证：附件的技术要求，质保期起始时间从终验收合格签字之日起计算。

3、交货期：合同生效后2个月，即在合同生效后2个月内完成该交钥匙工程并通过终验收合格。

4、本项目禁止分包或转包。

5、在项目安装、调试、试运行等过程中造成需方人员和财产损害的，由供方承担责任。

3.5 违约责任

如任何一方延迟履行，则每延迟一天按合同总金额万分之五支付违约金。延迟超过30天的，对方可以解除合同并依法请求赔偿。

3.6争议的解决

双方友好协商解决，协商不成，向合同签订地人民法院提起诉讼。

3.7其他约定事项

比价文件、比价文件和有效补充文件以及技术要求是主合同不可分割的组成部分，与主合同具有同等法律效力。

需方提供给供方的技术参数、数据等资料属于需方商业秘密，供方应以不低于自身商业秘密予以保护，未经需方同意不得向任何第三方披露。

# 比价文件格式

比价函

××公司：

__________________________(报价单位全称)授权____________________ (委托代理人姓名)________________(职务、职称)为委托代理人，参加贵方组织的______________(比价编号、比价项目名称)比价的有关活动，并对______________货物进行比价。为此：

1、提供比价须知规定的全部比价文件：正本1份，副本2份；

2、比价货物的总报价为(大写)：　　　　　　　　　　　　元人民币（含税）。

3、如果我们成为选中单位，我们保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4、愿意向贵方提供任何与该项比价有关的数据、情况和技术资料并对其真实性负责。

5、本报价自开标之日起______天内有效。

6、报价人同意提供按照贵方可能要求的与其比价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

7、与本报价有关的一切往来通讯请寄：

单位全称：

地址：____________________________________________________

邮编：____________　电话：____________　传真：____________

竞比价单位(盖章)：                    委托代理人(签字)：

日期：

法定代表人身份证明书（格式）

××公司：

（法定代表人姓名）同志为我公司的法定代表人，特此证明。

比价单位全称（公章）：

法定代表人签字：

日期：

授权委托书（格式）

××公司：

（报价人全称）法定代表人　　　　　授权　　　　（委托代理人姓名）为委托代理人，参加贵方组织的　　　　　　　　项目		　　　	（比价编号）比价活动，全权处理本次比价活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

比价单位全称（公章）：

第六章  货物需求一览表及技术规格

润滑油注油机技术规格要求

设备名称：润滑油注油机

压缩机油处理装置（自带水分检测） 1套

定量注油装置                     3套

管路（3条线：总装2、3、5号线）  1套

注：本项目含设备安装调试、管路安装以及注油机与线体联机调试等工作，设备设计考虑现有场地情况。

使用环境：

电压： 三相380VAC±10%,单项220 VAC

频率： 50 Hz

环境温度:-5℃-40℃       湿度:RH40-85%

压缩空气: 0.45-0.65MPa

设备用途和目的

3.1压缩机油处理装置用于去除压缩机油品中的水分、杂质等。

3.2定量注油装置用于线体注油。

3.3管路用于连接压缩机油处理装置和定量注油装置

4、设备主要技术参数

4.1、压缩机油处理装置

4.1.1、公称流量：15 L/min

4.1.2、循环流量：30 L/min

4.1.3、工作真空度：≤ 50Pa

4.1.4、工作油温： 60±5℃

4.1.5、储油罐容积：150L

4.1.6、过滤精度：≤5μm

*4.1.7、处理能力：120升/小时

4.1.8、连续工作时间：≥ 150h

4.1.9、平均无故障时间：≥ 5000h

4.1.10、进出管径：DN25。

4.1.11、供油压力：0.6-1MPa可调

4.2、定量注油装置

4.2.1、流量计形式：质量流量计。

4.2.2、流量范围：20升/小时。

4.2.3、注油速度：13.5cc/sec

4.2.4、注油量设定范围：5～9999cc

5、压缩机油处理装置功能配置及要求

5.1、压缩机油处理装置外观：真空脱气罐、电加热器、支撑钢架等装备质量应完整无损，连接无松动。焊接部位无焊瘤、毛刺、锈斑，产品表面采用喷塑工艺，采用不锈钢螺栓进行连接，表面应光洁明亮。

5.2、加热系统：

5.2.1、配备有充足的加热功率，采用红外加热器；

5.2.2、配置有自动恒温控制装置；

5.2.3、设置有加热器保护功能装置；

5.2.4、完全杜绝加热系统无油加热，加热系统与真空系统、循环系统三位一体联锁，只有当真空泵、油泵都启动后才能启动加热系统，避免油温过高损坏设备；

5.2.5、温度控制采用区间控制，避免油温达到设定温度值接触器频繁启动，最大限度延长电器使用寿命；

5.2.6、优化的加热装置设计，有效地杜绝了滤油过程中有害气体的产生，形成安全可靠的加热系统最优化的管路设计确保无“死油区”，而油温可在10 ～100 ℃之间任意调节，恒温加热。同时，根据气候不同，设置有自动和手动加热方式供选择。

5.2.7、采用辐射间接加热技术,较低的表面热负荷可以保证油在加热过程中不会局部过热。

5.3、真空分离系统：

5.3.1、真空分离技术，由雾化器、反应器、分离室，聚油箱、抽气室、消泡器、观察窗、液位器组成；

雾化器：将进入真空分离系统的油雾化，喷射到反应器上；

5.3.3、反应器：由多个拉希格圈组成，让喷射到反应器上的油雾形成油膜，让油中的水分、气体尽可能的挥发，大大提高脱水脱气的效率；

5.3.4、分离室：位于反应器与聚油箱之间，油液在此区间运行时、水分、气体、与油液再一次分离；

5.3.5、聚油箱；将分离了水分、气体的油液聚集，由排油泵排出；

5.3.6、抽气室：将反应器、分离室中分离的水蒸汽，残余气体从真空分离系统抽出。避免水分、气体重新溶于油液；

5.3.7、消泡器：采用日本欧姆龙红外线装置；自动消除油液中产生的油泡，取代手动消泡，从而实现在线运行无人值守；

5.3.8、观察窗：采用钢化玻璃作为观察镜，取代有机玻璃作为观察镜时在高温高真空条件下凹陷变形的缺陷；

配置自动液位控制装置：实现进出油的自动平衡调节，恒定滤油系统达到人机分离的目的，并设置了超高液位和超低液位保护系统；

5.4、过滤系统：

5.4.1、选用多级过滤器：初滤器为磁性过滤器，以滤除油中的铁类杂质，二级过滤器为500*10,过滤精度：β25≥1000，送油精滤器500*3,过滤精度：β5≥1000。

5.4.2、配置有超压报警停机装置(测量滤芯的污染程度)，以保证滤网不会因超压而损坏，降低了使用成本，确保过滤系统安全，同时提醒操作者该更换滤网了。

5.4.3、采用压力控制器作为报警元件，以确保报警停机性能稳定。

5.5、控制系统：

5.5.1、主要电控元件选用法国施耐德产品，优质的工控元件保证整机连续正常运行；

5.5.2、配置进油系统\排油系统过滤器超压报警停机；

5.5.3、电控柜内设有工具柜，以方便存放工具和资料；

5.5.4、循环油泵与加热器连锁，保证循环油泵在突发性停止工作时，加热器电源自动切断；

5.5.5、真空泵与加热器连锁：保证真空泵启动后有油液进入加热器，加热器才能启动；

5.5.6、选用日本欧姆龙智能显示温控仪，其特点是可靠性高，可设定温度上下限，以避免加热器频繁启动，可延长电器的使用寿命；

5.5.7、配置过载保护和电机热继电器保护；

5.5.8、设备具有相序、缺相保护功能；

5.5.9、设备具有联锁装置，保证了整机长时间可靠运行；

5.5.10、电控柜内布线用欧洲标准布线，确保布线工整，电控柜外线采用电缆线并且外穿铁塑管保护。

5.5.11、自动控制系统选用PLC及触摸屏以实现对整机的全自动控制。

5.5.12、设备配置在线微水检测仪，可在线监测油中含水量，并自动控制排油泵的启停。

5.5.13、每套滤油机自动控制系统可与主控系统连接，以实现集中控制。

5.6、真空泵系统：

由三级真空泵组成的大抽速系统：

一级真空泵抽速100m3/h。

5.6.2、二级泵选用罗茨增压泵

5.6.3、三级泵选用罗茨增压泵

5.6.4、整套系统抽速大于800m3/h，从而确保将真空分离系统分离出的水蒸汽和气体及时抽走，保证整机工作真空度≤ 50Pa；

5.6.5、真空泵冷却采用空调循环冷却装置，对真空泵进行降温冷却。

5.7、在线水分检测系统，水分检测合格后才允许往外输送油品。

5.8、设备具备主要零部件运行时间记录和保养时间预警等功能。

6、定量注油装置功能配置及要求

6.1、定量注油装置采用PLC及触摸屏对注油装置的控制，注油量可在5-9999ml之间调整。

6.2  采用高精度流量计对注油精确控制，注油精度1ml，重复精度±0.5 %。

6.3、每套注油装置配备两套流量计实现生产线两个工序精准注油。

7、管路采用无缝钢管，球阀选用不锈钢球阀

8、推荐选用的设备通用品牌(可选性能相当或更优的其他品牌）

| 设备（元器件）名称 | 推荐品牌 |
| --- | --- |
| 控制系统（PLC） | OMRON、三菱 |
| 触摸屏 | OMRON 、PROFACE、三菱 |
| 气动元件 | SMC、FESTO |
| 一级抽空泵 | 莱宝、ULVAC |
| 二、三级罗茨增压泵 | 上海萃曼、莱宝 |
| 过滤器 | 意大利富卓、PALL |
| 流量计 | 基恩士 |
| 电磁阀 | SMC/CKD |

9、质量安全认证

所有使用的电工、电子产品及机床均应符合国际电工委员会（IEC）所认证的质量安全认证标准。

所有真空容器、管路应符合国家真空标准或生产企业的企业标准。

10、噪音

符合工业机械加工设备加工噪音控制要求。在空运转条件下测量，机床的噪声≤80dB（A），并无异常的冲击声或尖叫声.

11、技术资料

中文（三份）

11.1技术资料内容应包括：

设备参数： 1份资料备份。

完整的机械结构图、装配图。

完整的机床电器布置图、接线图、电气控制图、PLC程序控制图。

完整的液压系统布置图、管路图、液压控制原理图。

完整的润滑系统布置图、管路图、润滑控制原理图。

完整的气路系统布置图、管路图及控制原理图。

12.2 设备主要零部件型号、规格、生产厂及相关技术说明、技术图等资料。

12.3 设备易损件清单、技术图、规格型号、生产厂。

13、设备验收

13.1、设备预验收

在设备制造厂进行，预验收标准与以下的终验收标准相同.

13.2、设备终验收

设备终验收在买方现场进行。

13.2.1、设备配置及外观确认，应符合合同技术要求，外观无生锈或破碎等。

★13.2.2、油品处理四个小时后，要求处理后油质量指标：

油中含水量：≤ 60PPm （GB/T7600)

油中含气量：≤ 0.05%    (GB/T423)

过滤精度：≤5μm

清洁度：  NAS 5

13.2.3、定量注油装置：

注油范围：20～150g±5g,连续注油50次，测试CPK≥1.33.

★14、投标方投标时提供完整的技术方案，含油品处置原理、系统结构、以及处理油品和注油精度达标方案等

15、技术服务

15.1在设备到达买方现场后，买方通知卖方1周内，卖方必须负责装调完毕，即到达买方正常使用需求。

15.2卖方在买方现场对买方进行软、硬件操作培训，培训时间不得少于 1 天。

15.3售后服务应及时有效。在收到用户故障信息后，要求 3 小时内响应， 48 小时内排除故障。

16、质保期

13.1、质保期整机为 12 个月，其中电气部分24个月，质保期从验收合格签字之日起计算。

13.2、设备质保期过后，能终身提供广泛优惠的技术支持及设备备件供应。

17、交货期：自合同签订之日起2个月完成设备的终验收。

18、包装

采用标准包装箱，适用于海陆联运，能够达到防震、防潮的目的。运达目的地无破损。

★19、投标单位提供近五年国内类似设备供货经历，提供用户清单、业绩证明资料，且设备运行良好