重庆建设车用空调器有限责任公司

比 价 文 书

项目编号：SSTZ20211028141

项目名称：二维码激光打刻机

重庆建设车用空调器有限责任公司

2021年11月

# 比价邀请

竞比价单位:

重庆建设车用空调器有限责任公司拟就二维码激光打刻机采购进行比价。

特邀具备承担本项目能力的公司前来比价。

  - 比价单位：重庆建设车用空调器有限责任公司

  - 比价形式：公开比价

  - 比价货物清单：见附件

  - 发放比价文件时间：2021年11 月 16 日10：00

  - 发放比价文件地点：重庆建设车用空调器有限责任公司采购部

  - 比价截止时间：2021年 12月 1 日17：00

  - 比价地点：重庆建设车用空调器有限责任公司采购部

  - 联系方法：重庆市九龙坡区华建支路1号      邮编：400050

  - 联系人：陈琳      电话：023-68127021

# 比价须知

2.1 项目情况

1、此项目比价采用公开比价形式，特邀请具有独立法人资格的公司前来比价。

2、项目情况

二维码激光打刻机，具体详见附件技术要求。

2.2合格的比价人

比价单位：指具有独立法人资格。合格比价人的范围：

1.比价人注册资金不低于50万。

2.具有独立承担民事责任的能力。

3.比价人应遵守有关的国家法律、法令和条例。

4.具有良好的商业信誉和诚信的职责；

5.具有履行合同所必需专业技术能力和提供本次所比价要求货物的能力；

6.如比价人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》(统一格式)。

2.3比价文件

  - 比价文件由比价文件总目录所列内容组成。比价人应详细阅读比价文件的全部内容。不按比价文件的要求提供的比价文件和资料，可能导致比价被拒绝。

  - 资格证明文件包括：

    - 企业简介

    - 经过上一年度年检合格的企业法人营业执照副本复印件（原件备查）

    - 法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书

    - 比价人人员情况表

    - 服务内容及优惠承诺条款

注：以上资格证明文件均需加盖比价人单位公章。

3、比价报价

1）货币：人民币

2）报价：标的物价格(含增值税)＋相关费用【交钥匙工程】

相关费用：附件费、安装费、各种税费、包装费、保险费、运输费、设备在买方的装卸就位费、安装调试费等设备交付前的一切费用。

注：（1）请提供分项报价；

（2）备品、备件费须提供备品、备件的名称、数量、单价、总价清单；

3）比价报价不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由比价人法定代表人（或授权代表）签字或盖章。

4）报价表因字迹潦草或表达不清所引起的后果由比价人负责。

5）若比价人对报价有优惠，应予以说明并将优惠承诺附于比价报价表后。

4.比价文件有效期：比价文件及有关承诺文件有效期为15天。

5.比价书的递交

比价文件应按以下方法分别装袋密封,否则将被拒绝

1）商务比价文件密封袋内装商务标文件正、副本各1份，封口处应有比价单位法定代表人或委托代理人的签字及比价单位公章。

2）技术文件密封袋内装技术文件正本一份，副本2份，内容为：方案、配置、技术参数等技术资料，不出现价格内容。

3）如果比价人未按上述要求密封及加写标记，比价邀请人对比价文件的误投和提前启封概不负责。

4）所有比价文件须单独装订成册。比价书中不得有任何擦涂、更改痕迹。若须改正错漏，须由比价书签发人在更正处加签。

5）比价人提交的所有资格证明资料不得伪造，一经发现，直接取消比价资格

2.4比价截止时间

- 比价文件必须在比价截止时间前邮寄或派人送达到指定的比价地点。

- 在比价截止时间以后送达的比价文件，比价邀请人拒绝接收。

2.5开标及评标

1、开标

比价人对按照比价文件所要求的提交比价文件截止时间前收到的所有合格比价文件，在开标时都将予以拆封开标，并由比价邀请人记录存档备案。

在开标时，比价文件出现下列情况之一的，将作为无效比价文件。

1）评标小组发现比价人以他人的名义比价、串通比价、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式比价的。

2）比价文件中的比价函未加盖比价人的企业印章的，或者委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的。

3）比价文件未按规定的格式填写的或关键内容字迹模糊、无法辨认的。

4）比价人递交两份或多份内容不同的比价文件，或在一份比价文件对同一比价项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。

5）逾期送达的或未送达到指定地点的。

6）比价人资格条件和证明文件不符合比价文件要求的。

2、评比

评比办法：最低价中选法

一次性报价进行评价，报价文件满足比价文书规定，且评价合格的前提下，报价最低方为选中单位。

3、确定选中单位

在比价有效期内，比价邀请人以书面形式通知所选定的单位。通知也可以电话、传真的形式，但需要随后以书面方式确认。当所选中单位与比价人签订中标合同后，公司将向其他比价人发出落标通知。

4、签订合同

中标人应按《中标通知书》指定时间、地点与比价邀请人签订合同，否则按开标后撤回比价处理，在这种情况下，比价邀请人可另选其他单位或另行比价。

# 合同条款

3.1报价方式

要求以人民币报价方式报出“二维码激光打刻机”明细价格及汇总价格。

3.2 包装及包装方式

比价人应在比价文件中详细列明包装方式及材料，须满足设备防潮、防震、防锈、防腐及到达目的地完好无损的要求。所采用的包装材料必须结实，全新未用过。并符合气候变化要求。

比价邀请人在收到货物前，货物的损坏、锈蚀、损失或包装破损等责任事故，均由比价人负责完全赔偿。

3.3合同价格及付款方式

1、合同价格为经招比价双方最终确定的价格。

2、付款方式：

1）预付款20%；

2）预验收合格后，双方签署验收报告支付40%；

3）终验收合格后，双方签署验收报告出具终验收报告支付30%；供货方开具合同全额增值税专用发票（税率13%）；

4）质保金10%，一年后无息支付，支付合同总金额的10%。

3.4 项目要求

1、见附件的技术要求。

2、质量保证：附件的技术要求，质保期起始时间从终验收合格签字之日起计算。本项目质保12个月。

3、交货期：合同生效后60天内。

4、本项目禁止分包或转包。

3.5 违约责任

如任何一方延迟履行，则每延迟一天按合同总金额万分之五支付违约金。延迟超过30天的，对方可以解除合同并依法请求赔偿。

3.6争议的解决

双方友好协商解决，协商不成，向合同签订地人民法院提起诉讼。

3.7其他约定事项

比价文件、比价文件和有效补充文件以及技术要求是主合同不可分割的组成部分，与主合同具有同等法律效力。

# 比价文件格式

比价函

××公司：

__________________________(比价单位全称)授权____________________ (委托代理人姓名)________________(职务、职称)为委托代理人，参加贵方组织的______________(比价编号、比价项目名称)比价的有关活动，并对______________货物进行比价。为此：

1、提供比价须知规定的全部比价文件：正本1份，副本2份；

2、比价货物的总比价价为(大写)：　　　　　　　　　　　　元人民币（含税）。

3、如果我们中标，我们保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4、愿意向贵方提供任何与该项比价有关的数据、情况和技术资料并对其真实性负责。

5、本比价自开标之日起______天内有效。

6、比价人同意提供按照贵方可能要求的与其比价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的比价或收到的任何比价。

7、与本比价有关的一切往来通讯请寄：

单位全称：

地址：____________________________________________________

邮编：____________　电话：____________　传真：____________

竞比价单位(盖章)：                    委托代理人(签字)：

日期：

法定代表人身份证明书（格式）

××公司：

（法定代表人姓名）同志为我公司的法定代表人，特此证明。

比价单位全称（公章）：

法定代表人签字：

日期：

授权委托书（格式）

××公司：

（比价人全称）法定代表人　　　　　授权　　　　（委托代理人姓名）为委托代理人，参加贵方组织的　　　　　　　　项目		　　　	（比价编号）比价活动，全权处理本次比价活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

比价单位全称（公章）：

技术要求

一、 名称：激光打刻机

二、 数量：2台

三、设备用途说明

1、新购激光打刻机要求组装于生产线外壳紧固M8螺钉工序，在外壳吸尘时同步实现打刻二维码，二维码打刻于外壳外圆面指定位置（靠吸排气口侧）。新购进激光打刻机需配套定位工件用工装和配备2m左右工件传送带。打刻启动和二维码打刻完成时需有信号控制，所有操作和判断需便于生产现场操作和目视判断。

2、新购激光打刻机用于两条装配生产线（3号装配线、5号装配线），两条生产线都需激光打刻设备、打标头运动机构、控制模块和定位工装等。

四、打刻装置工艺技术要求：

1、 激光打刻机需实现小弧面打标。 
2、工控电脑、控制软件需采用WINDOWS操作系统，支持WINDOWS98/2000/XP，兼容AutoCAD。 
3、打印内容：二维码、中英文字符、阿拉伯数字、常用符号、任意图形，用户可随意输入、编排；能对铝合金、钢件、铁件、镀层部件等表面打刻，打刻内容要求清晰可见，易识别。 
4、可根据工业生产需要自动打印含序列号流水号的二维码。 
5、自动更新日期、时间、打印。 
6、可打印国际标准VIN码，条码及二维码标记等。 
7、若二维码流水号重复时，具备自动报错功能。 
8、可与其他设备通讯联网。 
9、控制方式：人机对话。 
10、打印数据自动保存功能。 
11、需全封闭式电气控制柜，防潮、防尘、防护、防震、适合工业现场使用。

12、要求对打标时产生烟雾进行烟雾处理。

13、要求在该打标工位匹配易拆卸的防护罩对打标工位进行防护。

14、对人员要有对应的安全防护措施。

15、设备设计安全可靠，具备安全防护措施和装置。

五、技术指标；
1，打印范围：110mm×110mm

2． 打刻深度：≤0.2mm
3．打标速度：若打标内容14位数字、字母或10mm×10mm二维码时打标时间：优于或等于5到8秒/件（打标时间不含上件下件时间）,即生产节拍≤10秒。
4．最小线宽：优于0.02mm

5．重复精度：±0.01mm

6. 激光模块寿命：：≥100000小时

7．最小字符高度：优于0.15mm

8．输出功率：≥20W 
9．工作电压：AC220V/50HZ±15%

10、对焦方式：外置式对焦
11．工作环境：-5～45℃（常规工作环境）,湿度≤90%，

12、工作噪音小于65dBA,无尖锐异常噪音。

13、冷却方式：风冷

备注：未尽事宜后期技术交流时讨论确定列入合同协议中。