重庆建设车用空调器有限责任公司

比 价 文 书

项目编号：[2019]034

项目名称：叶片滚抛专机

重庆建设车用空调器有限责任公司

2019年12月

# 比价邀请

竞比价单位:

重庆建设车用空调器有限责任公司拟就叶片滚抛专机采购进行比价。

特邀具备承担本项目能力的公司前来比价。

  - 比价单位：重庆建设车用空调器有限责任公司

  - 比价形式：公开比价

  - 比价货物清单：见附件

  - 发放比价文件时间：2019年  月   日10：00

  - 发放比价文件地点：重庆建设车用空调器有限责任公司采购部

  - 比价截止时间：2019年  月   日17：00

  - 比价地点：重庆建设车用空调器有限责任公司采购部

  - 联系方法：重庆市九龙坡区华建支路1号      邮编：400050

  - 联系人：陈琳      电话：023-68127021

# 比价须知

2.1 项目情况

1、此项目比价采用公开比价形式，特邀请具有独立法人资格的公司前来比价。

2、项目情况叶片滚抛专机，具体详见附件叶片滚抛专机要求。

★2.2合格的比价人

比价单位：指具有独立法人资格。合格比价人的范围：

1.比价人注册资金不低于50万。

2.具有独立承担民事责任的能力。

3.比价人应遵守有关的国家法律、法令和条例。

4.具有良好的商业信誉和诚信的职责；

5.具有履行合同所必需专业技术能力和提供本次所比价要求货物的能力；

6.如比价人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》(统一格式)。

2.3比价文件

  - 比价文件由比价文件总目录所列内容组成。比价人应详细阅读比价文件的全部内容。不按比价文件的要求提供的比价文件和资料，可能导致比价被拒绝。

  - 资格证明文件包括：

    - 企业简介

    - 经过上一年度年检合格的企业法人营业执照副本复印件（原件备查）

    - 法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书

    - 比价人人员情况表

    - 服务内容及优惠承诺条款

注：以上资格证明文件均需加盖比价人单位公章。

3、比价报价

1）货币：人民币

2）报价：标的物价格(含增值税)＋相关费用【交钥匙工程】

相关费用：附件费、安装费、各种税费、包装费、保险费、运输费、设备在买方的装卸就位费、安装调试费等设备交付前的一切费用。

注：（1）请提供分项报价；

（2）备品、备件费须提供备品、备件的名称、数量、单价、总价清单；

3）比价报价不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由比价人法定代表人（或授权代表）签字或盖章。

4）报价表因字迹潦草或表达不清所引起的后果由比价人负责。

5）若比价人对报价有优惠，应予以说明并将优惠承诺附于比价报价表后。

4.比价文件有效期：比价文件及有关承诺文件有效期为15天。

5.比价书的递交

比价文件应按以下方法分别装袋密封,否则将被拒绝

1）商务比价文件密封袋内装商务标文件正、副本各一份，封口处应有比价单位法定代表人或委托代理人的签字及比价单位公章。

2）技术文件密封袋内装技术文件正本一份，副本3份，内容为：方案、配置、技术参数等技术资料，不出现价格内容。

3）如果比价人未按上述要求密封及加写标记，比价邀请人对比价文件的误投和提前启封概不负责。

4）所有比价文件须单独装订成册。比价书中不得有任何擦涂、更改痕迹。若须改正错漏，须由比价书签发人在更正处加签。

5）比价人提交的所有资格证明资料不得伪造，一经发现，直接取消比价资格

2.4比价截止时间

- 比价文件必须在比价截止时间前邮寄或派人送达到指定的比价地点。

- 在比价截止时间以后送达的比价文件，比价邀请人拒绝接收。

2.5开标及评标

1、开标

比价人对按照比价文件所要求的提交比价文件截止时间前收到的所有合格比价文件，在开标时都将予以拆封开标，并由比价邀请人记录存档备案。

在开标时，比价文件出现下列情况之一的，将作为无效比价文件。

1）评标小组发现比价人以他人的名义比价、串通比价、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式比价的。

2）比价文件中的比价函未加盖比价人的企业印章的，或者委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的。

3）比价文件未按规定的格式填写的或关键内容字迹模糊、无法辨认的。

4）比价人递交两份或多份内容不同的比价文件，或在一份比价文件对同一比价项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。

5）逾期送达的或未送达到指定地点的。

6）比价人资格条件和证明文件不符合比价文件要求的。

2、评标

评标办法：评标办法：综合评标法，具体评标如下：

## 第一节 评标方法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标保证金 | 与投标人名称一致，并符合第二章“投标人须知前附表”第12.1项规定 |
|  |  | 开标一览表签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位章 |
|  |  | 投标文件的签署及盖章 | 按投标人须知前附表要求，投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字及盖章齐全。 |
|  |  | 制造商有效授权书 | 代理商参加投标时提交 |
|  |  | 报价唯一 | 只能一个有效报价 |
|  |  | 联合体投标协议书 | 不允许联合体投标 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 税务登记证 | 具备有效的税务登记证 |
|  |  | 组织机构代码证 | 具备有效的组织机构代码证 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章第一节“投标人须知前附表”★2.6项规定。 |
|  |  | 其它资格条件要求 | 符合第二章第一节“投标人须知前附表”★2.6项规定。 |
|  |  | 投标有效期 | 90天，若不满足投标被拒绝。 |
|  |  | 最高限价 |  |
|  |  | 第六章货物需求一览表及技术规格★号条款 | ★号条款不满足，投标被拒绝。 |
| 没有通过以上初步评审的投标人，不得进入详细评审。 |
| 详细评审2.2.2 | 分值构成(100分) | 技术部分 50 分 | 总则： 1、 整体复制招标技术要求作为投标文件的技术文件，技术评分0分。 2. 无技术方案（指仅进行设备介绍，无方案设计等情况），技术评分0分。 3. 无技术偏离表，或者偏离表只描述“响应”且无对应招标文件技术条款的响应值的，技术评分0分。 ★4．投标方能力资质要求：具有机械设备设计及制造、电气自动化控制集成方向3年以上市场业绩，具有自行独立的设计生产制造能力，通过ISO 9001质量管理体系认证。 |
|  |  | 商务部分 10 分 |  |
|  |  | 投标报价部分 40分 |  |
|  | 评分标准 | 技术部分50分 | 主要技术要求 一、设备名称及数量 叶片滚抛、清洗、烘干自动生产设备 1台 二、技术规格 1、主要工艺技术流程 设备需要实现叶片的自动滚抛、筛选、清洗、烘干功能，主要工艺流程如下： 人工将叶片放入上料机构中→上料机构自动上料并将叶片倒入正在运转的装满磨料和磨液的容器中自动开始滚磨→筛选分料→清洗→烘干→叶片自动出料→人工将叶片取走。 2、技术要求： 2.1叶片滚抛后，四周无毛刺，棱边倒角R（0.1-0.2 ），滚抛后叶片表面 粗糙度Ra低于0.6 ,厚度、长度尺寸变化不能超过0.002mm。 2.2 滚抛时温度为常温，水为自来水（市水）。 2.3筛选分料必须把叶片和磨料彻底分离。 2.4 清洗时水采用自来水，水温为常温。清洗后叶片表面无磨料灰粒、磨液、清洗液残余。 2.5 烘干温度30℃~120℃范围内可调,烘干时间可调（调整范围到秒）。烘干后叶片表面无水渍残留，清洁度要求每10件叶片不超过2.4mg(清洁度≦2.4mg/10件）。 2.6 整个加工过程中设备有防止对叶片产生碰压伤、划伤和防止叶片掉落的措施。 3、工件外形见参考图 4、生产纲领 4.1生产节拍：3750件/小时（6万件/天） 4.2工作日：244天/年 4.3工作制：2班/日（20小时/日） | 25分； 由评委对各投标人方案进行综合比较、评议，优得25-20分，良得19-10分，差或未响应得9-0分。 |  |
|  |  |  | 5、安全功能 5.1.产品滚抛重量超出设定范围自动停机保护。 5.2.温度超出设定范围自动停机保护。 5.3.驱动电机电流超出设定范围自动停机保护。 5.4.有离合器位置温度测量，防止压缩机卡死、烧蚀，超温报警停机保护 5.5.故障报警记录、显示。 5.6所有使用的电工，电子产品均应符合国际电工委员会(IEC)的质量安全认证标准。 5.7主要控制元件、传感器、电器件必须是国内国际知名品牌，尽量使用标准件，提供所有部件清单。 | 1分， 满足得1分，不满足得0分。 |  |
|  |  |  | 6设备技术要求 6.1 整个设备滚抛、筛选、清洗、烘干机上下料完全自动运行。 6.2各参数（时间、温度、转速等）于显示面板上可见。 6.3整个设备不能有水、气、油的泄漏，设备需配备可开关的排水口。排水排渣符合环境要求。 6.5 工作电源三相380V+10% 频率：50Hz。压缩空气压力：0.5Mpa ～ 0.7MPa 6.6 工作环境温度：10℃∽40℃ ，相对湿度：MAX 100%。 | 12分， 由评委对各投标人方案进行综合比较、评议，优得12-9分，良得8-4分，差或未响应得3-0分。 |  |
|  |  |  | 7、噪音 符合工业机械加工设备加工噪音控制要求。在空运转条件下测量，机床的噪声≤80dB（A），并无异常的冲击声或尖叫声。 8、设备所有标尺、尺寸、紧固件等均采用公制。 9、工具 提供随机常用工具及工具箱一套。 | 2分， 满足得2分，不满足得0分。 |  |
|  |  |  | 10、技术资料 技术资料一式三份，文字:中文 10.1技术资料内容应包括： 10.1.1 机床参数：1份软盘备份，1份资料备份。 10.1.2 操作手册、维护保养手册、编程手册。 10.1.3 完整的机械结构图、装配图。 10.1.4 完整的机床电器布置图、接线图、电气控制图、控制程序图。 10.1.5 完整的润滑系统布置图、管路图、润滑控制原理图。 10.1.6 完整的切削冷却液系统布置图、管路图及控制原理图。 10.1.7 完整的气路系统布置图、管路图及控制原理图。 10.2 机床主要零部件型号、规格、生产厂及相关技术说明、技术图等资料。 10.3 机床易损件清单（含单项价格）、技术图、规格型号、生产厂。 10.4 完整详细的工装夹具图纸资料。 | 5分， 满足得5分，不满足得0分。 |  |
|  |  |  | 11、设备验收 以下验收允许协商调整。 11.1 设备预验收 11.1.1 在设备制造厂进行，预验收标准与以下的终验收标准相同 。 11.1.2 清洗剂、滚光液和工件由招标人提供。 11.2 设备终验收 11.2.1 根据双方商定的验收标准进行验收。投标方应提供出厂验收标准。 11.2.2清洗后其清洁度要求小于0.24mg/件 12、交货期：自合同签订之日起4个月完成设备的终验收。 13、质量保证期 保证期为整机12个月。保证期起始时间从终验收合格签字之日起计算。 14、 售后服务承诺 卖方在接到买方书面或电话通知后，必须在24小时内给予响应，48小时给予书面答复，一周内给予解决。 15、 具有近五年国内类似产品精度的设备供货经历，提供用户清单、业绩证明资料，且设备运行良好。 16、 培训 在预验收和终验收时均应对买方人员进行操作及维修培训。 备注：工装图纸要求在制造前进行确认。 附表：产品工艺图 | 5分； 满足得5分，不满足得0分。 |  |
| 2.2.2 | 评分标准 | 商务部分10分 | 2、商务部分[分值10分] 2.1.付款方式的满足情况（分值5分）满足招标文件要求得5分，不满足得0分。 2.2. 交货时间的满足情况（分值5分）满足招标文件要求得5分，优于得3分，不满足得0分。 |
|  |  | 投标报价部分 40分 | 3、报价部分[40分] 3.1确定有效投标报价： ①通过初步评审的投标人的投标报价为有效投标； ②投标单位投标报价在最高限价内的视为有效投标报价。 3.2评标基准价： 取所有有效投标人的投标报价的算术平均值（当有效投标人≥6家时，则去掉一个最高价和一个最低价后再进行算术平均）为评标基准价，评标基准价分值设置为30分，最高不超过40分，最低不低于20分。 3.4计算得分： 各有效投标报价分别与评标基准价相比较，每高于评标基准价0.5%扣1分，每低于评标基准价0.5%加1分。最终得分保留小数点后两位。 |

特别说明：以上技术、商务部分投标人提供虚假证明的则视为废标。

3、确定选中单位

在比价有效期内，比价邀请人以书面形式通知所选定的单位。通知也可以电话、传真的形式，但需要随后以书面方式确认。当所选中单位与比价人签订中标合同后，公司将向其他比价人发出落标通知。

4、签订合同

中标人应按《中标通知书》指定时间、地点与比价邀请人签订合同，否则按开标后撤回比价处理，在这种情况下，比价邀请人可另选其他单位或另行比价。

# 合同条款

3.1报价方式

要求以人民币报价方式报出“实车油标试验台”明细价格及汇总价格。

3.2 包装及包装方式

比价人应在比价文件中详细列明包装方式及材料，须满足设备防潮、防震、防锈、防腐及到达目的地完好无损的要求。所采用的包装材料必须结实，全新未用过。并符合气候变化要求。

比价邀请人在收到货物前，货物的损坏、锈蚀、损失或包装破损等责任事故，均由比价人负责完全赔偿。

3.3合同价格及付款方式

1、合同价格为经招比价双方最终确定的价格。

2、付款方式：

1）预付款20%；

2）预验收合格后，双方签署验收报告支付40%；

3）终验收合格后，双方签署验收报告出具终验收报告支付30%；供货方开具合同全额增值税专用发票（税率13%）；

4）质保金10%，一年后无息支付，支付合同总金额的10%。

3.4 项目要求

1、见附件的技术要求。

2、质量保证：附件的技术要求，保证期起始时间从终验收合格签字之日起计算。

3、交货期：合同生效后4个月。

4、本项目禁止分包或转包。

3.5 违约责任

如任何一方延迟履行，则每延迟一天按合同总金额万分之五支付违约金。延迟超过30天的，对方可以解除合同并依法请求赔偿。

3.6争议的解决

双方友好协商解决，协商不成，向合同签订地人民法院提起诉讼。

3.7其他约定事项

比价文件、比价文件和有效补充文件以及技术要求是主合同不可分割的组成部分，与主合同具有同等法律效力。

# 比价文件格式

比价函

××公司：

__________________________(比价单位全称)授权____________________ (委托代理人姓名)________________(职务、职称)为委托代理人，参加贵方组织的______________(比价编号、比价项目名称)比价的有关活动，并对______________货物进行比价。为此：

1、提供比价须知规定的全部比价文件：正本1份，副本2份；

2、比价货物的总比价价为(大写)：　　　　　　　　　　　　元人民币（含税）。

3、如果我们中标，我们保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4、愿意向贵方提供任何与该项比价有关的数据、情况和技术资料并对其真实性负责。

5、本比价自开标之日起______天内有效。

6、比价人同意提供按照贵方可能要求的与其比价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的比价或收到的任何比价。

7、与本比价有关的一切往来通讯请寄：

单位全称：

地址：____________________________________________________

邮编：____________　电话：____________　传真：____________

竞比价单位(盖章)：                    委托代理人(签字)：

日期：

法定代表人身份证明书（格式）

××公司：

（法定代表人姓名）同志为我公司的法定代表人，特此证明。

比价单位全称（公章）：

法定代表人签字：

日期：

授权委托书（格式）

××公司：

（比价人全称）法定代表人　　　　　授权　　　　（委托代理人姓名）为委托代理人，参加贵方组织的　　　　　　　　项目		　　　	（比价编号）比价活动，全权处理本次比价活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

比价单位全称（公章）：

货物需求一览表及技术规格

项目名称：空调分厂滚抛专机

一、设备名称及数量

叶片滚抛、清洗、烘干自动生产设备  1台

二、技术规格

1、主要工艺技术流程

设备需要实现叶片的自动滚抛、筛选、清洗、烘干功能，主要工艺流程如下：

人工将叶片放入上料机构中→上料机构自动上料并将叶片倒入正在运转的装满磨料和磨液的容器中自动开始滚磨→筛选分料→清洗→烘干→叶片自动出料→人工将叶片取走。

2、技术要求：

2.1叶片滚抛后，四周无毛刺，棱边倒角R（0.1-0.2 ），滚抛后叶片表面     粗糙度Ra低于0.6 ,厚度、长度尺寸变化不能超过0.002mm。

2.2 滚抛时温度为常温，水为自来水（市水）。

2.3筛选分料必须把叶片和磨料彻底分离。

2.4 清洗时水采用自来水，水温为常温。清洗后叶片表面无磨料灰粒、磨液、清洗液残余。

2.5 烘干温度30℃~120℃范围内可调,烘干时间可调（调整范围到秒）。烘干后叶片表面无水渍残留，清洁度要求每10件叶片不超过2.4mg(清洁度≦2.4mg/10件）。

2.6 整个加工过程中设备有防止对叶片产生碰压伤、划伤和防止叶片掉落的措施。

3、工件外形见参考图

4、生产纲领

4.1生产节拍：3750件/小时（6万件/天）

4.2工作日：244天/年

4.3工作制：2班/日（20小时/日）

5、设备技术要求

5.1 整个设备滚抛、筛选、清洗、烘干机上下料完全自动运行。

5.2各参数（时间、温度、转速等）于显示面板上可见。

5.3整个设备不能有水、气、油的泄漏，设备需配备可开关的排水口。排水排渣符合环境要求。

5.5 工作电源三相380V+10% 频率：50Hz。压缩空气压力：0.5Mpa ～ 0.7MPa

5.6 工作环境温度：10℃∽40℃ ，相对湿度：MAX  100%。

5.7电气控制系统采用日本欧姆龙或三菱PLC或其它国际知名品牌。

6、质量安全认证

6.1所有使用的电工、电子产品及装备均应符合国际电工委员会（IEC）	认证的质量安全认证标准。

6.2起重机械的设计、制造和安装、使用必须符合国家颁布的质量安全认证标准。

7、噪音

符合工业机械加工设备加工噪音控制要求。在空运转条件下测量，机床的噪声≤80dB（A），并无异常的冲击声或尖叫声。

8、设备所有标尺、尺寸、紧固件等均采用公制。

9、工具

提供随机常用工具及工具箱一套。

10、技术资料

技术资料一式三份，文字:中文

10.1技术资料内容应包括：

10.1.1  机床参数：1份软盘备份，1份资料备份。

10.1.2  操作手册、维护保养手册、编程手册。

10.1.3  完整的机械结构图、装配图。

10.1.4  完整的机床电器布置图、接线图、电气控制图、控制程序图。

10.1.5  完整的润滑系统布置图、管路图、润滑控制原理图。

10.1.6  完整的切削冷却液系统布置图、管路图及控制原理图。

10.1.7  完整的气路系统布置图、管路图及控制原理图。

10.2 机床主要零部件型号、规格、生产厂及相关技术说明、技术图等资料。

10.3 机床易损件清单（含单项价格）、技术图、规格型号、生产厂。

10.4 完整详细的工装夹具图纸资料。

11、设备验收

以下验收允许协商调整。

11.1 设备预验收

11.1.1 在设备制造厂进行，预验收标准与以下的终验收标准相同 。

11.1.2 清洗剂、滚光液和工件由招标人提供。

11.2 设备终验收

11.2.1 根据双方商定的验收标准进行验收。投标方应提供出厂验收标准。

11.2.2清洗后其清洁度要求小于0.24mg/件

12、交货期：自合同签订之日起4个月完成设备的终验收。

13、质量保证期

保证期为整机12个月。保证期起始时间从终验收合格签字之日起计算。

14、 售后服务承诺

卖方在接到买方书面或电话通知后，必须在24小时内给予响应，48小时给予书面答复，一周内给予解决。

15、 具有近五年国内类似产品精度的设备供货经历，提供用户清单、业绩证明资料，且设备运行良好。

16、 培训

在预验收和终验收时均应对买方人员进行操作及维修培训。

备注：工装图纸要求在制造前进行确认。

附表：产品工艺图

编制：                 审核：                 批准：