重庆建设车用空调器有限责任公司

比 价 文 书

项目编号：SSTZ20220412178

项目名称：控制器测试台

重庆建设车用空调器有限责任公司

2022年4月

# 公开比价

竞比价单位:

重庆建设车用空调器有限责任公司拟就控制器测试台项目采购进行比价。请具备承担本项目能力的公司前来比价。

  - 比价单位：重庆建设车用空调器有限责任公司

  - 比价形式：公开比价

  - 比价货物清单：见附件

  - 发放比价文件时间：2022年 5月7 日10：00

  - 发放比价文件地点：重庆建设车用空调器有限责任公司

  - 比价截止时间：2022年 5月 22日10：00

  - 比价地点：重庆建设车用空调器有限责任公司

  - 联系方法：重庆市九龙坡区华建支路1号      邮编：400050

  - 联系人：陈琳      电话：023-68127021

# 比价须知

2.1 项目情况

1、此项目比价采用公开比价形式，请具有独立法人资格的公司前来比价。

2、项目情况

控制器测试台 1台，具体详见附件技术要求。

2.2合格的比价人

比价单位：指具有独立法人资格。

合格比价人的范围：

1.比价人注册资金不低于50万。

2.具有独立承担民事责任的能力，具有履行合同所必需专业技术能力和提供本次所比价要求货物的能力。

3.比价人应遵守有关的国家法律、法令和条例，具有良好的商业信誉和诚信的职责；

4. 如比价人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》(统一格式)。

2.3比价文件

比价文件由比价文件总目录所列内容组成。比价人应详细阅读比价文件的全部内容。不按比价文件的要求提供的比价文件和资料，可能导致比价被拒绝。

资格证明文件包括：

1、企业简介

2、企业法人营业执照副本复印件（原件备查）

3、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书

4、比价人人员情况表

5、服务内容及优惠承诺条款

注：以上资格证明文件均需加盖比价人单位公章。

3、比价报价

1）货币：人民币

2）报价：标的物价格(含增值税)＋相关费用【交钥匙工程】

相关费用：附件费、安装费、各种税费、包装费、保险费、运输费、设备在买方的装卸就位费、安装调试费等设备交付前的一切费用。

注：（1）请提供分项报价；

（2）备品、备件费须提供备品、备件的名称、数量、单价、总价清单；

3）比价报价不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由比价人法定代表人（或授权代表）签字或盖章。

4）报价表因字迹潦草或表达不清所引起的后果由比价人负责。

5）若比价人对报价有优惠，应予以说明并将优惠承诺附于比价报价表后。

4.比价文件有效期：比价文件及有关承诺文件有效期为30天。

5.比价书的递交

比价文件应按以下方法分别装袋密封,否则将被拒绝

1）商务比价文件密封袋内装商务标文件正、副本各1份，封口处应有比价单位法定代表人或委托代理人的签字及比价单位公章。

2）技术文件密封袋内装技术文件正本一份，副本2份，内容为：方案、配置、技术参数等技术资料，不出现价格内容。

3）如果比价人未按上述要求密封及加写标记，比价人对比价文件的误投和提前启封概不负责。

4）所有比价文件须单独装订成册。比价书中不得有任何擦涂、更改痕迹。若须改正错漏，须由比价书签发人在更正处加签。

5）比价人提交的所有资格证明资料不得伪造，一经发现，直接取消比价资格。

2.4比价截止时间

比价文件必须在比价截止时间前邮寄或派人送达到指定的比价地点。

在比价截止时间以后送达的比价文件，比价人拒绝接收。

2.5开标及评标

1、开标

比价人对按照比价文件所要求的提交比价文件截止时间前收到的所有合格比价文件，在开标时都将予以拆封开标，并由比价人记录存档备案。

在开标时，比价文件出现下列情况之一的，将作为无效比价文件。

1）评标小组发现比价人以他人的名义比价、串通比价、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式比价的。

2）比价文件中的比价函未加盖比价人的企业印章的，或者委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的。

3）比价文件未按规定的格式填写的或关键内容字迹模糊、无法辨认的。

4）比价人递交两份或多份内容不同的比价文件，或在一份比价文件对同一比价项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。

5）逾期送达的或未送达到指定地点的。

6）比价人资格条件和证明文件不符合比价文件要求的。

2、评比

评比办法：综合评标法,具体评审如下：

## 第三章  评标方法（综合评价法）

第一节 评标方法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标保证金 | 与投标人名称一致，并符合第二章“投标人须知前附表”第12.1项规定 |
|  |  | 开标一览表签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位章 |
|  |  | 投标文件的签署及盖章 | 按投标人须知前附表要求，投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字及盖章齐全。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能一个有效报价 |
|  |  | 联合体投标协议书 | 不允许联合体投标 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知前附表”2.2 |
|  |  | 资格要求 | 比价人需提供CQC质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书。 |
|  |  | 业绩要求 | 符合详细评审2.2.2 |
| 2.1.3 | 响应性评审 标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知前附表”2.3 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第一章 |
|  |  | 最高限价 | 无 |
|  |  | 重要商务条款 | 无 |
| 没有通过初步评审的投标人，不得进入详细评审。 |
| 4 | 评分标准 | 技术部分50分 | *号项为否决项 *提供技术方案及设备清单。 1、（15分）技术要求中，所有子项逐一评分，全满足得15分，存在漏项或者负偏离得每项扣2分，漏项或者负偏离大于4项得（不含4项），得0分。完全复制招标要求响应但不表述实施方案的，给予最高8分扣分。 2、（3分）有（汽车行业内知名公司）同规格电机控制器设计过类似测试台至少1次案例，得1分；每增加三个案例，得1分；满分3分。 3、（3分）电参数测量及精度，满足招标文件要求得2分；优于招标文件要求，得3分；任意一项不满足要求，得0分。 4、（3分）提供设备及明细清单，并且明细中的设备各项参数精度等满足或优于招标文件要求，优得3分；良得2分，中得1分，差不得分。 5、（2分）主要设备明细中各类仪器仪表品牌及档次满足或优于招标文件要求，成熟、可靠、精度高，按此类比法，优得2分，良得1分，差不得分。 6、（3分）测控软件需具备自主知识产权，需提供证明，满足要求，得3分。未提供证明得0分。 7、（3分）控制器测试台与电机的连接为弹性连接，控制器测试台制动器的主轴在顺时针或逆时针方向旋转时都应能正常工作。电机安装及联轴器及安装简单方便，安装后电机需与联轴器同轴，同轴度优于φ0.03mm。提供同轴度保证方案，方案评估优得3分，不提供方案或方案差此项不得分。 8、（2分）设备其他配置完善。按类比法评分，优得2分，良得1分，差不得分。 9、（2分）试验台安全防护功能，试验台自身保护功能设计。以投标人响应情况，按类比法进行评分，优得2分，良得1分，差不得分。 10、（2分）提供的备品备件不超过合同总价的1%。设备备件性价比高，维护及维修费用低，采购方便快捷。根据投标人提供的设备关键功能备品备件清单及单价，进行横向比较，按类比法进行评分，优得2分，良得1分，差不得分。 11、（5分）根据供应商提供的贴合实际情况的技术方案的响应程度横向比较给予差别赋分。 1、整体技术方案详细、全面，相关设计方案和功能证明材料详尽、丰富，能够体现出应用方面的先进性，兼容性、可靠性、安全性，计5分。 2、有具体技术方案，对方案先进性、兼容性、安全性有设计说明，提供了证明材料，响应采购需求，整体技术方案设计一般，计3分。 3、具有技术方案，方案体现不出各系统的成熟对接，主要系统设计方案和相关证明材料不充分，各系统功能描述和采购需求有差别，计2分。 4、技术方案为各采购设备的简单堆砌，没有理解采购的功能需求，提供了简单的方案证明材料，计0-1分。 12、（3分）具有完整的项目实施方案，包括项目总体组织实施方案、项目供货方案、项目安装调试方案、项目验收方案。方案制定内容齐全，各类措施健全，完全满足采购需求并符合本项目实施特点的得3分；以上方面中每缺少一方面内容扣1分；每有一处内容与实际需求不符或不满足要求或与本项目需求不切合或直接套用其他项目内容的扣0.5分，扣完为止。 13、（4分）提供售后服务方案（包含售后服务机构承诺、售后服务保障措施、人员配置安排计划、故障处理响应时间安排计划、质量保证期限及质量保证的范围承诺、应急处理等）。方案完整详细、可操作性强、合理、可行，符合且能有效提升实际需求，计4分；有方案，与实际需求有偏差，计2分；方案内容不完整，响应有缺项，与实际需求不符，计1分；未提供不计分。 |
| 2.2.2 | 评分标准 | 商务部分10分 | 2.1、交货期（5分） 满足交货期得3分，每提前15天加1分， 最高得5分。 2.2、付款条件（3分） 满足付款条件得3分，不满足得0分。 2.3质保期（2分） 满足质保期得2分，不满足得0分。 |
|  |  | 投标报价部分 40分 | 3.1确定有效比价报价： 通过初步评审的比价人的比价报价为有效比价； 3.2比价基准价的确定：取所有有效比价人的比价报价的最低价为比价基准价,比价基准价分值设置为40分. 3.3计算得分： 分值=(比价基准价/比价人的有效报价)*40*100%,最终得分保留小数点后两位. |

特别说明：以上技术、商务部分投标人提供虚假证明的则视为废标。

3、确定选中单位

在比价有效期内，比价人以书面形式通知所选定的单位。通知也可以电话、传真的形式，但需要随后以书面方式确认。当所选中单位与比价人签订中标合同后，公司将向其他比价人发出落标通知。

4、签订合同

中标人应按《中标通知书》指定时间、地点与比价人签订合同，否则按开标后撤回比价处理，在这种情况下，比价人可另选其他单位或另行比价。

# 合同条款

3.1报价方式

要求以人民币报价方式报出“控制器测试台”明细价格及汇总价格。

3.2 包装及包装方式

比价人应在比价文件中详细列明包装方式及材料，须满足设备防潮、防震、防锈、防腐及到达目的地完好无损的要求。所采用的包装材料必须结实，全新未用过。并符合气候变化要求。

比价人在收到货物前，货物的损坏、锈蚀、损失或包装破损等责任事故，均由比价人负责完全赔偿。

3.3合同价格及付款方式

1、合同价格为经招比价双方最终确定的价格。

2、付款方式：

1）预付款20%；

2）预验收合格后，双方签署验收报告支付40%；

3）终验收合格后，双方签署验收报告出具终验收报告支付30%；供货方开具合同全额增值税专用发票（税率13%）；

4）质保金10%，一年后无息支付，支付合同总金额的10%。

3.4 项目要求

1、见附件的技术要求。

2、质量保证：附件的技术要求，保证期起始时间从终验收合格签字之日起计算。

3、交货期：合同生效后6个月内。

4、本项目禁止分包或转包。

3.5 违约责任

如任何一方延迟履行，则每延迟一天按合同总金额万分之五支付违约金。延迟超过30天的，对方可以解除合同并依法请求赔偿。

3.6争议的解决

双方友好协商解决，协商不成，向合同签订地人民法院提起诉讼。

3.7其他约定事项

比价文件、比价文件和有效补充文件以及技术要求是主合同不可分割的组成部分，与主合同具有同等法律效力。

# 比价文件格式

比 价 函

××公司：

__________________________(比价单位全称)授权____________________ (委托代理人姓名)________________(职务、职称)为委托代理人，参加贵方组织的______________(比价编号、比价项目名称)比价的有关活动，并对______________货物进行比价。为此：

1、提供比价须知规定的全部比价文件：正本1份，副本2份；

2、比价货物的总比价价为(大写)：　　　　　　　　　　　　元人民币（含税）。

3、如果我们中标，我们保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4、愿意向贵方提供任何与该项比价有关的数据、情况和技术资料并对其真实性负责。

5、本比价自开标之日起______天内有效。

6、比价人同意提供按照贵方可能要求的与其比价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的比价或收到的任何比价。

7、与本比价有关的一切往来通讯请寄：

单位全称：

地址：____________________________________________________

邮编：____________　电话：____________　传真：____________

竞比价单位(盖章)：                    委托代理人(签字)：

日期：

法定代表人身份证明书（格式）

××××公司：

×××（法定代表人姓名）同志为我公司的法定代表人，特此证明。

比价单位全称（公章）：

法定代表人签字：

日期：

授权委托书（格式）

××公司：

（比价人全称）法定代表人　　　　　授权　　　　（委托代理人姓名）为委托代理人，参加贵方组织的　　　　　　　　项目		　　　	（比价编号）比价活动，全权处理本次比价活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

比价单位全称（公章）：

技术要求

1、 设备名称：控制器测试台

2、 数量：1套

3、 设备用途及基本要求

控制器测试台可实现对电动压缩机用电机、控制器的各项试验检测；设备可单独对电机进行测试，电机快速安装，具有对被测电机的冷却装置。

- 被测电机/测试电机工作范围

| 序号 | 名称 | 具体参数 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 电机类型 | 三相交流永磁同步电动机 |
| 2. | 电压 | 0～1500v （DC） |
| 3. | 功率 | 0～15kW |
| 4. | 转速 | 0～15000rpm |
| 5. | 转矩 | 0～20N.m（12000rpm@10N.m） |
| 6. | 转动惯量 | ≤0.03kg㎡ |
| 7. | 被测件工装 | 提供3种被测件产品工装 |

- 设计参考依据

| 国标类 | 国标号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 试验台性能测试主要参考标准 |
|  | JBT 10184-2000 | 《交流伺服驱动器通用技术条件》 |
|  | GB/T 30549-2014 | 《永磁交流伺服电动机通用技术条件》 |
|  | JB/T 10184-2014 | 《交流伺服驱动器通用技术条件》 |
|  | JB/T 11991-2014 | 《工业机械数字控制系统用交流伺服电动机》 |
|  | GBT 30549-2014 | 《永磁交流伺服电动机 通用技术条件》 |
|  | GBT 21418-2008 | 《永磁无刷电动机系统通用技术条件》 |
|  | GBT 16439-2009 | 《交流伺服系统通用技术条件》 |
|  | GB/T 14817-2008 | 《永磁式直流伺服电动机通用技术条件》 |
|  | GBT 1032-2012 | 《三相异步电动机试验方法》 |
|  | GB/T 12350-2009 | 《小功率电动机的安全要求》 |
| 设备系统环保及工业卫生要求 |
|  | GB 3095-1996 | 环境空气质量标准 |
|  | GBZ 1-2002 | 工业企业设计卫生标准 |
|  | GBZ2-2002 | 工作场所有害因素职业接触限值 |
|  | GB12348-1990 | 工业企业厂界噪声标准 |

6、 试验内容：

- 电机的 N-T 特性（定转速控制和定扭矩控制）

- 手动或自动加载后输出包括电机和控制器相关的扭矩、转速、电流、电压、输入功率、输出功率、效率的数据

- 生成电机的效率 MAP 图

- 电机的空载试验和堵转实验

- 自动温升测试，在温升达到预定温度时测试电机特性

- 不同负载下驱动器电流波形的采集及谐波分析

- 空载反电动势波形的采集及谐波分析

- 一定速度下转矩波动及谐波分析(稳态1000rpm 以下)

- 转矩/转速变化的时间响应试验

- 电感测试

7、能源供给条件

5.1.电源：三相  380V±10% （可接地） 、 两相220V±10%（可接地）50HZ

5.2.自来水：0.3MPa  （室温） 水温可控0~115℃，流速可控。

8、控制器测试台技术要求

8.1．控制器测试台调节方式

- 恒转矩调节方式

- 恒转速调节方式

8.2．控制器测试台与电机的连接为弹性连接，控制器测试台制动器的主轴在顺时针或逆时针方向旋转时都应能正常工作。电机安装及联轴器及安装简单方便，安装后电机需与联轴器同轴，同轴度优于φ0.03mm。

8.3．设备供电与辅助装备供电分开设置，如检测设备（控制电脑/功率仪）可在设备断电情况下进行查询、操作。

8.4．被测件供电电源配备双向直流电源；额定功率≥30kw，电压可调范围：24-1500V，额定电流：≥80A。

8.5．带CAN通信，LIN通信，可以加载相对应的通信协议。

8.6．传感器稳定性好，寿命长；设备灵敏度高，负载转矩稳定性和测试重复性好；

8.7．软件操作简单易学，并可实现手动、自动、定点的测试方法；

8.8. 检测和显示数据

- 控制器测试台可以检测并同步显示测试样机在空载、负载、堵转等试验状态下的输入三相电压、输入三相电流、输入功率、功率因数、输出转矩、转速、控制器效率、电机效率、输出功率。

- 控制器测试台可同步绘制电机的各种特性曲线；负载特性曲线、功率特性曲线、扭矩特性曲线、效率曲线、空载特性曲线。

- 温升测试时，同时显示绕组冷、热态电阻、温升、试验时间。可设置温升冷态参考点。

- 可检测和显示起动、失步时的电参数。

- 对实验数据可进行查阅和EXCEL表格输出。

- 参数越限时报警并保护，故障要记录和输出。

8.9．电参数测量要求及精度

| 序号 | 项目 | 具体指标 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 通道数（至少） | 4 通道(1路直流+3路交流 ) |
| 2. | 功率精度 | ±(读数的 0.01%+量程的 0.02%) |
| 3. | 测量带宽 | DC，0.1Hz～1MHz |
| 4. | 电压量程 | 0-1500V |
| 6. | 采样率 | 2MS/s |
| 8. | 通信接口 | 以太网 |
| 9. | 计算功能 | 计算功能：保存波形采样数据，Delta 计算； |

| 序号 | 设备/仪器 | 参数或要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测功系统 | 额定功率≥15kW 最高转速≥15000rpm 冷却方式:风冷或水冷 品牌要求：西门子、ABB或与或与其质量性能相等（或优于）的其他进口产品 |
| 2 | 变频器 | 具有计算机程控的通用数字接口，包括但不仅限于USB/RS-485/CAN BUS等，具有完整的通讯接口协议。 谐波电压：＜4%，谐波电流：＜5% 安全保护措施符合IP21（或更高保护级别）要求，包括过流、过压、失压保护，限速、限温保护，跳闸保护功能。 电机在各种工况下运行时应保证采购人所有试验仪器设备相互间均不受电力干扰，能正常运行使用；动力柜噪声＜85dB(A)。 具有过电流保护、过电压保护、转速极限保护、扭矩极限保护、轴承超温保护、断电保护等基本自保护功能。 运行模式：四象限运行，回馈电网模式 品牌：ABB、西门子，或与其质量性能相等（或优于）的其他进口产品。 |
| 3 | 扭矩传感器 | 该传感器应包含转速、转矩测量 扭矩测量范围：0-20N.m 扭矩测量精度：±0.05%F.S 转速测量精度：±0.1rpm 最高转速≥15000r/min 重复性：≤±0.03% 超载能力：200%FS 品牌要求：HBM、Kistler，或与其质量性能相等（或优于）的其他进口产品。 |
| 4 | 测功机控制仪 | 转速测量精度：±0.1rpm 扭矩测试精度：±0.05%FS 转速控制精度：±1rpm 扭矩控制精度：±0.2%F.S 数据同步采集 |
| 5 | 双向直流电源 | 额定功率：≥30kW 输出电压范围：0～1500v （DC） 额定电流：80A 输出精度：0.1% 电压纹波：≤0.3%FS |
| 6 | 功率分析仪 | 功率精度：±0.05%（读数的0.01%+量程的0.02%） 采样速率：10MS/s 品牌要求：日本横河、日置，或与其质量性能相等（或优于）的其他进口产品。 |
| 7 | 测控软件 | 软件具备自主知识产权，需提供证明。 测控系统可同步采样、监测实时控制系统的每个组成部分。具有对试验系统的远程监视、控制、检查、诊断等功能，具备事件数据记录与存储功能，并能对试验状况、试验台、被试对象等进行统筹管理。 测控系统可工作于转矩模式、转速模式和工况自定义模式，各模式之间可实现切换。 测试系统可通过CAN通讯监控被测电机系统，在主控系统上完成对被测电机的控制。 通过CAN通信或者其他通信方式对双向直流电源进行电压和电流命令给定和反馈显示。 通过CAN通信或其他通信方式将被试电池的数据和电机系统测试数据加以集成，将电池组的电压、电流、容量、气体成分等参数生成报表和曲线，存储并调用。 测试系统具有报警、保护和急停功能。提供断电保护处理软件。 被测电机或测试系统发生故障时，应能提供相应的过温、过流、过压、超速等保护措施。 可根据需要编辑报告文档并自动显示和评估试验结果（数据表、二维和三维MAP图形式）。 试验结果可以用excel/pdf/word/三维图等格式数据输出。可以通过千兆以太网接口和工业级WiFi两种接口，将试验报告数据上传至甲方管理系统服务端。 |
| 8 | 直流稳压电源 | 功率：≥15KW, 电压：0-1500V, 电流：0-30A, 具有OC、OV; 品牌要求：德国EA |

8.10．电控部分应符合下列要求

- 电控部分的开关、按钮应灵活可靠、运动自如，不得有松动。

- 抽屉和插件应能方便的插入或拔出，所有的接、插点应接触可靠。

- 电控部分布线应整齐美观，印刷电路板应清洁，焊点应光滑、无虚焊、漏焊等缺陷。

- 控制器测试台电控部分的控制柜必须有接地装置和接地标志。

8.11.系统软件功能

- 所有功能电脑上可操作性，如：电机开关、冷却开关、电源开关；

- 系统具有手动、自动测试方式（此方式可不联接电脑操作）全部过程可在控制柜上的显示控制仪上实现；数据可锁存,以便手工记录；

- 系统具有自动测试方式：即负载根据设置自动加载，扫描电机从空载到堵转（或设定值）的特性曲线；

- 系统具有定点测试方式：即电机运行后，负载自动调节到设定值，并在设定值处稳定运行；

- 测试结果：电机测试数据以报表和曲线的方式显示，可打印保存，方便下次打开查询曲线，曲线坐标参数（横坐标及纵坐标）可修整

- 测试数据均数字显示、图像显示，需绘制效率图，并可送到电脑，采样、画曲线和打印

8.12.安全保护功能

8.12.1.报警：设置急停开关

- 报警范围：转矩越限报警、转速越限报警、控制器测试台异常报警、漏电报警。

- 报警程序：系统提供两级报警、保护机制，使用人员可以通过系统管理、报警参数管理来设置需要报警的参数以及报警值，在测量参数到达第一级报警值时，系统通过灯光、字体反色等方法提示使用者系统已进入报警状态，使用者这时可以采取相应的措施来解除报警；当测量参数到达第二级保护值时，系统将自动按照系统设置采取相应的保护措施，如降低转速降低、卸载扭矩等，同时还通过灯光、字体反色等方法提示使用者系统已进入保护状态。报警原因需反馈至电脑程序中，报警记录清晰可查。

8.12.2.绝缘电阻

- 各独立电路与地（金属框架）之间的绝缘电阻不小于10兆欧。

- 无电气联系的各电路之间的绝缘电阻不小于10兆欧。

9.主要设备明细

| 序 号 | 项目名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 变频器 | ≥15kW，含变频器柜、配套电缆 | 1 | 套 | 进口 |
| 1.2 | 测功机 | 加载功率≥15kW | 1 | 套 | 进口 |
| 1.3 | 扭矩传感器 | 扭矩范围20N.m 扭矩测量精度≤±0.05 % FS 转速测量精度≤±0.1%FS | 1 | 台 | 进口 |
| 1.4 | 测功机控制仪 | 恒转速控制精度±1rpm 恒扭矩控制精度±0.2%F.S. | 1 | 台 |  |
| 1.5 | 数据采集模块 | 16 通道；含集线器 | 1 | 套 |  |
| 1.6 | 功率分析仪 | ±(读数的 0.01%+量程的 0.02%)，配电参数测量柜; | 1 | 套 | 进口 |
| 1.7 | 测控软件 | 软件具有自主知识产权 | 1 | 套 |  |
| 1.8 | UPS | ≥1KVA | 1 | 套 |  |
| 1.9 | 电感测试仪 | 基本测量准确度0.05%；测试频率50--100KHz | 1 | 套 |  |
| 1.10 | 电阻测量仪 | 测量范围1μΩ--20kΩ，基本测量精度0.1%； | 1 | 套 |  |
| 1.11 | 温度传感器 | PT100 | 5 | 支 |  |
| 1.12 | 振动传感器 | 量程：0-25mm/s；输出信号：4-20mA | 3 | 支 | 进口 |
| 1.13 | 双向直流电源 | 额定功率≥30kw，额定电流80A，电压输出范围24-1500V；预留串并联接口，含配套线缆 | 1 | 套 |  |
| 1.14 | 直流稳压电源 | 功率：≥15KW,电压：0-1500V,电流：0-30A,具有OC、OV; | 1 | 套 | EA |
| 1.15 | 冷却风机 | 冷却功率:1kW | 1 | 台 |  |
| 1.16 | 工业计算机 | CPU：I7，内存：16G ，硬盘：1T；27"液晶显示器 | 1 | 套 |  |
| 1.17 | 机械部件 | 包含：整体底座、被测件工装（至少3种机型）、联轴器、安全防护罩等、静校装置、堵转装置 | 1 | 套 |  |
| 1.18 | 其他 | 第三方证书、安装调试、培训及资料 |  |  |  |

主要设备包含但不限于以下

10、设备验收

10.1设备预验收

设备制造完成后交货前1-2周，由买方相关技术人员到设备制造方进行预验收。设备预验收合格后，设备制造方可包装设备运至买方安装调试。

买方提供一种验收试验机，根据试验要求对一种样机进行性能测试对整个系统进行验收，验收标准与终验收相同。

10.2设备终验收

- 按照设备的技术协议要求中规定的测量控制要求条款完成安装调试及提供测试报告；

- 功率分析仪、电流传感器、扭矩传感器、臂杆砝码提供第三方证书；

11. 交货及售后

11.1.交货

自合同生效之日起6个月以内发货，甲方现场20天内完成安装调试工作。

11.2 培训

培训在买方现场进行，培训的目标是确保甲方能理解系统各部分的原理与操作方法，确保技术人员掌握培训内容，培训内容应包括但不限于：

- 台架整体与测试系统的结构原理；

- 测试系统、试验步骤、数据采集与处理的使用操作；

- 测试系统和控制系统通讯及接口原理, 各项通讯变量状态的查看，配置，定义；

- 试验台使用操作规程与注意事项；各类故障的识别、排除、设备内故障码的读取、分析；

- 电气系统、机械部件的维护保养：保养工作和保养间隔时间以及目检和特殊元件的保养工作等应在维修指导书以书面的形式列出并培训；各类传感器，如电压、电流、扭矩、转速等的标定、配置；设备各项性能指标极限的说明，诸如扭矩、转速、承载能力等；

- 紧急事件、突发事件处理预案。

11.3 备品备件

提供满足一年正常使用的必要备品备件。

11.4 质量保证期

保证期为整机12个月，保证期起始时间从终验收合格签字之日起计算。在质保期内，设备运行发生故障时，乙方维修技术人员在接到通知24小时内，到达甲方生产现场，进行免费维修（设备质量问题）和咨询。

质保期外，乙方对设备终身维修（维修费用由甲方负担）；在接到甲方通知后，乙方在24小时内派人到甲方现场排除故障，并提供免费的技术支持。

11.5 售后服务承诺

卖方在接到买方书面或电话通知后，必须在8小时内给予响应，24小时给予处理办法，一周内给予解决。

11.6．提供中国国内用户清单目录；

11.7  包装及运输

采用标准包装箱，适用于海(水)陆联运，能够达到防震、防潮的目的。运达目的地无破损。

设备从运输至安装完成由卖方完成，包括货物运输、开箱就位、安装调试。