重庆建设车用空调器有限责任公司

比 价 文 书

项目编号：SSTZ20210621105

项目名称：污泥机械甩干机

重庆建设车用空调器有限责任公司

2021年9月

# 比价邀请

比价单位:

重庆建设车用空调器有限责任公司根据公司有关竞比价管理办法,就污泥机械甩干机采购进行比价。

特邀具备承担本项目能力的公司前来比价。

  - 比价单位：重庆建设车用空调器有限责任公司

  - 比价货物清单：见附件

  - 发放比价文书时间：2021年9月8日12：00

  - 发放比价文书地点：重庆建设车用空调器有限责任公司采购部

  - 比价截止时间：2021年9月23日17：00

  - 比价地点：重庆建设车用空调器有限责任公司采购部

  - 联系方法：重庆市九龙坡区华建支路1号      邮编：400050

  - 联系人：陈琳         电话：023-68127021

# 比价须知

2.1 项目情况

1、此项目采用比价形式，特邀请具有独立法人资格的公司前来比价。

2、项目情况: 污泥机械甩干机，具体详见附件污泥机械甩干机技术要求。

★2.2合格的比价人

比价单位：指具有独立法人资格。合格比价人的范围：

1.比价人注册资金不低于50万。

2.具有独立承担民事责任的能力。

3.比价人应遵守有关的国家法律、法令和条例。

4.具有良好的商业信誉和诚信的职责；

5.具有履行合同所必需专业技术能力和提供本次所比价要求货物的能力；

6.如比价人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》(统一格式)。

2.3比价文件

  - 比价文件由比价文件总目录所列内容组成。比价人应详细阅读比价文件的全部内容。不按比价文件的要求提供的比价文件和资料，可能导致比价被拒绝。

  - 资格证明文件包括：

    - 企业简介

    - 经过上一年度年检合格的企业法人营业执照副本复印件（原件备查）

    - 法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书

    - 比价人人员情况表

    - 服务内容及优惠承诺条款

注：以上资格证明文件均需加盖比价人单位公章。

3、比价报价

1）货币：人民币

2）报价：标的物价格(含增值税)＋相关费用【交钥匙工程】

相关费用：附件费、安装费、各种税费、包装费、保险费、运输费、设备在买方的装卸就位费、安装调试费等设备交付前的一切费用。

注：（1）请提供分项报价；

（2）备品、备件费须提供备品、备件的名称、数量、单价、总价清单；

3）比价报价不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由比价人法定代表人（或授权代表）签字或盖章。

4）报价表因字迹潦草或表达不清所引起的后果由比价人负责。

5）若比价人对报价有优惠，应予以说明并将优惠承诺附于比价报价表后。

4.比价文件有效期：比价文件及有关承诺文件有效期为90天,从提交比价文件截止日起算

5.比价书的递交

比价文件应按以下方法分别装袋密封,否则将被拒绝

1）商务比价文件密封袋内装商务标文件正、副本各一份，封口处应有比价单位法定代表人或委托代理人的签字及比价单位公章。

2）技术文件密封袋内装技术文件正本一份，副本3份，内容为：方案、配置、技术参数等技术资料，不出现价格内容。

3）如果比价人未按上述要求密封及加写标记，比价邀请人对比价文件的误投和提前启封概不负责。

4）所有比价文件须单独装订成册。比价书中不得有任何擦涂、更改痕迹。若须改正错漏，须由比价书签发人在更正处加签。

5）比价人提交的所有资格证明资料不得伪造，一经发现，直接取消比价资格

2.4比价截止时间

- 比价文件必须在比价截止时间前邮寄或派人送达到指定的比价地点。

- 在比价截止时间以后送达的比价文件，比价邀请人拒绝接收。

2.5文书启封及评审

1、文书启封及评审

比价人对按照比价文件所要求的提交比价文件截止时间前收到的所有合格比价文件予以拆封，并由比价邀请人记录存档备案。

比价文件出现下列情况之一的，将作为无效比价文件。

1）评审小组发现比价人以他人的名义比价、串通比价、以行贿手段谋取选中单位或者以其他弄虚作假方式比价的。

2）比价文件中的比价函未加盖比价人的企业印章的，或者委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的。

3）比价文件未按规定的格式填写的或关键内容字迹模糊、无法辨认的。

4）比价人递交两份或多份内容不同的比价文件，或在一份比价文件对同一比价项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。

5）逾期送达的或未送达到指定地点的。

6）比价人资格条件和证明文件不符合比价文件要求的。

2、评审

评审办法：综合评标法。具体评审如下：

| 评分细则 条款号 评审因素 评审标准 2.1.1 形式评审标准 报价保证金 与报价人名称一致，并符合第二章“报价人须知前附表”第12.1项规定 开封一览表签字盖章 有法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位章 报价文件的签署及盖章 按报价人须知前附表要求，报价文件上法定代表人或其授权代理人的签字及盖章齐全。 制造商有效授权书 代理商参加报价时提交 报价唯一 只能一个有效报价 联合体报价协议书 不允许联合体报价 2.1.2 资格评审标准 营业执照 具备有效的营业执照 税务登记证 具备有效的税务登记证 组织机构代码证 具备有效的组织机构代码证 业绩要求 符合第二章第一节“报价人须知前附表”★2.2项规定。 其它资格条件要求 符合第二章第一节“报价人须知前附表”★2.2项规定。 报价有效期 90天，若不满足报价被拒绝。 最高限价 第六章货物需求一览表及技术规格★号条款 ★号条款不满足，报价被拒绝。 没有通过以上初步评审的报价人，不得进入详细评审。 详细评审2.2.2 分值构成(100分) 技术部分 50 分 总则： 1、 整体复制比价技术要求作为报价文件的技术文件，技术评分0分。 2. 无技术方案（指仅进行设备介绍，无方案设计等情况），技术评分0分。 3. 无技术偏离表，或者偏离表只描述“响应”且无对应比价文件技术条款的响应值的，技术评分0分。 ★4．投标方能力资质要求：具有污泥干化项目（设备）销售、调试、运行相关业绩证明，通过三体系认证。 商务部分 10 分 报价报价部分 40分 2.2.2 分值构成(100分) 商务部分10分 2、商务部分[分值10分] 2.1.付款方式的满足情况（分值5分）满足比价文件要求得5分，不满足得0分。 2.2. 交货时间的满足情况（分值5分）满足比价文件要求得3分，优于得5分，不满足得0分。 报价报价部分 40分 3、报价部分[40分] 3.1确定有效报价： 通过初步评审的报价人的报价为有效报价； 3.2评比基准价： 取所有有效报价人的报价报价的算术平均值（当有效报价人≥6家时，则去掉一个最高价和一个最低价后再进行算术平均）为评比基准价，评比基准价分值设置为30分，最高不超过40分，最低不低于20分。 3.4计算得分： 各有效报价报价分别与评比基准价相比较，每高于评比基准价1%扣1分，每低于评比基准价1%加1分。最终得分保留小数点后两位。 |
| --- |
| 评分标准 | 技术部分50分 | 主要技术要求 一、设备名称及数量 污泥机械甩干机 1台 二、技术规格 1、使用环境:电源：三相 380V ±10% 频率：50Hz\环境温度：-5~45℃\环境湿度：相对湿度≤90%。 | ２分； 满足得2分，不满足得0分。 |  |
|  |  | ２、考核指标 ★２.1、出料含水率考核指标为不大于30%（不包含因进料含水率波动导致干料含水率偏差波动，含水率以第三方具备环境监测资质的单位出具监测报告为准)； ★２.2、生产线设计处置从车间转运出的磨削油泥1.2吨/12h。 | “★”不满足为废标 |  |
|  |  | ３、工艺过程：将油泥中的滤布类纤维类物质清除（滤布+絮状物，分拣后输入污泥干化机底部干化），油泥输入机械甩干机混料口，加入少量水混合后进行高速离心脱水。该过程无添加药剂，单纯离心脱水减重。 | ５分， 由评委对各投标人方案进行综合比较、评议，优得５分，良得５-３分，差或未响应得3-0分。 |  |
|  |  | ４、 质量安全认证： ４.1、所有使用的电工、电子产品及机床均应符合国际电工委员会（IEC）所认证的质量安全认证标准。 ４.2、控制系统使用触摸屏+PLC可编程控制器，使用三菱或欧姆龙知名品牌，所有的电器、液压、气动元器件必须是欧洲、美国、日本名牌产品。 ４.3、污泥成型机、主机、螺旋出料机、螺旋出料提升机等主要部件使用SUS304材质； 5.4、自控接口：干化机通讯外界方式为：RS485接口（MODBUS从站）。 ★４.5、投标时提供详细安装装置和安全附件清单（含电器元件、线路保护），设计不符合规范和合理将被否决。 | ７分， 由评委对各投标人方案进行综合比较、评议，优得７＊－６分，良得６-３分，差或未响应得3-0分。 。“★”不满足为废标 |  |
|  |  | ５.、 噪音:符合工业机械加工设备加工噪音控制要求。 ６、 所有紧固件采用公制标准紧固件。 ７、基础设施建设技术要求 ７.1、考虑废液收集，符合环保要求， ７.2、混凝土强度等级不低于C25，雨篷设计与现有污水站设计一致 ７.3、利用现有场地设计，设备占地面积尽量小，贴合甲方现场实际情况。 ８、技术资料:投标方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文;投标方资料的提交应及时、充分，满足工程进度要求。 ９、培训:为使合同设备能正常安装和运行，投标方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。投标方应提供“该设备的结构原理及使用维护”等相关培训服务。投标方应派技术熟练的、有丰富经验的技术人员免费对需方的运行人员进行设备操作及维护等现场培训，培训的时间为2天内。 1０、产品设计、制造、安装标准:产品设计、制造、安装应符合国家、行业相关法律、法规和安全技术标准要求。 | １６分， 由评委对各投标人方案进行综合比较、评议，优得１６－１０分，良得９-６分，差或未响应得５-0分。 |  |
|  |  | １１.验收 1１.1、预验收：空载调试合格：单机调试合格后，进行系统空载联动调试，系统运行稳定； 1１.2、终验收；性能验收程序：系统具备性能验收条件后，需方开始验收并书面告之供方开始时间。干化系统连续稳定运行一个月，期间处理量达到设计负荷的，系统运行稳定处理能力和效果达到技术协议要求的条件（含水率 ≤ 30%），视本系统验收合格，需方签署性能测试报告。 1２、质量保证:投标方对所提供的非易损件质保期内均免费保修一年。 1３、售后服务:设备出现故障时，中标单位技术人员须及时提供技术支持，排除故障。在设备质保期内，对于因设备质量问题引起的故障，中标单位免费处理，对于因需方使用不当或其他原因引起的设备故障（非设备质量问题），中标单位应及时进行服务。如中标单位所供系统在质保期内出现故障，一旦接到需方的报修电话后，如电话指导不能解决问题，供方需在48小时内派遣有经验的维修工程师到现场提供免费维修服务(质保期外为有偿服务，响应时间不变)。维修工程师赴现场后应及时对故障设备进行检修，对于一般故障应在48小时提供解决方案；对于重大故障应在72小时内进行检修工作。中标单位支付供方工作人员的全部费用，包括住宿费、差旅费。 １４、包装:出厂时设备的包装应符合相关标准的规定，适合于运输，除大型结构外所有拆散件均用板条箱或其它包装箱分类包装，并标上相应的符号，便于查找，包装箱内考虑设备的支撑与固定，避免在运输和装卸时包装件内的部件产生滑动、撞击和磨损，造成部件的损坏，所有松散部件另用小箱盒装好放入箱内。备品备件和专用工具单独包装、并应特别注明。每个包装件应有与其相符合的装箱单，标明货物名称、发运货号及装运组件顺序号、发货方及收货方单位名称、订货合同编号、毛重及净重、运输限界尺寸、重心及起吊位置、防潮、防震、放置位置方向的标志，装箱单应放置于包装件内明显位置上，并采用防潮的密封袋包装。包装件内装的零部件，有明显的标记与标签，标明部件号、编号、名称、数量等，并与装箱单一致。 | １３分； 由评委对各投标人方案进行综合比较、评议，优得１３－９分，良得８-４分，差或未响应得４-0分。 。 |  |
|  |  | 1５、投标人投标时需要提供以下资格审查文件： 1５.1、经过当年年度工商年检的企业法人营业执照副本复印件。 ★1５.2、投标单位提供近五年国内类似产品精度的设备供货经历，提供用户清单、业绩证明资料，且设备运行良好。 | ２分； 满足得2分，不满足得0分。“★”不满足为废标 |  |
|  |  | 1６、项目交货期:自合同生效之日起3个月。 | ５分； 满足得５分，不满足得0分 |  |

特别说明：以上技术、商务部分比价人提供虚假证明的则视为废标。

3、确定选中单位

在比价有效期内，比价邀请人以书面形式通知所选定的单位。通知也可以电话、传真的形式，但需要随后以书面方式确认。当所选中单位与比价人签订选中单位合同后，公司将向其他比价人发出落标通知。

4、签订合同

选中单位人应按通知书指定时间、地点与比价邀请人签订合同，否则按撤回比价处理，我公司可向其请求最终确认报价20%的违约金赔偿。在这种情况下，比价邀请人可另选其他单位或另行比价。

# 合同条款

3.1报价方式

要求以人民币报价方式报出“污泥机械甩干机”明细价格及汇总价格。

3.2 包装及包装方式

比价人应在比价文件中详细列明包装方式及材料，须满足设备防潮、防震、防锈、防腐及到达目的地完好无损的要求。所采用的包装材料必须结实，全新未用过。并符合气候变化要求。

比价邀请人在收到货物前，货物的损坏、锈蚀、损失或包装破损等责任事故，均由比价人负责完全赔偿。

3.3合同价格及付款方式

1、合同价格为经比价双方最终确定的价格。

2、付款方式：

1）预付款20%；

2）预验收合格后，双方签署验收报告出具终验收报告支付40%；

3）终验收合格后，双方签署验收报告出具终验收报告支付30%；供货方开具合同全额增值税专用发票（税率13%）；

3）质保金10%，一年后无息支付，支付合同总金额的10%。

3.4 项目要求

1、见附件的技术要求。

2、质量保证：附件的技术要求，保证期起始时间从终验收合格签字之日起计算。

3、交货期：合同生效后3个月，即在合同生效后3个月内完成该交钥匙工程并通过终验收合格。

4、本项目禁止分包或转包。

5、在项目安装、调试、试运行等过程中造成需方人员和财产损害的，由供方承担责任。

3.5 违约责任

如任何一方延迟履行，则每延迟一天按合同总金额万分之五支付违约金。延迟超过30天的，对方可以解除合同并依法请求赔偿。

3.6争议的解决

双方友好协商解决，协商不成，向合同签订地人民法院提起诉讼。

3.7其他约定事项

比价文件、比价文件和有效补充文件以及技术要求是主合同不可分割的组成部分，与主合同具有同等法律效力。

需方提供给供方的技术参数、数据等资料属于需方商业秘密，供方应以不低于自身商业秘密予以保护，未经需方同意不得向任何第三方披露。

# 比价文件格式

比价函

××公司：

__________________________(报价单位全称)授权____________________ (委托代理人姓名)________________(职务、职称)为委托代理人，参加贵方组织的______________(比价编号、比价项目名称)比价的有关活动，并对______________货物进行比价。为此：

1、提供比价须知规定的全部比价文件：正本1份，副本2份；

2、比价货物的总报价为(大写)：　　　　　　　　　　　　元人民币（含税）。

3、如果我们成为选中单位，我们保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4、愿意向贵方提供任何与该项比价有关的数据、情况和技术资料并对其真实性负责。

5、本报价自开标之日起______天内有效。

6、报价人同意提供按照贵方可能要求的与其比价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

7、与本报价有关的一切往来通讯请寄：

单位全称：

地址：____________________________________________________

邮编：____________　电话：____________　传真：____________

竞比价单位(盖章)：                    委托代理人(签字)：

日期：

法定代表人身份证明书（格式）

××公司：

（法定代表人姓名）同志为我公司的法定代表人，特此证明。

比价单位全称（公章）：

法定代表人签字：

日期：

授权委托书（格式）

××公司：

（报价人全称）法定代表人　　　　　授权　　　　（委托代理人姓名）为委托代理人，参加贵方组织的　　　　　　　　项目		　　　	（比价编号）比价活动，全权处理本次比价活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

比价单位全称（公章）：

第六章  货物需求一览表及技术规格

污泥机械甩干机招标技术要求

- 项目概况：

九龙基地新购机械甩干机组，用于磨削污泥机械甩干，油泥暂存仓进料口至干料出料提升机出口设计与安装；该项目交钥匙工程。

- 项目内容：

新购机械甩干机组；

- 项目技术要求

3.1、机械甩干机组技术要求

3.1.1、使用环境

电源：三相 380V ±10%     频率：50Hz

环境温度：-5~45℃

环境湿度：相对湿度≤90%

3.1.2、出料含水率

定义：出料含水率指磨削油泥经机械甩干机组处理后的含水率，以第三方具备环境监测资质的单位出具监测报告为准。

考核指标：出料含水率考核指标为不大于30%（不包含因进料含水率波动导致干料含水率偏差波动）。

3.1.3、系统处理量

生产线设计处置从车间转运出的磨削油泥1.2吨/12h。

3.1.4、工艺过程：

将油泥中的滤布类纤维类物质清除（滤布+絮状物，分拣后输入污泥干化机底部干化），油泥输入机械甩干机混料口，加入少量水混合后进行高速离心脱水。该过程无添加药剂，单纯离心脱水减重。

油泥甩干工艺过程

3.1.5、 质量安全认证

所有使用的电工、电子产品及机床均应符合国际电工委员会（IEC）所认证的质量安全认证标准。

控制系统使用触摸屏+PLC可编程控制器，使用三菱或欧姆龙知名品牌，所有的电器、液压、气动元器件必须是欧洲、美国、日本名牌产品。

全自动上旋式刮刀下部卸料离心机、油泥暂存仓、螺旋出料机、螺旋提升机等主要部件使用SUS304材质

自控接口：甩干机通讯外界方式为：RS485接口（MODBUS从站）。

★投标时提供详细安装装置和安全附件清单（含电器元件、线路保护），设计不符合规范和合理将被否决。

3.1.6.、 噪音

符合工业机械加工设备加工噪音控制要求。

3.1.7、 所有紧固件采用公制标准紧固件。

3.2、基础设施建设技术要求

3.2.1、考虑废液收集，符合环保要求，

3.2.2、混凝土强度等级不低于C25；

3.2.3、利用现有场地设计，设备占地面积尽量小，贴合甲方现场实际情况。

4、技术资料

投标方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

投标方资料的提交应及时、充分，满足工程进度要求。

随机资料清单

| 序号 | 资料名称 | 提交份数 | 交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安装使用说明书 | 1份 | 随机 |  |
|  | 产品合格证书 | 1份 | 随机 |  |
|  | 装箱清单 | 1份 | 随机 |  |
|  | 产品外形图、基础图、布置图、装配图 | 1份 | 随机 |  |
|  | 电气部分资料：包括端子接线图、原理图\制线路图、接线图 | 1份 | 随机 |  |

5、培训

为使合同设备能正常安装和运行，投标方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。投标方应提供“该设备的结构原理及使用维护”等相关培训服务。投标方应派技术熟练的、有丰富经验的技术人员免费对需方的运行人员进行设备操作及维护等现场培训，培训的时间为2天内。

6、产品设计、制造、安装标准

产品设计、制造、安装应符合国家、行业相关法律、法规和安全技术标准要求。

7.验收

7.1、预验收

空载调试合格：单机调试合格后，进行系统空载联动调试，系统运行稳定；

7.2、终验收

系统调试完成后，由需方进行系统的性能验收，供方安排专业技术人员跟踪服务，随时解决需方在性能验收期间的问题，必要时应到现场进行技术支持，同时供方认可需方在性能验收期间的检测数据。

性能验收程序：系统具备性能验收条件后，需方开始验收并书面告之供方开始时间。干化系统连续稳定运行一个月，期间处理量达到设计负荷的，系统运行稳定处理能力和效果达到技术协议要求的条件（含水率 ≤  30%），视本系统验收合格，需方签署性能测试报告。

8、质量保证

投标方应满足本技术协议所提的技术要求。投标方应有措施确保产品和服务工作符合本技术协议，包括转包合同产品和服务工作。投标方应向需方保证所供设备是技术先进、成熟可靠的全新产品。设备的设计应满足国家的有关标准、规范的要求，并应充分考虑当地环境条件和使用条件的影响如在安装和试运期间发现零部件的缺陷、损坏情况，在证实设备储存、安装、维护和运行都符合要求时，投标方应尽快免费更换。投标方对所提供的设备终身服务。投标方对所提供的非易损件质保期内均免费保修一年（非正常使用除外）。

设备质保期自所供货物的质保期为系统调试完成、终验收合格后12个月。

9、售后服务

设备出现故障时，中标单位技术人员须及时提供技术支持，排除故障。在设备质保期内，对于因设备质量问题引起的故障，中标单位免费处理，对于因需方使用不当或其他原因引起的设备故障（非设备质量问题），中标单位应及时进行服务。如中标单位所供系统在质保期内出现故障，一旦接到需方的报修电话后，如电话指导不能解决问题，供方需在48小时内派遣有经验的维修工程师到现场提供免费维修服务(质保期外为有偿服务，响应时间不变)。维修工程师赴现场后应及时对故障设备进行检修，对于一般故障应在48小时提供解决方案；对于重大故障应在72小时内进行检修工作。中标单位支付供方工作人员的全部费用，包括住宿费、差旅费。

10、包装

出厂时设备的包装应符合相关标准的规定，适合于运输，除大型结构外所有拆散件均用板条箱或其它包装箱分类包装，并标上相应的符号，便于查找，包装箱内考虑设备的支撑与固定，避免在运输和装卸时包装件内的部件产生滑动、撞击和磨损，造成部件的损坏，所有松散部件另用小箱盒装好放入箱内。备品备件和专用工具单独包装、并应特别注明。每个包装件应有与其相符合的装箱单，标明货物名称、发运货号及装运组件顺序号、发货方及收货方单位名称、订货合同编号、毛重及净重、运输限界尺寸、重心及起吊位置、防潮、防震、放置位置方向的标志，装箱单应放置于包装件内明显位置上，并采用防潮的密封袋包装。包装件内装的零部件，有明显的标记与标签，标明部件号、编号、名称、数量等，并与装箱单一致。

11、运输、存储

设备在运输、保管过程中应采取防雨﹑防潮﹑防锈﹑防震等措施，以免损坏，堆放时应采取措施防止构件变形。电气设备须严格包装，防止受潮和浸水。经由铁路运输的部件，其尺寸不超过铁路对非标准外形体的规定。当部件采用非铁路的其他方式运输时，其重量和体积的限值应符合有关运输方式的规定。投标方应事先提供设备贮存和运输说明书，其中包括设备定期检查及存放保养的要求。货到现场后由需方负责卸货，并负责设备的防淋、防潮、防盗等的保管与存放工作，确保设备的完好。若因需方原因推迟安装，应注意现场存放条件对设备的影响。

12、投标人投标时需要提供以下资格审查文件

12.1、经过当年年度工商年检的企业法人营业执照副本复印件。

★12.2、投标单位提供近五年国内类似产品精度的设备供货经历，提供用户清单、业绩证明资料，且设备运行良好。。

13、项目交货期

自合同生效之日起3个月。

14.投标人提供设备详细的分项报价表和汇总价格表。

# Text boxes

废水处理污泥主要工艺流程