重庆建设汽车系统股份有限公司

比 价 文 书

项目编号：SSTZ20230424224

项目名称：真空机和真空阀

重庆建设汽车系统股份有限公司

2023年5月

# 比价邀请

比价单位:

重庆建设汽车系统股份有限公司根据公司有关竞比价管理办法,就真空机和真空阀采购进行比价。

特邀具备承担本项目能力的公司前来比价。

  - 比价单位：重庆建设汽车系统股份有限公司

  - 比价货物清单：见附件

  - 发放比价文书时间：2023年 5 月15日17：00

  - 发放比价文书地点：重庆建设汽车系统股份有限公司采购部

  - 比价截止时间：2023年5 月29日10：00

  - 比价地点：重庆建设汽车系统股份有限公司采购部

  - 联系方法：重庆市九龙坡区华建支路1号      邮编：400050

  - 联系人：李照明  陈琳     电话：023-68127021  68127022

# 比价须知

2.1 项目情况

1、此项目采用比价形式，特邀请具有独立法人资格的公司前来比价。

2、项目情况: 真空机和真空阀，具体详见附件真空机和真空阀技术要求。

★2.2合格的比价人

比价单位：指具有独立法人资格。合格比价人的范围：

1.比价人注册资金不低于50万。

2.具有独立承担民事责任的能力。

3.比价人应遵守有关的国家法律、法令和条例。

4.具有良好的商业信誉和诚信的职责；

5.具有履行合同所必需专业技术能力和提供本次所比价要求货物的能力；

6.如比价人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》(统一格式)。

2.3比价文件

  - 比价文件由比价文件总目录所列内容组成。比价人应详细阅读比价文件的全部内容。不按比价文件的要求提供的比价文件和资料，可能导致比价被拒绝。

  - 资格证明文件包括：

    - 企业简介

    - 经过上一年度年检合格的企业法人营业执照副本复印件（原件备查）

    - 法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书

    - 比价人人员情况表

    - 服务内容及优惠承诺条款

注：以上资格证明文件均需加盖比价人单位公章。

3、比价报价

1）货币：人民币

2）报价：标的物价格(含增值税)＋相关费用【交钥匙工程】

相关费用：附件费、安装费、各种税费、包装费、保险费、运输费、设备在买方的装卸就位费、安装调试费等设备交付前的一切费用。

注：（1）请提供分项报价；

（2）备品、备件费须提供备品、备件的名称、数量、单价、总价清单；

3）比价报价不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由比价人法定代表人（或授权代表）签字或盖章。

4）报价表因字迹潦草或表达不清所引起的后果由比价人负责。

5）若比价人对报价有优惠，应予以说明并将优惠承诺附于比价报价表后。

4.比价文件有效期：比价文件及有关承诺文件有效期为90天,从提交比价文件截止日起算

5.比价书的递交

比价文件应按以下方法分别装袋密封,否则将被拒绝

1）商务比价文件密封袋内装商务标文件正、副本各一份，封口处应有比价单位法定代表人或委托代理人的签字及比价单位公章。

2）技术文件密封袋内装技术文件正本一份，副本3份，内容为：方案、配置、技术参数等技术资料，不出现价格内容。

3）如果比价人未按上述要求密封及加写标记，比价邀请人对比价文件的误投和提前启封概不负责。

4）所有比价文件须单独装订成册。比价书中不得有任何擦涂、更改痕迹。若须改正错漏，须由比价书签发人在更正处加签。

5）比价人提交的所有资格证明资料不得伪造，一经发现，直接取消比价资格

2.4比价截止时间

- 比价文件必须在比价截止时间前邮寄或派人送达到指定的比价地点。

- 在比价截止时间以后送达的比价文件，比价邀请人拒绝接收。

2.5文书启封及评审

1、文书启封及评审

比价人对按照比价文件所要求的提交比价文件截止时间前收到的所有合格比价文件予以拆封，并由比价邀请人记录存档备案。

比价文件出现下列情况之一的，将作为无效比价文件。

1）评审小组发现比价人以他人的名义比价、串通比价、以行贿手段谋取选中单位或者以其他弄虚作假方式比价的。

2）比价文件中的比价函未加盖比价人的企业印章的，或者委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的。

3）比价文件未按规定的格式填写的或关键内容字迹模糊、无法辨认的。

4）比价人递交两份或多份内容不同的比价文件，或在一份比价文件对同一比价项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。

5）逾期送达的或未送达到指定地点的。

6）比价人资格条件和证明文件不符合比价文件要求的。

2、评审

评审办法：综合评价法。具体评审如下：

## 第三章  评标方法（综合评价法）

第一节 评标方法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 比价保证金 | 与比价人名称一致，并符合第二章“比价人须知前附表”第12.1项规定 |
|  |  | 开标一览表签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位章 |
|  |  | 比价文件的签署及盖章 | 按比价人须知前附表要求，比价文件上法定代表人或其授权代理人的签字及盖章齐全。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能一个有效报价 |
|  |  | 联合体比价协议书 | 不允许联合体比价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“比价人须知前附表”2.6 |
|  |  | 资格要求 | 3.1投标厂家需近两年30台以上真空机及真空阀的有效销售业绩证明，技术要求响应表，包括但不限于合同、技术协议等。 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“比价人须知前附表”2.6 |
| 2.1.3 | 响应性评审 标准 | 比价内容 | 符合第二章“比价人须知前附表”第 2.3 项规定 |
|  |  | 比价有效期 | 符合第二章第一节 |
|  |  | 最高限价 | 无 |
|  |  | 重要商务条款 | ※3.5交货期：合同生效之日起20天内交货。 |
|  |  | 重要技术参数及功能要求 | ※、适用的排气元件：可满足于排气块、机械阀、强力阀、液压阀、预抽阀的抽真空控制需要。 ※、设备接口与现有真空压铸设备接口具有一致性和互换性。 |
|  |  |  | ※、真空阀接口尺寸标准化并与现有真空阀具有互换性（减少后期维护成本备件必须通用）。 |
| 没有通过初步评审的比价人，不得进入详细评审。 |
| 详细评审2.2.2 | 评分标准 | 技术部分50分 | 技术要求：按比价人响应程度，由评委独立评分。 1.1满足比价文书中技术要求程度（26分） 1.1. 1）真空机可满足于排气块、机械阀、强力阀、液压阀、预抽阀的抽真空控制需要；5分。 1.1. 2）、响应甲方提出的交钥匙工程要求；2分。 1.1. 3）、响应甲方提出设备接口与现有真空压铸设备接口具有一致性和互换性的要求。4分。 1.1. 4）、重具备压射启动曲线记录及T2真空测量记录选择功能。3分。 1.1.5）、响应培训在安装调试和验收的同时进行，包括操作和维护培训。4分。 1.1. 6）真空度、污染度、模具排气通畅度均可实时监控，超差报警并进行数据记录。2分。 1.1.7）两个真空度检测通道可实现自动反冲清洁功能。2分。 1.1.8）具备可测试管道及模具密封泄漏情况，可自动计算分析泄漏位置、泄漏体积、泄漏率。2分。 1.1.9）具备通过锤头实时位置控制、通过时间控制启停真空的功能，可手动进行选择切换。1分。 1.1.10）具备提前关阀功能设置和监测点设置。1分。 1.2设备的安装及调试需遵守的要求（7分） 1.2.1)、 要求设备整体刚性好、强度高、机械部件在运动过程中平稳无震动。1分。 1.2.2)、 真空设备与压铸机连接的信号线、电源线及设备自身连接线缆均需采用波纹管防护，走线美观、能防水、防油、防尘、耐高温且不影响后续设备安装及走线。2分。 1.2. 3)、 真空泵、系统旋转部件、电机等需标明旋转方向，并作好防护。1分。 1.2. 4)、 设备需要压铸机提供的信号，要求设备自带电源和继电器；因真空设备导致短路等情况不得影响压铸机及其它周边设备。1分。 1.2. 5)、 设备内部所有信号线、控制线、气动管路都要有编号标识。线路布局合理美观，信号线每条线路接点位置应预留0.05-0.2米的备用长度设备拆运后，甲方职场需进行清扫，保证干净、无油污。2分。 1.3技术资料（6分） 1.3.1、设备平面布置尺寸；1分。 1.3.2、设备电、压缩空气进给点位置接口尺寸及耗量表，设备主机重量；1分。 1.3.3、提设备使用说明书（中文手册）；1分。 1.3.4、含易损件明细表（说明书内含）；1分。 1.3.5、含电气接口图（说明书内含）；1分。 1.3.6、真空泵说明书；1分。 1.4安全要求（4分） 1.4.1、正确穿戴在本职场作业的符合国家规范的劳动防护用品；1分。 1.4.2、在本职场作业人员需具备符合国家规定的岗位操作合格证；1分。 1.4.3、需签订安全方面的各类文件；1分。 1.4.4、需服从甲方关于安全方面的规定。1分。 1.5设备验收（4分） 1.5.1、预验收：预验收：设备验收在甲方生产现场安装调试及试运行时进行达到技术要求。2分。 1.5.2、终验收：设备运转可靠性。（通过静态精度检查、动态精度检查以及试生产运行评价）系统验收： 真空罐静态真空度不高于10毫巴，真空罐动态真空度低于60毫巴。设备的功能验收： 设备在空运转条件下检验设备的各项动作和功能，达到甲方的系统和通用技术要求。2分。 1.6服务及质保（3分） 质量保证期为12个月。质量保证期起始时间从终验收合格签字之日起计算。质保期期内，设备发生质量故障，乙方接到甲方通知后12小时内到甲方现场进行维修或更换。3分（不满足不得分）。 |
| 2.2.2 | 评分标准 | 商务部分10分 | 1、交货期（2分） 满足得2分，不满足得0分。 2、业绩30个（3分） 满足得3分，不满足得0分。 3、付款条件（ 5分） 满足得5分，不满足得0分。 |
|  |  | 比价报价部分 40分 | 3、比价报价部分[40分] 3.1确定有效报价： 通过初步评审的报价人的报价为有效报价。 3.2 评比基准价： 比价基准价的确定：取所有有效比价人的比价报价的最低价为比价基准价,比价基准价分值设置为40分。 3.4 计算得分： 分值=(比价基准价/比价人的有效报价)*40*100%,最终得分保留小数点后两位。 |

特别说明：以上技术、商务部分比价人提供虚假证明的则视为废标。

3、确定选中单位

在比价有效期内，比价邀请人以书面形式通知所选定的单位。通知也可以电话、传真的形式，但需要随后以书面方式确认。当所选中单位与比价人签订选中单位合同后，公司将向其他比价人发出落标通知。

4、签订合同

选中单位人应按通知书指定时间、地点与比价邀请人签订合同，否则按撤回比价处理，我公司可向其请求最终确认报价20%的违约金赔偿。在这种情况下，比价邀请人可另选其他单位或另行比价。

# 合同条款

3.1报价方式

要求以人民币报价方式报出“真空机和真空阀”明细价格及汇总价格。

3.2 包装及包装方式

比价人应在比价文件中详细列明包装方式及材料，须满足设备防潮、防震、防锈、防腐及到达目的地完好无损的要求。所采用的包装材料必须结实，全新未用过。并符合气候变化要求。

比价邀请人在收到货物前，货物的损坏、锈蚀、损失或包装破损等责任事故，均由比价人负责完全赔偿。

3.3合同价格及付款方式

1、合同价格为经比价双方最终确定的价格。

2、付款方式：

1）预付款20%；

2）预验收合格后，双方签署验收报告出具终验收报告支付40%；

3）终验收合格后，双方签署验收报告出具终验收报告支付30%；供货方开具合同全额增值税专用发票（税率13%）；

3）质保金10%，一年后无息支付，支付合同总金额的10%。

3.4 项目要求

1、见附件的技术要求。

2、质量保证：附件的技术要求，保证期起始时间从终验收合格签字之日起计算。

3、交货期：合同生效后20天内，即在合同生效后20天内完成该交钥匙工程并通过终验收合格。

4、本项目禁止分包或转包。

5、在项目安装、调试、试运行等过程中造成需方人员和财产损害的，由供方承担责任。

3.5 违约责任

如任何一方延迟履行，则每延迟一天按合同总金额万分之五支付违约金。延迟超过30天的，对方可以解除合同并依法请求赔偿。

3.6争议的解决

双方友好协商解决，协商不成，向合同签订地人民法院提起诉讼。

3.7其他约定事项

比价文件、比价文件和有效补充文件以及技术要求是主合同不可分割的组成部分，与主合同具有同等法律效力。

需方提供给供方的技术参数、数据等资料属于需方商业秘密，供方应以不低于自身商业秘密予以保护，未经需方同意不得向任何第三方披露。

# 比价文件格式

比价函

××公司：

__________________________(报价单位全称)授权____________________ (委托代理人姓名)________________(职务、职称)为委托代理人，参加贵方组织的______________(比价编号、比价项目名称)比价的有关活动，并对______________货物进行比价。为此：

1、提供比价须知规定的全部比价文件：正本1份，副本2份；

2、比价货物的总报价为(大写)：　　　　　　　　　　　　元人民币（含税）。

3、如果我们成为选中单位，我们保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4、愿意向贵方提供任何与该项比价有关的数据、情况和技术资料并对其真实性负责。

5、本报价自开标之日起______天内有效。

6、报价人同意提供按照贵方可能要求的与其比价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

7、与本报价有关的一切往来通讯请寄：

单位全称：

地址：____________________________________________________

邮编：____________　电话：____________　传真：____________

竞比价单位(盖章)：                    委托代理人(签字)：

日期：

法定代表人身份证明书（格式）

××公司：

（法定代表人姓名）同志为我公司的法定代表人，特此证明。

比价单位全称（公章）：

法定代表人签字：

日期：

授权委托书（格式）

××公司：

（报价人全称）法定代表人　　　　　授权　　　　（委托代理人姓名）为委托代理人，参加贵方组织的　　　　　　　　项目		　　　	（比价编号）比价活动，全权处理本次比价活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

比价单位全称（公章）：

第六章  货物需求一览表及技术规格

真空系统技术要求

- 真空系统基本要求

- 适用压机吨位：  适用于800吨以下压铸机进行压铸生产；

- 真空罐容积：≥350L

- 通道数量：2通道

### ※适用的排气元件：可满足于排气块、机械阀、强力阀、液压阀、预抽阀的抽真空控制需要

- 每模生产时真空度、污染度、通畅度自动记录保存

6、抽真空形式：可在压铸过程中实现对模具型腔进行全过程抽真空；

7、真空度检测：可对模具型腔真空度进行在线实时检测和显示；

8、真空度超差报警：出现与真空度设定值超差时可进行实时报警提示；

9、污染度检测：可对抽真空通道进行污染度实时检测和报警；

10、真空通道喷吹：在对模具喷洗时，系统通过排气胶管对通道及真空阀进行反吹气；以保证通道的清洁无铝灰。

11、过程监控及报警：循环过程中出现的故障能自动诊断和报警；

12、历史真空度曲线查询需立即显示构建当模曲线的前提条件属性，实现闭环追溯

13、真空曲线：抽真空过程中AB真空通道曲线实时显示；

14、手动真空测试：可手动对模具型腔抽真空、也可按设定真空参数抽真空、手动污染度测量

15、真空工艺储存：100组工艺参数储存及参数对比

16、可测试管道及模具密封泄漏情况，可自动计算分析泄漏位置、泄漏体积、泄漏率

17、具备通过锤头实时位置控制、通过时间控制启停真空的功能，可手动进行选择切换

18、真空设备未抽真空时，自动化单元自动判定并报警

19、大口径真空过滤器装置，采用快拆式过滤器；

20、具备压射启动曲线记录及T2真空测量记录选择功能

21、真空阀伺服开始及结束气路可选择

22、具备提前关阀功能设置和监测点设置

23、系统具备强大的抽速测试功能，可对真空泵的抽速数据进行记录追溯

24、系统具备强大的泄漏测试功能，可进行系统泄漏数据进行记录追溯

25、设备具备维护保养到期自动提示报警

（二） 真空系统主要技术要求：

2.1真空设备技术要求

| 序号 | 技术规格 | 功能 | 设备技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 设备概要 | 排气类型 | 压铸全过程真空排气 |  |
| 3.2 | 设备具有的功能 | 2.1整机性能指标 | 设备初始及生产运行性能指标： 初始开泵降压时间：从自然连通状态到10mbar,用时≤180S 已开泵未抽真空状态：系统真空度≤10mbar 真空系统生产状态：正常工作状态真空度≤90mbar |  |
|  |  | 2.2通道数量 | 双通道独立控制 |  |
|  |  | 2.3数据测量 | 真空度、污染度、模具排气通畅度均可实时监控，超差报警并进行数据记录 |  |
|  |  | 2.4历史数据 | 100万组历史数据记录 |  |
|  |  | 2.5适用元件 | 适用于普通排气板、VM垂直机械式真空阀、PM-E机械阀、强力阀、液压阀、预抽阀 |  |
|  |  | 2.6联动要求 | 真空系统接收压铸机开模、合模、真空开始、真空锁定信号 真空系统反馈运行及监控状态信号给压铸机或周边自动化设备 |  |
|  |  | 2.7故障报警 | 对故障进行报警并记录报警历史信息 |  |
|  |  | 2.8实时曲线 | 实时曲线显示，AB独立显示；有利于设置真空工艺参数、判定真空压铸过程的稳定性及快速排除故障 |  |
|  |  | 2.9通道清洁 | 两个真空度检测通道可实现自动反冲清洁功能 |  |
|  |  | 2.10 手动测试 | 手动测试真空功能；有利于帮助工艺人员判定真空元件各管路连接是否正确；方便在真空度出现异常时，快速查找和判定原因 |  |
|  |  |  | 模具真空度极限测试功能 |  |
|  |  | 2.11其它功能 | 真空阀伺服气路开始点及结束方式可选择 |  |
|  |  |  | 真空阀伺服气路可进行延时启动 |  |
|  |  |  | 可对真空阀提前关闭情况进行检测并报警提示 |  |
|  |  |  | 新增结束点百分比关阀功能 |  |
|  |  |  | 可根据不同压铸模具对真空机的所有真空设置参数进行工艺储存，可对当前使用工艺和储存工艺进行对比确认。 |  |
|  |  | 2.12系统过滤 | 大口径进气过滤器装置，使真空系统维护频次大大减少 |  |
|  |  | 2.13系统节能 | 压铸岛处于无动作状态，真空系统可自动进入节能模式 |  |
|  |  | 2.14 系统响应 | 整机系统数据响应时间≤20ms |  |
| 3.3 | 设备构造说明 | 3.1设备布置 | 1、整机独立式，脚轮可移动 2、真空系统与模具连接的控制管路在静模与模具连接 |  |
|  |  | 3.2设备颜色 | 3、整机颜色：RAL7035浅灰白色（劳尔国际色卡） |  |
| 3.4 | 厂房环境 | 设备安放地要求 | 4.1地坪承载要求： 3T/㎡ 4.2相对湿度≤95% 4.3厂房温度：0℃～+55℃ 4.4电源：380/220VAC±10% 4.5 压缩空气0.4-0.6MPa |  |

2.2真空阀技术要求：

1、需要匹配具有机械阀功能的真空机，真空阀与匹配真空机联合工作；在冷模或低速阶段，合模后真空机管路通气，真空阀可以实现自锁；

2、真空机通过真空阀管路进行污染度检测；检测后真空机通过真空阀管路进行反吹气；吹气结束后真空机复位；

3、真空机主通道真空主阀打开；通过真空阀对模具型腔及压室抽气；压射过程即将结束时，合金液填充至真空阀启动活塞部位，

4、产品冷却结束后，模具开模；真空机又对真空阀进行污染度检测；

5、※真空阀接口尺寸标准化并与现有真空阀具有互换性（减少后期维护成本备件必须通用）。

6、真空阀寿命要求：真空阀在正常情况使用下，真空阀主要阀体寿命 10-40万模次，备件寿命在2-6万模次

（三）通用技术要求：

1.1.设备安全标准：设备整体安全性应符合中国国家标准规定

2.2设备结构、电气配置要求：

2.2.1 设备电气控制柜、操作位均可以实现密闭防尘；

2.2.2 在控制柜易观察部位安装设备铭牌，铭牌应有设备名称、设备型号、设备序列号、生产日期、设备重量等内容，方便客户根据内容登记固定资产及设备信息档案；

2.2.3 设备内部所有信号线、控制线、气动管路都要有编号标识。线路布局合理美观，信号线每条线路接点位置应预留0.05-0.2米的备用长度；

2.2.4 设备需要压铸机提供的信号，要求设备自带电源和继电器；因真空设备导致短路等情况不得影响压铸机及其它周边设备；

2.2.5 设备外部控制管线接口应标明接口名称、所属通道；所有用于设备外部标识，必须保证标识5年后仍然清楚、易分辨、不掉落。

2.2.6  设备电源使用电压有AC380V、AC220V、DC24V三种需在各自电源线上面标识清楚；

2.2.7  设备内预留220V三孔插座一个，便于使用；DC24V，0V应至少预留4个接点位置；

2.2.8  设备气动元件需提供的压缩空气由甲方提供，甲方保证气源压力；乙方设备应具备对压缩空气水汽过滤能力，空气压力可调、压力可观察；

2.2.9  主要元器件采用威卡、欧姆龙等公司的产品，应提供元器件配置清单；触摸屏及显示屏显示信息文字、设备所有警示牌等均采用中文；

2.2.10  设备控制显示柜，外部需设置设备运行指示灯、设备故障指示灯；人机交换截面应设置开泵键、开真空键、故障报警记录页面、模具真空工艺参数记录页面；

2.2.11  真空泵、系统旋转部件、电机等需标明旋转方向，并作好防护；

2.2.12  设备工作状态运转条件下，其噪音需控制在85dB（A）或符合相关国家标准；

2.3 设备其它要求：

2.3.1要求设备整体刚性好、强度高、机械部件在运动过程中平稳无震动；

2.3.2设备布置需根据甲方现场实际使用维护需要，在维护保养时不需要移动设备即可维护保养；

2.3.3 真空设备与压铸机连接的信号线、电源线及设备自身连接线缆均需采用波纹管防护，走线美观、能防水、防油、防尘、耐高温且不影响后续设备安装及走线；

2.3.4 设备各元器件尽量采用同一生产厂家的产品，保证其工作性能稳定、互换性好、安全可靠、使用寿命长；设备采购后10年内能够采购到相关的元气件；

2.3.5※设备接口与现有真空压铸设备接口具有一致性和互换性。

（四）. 供货周期：

4.1  乙方负责项目的设计、制造、包装、运输、开箱、收货验收、安装指导、调试与试生产、培训、售后服务。乙方对设备质量及交货期负责，并保证售后服务及能提供至少2年备件。

4.2  供货期：20日（含设计、制造），在甲方指定位置安装到位。

（五）. 安装、调试：

5.1 真空设备到达甲方工厂后，甲方负责以下工作安排与落实：

5.1.1  甲方负责设备安装位置的确定；

5.1.2  压铸机或自动化单元相关输入、输出信号接口的准备；

（注）：压铸机或自动化单元输出信号：开模到位信号、合模到位信号、压射开始信号、热模件信号、外部复位信号；

真空机输出信号：真空不足\系统故障信号、真空正常信号、开机状态信号

5.1.3  380V四相五线电源的准备5X3mm²；

5.1.5  压缩空气管路配备，保证压缩空气管路流通直径大于φ16mm，真空机进气气源接口10mm

5.1.6  协助乙方对真空设备进行安装、调试；

5.1.7  召集相关培训人员，协助乙方对培训人员进行问卷考核；

5.2.设备到达甲方工厂后，乙方负责以下工作：

5.2.1. 负责对运输到达的真空设备数量、外观等按照设备清单进行确认；

5.2.2  协助甲方将真空设备安放在指定位置；

5.2.3. 负责设备内部的线路、信号、管线的连接与确认

5.2.4  负责设备的调试，真空工艺的匹配以及相关人员的培训；

（6）设备验收:

6.1  验收依据

6.1.1本技术协议书中规定相关技术要求。

6.1.2买卖双方签订的合同和在整个方案会签、制造中经双方确认的各种技术文件资料。

6.1.3设备运转可靠性。（通过静态精度检查、动态精度检查以及试生产运行评价）

6.1.4真空系统的系统压力，应符合甲方技术要求

6.1.5真空机和真空阀乙方需负责交钥匙工程要求。

6.2  验收的方式

验收时间，真空设备到客户工厂安装完成后开始计算，两个月内乙方必须组织对设备进行验收（超过验收时间甲方视为已验收）；设备验收在甲方生产现场安装调试及试运行时进行。

6.3  验收的内容

6.3.1.在甲方生产现场组装，检查布局是否在规定的尺寸范围内，以及与技术协议书要求的设备配置情况。检查设备外观，核实设备的电器元件、机械元件、气动元件等的生产厂家等。

6.3.2系统验收：  真空罐静态真空度不高于10毫巴，真空罐动态真空度低于60毫巴。

设备的功能验收： 设备在空运转条件下检验设备的各项动作和功能，达到甲方的系统和通用技术要求；备件及附件的按照技术协议清单进行清点。

（7）. 培训：

7.1  培训在安装调试和验收的同时进行，包括操作和维护培训。

7.2  技术培训内容含：真空阀及设备总体原理、结构、操作、电控、维修、维护知识、真空参数调节、模具优化设计方法介绍等，具体为：

| 培训内容 | 培训地点 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 4.1、真空系统原理介绍 | 会议室 |  |
| 4.2、维护保养操作培训 | 会议室或现场 |  |
| 4.3、真空参数调节培训 | 生产现场 |  |
| 4.4、真空系统故障判断及排除方法 | 生产现场 |  |

7.3  技术培训要求

7.3.1达到掌握设备安全操作，正确使用的能力。

7.3.2达到正确检修、维护、排除故障水平。

（8） 质保期：

8.1设备验收合格后，甲方设备接收，保质期从验收合格之日起，质保期为壹年；

8.2.质保期期内，设备发生质量故障，乙方接到甲方通知后12小时内到甲方现场进行维修或更换。

8.3质保期满后，若设备发生重大故障，乙方接到甲方通知后及时派维修人员上门维修,并以优惠的价格向甲方提供零配件。

（9）技术资料：

9.1  乙方提供技术资料：

9.1.1设备平面布置尺寸：

9.1.2设备电、压缩空气进给点位置接口尺寸及耗量表，设备主机重量。

9.1.3验收检查项目表（甲方确认）。

9.2 验收时向甲方提供下列技术资料一套：

9.2.1设备使用说明书（中文手册）。

9.2.2含易损件明细表（说明书内含）

9.2.3含电气接口图（说明书内含）

9.2.4真空泵说明书

9.3 供货时提供技术资料要求

9.3.1乙方应向甲方提供，按协议各项要求作出的方案。

9.3.2设备标准配置清单、备件清单；设备控制系统、主要电子、电器元件。