重庆建设汽车系统股份公司

比 价 文 书

项目编号：SSTZ20200903045

项目名称：磨齿机维修

重庆建设汽车系统股份公司

2020年9月

# 比价邀请

比价单位:

重庆建设汽车系统股份公司根据公司有关竞比价管理办法,就磨齿机维修进行比价。

特邀具备承担本项目能力的公司前来比价。

  - 比价单位：重庆建设汽车系统股份公司

  - 比价项清单：见附件

  - 发放比价文书时间：2020年9月23 日10：00

  - 发放比价文书地点：重庆建设汽车系统股份公司采购部

  - 比价截止时间：2020年10月9日10：00

  - 比价地点：重庆建设汽车系统股份公司采购部

  - 联系方法：重庆市九龙坡区华建支路1号      邮编：400050

  - 联系人：赵维亮         电话：023-68127021

# 比价须知

2.1 项目情况

1、此项目采用比价形式，特邀请具有独立法人资格的公司前来比价。

2、项目情况: 磨齿机维修，具体详见附件磨齿机维修要求。

★2.2合格的比价人

比价单位：指具有独立法人资格。合格比价人的范围：

1.比价人注册资金不低于50万。

2.具有独立承担民事责任的能力。

3.比价人应遵守有关的国家法律、法令和条例。

4.具有良好的商业信誉和诚信的职责；

5.具有履行合同所必需专业技术能力和提供本次所比价要求货物的能力；

6.如比价人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》(统一格式)。

2.3比价文件

  - 比价文件由比价文件总目录所列内容组成。比价人应详细阅读比价文件的全部内容。不按比价文件的要求提供的比价文件和资料，可能导致比价被拒绝。

  - 资格证明文件包括：

    - 企业简介

    - 经过上一年度年检合格的企业法人营业执照副本复印件（原件备查）

    - 法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书

    - 比价人人员情况表

    - 服务内容及优惠承诺条款

注：以上资格证明文件均需加盖比价人单位公章。

3、比价报价

1）货币：人民币

2）报价：标的物价格(含增值税)＋相关费用【交钥匙工程】

相关费用：附件费、安装费、各种税费、包装费、保险费、运输费、设备在买方的装卸就位费、安装调试费等设备交付前的一切费用。

注：（1）请提供分项报价；

（2）备品、备件费须提供备品、备件的名称、数量、单价、总价清单；

3）比价报价不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由比价人法定代表人（或授权代表）签字或盖章。

4）报价表因字迹潦草或表达不清所引起的后果由比价人负责。

5）若比价人对报价有优惠，应予以说明并将优惠承诺附于比价报价表后。

4.比价文件有效期：比价文件及有关承诺文件有效期为90天,从提交比价文件截止日起算

5.比价书的递交

比价文件应按以下方法分别装袋密封,否则将被拒绝

1）商务比价文件密封袋内装商务标文件正、副本各一份，封口处应有比价单位法定代表人或委托代理人的签字及比价单位公章。

2）技术文件密封袋内装技术文件正本一份，副本3份，内容为：方案、配置、技术参数等技术资料，不出现价格内容。

3）如果比价人未按上述要求密封及加写标记，比价邀请人对比价文件的误投和提前启封概不负责。

4）所有比价文件须单独装订成册。比价书中不得有任何擦涂、更改痕迹。若须改正错漏，须由比价书签发人在更正处加签。

5）比价人提交的所有资格证明资料不得伪造，一经发现，直接取消比价资格

2.4比价截止时间

- 比价文件必须在比价截止时间前邮寄或派人送达到指定的比价地点。

- 在比价截止时间以后送达的比价文件，比价邀请人拒绝接收。

2.5文书启封及评审

1、文书启封及评审

比价人对按照比价文件所要求的提交比价文件截止时间前收到的所有合格比价文件予以拆封，并由比价邀请人记录存档备案。

比价文件出现下列情况之一的，将作为无效比价文件。

1）评审小组发现比价人以他人的名义比价、串通比价、以行贿手段谋取选中单位或者以其他弄虚作假方式比价的。

2）比价文件中的比价函未加盖比价人的企业印章的，或者委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的。

3）比价文件未按规定的格式填写的或关键内容字迹模糊、无法辨认的。

4）比价人递交两份或多份内容不同的比价文件，或在一份比价文件对同一比价项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。

5）逾期送达的或未送达到指定地点的。

6）比价人资格条件和证明文件不符合比价文件要求的。

2、评审

评审办法：综合评标法。具体评审如下：

| 评分细则 条款号 评审因素 评审标准 2.1.1 形式评审标准 报价保证金 与报价人名称一致，并符合第二章“报价人须知前附表”第12.1项规定 开封一览表签字盖章 有法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位章 报价文件的签署及盖章 按报价人须知前附表要求，报价文件上法定代表人或其授权代理人的签字及盖章齐全。 制造商有效授权书 代理商参加报价时提交 报价唯一 只能一个有效报价 联合体报价协议书 不允许联合体报价 2.1.2 资格评审标准 营业执照 具备有 的营业执照 税务登记证 具备有效的税务登记证 组织机构代码证 具备有效的组织机构代码证 业绩要求 符合第二章第一节“报价人须知前附表”★2.2项规定。 其它资格条件要求 符合第二章第一节“报价人须知前附表”★2.2项规定。 报价有效期 90天，若不满足报价被拒绝。 最高限价 第六章货物需求一览表及技术规格★号条款 ★号条款不满足，报价被拒绝。 没有通过以上初步评审的报价人，不得进入详细评审。 详细评审2.2.2 分值构成(100分) 技术部分 50 分 总则： 1、 整体复制比价技术要求作为报价文件的技术文件，技术评分0分。 2. 无技术方案（指仅进行设备介绍，无方案设计等情况），技术评分0分。 3. 无技术偏离表，或者偏离表只描述“响应”且无对应比价文件技术条款的响应值的，技术评分0分。 商务部分10分 2、商务部分[分值10分] 2.1.付款方式的满足情况（分值5分）满足比价文件要求得5分，不满足得0分。 2.2. 交货时间的满足情况（分值5分）满足比价文件要求得3分，优于得5分，不满足得0分。 报价部分 40分 3、报价部分[40分] 3.1确定有效报价： 通过初步评审的报价人的报价为有效报价； 3.2评比基准价： 取所有有效报价人的报价报价的算术平均值（当有效报价人≥6家时，则去掉一个最高价和一个最低价后再进行算术平均）为评比基准价，评比基准价分值设置为30分，最高不超过40分，最低不低于20分。 3.4计算得分： 各有效报价报价分别与评比基准价相比较，每高于评比基准价1%扣1分，每低于评比基准价1%加1分。最终得分保留小数点后两位。 2.2.2 评分标准 序号 评定内容 标准 分值 1 标书评比 修复砂轮主轴与修整机构V轴几何精度（包括平行度和垂直度） 2 2 对修行机构进行检查确保修整机构运动平稳性以及重复精度； 2 3 维修能够在现场完成，维修完成后能够满足加工产品的精度要求 6 4 对修整机构丝杠精度和磨损程度，挂轮各传动链精度进行检查恢复 5 6 维修厂家对磨齿机加工工艺熟悉，有过类似设备维修经验 5 7 能够检查设备电气部分对设备精度的影响 6 8 改造过程中对设备生产的影响情况 4 9 有改造同类设备经验并且改造后使用效果比较好 6 10 技术响应评比 偏离项目，每项扣2分 4 11 所更换的备件均为进口备件，能够满足设备精度要求 2 12 能够满足技术要求提出的验收标准 6 14 改造周期 按技术要求15天内 2 合计 50 |
| --- |
|  | 分值 |

特别说明：以上技术、商务部分比价人提供虚假证明的则视为废标。

3、确定选中单位

在比价有效期内，比价邀请人以书面形式通知所选定的单位。通知也可以电话、传真的形式，但需要随后以书面方式确认。当所选中单位与比价人签订选中单位合同后，公司将向其他比价人发出落标通知。

4、签订合同

选中单位人应按通知书指定时间、地点与比价邀请人签订合同，否则按撤回比价处理，我公司可向其请求最终确认报价20%的违约金赔偿。在这种情况下，比价邀请人可另选其他单位或另行比价。

# 合同条款

3.1报价方式

要求以人民币报价方式报出“磨齿机维修”明细价格及汇总价格。

3.2 包装及包装方式

比价人应在比价文件中详细列明包装方式及材料，须满足设备防潮、防震、防锈、防腐及到达目的地完好无损的要求。所采用的包装材料必须结实，全新未用过。并符合气候变化要求。

比价邀请人在收到货物前，货物的损坏、锈蚀、损失或包装破损等责任事故，均由比价人负责完全赔偿。

3.3合同价格及付款方式

1、合同价格为经比价双方最终确定的价格。

2、付款方式：

1）预付款20%；

2）验收合格后，双方签署验收报告出具终验收报告支付70%；供货方开具合同全额增值税专用发票（税率13%）；

3）质保金10%，一年后无息支付，支付合同总金额的10%。

3.4 项目要求

1、见附件的技术要求。

2、质量保证：附件的技术要求，保证期起始时间从终验收合格签字之日起计算。

3、交货期：合同生效后15天，即在合同生效后15天内完成该交钥匙工程并通过终验收合格

4、本项目禁止分包或转包。

5、在项目安装、调试、试运行等过程中造成需方人员和财产损害的，由供方承担责任。

3.5 违约责任

如任何一方延迟履行，则每延迟一天按合同总金额万分之五支付违约金。延迟超过30天的，对方可以解除合同并依法请求赔偿。

3.6争议的解决

双方友好协商解决，协商不成，向合同签订地人民法院提起诉讼。

3.7其他约定事项

比价文件、比价文件和有效补充文件以及技术要求是主合同不可分割的组成部分，与主合同具有同等法律效力。

需方提供给供方的技术参数、数据等资料属于需方商业秘密，供方应以不低于自身商业秘密予以保护，未经需方同意不得向任何第三方披露。

# 比价文件格式

比价函

××公司：

__________________________(报价单位全称)授权____________________ (委托代理人姓名)________________(职务、职称)为委托代理人，参加贵方组织的______________(比价编号、比价项目名称)比价的有关活动，并对______________货物进行比价。为此：

1、提供比价须知规定的全部比价文件：正本1份，副本2份；

2、比价货物的总报价为(大写)：　　　　　　　　　　　　元人民币（含税）。

3、如果我们成为选中单位，我们保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4、愿意向贵方提供任何与该项比价有关的数据、情况和技术资料并对其真实性负责。

5、本报价自开标之日起______天内有效。

6、报价人同意提供按照贵方可能要求的与其比价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

7、与本报价有关的一切往来通讯请寄：

单位全称：

地址：____________________________________________________

邮编：____________　电话：____________　传真：____________

竞比价单位(盖章)：                    委托代理人(签字)：

日期：

法定代表人身份证明书（格式）

××公司：

（法定代表人姓名）同志为我公司的法定代表人，特此证明。

比价单位全称（公章）：

法定代表人签字：

日期：

授权委托书（格式）

××公司：

（报价人全称）法定代表人　　　　　授权　　　　（委托代理人姓名）为委托代理人，参加贵方组织的　　　　　　　　项目		　　　	（比价编号）比价活动，全权处理本次比价活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

比价单位全称（公章）：

第六章  维修需求一览表及技术规格

一、设备使用单位：铸机事业部

二、设备名称：磨齿机

三、改造数量：1台

固资编号：02071190801006

四、设备规格：RZ301AS

五、改造原由：铸机事业部原有5台瑞士莱斯豪尔的磨齿设备，现除008号磨齿机能正常使用外，其余磨齿机均因年久失修，处于停产状态。其中006号磨齿机为莱斯豪尔RZ301AS（设备编号：02071190801006），该设备于1994年出厂，近期经过初步检查发现，机床加工齿轮齿形不稳定，在不同的位置齿形变化较大。

该机床砂轮修整采用金刚滚轮形式，修整一次砂轮后在104毫米全行程宽度内加工一批齿轮，如果出现齿形在不同位置变化，很大原因出现在修整机构上，所以必须对修整机构进行解体、项修。

六、具体技术要求：

1、  修复砂轮主轴与修整机构V轴几何精度（包括平行度和垂直度）；

- 对修行机构进行检查确保修整机构运动平稳性以及重复精度；

- 修复修整机构锁紧和定位功能；

- 对修整机构丝杠精度和磨损程度，挂轮各传动链精度进行检查恢复；

- 修整机构解体后，检查导轨并更换滚针排滚，并调整预紧力；

- 电器检查在修整砂轮过程中是否有停顿等问题；

- 上述检查后根据问题修复损坏的部分,包括更换轴承,滚针排,密封等；

七、质量要求：

按机床原厂要求进行验收和加工齿轮图纸试磨验收，同时

连续加工批量产品,检测合格后双方签订预验收报告。项修部分提供保质期壹年。

八、维修周期：

维修周期15天以内，具体作业时间与使用单位协商拟订；

九、改造地点：

设备使用单位生产现场。