重庆建设车用空调器有限责任公司

比 价 文 书

项目编号：SSTZ20221219210

项目名称：自动焊锡机

重庆建设车用空调器有限责任公司

2023年1月

# 比价邀请

比价单位:

重庆建设车用空调器有限责任公司根据公司有关竞比价管理办法,就自动焊锡机采购进行比价。

特邀具备承担本项目能力的公司前来比价。

  - 比价单位：重庆建设车用空调器有限责任公司

  - 比价货物清单：见附件

  - 发放比价文书时间：2023年1 月14日17：00

  - 发放比价文书地点：重庆建设车用空调器有限责任公司采购部

  - 比价截止时间：2023年2 月1 日10：00

  - 比价地点：重庆建设车用空调器有限责任公司采购部

  - 联系方法：重庆市九龙坡区华建支路1号      邮编：400050

  - 联系人：陈琳  李照明       电话：023-68127021  68127022

# 比价须知

2.1 项目情况

1、此项目采用比价形式，特邀请具有独立法人资格的公司前来比价。

2、项目情况: 自动焊锡机，具体详见附件自动焊锡机技术要求。

★2.2合格的比价人

比价单位：指具有独立法人资格。合格比价人的范围：

1.比价人注册资金不低于50万。

2.具有独立承担民事责任的能力。

3.比价人应遵守有关的国家法律、法令和条例。

4.具有良好的商业信誉和诚信的职责；

5.具有履行合同所必需专业技术能力和提供本次所比价要求货物的能力；

6.如比价人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》(统一格式)。

2.3比价文件

  - 比价文件由比价文件总目录所列内容组成。比价人应详细阅读比价文件的全部内容。不按比价文件的要求提供的比价文件和资料，可能导致比价被拒绝。

  - 资格证明文件包括：

    - 企业简介

    - 经过上一年度年检合格的企业法人营业执照副本复印件（原件备查）

    - 法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书

    - 比价人人员情况表

    - 服务内容及优惠承诺条款

注：以上资格证明文件均需加盖比价人单位公章。

3、比价报价

1）货币：人民币

2）报价：标的物价格(含增值税)＋相关费用【交钥匙工程】

相关费用：附件费、安装费、各种税费、包装费、保险费、运输费、设备在买方的装卸就位费、安装调试费等设备交付前的一切费用。

注：（1）请提供分项报价；

（2）备品、备件费须提供备品、备件的名称、数量、单价、总价清单；

3）比价报价不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由比价人法定代表人（或授权代表）签字或盖章。

4）报价表因字迹潦草或表达不清所引起的后果由比价人负责。

5）若比价人对报价有优惠，应予以说明并将优惠承诺附于比价报价表后。

4.比价文件有效期：比价文件及有关承诺文件有效期为90天,从提交比价文件截止日起算

5.比价书的递交

比价文件应按以下方法分别装袋密封,否则将被拒绝

1）商务比价文件密封袋内装商务标文件正、副本各一份，封口处应有比价单位法定代表人或委托代理人的签字及比价单位公章。

2）技术文件密封袋内装技术文件正本一份，副本3份，内容为：方案、配置、技术参数等技术资料，不出现价格内容。

3）如果比价人未按上述要求密封及加写标记，比价邀请人对比价文件的误投和提前启封概不负责。

4）所有比价文件须单独装订成册。比价书中不得有任何擦涂、更改痕迹。若须改正错漏，须由比价书签发人在更正处加签。

5）比价人提交的所有资格证明资料不得伪造，一经发现，直接取消比价资格

2.4比价截止时间

- 比价文件必须在比价截止时间前邮寄或派人送达到指定的比价地点。

- 在比价截止时间以后送达的比价文件，比价邀请人拒绝接收。

2.5文书启封及评审

1、文书启封及评审

比价人对按照比价文件所要求的提交比价文件截止时间前收到的所有合格比价文件予以拆封，并由比价邀请人记录存档备案。

比价文件出现下列情况之一的，将作为无效比价文件。

1）评审小组发现比价人以他人的名义比价、串通比价、以行贿手段谋取选中单位或者以其他弄虚作假方式比价的。

2）比价文件中的比价函未加盖比价人的企业印章的，或者委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的。

3）比价文件未按规定的格式填写的或关键内容字迹模糊、无法辨认的。

4）比价人递交两份或多份内容不同的比价文件，或在一份比价文件对同一比价项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。

5）逾期送达的或未送达到指定地点的。

6）比价人资格条件和证明文件不符合比价文件要求的。

2、评审

评审办法：综合评价法。具体评审如下：

## 第三章  评标方法（综合评价法）

第一节 评标方法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 比价保证金 | 与比价人名称一致，并符合第二章“比价人须知前附表”第12.1项规定 |
|  |  | 开标一览表签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位章 |
|  |  | 比价文件的签署及盖章 | 按比价人须知前附表要求，比价文件上法定代表人或其授权代理人的签字及盖章齐全。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能一个有效报价 |
|  |  | 联合体比价协议书 | 不允许联合体比价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“比价人须知前附表”2.6 |
|  |  | 资格要求 | 3.1提供投标设备生产厂家的ISO或同等质量管理体系认证证书。 3.4提供比价设备厂家的国内主要客户清单，近1年至少30台的销售业绩证明（提供投标设备生产厂家的销售合同复印件或代理商的销售合同复印件）。 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“比价人须知前附表”2.6 |
| 2.1.3 | 响应性评审 标准 | 比价内容 | 符合第二章“比价人须知前附表”第 2.3 项规定 |
|  |  | 比价有效期 | 符合第二章第一节 |
|  |  | 最高限价 | 无 |
|  |  | 重要商务条款 | ※3.5交货期：合同生效之日起1个月内交货。 |
|  |  | 重要技术参数及功能要求 | ※5.1.5各轴采用直流伺服电机驱动，执行机构有防滑措施，保证良好动态响应能力，同时在机械上应具有减小启动和停止时冲击的设计。 |
|  |  |  | ※5.1.9 配备破锡装置、锡丝缺料报警、温度报警系统。 |
|  |  |  | ※5.1.10 配置高功率烙铁，焊台功率至少300W。智能温度补偿，迅速回温，满足产品焊接要求。 |
|  |  |  | ※5.4.1有效焊接行程：X ≥300 mm Y ≥300 mm Z ≥100 mm R≥300° |
|  |  |  | ※5.4.2精度要求： 重复位置精度X/Y/Z轴：±0.02mm |
| 没有通过初步评审的比价人，不得进入详细评审。 |
| 详细评审2.2.2 | 评分标准 | 技术部分60分 | 技术要求：按比价人响应程度，由评委独立评分。 1.1满足比价文书中技术要求程度（0-28分） 1.1.1技术要求见比价文件“第六章 自动焊接机技术规格要求”中所有子项逐一评分。全满足得20分，存在漏项或者负偏离的每项扣2分，漏项或者负偏离项大于3项的（不含3项），得0分。 1.1.2满足所有※号技术要求的比价人，根据指标优于情况分为优、良、中三等，其中优在基础分基础上加8分，良在基础分基础上加6分，中加3分。 1.2设备功能（0—12分） 对设备功能（破锡、温度补偿、烙铁清洁、示教功能等）进行横向比较，优得12分，良得8分，中得4分，差得0分。 1.3设备配置（0-12分） 1.3.1伺服模组、轴承丝杆、焊枪等关键零部件选用的品牌及档次满足或优于比价文件要求，成熟、可靠、精度高。优得8分，良得5分，中得3分，差不得分。 1.3.2设备关键部件尽量采用同一品牌，确保兼容性最优。优得5分，良得3分，中得1分，差不得分。 1.4设备保护（0-4分） 设备安全防护功能，设备自身保护功能设计。以比价人响应情况，按类比法进行评分，优得4分，良得3分，中得1分，差不得分。 1.5备品备件（0-4分） 提供的备品备件不超过合同总价的3%。设备备件性价比高，维护及维修费用低，采购方便快捷。根据比价人提供的设备关键功能备品备件清单及单价，进行横向比较，按类比法进行评分，优得4分，良得3分，中得1分，差不得分。 |
| 2.2.2 | 评分标准 | 商务部分10分 | 1、比价人业绩（3分） 近一年（2021.11～2022.11）国内销售业绩30台以上（须同时附销售合同复印件，销售合同至少应包含合同封面页、签字/盖章页），30台不得分，每多10台加1分，最多得3分。未提供业绩证明或无业绩的，比价被否决。 2、交货期（1分） 满足交货期不得分，每提前5天加0.5分，最多1分。 3、付款条件（ 3分）：满足付款条件得3分，不满足得0分。 4、 培训（2分） 培训计划内容周详、合理、培训范围广,可实施，且有针对性，得2分；培训计划简单，无针对性得1分；不满足比价文件要求本项评价得0分。 5、售后服务（1分） 比价方在重庆地区设有售后服务机构及一定备品备件库的，满足得1分，不满足得0分。 |
|  |  | 比价报价部分 30分 | 3、比价报价部分[30分] 3.1确定有效报价： 通过初步评审的报价人的报价为有效报价。 3.2 评比基准价： 取所有有效报价人的报价报价的算术平均值 （当有效报价人≥6 家时，则去掉一个最高价和一个最低价后再进行算术平均)为评比基准价，以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。评标基准价分值设置为30分。 3.4 计算得分： 各有效报价报价分别与评比基准价相比较，每高于评标基准价1%扣0.2分，扣完为止；每低于评标基准价1%扣0.1分，扣完为止。不足1%的按插入法计算。以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |

特别说明：以上技术、商务部分比价人提供虚假证明的则视为废标。

3、确定选中单位

在比价有效期内，比价邀请人以书面形式通知所选定的单位。通知也可以电话、传真的形式，但需要随后以书面方式确认。当所选中单位与比价人签订选中单位合同后，公司将向其他比价人发出落标通知。

4、签订合同

选中单位人应按通知书指定时间、地点与比价邀请人签订合同，否则按撤回比价处理，我公司可向其请求最终确认报价20%的违约金赔偿。在这种情况下，比价邀请人可另选其他单位或另行比价。

# 合同条款

3.1报价方式

要求以人民币报价方式报出“自动焊锡机”明细价格及汇总价格。

3.2 包装及包装方式

比价人应在比价文件中详细列明包装方式及材料，须满足设备防潮、防震、防锈、防腐及到达目的地完好无损的要求。所采用的包装材料必须结实，全新未用过。并符合气候变化要求。

比价邀请人在收到货物前，货物的损坏、锈蚀、损失或包装破损等责任事故，均由比价人负责完全赔偿。

3.3合同价格及付款方式

1、合同价格为经比价双方最终确定的价格。

2、付款方式：

1）预付款20%；

2）预验收合格后，双方签署验收报告出具终验收报告支付40%；

3）终验收合格后，双方签署验收报告出具终验收报告支付30%；供货方开具合同全额增值税专用发票（税率13%）；

3）质保金10%，一年后无息支付，支付合同总金额的10%。

3.4 项目要求

1、见附件的技术要求。

2、质量保证：附件的技术要求，保证期起始时间从终验收合格签字之日起计算。

3、交货期：合同生效后1个月，即在合同生效后1个月内完成该交钥匙工程并通过终验收合格。

4、本项目禁止分包或转包。

5、在项目安装、调试、试运行等过程中造成需方人员和财产损害的，由供方承担责任。

3.5 违约责任

如任何一方延迟履行，则每延迟一天按合同总金额万分之五支付违约金。延迟超过30天的，对方可以解除合同并依法请求赔偿。

3.6争议的解决

双方友好协商解决，协商不成，向合同签订地人民法院提起诉讼。

3.7其他约定事项

比价文件、比价文件和有效补充文件以及技术要求是主合同不可分割的组成部分，与主合同具有同等法律效力。

需方提供给供方的技术参数、数据等资料属于需方商业秘密，供方应以不低于自身商业秘密予以保护，未经需方同意不得向任何第三方披露。

# 比价文件格式

比价函

××公司：

__________________________(报价单位全称)授权____________________ (委托代理人姓名)________________(职务、职称)为委托代理人，参加贵方组织的______________(比价编号、比价项目名称)比价的有关活动，并对______________货物进行比价。为此：

1、提供比价须知规定的全部比价文件：正本1份，副本2份；

2、比价货物的总报价为(大写)：　　　　　　　　　　　　元人民币（含税）。

3、如果我们成为选中单位，我们保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4、愿意向贵方提供任何与该项比价有关的数据、情况和技术资料并对其真实性负责。

5、本报价自开标之日起______天内有效。

6、报价人同意提供按照贵方可能要求的与其比价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

7、与本报价有关的一切往来通讯请寄：

单位全称：

地址：____________________________________________________

邮编：____________　电话：____________　传真：____________

竞比价单位(盖章)：                    委托代理人(签字)：

日期：

法定代表人身份证明书（格式）

××公司：

（法定代表人姓名）同志为我公司的法定代表人，特此证明。

比价单位全称（公章）：

法定代表人签字：

日期：

授权委托书（格式）

××公司：

（报价人全称）法定代表人　　　　　授权　　　　（委托代理人姓名）为委托代理人，参加贵方组织的　　　　　　　　项目		　　　	（比价编号）比价活动，全权处理本次比价活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

比价单位全称（公章）：

第六章  货物需求一览表及技术规格

自动焊接机技术规格要求

1、设备名称和数量

- 设备名称：自动焊接机；

- 数量：1台；

2、设备用途

用于电动车用空调压缩机控制器的IGBT、三相座、高低压接插件、电容、电阻等插件的焊接。

焊接材料：无铅锡丝。

3、比价要求

3.1设备制造厂家应获得相关的体系认证，按照完善的流程和高标准的质量保证系统运行，并提供相应证书证明文件。

3.2比价方负责自动焊接机的供货、运输、包装、现场安装、调试、培训、和正常运行交付的终验收。并对自动焊接机的合同和质量全面负责，实施交钥匙工程。

3.3若由于比价方未充分理解比价方的技术要求导致自动焊接机无法正常运行、无法满足比价方本次项目所有产品的焊接内容的，由比价方全权自行承担相应责任，直至满足比价方要求。

3.4提供比价设备厂家的国内主要客户清单，近1年至少30台的销售业绩证明（有效合同）。

※3.5交货期：合同生效之日起1个月。

3.6 比价方须提供设备样本资料。

4、比价人动力环境条件

电源：380V（±10%）；220V(+10%，-15%)，50Hz;

供气压力：0.4~0.6MPa

环境温度：23℃±5,

湿度：40%～60%

5、设备技术要求

5.1主机系统：

5.1.1 结构型式：要求结构设计成熟、可靠，有足够的静态、动态刚性，具备良好的动态品质。采用先进技术，确保系统高精度、高速度、高稳定性的特点。必须包括以下部件：

--焊接机机械主体；

--设备台架；

--产品焊接工装2套(产品相关信息由甲方提供）；

--破锡装置；

--吸烟箱及其附件等；

以上配置应具备进行正常操作和焊接需要。

5.1.2 自动焊接机应具有手动、机动（手控操纵盒）、自动的工作模式，并可随时自由切换，以适应不同的焊接量应用需要,能方便地进行操作和维修,提供单步运行、整体加工、模拟运行、循环自动加工多种加工模式，有充分、可靠的安全性。

5.1.3机身、立柱、工作台、导轨采用优质材料制造，具有良好的刚性、精度稳定，具有良好的减震系统, 保证精度。

5.1.4主机移动部分即横梁，立柱，Z轴均采用具备轻质、高刚性的材料，保证动态精度；承载平台采用厚重结实的材质。

※5.1.5各轴采用直流伺服电机驱动，执行机构有防滑措施，保证良好动态响应能力，同时在机械上应具有减小启动和停止时冲击的设计。

5.1.6 配置群组功能。可快速复制、删除、修正、阵列、平移多个点。

5.1.7比价人须配置高精密气源处理系统一套（包括压缩空气过滤器一套，采用国际或国内知名品牌（相当于SMC）以保证气源质量。

5.1.8 配置2套产品焊接工装，并提供设计2D、3D图纸。

※5.1.9 配备破锡装置、锡丝缺料报警、温度报警系统。

※5.1.10 配置高功率烙铁，焊台功率至少300W。智能温度补偿，迅速回温，满足产品焊接要求。

5.1.11 主机四轴有可靠的精度保证配置。

5.1.12 为保证设备运行稳定性和可靠性以及后期维护，主机和控制系统，探测系统，软件系统等核心零部件采用国际知名品牌厂家。比价人需标注各个主要配件的品牌及型号。

5.1.13安全保护和环保要求

5.1.13.1 设备须满足行业安全标准，设备安全防护技术应符合国家标准或相关的国际标准。

5.1.13.2 设备控制系统在遇到突然停电或其他意外故障时，具备自我保护措施及数据不丢失的能力。

5.1.13.3 具备设备的自诊断功能，安全防护及故障的报警能力。

5.1.13.4 设备须设置合理的电气接地，一旦设备漏电，确保人身安全。

5.1.13.5 设备能对焊接产生的烟尘进行有效收集处理。

5.1.14 焊接角度可调。

5.1.15 设备可同时满足点焊、拖焊要求。

5.1.16 设备可满足使用直径0.5mm~2mm的锡丝。

5.1.17 设备具备烙铁自动清洁功能。

5.2.1 模块化设计易于维护；

5.2.2 应能满足未来需求的升级功能；

5.2.3 配备有便携易用的操纵盒,可实现手动控制和编程。

5.2.4控制系统具有完善的紧急保护功能（急停保护）。

5.3.1软件必须含有如下功能：

1）群组功能。可快速复制、删除、修正、阵列、平移多个点。

2）提供单步运行、整体加工、模拟运行、循环自动加工多种加工模式。

5.3.2 比价提供的软件系统能兼容同品牌软件前后3年的版本所编制的焊接程序，并保证其他设备在同等配置情况下程序通用。

5.3.3 数据接口采用RS-232或RS-485接口，可支持MES读取本地数据。

5.3.4设备软件免费升级。

5.3.5 配置密码管理，设置不同用户权限。

5.3.6 配置烙铁寿命报警功能，便于质量管控。

5.4技术参数

※5.4.1有效焊接行程：X ≥300 mm  Y ≥300 mm  Z ≥100 mm R≥300°

※5.4.2精度要求：

重复位置精度X/Y/Z轴：±0.02mm

5.4.3 轴动速度范围：

X/Y/Z轴：0.1~300mm/sec

R 轴：0.1~600°/sec

5.4.4 储存容量：＞100个示教文件，＞100个加工文件

6、技术服务要求

6.1. 供应商应具有稳定、可靠的服务机构，并设有一定规模的备品备件库，若比价方急用，常规备品备件应能在24小时内送达比价方，比价时提供详细说明文件。

6.2. 比价方在自动焊接机发生故障时应及时详细地提供故障信息。比价方在接到有关故障信息后，1小时内做出响应，包括口述指导排除故障等措施。如不能排除故障，比价方人员将在24小时内到现场解决问题。

6.5. 在设备到达比价方现场后，比价方通知比价方，在4个工作日内比价方必须派技术人员到比价方现场负责安装调试完毕，即达到比价方正常使用要求。

6.6. 仪器最终验收合格后，质量保证期内，服务应及时有效，在接到用户故障信息后要求1小时响应，24小时到达用户现场排除故障，售后服务必须由制造商原厂提供，不可委托第三方进行售后维护，比价时提供详细说明文件。

7、技术培训

7.1技术培训内容

7.1.1技术培训同验收在甲方生产现场进行，与设备验收一起进行。

7.1.2技术培训内容为：自动焊接机总体结构、电控、标准配置等系统工作原理、自动焊接机的编程、焊接操作和维护方法。

7.2技术培训要求

7.2.1比价方有能力为比价方提供高水平的培训服务，可随时接受比价方的培训需求，比价时提供详细说明文件。

7.2.2达到掌握自动焊接机编程、安全操作和正常使用的技能。

7.2.3达到正确检修、维护和排除一般故障的水平。

8、设备验收标准及验收程序

8.1验收标准：产品焊接后结果按照IPC-A-610F规定的内容或等同标准来验收。

8.2合同中规定的技术要求、双方签定的各种技术文件、相关的中国国家标准和国际标准。验收在比价方现场验收，比价方负责设备的安装、调试及设备安装现场的最终验收，合格后签发验收合格证书。

8.3验收程序

8.3.1设备到达需户现场后，比价方负责安装调试，调试完成后进行终验收：在比价方现场由招投双方派人同时参加终验收工作，终验收工作包含以下方面：

①现场开箱验收：满足合同和装箱单的要求，硬件供货范围；

②外观验收：设备外观不得有划伤，锈蚀等缺陷；

③功能验收：设备测试功能达到本技术要求，软件功能；

④精度验收：设备焊接精度达到验收标准；（单点重复位移验证）

9. 技术文件

9.1技术资料一式三套（包含中、英文纸质和电子媒体），提供全套原始数据备份/恢复光盘以及操作方法。

9.2 提供设备操作手册

9.3提供编程说明手册

9.4提供完整电气手册

9.5提供设备维护保养说明书；维修说明书；常见故障解决方法；

9.6提供报警号信息和处理方法说明书；

9.7提供易损易耗件清单，包含规格、型号、生产厂家

10、安装与调试

10.1自动焊接机到比价方工厂后，比价方负责以下工作：

自动焊接机开箱、按生产线现场要求，将设备安装到位。设备的安装、调试、均由比价方负责。货物到达目的地后，一切包装箱必需在比价方工程师的监督和允许下方可拆箱并挪动。根据需要，比价方帮助拆装包装箱以及搬运。安装环境必须要符合比价方的要求。比价方安装、调试完设备后，设备安装和调试不得大于7天。

10.2比价方需在设备未到前将电、压缩空气等一次管线安装好。

10.3在安装调试期间，比价方人员应加强自身安全防护措施，严格遵守安全操作规程，如发生意外，则由比价方承担全部责任。

11、质量要求

11.1设备终验收签字后，比价方需要对设备提供12个月的质量保证。

11.2在质保期内，凡属非人为因素造成故障，所产生的换件及维修人工差旅费用由比价方承担。保修期后，比价方提供机器终身维修服务，如确属机器本身原因造成设备不能正常使用则保修期相应顺延。关键零部件在质保期内出现问题，经比价方负责免费维修合格后，该更换部件质保期重新计算为12个月。

11.3比价方的设备必须符合相关的国际标准和行业标准以及其他相关标准。

11.4保质期满后，供应商应继续承担技术支持和维修备件的优惠供应责任。

12、发货要求

12.1交货地点：重庆建设车用空调器有限责任公司。

12.2发货包装：卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装。除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

说明：比价技术要求中的“※”条款为重要技术条款，比价文件中必须有实质响应，包括但不限于提供图片等证明材料。

| 编制 | 会签 | 审核 | 批准 |
| --- | --- | --- | --- |

附：产品信息

长宽高：约：220*100*350mm,如下图：