重庆建设车用空调器有限责任公司

比 价 文 书

项目编号：SSTZ20220727193

项目名称：18_27cc装配线轴承座检漏设备

重庆建设车用空调器有限责任公司

2022年10月

# 公开比价

竞比价单位:

重庆建设车用空调器有限责任公司拟就18_27cc装配线轴承座检漏设备项目采购进行比价。请具备承担本项目能力的公司前来比价。

  - 比价单位：重庆建设车用空调器有限责任公司

  - 比价形式：公开比价

  - 比价货物清单：见附件

  - 发放比价文件时间：2022年10月 21 日10：00

  - 发放比价文件地点：重庆建设车用空调器有限责任公司

  - 比价截止时间：2022年11月 4 日10：00

  - 比价地点：重庆建设车用空调器有限责任公司

  - 联系方法：重庆市九龙坡区华建支路1号      邮编：400050

  - 联系人：陈琳      电话：023-68127021

# 比价须知

2.1 项目情况

1、此项目比价采用公开比价形式，请具有独立法人资格的公司前来比价。

2、项目情况

18_27cc装配线轴承座检漏设备 1台，具体详见附件技术要求。

2.2合格的比价人

比价单位：指具有独立法人资格。

合格比价人的范围：

1.比价人注册资金不低于50万。

2.具有独立承担民事责任的能力，具有履行合同所必需专业技术能力和提供本次所比价要求货物的能力。

3.比价人应遵守有关的国家法律、法令和条例，具有良好的商业信誉和诚信的职责；

4. 如比价人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》(统一格式)。

2.3比价文件

比价文件由比价文件总目录所列内容组成。比价人应详细阅读比价文件的全部内容。不按比价文件的要求提供的比价文件和资料，可能导致比价被拒绝。

资格证明文件包括：

1、企业简介

2、企业法人营业执照副本复印件（原件备查）

3、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书

4、比价人人员情况表

5、服务内容及优惠承诺条款

注：以上资格证明文件均需加盖比价人单位公章。

3、比价报价

1）货币：人民币

2）报价：标的物价格(含增值税)＋相关费用【交钥匙工程】

相关费用：附件费、安装费、各种税费、包装费、保险费、运输费、设备在买方的装卸就位费、安装调试费等设备交付前的一切费用。

注：（1）请提供分项报价；

（2）备品、备件费须提供备品、备件的名称、数量、单价、总价清单；

3）比价报价不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由比价人法定代表人（或授权代表）签字或盖章。

4）报价表因字迹潦草或表达不清所引起的后果由比价人负责。

5）若比价人对报价有优惠，应予以说明并将优惠承诺附于比价报价表后。

4.比价文件有效期：比价文件及有关承诺文件有效期为30天。

5.比价书的递交

比价文件应按以下方法分别装袋密封,否则将被拒绝

1）商务比价文件密封袋内装商务标文件正、副本各1份，封口处应有比价单位法定代表人或委托代理人的签字及比价单位公章。

2）技术文件密封袋内装技术文件正本一份，副本2份，内容为：方案、配置、技术参数等技术资料，不出现价格内容。

3）如果比价人未按上述要求密封及加写标记，比价人对比价文件的误投和提前启封概不负责。

4）所有比价文件须单独装订成册。比价书中不得有任何擦涂、更改痕迹。若须改正错漏，须由比价书签发人在更正处加签。

5）比价人提交的所有资格证明资料不得伪造，一经发现，直接取消比价资格。

2.4比价截止时间

比价文件必须在比价截止时间前邮寄或派人送达到指定的比价地点。

在比价截止时间以后送达的比价文件，比价人拒绝接收。

2.5开标及评标

1、开标

比价人对按照比价文件所要求的提交比价文件截止时间前收到的所有合格比价文件，在开标时都将予以拆封开标，并由比价人记录存档备案。

在开标时，比价文件出现下列情况之一的，将作为无效比价文件。

1）评标小组发现比价人以他人的名义比价、串通比价、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式比价的。

2）比价文件中的比价函未加盖比价人的企业印章的，或者委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的。

3）比价文件未按规定的格式填写的或关键内容字迹模糊、无法辨认的。

4）比价人递交两份或多份内容不同的比价文件，或在一份比价文件对同一比价项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。

5）逾期送达的或未送达到指定地点的。

6）比价人资格条件和证明文件不符合比价文件要求的。

2、评比

评比办法：最低价中选法

一次性报价进行评价，报价文件满足比价文书规定，且评价合格的前提下，报价最低方为选中单位。

3、确定选中单位

在比价有效期内，比价邀请人以书面形式通知所选定的单位。通知也可以电话、传真的形式，但需要随后以书面方式确认。当所选中单位与比价人签订中标合同后，公司将向其他比价人发出落标通知。

4、签订合同

中标人应按《中标通知书》指定时间、地点与比价邀请人签订合同，否则按开标后撤回比价处理，在这种情况下，比价邀请人可另选其他单位或另行比价。

# 合同条款

3.1报价方式

要求以人民币报价方式报出“18_27cc装配线轴承座检漏设备”明细价格及汇总价格。

3.2 包装及包装方式

比价人应在比价文件中详细列明包装方式及材料，须满足设备防潮、防震、防锈、防腐及到达目的地完好无损的要求。所采用的包装材料必须结实，全新未用过。并符合气候变化要求。

比价人在收到货物前，货物的损坏、锈蚀、损失或包装破损等责任事故，均由比价人负责完全赔偿。

3.3合同价格及付款方式

1、合同价格为经招比价双方最终确定的价格。

2、付款方式：

1）预付款20%；

2）终验收合格后，双方签署验收报告出具终验收报告支付70%；供货方开具合同全额增值税专用发票（税率13%）；

3）质保金10%，一年后无息支付，支付合同总金额的10%。

3.4 项目要求

1、见附件的技术要求。

2、质量保证：附件的技术要求，保证期起始时间从终验收合格签字之日起计算。

3、交货期：合同生效后2个月内。

4、本项目禁止分包或转包。

3.5 违约责任

如任何一方延迟履行，则每延迟一天按合同总金额万分之五支付违约金。延迟超过30天的，对方可以解除合同并依法请求赔偿。

3.6争议的解决

双方友好协商解决，协商不成，向合同签订地人民法院提起诉讼。

3.7其他约定事项

比价文件、比价文件和有效补充文件以及技术要求是主合同不可分割的组成部分，与主合同具有同等法律效力。

# 比价文件格式

比 价 函

××公司：

__________________________(比价单位全称)授权____________________ (委托代理人姓名)________________(职务、职称)为委托代理人，参加贵方组织的______________(比价编号、比价项目名称)比价的有关活动，并对______________货物进行比价。为此：

1、提供比价须知规定的全部比价文件：正本1份，副本2份；

2、比价货物的总比价价为(大写)：　　　　　　　　　　　　元人民币（含税）。

3、如果我们中标，我们保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4、愿意向贵方提供任何与该项比价有关的数据、情况和技术资料并对其真实性负责。

5、本比价自开标之日起______天内有效。

6、比价人同意提供按照贵方可能要求的与其比价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的比价或收到的任何比价。

7、与本比价有关的一切往来通讯请寄：

单位全称：

地址：____________________________________________________

邮编：____________　电话：____________　传真：____________

竞比价单位(盖章)：                    委托代理人(签字)：

日期：

法定代表人身份证明书（格式）

××××公司：

×××（法定代表人姓名）同志为我公司的法定代表人，特此证明。

比价单位全称（公章）：

法定代表人签字：

日期：

授权委托书（格式）

××公司：

（比价人全称）法定代表人　　　　　授权　　　　（委托代理人姓名）为委托代理人，参加贵方组织的　　　　　　　　项目		　　　	（比价编号）比价活动，全权处理本次比价活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

比价单位全称（公章）：

18_27cc装配线轴承座检漏

设备技术要求

1、设备名称和数量

- 设备名称：18_27cc装配线轴承座检漏设备

- 数量：1台；

2、设备用途

用于18CC/27CC涡旋电动压缩机轴承座轴封检漏。

3、投标要求

3.1设备制造厂家应获得体系认证，按照完善的流程和高标准的质量保证系统运行，并提供相应证书证明文件。

※3.2交货期：合同生效之日起2个月。

3.3业绩要求：至少提供一份5年内关于检漏设备方面（整线包含检漏设备或者单机检漏设备）的类似业绩（合同复印件）。

4、招标人环境条件

电源：380V(+10%，-15%)，50Hz或者220V(+10%，-15%)，50Hz

供气压力：0.4-0.6MPa

厂房环境温度要求：15-30℃

湿度：RH40-85％。

5、设备技术要求

5.1主要工艺技术要求和参数

5.1.1产品几何尺寸：见图纸

5.1.2 内腔有效容积 MAX：50 ml

5.1.3 泄漏量：在1.2MPa压力下保压5S泄漏量小于1000pa，可触摸屏显示，并可更改参数。

5.1.4检漏流程：对检漏腔进行封堵并对工件进行夹紧    充1.2MPa气体     检漏仪检漏    放气    夹具打开。

5.1.6充气压力：0.8-1.5MPa可调

5.1.7设备外形尺寸（长*宽）：70cm*60cm

*5.2生产节拍:30秒/件。

5.3设备主要技术描述：

5.3.1 检漏设备配备增压装置，将压缩空气进行增加到1.2MPa以上，满足检漏压力要求，分辨率为1pa，增压装置安全可靠。

5.3.2检漏设备配备压差检漏仪，差压分辨率为1pa，检漏仪精度满足5.13所诉泄漏量要求，且泄漏量可以进行设置，检漏仪具备通讯功能，将检漏结果上传PLC。

5.3.3管路系统：采用不锈钢材料，保证密封良好。

*5.3.4设备控制系统采用PLC控制和工业用控制微处理器，PLC具备通讯功能，将压缩机上二维码与检测结果，并上传到生产线数据采集系统，PLC程序开放，不设置密码保护。

5.3.5设备配备夹具，满足检漏腔体封堵、工件夹紧需求，并配置安全光幕，确保人员安全。

5.3.6设备配置固定式扫码枪，对轴承座上二维码进行扫描。

5.3.7设备通用品牌(可选价格相近且性能相当或更优的其他品牌）

| 设备（元器件）名称 | 推荐品牌 |
| --- | --- |
| 控制系统（PLC）(带以太网接口) | OMRON、三菱 |
| 触摸屏 | PROFACE、三菱 |
| 气动元件 | SMC、FESTO |
| 检漏仪 | 皖仪、ULVAC |

5.3.8投标人提供设备布局图和完整的设备技术规格书.

5.3.9设备设计和制造应符合ISO安全防护、环境保护的相关标准和要求。设备所有装置和仪表及全部图纸资料的度量单位全部采用国际单位（SI）标准；所有装置和仪表的设计、制造、所用材料及试验应符合GB或JIS或ISO标准及国际电工标准（IEC）；设备的所有电气部件的保护等级均不低于IP54。

6、质量安全认证

6.1 所有使用的电工、电子产品、及设备应符合（国际电工委员会（IEC）所认证

的质量安全认证标准）。

6.2 所有压力容器、管路应符合国家真空标准或生产企业的企业标准。

7、噪声

在运转条件下测量设备的噪音小于等于80db（A）并无异常的冲击声和尖叫声。

8、所有紧固件采用公制标准紧固件。

9. 随机资料（中文各三份，包括电子文档）

设备基本参数、结构，以及个体单机的参数、结构。

操作手册、维护保养手册。

完整的机械结构图、装配图。

完整的电器布置图、接线图、电气控制图、控制程序图。

完整的气路系统布置图、管路图及控制图。

设备主要零部件型号、规格、生产厂及相关技术说明、技术图等资料。

完整详细的工装夹具图纸资料一套。

## 10、技术服务

投标人负责操作、使用、维护保养及维修的培训。

投标人在接到招标人书面或电话通知后，必须在24小时内给予响应，48小时给予书面答复，72小时内给予解决。

11、设备安装调试：

设备运抵招标人工厂后，招标人以书面形式通知投标人前去安装和调试，投标人在收到招标人书面通知后一周内，派技术人员到招标人现场会同招标人进行开箱、清洁、就位、安装、调试和最终验收。根据装箱单、合同（技术协议）对设备进行逐项验收、保持一致，如存在和合同（技术协议）不符、损坏或缺失，由此引起的一切经济损失由投标人承担。全部费用均已包括在合同中（含设备运抵招标人工厂下货就位费用）。

## 12、包装与运输

13.1采用标准包装箱，适合公路长途运输，能够达到防震、防潮的目的，运达目的地无破损。

13.2目的地：重庆建设车用空调器有限责任公司所在地。

14、设备验收

在招标方生产现场安装调试完成后进行终验收，验收标准对同一零件进行50次测量，偏差小于10%为合格。

15、质量保证期

整机为12个月，其中电气部分为24个月。质保期起始时间从最终验收合格签字之日起计算。质保期内除易损件外其他正常使用损坏更换的零部件重新计算质保期。

轴承座组件图纸：