国环评证甲字第 3101号

# 重庆建设机械有限责任公司

# 摩托车生产线异地迁建项目

# 环境影响评价补充报告

| 中国人民 | 后勤工程学院环境保护科学研究所 |
| --- | --- |
| 解放军 |  |

二〇〇六年八月

# 重庆建设机械有限责任公司

# 摩托车生产线异地迁建项目

环境影响评价补充报告

评价单位负责人：  张赞牢

技 术 负 责 人：  侯文斌

项 目 负 责 人：  查忠勇

| 中国人民 | 后勤工程学院环境保护科学研究所 |
| --- | --- |
| 解放军 |  |

二〇〇六年八月

目    录

1项目由来…………………………………………………………………………1

1.1基本情况

1.2本项目实施进展情况

1.3本项目变化情况

2评价执行标准……………………………………………………………………3

2.1环境质量标准

2.2污染物排放标准

3迁建项目概况……………………………………………………………………6

3.1项目名称、地点及性质

3.2工程总投资

3.3生产规模及内容

3.4工作制度及劳动定员

3.5占地面积及总平面布置

3.6主要原、辅材料用量

3.7能源消耗及用水量核算

3.8公用工程

4迁建项目生产工艺流程及排污节点分析………………………………………15

4.1生产工艺概述

4.2工程主要污染源分析

4.3污染物排放分析

5迁建项目污染防治措施及其技术经济论证…………………… ……………21

5.1原环评报告书提出的污染防治措施

5.2调整后污染防治措施及其技术经济论证

6总量控制…………………… ………………………………… ………………31

7清洁生产分析…………………… ………………………………… …………31

8迁建项目卫生防护距离…………………… ………………………………… 35

9结论与建议………………………………………………………………………36

1项目由来

1.1基本情况

重庆建设机械有限责任公司始建于1889年，至今已有上百年的历史，是中国兵器装备集团公司所属的大型骨干企业、国家枪械定点生产厂家。目前是国家唯一定点生产枪械的骨干企业，曾先后为部队生产装备了各类枪支累计超过XX万支，为我国的国防建设作出了突出贡献。公司主要民品为摩托车和汽车空调器（压缩机），截止2005年底年产规模分别为126万辆和50万台。公司现有员工13000余人，固定资产净值达20.47亿元。

该企业地处重庆市九龙坡区谢家湾，在重庆火车站与重庆南站（九龙坡火车站）之间，距重庆火车站8km，距重庆南站（货站）6km，距重庆江北机场37km。厂区西面紧靠城市干线两杨公路，东临长江，成渝铁路沿长江西岸经工厂东侧穿过。水陆交通十分方便。

为了适应市场发展的需要，重庆建设机械有限责任公司拟扩大生产规模，改变目前企业生产布局不合理、主体不精、机制不活的局面，但其厂区所在地杨家坪商业中心附近没有发展空间，对周边环境污染严重。根据重庆市政府的城市发展战略规划，公司现有生产用地已被城市规划控制为城市居住及商业用地。因此，为了适应重庆市改造发展建设的需要，寻求新的发展空间，重庆建设机械有限责任公司拟进行整体搬迁，将摩托车、车用空调器和军品生产线整体迁往巴南区花溪工业园和九龙工业园区，其中军品、建设摩托车、车用空调器（新建）生产线及公司总部迁往巴南区花溪工业园区，雅马哈摩托车、车用空调压缩机（现有）生产线迁往九龙工业园区。上述项目于2004年立项。为了便于项目的审批和环境管理，该迁建工程分为三个项目进行环境影响评价，分别为“重庆建设机械有限责任公司军品生产线异地迁建项目”、“重庆建设机械有限责任公司摩托车生产线、总部及车用空调器生产线异地迁建项目”、“重庆建设机械有限责任公司摩托车生产线、车用空调压缩机生产线异地迁建项目”。根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，2004年5月建设单位委托中国人民解放军后勤工程学院编制了《重庆建设机械有限责任公司摩托车生产线、总部及车用空调器生产线异地迁建项目环境影响报告书》，重庆市环保局以渝[市]环评审[2004]106号对本项目进行了审批（见附件）。

# 1.2本项目实施进展情况

本迁建项目总建筑面积228477m2。先期已完成场地土石方平整施工图设计，场地平整业已竣工，场地设计标高为271.70m，土石方填、挖方量基本平衡，并已通过了竣工验收。

# 1.3本项目变化情况

原《重庆建设机械有限责任公司摩托车生产线、总部及车用空调生产线异地迁建项目环境影响报告书》中提出：建设规模为生产摩托车100万辆/a、摩托车发动机130万台/a、沙滩车5万辆/a、车用空调器100万台/a；摩托车项目占地面积858亩，新建厂房152000m2；车用空调器项目占地面积500亩，新建厂房105000m2；摩托车总投资约19800万元人民币，车用空调器总投资约19700万元人民币；迁建项目（军品和民品）共需要人员8739人，其中民品5758人；工作制度为两班制，每班8小时，周五工作制，全年工作251天。

根据市场调查，重庆建设机械有限责任公司对建设内容及规模进行了调整。根据2006年3月中国兵器工业第六设计研究院编制的《中国兵器装备集团公司重庆建设机械有限责任公司巴南花溪工业园（军品、摩托车）迁建技术改造项目可行性研究报告》，调整后建设规模为：生产摩托车整车100万辆/a（其中含ATV沙滩车3万辆/a）、发动机装配100万台/a（不再生产车用空调器）；迁建项目总占地865亩，总建筑面积228477m2，总投资104777万元，其中民品占地465亩，建筑面积130168.5m2；迁建项目（军品和摩托车）共需要人员7735人，其中摩托车4605人；工作制度为全年251天，每班8小时，总装两班，机加、铸造、涂装三班。

鉴于本项目规模发生了变化，按照“环评法”有关规定，需重新进行环境影响评价。由于本项目地点、周边环境未发生变化，主要是平面布局、生产规模等发生了变化，遵照重庆市环境保护局对本项目的要求对原报告书进行补充说明。我院受建设单位委托，承担了本次环境影响评价补充报告的编制工作，重点对生产规模变化情况、执行标准情况、排污量变化情况、厂区总平面布置情况等作出分析说明，确定适宜的污水处理及排放方式、规模，提出工程总量控制建议指标，以指导工程的环境保护设计，为项目环境管理提供依据。本评价不进行水环境及大气环境影响预测。

2评价执行标准

2.1环境质量标准

（1）环境空气

根据重庆市人民政府重府发(1997)40号“重庆市环境空气质量功能区划分规定”，本工程所在地属空气二类区域，大气环境质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-96）（2000年1月6日修改）中的二级标准，HCl、硫酸雾、铬酸雾采用TJ36-79《工业企业设计卫生标准》中的“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”。见表2-1。

（2）地表水环境

迁建工程污水受纳水体为长江，根据重庆市人民政府渝府发(1998)89号“重庆市地表水域适用功能类别划分的规定”，长江属Ⅲ类水域标准，由于迁建项目纳污水体有生活饮用水集中取水点，根据“重庆市饮用水源保护区划分规定”一级保护区水质应执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，有关标准值列于表2-2。

（3）声环境质量标准

根据重庆市人民政府渝府[1998]90号令规定，厂址所在地为居住、工业混杂区，因而声环境质量执行《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）中的2类标准，交通干线（上界高速公路）两侧10m内执行4类标准，见表2-3。

# 表2-1    环境空气质量标准

| 序号 | 污染物 | 一次值 | 小时平均 | 日均值 | 年均值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | / | 0.50 | 0.15 | 0.06 | GB3095-96二级 |
| 2 | NO2 | / | 0.24 | 0.12 | 0.08 |  |
| 3 | TSP | / | / | 0.30 | 0.20 |  |
| 4 | 苯 | 2.4 | / | 0.8 |  | TG36-79 |
| 5 | 甲苯 | 0.6 | / | 0.6 | / | 原苏联居住标准 |
| 6 | 二甲苯 | 0.3 | / | 0.2 | / | 苏联居住、美国大气标准 |

表2-2   地表水环境质量标准     单位：mg/L（pH除外）

|  | 标 准 值 | 依 据 |
| --- | --- | --- |
|  | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |
| 1 | pH | 6~9 | 6~9 | GB3838-2002 Ⅱ、Ⅲ类标准 |
| 2 | COD≤ | 15 | 20 |  |
| 3 | BOD5≤ | 3 | 4 |  |
| 4 | 石油类≤ | 0.05 | 0.05 |  |
| 5 | NH3-N≤ | 0.5 | 1.0 |  |
| 6 | Cr6+≤ | 0.05 | 0.05 |  |
| 7 | Zn≤ | 1.0 | 1.0 |  |
| 8 | 粪大肠菌群（个/L） | 2000 | 10000 |  |
| 9 | 总磷（以P计） | 0.1 | 0.2 |  |

表2-3   噪声评价标准           LeqdB（A）

| 时 段 | 城市区域环境噪声标准（GB3096-93） | 工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）Ⅱ类 |
| --- | --- | --- |
|  | 2类 | 4类 |  |
| 昼 间 | 60 | 70 | 60 |
| 夜 间 | 50 | 55 | 50 |

2.2污染物排放标准

（1）废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）二级标准，锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001），油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），见表2-4至表2-8。

（2）废水：军品表面处理废水中第一类污染物执行车间或车间处理设施达标排放标准，其余污染物执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，其它工业废水及生活污水经预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准，一起经厂区污水管网接入市政排放口，汇入滨江路市政污水管网，最终进入李家沱污水处理厂处理达标后排入长江。见表2-9。

（3）噪声：执行GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》中的Ⅱ类。施工期执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）。见表2-3、表2-10。

（4）固体废物：按《国家危险废物名录》和《危险化学品安全管理条例》进行识别和管理。漆渣、磷化渣和电镀废水站污泥属危险废物，其贮存及排放方式执行《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）。

# 表2-4    废气污染物排放标准

| 污染物 名 称 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） | 依 据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒（m） | 二级 |  |  |
| 粉尘 | 120 | 15 | 3.5 | 1.0 | GB16297-96 |
| 苯 | 12 | 15 | 0.5 | 0.4 |  |
| 甲苯 | 40 | 15 | 3.1 | 2.4 |  |
| 二甲苯 | 70 | 15 | 1.0 | 1.2 |  |

表2-5   锅炉烟尘最高允许排放浓度及烟气黑度限值

| 锅炉类型 | 适用区域 | 尘烟排放（mg/m3） | 烟气黑度 （林格曼黑度、级） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ时段 | Ⅱ时段 |  |
| 燃 油 锅 炉 | 轻柴油、煤油 | 一类区 | 80 | 80 | 1 |
|  |  | 二、三类区 | 100 | 100 |  |
|  | 其它燃料油 | 一类区 | 100 | 80* | 1 |
|  |  | 二、三类区 | 200 | 150 |  |
| 燃气锅炉 | 全部区域 | 50 | 50 |  |

注：*禁止新建以重油、渣油为燃料的锅炉。

Ⅰ时段：2000年12月31日前建成使用的锅炉。

Ⅱ时段：2001年01月01日起建成使用的锅炉。

表2-6   锅炉二氧化硫、氮氧化物最高允许排放浓度

| 锅炉类型 | 适用区域 | SO2排放浓度（mg/m3） | NOX排放浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ时段 | Ⅱ时段 | Ⅰ时段 | Ⅱ时段 |
| 燃 油 锅 炉 | 轻柴油、煤油 | 全部区域 | 700 | 500 | / | 400 |
|  | 其它燃料油 | 全部区域 | 1200 | 900* | / | 400* |
| 燃气锅炉 | 全部区域 | 100 | 100 | / | 400 |

注：一类区内禁止新建以重油、渣油为燃料的锅炉。

Ⅰ时段：2000年12月31日前建成使用的锅炉。

Ⅱ时段：2001年01月01日起建成使用的锅炉。

表2-7   燃油（燃轻柴油、煤油除外）锅炉房烟囱最低允许高度

| 锅炉房装机总容量 | MW | ＜0.7 | 0.7~＜1.4 | 1.4~＜2.8 | 2.8~＜7 | 7~＜14 | 14~＜28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T/h | ＜1 | 1~＜2 | 2~＜4 | 4~＜10 | 10~＜20 | 20~≤40 |
| 烟囱最低允许高度 | m | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |

注：燃气、燃轻柴油、煤油锅炉烟囱高度不得低于8m。

表2-8  饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |
| 净化设施最低去除效率（%） | 60 | 75 | 85 |

表2-9   污水综合排放标准        单位：mg/L

| 指标 序号 参数 | 标 准 值 | 依 据 |
| --- | --- | --- |
|  | （一级） | （三级） |  |
| 1 | pH | 6～9 | 6～9 | GB8978-1996第二时段（表4）一、三级标准 |
| 2 | SS | 70 | 400 |  |
| 3 | BOD5 | 20 | 300 |  |
| 4 | CODcr | 100 | 500 |  |
| 5 | 石油类 | 5 | 20 |  |
| 6 | NH3-N | 15 | / |  |
| 7 | 总Zn | 2.0 | 5.0 |  |
| 8 | 总Cu | 0.5 | 2.0 |  |
| 9 | 磷酸盐（以P计） | 0.5 | / |  |
| 10 | 总铬 | 1.5 | GB8978-1996第一类污染物最高允许排放浓度 |
| 11 | Cr6+ | 0.5 |  |
| 12 | 总铅 | 1.0 |  |
| 13 | 总Ni | 1.0 |  |

表2-10  建筑施工场界噪声限值      等效声级：dB（A）

| 施工 阶段 | 主要噪声源 | 噪声限值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 昼 间 | 夜 间 |
| 土石方 | 推土机、挖掘机、装载机等 | 75 | 55 |
| 打 桩 | 各种打桩机等 | 85 | 禁止施工 |
| 结 构 | 混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等 | 70 | 55 |
| 装 修 | 吊车、升降机等 | 65 | 55 |

3迁建项目概况

3.1项目名称、地点及性质

名称：重庆建设机械有限责任公司摩托车生产线异地迁建项目

地点：重庆市花溪工业园区B区（见附图1）

重庆建设机械有限责任公司巴南新址位于重庆市巴南区新屋、先锋村一带，属于重庆市花溪工业园区B区。厂址西沿长江东岸展开，西临上（桥）界（石）环城高速公路，西距长江边约1km，东邻规划铁路线和重庆理工大学，南距规划的市区通往大渡口的城市主干道400m，距规划的长江中坝大桥1.2km。

原环评报告书中迁建项目位置被上界高速分割为东西两区。与之相比，本次规模改变后迁建项目全部布置在原位置的东区，用地面积大大减少（从原来的2258亩减少为865亩）。

性质：异地迁建

3.2工程总投资

工程总投资为104777万元人民币（含外币26.07万美元）。其中：工程费用（含设备及安装费）69983.48万元（军品23359.61万元，民品46623.87万元），工程费用（其它）14985.06万元，工程建设及其它费用13883.42万元，预备费5925.04万元。

3.3生产规模及内容

（1）调整后工厂民品不再新建空调器生产线，民品生产规模为：

整车：100万辆/a（其中ATV沙滩车：3万辆/a）；

发动机装配：100万台/a；

核心零部件制造50～100万件/a。

（2）工程内容：

迁建后民品（摩托车）生产线主要包括：冲压弯管、焊接、整车总装、ATV总装、发动机装配生产线（位于摩托车联合厂房（一）内）；发动机机加、涂装生产线（位于摩托车联合厂房（二）内）；铸造生产线；研发中心（研发中心试验试制工段、设计中心）。

主要配套设施包括：餐厅、车间供油站、水泵房、压空站、开闭所等。

3.4工作制度及劳动定员

（1）工作制度：全年工作251天，总装两班，机加、铸造、涂装三班。

（2）劳动定员：摩托车生产线总定员为4605人，其中基本生产工人2540人，辅助生产工人748人，工程技术人员403人，行政管理人员914人。

3.5占地面积及总平面布置

（1）占地面积：民品（摩托车）生产占地面积465亩（约310000m2），建筑面积130168.5m2（迁建巴南花溪工业园区项目总占地面积865亩，总建筑面积228477m2）。

（2）总平面布置（从全厂进行总体分析）

总平面布置根据工艺生产性质分为摩托车生产小区、军品生产小区、科研办公区（厂前区）和动力辅助区，详见附图2总平面布置图。

摩托车生产小区布置有摩托车制造联合厂房（106、107号建筑物）、研发中心（101、103号建筑物）、铸造厂房（105号建筑物）、车间供油站（108号建筑物）及餐厅（109号建筑物）。

摩托车制造联合厂房分东西两部分，中间由连廊连接，沿城市干道呈“L”型布置，将冲压、焊接、涂装、总装、发动机机加车间布置在一联合厂房内。便于引入精益生产理念，采取“一个流”拉动式生产。铸造厂房布置在摩托车生产联合厂房东面。研发中心包括101、103两个建筑物，对应设计中心、试制试验工段，布置于用地北端的研发区域。摩托车制造联合厂房的西北面布置了车间供油站，为了全厂职工就餐方便本区东南角（位于厂区中部）布置了餐厅。

军品生产小区布置在摩托车生产小区南面，总平面布置做到军、民品分开。军品生产特点是工艺复杂，工序之间频繁交叉，为了提高生产效率，保证产品质量，本次搬迁按生产性质组织了多个联合厂房。枪械机加、工具联合厂房（202号建筑物），高机、机修联合厂房（203号建筑物）和枪械公司办公楼（201号建筑物）布置于厂区中部，总装联合厂房（204号建筑物）布置于厂区西部，与枪械机加、工具联合厂房一路之隔，锻造、金材下料联合厂房（205号建筑物）热、表处理联合厂房（206号建筑物）布置于总装联合厂房和枪械机加、工具联合厂房南面，以上联合厂房生产工艺联系紧密，物流路线短捷。

动力辅助小区布置了锅炉房及压空站（211号建筑物）、废水处理站（213号建筑物）、变、配电所（210、210A号建筑物），化工品及易燃液体库（208号建筑物）；抛光工房等（208号建筑物）等建筑物，自上界高速公路至东、南部涯边依次展开布置。将产生废气、废液等污染源的建筑物布置在厂区南部边缘，位于主导风向下风向，减少对厂区的污染。园区110KV总降压变电站布置在本区最南端，由当地供电局设计。枪弹库（209号建筑物）布置在厂区东南角，其危险等级为Cx级，计算药量为发射药100Kg，按《小量火药、炸药及其制品危险性建筑设计安全规范》（WJ2470-1997）要求：外部距零散住户距离最小90m，距110KV总降压变电站最小120m，现安全范围内无住户。距规划的110kV总降压变电站距离大于120m，满足规范要求。

科研办公小区布置了研发设计中心（101号建筑物）、展厅（102号建筑物）、研发中心试制试验工房（103号建筑物）、理化、计量大楼（104号建筑物）。建筑物逞群组布置，高低错落，门前设广场花台，组成气势宏伟的建筑空间。

由于生产和交通运输的需要，竖向布置采用连续平坡式布置。已先期完成场地土石方平整施工图设计，场地平整业已竣工，场地设计标高为271.70m，土石方填、挖方量基本平衡，并已通过了竣工验收。

（3）主要技术经济指标

迁建项目主要技术经济指标见表3-1。

表3-1   主要技术经济指标

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总投资 | 万元 | 104777 |  |
|  | 其中：建筑工程费 | 万元 | 39632.02 |  |
|  | 设备购置费 | 万元 | 37737.05 |  |
|  | 设备安装费 | 万元 | 6682.14 |  |
|  | 工器具费 | 万元 | 917.33 |  |
|  | 其他费用 |  | 19808.46 |  |
| 2 | 总占地面积 | m2 | 576854 | 865亩 |
| 3 | 围墙内面积 | m2 | 46341 |  |
| 4 | 建、构筑物占地面积 | m2 | 182163 |  |
| 5 | 总建筑面积 | m2 | 228477 |  |
|  | 其中：摩托车建筑面积 | m2 | 130168.5 |  |
|  | 军品建筑面积 | m2 | 98308.5 |  |
| 6 | 道路及广场面积 | m2 | 87615 |  |
| 7 | 绿化面积 | m2 | 148298 |  |
| 8 | 建筑系数 | % | 39.3 |  |
| 9 | 容积率 |  | 0.61 |  |
| 10 | 道路及广场系数 | % | 18.9 |  |
| 11 | 绿地率 | % | 32 |  |
| 12 | 停车泊位 | 个 | 150 |  |
| 13 | 职工人数 | 人 | 7735 |  |
|  | 其中：基本生产工人 | 人 | 4965 |  |
|  | 辅助生产工人 | 人 | 1080 |  |
|  | 工程技术人员 | 人 | 585 |  |
|  | 行政管理、销售人员 | 人 | 1105 |  |
| 14 | 年总劳动量 | 小时 | 6930906 |  |
|  | 其中：摩托车 | 小时 | 4639006 |  |
|  | XX步枪 | 小时 | 951500 |  |
|  | XX冲锋枪 | 小时 | 1340400 |  |
| 15 | 工艺设备仪器总数 | 台（套） | 3455 | 其中利用现有设备2550台、改造13台、新增892台；民品（摩托车）利用现有设备691台（套）、新增743台（套）、改造13台（套） |
|  | 其中：金属切削机床 | 台 | 1340 |  |
|  | 锻压设备 | 台 | 116 |  |
|  | 炉类设备 | 台 | 86 |  |
|  | 焊接设备 | 台 | 207 |  |
|  | 专用设备 | 台 | 346 |  |
|  | 仪器仪表 | 台 | 291 |  |
|  | 计算机软硬件 | 台 | 9 |  |
|  | 其它 | 台 | 1060 |  |

3.6主要原、辅材料用量

迁建项目原、辅材料用量估算见表3-2。

表3-2     民品主要原辅材料耗量

| 序号 | 名 称 | 单位 | 耗 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型钢 | t/a | 830 |
| 2 | 带钢 | t/a | 410 |
| 3 | 中厚板 | t/a | 3470 |
| 4 | 薄钢板 | t/a | 21000 |
| 5 | 碳素结构钢 | t/a | 4900 |
| 6 | 合金结构钢 | t/a | 1710 |
| 7 | 无缝钢管 | t/a | 1500 |
| 8 | 焊接钢管 | t/a | 2400 |
| 9 | 有色金属 | t/a | 150 |
| 10 | 油 漆 | 丙烯酸氨基漆、硝基漆（苯系物含量5.53%） | t/a | 350 |
|  |  | 稀料（苯系物含量26.2%） | t/a | 155 |
| 11 | 脱脂剂 | t/a | 38 |
| 12 | 磷化液 | t/a | 80 |
| 14 | 盐酸 | t/a | 150 |
| 15 | 烧碱 | t/a | 35 |
| 16 | 汽油 | t/a | 74 |
| 17 | 机油 | t/a | 277 |
| 18 | 包装材料 | t/a | 20000 |

3.7能源消耗及用水量核算

3.7.1能源消耗

拟建工程所用的主要能源及其消耗量见表3-3。

表3-4      主要能源及其消耗量

| 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 电 | 万度/年 | 7073 |
| 水 | 万吨/年 | 143.21 |
| 天然气 | 万m3/年 | 800 |

3.7.2用水量核算

根据迁建项目可行性研究报告资料，项目用水量核算见表3-4。

表3-4     迁建项目用水量

| 序号 | 项 目 | 最高日用水量（m3） | 平均时用水量（m3） | 最大时用水量 （m3） | 附 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区生产用水 | 5134.74 | 251.32 | 588.21 | 其中：民品用水量约2512.84m3/d，军品用 水量约2621.9m3/d |
| 2 | 厂区生活用水 | 233.14 | 18.73 | 53.68 |  |
| 3 | 浇洒道路用水 | 324.80 | 40.60 | 40.60 |  |
| 4 | 绿化用水 | 219.86 | 27.48 | 27.48 |  |
| 5 | 小 计 | 5912.54 | 338.13 | 709.97 |  |
| 6 | 未预计及管网漏损用水 | 1182.51 | 67.63 | 141.99 | 按20％计 |
| 7 | 总 计 | 7095.05 | 405.76 | 851.96 |  |
| 回用水 |
| 8 | 涂装废水回用水 | 700.00 | 29.17 | 29.17 |  |
| 9 | 电镀废水回用水 | 690.00 | 28.75 | 28.75 |  |
| 11 | 小 计 | 1390.00 | 57.92 | 57.92 |  |
| 合 计 | 5705.05 | 347.84 | 794.04 |  |

为节约用水，部分工艺设备及空调冷冻机组、空压机冷却用水采用循环冷却给水系统，工厂重复用水量1395.05m3/h。

上述用水量核算中设计单位考虑了废水回用的情况，根据建设单位新提供的资料，工厂不再考虑废水回用，工厂新鲜用水量约7095.05m3/d，因此本报告按照工厂废水不回用的情况进行评价。

根据工厂提供的资料，迁建项目水平衡情况见图3-1。

3.8公用工程

3.8.1给排水

A、给水

迁建项目生活用水约为233.14m3/d，生产用水约5134.74m3/d。项目用水来自工业园区市政给水管网。工业园区由江南营管所黄树水厂供水，供水能力25万m3/d，完全能够满足本项目需要。

采用生产、生活和消防联合的供水系统。室外给水管网呈环状布置。室外消防为低压制，设地上式消火栓，消火栓间距不大于120m。

考虑市政供水管网有可能只能满足厂区生产、生活和室外消防水压要求，故厂区内设计消防水池及水泵房，以满足室内消防水压、水量要求。

各建筑物室内均采用生活、生产和消防分开的给水管网。

B、排水

排水系统采用雨水排水系统和生活污水、生产废水排水系统分流排水体制。

军品表面处理废水中第一类污染物执行车间或车间处理设施达标排放标准，其余污染物执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，其它工业废水及生活污水经预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准，然后一起经厂区污水管网排至市政排放口，汇入滨江路市政污水管网，最终进入李家沱污水处理厂处理达标后排放。

厂区雨水经厂区雨水管网，直接排入市政雨水排放口（涵洞），最终汇入市政雨水管网。

3.8.2供电

工厂新建厂区位于重庆市花溪工业园B区，根据花溪工业园区总体规划，园区在厂区最南侧拟建一座110/10kV变电站一座，供建设厂及附近区域用电。

迁建项目（军品、摩托车）年耗电量约7073万度。在厂区内民品生产区和军品生产区各设独立10KV配变电所一座，其电源均引自拟建的110/10KV变电站，考虑到今后工厂的发展，每个10KV配变电所各引入两路10kV电源，正常情况下两路电源同时供电。

3.8.3天然气、蒸汽、压缩空气供应

A、天然气

本项目锅炉房和105#有色铸造车间、107#涂装车间、205#锻造车间等均需用天然气，总量为3542m3/h。气源来自市政供气管道，规划在上界高速路东区设一调压站。项目用气均由厂区天然气调压站引出，引出压力0.3MPa。

B、蒸汽

全厂生产用汽最大为：13953kg/h，平均为8092kg/h，空调用汽为3000kg/h。考虑适当的同时使用系数和损失系数，锅炉房计算热负荷为16995kg/h。

本项目厂区周围无集中供热的热源可用，为满足全厂供热需求，确定在厂区南端建设一座蒸汽锅炉房，供全厂军、民品生产用汽和空调用汽。锅炉房站址选定在军品生产的南端。根据上述计算热负荷，并考虑适当留有其它热负荷（如生活热水负荷等）裕量，设计确定选用三台10t/h蒸汽锅炉（两用一备），单台额定蒸发量10t/h，压力1.25MPa，燃料为天然气。考虑当地冬季天然气供应有时难以确保的现实，锅炉选为油气两用。锅炉配套设备有燃烧器和风机。

锅炉燃用的天然气由厂区天然气调压站（当地燃气部门设计、建设）引出（压力0.3MPa），经室外天然气管道进入锅炉房调压计量室，将压力调至燃烧器进口压力后（一般为10～15KPa）喷入锅炉燃烧。

锅炉天然气消耗量：按计算热负荷计约1333m3/h（8.0×106m3/a）。

C、压缩空气

本项目军、民品生产需用压缩空气量均较大，最大消耗量429.13m3/min，其中：

军品：压缩空气最大消耗量106.47m3/min，平均消耗量66.734m3/min；

民品：106#、107#车间压缩空气最大消耗量256.367m3/min，平均消耗量147.732m3/min；有色铸造车间压缩空气最大消耗量48.01m3/min，平均消耗量21.9m3/min；研发中心、计量中心压缩空气最大消耗量18.28m3/min，平均消耗量10.52m3/min。

为满足工艺生产用气需求，同时又便于运行管理，设计在军品生产区集中建设一座压空站（与锅炉房组成联合厂房），设计供气量19.24m3/min，供全区军品生产用气，拟选用LU250W-7型螺杆式压缩机4台，其中3用1备，每台压缩机额定产气量为45.3m3/min，额定压力0.75Mpa。

在民品生产区相关联合厂房（车间）内，分别设置三座压空站，用以供本厂房（车间）生产用气。三座压空站分别为：

摩托车制造联合厂房（一）压空站：设计供气量249.95m3/min，拟选用LU250W-7型螺杆式压缩机6台，其中4用2备，每台压缩机额定产气量为45.3m3/min，额定压力0.75Mpa，采用循环水冷却方式；

有色铸造车间压空站：设计供气量46.81m3/min，拟选用LU132W-8型螺杆式压缩机3台，其中2用1备，每台压缩机额定产气量为24m3/min，额定压力0.8Mpa；

计量、研发中心压空站：设计供气量17.82m3/min，拟选用LU55EW-8型螺杆式压缩机3台，其中2用1备，每台压缩机额定产气量为95.3m3/min，额定压力0.8Mpa。

4迁建项目生产工艺流程及排污节点分析

4.1生产工艺概述

与原环评报告书相比，本次迁建民品部分取消了车用空调器的的生产，发动机生产规模也由130万台/a降至100万台/a，摩托车的生产规模也由整车100万辆/a和沙滩车5万辆/a降至整车97万台/a和沙滩车3万辆/a。因此迁建后工厂生产的污染情况将有较大变化，产生的污染（尤其是电镀废水和涂装废水水量、废气）将有一定程度的减少。

本项目新区摩托车生产工艺基本流程与原生产大体相同，但取消了电镀和模具制造工艺，而且铸造采取对外合资方式（部分外协）。主要生产线采用程控自动生产线，生产线柔性化、自动化水平大大提高，工艺技术达到国内外先进水平。摩托车生产工艺流程及排污节点见下图：

磷化生产工艺流程及排污节点：

涂装车间主要承担摩托车车架阴极电泳和油箱喷漆任务。根据年生产纲领和涂装工艺迁建项目设计3条涂装生产线：车架阴极电泳生产线一条、油箱喷漆生产线一条、油箱罩光生产线一条。本次设计采用高效的清洗代替常规清洗，自动喷涂代替手工作业。

（1）车架阴极电泳涂装生产线1条，采用采用新型的一涂型阴极电泳工艺，选用丙烯酸树脂和环氧树脂混合型阴极电泳涂料，一次电泳可以获得兼顾了耐候性与耐蚀性的双层功能的涂膜，依靠调整电量容易得到均一的膜厚，泳透性好，提高了工件内腔和焊缝的防腐蚀性，涂料的利用率高（>95%），采用专用的水性涂料，安全性比较高，是低公害涂装。主要工艺过程如下：

上挂→抛丸→热水洗→预脱脂→脱脂→水洗→表调→磷化→水洗→循环纯水洗→新鲜纯水洗→阴极电泳→水洗→循环纯水洗→新鲜纯水洗→烘干→冷却下挂。

（2）油箱喷漆生产线1条，采用二涂一烘的二涂层体系，底漆、面漆均采用侧喷往复机＋涡旋式旋杯喷枪自动静电喷涂，补漆采用手工静电喷涂。通过涡旋的导向作用使金属粒子形成水平取向，保证了喷形稳定，涂膜均匀，没有色差；涂着效率高，可达80%以上，最高可达95%，节省涂料；适应性强，生产效率高。配置侧喷往复机系统可完成喷涂量的95%，采用仿形喷涂，涂覆面积可达到95%以上，甚至可以不用人工手补。主要工艺过程如下：

上挂→热水洗→预脱脂→脱脂→水洗→表调→磷化→水洗→循环纯水洗→新鲜纯水洗→水分烘干→冷却、准备→人工补底漆→自动喷底漆→流平→自动喷面漆→人工补面漆→流平→烘干→外观检查→下挂。

（3）油箱罩光生产线1条，采用机械手＋旋杯自动静电喷涂，UV固化一涂层工艺；其旋杯自动静电喷涂系统由喷涂机器人＋旋杯喷枪组成。生产工艺如下：

上挂→人工静电除尘→自动静电除尘→UV罩光→红外线预烘干→UV固化→外观检查→下挂。

4.2工程主要污染源分析

4.2.1废水

摩托车生产区工业废水主要来自摩托车涂装生产线产生的涂装废水（脱脂剂、磷化剂）、机加生产线产生的乳化液废水、其它辅助生产废水和厂区生活污水。

军品生产区工业废水主要为机加生产线产生的乳化液废水、表面处理生产线产生的表面处理废水（酸、碱废水、重金属离子废水、镀铬废水）。

与原环评报告书相比，由于取消了民品电镀，因此民品生产部分无电镀废水产生。另外，由于民品取消了空调器的生产，因此磷化废水量将有一定程度的减少。

4.2.2废气

摩托车生产区产生的废气主要为：盐酸清洗产生的盐酸雾；涂装生产线喷漆室排风管产生的漆雾、烘干炉排风管产生的溶剂蒸汽；焊接车间焊接过程中产生的金属烟尘（Fe2O3、MnO2等）；铸造车间压铸机工作时产生的粉尘（铝烟）等。此外还有发动机试验间、研发中心发动机耐久试验间、排放试验间等房间实验时发动机排放的尾气及餐厅厨房产生的油烟。

军品生产区产生的废气主要为：表面处理车间电镀生产线产生的盐酸雾、硫酸雾、铬酸雾等；射击靶道射击口试验时产生的火药燃烧废气；抛光工房抛光机生产时生产的金属粉尘。

4.2.3噪声

迁建项目噪声主要来自摩托车冲压弯管车间的冲床、发动机装配车间发动机试验间、研发中心发动机耐久试验间、排放试验间产生的试验噪声；军品生产区噪声主要产生自军品锻造车间锻锤、精缎机噪声；军品总装联合厂房靶场射击口产生的射击噪声；锅炉房、压空站设备产生的机械噪声；通风、空调机组及管道产生的噪声。

4.2.4固体废物

迁建后公司不建燃煤锅炉，固体废物主要包括冲压及机加工艺产生的金属渣、废水处理过程中产生的一般污泥、表面处理废水处理过程中产生的电镀污泥、磷化过程中产生磷化渣、喷漆产生的漆渣、生产过程中产生的工业垃圾及生活垃圾等。

4.3污染物排放分析

4.3.1原报告书主要污染物排放量

由于当时工厂只能提供全厂的污染物总体排放情况，无法提供军品和民品各自的污染物排放情况，因此在原评环报告书中军、民品部分各自的污染物排放量是按照20%:80%进行大体分配的。

（1）废水

工业废水主要来自电镀、喷漆、机加、热漂洗、磷化等生产工艺，其余为生产区产生的生活废水及其它生产废水，污染因子主要有COD、SS、pH、石油类、Cr6+、总Cr、Zn2+、Ni2+、总P、NH3-N等。

表4-1   迁建项目工业废水排放情况表

| 废水来源 | 废水量（万m3/a） | 重要污染因子 |
| --- | --- | --- |
|  | 全厂 | 民品（占80%） |  |
| 电镀 | 73.89（2944m3/d） | 59.11（2355m3/d） | COD、SS、pH、石油类、Cr6+、 总Cr、总Zn、总Ni |
| 机加乳化液 | 3.21（128m3/d） | 2.57（102.4m3/d） | COD、SS、石油类 |
| 喷漆 | 2.01（80m3/d） | 2.01（80m3/d） | COD、SS、石油类 |
| 磷化漂洗 | 160.64（6400m3/d） | 128.51（5120m3/d） | COD、SS、石油类、总P、总Zn |
| 辅助生产废水 | 15.64（623m3/d） | 12.51（498m3/d） | COD、SS、石油类 |
| 生活废水 | 52.66（2098m3/d） | 42.13（1678m3/d） | COD、SS、NH3-N |
| 合计 | 308.05（12273m3/d） | 246.84（9834m3/d） | / |

注：①表中所统计的数据为经车间废水处理站处理后排放的废水量，这些废水还需进入工厂综合废水处理站处理达标后部分回用再排入长江。因此实际排入长江的工厂废水量比表中统计要小，约为190.08万m3/a。②表中生活废水考虑了培训中心、宾馆等服务设施带来的废水。

（2）废气

主要来自电镀、酸洗、喷漆、铸造、焊接等生产工艺，产生的污染物主要有盐酸雾、硫酸雾、铬酸雾、苯系物等。

表4-2    迁建项目生产废气排放情况表

| 废气来源 | 废气量（万标m3/a） | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- |
|  | 全厂 | 民品 |  |
| 盐酸清洗 | 110000（273904m3/h） | 88000（219124m3/h） | 氯化氢 |
| 硫酸清洗 | 24000（59761m3/h） | 19200（47809m3/h） | 硫酸雾 |
| 电镀 | 24000（59761m3/h） | 19200（47809m3/h） | 铬酸雾 |
| 喷漆 补漆 烘烤 | 喷漆室 | 50000 （124502m3/h） | 46000（114542m3/h） | 46000（114542m3/h） | 苯、甲苯、 二甲苯 |
|  | 烘干室 |  | 4000（9960m3/h） | 4000（9960m3/h） |  |
| 焊接 | 8000（19920m3/h） | 6400（15936m3/h） | 烟尘(锰烟) |
| 铸造 | 8000（19920m3/h） | 6400（15936m3/h） | 粉尘和铝烟 |
| 合计 | 224000（557769m3/h） | 189200（471116m3/h） | / |

（3）噪声

噪声源主要有锻造设备、冲压设备噪声、空压机噪声、风机、水泵噪声等。噪声值约75~100dB(A)。

（4）固体废物

迁建后公司不建燃煤锅炉，固体废物主要包括机加工艺产生的金属渣、生产过程中产生的工业垃圾、漆渣、废水处理过程中产生的污泥、废活性炭及生活垃圾等。

表4-3   迁建项目固体废物排放情况表

| 污染因子 | 迁建后排放量（t/a） |
| --- | --- |
|  | 全厂 | 民品 |
| 电镀污泥 | 45 | 32.5 |
| 一般污泥 | 120 | 80 |
| 金属渣 | 4500 | 3600 |
| 工业垃圾 | 3000 | 2400 |
| 漆渣 | 10 | 10 |
| 废活性炭 | 7 | 7 |

4.3.2规模调整后主要污染物排放分析

与原评环报告书不同，工厂及设计单位提供了本次迁建后军民品生产各自的污染物排放情况，因此本次评价直接按照工厂提供的军、民品部分各自的污染物排放量进行核算。

（1）废水

根据建设单位提供的资料，规模调整后工厂不考虑废水回用，民品部分取消电镀，因此全厂及民品废水排放情况见表4-4。其中表面处理废水的污染因子有所变化，总Cu、总Pb取代了总Ni。

表4-4    调整后迁建项目废水排放情况表

| 废水来源 | 废水量（万m3/a） | 重要污染因子 |
| --- | --- | --- |
|  | 全厂 | 民品（摩托车） |  |
| 表面处 理废水 | 29.33（1168.51m3/d） | 0 | COD、SS、pH、石油类、Cr6+、 总Cr、总Zn、总Cu、总Pb、总P |
| 机加乳化液 | 1.239（49.36m3/d） | 0.717（28.56m3/d） | COD、SS、石油类 |
| 涂装（磷化漂洗、喷漆）废水 | 21.349（850.56m3/d） | 21.349（850.56m3/d） | COD、SS、石油类、总P、总Zn |
| 辅助生产废水 | 42.285（1684.65m3/d） | 25.351（1010m3/d） | COD、SS、石油类 |
| 生活废水 | 5.267（209.82m3/d） | 3.136（124.92m3/d） | COD、SS、NH3-N |
| 合计 | 99.47（3962.9m3/d） | 50.553（2014.04m3/d） | / |

（2）废气

根据建设单位提供的资料，规模调整后全厂及民品废气排放情况见表4-5。

（3）噪声

主要噪声源（锻造设备、冲压设备、空压机、风机等）的噪声值约75~105dB(A)。

（4）固体废物

冲压及机加工艺产生的金属渣每年约5000t，工业垃圾每年约4000t，生活垃圾每年约970t，表面处理废水处理过程中产生的电镀污泥每年约60t，一般废水处理过程中产生的污泥每年约100t，磷化过程中产生磷化渣每年约15t，漆渣每年约10t。具体见表4-6。

表4-5    调整后迁建项目废气排放情况表

| 废气来源 | 废气量（万标m3/a） | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- |
|  | 全厂 | 民品 |  |
| 盐酸清洗 | 102408（220000m3/h） | 48192（80000m3/h） | 氯化氢 |
| 硫酸清洗 | 12048（30000m3/h） | / | 硫酸雾 |
| 电镀 | 20080（50000m3/h） | / | 铬酸雾 |
| 喷漆、补漆、烘烤 | 喷漆室 | 50000 （83001m3/h） | 46000（76361m3/h） | 46000（76361m3/h） | 苯、甲苯、 二甲苯 |
|  | 烘干室 |  | 4000（6640m3/h） | 4000（6640m3/h） |  |
| 焊接 | 7630（19000m3/h） | 6000（14940m3/h） | 烟尘（锰烟） |
| 铸造、抛光 | 7630（19000m3/h） | 6000（14940m3/h） | 粉尘和铝烟 |
| 合计 | 199796（421001m3/h） | 110192（192881m3/h） | / |

注：表中盐酸清洗工序军品生产2班/天，民品生产3班/天；其余均按2班/天计算。

表4-6    调整后迁建项目固体废物排放情况表

| 污染因子 | 迁建后排放量（t/a） |
| --- | --- |
|  | 全厂 | 民品 |
| 电镀污泥 | 60 | / |
| 一般污泥 | 100 | 55 |
| 金属渣 | 5000 | 3000 |
| 工业垃圾 | 4000 | 2500 |
| 漆渣 | 10 | 10 |
| 磷化渣 | 15 | 10 |

5迁建项目污染防治措施及其技术经济论证

5.1原环评报告书提出的污染防治措施

5.1.1废水

电镀废水经车间废水处理站处理达一级标准；对于喷漆、机加、热漂洗等生产工艺产生的工业废水，经车间废水处理站预处理达三级标准。上述处理过的废水与生活废水一并排入工厂综合废水处理站进行进一步处理达一级标准。工厂小型医院废水必须经预处理并消毒后才能进入工厂综合废水处理站处理（医院规模目前未定，今后确定规模后对其废水及医院垃圾按照相关要求进行处理）。治理措施采取氧化还原、中和、凝聚、沉淀、气浮、过滤、吸附等治理工艺。工厂综合废水处理厂污水处理主要由预处理工艺（曝气沉砂池）、生物处理工艺（CASS池）、深度处理工艺（过滤、活性炭吸附）三个过程组成，从而保证处理效果，确保处理后出水达到回用水指标。

迁建项目各工序治理前后废水污染物排放具体情况见表5-1。

迁建前后工厂民品主要污染物排放情况见表5-2。

表5-1   迁建项目废水治理前后排放情况表

| 序 号 | 工序 | 污染物 | 治理前 | 治理措施 | 车间预处理后 | 经综合污水处理站处理后（一级） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |  | 浓度（mg/L） | 去除率 （%） | 排放量（t/a） | 治理 措施 | 浓度（mg/L） | 去除率 （%） | 排放量 （t/a） |
| 1 | 电镀 | COD | 120 | 54.6 | 进车间电镀废水处理站处理后达一级标准 | 90 | 25 | 40.95 | 由厂区管网进入工厂 综合污水处理站后通 过工厂总排口排放 | 40.95 | 其中民品：COD 151.76 石油类 3.416 SS 65.2 NH3-N 3.84 Cr6+ 0.018 总Cr 0.364 总Zn 0.69 总Ni 0.09 总P 0.24 |
|  |  | SS | 100 | 45.5 |  | 40 | 60 | 18.2 |  | 18.2 |  |
|  |  | 石油类 | 9.0 | 4.10 |  | 3.0 | 66.7 | 1.37 |  | 1.37 |  |
|  |  | 总Zn | 6.0 | 2.73 |  | 0.8 | 86.7 | 0.36 |  | 0.36 |  |
|  |  | 总Cr | 20 | 9.1 |  | 1.0 | 95 | 0.455 |  | 0.455 |  |
|  |  | Cr6+ | 12 | 5.4 |  | 0.05 | 99.6 | 0.0225 |  | 0.0225 |  |
|  |  | 总Ni | 2.0 | 0.91 |  | 0.2 | 90 | 0.09 |  | 0.09 |  |
| 2 | 机加乳化液 | COD | 10000 | 200 | 经车间预处理达三级标准 | 450 | 95.5 | 9.0 | 进入工厂综合污水处理厂处理达到一级标准后排入长江（部分 回用） | COD 63.8 SS 26.9 石油类 1.23 NH3-N 2.05 总Zn 0.21 总P 0.3 | 85.8 | COD 149.45 石油类2.8845 SS 63.09 NH3-N 4.8 总Zn 0.5 总P 0.3 |  |
|  |  | SS | 550 | 11 |  | 400 | 27.3 | 8.0 |  |  | 93.3 |  |  |
|  |  | 石油类 | 600 | 12 |  | 20 | 96.7 | 0.4 |  |  | 93.9 |  |  |
| 3 | 磷化漂洗 | COD | 300 | 300 | 经车间预处理达三级标准 | 200 | 33.3 | 200 |  |  | 68.1 |  |  |
|  |  | SS | 400 | 400 |  | 300 | 25 | 300 |  |  | 91.0 |  |  |
|  |  | 石油类 | 50 | 50 |  | 20 | 60 | 20 |  |  | 93.9 |  |  |
|  |  | 总Zn | 5.0 | 5.0 |  | 3 | 40 | 3 |  |  | 93 |  |  |
|  |  | 总P | 10 | 10 |  | 0.8 | 68 | 0.8 |  |  | 62.5 |  |  |
| 4 | 喷漆 废水 | COD | 600 | 7.2 | 经车间预处理达三级标准 | 400 | 33.3 | 4.8 |  |  | 84.1 |  |  |
|  |  | SS | 500 | 6.0 |  | 400 | 20 | 4.8 |  |  | 93.3 |  |  |
|  |  | 石油类 | 30 | 0.36 |  | 18 | 40 | 0.216 |  |  | 93.2 |  |  |
| 5 | 辅助生产废水 | COD | 400 | 38.8 | 经车间预处理达三级标准 | 300 | 25 | 29.1 |  |  | 78.7 |  |  |
|  |  | SS | 250 | 24.25 |  | 200 | 20 | 19.4 |  |  | 86.6 |  |  |
|  |  | 石油类 | 15 | 1.455 |  | 10 | 33.3 | 0.97 |  |  | 87.7 |  |  |
| 6 | 生活 废水 | COD | 350 | 112 | 不进行 预处理 | 350 | / | 112 |  |  | 81.8 |  |  |
|  |  | SS | 250 | 80 |  | 250 | / | 80 |  |  | 89.2 |  |  |
|  |  | NH3-N | 25 | 8 |  | 25 | / | 8 |  |  | 91.8 |  |  |
| 合计 | COD：712.6t/a 石油类：67.915t/a SS：566.75t/a NH3-N：8t/a Cr6+：5.4t/a 总Cr：9.1t/a 总Zn：7.73t/a 总Ni：0.91t/a 总P：10t/a | / | COD：190.4t/a 石油类：4.2545t/a SS：81.29t/a NH3-N：4.8t/a Cr6+：0.0225t/a 总Cr：0.455t/a 总Zn：0.86t/a 总Ni：0.09t/a 总P：0.3t/a |  |

表5-2    迁建前后工厂主要废水污染物排放情况对照表

| 污染因子 | 迁建前排放量（t/a） | 迁建后排放量（t/a） | 削减量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 全厂 | 民品 | 全厂 | 民品 | 全厂 | 民品 |
| COD | 832.04 | 565.084 | 190.4 | 151.76 | -641.64 | -413.324 |
| 石油类 | 14.328 | 9.92 | 4.2545 | 3.416 | -10.0735 | -6.504 |
| SS | 171.88 | 120.199 | 81.29 | 65.2 | -90.59 | -54.999 |
| NH3-N | 31.83 | 22.28 | 4.8 | 3.84 | -27.03 | -18.44 |
| Cr6+ | 0.5654 | 0.3388 | 0.0225 | 0.018 | -0.5429 | -0.3208 |
| TCr | 1.12 | 0.528 | 0.455 | 0.364 | -0.655 | -0.164 |
| TZn | 2.254 | 1.698 | 0.86 | 0.69 | -1.394 | -1.008 |
| TNi | 0.19 | 0.19 | 0.09 | 0.09 | -0.10 | -0.10 |
| TP | 0.48 | 0.288 | 0.3 | 0.24 | -0.18 | -0.044 |

5.1.2废气

对表面处理生产线生产过程中产生的酸雾，设置槽边机械排风系统，然后用酸雾净化器（塔）处理后达标排放；

对涂装生产线产生的苯系物废气：喷漆室废气采用水帘式捕漆雾，烘干房废气采用催化燃烧处理后达标排放。

对车间产生的粉尘，设置局部排风系统，并采用除尘器处理后达标排放。拟对现干式抛光改为带水喷砂，消除粉尘污染；

对车间产生的烟尘，设置局部排风系统，并采用焊烟净化器净化后达标排放。

对射击时产生的烟气，设置局部排烟系统，并在射击室进行全室换气。

迁建项目各工序治理前后废气污染物排放具体情况见表5-3。

迁建前后工厂民品主要废气污染物排放情况见表5-4。

5.1.3废水噪声

治理措施：动力设备选用低噪声产品（如螺杆压缩机）；锻造设备、冲压设备安装时采取减振措施（做减振基础或加减振垫）。经采用上述控制措施后，声级可达工业企业厂界噪声标准。

5.1.4废水固体废物

金属渣送钢铁厂或出售，工业垃圾（含综合污水处理厂污泥）及生活垃圾运往城市指定的垃圾场。废活性炭拟回收处置，电镀废水站污泥、漆渣属危险固废，拟在厂区建一个危险固废的临时贮存点，定期用专用容器收集送重庆市危险废物处置中心处理。

表5-3   迁建项目废气污染物治理前后排放情况表

| 序号 | 工序 | 污染物 | 治理前 | 治理措施 | 治理后 | 治理后民品 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度(mg/m3) | 排放量(t/a) |  | 浓度(mg/m3) | 去除率 （%） | 排放量 (t/a) |  |
| 1 | 电镀 | 氯化氢 | 250 | 275 | 采用吸收塔中和 处理后排放 | 25 | 90 | 27.5 | 22 |
|  |  | 硫酸雾 | 200 | 48 |  | 30 | 85 | 7.2 | 5.76 |
|  |  | 铬酸雾 | 5.0 | 1.2 | 酸雾净化器吸收净化 | 0.04 | 99.2 | 0.01 | 0.008 |
| 2 | 铸造 | 粉尘 | 500 | 40 | 布袋除尘 | 80 | 84 | 6.4 | 5.12 |
| 3 | 焊接 | 烟尘 | 200 | 16 | 布袋除尘 | 0.5 | 99.8 | 0.04 | 0.032 |
| 4 | 喷 漆 | 喷 漆 室 | 苯 | 2.0 | 0.92 | 水帘捕漆雾+液体吸收 | 1.5 | 25 | 0.69 | 0.69 |
|  |  |  | 甲苯 | 6 | 2.76 |  | 3.5 | 42 | 1.61 | 1.61 |
|  |  |  | 二甲苯 | 12 | 5.52 |  | 6.0 | 50 | 2.76 | 2.76 |
|  |  | 烘 干 室 | 苯 | 100 | 4 | 催化燃烧 | 1.5 | 98.5 | 0.06 | 0.04 |
|  |  |  | 甲苯 | 450 | 18 |  | 2.0 | 99.6 | 0.08 | 0.08 |
|  |  |  | 二甲苯 | 700 | 28 |  | 10 | 98.6 | 0.4 | 0.4 |
| 合计 | 烟尘：16t/a 粉尘：40t/a 苯：4.92t/a 甲苯：20.76t/a 二甲苯：33.52t/a 氯化氢：275t/a 硫酸雾：48t/a 铬酸雾：1.2t/a | / | 烟尘：0.04 t/a 粉尘：6.4t/a 苯：0.75t/a 甲苯：1.69t/a 二甲苯：3.16t/a 氯化氢：27.5t/a 硫酸雾：7.2t/a 铬酸雾：0.01t/a | 烟尘：0.032 t/a 粉尘：5.12t/a 苯：0.75t/a 甲苯：1.69t/a 二甲苯：3.16t/a 氯化氢：22t/a 硫酸雾：5.76t/a 铬酸雾：0.008t/a |

表5-4    迁建前后工厂主要废气污染物排放情况对照表

| 污染因子 | 迁建前排放量（t/a） | 迁建后排放量（t/a） | 削减量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 全厂 | 民品 | 全厂 | 民品 | 全厂 | 民品 |
| 烟尘 | 9.658 | 6.766 | 0.04 | 0.032 | -9.618 | -6.734 |
| 氯化氢 | 37.64 | 22.6 | 27.5 | 22 | -10.14 | -0.6 |
| 硫酸雾 | 9.6 | 5.76 | 7.2 | 5.76 | -2.4 | 0 |
| 铬酸雾 | 0.024 | 0.0144 | 0.01 | 0.008 | -0.014 | -0.0064 |
| 粉尘 | 7.87 | 6.67 | 6.4 | 5.12 | -1.47 | -1.55 |
| 苯 | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 0.75 | +0.15 | +0.15 |
| 甲苯 | 1.2 | 1.2 | 1.69 | 1.69 | +0.49 | +0.49 |
| 二甲苯 | 1.8 | 1.8 | 3.16 | 3.16 | +1.36 | +1.36 |

5.1.5环保投资

全厂环保治理总投资3350万元，占总投资（全厂军民品总投资59200万元）5.66%。其中废水治理投资2490万元，废气治理投资430万元，安装在线监测仪80万元，建立环境监测站80万元。

表5-5   迁建项目环保设施及投资

| 污染源 | 治理设施 | 治理投资(万元) | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电镀废水 | 废水处理站 | 1090 | 达标排放 |
| 喷漆废水 |  |  |  |
| 磷化热漂洗废水 |  |  |  |
| 乳化液废水 |  |  |  |
| 工厂综合废水 | 生化处理 | 1400 | 达标排放 |
| 盐酸雾 | 采用吸收塔中和 处理后排放 | 80 | 达标排放 |
| 硫酸雾 |  | 40 |  |
| 铬酸雾 | 酸雾净化器吸收净化 | 100 | 达标排放 |
| 喷漆废气 | 采用液体吸收→催化燃烧处理 | 150 | 达标排放 |
| 粉尘、烟尘 | 布袋除尘 | 60 | 达标排放 |
| 机械噪声 | 隔声、消声等措施 | 50 | 达标排放 |
| 固废处置 | / | 20 | / |
| 在线监测仪 | / | 80 | / |
| 环境监测站 | / | 80 | / |
| 绿化 | / | 200 |  |
| 合计 | / | 3350 | / |

5.2调整后污染防治措施及其技术经济论证

5.2.1废水

迁建项目废水处理总的原则为：军品表面处理废水中第一类污染物执行车间或车间处理设施达标排放标准，其余污染物执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，其它工业废水及生活污水经预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准，一起经厂区污水管网排至市政排放口，汇入滨江路市政污水管网，最终进入李家沱污水处理厂处理达标后排放。

考虑到民品区、军品区距离较远，废水种类与处理方法也不一样，民品区废水不含重金属离子，为了节约用水，民品区采用车间治理工艺。本次设计新厂区内设3处进行废水处理，即：107号建筑物室内涂装废水处理站、202号建筑物室内乳化废水处理间、213号建筑物军品区废水处理站。民品生产部分废水主要通过107号建筑物室内的涂装废水处理站处理。

民品（摩托车）部分涂装废水处理站主要负责处理民品生产中产生的涂装废水（喷漆和磷化漂洗废水）和机加乳化液。设计规模为40m3/h，24小时运行，三班制。废水处理的工艺流程如下：

涂装、乳化废水 → 调节池→ 隔油沉淀池 → 气浮装置 → 中间水池 →过滤进水泵 → 砂滤器 → 达标排放（三级标准）

采用pH监控器对废水的pH值进行监测，并自动控制加药量，以提高自动化程度。

辅助生产废水采取车间隔油沉淀处理、生活污水采用简单生化处理后排入厂区污水排放管网。

调整后迁建项目各工序废水污染物排放具体情况见表5-6。迁建前后对照情况见表5-7。

表5-6    调整后迁建项目废水污染物治理前后排放情况表

| 序 号 | 工序 | 污染物 | 治理前 | 治理措施 | 车间预处理后 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |  | 浓度（mg/L） | 去除率（%） | 排放量（t/a） |
| 1 | 表面处理废水 | COD | 120 | 35.20 | 进军品区电镀废水处理站处理后达一级标准（第一类污染物执行最高允许排放浓度标准） | 90 | 25 | 26.40 |
|  |  | SS | 100 | 29.33 |  | 40 | 60 | 11.73 |
|  |  | 石油类 | 9.0 | 2.64 |  | 3.0 | 66.7 | 0.88 |
|  |  | 总Zn | 6.0 | 1.76 |  | 0.8 | 86.7 | 0.24 |
|  |  | 总Cr | 20 | 5.87 |  | 1.0 | 95 | 0.293 |
|  |  | Cr6+ | 12 | 3.52 |  | 0.05 | 99.6 | 0.015 |
|  |  | 总Cu | 20 | 5.87 |  | 0.1 | 99.5 | 0.029 |
|  |  | 总Pb | 20 | 5.87 |  | 0.5 | 97.5 | 0.15 |
|  |  | 总P | 5 | 1.47 |  | 0.4 | 94.7 | 0.12 |
| 2 | 机加乳化液 | COD | 10000 | 123.9 | 经预处理达三级标准 | 450 | 95.5 | 5.58 |
|  |  | SS | 550 | 6.82 |  | 400 | 27.3 | 4.96 |
|  |  | 石油类 | 600 | 7.43 |  | 20 | 96.7 | 0.25 |
| 3 | 涂装废水 | COD | 3000 | 640.47 | 经车间预 处理达三 级标准 | 450 | 85 | 96.08 |
|  |  | SS | 2000 | 426.98 |  | 400 | 80 | 85.40 |
|  |  | 石油类 | 80 | 17.08 |  | 20 | 75 | 4.27 |
|  |  | 总Zn | 5.0 | 1.07 |  | 4 | 20 | 0.85 |
|  |  | 总P | 15 | 3.20 |  | 0.8 | 94.7 | 0.17 |
| 4 | 辅助生产废水 | COD | 400 | 169.14 | 经车间预处理达三级标准 | 300 | 25 | 126.86 |
|  |  | SS | 250 | 105.71 |  | 200 | 20 | 84.57 |
|  |  | 石油类 | 15 | 6.34 |  | 10 | 33.3 | 4.23 |
| 5 | 生活 废水 | COD | 350 | 18.43 | 经预处理达三级标准 | 250 | 28.6 | 13.17 |
|  |  | SS | 250 | 13.17 |  | 200 | 20 | 10.54 |
|  |  | NH3-N | 25 | 1.32 |  | 20 | 20 | 1.05 |
| 合计 | COD：987.14t/a 石油类：33.49t/a SS：582.01t/a NH3-N：1.32t/a Cr6+：3.52t/a 总Cr：5.87t/a 总Zn：2.83t/a 总Cu：5.87t/a 总Pb：5.87t/a 总P：4.67t/a |  | COD：268.09t/a 民品：COD：183.2t/a 石油类：9.63t/a 石油类：6.95t/a SS：197.2t/a SS：145.24t/a NH3-N：1.05t/a NH3-N：0.63t/a Cr6+：0.015t/a Cr6+：/ 总Cr：0.293t/a 总Cr：/ 总Zn：1.09t/a 总Zn：0.85t/a 总Cu：0.029t/a 总Cu：/ 总Pb：0.15t/a 总Pb：/ 总P：0.29t/a 总P：0.17t/a |

表5-7    迁建前后工厂主要废水污染物排放情况对照表（调整后）

| 污染因子 | 迁建前排放量（t/a） | 迁建后排放量（t/a） | 削减量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 全厂 | 民品 | 全厂 | 民品 | 全厂 | 民品 |
| COD | 832.04 | 565.084 | 268.09 | 183.2 | -563.95 | -381.884 |
| 石油类 | 14.328 | 9.92 | 9.63 | 6.95 | -4.698 | -2.97 |
| SS | 171.88 | 120.199 | 197.2 | 145.24 | +25.32 | +25.041 |
| NH3-N | 31.83 | 22.28 | 1.05 | 0.63 | -30.78 | -21.65 |
| Cr6+ | 0.5654 | 0.3388 | 0.015 | 0 | -0.5504 | -0.3388 |
| 总Cr | 1.12 | 0.528 | 0.293 | 0 | -0.727 | -0.528 |
| 总Zn | 2.254 | 1.698 | 1.09 | 0.85 | -1.164 | -0.848 |
| 总Ni | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | -0.19 | -0.19 |
| 总Cu | / | / | 0.029 | 0 | +0.029 | / |
| 总Pb | / | / | 0.15 | 0 | +0.15 | / |
| 总P | 0.48 | 0.288 | 0.29 | 0.17 | -0.19 | -0.118 |

注：表中“/”表示未统计。

5.2.2废气

A、涂装生产线喷漆室为水帘式，上送三级空调过滤的新风，侧下部排风，连续的水帘捕集喷漆过程中产生的漆雾，达到净化空气的目的；

B、烘干室排出的废气，在设备中带有废气焚烧处理设备，将有机废气燃烧成二氧化碳等物后再排放空中；

C、焊接车间的焊接工作台上方设置伞型排风罩，经焊烟净化机净化后由设在屋面的风机箱集中高空排放，焊接机器人外设密闭小室（自带布袋除尘装置），以提高排风效果；

D、发动机试验间、研发中心发动机耐久试验间、排放试验间等房间设防爆式斜流风机排放尾气；

E、铸造车间压铸机工作时产生的铝烟采用机械抽风高空排放；

F、厨房灶台油烟采用上部排风罩进行局部排风，经油烟净化装置净化后排至室外。

调整后迁建项目各工序废气污染物排放具体情况见表5-8。迁建前后对照情况见表5-9。

5.2.3噪声

A、冲压弯管车间冲床设计减震基础，同时设备设置GERB减振垫，减少振动，达到降低噪音的效果；

B、发动机装配车间发动机试验间、研发中心发动机耐久试验间、排放试验间设计密闭门、窗，房间墙面敷设吸声材料以降低噪声对外界影响；

C、锅炉、空压机设备选用低噪产品。如各压空站的空压机均选定为全封闭、振动小、低噪型（如螺杆压缩机），噪声都在80分贝以下。所有噪声较高的设备均布置在室内，并根据情况分别考虑基础减振或加罩隔声等措施，以减少噪声外传；

D、通风空调制冷设备均采用高效低噪声设备（冷却塔和水泵）；对消声有要求的房间设置消声装置，吊装的通风空调设备采用弹性吊架，安装在屋面、楼板和地面的通风空调制冷设备设置弹簧隔振器或橡胶隔振器；水泵采用隔振基础，冷水机组、水泵进出口和通风空调设备的进出口管道采用软管连接，水泵出水管采用弹性支吊架，以减少振动，降低噪音。

经采用设计降噪、隔声处理及厂房隔声和室外衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）Ⅱ类标准要求。

表5-8   调整后迁建项目废气污染物治理前后排放情况表

| 序号 | 工序 | 污染物 | 治理前 | 治理措施 | 治理后 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度(mg/m3) | 排放量(t/a) |  | 浓度(mg/m3) | 去除率（%） | 排放量(t/a) |
| 1 | 电镀、 磷化等 | 氯化氢 | 250 | 256.02 | 采用吸收塔中和 处理后排放 | 25 | 90 | 25.6 |
|  |  | 硫酸雾 | 200 | 24.10 |  | 30 | 85 | 3.61 |
|  |  | 铬酸雾 | 5.0 | 1.004 | 酸雾净化器 吸收净化 | 0.04 | 99.2 | 0.008 |
| 2 | 铸造 抛光 | 粉尘 | 100 | 7.63 | 机械抽风 高空排放 | 80 | 20 | 6.104 |
| 3 | 焊接 | 烟尘 | 20 | 1.53 | 设排风罩集中收集，经焊烟净化机净化后高空排放 | 2.0 | 90 | 0.153 |
| 4 | 喷 漆 | 喷 漆 室 | 苯 | 2.0 | 0.92 | 水帘捕漆雾 +液体吸收 | 1.5 | 25 | 0.69 |
|  |  |  | 甲苯 | 6 | 2.76 |  | 3.5 | 42 | 1.61 |
|  |  |  | 二甲苯 | 12 | 5.52 |  | 6.0 | 50 | 2.76 |
|  |  | 烘 干 室 | 苯 | 100 | 4 | 催化燃烧 | 1.5 | 98.5 | 0.06 |
|  |  |  | 甲苯 | 450 | 18 |  | 2.0 | 99.6 | 0.08 |
|  |  |  | 二甲苯 | 700 | 28 |  | 10 | 98.6 | 0.4 |
| 合计 | 烟尘：1.53t/a 粉尘：7.63t/a 苯：4.92t/a 甲苯：20.76t/a 二甲苯：33.52t/a 氯化氢：256.02t/a 硫酸雾：24.10t/a 铬酸雾：1.004t/a | / | 烟尘：0.153t/a 其中民品：烟尘：0.12t/a 粉尘：6.104t/a 粉尘：4.8t/a 苯：0.75t/a 苯：0.75t/a 甲苯：1.69t/a 甲苯：1.69t/a 二甲苯：3.16t/a 二甲苯：3.16t/a 氯化氢：25.6t/a 氯化氢：12.06t/a 硫酸雾：3.61t/a 硫酸雾：/ 铬酸雾：0.008t/a 铬酸雾：/ |

表5-9   迁建前后工厂主要废气污染物排放情况对照表（调整后）

| 污染因子 | 迁建前排放量（t/a） | 迁建后排放量（t/a） | 削减量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 全厂 | 民品 | 全厂 | 民品 | 全厂 | 民品 |
| 烟尘 | 9.658 | 6.766 | 0.153 | 0.12 | -9.505 | -6.646 |
| 氯化氢 | 37.64 | 22.6 | 25.6 | 12.06 | -12.04 | -10.54 |
| 硫酸雾 | 9.6 | 5.76 | 3.61 | 0 | -5.99 | -5.76 |
| 铬酸雾 | 0.024 | 0.0144 | 0.008 | 0 | -0.016 | -0.0144 |
| 粉尘 | 7.87 | 6.67 | 6.104 | 4.8 | -1.766 | -1.87 |
| 苯 | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 0.75 | +0.15 | +0.15 |
| 甲苯 | 1.2 | 1.2 | 1.69 | 1.69 | +0.49 | +0.49 |
| 二甲苯 | 1.8 | 1.8 | 3.16 | 3.16 | +1.36 | +1.36 |

5.2.4固体废弃物

金属渣经集中收集压快后送钢铁厂或出售；工业垃圾（含污水处理厂一般污泥）及生活垃圾运往城市指定的垃圾场；漆渣、磷化渣、电镀污泥属危险固废，拟在厂区建一个危险固废的临时贮存点，定期用专用容器储存统一送重庆市危险废物处置中心处理。迁建前后工厂固体废弃物排放对照情况见表5-10。

表5-10    迁建前后工厂主要固体废物排放情况对照表（调整后）

| 污染因子 | 迁建前排放量（t/a） | 迁建后排放量（t/a） | 削减量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 全厂 | 民品 | 全厂 | 民品 | 全厂 | 民品 |
| 炉渣与粉煤灰 | 4000 | 2800 | 0 | 0 | -4000 | -2800 |
| 电镀污泥 | 35 | 22.5 | 60 | 0 | +25 | -22.5 |
| 一般污泥 | / | / | 100 | 55 | / | / |
| 金属渣 | 3000 | 2100 | 5000 | 3000 | +2000 | +900 |
| 工业垃圾 | 2000 | 1400 | 4000 | 2500 | +2000 | +1100 |
| 漆渣 | 6.0 | 6.0 | 10 | 10 | +4 | +4 |
| 废活性炭 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | -5 |
| 磷化渣 | / | / | 15 | 10 | / | / |

注：表中“/”表示未统计。

5.2.5全厂环境保护机构设置及环保投资概算

本项目环境保护管理工作，将由工厂生产保障部下设的环保处统一管理，环保科设专职环保管理人员7名，分析测试人员2名。

环保处配备有常规的工业废水、废气的分析仪器，负责工厂环境管理及污染源的治理，监测工厂排污状况及控制污染物的排放，同时还负责对新建、改建工程的环境保护“三同时”审查。

迁建项目环保投资约1370万元，占全厂总投资的1.3%。详见表5-11。

表5-11   迁建项目环保投资一览表（调整后）

| 污染源 | 治理设施 | 治理投资(万元) | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表面处理废水 | 表面处理废水处理站 | 700 | 达标排放 |
| 涂装废水（含民品乳化液） | 涂装废水处理站 |  |  |
| 军品乳化液废水 | 乳化液废水处理机 |  |  |
| 辅助生产废水 | 隔油沉淀处理 |  |  |
| 盐酸雾 | 采用吸收塔中和 处理后排放 | 400 | 达标排放 |
| 硫酸雾 |  |  |  |
| 铬酸雾 | 酸雾净化器吸收净化 |  |  |
| 喷漆废气 | 采用液体吸收→催化燃烧处理 |  |  |
| 粉尘、烟尘 | 焊接烟尘：机械排风＋焊烟净化机；抛光粉尘：布袋除尘器；铸造粉尘：机械抽风，高空排放 | 80 | 达标排放 |
| 机械噪声 | 隔声、消声等措施 | 40 | 达标排放 |
| 固废处置 | / | 20 | / |
| 在线监测仪 | / | 60 | / |
| 环境监测站 | / | 40 | / |
| 绿化 | / | 30 |  |
| 合计 | / | 1370 | / |

5.2.6工程竣工环境保护验收

为了严格贯彻“三同时”制度，根据前述对本项目污染防治具体措施的分析，特提出对本项目需设计和建设的环保设施在竣工时的验收内容和要求（包括整个迁建项目内容），详见表5-12。

表5-12   迁建项目环保设施竣工验收一览表

| 项 目 | 环保治理设施（措施） | 验收因子 | 评价标准及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表面处 理废水 | 电镀废水处理站 | COD、石油类、SS、Cr6+、总Cr、总Zn、总Cu、总Pb、总P | GB8978-96中第一类污染物及一级排放标准：COD≤100mg/L，SS≤70mg/L，石油类≤5mg/L，Cr6+≤0.5mg/L，总Cr≤1.5mg/L，总Zn≤2.0mg/L、总Cu≤0.5mg/L总Pb≤1.0mg/L、总P≤0.5mg/L |
| 涂装废水（磷化漂洗、喷漆）、 民品机加 乳化液 | 涂装废水处理站 | COD、石油类、SS、总锌、总P | GB8978-96中三级排放标准：COD≤500mg/L，SS≤400mg/L，石油类≤20mg/L，总Zn≤5.0mg/L |
| 军品机加 乳化液 | 军品区车间预处理站 （乳化液废水处理机） | COD、SS 石油类 | GB8978-96中三级排放标准：COD≤500mg/L，SS≤400mg/L，石油类≤20mg/L |
| 辅助生 产废水 | 车间预处理站（隔油、沉淀池） | COD、SS 石油类 | GB8978-96中三级排放标准：COD≤500mg/L，SS≤400mg/L，石油类≤20mg/L |
| HCl | 槽边排风，酸雾净化塔吸收 | HCl | GB16297中二级标准：HCl≤100mg/m3 |
| 硫酸雾 | 槽边排风，酸雾净化塔吸收 | 硫酸雾 | GB16297中二级标准：硫酸雾≤45mg/m3 |
| 铬酸雾 | 槽边排风，铬酸雾净化塔吸收 | 铬酸雾 | GB16297中二级标准：铬酸雾≤0.07mg/m3 |
| 粉尘 | 机械抽风，除尘器处理 | 粉尘 | GB16297中二级标准：粉尘≤120mg/m3 |
| 烟尘 | 局部排风，烟尘净化器处理 | 烟尘 | GB16297中二级标准：烟尘≤120mg/m3 |
| 噪声 | 厂房隔声、消声、减振 | 噪声 | GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》中的Ⅱ类标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A) |
| 固体废物 | 金属渣送钢铁厂或出售，工业垃圾（含污水处理厂一般污泥）及生活垃圾运往城市指定的垃圾场。电镀废水站污泥、漆渣、磷化渣拟在厂区建一个危险固废的临时贮存点，，并进行防渗处理，定期用专用容器收集送重庆市危险废物处置中心处理 | / | 金属渣送钢铁厂或出售，工业垃圾（含污水处理厂一般污泥）及生活垃圾运往城市指定的垃圾场。电镀废水站污泥、漆渣、磷化渣拟在厂区建一个危险固废的临时贮存点，并进行防渗处理，定期用专用容器收集送重庆市危险废物处置中心处理 |

6总量控制

根据迁建项目本次调整后的规模，结合前述排污分析，选取主要污染物总量控制因子提出以下总量控制指标建议（民品生产部分），详见表6-1。

表6-1  迁建项目污染物排放总量控制建议指标（民品部分）   单位：t/a

| 类别 | 控制因子 | 治理前 | 削减量 | 排放量 | 迁建前 排放量 | 迁建前后的增减量 | 总量控制建议指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD | 808.54 | 625.34 | 183.2 | 565.084 | -381.884 | 183.2 |
|  | 石油类 | 25.19 | 18.15 | 6.95 | 9.92 | -2.97 | 6.95 |
|  | 总Zn | 1.07 | 0.22 | 0.85 | 1.698 | -0.848 | 0.85 |
|  | 总P | 3.20 | 3.03 | 0.17 | 0.19 | -0.02 | 0.17 |
| 废气 | HCl | 120.51 | 108.45 | 12.06 | 22.6 | -10.54 | 12.06 |
|  | 苯 | 4.92 | 4.17 | 0.75 | 0.6 | +0.15 | 0.75 |
|  | 甲苯 | 20.76 | 19.07 | 1.69 | 1.2 | +0.49 | 1.69 |
|  | 二甲苯 | 33.52 | 30.36 | 3.16 | 1.8 | +1.36 | 3.16 |
|  | 粉（烟）尘 | 7.2 | 2.28 | 4.92 | 13.436 | -8.516 | 4.92 |
| 固体废物 | 工业垃圾 | 2500 | 0 | 2500 | 1400 | +1100 | 2500 |
|  | 废水处理站一般污泥 | 55 | 0 | 55 | / | +55 | 55 |
|  | 磷化渣 | 10 | 0 | 10 | / | +10 | 10 |
|  | 漆渣 | 10 | 0 | 10 | 6.0 | +4 | 10 |

由于本次由九龙坡区迁往巴南区，迁建完成后为九龙坡区腾出了一定的污染物排放总量，但是会导致巴南区污染物排放总量的增加。因此，为解决工厂的污染物排放总量问题，可根据巴南区现有污染物总量指标及使用情况，由市环保局和巴南区环保局共同协调。巴南区环保局在制订年度污染物削减计划时，应将该工程增加的排污量部分纳入总体削减计划之中统一考虑，做到区域范围内的污染物总量平衡，从而实现区域污染物总量控制。

7清洁生产分析

与原环评报告书相比，本次迁建项目主要是生产规模及平面布局有所变化，主要产品的生产工艺基本未发生变化。原环评报告书中对该项目做了较详细的清洁生产分析，因此本补充报告重点对民品生产部分的涂装工艺进行分析。

7.1迁建项目涂装工序清洁生产分析

7.1.1涂装生产线主要工艺设备选择

A、前处理设备

采用通过式全喷淋方式，全钢水密结构。为保证设备的耐腐蚀能力，热交换器、阀门及关键设备采用不锈钢。喷嘴采用卡箍式pp喷嘴，喷射角度可调整，拆卸方便、清洗容易。

各清洗槽之间采用逆流清洗方式及节水式设计，并设自动补水及液位下限自动停机、报警以及设备故障报警。

脱脂、表调、磷化区设置自动加药装置。脱脂液去油采用辅槽液下泵循环技术，解决了传统油水分离器的堵塞和维护量大缺陷，又可大大控制药剂流失量。磷化渣通过斜板沉淀槽和连续过滤机进行处理，对磷化液加热器设置硝酸清洗装置。

前处理室体上设置送排风系统，加装保护空腔，形成对悬链和轨道有良好保护的风幕。

B、阴极电泳装置

采用连续通过式船形阴极电泳槽和管式阳极。棚体以钢质为骨架、由不锈钢焊接而成，并带玻璃观察窗和检修门，封闭式结构，棚体内上侧部设防爆照明灯和排气换气装置；槽体用钢板制作，在电泳槽的出口端设有溢流槽，辅槽设适当的搅拌装置，电泳槽的槽底和转角设计成流线型，消除液流的死角；槽液循环搅拌次数≥4次/h（设置流量计在线监控）；在槽体底部设置文式喷嘴搅拌漆液；电泳槽液的过滤由预滤和超滤组成，能有效减少油污对电泳漆的影响。

C、喷漆室

喷漆室为水帘式，上送三级空调过滤新风，侧下部排风，喷漆室内气流均匀，保证良好的喷漆作业环境。采用大面积钢化玻璃窗和外置式弧线反射照明装置，保证喷漆室良好的照度要求达600lux以上。连续的水帘捕集喷漆室内的漆雾，达到净化空气的目的，同时含漆废水经过循环水池处理后，絮凝打捞漆渣，过滤后水循环使用。

D、烘干炉

采用桥式多行程热风循环对流炉，加热均匀，节省能源。采用抽屉式电加热结构，保温为优质岩棉板。炉内送、回风管采用整体式结构，保证炉内平滑，无集灰死角。炉内设置有害气体浓度自动检测装置，能进行浓度报警和自动排放，确保安全运行。油漆烘干产生的废气通过管路引入燃烧装置的燃烧室二次燃烧，达标排放。

E、旋杯自动静电喷涂系统

箱涂装线的旋杯自动静电喷涂系统由侧喷往复机＋旋杯喷枪组成；油箱罩光线的旋杯自动静电喷涂系统由喷涂机器人＋旋杯喷枪组成。

旋杯自动静电喷涂系统使漆雾高度细化，并呈螺旋状，包裹性好，涂着效

率可高达95%，可用于高固份油漆喷涂，可一次得到35-40μm的膜层。安全性高，能耗较低。

F、供气装置采用新风空调系统，由初效过滤、喷淋水洗、冷热交换器、送风机及消音段组成。

G、压缩空气采用分散供气方式，由设置在车间内的净化处理装置进行油水分离、冷冻干燥和除尘过滤。净化处理装置选用进口或由进口件组装。

H、纯水供给采用分散制备、储存、供给方式，选用反渗透设备。纯水品质要求达到20×104Ω·cm（≤5μS/cm）以上。

7.1.2涂装生产线节能分析

涂装工艺以自动喷涂代替手工作业，充分考虑废气、废水、废热的治理与回用，提高设备集成度，努力控制设备投资，减少运行费用，降低生产成本；

各清洗槽体之间采用逆流清洗方式及节水式设计（减少药剂损耗，其效果是供水及废水节省50-60%，药剂节省10-30%，排气污染降低50%以上）；

选择低温磷化处理剂（30-40℃），与传统中温磷化处理剂（50-60℃）相比，降低温度40%，减少能耗50%以上；

油箱罩光采用UV固化工艺，其能耗仅为传统热风循环方式的1/5-1/10；

采用一涂层型阴极电泳工艺，取消了传统阴极电泳后需要设置喷漆室和烘干炉所带来的材料和能耗；

采用旋杯自动静电喷涂和机械手喷涂工艺，提高产品一次合格率，减少返修带来的能耗；

减少喷漆室长度和风速，降低送风量；

将两条油箱喷漆生产线的前处理，两条塑料件喷漆生产线的前处理分别合并为两套双通道前处理装置，减少50%的用电设备，减少了材料消耗和清洗水用量；

烘干炉采用多行程桥式结构，集中布置方式，共用炉壁，减少热量损失；

阴极电泳采用超滤清洗方式，提高涂料的回收率。

7.1.3涂装生产线排污分析

涂装生产线选用无磷型脱脂剂，脱脂工序无含磷废水排放；取消磷化后的钝化工序，无含铬废水排放；前处理清洗水采用节水式方式，清洗阴极电泳采用超滤清洗方式，减少废水排放量；前处理、电泳底漆、喷漆室在生产过程中所产生的废水，经车间涂装废水处理站处理达标后排放。

选用UV固化涂料，不含有机溶剂，无废气排放；采用自动静电喷漆系统（侧喷机或机械手），大幅提高涂料利用率，从源头减少废气排放；提高一次合格率，从而减少废气排放；减少喷漆室长度，减少废气排放量；烘干室排出的废气，在设备中带有废气焚烧处理设备，将有机废气燃烧后再排放空中。

磷化过程中产生废渣，工艺设备带有废渣沉淀过滤装置，通过沉淀过滤装置的作用将混浊液浓缩成磷化渣，然后将磷化渣定期收集送至重庆市危废中心进行处置。喷漆室水槽内漂浮的漆粒，在生产过程中定期添加漆雾凝聚剂，通过凝聚剂的作用，将漂浮、分散在水面的微小漆粒凝聚成酥松结块，然后通过刮渣机将其刮出，定期收集送至重庆市危废中心进行处置。

由此可见，涂装线产生的污染物得到了有效治理，对环境的影响小。

7.2迁建项目排污分析

根据前述分析，迁建项目对生产中产生的废气、废水、小、噪声等采取采采取了稳妥可靠的处置措施，大大降低了污染物的排放量，对环境的影响较小，符合清洁生产的指导思想，符合我国的环境保护政策和有关规定。

7.3迁建项目能耗分析

通过采取前述处理措施，在生产纲领有所增加的情况下，迁建项目用水量比目前工厂用水量减少，产生的废水量也大大减少（由公司目前的383.8万m3/a减少到99.47万m3/a），迁建项目产品能耗大大减少，达到了合理利用和节约能源的目的，符合清洁生产原则。

综上所述，该迁建项目工艺技术均为国内或国外先进工艺，主要生产线柔性化、自动化水平高；使用电和天然气等清洁能源；对生产中产生的废水、废气、噪声等采取了稳妥可靠的处理措施，大大降低了污染物的排放量，符合清洁生产的指导思想，符合我国的环境保护政策和有关规定。

8迁建项目卫生防护距离

在原环评报告书中，评价根据大气环境影响预测的相关结果，提出工厂涂装生产的卫生防护距离如下：以工厂涂装车间为中心，在车间两侧及主导风的上风向设计400m的卫生防护距离，下风向设计450m的卫生防护距离。结合总平面布置情况，工厂卫生防护距离确定为：厂东区西北界外确定为170m，厂东区东界外确定为200m，厂东区东界外确定为150m。在确定的工厂卫生防护距离范围内不得规划居住区、文教区、食品工业及医院等。

本次调整后，工厂的总平面布置发生了较大变化，工程占地面积大大减少（由原来的2258亩调整为865亩），且全部位于上界高速公路的东面区域（原环评报告书中工程占地位于上界高速公路东西两侧）。但是涂装车间的位置变化很小，只是略向东北方向移动约500m，相比原平面布置，本次布置中涂装车间与工厂周边的城投公司（主要进行房地产开发，为本项目重要的大气环境敏感点）距离更远。而且此次规模调整后，涂装车间的生产纲领不增加，涂装工序产生的废气污染物量有所减少。综合上述两方面的因素，评价认为涂装车间废气污染物对周边环境尤其是城投公司的影响将有一定程度的降低。评价按照汽车涂装卫生防护距离的确定原则划定本次摩托车涂装车间的卫生防护距离。结合本次总平面布置情况，涂装车间距东面厂界最近距离约260m，距南面厂界最近距离约670m，距西面厂界最近距离约650m，距西北面厂界最近距离约250m，距北面厂界最近距离约490m。因此调整后工厂卫生防护距离为：厂区西北界外确定为150m，厂区东界外确定为140m。在确定的工厂卫生防护距离范围内不得规划居住区、文教区、食品工业及医院等。由该区域土地利用规划图可知，厂区东面外约280m范围为园林生产绿地，西北面外约600m范围为为工业用地，能够满足卫生防护要求。

9结论与建议

9.1评价结论

（1）重庆建设机械有限责任公司摩托车生产线异地迁建项目调整了原生产规模，取消了车用空调器生产线建设，摩托车和发动机生产规模略有减小，但其主要生产工艺、项目建设地点、周边环境未发生变化。本项目建设符合国家的产业政策，符合重庆市城市总体规划及巴南区总体规划。项目建成后将促进巴南区的经济发展，具有较好的经济效益和社会效益。

（2）本项目生产工艺先进、成熟、可靠，主要生产线柔性化、自动化水平高，项目建设使用清洁能源，物耗、能耗低，污染物排放量很少，符号清洁生产原则。

（3）本项目对产生的废水、废气、噪声及固废采取了有效的防治措施，满足达标排放要求，具有较好的环境效益。

综上所述：

重庆建设机械有限责任公司摩托车生产线异地迁建项目符合国家的产业政策，符合重庆市城市总体规划及巴南区总体规划。项目建成后将促进巴南区的经济发展，具有明显的经济效益、社会效益和环境效益。其生产工艺较成熟、先进，拟采用的污染防治措施成熟可靠，对环境的影响是可以接受的。从环境保护的角度出发，本评价认为该工程的建设是可行的。

9.2建议

（1）要加强环保管理工作，健全环保管理制度，工厂领导应高度重视环保问题；环保管理人员应尽职尽责，确保各污染治理设施正常运行。

（2）建议在厂区及周围植树、绿化，美化环境，并进一步减少噪声对周围环境的影响。

# Text boxes

26

参 数

指 标

20.8

(三级)

军品机加

乳化

液

-5.2

噪声

试验

总装

发动机装配

漂洗水

漂洗水

冷水洗

碱性除油

去雨水管网

595.58

循

环

冷

却

用

水

-300

工厂总排口

209.82

(三级)

1684.65

(三级)

28.56

(三级)

850.56

(三级)

3962.9

1168.51

(一级)

材料

废水

机加

废水

机加

下料

噪声

部装

检验

895.58

2105.81

35.7

废气

1073.52

1460.64

233.14

0

0

720

7095.05

15919

经市政管网进李家沱污水处理厂

新鲜水

生

活

用

水

-524

废水

锅

炉

房

用

水

-720

辅

助

生

产

用

水

-155

军品

表面处理废水

-292.13

民品

机加

乳化

液

-7.14

民品

涂装

废水

-222.96

漂洗

磷化

漂洗水

冷水洗

漂洗水

冷水洗

酸洗

漂洗水

冷水洗

酸雾(HCl)

烘干

甩干

皂化

544.66

绿化道路浇洒

用水

噪声

烟尘

压铸件

涂装

磷化

焊接

冲压、弯管

钢材

图3-1    迁建工程水量平衡图（单位：m3/d）

序号