重  庆  市  建  设  项  目

环境影响报告表

建设项目名称 旋叶式汽车空调压缩机扩能技术改造项目

建设单位(盖章)      重庆建设摩托车股份有限公司

编  制  时  间             2012年2月

重庆市环境保护局制

一九九九年十月

填  报  说  明

《重庆市建设项目环境影响报告表》由建设单位委托持有环境影响评价证书的单位编制。

一、项目名称——指项目立项批复时的名称。

二、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路、管渠等应填写起止地点。

三、行业类别——按国标填写。

四、总投资——指项目投资总额。

五、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、饮用水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模、风向和距厂界距离等。

六、环境质量现状——指环境质量现状达到的类别和级别；环境质量标准——指地方规划和功能区要求的环境质量标准；执行排放标准——指与环境质量标准相对应的排放标准；表中填标准号及达到类别或级别。

七、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

八、预审意见——由行业主管部门填写审查意见，无主管部门项目，可不填。

九、本报告表应附送建设项目立项批文及其他与环评有关的行政管理文件、地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等)、总平面布置图、排水管网总图和监测布点图等有关资料，并装订整齐。

十、本表填报4份，报环境保护局审查，填写时字迹应工整清楚。

十一、此表经审批后，若建设项目的规模、性质、建设地址或周围环境等有重大改变的，应修改此表内容，重新报原审批机关审批。

十二、编制单位应对本表中的数据、采取的污染防治对策措施及结论负责。

十三、经批准后的环境影响报告表中污染防治对策措施和要求，是建设项目环境保护设计、施工和竣工验收的重要依据。

十四、项目建设单位，必须认真执行本表最后页摘录的环境保护法律、法规和规章的规定，按照建设项目环境保护审批程序，办理有关手续。

# 1.基本情况                                                 表1

| 项目名称 | 旋叶式汽车空调压缩机扩能技术改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 重庆建设摩托车股份有限公司 |
| 法人代表 | 吕红献 | 联 系 人 | 李麦艳 |
| 联系电话 | 66296785 | 邮政编码 | 400052 |
| 通讯地址 | 重庆市九龙坡区九龙工业园华建支路1号 |
| 建设地点 | 重庆市九龙坡区华建支路1号 （重庆建设车用空调器有限责任公司内） |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | □新建 ■改扩建 □技改 | 行业类别 | 机械加工 |
| 总投资 | 10700 | 万元 | 环保投资 | 142 | 万元 | 投资比例 | 1.33 | % |
| 占地面积 | 2718 | 平方米 | 总建筑面积 | 2718 | 平方米 |
| 评价经费 | / |
| 年能耗 情况 | 煤 | / | 万吨 | 煤平均含硫量 | / | % |
|  | 电 | 2600 | 万度 | 油 | / | 吨 | 天燃气 | 22.9 | 万标米3 |
| 用水情况 （万吨） | 分 类 | 年用水量 | 年新鲜用水量 | 年重复用水量 |
|  | 生产用水 | 2.6104 | 1.9829 | 0.6275 |
|  | 生活用水 | 0.1958 | 0.1958 | 0.0000 |
|  | 合 计 | 2.8062 | 2.1787 | 0.6275 |
| 1.1项目提出的背景、建设必要性和意义 重庆建设摩托车股份有限公司（CHONGQING JIANSHE MOTORCYCLE CO.,LTD.）隶属于中国兵器装备集团公司。公司设重庆建设销售有限责任公司、重庆北方进出口贸易有限责任公司、重庆建设车用空调器有限责任公司、上海建设摩托车有限责任公司等四个子公司；重庆建设雅马哈摩托车有限公司、株洲建设雅马哈摩托车有限公司、重庆平山泰凯化油器有限公司等三个合营公司。 本次改扩建项目是在重庆建设摩托车股份有限公司子公司之一的重庆建设车用空调器有限责任公司内进行。重庆建设车用空调器有限责任公司主要生产旋叶式汽车铁质和铝质空调压缩机，设计能力126.5万台/年。企业通过不断技术革新和提高管理等措施，现已能达到年产约150万台的生产能力。 根据市场需要，重庆建设摩托车股份有限公司在重庆建设车用空调器有限责任公 |

续表1-1

司现有厂区内通过增加机加（五条）、磷化（1条）及总装生产线（1条），实现新增50万台/年的年生产能力，达到年产约200万台生产能力旋叶式汽车空调压缩机柔性生产。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》的要求，重庆建设摩托车股份有限公司旋叶式汽车空调压缩机扩能技术改造项目应执行环境影响评价制度。根据重庆市建设项目环境影响评价要求通知书(见附件1)的规定，该项目环境影响评价的工作形式为编制环境影响报告表。由于该项目在原厂区范围内进行改造，不作选址比较，对技改后提出污染防治措施，减轻营运期对环境的影响。受建设方委托，重庆宁灵环保技术开发有限公司负责该项目环境影响报告表的编制工作。接受委托后，我公司先后进行了现场环境调查和工程资料收集及环境—工程关系的分析。在这些工作的基础上，编制完成了《重庆建设摩托车股份有限公司旋叶式汽车空调压缩机扩能技术改造项目环境影响报告表》，经评审、修改后报重庆市九龙坡区环境保护局审批。 在该报告表的编制过程中，我们得到了重庆市九龙坡区环境保护局的悉心指导，重庆建设摩托车股份有限公司的大力支持，在此表示衷心感谢。 1.2建设项目基本情况 建设项目名称：旋叶式汽车空调压缩机扩能技术改造项目； 项目性质：改扩建； 建设地点：重庆市九龙坡区九龙工业园华建支路1号； 技改项目投资：10700万元； 新增生产规模：新增50万台/年（三班工作制）的年生产能力，达到年产200万台旋叶式汽车空调铁质压缩机柔性生产能力； 项目运行方式及劳动定员：实行三班制，全年工作251天。原有职工429人，新增劳动人员120人。 1.3工程内容 本项目为扩能技术改造项目，在重庆建设车用空调器有限责任公司厂内进行，无新建建筑，主要建设机加、表面处理、装配生产线。建成后将新增旋叶式车用空调

续表1-2

缩机50万台/年的生产能力。其改扩建设内容为： （1）机加工生产线-----增加前端板、后端板、缸体、转子、叶片机加五条生产及设备； （2）表面处理-------新增一条和现有磷化生产线相同的磷化生产线； （3）装配生产线-----新增装配生产线、缸体端板自动清洗线、转子自动清洗线各1条，氦检漏仪、压缩机油处理装置各1台； （4）其他辅助设施： ①扩建物流库，优化物流方式；利用原机加厂房中的办公区域改建一座约833m2的加工协作件库； ②增加卸货货棚1419.82m2； ③新增一台制冷量为930KW的直燃型溴化锂吸收式冷热水机组用于保证新增车间的温度； ④新增1台40m³/min螺杆式空压机替换原有的1台10m³/min的空压机，以及配套设备冷冻干燥机、通风管道一套； ⑤由于生产需要对在部分区域增加隔墙、吊顶、门等。 其工程内容见表1-1。

续表1-3

表1-1 项目组成及工程一览表 工程分类 改扩建内容 规模及设置的位置 主体 工程 机加工车间 增加前端板、后端板、缸体、转子、叶片机加五条生产线，新增内孔磨、端面磨床、立式双端面磨床、数控专用槽磨、专用铣床等国内外加工设备约37台套。 前端板、后端板、缸体、转子布置在机械加工车间的J-N跨11-17轴之间,利用面积约2088m2；叶片布置在机械加工车间的E-J跨20-25轴之间原叶片生产线内。 装配车间 新增装配生产线、缸体端板自动清洗线、转子自动清洗线各1条，氦检漏仪、压缩机油处理装置各1台 布置在联合厂房N-R跨内，17-24轴之间，面积约350m2；缸体清洗线和转子清洗线布置在N-R跨内，12-15轴之间，面积约160m2。 表面处理 新增一条和现有磷化生产线相同的磷化生产线。 布置在原有厂房E-G跨，2-4轴之间，面积约120m2。 辅助 工程 设备房 新增一台制冷量为930KW的直燃型溴化锂吸收式冷热水机组 冷却塔位于原镀锡车间的北面。 储运 工程 原料库房 利用原机加厂房中的办公区域的原料库； 建筑面积约833m2，位于机加工的西面 卸货货棚 在联合厂房旁新增三个货棚 ①位于靠U跨边8-12轴，，长30m，宽18.74m。②位于靠U跨边22-27轴，长37.5m，宽18.74m。③位于靠27跨边27-2/27轴，，长7m，宽11.74m。总面积约1419.82m2 成品库房 依托原有设施 / 办公及生活设施 办公 依托原有设施 / 食堂 依托原有设施 / 公用 工程 供电 厂区原有3座变配电所，分别为1#，2#和研发中心变配电所。沿用以前的电源系统，不再增加高压进线电源与变配电所。 年电能增加量2.6x106 kWh 供水 供水来自于市政管网，本改扩建项目利用原给水系统，从现有的给水系统中引出给水管。 预计新增水量约2.17万m2 供气 供水来自于市政管网。 预计新增用气量约22.9万m3 压缩空气 增加一台空压机，取消原10m3压机。 新增压缩机型号：排气量40m3/min，排气压力为0.85 Mpa，布置在原空压机位置。 排水 采用生产、生活污水与雨水分流制 预计新增废水量1.55万m3/a 环保 工程 废气 机加线产生的油雾废气及热气采用油雾净化器处理后由抽风设备引至屋顶排放。 新增磷化线生产线的废气：酸雾吸收塔处理达标后15m高空排放 废水 废水处理站处理能力为320m3/d，实际处理量208m3/d本次排放量约62m3/d，因此本次技改项目依托现有的污水处理站处理后达标外排。 噪声处理 设备选用低噪产品，进行减震、隔声处理 固体废弃物处理 各类废油采用回收利用废金属回收利用，废渣及垃圾送园区指定垃圾场；厂区生活垃圾由专人收集统一运往城市垃圾场。 1.4总平面布置 重庆建设车用空调器有限责任公司位于重庆市九龙坡区九龙工业园华建支路1号。建设用地128634m2，外形呈腰子形。其东面与54、26m条城市道路相连，南面邻上界

续表1-4

高速路，西面靠44m宽华龙大道，北面为重庆建设•雅马哈用地。设置有联合厂房、表面处理车间、研发中心、油化库、污水处理站和食堂等。其中联合厂房内分为机加工车间和装配车间，位于厂区的东面，表面处理车间、研发中心位于厂区的西面，南面为污水处理站、食堂和化油库。见总平面布置图1。 本项目为扩能技改项目，所有内容均在现有厂房内预留场地内实施，除新增三个卸货货棚外，没有新增建筑，厂区现有总平面布置情况没有变动，同时厂区现布局情况能够满足本项目消防、物流的需求。其新增内容在厂区内布置见附图2。 1.5公用工程 本项目给水和供电及排水等公用工程均利用原有设施。在现有厂区内进行改造。 （1）供电：本改造项目实施后新增年用电量为2.6x106 Kw。 （2）给水：本改造项目实施后年新鲜用水量增加2.17万t/a。 （3）排水：依托原有的生产和生活废水处理设施，新增废水排放量约1.4322万t/a，见厂区排水管网图附图3。 1.6主要生产设备 项目生产设备见表1-2。 表1-2 改扩建项目生产设备一览表 序号 设 备 名 称 型号 规格 国 别 及 厂 商 单位 数 量 利旧 新增 共计 一 前端板加工 1 高精度数控内园磨床 T-11L9 φ100 东洋先进机床公司 台 2 2 2 钻削中心 PT500A 成都普瑞斯数控机床有限公司 台 1 1 2 3 端面磨床 R431 φ305mm 日本光洋机械工业株式会社 台 1 1 4 自动专用钻床 中国 台 1 1 5 自动挤孔专机 中国 台 1 1 二 后端板加工 6 端面磨床 R431 φ305mm 日本光洋机械工业株式会社 台 1 1 7 高精度数控内园磨床 T-11L9 φ100 东洋先进机床公司 台 1 1 2 8 自动挤孔专机 中国 台 1 1 三 缸体加工 9 缸体圆棱机 S-CON-MIMI 重庆市机电设计研究院 台 1 1 10 曲面磨床 SK204 φ250mm 德国埃马克 台 3 3 11 双端面磨 KVD-300SⅡ φ305mm 日本光洋机械工业株式会社 台 1 1

续表1-5

续表1-2 改扩建项目生产设备一览表 序号 设 备 名 称 型号 规格 国 别 及 厂 商 单位 数 量 现有 新增 共计 四 转子加工 12 转子钢玉磨倒棱专机 重庆重庆久进机械有限公司 台 1 1 13 数控专用槽磨床 FSG-C1224CNC 100~200mm 台湾富裕实业股份有限公司 台 4 4 14 数控专用沟槽倒角磨床 XYJ-2012 咸阳机床厂 台 2 2 15 数控长轴外圆磨床 KEL-VITA RS175/800 瑞士克林伯格/Kellenberger 台 2 2 16 数控短轴外圆磨床 KEL-VITA RS175/800 瑞士克林伯格/Kellenberger 台 2 2 17 数控高精度外圆磨床 MGK1332x750 北京第二机床厂 台 2 2 18 转子尼龙刷圆角专机 重庆重庆久进机械有限公司 台 1 1 19 机外修型器 台 1 1 五 叶片加工 20 叶片专用宽度铣床 NJ-H002 普什宁江机床有限公司 台 2 2 21 叶片专用R铣床 NJ-H003 普什宁江机床有限公司 台 2 2 22 叶片双面磨 KVD-300W φ305mm 日本光洋机械工业株式会社 台 1 1 23 叶片清洗滚抛分选机 台 1 1 六 端板表面处理 24 自动磷化生产线 BH-13QLZ 重庆佰鸿机械设备有限公司 条 1 1 七 装配 25 车用空调装配线 苏州市瑞昌机电工程有限公司 条 1 1 26 氦质普检漏机 （QYH-201）+(QYH-3013) φ220×H290 爱发科东方真空（成都）有限公司 台 1 1 27 压缩机油处理装置 HVSS-200G-W 200L/Hr ㈱三美テックス 台 1 1 28 缸体清洗线 PTA-6072TDF 然斯康波达机电设备（深圳）有限公司 条 1 1 29 转子清洗线 PTA-6072TDF 然斯康波达机电设备（深圳）有限公司 条 1 1 八 物流设备 31 高位货架 4层重载货架，单层承重1.5T 座 24 24 32 电动叉车 额定载荷3T 辆 1 1 33 电动高位堆垛车 额定载荷2T 辆 1 1 九 信息化系统 套 1 1 总计 4 66 70

续表1-6

本工程所选用的生产设备，不属于《促进产业结构调整暂行规定》、《产业结构调整指导目录（2011年本）》中限制、淘汰的设备。 1.7技术经济指标 表1-3 改扩建项目经济指标一览表 序号 名 称 单 位 指 标 备 注 1 生产纲领 旋叶式汽车空调铁质压缩机 万台/年 50 2 新鲜水年消耗量 万t 2.17 3 年消耗电容量 Kw.h 2.6x106 4 压缩空气年耗量 M3 1.3x106 5 新增生产人员 人 120 其中：工人 人 109 生产工人 人 92 6 设备总数 台/套 70 其中：新增 台/套 66 利用 台/套 4 7 项目利用面积 m2 2718 其中：机加车间 m2 2088 装配车间 m2 510 表面处理车间 m2 120 8 建设投资 万元 10700 9 工艺设备购置费 万元 7000.97

2.与项目有关的原有污染情况分析                              表2

2.1本工程主要原辅材料消耗 本项目原辅材料主要为外购回的钢坯件及各种辅料等。原辅材料年用量见表2-1。 表2-1 改扩建项目原辅材料年用量表 序号 材料名称 年消耗量（吨） 供应来源 备注 1 前端板 407.5 市场采购 后端板 315 市场采购 缸体毛坯 699.6 市场采购 2 转子毛坯 600 市场采购 3 头盖 167.5 市场采购 外壳 255 市场采购 8 CKD进口铝件 16 市场采购 4 离合器配套件 共约2000t 市场采购 5 热保护器配套件 市场采购 6 油分离器体配套件 市场采购 7 卸压阀配套件 市场采购 9 磷化液 共约80t 市场采购 10 白布、棉纱等 市场采购 11 包装箱 市场采购 12 脱脂液 5t 市场采购 13 切屑液 4.2t 市场采购 14 HCL 12.4t 市场采购 桶装 合计 4549.8t

2.2与拟建项目有关原的有污染情况分析 2.2.1周边环境现状 重庆建设车用空调器有限责任公司位于重庆市九龙坡区九龙工业园华建支路1号。厂区东边为建设雅马哈，南面为上界高速公路半山立交出入口，西邻市政干道华龙大道，北接重庆建设•雅马哈新厂区。厂区占地面积118362m2，总建设面积25262m2见本项目的周边环境图附图4。 2.2.2 原环评内容回顾 重庆建设车用空调器有限责任公司于2005年委托机械工业第三设计研究院进行了环境影响评价，该环评内容简要介绍如下： （1）规模：年生产空调压缩机126.5万台，其中车用空调铁质压缩机70万台，车

续表2-1

用空调铝质压缩机50万台，燃气空调压缩机3.5万台/年，斜变排量压缩机3万台/年。 （2）生产工艺： 主要承担加工7种主要零部件精加工和进行整机总体装配。设置一条浸渗生产线（1条）、前后端板的磷化生产线（1条）；铝质前后端板的镀锡生产线（1条）；涂覆聚四氟乙烯的生产线（1条）以及机加工生产线。 其生产工艺流程为： 铁质压缩机生产线： 铝质生产线： 污染防治措施： ①镀锡线和磷化线排放的氯化氢和含NOx废气，采用酸雾净化器净化处理，尾

续表2-2

通过15m高排气筒有组织达标排放。喷涂生产线产生的含尘废气，采用设备自带的回收净化设备对聚四氟乙烯粉末进行回收利用，尾气经净化后通过15m高排气筒有组织达标排放。厨房油烟经油烟净化器净化处理后，经屋顶建筑烟道排放。 ②生产废水主要为机加含油废水和含磷、锌废水，采取物化方法处理。先将含磷、锌废水预先加药处理去除大量磷、锌，再与经隔油后的机加含油废水一并进入QS-20型一体化综合废水处理机处理，即依次进行反应絮凝、二级气浮、过滤处理，为确保排水水质，再将处理机出来的废水进行深度过滤，过滤后的水达标排放。 ③尽可能选用低噪声设备，并通过隔声、消声、减震等措施确保厂界过标。 ④建设防雨、防渗固体废物临时储存场，包装废渣和废金属回收利用，磷化渣和污泥定期送城市垃圾处理场处置。 （3）原环评批复的总量： 根据渝（市）环准【2005】307号对项目环评的批复:粉尘2.89t/a，HCL2.02t/a，NOX1.36t/a，COD8.54t/a，SS4.83t/a，石油类0.28t/a，磷酸盐0.022t/a，总锌0.08t/a。 2.2.3本项目扩建前重庆建设车用空调器有限责任公司实际生产情况 （1）规模：生产汽车空调铁质压缩机140万套，铝质压缩机10万套。 （2）生产工艺：主要承担5种主要零部件（前后端板、缸体、转子和叶片）精加工、表面处理、磷化、镀锡、涂覆聚四氟乙烯等工艺和整机总体装配。有国际先进机加工设备100余台(套)，五条机加工生产线、一条磷化生产线和两条装配生产线，铝质前后端板的镀锡生产线（1条）；涂覆聚四氟乙烯的生产线（1条）。

续表2-3

其总装配工艺流程如下： 附图2-1 总装生产线工艺流程 汽车空调铁质压缩机各部件生产工艺： ①前后端板生产工艺： 外协毛坯件→磨面→磷化→钻孔→清洗→送总装 其中磷化工艺： 超声波化学去油→酸洗→清洗→表调→磷化→烘干 ②缸体生产工艺： 外协毛坯件→磨端面→清洗吹除杂质→检验 ③转子生产工艺： 外协毛坯件→攻螺纹孔→拉槽→外协（淬火）→磨槽、倒角、长轴等 →滚光→检验 ④叶片： 外协毛坯件→粗、精铣→精磨→清洗→离心滚光→烘干→检验→送总装 汽车空调铝质压缩机各部件生产工艺： ①前后端板生产工艺： 外协毛坯件→钻孔→磨面→涂聚四氟乙烯→镀锡→送总装

续表2-4

其中涂聚四氟乙烯和镀锡工艺： 脱脂→喷淋洗→吹砂→脱脂→化成→烘干→涂聚四氟乙烯→脱脂→ 酸洗→烘干→喷砂→清洗→酸洗→清洗→化学镀锡→烘干 ②缸体生产工艺： 外协毛坯件→精车→钻孔→精铣→精磨→清洗→烘干→送总装 ③转子生产工艺： 外协毛坯件→冲压→车、磨→喷涂→磨、削→清洗→送总装 （3）污染源排放情况调查分析 ①废气 喷砂废气：在镀锡前需对工件表面喷砂处理产生的粉尘，经水洗、过滤处理后，经15m排气筒排放。 表面处理清洗废气：铝质件在喷砂处理前采用硝酸进行酸洗，作业时有少量的氮氧化物气体产生，经双侧槽边抽风至酸雾净化塔（碱洗）净化处理后，通过15m排气筒排放。 聚四氟乙烯废气：采用聚四氟乙烯对铝质压缩机的前、后端板和转子进行静电喷涂，作业时有聚四氟乙烯粉尘产生，经设备自带的净化回收装置（活性炭吸附）对聚四氟乙烯进行回收利用，尾气经15m排气筒排放。 镀锡废气：铝质零部件镀锡时采用硝酸洗，有少量的硝酸雾挥发，经双侧槽边抽风至酸雾净化塔（碱洗）净化处理后，通过15m排气筒排放。 磷化工艺废气：磷化前需对工件进行盐酸清洗，产生的酸雾经经双侧槽边抽风至酸雾净化塔（碱洗）净化处理后，通过15m排气筒排放。 ②废水 机加废水：机械加工乳化液，主要是机加生产零部件清洗排放的废水，主要污染物为：酸、碱、COD、石油类、SS。 酸碱含油废水：酸碱含油废水，主要污染物为COD、石油类、SS等。 磷化废水：磷化处理要产生废水，含COD、总磷、石油类、总锌、SS等。 喷涂废水：喷涂生产线前处理段都有清洗废水排放，含COD、石油类、SS等。

续表2-5

生活污水：生活废水主要是员工就餐和办公产生的废水，主要污染物为COD、BOD5、SS、动植物油等。 以上废水经管道收集后分别进行预处理后再与生活污水一并处理达标外排。 ③噪声 主要噪声源为各类风机。采用建筑隔声、消声、基础减振以及设备合理布局等措施来控制噪声。 ④固体废弃物 该项目产生的固体废弃物主要为工业固废、生活垃圾、废水处理污泥。 危险废物：表面处理生产线过程清理的磷化渣属危险废物，送有相应危险废物理资质的机构统一处置。废水处理站产生的污泥含有锌等重金属，属危险废物，送相应危险废物处理资质的机构统一处置。 一般废物：机加工产生的废铁屑进行回收外卖。 生活垃圾：生活垃圾经袋装化收集后交环卫部门统一集中处置。

续表2-6

⑤现有环保治理设施情况表 表2-2 主要污染治理措施情况一览表 序号 类别 主要产污环节 治理因子 处理方式及能力 效果* 是否 达标 1 废气 喷砂工艺 颗粒物 经水洗、过滤处理后经15m排气筒排放 出口处颗粒物最大排放浓度16.6mg/m3,排放速率0.055kg/h 是 磷化生产线 HCL 经双侧槽边抽风至酸雾净化塔（碱洗）净化处理后，通过15m排气筒排放 出口处HCL最大排放浓度13.05mg/m3,排放速率0.183kg/h 是 表面清洗 NOx 经双侧槽边抽风至酸雾净化塔（碱洗）净化处理后，通过15m排气筒排放 出口处NOx排放浓度和排放速率均未检出 是 聚四氟乙烯 颗粒物 经设备自带的净化回收装置（活性炭吸附）对聚四氟乙烯进行回收利用，尾气经15m排气筒排放 出口处颗粒物最大排放浓度15.6mg/m3,排放速率0.078kg/h 是 镀锡生产线 NOx 经双侧槽边抽风至酸雾净化塔（碱洗）净化处理后，通过排气筒排放 出口处NOx排放浓度和排放速率均未检出 是 工艺装置无组织排放 Nox、颗粒物 加强设备管理及管理，加强酸雾废气的收集 厂界浓度Nox为0.73 mg/m3，颗粒物为0.032mg/m3， 是 食堂 油烟 通过油烟净化器处理 油烟浓度约1.55mg/m3 是 2 废水 机加废水 COD、石油类、SS 经管道收集后汇入污水处理站处理后排放 出口处COD72.9mg/L,石油类:2.26mg/L; SS:59.16mg/L;总磷：0.405 mg/L；总锌：0.034 mg/L 是 酸碱含油废水 COD、石油类、SS 磷化废水 COD、总磷、石油类、总锌、SS 喷涂废水 COD、石油类、SS 生活污水 COD、NH3-N、SS 3 噪声 风机、泵等 厂界 噪声 减震、隔声、消声 厂界噪声昼间：58.2dB(A)、夜间：44.7dB(A) 是 4 固废 食堂 生活垃圾 袋装化后交环卫部门统一集中处置 / 是 表处生产线 磷化渣 送有相应危险废物处理资质的机构统一处置 危险废物堆存场地地面未进行防渗，与一般固体废物混合 否 废水处理站 污泥 送有相应危险废物处理资质的机构统一处置 机加工 废铁屑 回收外卖 / / *数据来自于重庆市九龙坡区环境监测站监测报告〔九环【监】字［2011］CMS第039号〕

续表2-5

从上表可以看出：目前该企业环保措施均正常运行，废水、废气、噪声均能达标外排。废水处理站的设计能力为320m3/d，实际处理量208m3/d，因此还有112m3/d的剩余处理能力。废气方面设立了7根排气筒，处理磷化生产线盐酸酸雾（1个）、喷砂工艺的颗粒物（1个）、表面清洗产生的Nox（1个）、涂聚四氟乙烯产生的颗粒物（2个）、镀锡生产线产生的NOx（1个）及食堂油烟废气（1个）经油烟净化器处理后达标外排。在固体废物方面，危险废物和一般废物混合堆存，并且堆存场地地面未进行防渗，应进行改造进行分类收集。 （6）清洁生产水平分析 目前该项目生产工艺先进，自动化程度高；采用质量好、低污染的原辅材料；产品车用空调压缩机为无氟环保型系列产品，其中的旋叶式铝质车用空调压缩机产品与目前市场主流的斜盘式、活塞式压缩机比较，具有显著的技术优势；工艺过程尽量考虑节能，充分利用资源和能源。根据原环评该项目建设已达到同行业清洁生产先进水平。 2.2.4原环评、改扩建设前后对比表 表2-2 本项目建设前后生产情况对比表 序号 项 目 原环评内容 改扩建前（实际） 改扩建后 改扩建前后变化量 1 生产规模 铁质压缩机（万台/年） 70 140 190 +50( 铝质压缩机 （万台/年） 50 10 10 0 燃气 3.5 0 0 0 斜变排量 3.5 0 0 0 2 生产工艺 见2.2.3章节 工艺流程见2.2.3章节，改扩建前后一样。 3 钢材消耗量(t/a) / 6736 9196.6 +2460.6 4 职工人数（人） 630 429 549 +120 5 年用水量(万t/a) 14.76 9.73 11.9 +2.17 6 年用电量（万度） 4107 900 1160 +260 7 总投资（万元） 19700 12380 30400 +10700 2.2.5已建项目环保“三同时”执行情况调查 ①已建项目已执行环境影响评价制度，由机械工业第三设计研究院编制了环境影响报告书并获得环评批文（渝【市】环准［2005］307号）。

续表2-6

②在项目建设过程中，能按环评报告书和环保主管部门的要求，落实各项环保措施，且能与主体工程实现“三同时”。 ③建立环保机构，制定了各项环保规章制度和环保设备操作规程。 ④项目分两期验收，根据两期项目环保竣工验收和污染源监测结果表明，环保设施运行正常，各类污染物均能达标排放，并取得重庆市排放污染物许可证。 根据原环评批复与排污许可证量进行对比。 表2-3 原环评批复与排污许可证的量的对比表 主要污染物 原环评批复 (t/a) 排污许可证量 (t/a) 备注 废水 COD 8.54 6.99 原环评批复量均比实际排污量大。 废气 HCL 2.02 0.819 NOX 1.36 未检出 2.2.6存在的环境问题 重庆建设车用空调器有限责任公司自建设以来，没有发生扰民事件、公众投诉以及环境污染等问题。

3.所在地自然环境社会环境简况                             表3

3.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 3.1.1地理位置 重庆建设车用空调器有限责任公司旋叶式汽车空调压缩机扩能技术改造项目位于重庆市九龙坡区九龙工业园B区原厂区内。厂区东边为园区规划的快速路（A线），南面为上界高速公路半山立交出入口，西邻市政干道华龙大道，北接重庆建设•雅马哈新厂区。紧靠重庆市外环高速公路，距上桥立交桥约5Km，经此可与渝涪高速公路及成渝高速公路相连。距江北机场30Km、重庆火车站12Km、朝天门码头15Km，东北距重庆最大的寸滩集装箱码头和即将建成的江北铁路枢纽站分别为18公里和15公里（直线距离），距长江上游最大的水陆联运码头九龙坡港约8公里（直线距离），交通十分便利。项目地理位置图详见附图5。 3.1.2地质地貌 九龙坡区位于川东南弧形构造带华蓥山帚状褶皱束南延部分。主要特点为背斜紧密，两翼不对称，断裂构造不太发育。出露地层为沉积岩，出露地层总厚度3267.2~6196.8m。地震烈度为六度。九龙坡区内地势由东北向西南倾斜，海拔高程多在300~400m之间，最高点标高424.4m，最低点标高297.2m。地貌上背斜构造一般形成中低山脉，中部石灰岩裸露，形成以溶蚀地貌为主的岩溶槽谷景观，地貌类型以剥蚀为主。中部有厚层卵石岩残留，形成“高丘”台状山景观；两翼地形开阔，以浑圆状中、低丘陵为主。 本项目所在地九龙园区属侏罗系“红层”区域中统沙溪庙组（厚1100～1500m）范围。区域岩层为石英砂岩、泥岩、页岩。园区属丘陵地貌，从地形地势看为一“山”字型，即中间有一山脊横亘、两侧各有一山凹。自然地形西南高、东北低。区内自然地形海拔最高299.0m，最低为256.0m，高差43m。规划的火炬大道由东向西穿过园区。本工程场地构造裂缝不发育，无断层、滑坡、边坡失稳、软弱夹层等不良工程地质现象，地质构造简单，基本地震烈度为6度，适宜建设本工程。 3.1.3气候及气象 本项目所处九龙坡区属于四川盆地亚热带季风湿润气候区中盆地南部长河谷区，其气候特征是：气候温和、雨量充沛、冬暖春早、秋短夏长，初夏多雨、盛夏炎热多

续表3-1

伏旱，秋多阴雨、雨热同季，无霜期长、湿度大、风速小、云雾多、日照少的气候特点。拟建项目所在区域多年平均气温18.4℃，极端最高气温42.2℃，极端最低年均风速1.5m/s，年静风频率33%。 3.1.4水文特征 本项目所在区域的主要地表水系为跳磴河，跳蹬河发源于沙坪坝区歌乐山狮子岩，由沙坪坝歌乐山镇山洞村覃家坝社进入九龙坡区华岩镇境内，由麻柳沟流经华岩镇西山村、共和村、新政村、石堰村、联合村、西站村、石龙村，同时在中梁山街道、云峰村、半山村等有多条支流汇入，水量不断增大。近年来，城镇生活污水和生产废水成为该河主要水源之一。跳磴河属长江一级支流，流域面积92.13 km2，干流全长25.75 km，多年平均流量0.89m3/s，多年平均总径流量2807万m3。该河主河道最宽处约8m，最窄处仅约1m左右，平均坡降2.4‰，总落差421m。跳磴河在华岩镇内长13.15km、流域面积52.43 km2。跳磴河在B2区段河床宽度5~15m，河段纵坡0.6‰，河水由北向南切割深度1.0~1.5m，在斑竹林流入B2规划区，经观音寺、黄家院子向南蜿蜒流出B2规划区。跳磴河在流出B2区后在鲤鱼滩进入大渡口区跳磴镇境内，继续南流约12km途经湾塘村、跳蹬村、山溪村、双河村、沟口村、红胜村、沙沱村、南海村后，在小南海处汇入长江。 长江由江津市羊石乡进入重庆市境内，市境内河段长约600km。长江水资源量丰富，是一条兼有饮用、养殖、工业、农业、渔业、水电、航运、防洪防涝、旅游、自然景观、调节小气候，调节生态平衡等多功能多用途水体。跳磴河属长江一级支流。 3.1.5植被、生物多样性 本项目所在区域内土地多为紫色土，森林覆盖率约为9%，植被结构主要有亚热带常绿阔叶林、暖性针叶林、竹木、常绿阔叶灌丛、亚热带草坡等。主要树种有松类、马尾松、杉木等。常绿阔叶灌丛主要以次生性灌丛为主，分布较小。主要以红子、野蔷薇、野桐为主。亚热带草坡主要分布在荒山和山坡弃耕地中。荒山以每年生长的茅草草本为主。弃耕地以一年生白蒿草草本为主。 3.1.6 文物与景观

续表3-2

九龙坡区市区境内重要的文物景观有华岩风景区（内有华岩古寺）、重庆动物园等。拟建项目周边无名胜古迹和重点文物保护单位，故不考虑项目对其的影响。 3.1.7水土流失 九龙坡区是典型的农业大区，全区人多地少，土地利用率高，据2007年全国土壤侵蚀遥感调查，水土流失面积达1010km2，占幅员面积的55.19％。水土流失面积中：轻度流失面积614.7km2，占流失面积的60.9％；中度流失面积280.7km2，占流失面积的27.8％；强度流失面积101km2，占流失面积的10％；极强度流失面积13.4 km2，占流失面积的1.3％。 3.2社会环境简况（社会经济结构、教育、文物保护等）： 3.2.1行政区划和人口情况 九龙坡区位于重庆市主城区，也是重庆市西部的主要区域之一。幅员面积43168公顷，下辖杨家坪、谢家湾、石坪桥等6个街道办事处和九龙、华岩等12个镇，农村行政村185个、农村村民小组1458个、95个居委会和1146个居民小组。 华岩镇辖区面积43.8平方公里，辖14个行政村，10个社区居委会，64个基层党组织（含4个基层党委），12所中小学，地区居住人口约10万人（其中农村人口18100人）。 3.2.2 经济发展 九龙坡是重庆主要工业基地。2010年地区生产总值连续11年位居全市区县榜首，达到575亿元；人均GDP突破8000美元，是全市平均水平的两倍。地方财政收入达43亿元，位居全市前列。这里有空间广阔的国家级高新技术产业区。高新技术企业达到172家，高新区“二次创业”全面启航，20平方公里东部核心区加速提质，50平方公里西部拓展区蓄势待发,引领全区经济迈向更高水平。这里有优势突出的三大市级工业规划区。九龙规划区成为全国首批新型工业化示范基地，连续8年位居全市特色工业园之首；西彭铝产业区成为全市首个国家火炬计划轻合金特色产业基地，稳步迈向“中国铝加工之都”；金凤电子信息产业园笔记本电脑等产业异军突起。全区工业总产值达1100亿元。这里有蓬勃繁荣的两大百亿商圈。杨家坪商圈增量扩容，沃尔玛、家乐福等商业巨鳄，重百、新世纪等本地巨头业绩辉煌，直港大道“中华美食街”饕客朵颐。

续表3-3

石桥铺商圈特色鲜明，赛博、百腾等电子产品市场客商云集，IT数码港盛名藉藉。全区商品销售总额突破1300亿元。这里有蒸蒸日上的优质品牌企业。拥有西南铝、庆铃、隆鑫三大百亿级集团，绿云石都、恒冠钢材两大百亿级市场。ABB、雅马哈等9家世界500强，徐工机械、五粮液·普什等9家中国500强，格力、赛力盟等9家重庆工业50强纷纷入驻。西南铝业铝板带、智能水表等5个中国名牌，鑫源、陶然居等6个中国驰名商标，隆鑫、建设等2个国家级出口品牌星光闪耀。 3.2.3.科技和文化教育 九龙坡全区共有学校187所，其中高校4所，普通中学50所，小学122所，在校学生总数105274人；医院、卫生院28个 。全区现有四川美术学院、重庆工学院等8所大专院校，区内国家级科研机构14家，有3万多人拥有中级以上专业技术职称。 九龙坡区2010年全年组织各类文化活动150余场次，全区拥有图书馆1个，藏书量10万册，广播电视人口覆盖率100%，有线电视用户数达13万户。全区医疗机构实行营利性和非营利性分类管理，医疗设施健全，区级卫生机构38个（不含诊所），社区卫生服务站37个（市级规范化站9个），社区卫生服务中心9个（市级规范化中心4个），社区卫生服务机构已覆盖5街7镇，受益者达40余万人。 3.2.4交通和城市基础设施 九龙坡区区内交通运输十分方便，有较为发达的铁路、公路运输网，公路路网四通八达，交通十分便捷。有鹅公岩、李家沱、马桑溪三座长江大桥连接两岸；成渝、上界、渝长及环城高速公路横贯境内；从解放碑到大渡口的高架轻轨横穿区内。新建了大件路、杨家坪环道、华龙大道等城市道路，改建了白彭高等级公路和金马路、白走路、含金路等一批乡镇主干公路，初步形成以高速公路和华福路为骨架的“一井、一环、八通”的公路路网结构。渝黔、襄渝、成渝三条干线铁路越过境内，有重庆东站、南站、西站、三大货运车站。 B区所处区位优势明显，园区中部东侧现有华福大道贯穿南北，铁路襄渝线从园区西侧通过，拟建的两条东西向主干道横跨园区、并在和华福大道交汇后东行不足1km即可进入高速公路，上述铁路、公路网络体系构成园区联系重庆主城核心区和邻近省市的主要通道，为园区的开发建设和发展创造了良好的交通条件。

续表3-4

3.3重庆市九龙园区B区规划概况 九龙园区B区是九龙园区的拓展区，位于重庆高新区西南部、紧邻二郎科技新城，是九龙坡区高新技术产业和城市化战略的重心。辖区为九龙坡区华岩镇的齐团、半山、华岩三个自然村，占地约6km2，北与沙坪坝区相连，南与大渡口区相接，上界路、大件路在腹腔地交汇，西边是重庆火车货运站，距重庆火车站、货运码头仅8公里。 3.3.1 土地规划概况及产业定位 重庆市九龙园区B区总用地规模为0.6518km2。其中工业用地：52.22ha，占80.12%；二类工业用地：52.22ha；道路用地：7.20ha，占11.04%；绿地：5.76ha，占8.84%。土地规划用地情况，详见表3-1。 表3-1 九龙园区B区建设用地规划表 序号 用地代码 用地名称 面积，ha 占建设用地比例，％ 1 M 工业用地 52.22 80.12 M2 二类工业用地 52.22 2 S1 道路用地 7.20 11.04 3 G 绿地 5.76 8.84 总计 规划总用地 65.18 100 见重庆市九龙园区B区规划附图4，本项目位于九龙园区B区，因此用地属于工业用地，满足规划要求。 根据“重庆市人民政府关于印发重庆市特色工业园区产业定位实施意见的通知(渝府发[2008]101号文)”，重庆市九龙园区产业定位见下表： 表3-2 重庆市特色工业园区之重庆市九龙园区产业定位一览表 区县 序号 重庆九龙工业园区 园区产业定位1 （主要产品） 行业 代码 园区产业定位2 （主要产品） 行业代码 九龙坡区 6 A、B组团 交通运输设备制造业（汽车整车、摩托车整车及零部件） 37 风动和电动工具制造（通机） 3574 C组团 汽车制造业（汽车整车） 372 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 40 各园区严格按照《重庆市特色工业园区产业定位表》所确定的行业分类，以及相关的上下游产业和配套产业进行招商引资，严格项目准入。本项目为旋叶式汽车空

续表3-5

压缩机扩能技术改造项目，属于园区产业定位项目，符合园区产业政策的。 3.3.2重庆市九龙园区B区入园条件控制 （1）入园产业的选择原则 a）符合《产业结构调整指导目录》(2011年本)中当前国家鼓励发展的产业、产品和技术要求；国家明令禁止建设或投资的，列入《产业结构调整指导目录》中属于淘汰类、限制类的落后生产工艺装备、落后产品的建设项目严禁入区。 b）适应九龙坡区经济、社会发展的基本情况，对产业结构优化升级有重大推动作用，具有较好的市场前景，符合可持续发展要求的建设项目可优先入区。 c）入区企业必须生产工艺先进、产品质量、市场需求良好，能耗低、污染轻，符合清洁生产的总体要求。严禁引进高污染企业，限制引进高能耗、高水耗企业。 d）优先考虑具有知识密集型、技术密集型、资本密集型的高新技术产业入园投资办厂，并为其提供充分的发展空间。 e）按照建设生态园区、发展循环经济的总体原则，鼓励发展把园区内部产生的废弃物转变成另一工业过程的资源的环保产业，尽可能减少园区固体废物的产生量。 （2）允许入区和重点发展的行业 根据园区总体规划、功能定位、园区产业选择原则以及国家经贸委有关文件精神，拟建园区鼓励重点发展行业名录如下：汽车摩托车配件制造加工、机械加工工业。 （3）禁止或限制入园项目的要求 园区禁止引进以下项目：《产业结构调整指导目录》(2011年本)中国家明令禁止建设或投资的、属于淘汰类、限制类的落后生产工艺装备、落后产品的建设项目以及冶炼、化工、造纸、制药项目。 本项目所在地位于重庆市九龙坡区九龙工业园B区，主要生产旋叶式汽车空压缩机，符合园区条件。

4.环境质量状况                                            表4

4.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 4.1.1环境空气质量现状 按照《重庆市环境空气质量功能区划分规定》（重府发[1997]40号）规定，已建项目所在区域为空气质量二类功能区，大气环境质量应执行二级标准。 根据《环境影响评价导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中监测结果统计分析要求，以列表的方式给出各监测点大气污染物的不同取值时间的浓度变化范围，给出各取值时间最大浓度值的占标率和超标率，并评价达标情况。其计算公式如下： Pi = Ci/Ci0 式中：Pi ——最大浓度占标率； Ci —— 取值时间内的最大污染物实测浓度，mg/m3； Ci0—— 污染物标准浓度值，mg/m3。 根据《重庆市环境保护局关于进一步规范建设项目环境保护管理的通知》（渝环发〔2007〕12号）文件精神“如区域环境未发生重大变化，在3年内项目环评可以直接引用其数据及评价结论”。本项目位于重庆市九龙坡区九龙园B区内，与华岩镇距离约300m，因此常规因子PM10评价采用2009年12月28日～2010年1月3日九龙坡区监测站对华岩镇政府进行环境空气质量监测（详见附件九环（监）字【2010】第003号）。常规因子SO2、NO2采用2009年12月28日～2010年1月3日九龙坡环境监测站提供的杨家坪地区日常监测数据，HCL酸雾进行实则。见监测点图附图5。环境空气质量监测统计及单项污染指数计算，详见表4-1。 表4-1 监测结果统计及评价汇总表 监测 点 监测项目 采样 时间 采样 天数 浓度范围 (mg/m3) 标准值 (mg/m3) 超标 率% 最大日均值占 相应标准浓度 限值的百分比 达标 情况 杨家坪 NO2 2009年12月28日～2010年1月3日 7 0.042～0.084 0.12 0 70% 达标 SO2 0.055～0.135 0.15 0 90% 达标 华岩镇政府 PM10 7 0.10～0.15 0.15 0 100% 达标 半山林语 HCL 2012年3月1日～3月7日 7 0.0446～0.0460 0.05 0 92% 达标

续表4-1

由此可见，九龙坡区环境空气中SO2、NO2及项目所在区域PM10均满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准要求值。HCL酸雾满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）的要求。根据上述监测结果分析，项目所在区域环境空气质量良好。 4.1.2地表水环境质量现状 根据重庆市环境保护局（渝环发〔2009〕110号）关于调整部分地表水域功能类别的通知：项目所在地河流跳蹬河已无环境容量，取消水域功能。本项目所在区域污水受纳水体为长江，按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定，长江属于Ⅲ类水域。本次评价采用的是大渡口区环境监测站提供2009年1月～2009年12月长江丰收坝断面水质监测资料。 监测项目：COD、BOD5、NH3-N、pH、石油类共5项。 采用单项污染指数法，按照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水域标准进行评价，计算公式如下： pH的污染指数： SpH,j=(pHj-7.0)/(pHsu-7.0) pHj —— pH值的实测值； pHsu——地表水质标准中规定的pH上限。 其它污染指数： Si,j=Ci,j / Cs,i Si,j —— i污染物单项污染指数； Ci,j —— i污染物的实测浓度(mg/L)； Cs,i —— i污染物的评价标准浓度(mg/L)。 由水质现状监测资料，按照选定的水质标准限值，采用单项水质参数评价方法计算出评价长江丰收坝断面相关评价因子的标准指数，结果见表4-2。

续表4-2

表4-2 2009年度长江丰收坝断面水质监测数据统计表 单位：mg/L或个/L 监测点 项目(监测因子) 浓度范围mg/L 测定均值Cij 标准值CSi 标准指数Si,J 长江丰收坝断面 COD 5.0～16.6 12.20 ≤20 0.61 BOD5 0.29～1.53 0.91 ≤4 0.23 NH3-N 0.162～0.292 0.199 ≤1.0 0.199 pH 7.85～8.10 7.97 6～9 0.485 石油类 0.020～0.025 0.023 ≤0.05 0.46 表4-2的评价结果表明：长江丰收坝断面COD、BOD5、NH3-N、pH、石油类5项指标均未超标，均能满足《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水域标准要求，有环境容量。 4.1.3声环境质量现状 本项目按照《重庆市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定 》（渝府发【1998】90号）、《重庆市环保局关于印发城市区域环境噪声标准适用区域划分规定调整方案的通知》（渝环发【2007】39号）及《重庆市环保局关于修正城市区域环境噪声标准适用区域划分规定调整方案有关内容的通知》（渝环发【2007】78号）有关规定，项目所在地执行声环境质量执行3类标准。噪声评价方法采用与标准值比较评价法。本项目根据九龙坡区环境监测站提供的重庆市九龙坡区环境质量监测报告《九环（监）字【2011】CMS第039号》，声环境现状结果见表4-3。 表4-3 噪声监测结果一览表 监测时间 监测点位 昼间 夜间 测量值 标准值 测量值 标准值 5月25日 1#（西厂界外） 58.2 65 44.7 55 主要声源 其他 根据监测结果显示，1#昼夜均未超标，项目所在地环境噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，表明所在区域声环境现状较好。 综上分析，本工程区环境空气质量中各监测因子均能满足二类区域标准要求，有环境容量；长江丰收坝断面能够满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水域标准；声环境现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求。 4.1.4生态环境 建设项目所在地区域属城市生态系统，结构简单。无珍稀动植物分布。

续表4-2

4.2主要环境敏感点和环境保护目标（列出名单及保护级别）： 重庆建设车用空调器有限责任公司旋叶式汽车空调压缩机扩能技术改造项目位于重庆市九龙坡区九龙工业园B区原厂区内。厂区东边为园区道路，南面为上界高速公路半山立交出入口，西邻华龙大道，北接重庆建设•雅马哈新厂区。200m范围内无环境影响目标。见周边环境现状图4。根据现场踏勘和本项的特点，确定出本项目所在地的环境敏感点，详见表4-4。 表4-4 项目环境敏感点一览表 环境要素 环境保护对象 保护目标情况 位置 与保护目标厂界距离 环境空气 1、华岩寺 市级文物单位 西北面 约2500m 2、重庆广播电视大学 教职工及学生约3000人 北面 约2400m 3、重庆国际学校 教职工及学生约6000人 西北面 约1200m 4、半山林语 入住人口约1000人 西面 约100m~200m ５、半山小学 教职工及学生约2000人 西南面 约450m 6、九龙坡区廉租房 入住人口约1000人 东面 约100m 声环境 厂界 周边 / 水环境 跳蹬河 西面 约400m 环境空气保护目标：确保项目所在地环境空气质量维持现状。 地表水保护目标：确保跳蹬河维持现有水域功能要求。 声环境保护目标：所在地环境声环境质量维持现状；确保厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 生态环境保护目标：确保项目周边生态环境质量维持现状。

5.评价使用标准                                                     表5

| 分 类 | 大 气 | 水 | 噪 声 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境质 量现状 | 环境空气中PM10、NO2 、SO2满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准，HCL满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）的要求，环境空气质量较好 | 跳蹬河流域已取消其水域功能要求。长江丰收坝断面COD、BOD5、NH3-N、pH、石油类5项指标均未超标，均能满足《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水域标准要求，有环境容量。 | 声学环境质量达到（GB 3096-2008）3类标准 |
| 环境质 量标准 | 《环境空气质量标准》(GB3095 -1996) 二级 | 《地表水环境质量标准》(GB3838 -2002)Ⅲ类 | 《声环境质量标准》3类（GB3096-2008） |
| 污染物 排 放 标 准 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297 -1996) 二级 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978 –1996） 一级标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 5.1质量标准 5.1.1环境空气 表5-1 环境空气质量标准 [部份] mg/m3 浓度 污染物 浓度限值（二级标准） 备注 1小时平均 日平均 年平均 SO2 0.50 0.15 0.06 《环境空气质量标准》（GB3095-1996） NO2 0.24 0.12 0.08 PM10 / 0.15 0.10 HCL 0.05(一次值) 0.015 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） 5.1.2地表水环境 表5-2 地表水环境质量标准 [部份] mg/L 序号 项目 Ⅲ类标准值 序号 项目 Ⅲ类标准值 1 pH（无量纲） 6～9 4 氨氮 ≤2.0 2 COD ≤40 5 石油类 ≤1.0 3 BOD5 ≤10 5.1.3声环境 表5-3 声环境质量标准[部份] dB（A） 类 别 昼 间 夜 间 3类 65 55 |

续表5-1

5.2排放标准 5.2.1废气 表5-4 大气污染物排放标准[部份] mg/L 序号 污染物 最高允许排放浓度（mg/Nm3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监测浓度限值 依据 排气筒 （m） 二 级 监控点 浓 度 (mg/Nm3) 《大气污 染物排放标准》 (GB16297-1996) 1 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 2 HCL 100 15 0.26 0.20 5.2.2废水 表5-5 污水综合排放标准 [部份] mg/L 指标 COD SS 石油类 NH3-N 总锌 总磷 依据 标准值 100 70 5 15 2.0 0.5 GB8978－96 一级标准 5.2.3噪声 表5-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 dB（A） 标准值 类别 昼间 夜间 3 65 55

6.工程分析                                                 表6

由于该项目在原厂区内增加50万套汽车空调铁质压缩机生产，与原生产工艺一致，承担5种主要零部件（前后端板、缸体、转子和叶片）精加工和进行整机总体装配。充分利用工厂现有条件，在厂区内新增50万套汽车空调铁质压缩机机加工设备，一条前后端板的磷化生产线、总装生产线及一台燃气冷热机组和更换空压机等。其余办公、生活等设施均依托原有工程，因此本评价主要针对营运期环境影响进行分析，并在现有的技术经济条件下提出污染防治措施，减缓该项目营运期对环境的影响。 6.1生产工艺流程及产污分析： 6.1.1生产工艺 （1）总装生产线 由协作单位按计划将合格的毛坯送到该公司，进行精加工，经检验合格后，送到总装配生产线进行总体装配，合格者包装、入库。 与附图2-1相同。 下面分述各种坯件加工工艺和产污环节。 （2）前、后端板： 图6-1 前、后端板生产工艺流程图 前后端板的毛坯件，按技术要求进行磨面，将加工合格者进行磷化处理，处理后的零部件再经钻孔后清洗进入装配工序。 其中磷化工艺如下 ： 超声波化学去油→酸洗→清洗→表调→磷化→烘干 前、后端板经磨面处理后进行超声波化学去油（在浓度为5%-7%的脱脂液中浸泡15分钟）处理，放进清洗池中用水进行清洗后再进行酸洗（浓度为30%的盐酸中浸泡5

续表6-1

至8分钟）处理，再进入清洗池中用水清洗，然后进行表调（浓度1%-3%的钛盐水中浸泡2至3分钟）处理，磷化（浓度为1.25%的氧化锌和浓度为1.25%的磷酸的混合溶液中浸泡15分钟）处理后在清洗池用水清洗并烘干，经检验后进入总装工序。 在此工序中将产生酸碱含油废水及磷化废水，各类机加工设备运行产生的噪声和磷化工序产生的废气、废渣。 （2）缸体： 图6-2 缸体生产工艺流程图 缸体的外协件首先经磨床打磨端面，最后经水清洗、压缩空气吹除杂质后进入装配工序。在此工序主要以设备运行噪声和清洗废水为主。 （3）转子： 图6-3 转子生产工艺流程图 转子的外协毛坯件首先钻孔机上按要求攻螺纹孔，然后外协淬火，加工合格者再进行进行沟槽、倒角、端面、磨粒滚光等精加工。在此工序主要以设备运行噪声、清洗废水和废铁屑为主。 (4)叶片： 图6-4 叶片生产工艺流程图

续表6-2

该工序主要是对叶片的第一、第二面、R面及侧面进行精铣，增加其面的光亮洁净。在此工序主要以设备运行噪声、废铁屑和清洗废水为主。 6.1.2产污环节： 废气：磷化处理工序产生的盐酸雾废气G1和新增一台直燃型溴化锂吸收式冷热水机组产生的废气G2；机加线产生的油雾废气及热气G3。 噪声：各种设备运行均产生噪声，其声级约85分贝左右(N1~N9)。 废水：主要为磷化废水（W3）、含油废水(W1、W2和W4～W6)和新增员工产生的生活废水(W7)； 固体废物：磷化处理产生的磷化渣及机加工产生的废铁渣、机加乳化液、，新增员工产生的生活垃圾。 6.1.3水平衡图 见附图6-5和图6-6。 6.1.3污染物产生量分析 6.1.3.1废气 (1)盐酸雾：铁质件在磷化生产线上采用盐酸进行酸洗，作业时有少量的氯化氢气体，经单侧槽边抽风至酸雾净化塔净化处理后，通过15m排气筒排放。本次扩建为新增一条磷化生产线，单独设立排放口。 根据重庆建设车用空调器有限责任公司车用空调压缩机生产线异地迁建项目（一期工程）建设项目竣工环保验收监测报告可知：一期验收时仅生产汽车空调铁质压缩机70万台，因此本项目可类比其产污数据，如下： 表6-1 盐酸雾排放情况预测表 主要 污染物 项目 （一期工程）年产70万台汽车空调铁质压缩机（t/a） 扩建年产50万台 预测产生量（t/a） 盐酸雾 产生量 1.6872 1.205 排放量 0.218 0.120 本项目采用双槽边抽风至酸雾净化塔处理，其效率可达90％。 （2）直燃型溴化锂吸收式冷热水机组产生的废气G2 本项目使用清洁能源天然气作为能源，预计年用气量为22.9万m3天然气用量约

续表6-3

附图6-5 扩建项目水量平衡图 附图6-6 扩建后水量平衡图

续表6-4

57m3/h。燃气烟气中的主要污染因子为SO2、NO2和烟尘，由《环境统计手册》可知，燃烧天然气排放的烟尘为286.20公斤/百万立方米。参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》数据，燃气锅炉工业废气量产污系数为139854.28标立方米/万立方米-原料，二氧化硫产污系数0.02S千克/万立方米-原料，氮氧化物产污系数18.71千克/万立方米-原料。年运行4016小时，产生的各污染物排放情况，见表6-2。 表6-2 产生的各污染物排放情况 污染物 工业废气量 烟尘 SO2 NO2 产污系数（/万m3-原料） 139854.28 Nm3 2.8620 kg 0.02S kg① 18.71 kg 产污量kg/a 3202663.01 Nm3 65.54 91.6 428.46 排放浓度(mg/m3) / 20.49 28.60 133.71 排放速率（kg/h） / 0.016 0.023 0.107 ① 该表中燃料中含硫量（S）为200 mg/m3，则S = 200。 该直燃型溴化锂吸收式冷热水机组产生的废气G2经8m高的排气筒高空排放。 （3）机加线产生的油雾废气及热气： 选用油雾净化器处理工艺设备产生的油雾和热气，并采用抽风设备经通风管道吸收至屋顶排放。 6.1.3.2废水 （1）磷化废水（W3） 根据已建项目进行类比，扩建项目新增磷化生产线排放磷化废水，排放量约为20m3/d，即0.502万m3/a。废水中主要污染物及其浓度分别为COD250mg/L、SS100mg/ L、石油类20mg/L、磷酸盐15mg/L、总锌3.5mg/L。 （2）机加清洗废水(W1、W2和W4～W6) 根据已建项目进行类比，扩建项目生产过程中产生清洗废水，平均每小时排放量约为2.18m3，则每天排放量为35m3，即0.88万m3/a。废水中主要污染物及其浓度分别为COD500mg/L、SS200mg/L、石油类 50mg/L。 （3）生活污水 主要是员工就餐和办公产生的废水，产生量约7m3/d，主要污染物为COD、BOD5、SS、动植物油等。

续表6-5

表6-3 扩建项目营运期用水量及排水量核算一览表 编号 用水项目 用水量m3/d 排水量m3/d 排放去向 1 磷化废水 25 20 进入已建的污水处理站处理达标后进入园区管网，最后进入长江。 2 含油废水 44 35 3 新增人员用水 7.8 7 4 合计 76.8 62 处理方式：磷化废水、含油废水分别经管道收集进行预处理后，与生活废水一并处理达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）一级排放标准的要求后进入园区管网。表6-4 营运期污废水水质一览表 项目 废水量 项目废水水质(mg/L) COD SS 石油类 TP Zn NH3-N 废水 62m3/d（1.55万m3/a） 处理前浓度（mg/L） 420 145 35 5 1.0 2.8 产生量(t/a) 6.53 2.26 0.54 0.08 0.02 0.04 处理后浓度（mg/L） 100 70 5 0.5 2 15 处理后的量(t/a) 1.56 1.09 0.08 0.01 0.03 0.23 6.1.3.3噪声 主要噪声源为各类风机、空压机和设备运行噪声。本技改后新增设备约66台，主要布置在机加工厂房内。主要通过降低噪声源、设置噪声传播障碍、合理布局、厂区绿化等措施来减小噪声。 表6-4 主要设备噪声值 设备名称 磨床 钻床 铣床 其余机加设备设备 数量 21 2 4 30 噪声dB（A） 70~75 70~80 70~75 60~70 6.1.3.4固体废弃物 该项目产生的固体废弃物主要为工业固废、生活垃圾。 （1）工业固废 磷化线定期清理的磷化渣和各种精加工产生的废铁屑、废乳化液。 （2）生活垃圾 新增员工将产生少量的生活垃圾。

续表6-6

表6-5 固体废物预测表 主要 污染物 （一期工程）年产70万台汽车空调铁质压缩机（ t/d） 扩建年产50万台 预测产生量（t/d） 处理方式 废金属 400 285 回收外卖 磷化废渣 20 14.2 送有资质的单位处理 废乳化液 / 2.0 生活垃圾 / 3.0 送垃圾处理场 处理方式：磷化线定期清理的磷化渣、废乳化液属危险废物，送有相应危险废物处理资质的机构统一处置。各种精加工产生的废铁屑进行回收外卖。生活垃圾经袋装化收集后交环卫部门统一集中处置。 6.2本项目产污统计表表 6-6 技改后项目主要污染物产生及排放情况汇总表 内容 类型 排放源 （编号） 污染物 名 称 处理前 处理后 标准值 浓度mg/l 产生量 浓度mg/l 排放量 大气 污染物 磷化生产线 盐酸雾 / 1.205t/a / 0.120t/a 冷热水机组 烟尘 65.64 kg/a 91.6 65.64 kg/a SO2 20.49kg/a 28.60 20.49kg/a NO2 0.016kg/a 0.023 0.016kg/a 水污 染物 综合废水1.55万m3/a COD 420 6.53t/a 100 1.56t/a 100 SS 145 2.26t/a 70 1.09t/a 70 石油类 35 0.54t/a 5 0.08t/a 5 TP 5 0.08t/a 0.5 0.01t/a 100 Zn 1.0 0.02t/a 2 0.02t/a 70 NH3-N 2.8 0.04t/a 15 0.04t/a 15 噪 声 各种机加工设备（如：磨床、铣床等）等，其噪声值在75～85dB（A）之间，经消声、隔声、减振后，噪声控制在70dBA以下。 固废 金属边角料送废品回收站；危废送有资质的单位处理，生活垃圾经袋装化收集后交环卫部门统一集中处置。 其它 / 6.3 污染物排放“三本帐”计算 本项目污染物排放“三本帐”，详见下表6-7。

续表6-7

表6-7 本项目实施污染物排放“三本帐” 单位：t/a 控制 项目 技改前工 程排放量 本工程 产生量 本工程 削减量 以新带老削减量 排放 增减量 最终 排放量 原环评批准的量 综合废水 废水 52208 15500 / / +15500 67708 COD 6.99 6.53 4.97 / +1.56 8.55 8.54 SS 6.72 2.26 1.17 / +1.09 7.81 4.83 石油类 0.48 0.54 0.46 / +0.08 0.56 0.28 TP 0.048 0.08 0.07 / +0.01 0.058 0.022 Zn 0.192 0.02 0 / +0.02 0.212 0.08 废气 盐酸雾 0.819 1.205 1.085 / +0.120 0.939 2.02 烟尘 / 65.64 0 / +65.64 65.64 SO2* / 20.49 0 / +20.49 20.49 NO2* / 0.016 0 / +0.016 0.016 固废 0.000 304.2 304.2 / 0.000 0.000 / 从表6-7可以看出，项目实施后，生产规模扩大，各种污染物均有不同程度的增加，但本次扩建后（生产能力达到150+50=200万台）与原环评(设计规模为126.5万台)相比，国控指标COD排放量相当，特征污染物HCL低于原环评批复的量，本次扩建设项目达到增产不增污。 6.4“以新带老”内容 本项目改建成前，各种污染物均达标排放，本次改扩建废气新增排气口，废水依托原有的设施处理后达标排放。本次无以新带老内容。 6.5总图布置与外环境关系分析 重庆建设车用空调器有限责任公司位于重庆市九龙坡区九龙工业园华建支路1号。厂区东边为园区规划的快速路，南面为上界高速公路半山立交出入口，西邻市政干道华龙大道，北接重庆建设•雅马哈新厂区。 本项目为扩能技术改造项目，在重庆建设车用空调器有限责任公司厂内进行，无新建建筑，主要建设机加、表面处理、装配生产线。建成后将新增旋叶式车用空调50万台，原场地内均预留空间满足项目扩建需要，新增机加设备位于联合车间内，原机加设备车间的北面，新增磷化线位于磷化车间内，在厂区的西、北面新增三个货棚，用于上下货，其仓储、物流、办公、食堂等均依托原有工程。车间远离环境敏感点。

续表6-8

因此，从项目与周边环境的关系上看，项目总体布局合理、可行的。通过本评价提出的污染防治措施后能最大限度地缓解项目对环境的影响；在厂界加强绿化，能使得项目布置更合理。 6.6清洁生产简述 清洁生产是指将综合预防的环境策略持续地应用于生产过程和产品中，以便减少对人类和环境的风险性。对生产过程而言，清洁生产要求节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减降所有废物的数量和毒性；对产品而言，要求减少从原材料提炼到产品再到最终处置的全生命周期的不利影响；对服务而言，要求将环境因素纳入设计和所提供的服务中。 6.6.1清洁生产分析 （1）生产工艺与装备要求指标 车用空调公司引进日本精工精机株式会社旋叶式压缩机制造技术，加工设备及组装生产线，从美国、德国、日本和台湾进口加工中心、钻削中心、数控车床和精工精机专用机床以及具有世界先进水平的压缩机性能试验台及汽车空调系统试验台等。生产工艺达到同行业先进水平。 根据建设方提供的设备明细表，本项目生产过程中所使用的设备均未列入《产业结构调整指导目录（2005年本）》淘汰类-落后生产工艺装备中，是国家推荐的节能、高效低能耗设备。因此，该厂所使用设备能够满足清洁生产要求。 （2）原辅材料 采用质量好、毒性低的原辅材料，车用空调压缩机的制冷剂采用无氟环保型产品。 （3）产品 生产的车用空调压缩机采用无氟制冷剂，产品属环保型系列车用空调压缩机。 （4）能耗 ①新增设备采用工序集中的加工中心、数控机床等高效节能设备，并根据零件尺寸、重量和精度要求，合理选择与之匹配的设备规格及精度，尽量节约能源。合理组织生产，尽量减少机床空载损耗。

续表6-9

②新增设备（变压器、水泵、风机）等均采用国家推荐的节能型产品。 ③采用清洁能源 采用天然气、电为生产生活能源，均为清洁能源。 （5）废物回收利用指标 生产废水处理池中产生的污泥（含锌）和磷化渣属于危废，送有资质的单位处理；生活垃圾送垃圾填埋场处理；按相关要求进行了妥善处理后，对环境影响很小。 （6）建立和完善清洁生产制度 由于清洁生产是全过程的污染控制，涉及到公司各个部门，因此必须由企业主要负责人全面负责，长抓不懈，并由负责人出面，按照分工负责原则，确定各个职能部门的职责和责任人员。为了明确各部门工作职责，公司应制订规章制度，使各车间的经济效益直接与其环保工作、清洁生产工作联系起来，真正调动车间治理污染、减少污染、清除污染的积极性。在生产的工艺设计与改造时都应充分考虑环境保护和清洁生产、循环经济的要求，从源头上控制污染。 （7）清洁生产措施 为了更好的执行清洁生产方针，要求建设方应考虑以下的清洁措施。 ①对脱脂、酸洗、表调、磷化等工序应采用环保型的药剂和先进的生产工艺，清洗废水尽量循环使用，节约水资源，减少对地表水的影响。 ②完善企业内部管理，减少物料消耗，建立严格的管理制度，落实岗位责任制，加强生产中的现场管理，降低原料及能源的耗用量。 6.6.2清洁生产水平对比分析 进行改扩建前后进行清洁生产水平评价。

续表6-10

表6-8 项目清洁生产指标 指标 扩建前 扩建项目 一、生产工艺与装备要求指标 1、生产设备 采用国内较先进的设备 机加工设备一样，磷化生产线的废气收集采用双槽边收集，收集率可达到90%以上，较原生产线的废气收集率提高 2、生产工艺 采用国内较先进的工艺技术 一样 3、规模 150万台 增加50万台 二、资源能源利用指标 1、能耗 采用电、气清洁能源 采用电、气清洁能源 水 18.23m3/t产品 17.0 m3/t产品 电 0.13万度/t产品 0.105万度/t产品 三、污染物产生指标 废水产生量 7.75m3/t 6.32m3/t 盐酸酸雾 0.12 kg /t产品 0.11kg /t产品 五、环境管理要求 环境法律法规 符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准、总量控制要求。详见工程分析。 废物处理处置 生产废水处理池中产生的污泥（含锌）和磷化渣属于危废，送固废中心处理；废金属屑回收外卖，生活垃圾送垃圾填埋场处理；按相关要求进行了妥善处理后，对环境影响很小。 综合以上分析可知，本项目按清洁生产要求，进行节能减排，用水量指标降低了1.23m3/t，能源指标电耗降低了0.025万度/t产品，并从工艺、设备、污染物治理等方面采取了一系列的清洁生产措施，有效减少了污染物产生和排放，实现了从源头控制和减少污染物、降低环境影响的清洁生产目的，具有清洁生产特点。本项目清洁生产水平与比扩建前有所提高，其清洁生产水平达到了国内同行业清洁生产的先进水平。 6.6.3清洁生产建议 （1）车间内保证通风，改善生产工人的劳动环境和操作条件，减少对职工健康的影响；厂区保证绿化率；做好噪声防范工作，减少对工人和环境的影响； （2）完善企业内部管理，减少物料损耗；建立严格管理制度，提高操作工人的责任心，可大幅提高原料能源的利用率。 （3）加强对废水的综合利用。 （4）开展清洁生产审核。

7.主要污染物产生及预计排放情况                              表7

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前 | 处理后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 排放量 |
| 大气污染物 | 磷化生产线 | 盐酸酸雾 | / | 1.205t/a | / | 0.120t/a |
|  | 冷热水机组 | 烟尘 |  | 65.64kg/a | 91.6 | 65.64kg/a |
|  |  | SO2 |  | 20.49kg/a | 28.60 | 20.49kg/a |
|  |  | NO2 |  | 0.016kg/a | 0.023 | 0.016kg/a |
| 水污染物 | 综合废水 | COD | 420 | 6.53t/a | 100 | 1.56t/a |
|  |  | SS | 145 | 2.26t/a | 70 | 1.09t/a |
|  |  | 石油类 | 35 | 0.54t/a | 5 | 0.08t/a |
|  |  | TP | 5 | 0.08t/a | 0.5 | 0.01t/a |
|  |  | Zn | 1.0 | 0.02t/a | 2 | 0.02t/a |
|  |  | NH3-N | 2.8 | 0.04t/a | 15 | 0.04t/a |
| 固废 | 生产区 | 废金属 | / | 285t/a | 回收外卖 |
|  |  | 磷化废渣 | / | 14.2t/a | 送有资质的单位处理 |
|  |  | 废乳化液 | / | 2.0t/a |  |
|  | 生活区 | 生活垃圾 | / | 3.0t/a | 送垃圾填埋场 |
| 噪声 | 机加工设备 | 约为60～80分贝之间 | 昼间≤60dB，夜间≤50dB |
| 其他 | / |
| 7.2主要生态影响、保护措施及预期效果（不够时可增加篇幅） 本技改项目在重庆建设车用空调器有限责任公司原厂区范围内进行。总投资10700万元，厂区地面已硬化，绿化较为完善，有利于吸尘、隔声防噪，减小噪声对外环境的影响。 |

8.环境影响分析                                        表8

8.1环境影响分析： 本项目为机械加工项目，对环境所产生的污染主要为生产和生活废水、废气、噪声、固废等。 8.1.1水环境影响分析及现有污水处理设施接纳的可行性分析 主要为磷化废水、清洗含油废水和新增员工产生的生活废水。其中扩建项目新增磷化生产线排放磷化废水约为20m3/d，清洗含油废水排放量为35m3/d；新增员工就餐和办公产生的废水约7m3/d。共计约62m3/d，分别经管网收集进行预处理，最后与生活废水一起进行接触氧化处理后外排。 本项目所排工艺废水污染物与技改前一样，主要以COD、SS、石油类、TP、Zn等污染因子，目前该废水处理站的设计处理能力为320m3/d，实际处理能力为208m3/d，其剩余处理能力为112m3/d，本次改扩建项目新增废水约62m3/d,因此该污水处理站有能力接纳该扩建项目产生的废水。 根据重庆市九龙坡区环境监测站监测报告〔九环【监】字［2011］CMS第039号〕监测报告该废水处理站废水出口浓度COD：72.9mg/L,石油类：2.26mg/L;SS：59.16mg/L;总磷：0.405mg/L；总锌：0.034mg/L，能达到《污水综合排放标准》（GB8978 –1996）一级标准的要求。 根据规划该废水进入中梁山污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标后最后排入跳蹬河。 目前中梁山污水处理厂建成投运，根据规划重庆市九龙园区B区生活污水满足《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准和工业废水（石油类严于一级标准）满足《污水综合排放标准》（GB8978－1996）一级标准要求，全部经排污管网送至中梁山污水处理厂处理。中梁山污水处理厂近期处理规模为3.5万m3/d，远期处理规模为7.0万m3/d，采用的工艺为：CASS生化处理工艺。重庆市九龙园区B区的污水管网已接入中梁山污水处理厂，并且本项目的新增排水仅占中梁山污水处理厂规模的0.17%，因此本项目排放的废水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后从水量水质上进入中梁山污水处理厂处理，不会影响该污水处理厂的正常运行，处理达

续表8-1

标后不会加重跳蹬河的污染。 8.1.2噪声影响分析 （1）厂界预测 本技改项目新增设备66台，主要集中在联合厂房的中部。见总平面布置图1。技改前原厂区设备主要布置在联合厂房内，经采取减震、隔声、距离衰减、绿化等措施后，在正常生产的情况下，对其厂界进行监测，见重庆市九龙坡区环境监测站监测报告〔九环【监】字［2011］CMS第039号〕，监测表明：厂界最大噪声昼间58.2dB(A)、夜间44.7dB(A)，均满足《工业企业厂界噪声排放标准(GB12348-2008)》3类标准要求。 保守根据（一期工程）年产70万台汽车空调铁质压缩机产生的噪声对厂界的影响值：厂界最大噪声昼间51.6dB(A)、夜间47.4dB(A)，与现状影响值进行叠加结果为：最大噪声昼间58.2dB(A)、夜间47.4dB(A)，因此在相同采取措施后，预测技改后厂界噪声：噪声昼间58.2dB(A)、夜间47.4dB(A)。从预测值可以看出技改后厂界达到《工业企业厂界噪声排放标准(GB12348-2008)》3类标准要求。 （2）对环境敏感点的影响 厂界昼夜间能满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准，项目东边为建设雅马哈，南面为上界高速公路半山立交出入口，西邻市政干道华龙大道，北接重庆建设•雅马哈新厂区。周边200m范围内无噪声敏感目标，环境相对不敏感。因此采取减震、隔声、距离衰减、绿化等措施后对环境敏感点影响不大。 8.1.3废气 （1）盐酸酸雾： 本次改扩建新增一条磷化生产线，铁质件在磷化生产线上采用盐酸进行酸洗，作业时有少量的氯化氢气体，经双侧槽边抽风至酸雾净化塔净化处理后，通过15m排气筒单独排放，排放量为0.120t/a，排放速率0.038kg/h，能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297 -1996) 二级排放标准的要求。 根据本项目改扩建前后污染物排放“三本帐”计算，扩建后的氯化氢全厂总的排放量为0.974t/a，低于原环评批复量为2.02t/a。达到增产不增污，对环境影响小。

续表8-2

（2）直燃型溴化锂吸收式冷热水机组产生的废气 直燃型溴化锂吸收式冷热水机组采用的燃料为天然气，天然气用量约57.0m3/h(低压500mmH2O)。经8m排气筒排放对环境影响小。 另：本次技改新增员工依托原食堂就餐，食堂安装油烟净化装置，处理达标后排放。食堂采用清洁能源天然气作燃料，燃烧烟气中含烟尘、NO2、SO2很少，对环境影响小。 （3）机加线产生的油雾废气及热气： 选用油雾净化器处理工艺设备产生的油雾和热气，采用抽风设备经通风管道吸收至屋顶排放，对环境影响较小。但应定期加强对车间有害因素进行检测。 8.1.4固体废弃物环境影响分析 工程固体废物产生量及综合利用情况见表8-1。 表8-1 固体废物产生量及综合利用情况 序号 名称 分类 产生量t/a 利用量t/a 利用率％ 1 金属边角料 一般固体废物 285 285 100 2 废乳化液 危险废物HW08 2 0 0 3 磷化渣、污泥 危险废物HW08、HW17 14.2 0 0 4 生活垃圾 一般固体废物 3.0 0 0 本扩建工程生产过程中固体废物的产生、来源及分类情况见工程分析。生产过程中产生的废铁屑为一般固体废物，是有价值的金属资源，回收外卖，使金属资源得到充分利用。危废交由危废处理资质的单位处置；生活垃圾由环卫统一送垃圾填埋场地处理，对环境造成的影响小。 危险废物暂存场所污染防范措施 根据现场考察：本项目技改前危险废物和一般废物混合储存，因此在本次扩建中对储存场所进行整改。整改措施如下： ①危险废物和一般废物分类储存； ②储存场所基础必须防渗，防渗层为至少1M厚粘土层（渗透系数10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数10-10 cm/s）； ③危险废物堆要防风、防雨、防晒；

续表8-3

④不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。 危险废物的临时贮存必须符合国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。本项目原危废临时储存位置，详见附图1。其储存量能力为2吨。因此能满足本项目的需要。 综上所述，通过采取以上工程措施、管理措施和污染防治措施后，本工程技改后产生的不利环境影响，能够得到减轻或消除，满足区域环境要求，不会影响当地环境质量并导致环境功能的降低。

9.重庆市工业项目环境准入规定符合性分析                      表9

9.1重庆市工业项目环境准入规定符合性分析 1、拟建项目符合产业政策，未采用国家和我市淘汰的或禁止的工艺、技术和设备； 2、拟建项目采用先进的生产工艺、生产设备，项目清洁生产水平为国内同行业先进水平； 3、拟建项目在原厂区内建设，建设用地周边无自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区、森林公园、文物古迹等环境敏感区； 4、根据工程分析和环境影响分析可知，拟建项目排放污染物达到国家和地方规定的污染物排放标准； 5、根据环境质量现状分析，拟建项目所在区域的环境空气质量满足《环境空气质量标准》二级标准要求；声环境质量现状较好，昼夜噪声满足3类区域标准，拟建区域尚有环境容量； 6、拟建项目已配套落实了相关环境风险防范措施，企业制定切实可行的环境风险预案；不属于重大环境安全隐患的工业项目； 7、拟建项目属于机加工项目，主要产品为旋叶式汽车空调压缩机。生产过程中无剧毒物质和持久性有机污染物排放，项目位于内环线以内； 8、本项目每万元工业增加值排放废水中的化学需氧量约0.3千克。 9. 本项目不燃煤。 综上分析，拟建项目符合《重庆市工业项目环境准入规定》第二款环境准入条件第四、五、六、七、八、九、十、十一、十九条；基本符合重庆市工业项目环境准入规定。见表9－1。

续表9-1

表9-1 重庆市工业项目环境准入规定符合性分析表 条款号 环境准入条件 项目的准入条件符合性分析 结论 （四） 工业项目应符合产业政策，不得采用国家和重庆市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备 本项目符合国家产业政策，未采用国家和重庆市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备 满足要求 （五） 工业项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产标准的国内基本水平；“一小时经济圈”内工业项目的清洁生产水平应达到国家清洁生产标准的国内先进水平。 本项目的清洁生产水平达到国内同行业先进水平。 满足要求 （六） 工业项目选址应符合产业发展规划、城乡总体规划、土地利用规划等相关规划。新建工业项目原则上应进入规划的工业园区。 本项目在原厂区内进行。 满足要求 禁止在自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区、森林公园、文物古迹、居住文教区等环境敏感区内建设工业项目。 本项目不在自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区、森林公园、文物古迹、居住文教区等环境敏感区内。 满足要求 （七） 工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准。 本项目污染物排放能达到国家和地方规定的污染物排放标准。 满足要求 （八） 工业项目选址区域应有相应的环境容量，新增排污量的工业项目必须落实污染物排放总量指标来源，不得影响污染物总量控制计划的完成。未按要求完成污染物总量削减任务的企业、流域和区域，不得建设新增相应污染物排放量的工业项目。 本项目新增污染物，不会影响污染物总量控制计划的完成，符合总量控制的要求。 满足要求 （九） 存在环境风险的工业项目必须配套落实环境风险防范措施，制定切实可行的环境风险应急预案。禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目。 本项目不存在重大环境安全隐患。 满足要求 （十） 在长江、嘉陵江都市区江段及其上游严格限制在沿江河建设可能对饮用水源带来安全隐患的化工、造纸、印染、电镀等工业项目，禁止建设可能排放剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。 本项目不在长江、嘉陵江都市区江段及其上游，不会对饮用水源带来安全隐患，不属于化工、造纸、印染、电镀类工业项目，不排放剧毒物质和持久性有机污染物。 满足要求 内环线以内禁止建设燃煤项目，内环线与绕城高速公路之间区域禁止建设大气污染严重的项目，都市区常年主导风上风向区域严格限制大气污染严重的项目。 本项目不燃煤，不属于大气污染严重的项目。 满足要求 （十一） “一小时经济圈”内的工业项目应符合下列污染物排放效率限值要求：都市区内工业项目每万元工业增加值排放废水中的化学需氧量不高于6.9千克、氨氮不高于1千克。 本项目每万元工业增加值排放废水中的化学需氧量约0.3千克。 满足要求 （十九） 拟建工业项目所在区县（自治县）对该类工业项目特征污染物不具备监测能力的，环保部门不得审批该项目的环境影响评价文件。 有监测本项目特征污染物的能力。 满足要求

10.产业政策及选址的合理性分析                              表10

10与国家产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》，项目属于鼓励类第十四类“机械”第51条“制冷空调设备及关键零部件”的产业政策。本技改内容为旋叶式汽车空调压缩机扩能技术改造项目，因此，项目建设符合国家产业政策。 9.2选址的合理性分析 （1）本项目为扩能技术改造项目，在重庆建设车用空调器有限责任公司厂内进行，无新建建筑，主要建设机加、表面处理、装配生产线及辅助设备的改造等。建成后将新增旋叶式车用空调缩机50万台/年的生产能力。原厂区范围内用地能够满足本技改项目的需要，有完善的供水、供电及排水设施。 （2）本项目为旋叶式汽车空压缩机扩能技术改造项目，与原重庆建设车用空调器有限责任公司生产产品及工艺一样，属于重庆市九龙园区B区产业定位项目，符合园区产业政策，符合重庆市工业项目环境准入规定。 （3）根据环境现状调查：项目所在地环境空气质量较好，满足GB3095-1996《环境空气质量标准》二级标准功能区要求，有环境容量。项目所在地声环境质量较好，能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准。 （4）本次改扩建项目在营运期将产生废水、废水、噪声和固体废物，位于重庆市九龙工业园区B区内，在采取一系列防治措施污染物达标排放的情况下，本项目对周边环境的影响是可以接受的。 本次改扩建项目的选址合理。

11.拟采取的防治措施及预期治理效果                          表11

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 防治措施 | 治理投资 （万元） | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 机加车间 | 机加线产生的油雾废气及热气 | 采用抽风设备经管道至屋顶排放。 | 20 | 满足《大气污染物综合排放》二级要求 |
|  | 磷化生产线 | 盐酸酸雾 | 酸雾净化塔+15m排气筒 | 100 |  |
|  | 冷热水机组 | SO2、烟尘、NO2 | 8m排气筒排放 | 5 |  |
| 水 污染物 | 生产车间 | SS、COD、石油类、TP、Zn | 依托原生产废水处理装置 | / | 达标 |
| 固废 | 生产车间 | 废铁屑 | 回收外卖 | 1 | 符合环保要求 |
|  |  | 废乳化液、磷化渣、污泥 | 交于有资质单位处理 | 5 | 符合环保要求 |
|  | 新增员工 | 生活垃圾 | 由环卫统一送垃圾填埋场 | 1 | 符合环保要求 |
| 噪声 | 生产区 | 机加工设备 | 噪声控制主要采用隔声、减振、消声等措施。 | 10 | 昼间≤60dB 夜间≤50dB |
| 其 他 | 绿化及其他 | 20 |  |
| 合计 | 162 |  |
| 11.2防治措施及预期效果 （1）废气 盐酸酸雾 酸雾净化塔 15m排气筒排放 冷热水机组 8m排气筒排放 机加工车间 风机抽取屋顶排放 （2）噪声 噪声源 减振、隔声、衰减 达标排放 （3）固废 废铁屑 回收外卖利用 废乳化液、磷化渣、污泥 交于有资质单位处理 生活垃圾 垃圾填埋场 |

(4)废水处理工艺:

12.污染物总量控制                                         表12

| 控 制 项 目 | 产生量 | 处理量 | 排放量 | 允 许 排放量 | 处理前 浓 度 | 预测排 放浓度 | 允许排 放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技改前 |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |
| 盐酸酸雾 |  |  | 0.819 |  |  |  |  |
| 废水 |  |  | 5.22 |  |  |  |  |
| COD |  |  | 6.99 |  |  |  |  |
| SS |  |  | 6.72 |  |  |  |  |
| 石油类 |  |  | 0.48 |  |  |  |  |
| TP |  |  | 0.048 |  |  |  |  |
| Zn |  |  | 0.192 |  |  |  |  |
| 固体废物 |  |  | 0.00 |  |  |  |  |
| 技改项目 |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |
| 盐酸酸雾 | 1.205 | 1.085 | 0.120 |  |  |  |  |
| 废水 | 1.55 |  | 1.55 |  |  |  |  |
| COD | 6.53 | 100 | 1.56 |  |  |  |  |
| SS | 2.26 | 70 | 1.09 |  |  |  |  |
| 石油类 | 0.54 | 5 | 0.08 |  |  |  |  |
| TP | 0.08 | 0.5 | 0.01 |  |  |  |  |
| Zn | 0.02 | 2 | 0.02 |  |  |  |  |
| 磷化废渣、乳化液、污泥 | 0.0016 | 0.0016 | 0.000 |  |  |  |  |
| 废金属 | 0.0285 | 0.0285 | 0.000 |  |  |  |  |
| 生活垃圾 | 0.0003 | 0.0003 | 0.000 |  |  |  |  |
| 技改后 |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |
| 盐酸酸雾 |  |  | 0.974 |  |  |  |  |
| 废水 |  |  | 6.77 |  |  |  |  |
| COD |  |  | 8.55 |  |  |  |  |
| SS |  |  | 7.81 |  |  |  |  |
| 石油类 |  |  | 0.56 |  |  |  |  |
| TP |  |  | 0.058 |  |  |  |  |
| Zn |  |  | 0.212 |  |  |  |  |
| 固体废物 |  |  | 0.000 |  |  |  |  |

凡涉及到十二种总量控制的污染物和特征污染物必须填写。

单位：废气量：万标米3/年；废水、固废量：万吨/年；水中汞、镉、铅、砷、六价铬、氟化物为：千克/年，其他项目均为吨/年。废水浓度：毫克/升；废气浓度：毫克/标米3。

13.环境管理、监测计划及项目竣工验收表                      表13

13.1环境管理 建设单位应并配置专门负责环境管理的技术人员，负责组织、协调和监督拟建项目的环境工作，负责加强与环保部门的联系，满足项目环境保护工作的需要。建设方应派人负责全厂的环保工作及监测计划的制定，建立环保档案，并加强生态、水资源及环境保护宣传教育，提高人们的环保意识，创造区域优美舒适的环境，加强管理使治理设施能正常运行。 根据制定的环境方针，确定工厂各部门各岗位的环境保护目标，落实到具体人员，全部员工都参加到环保工作之中，配备兼职管理干部和技术人员1～2人，定期开展必要的监测、监控工作。 13.2环境监测计划 遵照建设项目环境保护管理有关规定，对企业污染源需进行监测，定期报送有关监测数据，建立污染源监测档案，监测计划如下： ①废水 监测项目：SS、石油类、COD、TP、Zn 监测点位：生产废水处理站废水排放口。 监测频率：一年一次 ②噪声 监测项目：昼、夜间等效声级 监测点位：厂界 监测频率：验收监测一次，以后半年监测一次 ③废气 监测项目：盐酸酸雾 监测点位：新增磷化生产线废气排放口 监测频率：一年一次 13.3环保设施竣工验收内容及要求 为了严格贯彻“三同时”制度，对污染治理要与总体工程“同时设计、同时施工

续表13-1

同时建成投产”。根据前述对本项目污染防治具体措施的分析，对验收监测要求详见表13-1。 表13-1 环保设施竣工验收内容及管理要求一览表 分项 验收项目 环保措施和要求 验收指标和要求 环 境 保 护 检 查 环境影响评价 按要求做环境影响报告表 环境影响评价经重庆市九龙坡区环境保局审核批准 环境管理制度 建立环境管理制度 由专人负责，环保资料和档案齐全 设备安装要求 对机座进行减震处理 按要求进行减震处理 噪声防治 对产噪声设备采取隔声、减振、消声处理 噪声设备集中布置、厂房布置闹静分开、对生产车间留足与厂界的间距，采取隔声、减振、消声处理。 排污口规范 规整排污口 排污口符合《排污口规范化整治技术要求(试行)》要求 污染 物达 标排 放监 测 综合生产废水 依托原厂区污水处理设施.. 废水处理《污水综合排放标准》（GB8978 –1996）一级标准后外排，不对环境造成污染。 噪声 对噪声设备采取隔声、减振、消声处理。并加强对厂界进行绿化 厂界噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》的3类标准要求（昼间60dB、夜间50dB）。 废气 磷化生产线 盐酸酸雾净化塔+15m排气筒 《大气污染物综合排放标准》(GB16297 -1996) 二级排放标准的要求，最高允许排放浓度100mg/m3,最高允许排放速率0.26kg/h，无组织排放监控浓度限值0.2mg/m3。 冷热水机组 8m排气筒 《大气污染物综合排放标准》(GB16297 -1996) 二级排放标准的要求 机加线的油雾废气及热气 采用油雾净化器处理工艺设备产生的油雾和热气，并用抽风设备经通风管道引至屋顶排放。 一般固废物 对固废堆存场所进行防雨、防渗处理，废铁屑送废品回收站 无外弃，不影响环境 危险废物 对危废处理场采取三防措施，废乳化液、磷化渣和污泥等送有资质单位处理 生活垃圾 送垃圾填埋场 其他 加强厂区绿化

# 续表13-2

本项目竣工验收内容及要求 污染物排放标准和总量控制指标 13.1废水 污染源 排放标准及标准号 污染 因子 浓度限值 mg/L 排放量 （kg/d） 总量指标 （t/a） 综合废水 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准 COD 100 6.22 1.56 SS 70 4.34 1.09 石油类 5 0.32 0.08 TP 0.5 0.04 0.01 Zn 2.0 0.08 0.02 NH3-N 15 0.16 0.04 13.2废气 污染源 排放标准及标准号 污染因子 最高允许排放浓度(mg/m3) 最高允许排放速率(kg/h) 排放量 (kg/d) 总量指标 磷化生产线 GB16297—1996《大气污染物综合排放标准》二级标准要求 HCL 有组织 100 0.26 0.617 0.155t/a 无组织 无组织排放监控浓度限值低于0.2mg/m3 冷热水机组 烟尘 有组织 / / 0.26 65.64kg/a SO2 有组织 / / 0.082 20.49kg/a NO2 有组织 / / 0.00006 0.016kg/a 13.3场界噪声 排放标准及标准号 最大允许排放值 备注 昼间（db） 夜间（db） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类标准 65 55 13.3固废 固体废物名称和 种类 固体废物产生量 固体废物主要成分 主要成分含量（%） 处置方式及数量（吨/年） 最高 平均 方式 数量 占总量% 废铁屑 285 t/a 送回收站外卖 285 t/a 100 废乳化液、磷化渣、污泥 16.2t/a 交于有资质单位处理 14.2t/a 100 生活垃圾 3t/a 送垃圾填埋场 3t/a 100

14.结论及建议                                                    表14

14.1结论 14.1.1项目概况 根据市场需要，重庆建设摩托车股份有限公司在重庆建设车用空调器有限责任公司现有厂区内通过增加机加线（五条）、磷化生产线（1条）及总装生产线（1条），实现新增50万台/年的年生产能力，达到年产约200万台生产能力旋叶式汽车空调压缩机柔性生产。其环保、消防、职业安全卫生等辅助设施和给排水、供电等公用工程均依托原工程。 14.1.2产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录(2005年本)》，本项目属于国家鼓励类项目。 14.1.3清洁生产水平 本项目清洁生产水平与比扩建前有所提高，其清洁生产水平达到了国内同行业清洁生产的先进水平。 14.1.4环境质量现状 1、环境空气质量：本项目环境空气中PM10、NO2、SO2满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准要求值。HCL酸雾满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）的要求。根据上述监测结果分析，项目所在区域环境空气质量较好。 2、水环境质量：项目所在地河流跳蹬河已无环境容量，取消水域功能。长江丰收坝断面COD、BOD5、NH3-N、pH、石油类5项指标均未超标，均能满足《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水域标准要求，有环境容量。 3、声环境质量：项目所在地环境噪声满足《声环境质量标准》GB3096-2008中3类标准要求。 14.1.5周边环境概况及环境敏感目标 重庆建设摩托车股份有限公司旋叶式汽车空调压缩机扩能技术改造项目位于重庆市九龙坡区九龙工业园B区原厂区内（重庆建设车用空调器有限责任公司）。厂区东边为园区道路，南面为上界高速公路半山立交出入口，西邻华龙大道，北接重庆建设•雅马哈新厂区。200m范围内无环境影响目标。确保周边环境质量维持现状。

续表14-1

14.1.6营运期环境影响及污染防治措施分析 （1）废气 铁质件在磷化生产线上采用盐酸进行酸洗，作业时有少量的氯化氢气体，经双侧槽边抽风至酸雾净化塔净化处理后，通过15m排气筒单独排放。 直燃型溴化锂吸收式冷热水机组产生的废气G2经8m高的排气筒高空排放。 本次技改新增员工依托原食堂就餐，食堂安装油烟净化装置，处理达标后排放。食堂采用清洁能源天然气作燃料，燃烧烟气中含烟尘、NO2、SO2很少，对环境影响小。 （2）废水 主要为磷化废水、含油废水和新增员工产生的生活废水。其中扩建项目新增磷化生产线排放磷化废水约为20m3/d，含油废水排放量为35m3/d；新增员工就餐和办公产生的废水约7m3/d。共计约62m3/d，分别经管网收集进行预处理，最后与生活废水一起进行接触氧化处理后外排。根据规划，本项目污水属于为中梁山污水处理厂的纳污范围。因此本项目生产废水和生活废水经处理达到一级标准后进入中梁山污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B 标后进入长江。对环境影响小。 （3）噪声 项目产生的噪声在采取减振、隔声、吸声等措施后，能确保厂界达到3类标准的要求。对周边环境影响较小。 （4）固废 生产过程中产生的废铁屑为一般固体废物，回收外卖，使金属资源得到充分利用。危废交由危废处理资质的单位处置；生活垃圾由环卫统一送垃圾填埋场地处理，对环境造成的影响小。 14.1.7总量指标来源： 原工程总量控制指标COD：6.99t/a，本次技改后新增量为1.56t/a，技改后总量约8.55t/a与原环评批复量相当，因此技改后不申请总量。 本技改项目SO2新增量主要来自于直燃型溴化锂吸收式冷热水机组燃烧天然气产生

续表14-1

的，但天然气用量约57.0m3/h，低于340m3/h，因此根据《》，SO2产生的量不用申请总量。 14.1.8环保治理措施及投资 本次技改增环保投资142万元，所采用环保治理措施从工艺上、技术上来看是可行的。 14.1.9综合结论 重庆建设摩托车股份有限公司旋叶式汽车空调压缩机扩能技术改造项目在重庆市九龙坡区九龙工业园B区原厂区内（重庆建设车用空调器有限责任公司）进行。本项目符合产业政策，采用的污染控制和治理措施可靠，区域环境质量均可满足环境功能区划要求。本工程的实施不仅为九龙坡区的经济发展创造了条件，同时对环境的影响能满足相关标准要求，实现经济效益、社会效益、环境效益的协调统一。因此，从环境影响的角度分析，在确实落实环评提出的各项污染物控制措施的前提下，对外环境的影响可满足相应标准要求，对环境的影响是可以接受的，本项目的建设是可行的。 14.2建议 1、加强对环保治理设施的维护和管理，确保污染治理设施正常运行和污染物达标排放。 2、当项目实际的建设内容、生产规模、产品方案等因素有较大变动建设时，建设方应按项目建设程序重新报批。 3、建议加强车间换气、通风。

《中华人民共和国环境保护法》摘录

第二十六条  建设项目防治污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门验收合格后，该建设项目方可投人生产或使用。

第三十六条  建设项目的防治污染设施没有建成或者没有达到国家规定的要求，投入生产或者使用的，由批准该建设项目的环境影响报告书的环境保护行政主管部门责令停止生产或者使用。

# 《重庆市环境保护条例》摘录

第二十二条  建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须执行与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。

第二十三条 在主体工程设计阶段，建设单位应当按照环境影响评价文件及其批准书规定，完成环境保护设施设计，并将所需资金列入工程概算。编制环境影响报告书或报告表的重大建设项目，建设单位应当于开工前将环境保护设施的设计图说报环境保护行政主管部门备案。

第二十四条  建设项目环境保护设施应当与主体工程同步建成，并纳入工程建设监理范围。其中有污染防治设施的，建设单位应当填报建设项目试生产申报表，附环境保护设施竣工和落实污染防治、生态保护与辐射安全防护措施的证明材料，报审批该项目环境影响评价文件的环境保护行政主管部门审批。环境保护行政主管部门自受理之日起十五个工作日内进行核查，符合条件的，批准投入试生产并核发排污临时许可证；不符合的，书面回复并说明理由。

试生产期不得超过三个月，确需延长的，应当于期满前二十日提出申请，环境保护行政主管部门可批准适当延长，但试生产的期限最长不超过一年。试生产期间污染物排放超过排污临时许可证规定或造成环境污染事故的，应当停止试生产。

# 《建设项目环境保护管理条例》摘录

第二十五条  建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表未经批准或者未经原审批机关重新审核同意，擅自开工建设的，由负责审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门责令停止建设，限期恢复原状，可以处10万元以下的罚款。

第二十六条  违反本条例规定，试生产建设项目配套建设的环境保护设施未与主体工程同时投人试运行的，由审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门责令限期改正；逾期不改正的，责令停止试生产，可以处5万元以下的罚款。

第二十七条  违反本条例规定，建设项目投人试生产超过3个月，建设单位未申请环境保护设施竣工验收的，由审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门责令限期办理环境保护设施竣工验收手续；逾期未办理的，责令停止试生产，可以处5万元以下的罚款。

第二十八条  违反本条例规定，建设项目需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格，主体工程正式投人生产或者使用的，由审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门责令停止生产或者使用，可以处10万元以下的罚款。

# Comments

同上，要说人数

# Text boxes

前后端板毛坯

机加工（钻、磨等）

磷化

转子毛坯

机加工（钻、铣等）

缸体、叶片

机加工（铣、磨等）

外购各种配件（皮带轮、离合器、头盖、壳体等）

总装

测试

成品

头盖毛坯

机加工（钻、铣等）

外壳毛坯

机加工（铣、磨等）

浸渗

渗碳

前后端板毛坯

机加工（钻、磨等）

转子毛坯

机加工（钻、铣等）

涂聚四氟乙烯

缸体

机加工（铣、磨等）

外购各种配件（皮带轮、离合器、头盖、壳体等）

总装

测试

成品

镀锡

头盖毛坯

机加工（钻、铣等）

外壳毛坯

机加工（铣、磨等）

浸渗

钢坯件

机、精加工（前端板、后端板、缸体、转子、叶片）等零部件

缸体

头盖

外协件

壳体

皮带轮

离合器

其他外协零件

总装

成品

性能测试

噪声N1

钻孔

噪声N2

进入装配

外协毛坯件

清洗

磷化

磨面

废水W2

废铁屑S1

废水W1

废气G1

废水W3

磷化渣S2

噪声N3

噪声N4

进入装配

清洗吹除杂质

磨端面

检验

外协毛坯件

废水W4

废铁屑S3

噪声N9

废铁屑S4

噪声N7

噪声N6

噪声N5

去毛刺

磨槽、倒角、长轴等

外协毛坯件

攻螺纹孔

淬火

废水W5、废铁屑S5

外协

检验

进入装配

噪声N8

粗精铣

清洗

离心滚光

检验

烘干

外协毛坯件

废铁屑S6

废水W6

进入装配

污泥或浮渣

剩余污泥

达标排放

脱磷剂、碱

PAC、PAM

氢氧化钠

PAM、PAC

事故池

沉淀池

板框压滤机

污泥浓缩池

清水池

磷化废水调节池

磷化废水沉淀设备

磷化废水

酸碱含油废水

喷涂废水

乳化液废水

酸碱废水调节池

酸碱含油废水隔油池

喷涂废水调节池

乳化液废水调节池

QS－20型一体化废水处理机

QSR－2型一体化废水处理机

生物接触氧化池

格栅井

生活污水调节池池

水解酸化池

格栅井

泥饼外运交危险

废物处置中心

滤 液

污泥回流

污、废水流向

图例：

PAC、PAM

加药走向

污泥走向