1.基本情况                                                                表1

| 项目名称 | 50万台旋叶式汽车空调压缩机扩能技术改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 重庆建设车用空调器有限责任公司 |
| 法人代表 | 吕红献 | 联系人 | 王茂 |
| 联系电话 | 13983930522 | 邮政编码 | 400052 |
| 通讯地址 | 重庆市九龙坡区九龙工业园华建支路1号 |
| 建设地点 | 重庆市九龙坡区华建支路1号（重庆建设车用空调器有限责任公司内） |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | □新建 ■改扩建 □技改 | 行业类别 | C3660 汽车零部件及 配件制造 |
| 总投资 | 11539 | 万元 | 环保投资 | 38 | 万元 | 投资比例 | 0.33 | % |
| 占地面积 | / | 平方米 | 建筑面积 | / | 平方米 |
| 评价经费 | 4万元 |
| 年能耗 情况 | 煤 | / | 万吨 | 煤平均含硫量 | / | % |
|  | 电 | 417 | 万度 | 油 | / | 吨 | 天然气 | / | 万标米3 |
| 用水情况 （万吨） | / | 年用水量 | 年新鲜用水量 | 年重复用水量 |
|  | 生产用水 | 2.6000 | 1.9750 | 0.6250 |
|  | 生活用水 | 0.1210 | 0.1210 | / |
|  | 合计 | 2.7210 | 2.0960 | 0.6250 |
| 1.1 项目提出的背景、建设必要性和意义 我国汽车工业已进入总量平稳发展阶段，随着中国经济的稳步发展，汽车业已成为国内消费热点。重庆建设车用空调器有限责任公司主要生产旋叶式汽车铁质和铝质空调压缩机，目前已达到200万台/a（铁质190万台/年，铝制10万台/年）的产能。随着汽车市场的快速发展，现有生产能力已不能满足市场发展的需求，同时，现有研发试验和品质验证能力也不能满足生产能力和市场需求的扩展。为扩大生产，提升研发试验和品质验证能力，公司拟在厂区内预留厂房内建设“50万台旋叶式汽车空调压缩机扩能技术改造项目”。项目主要由两个部分组成： （一）50万台旋叶式汽车空调铁质压缩机生产线扩建； （二）实验检测能力建设。 本次改扩建完成后，重庆建设车用空调器有限责任公司新增50万台/a铁质压缩机生产能力，将实现全厂年产250万台旋叶式汽车空调压缩机柔性生产能力。同时，压缩机实 |

续表1-1

验检测能力得到提升。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》的要求，重庆建设车用空调器有限责任公司“50万台旋叶式汽车空调压缩机扩能技术改造项目”应执行环境影响评价制度。根据《重庆市建设项目环境影响评价要求通知书（渝（九）环评通[2015]171号）》要求，项目以环境影响报告表的形式完成环境影响评价工作。受建设方委托，重庆宁灵环保技术开发有限公司负责该项目环境影响报告表的编制工作。接受委托后，公司即安排专业技术人员多次深入现场进行实地踏勘，收集项目相关资料，在此基础上，编制完成了《重庆建设车用空调器有限责任公司“50万台旋叶式汽车空调压缩机扩能技术改造项目”环境影响报告表》，经专家审查、修改、完善后，报重庆市九龙坡区环境保护局审批。 在该报告表的编制过程中，我们得到了重庆市九龙坡区环境保护局的悉心指导，得到了重庆市九龙坡区环境监测站、重庆建设车用空调器有限责任公司的大力支持和帮助，在此一并致谢。 1.2 工程概况 项目名称：50万台旋叶式汽车空调压缩机扩能技术改造项目； 建设单位：重庆建设车用空调器有限责任公司； 项目性质：改扩建； 建设地点：重庆市九龙坡区华建支路1号（重庆建设车用空调器有限责任公司内），项目地理位置图，见附图1； 生产规模：新增年产50万台汽车空调铁质压缩机的生产能力，厂区总生产能力达到年产250万台旋叶式汽车空调压缩机柔性生产。 项目运行方式及劳动定员：新增员工88人，其中50万台旋叶式汽车空调铁质压缩机生产线扩建新增82人，实验检测能力建设新增6人，增加后全厂员工人数达到832人。全年工作250天，实行两班制（昼夜均进行生产）。 食宿情况：无宿舍，依托已有食堂。 1.3 工程内容 本项目为改扩建项目，在重庆建设车用空调器有限责任公司预留厂房内进行，无新建

续表1-2

建筑，项目建设内容如下： （一）50万台旋叶式汽车空调铁质压缩机生产线扩建 ① 在联合厂房的预留区新增机加工生产线。包括前端板、后端板、缸体、转子、叶片的机加工，生产能力为50万套/a。 ② 在联合厂房预留区新增装配生产线一条，其装配能力为50万套/年。 （二）实验检测能力建设 在预留厂房内新增和改造测试设备，强化测试手段和技术，提升测试能力，达到操作简单、分析高效准确的目的，不涉及生产量的增加。 本次改扩建主要工程内容见表1-1。 表1-1 工程内容一览表 工程分类 建设内容 规模及主要内容 备注 主体工程 50万台旋叶式汽车空调铁质压缩机生产线扩建 在预留厂房内新增机加工生产线、装配生产线，改扩建完成后，新增汽车空调压缩机生产能力为50万套/年，新增设备见表1-3。 生产工艺为先对前后端板、缸体、转子、叶片分别进行加工，然后对其进行组装。具体生产工艺如下： ① 前、后端板：毛坯件→磨面→磷化*（依托）→钻孔→清洗→送总装 ② 缸体：毛坯件→磨端面→清洗吹除杂质→送总装 ③ 转子：毛坯件→攻螺纹孔→拉槽→淬火**（外协）→磨槽、倒角、长轴等→滚光→送总装 ④ 叶片：毛坯件→粗、精铣→清洗→离心滚光→清洗烘干→送总装 ⑤ 总装：各零部件→总装→测试→成品 * 磷化工艺依托原有装置进行，不新增生产设备； ** 淬火工艺采用外协。 实验检测能力建设 通过在预留厂房内新增及改造测试设备，以达到提高压缩机性能测试的目的，涉及设备见表1-3。 办公及生活设施 办公 依托原有设施 食堂 依托原有设施 储运工程 储存区 依托原储存区、货棚 成品库房 依托原成品库房 公用工程 供电 市政供电，年新增用电量预计4.17×106kWh。 供水 市政供水，年新增新鲜用水量预计2.096万m3。 排水 厂区内实行雨、污分流，废水依托已有废水处理站处理后，经市政管网排入中梁山污水处理厂。 压缩空气 依托已有空压机提供，年新增空气压缩量2.85×106m3。 冷却水 依托已有冷却水循环系统提供。 新增冷却水循环补充量25m3/d 供热 依托已有的直燃型溴化锂吸收式冷热水机组。

续表1-3

续表1-1 工程内容一览表（续完） 工程分类 建设内容 规模及主要内容 备注 环保工程 废气 机加线产生的油雾采用油雾净化器处理后，于厂房内循环使用不外排。 废水 项目废水依托已有的污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，再经中梁山污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标。 不新建污水处理站 噪声处理 通过隔声、减震、合理安排，使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 固废 危险废物 磷化渣、污水处理站污泥、含油棉纱经专用容器分类收集，暂存于危废堆存场，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），交由重庆天志环保有限公司进行处理。 不新建危废堆存场 一般工业固废 废铁屑回收外卖。 生活办公垃圾 统一收集，由环卫部门收集运往城市垃圾填埋场。 餐厨垃圾 统一收集，由有资质的单位处理。 1.4 总平面布置 重庆建设车用空调器有限责任公司位于重庆市九龙坡区九龙工业园华建支路1号，占地面积128634m2，呈一个不规则形。地块内设置有联合厂房、表面处理车间、研发中心、油化库、污水处理站、办公楼、食堂等。其中联合厂房位于厂区的东面，表面处理车间、研发中心位于厂区的西面，南面为污水处理站、食堂和化油库。厂区设一个主出入口，位于地块东南面。厂区总平面布置图，见附图2。 本次改扩建在现有厂房预留场地内实施，厂区现有总平面布置未发生变化，功能分区明确，能满足消防、物流的需求。本次改扩建在厂区内布置见附图2。 1.5 公用工程及依托关系 项目所在地基础设施完善，可为本次改扩建提供充足的能源、动力。 （1）供电：由市政提供，能满足项目需要，预计年新增用电量4.17×106kWh。 （2）供水：由市政提供，能满足项目需要，预计年新增新鲜用水量2.096万m3。 （3）排水：依托已有污水处理站进行处理，处理后的废水经市政管网排入中梁山污

续表1-4

水处理厂。 （4）供气：项目不新增天然气。 本次改扩建，部分工艺及设施依托厂区已有的设备进行，本次不再新建。所依托的工艺及设备如下： （1）磷化工序：本次改扩建将依托已有的磷化生产线2#对前、后端板毛坯件进行处理，不新增磷化线。 （2）污水处理站：本次新增废水依托已有的污水处理站处理后排放。 （3）危废堆存场：本次改扩建不新设危废堆存场，依托已有的场所储存危废。 （4）压缩空气：依托已有的空压机提供压缩空气，能满足生产需要。 （5）冷却系统：依托已有的冷却水循环系统，能满足生产需要。 （6）供热：依托已有的直燃型溴化锂吸收式冷热水机组供热，能满足项目需要。 改扩建完成后，所依托工艺和设备的变化情况，见表1-2。 表1-2 工程建设引起的原有工程变化情况 类型 项目 改扩建前情况 改扩建工程内容 改扩建后情况 生产工序依托 磷化工艺 磷化线2#加工磷化件50万套/a，废气经槽边抽风至酸雾净化塔净化处理后，通过15m高的磷化线2#废气排放口达标排放。 依托2#磷化生产线进行。通过增加工作时间达到增加磷化件50万套/a的目的。 磷化线2#共计加工磷化件100万套/a，废气处理方式与改扩建前一致。 环保工程依托 污水处理站 污水处理站设计处理能力529m3/d，实际处理量280m3/d，剩余249m3/d的处理能力，废水排放达标。 新增机加废水35m3/d，磷化废水20m3/d，生活废水4.36m3/d，共计59.36m3/d，依托已有的污水处理站处理后排放。 污水处理站设计处理能力529m3/d，污水产生量共计339.36m3/d。 危废堆存场 建有危废堆存场，危废交由重庆天志环保有限公司处理。 新增危险废物依托已有的危废堆存场暂存，本次不新建危废堆存场。 与改扩建前一致 公用工程依托 空压机 所需的压缩空气由1台40m3/min的空压机提供 依托已有的空压机提供 与改扩建前一致，不新增空压机 冷却水循环系统 设有冷却水循环系统，冷却水循环规模为150m3/h。现冷却水循环补充量75m3/d。 依托已有的冷却循环系统，新增冷却水循环补充量25m3/d。 冷却水循环补充量共计100m3/d 冷热水机组 设有直燃型溴化锂吸收式冷热水机组 依托已有的冷热水机组供热。 与改扩建前一致

续表1-5

1.6 主要生产设备 本次改扩建涉及的设备情况见表1-3。 表1-3 本项目主要设备一览表 序号 设备名称 用途 单位 数量 能源 备注 （一）50万台旋叶式汽车空调铁质压缩机生产线扩建 1 高精度单端面磨床 前后端板的单端面加工 台 2 电 新增 2 高精度数控内圆磨床 前后端板内孔加工 台 4 电 新增 3 高精度数控车床 前、后端板的单端面加工 台 2 电 新增 4 高精度立式双端面磨床 缸体的双端面加工 条 1 电 新增 5 CNC高精度曲线磨床 缸体磨削加工 台 3 电 新增 6 数控深槽专用槽磨床 转子五槽磨削加工 台 4 电 新增 7 数控倒角专用磨床 转子五槽槽口倒角加工 台 3 电 新增 8 CNC高精度外圆成型磨床 转子长、短轴磨削加工 台 3 电 新增 9 CNC高精度外圆磨床 转子磨削加工 台 3 电 新增 10 叶片加工专机 叶片外形的加工 台 3 电 新增 11 高精度叶片长度专用磨床 叶片双端面加工 台 3 电 新增 12 车用空调装配线 旋叶式压缩机装配 台 1 电 新增 13 缸体超声波专用清洗机 缸体装配前的清洗 台 1 电 新增 14 氦质谱检漏仪 压缩机的检漏 台 1 电 新增 （二）实验检测能力建设 15 后端板与缸体自动螺钉拧紧机 自动进行螺钉拧紧，并对油孔方向进行防错判定 台 1 电 新增 16 三坐标测量仪 对空间尺寸、形位公差进行精确测量检查 台 1 电 新增 17 旋叶式压缩机性能测试台 制冷量和功率消耗等性能方面的测试 台 1 电 18 视屏检测显微镜 观察 台 1 电 19 480项目用压缩机耐久试验台 耐久测试 台 1 电 20 电动压缩机耐久试验台 耐久性测试 台 1 电 21 实车系统测试试验台 耐久性能测试 台 1 电 22 实车系统噪音试验台 噪声测试 台 1 电 23 电动振动试验台 振动耐久性试验 台 1 电 24 压缩性能测试台改造 用于大排量旋叶式、斜盘式汽车空调压缩机的性能参数测试 台 1 电 改造

续表1-6

1.7 技术经济指标 本项目技术经济指标，见表1-4。 表1-4 本项目技术经济指标一览表 序号 指标名称 单位 数值 备注 1 旋叶式汽车空调铁质压缩机 万台/年 50 2 利用面积 m2 5610.84 其中 50万台旋叶式汽车空调铁质压缩机生产线扩建 m2 5000 实验检测能力建设 m2 610.84 3 新增员工 人 88 其中 50万台旋叶式汽车空调铁质压缩机生产线扩建 人 82 实验检测能力建设 人 6 4 总投资 万元 11539 其中 50万台旋叶式汽车空调铁质压缩机生产线扩建 万元 10133 实验检测能力建设 万元 1406 5 环保投资 万元 38

2.与项目有关的原有污染物情况分析                                      表2

2.1 主要原辅材料名称及年消耗量 表2-1 本项目主要原辅材料情况一览表 序号 名称 消耗量（t/a） 来源 储存方式 备注 1 前端板 410 外购 堆码 2 后端板 315 外购 堆码 3 缸体毛坯 660 外购 堆码 4 转子毛坯 660 外购 堆码 5 头盖 170 外购 堆码 6 外壳 260 外购 堆码 7 CKD进口铝件 20 外购 堆码 8 离合器配套件 共约2000 外购 堆码 9 热保护器配套件 外购 堆码 10 油分离器体配套件 外购 堆码 11 卸压阀配套件 外购 堆码 12 磷化液 共约80 外购 瓶装 13 白布、棉纱等 外购 袋装 14 包装箱 外购 堆码 15 脱脂液 10 外购 瓶装 16 盐酸 12.4 外购 桶装 17 表调剂 10 外购 桶装 18 切屑液 30 外购 瓶装 2.2 主要原辅材料成分及特性 表2-2 主要原辅材料成分 序号 名称 主要化学组成和所占百分比（%） 备注 成分1 成分2 成份3 成分4 成分 % 成分 % 成分 % 成分 % 1 切削液（C270） 三乙醇胺 10~20 羧酸 1~10 聚二醇 1~10 硼酸盐 1~10 含少量胺盐、烷醇胺等 2 切削液（OH80） 矿油 90 其它 10 / / / / / 3 脱脂液（401） 表面活性剂、多种助洗剂、助溶剂等复配混合物 4 磷化液 氧化锌 10~25 磷酸 15~25 其他 余量 / / / 5 表调剂 硫酸氧基钛 2~9 盐 50~75 碱 10~35 水 9~17 / 6 盐酸 HCl 36 水 64 / / / / /

续表2-1

表2-3 有毒有害物质物化特性表 序号 名称 主要成分 物化特性 危害 1 切削液（C270） 矿物油 外观：浅黄或浅红色液体；气味：轻微；pH（浓缩液）：9.3；蒸汽压＜1；沸点：98℃；水溶性：100%；比重：1.05；挥发性：78% 无直接危害性，燃烧生成CO、CO2、NO2 2 切削液（OH80） 矿物油 外观：黄色液体；气味：轻微；蒸汽压＜1；沸点：98℃；水溶性：不溶；比重：0.86；开口闪点＞130。 无直接危害性，燃烧生成CO 3 脱脂液（401） 表面活性剂 外观：浅黄色透明液体；气味：表面活性剂气味；pH：12.3；闪点：N/A；燃点：N/A；水溶性：100%；比重：1.09。 不含磷酸盐，对人体无毒副作用，对环境无公害、废液易处理，属于环保型号产品 2.3 场地现状及周边环境 重庆建设车用空调器有限责任公司位于重庆市九龙坡区九龙工业园华建支路1号，东面和北面均为重庆建设·雅马哈摩托车有限公司，南面为内环高速华岩立交出入口，隔华岩路为新华印刷厂，西邻市政干道华龙大道。项目周边环境图，见附图3。 项目在厂区现有厂房内建设，不新建建筑。本次建设所用区域均为预留厂房，部分区域临时放置坯件及产品，本次建设前该区域内已清空，坯件与产品已移放至产品及原辅材料堆放区，不会影响项目的建设。 2.4 项目已取得的环保手续 重庆建设车用空调器有限责任公司于2005年编制完成了《重庆建设机械有限责任公司车用空调压缩机生产线异地迁建项目环境影响报告书》（以下简称“异地迁建项目”），2012年编制完成了《重庆建设车用空调器有限责任公司旋叶式汽车空调压缩机扩能技术改造项目环境影响报告表》（以下简称“扩能技改项目”），均取得了环评批文，并通过了竣工验收。 环评总量批复如下：

续表2-2

表2-4 环评总量批复 单位：t/a 污染因子 异地迁建项目 扩能技改项目 合计 污染因子 异地迁建项目 扩能技改项目 合计 COD 8.54 1.56 10.1000 总锌 0.08 0.02 0.1000 SS 4.83 1.09 5.9200 HCl 2.02 0.155 2.1750 氨氮 / 0.04 0.0400 NOX 1.36 0.016×10-3 1.3600 石油类 0.28 0.08 0.3600 SO2 / 20.49×10-3 0.0205 磷酸盐 0.022 0.01 0.0320 粉尘 2.89 65.64×10-3 2.9556 2.5 本次扩建前生产情况 一、生产现状 本次改扩建项目实施前，全厂已达到生产汽车空调铁质压缩机190万台/年，铝质压缩机10万台/年，总生产能力为200万台/年。 二、生产工艺 厂区主要进行空调压缩机的生产，即将前后端板、缸体、转子、叶片毛坯件经加工后，与外协的零部件一起进行总装，经测试合格后即为成品。 （一）铁质压缩机生产工艺 图2-1 铁质压缩机生产工艺流程图 项目铁质压缩机具体生产工艺如下： ① 前后端板： 毛坯件→磨面→磷化→钻孔→清洗→送总装 其中磷化工艺： 超声波化学去油→清洗→酸洗→清洗→表调→磷化→清洗→烘干

续表2-3

② 缸体： 毛坯件→磨端面→清洗吹除杂质→送总装 ③ 转子： 毛坯件→攻螺纹孔→拉槽→淬火（外协）→磨槽、倒角、长轴等→滚光→送总装 ④ 叶片： 毛坯件→粗、精铣→清洗→离心滚光→清洗烘干→送总装 （二）铝质压缩机生产工艺 图2-2 铝质压缩机生产工艺流程图 铝质压缩机具体生产工艺如下： ① 前、后端板： 毛坯件→钻孔→磨面→涂聚四氟乙烯→镀锡→送总装 其中涂聚四氟乙烯和镀锡工艺： 脱脂→喷淋洗→吹砂→脱脂→化成→烘干→涂聚四氟乙烯→脱脂→酸洗→烘干→喷砂→清洗→酸洗→清洗→化学镀锡→烘干 ② 缸体： 毛坯件→精车→钻孔→精铣→精磨→清洗→烘干→送总装 ③ 转子： 毛坯件→冲压→车、磨→淬火（外协）→涂聚四氟乙烯→磨、削→清洗→送总装 其中涂聚四氟乙烯工艺： 脱脂→喷淋洗→吹砂→脱脂→化成→烘干→涂聚四氟乙烯→烘干 ④ 叶片：

续表2-4

毛坯件→粗、精铣→清洗→离心滚光→清洗烘干→送总装 三、污染源调查与治理设施情况 项目各产污环节及采取的治理措施见表2-5。 表2-5 主要污染治理设施情况 类别 产污环节 产污分析 治理因子 治理方式 排放标准 废水 生产废水、生活废水 生产、生活中产生的各类废水 pH、COD、SS、NH3-N、石油类、动植物油、总磷、总锌 污水处理站设计处理能力516m3/d，生产、生活废水经污水处理站处理后排放 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级 废气 喷砂工艺 镀锡前对工件表面进行喷砂处理产生的颗粒物 颗粒物 经水洗、过滤处理后由1根15m排气筒排放 颗粒物、SO2、NOX执行《重庆市大气污染物综合排放标准》（DB50/418- 2012），其余大气污染物执行《大气污染物综合排放》（GB 16297-1996）二级要求 磷化生产线 铁件采用盐酸酸洗，有盐酸雾产生 HCl 经双侧槽边抽风至酸雾净化塔（碱洗）处理后，分别由2根15m排气筒排放 铝制压缩机表处理工艺 铝件在喷砂处理前采用硝酸酸洗，有氮氧化物产生 NOX 经双侧槽边抽风至酸雾净化塔（碱洗）处理后，通过15m排气筒排放 涂聚四氟乙烯生产线 采用聚四氟乙烯进行喷涂时，有聚四氟乙烯颗粒物产生 颗粒物 经设备自带的净化回收装置（活性炭吸附）对聚四氟乙烯进行回收利用，尾气经2根15m高排气筒排放 镀锡生产线 铝件采用硝酸酸洗，有硝酸雾挥发 NOX 经双侧槽边抽风至酸雾净化塔（碱洗）处理后，通过15m排气筒排放 机加线 机加工过程因加热挥发的油雾 油雾 采用油烟净化器处理后于屋内循环，不外排 冷热机组 天然气燃烧产生的废气 SO2、NOX、烟尘 经1根15m排气筒排放 食堂油烟 餐饮油烟废气 油烟 通过油烟净化器处理后由15m排气筒排放 噪声 风机、泵等 设备噪声 厂界噪声 减震、隔声、消声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准

续表2-5

续表2-5 主要污染治理设施情况（续完） 类别 产污环节 产污分析 治理因子 治理方式 排放标准 固废 磷化生产线 磷化过程产生的磷化渣 磷化渣 送有相应危险废物处理资质的机构统一处置 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597 -2001），签订危废处理协议。 废水处理站 定期清理的污泥 污泥 机加工 采用棉纱擦拭设备 含油棉纱 机加工 机加过程产生的各种铁屑 废铁屑 回收外卖 / 办公室 生活垃圾 生活垃圾 袋装后交环卫部门统一集中处置 / 食堂 餐厨垃圾 餐厨垃圾 由有资质单位处理 / 四、污染物达标排放情况 项目目前设有1个废水排放口A1，9个废气排放口B1~B9。根据《监测报告（九环（监）字[2014]第1174号）》，项目污染物排放情况如下： 表2-6 现有污染物排放情况 类别 编号 名称 监测因子 监测结果 标准值 是否达标 废水 A1 废水排放口 COD（mg/L） 31.4~33.3 ≤100 是 SS（mg/L） 9~11 ≤70 是 NH3-N（mg/L） 2.06~2.59 ≤15 是 TP（mg/L） 0.327~0.354 ≤0.5 是 总锌（mg/L） 0.21~0.25 ≤2.0 是 废气 B1 磷化线1#（15m） HCl（mg/m3） 7.42~8.54 ≤100 是 HCl（kg/h） 0.095~0.106 ≤0.26 是 B2 磷化线2#（15m） HCl（mg/m3） 8.29~8.91 ≤100 是 HCl（kg/h） 0.0402~0.0442 ≤0.26 是 B3 喷砂废气（15m） 颗粒物（mg/m3） 20.24~23.90 ≤50 是 颗粒物（kg/h） 0.0778~0.0901 ≤0.8 是 B4 铝制压缩机表处理废气（15m） NOX（mg/m3） 34.00 ≤200 是 NOX（kg/h） 0.27~0.28 ≤0.3 是 B5 涂聚四氟乙烯生产线1#（15m） 颗粒物（mg/m3） 22.67~25.15 ≤50 是 颗粒物（kg/h） 0.0829~0.0905 ≤0.8 是 二甲苯（mg/m3） 0.01L ≤70 是 二甲苯（kg/h） N ≤1.0 是

续表2-6

续表2-6 现有污染物排放情况（续完） 类别 编号 名称 监测因子 监测结果 标准值 是否达标 B6 涂聚四氟乙烯生产线2#（15m） 颗粒物（mg/m3） 16.10~16.45 ≤50 是 颗粒物（kg/h） 0.0914~0.10 ≤0.8 是 二甲苯（mg/m3） 0.01L ≤70 是 二甲苯（kg/h） N ≤1.0 是 B7 镀锡生产线（15m） NOX（mg/m3） 34 ≤200 是 NOX（kg/h） 0.27~0.28 ≤0.3 是 B8 燃气直燃机组（15m） 颗粒物（mg/m3） 13.96~14.85 ≤30 是 SO2（mg/m3） 2.86L ≤50 是 NOX（mg/m3） 31~40 ≤200 是 B9 油烟（15m） 油烟（mg/m3） 1.23~1.54 ≤2.0 是 噪声 C1 噪声 厂界噪声dB（A） 昼：55.4 ≤65 是 夜：48.8 ≤55 是 由表2-6可知，项目污染物排放满足相应标准要求，能实现达标排放。 2.6 项目存在的环境问题 重庆建设车用空调器有限公司自建厂以来，没有发生环境扰民事件、公众投诉以及环境污染等问题。根据现场实地踏勘及监测情况，项目所在地大气、声环境质量较好，有环境容量，污染物能实现达标排放，危废暂存点满足“三防”要求，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），项目不存在原有环境问题。

3.所在地自然环境社会环境简况                                           表3

3.1 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 3.1.1 地理位置 九龙坡区是重庆市主城区之一，地处重庆市的西南面，位于东经106°26′36″至106°32′18″和北纬29°20′47″至29°30′6″的交汇处。西北与九龙坡区的中梁山接壤，东南与长江为界和巴南区相连，最南端和江津市的珞璜镇隔江相望。境内东西宽13.2km，南北长17.6km，是重庆市主城区12个中心组团之一，也是全部纳入重庆市规划的600km2主城核心区内的两个区之一，位于一小时经济圈核心层，是主城向西的重要门户和窗口。 重庆建设车用空调器有限责任公司“50万台旋叶式汽车空调压缩机扩能技术改造项目”位于重庆市九龙坡区华建支路1号（重庆建设车用空调器有限责任公司内）。厂区东边为园区规划的快速路（A线），南面为内环高速华岩立交出入口，西邻市政干道华龙大道，交通十分便利。项目地理位置图见附图1。 3.1.2 地质地貌 九龙坡区位于川东南弧形构造带华蓥山帚状褶皱束南延部分。主要特点为背斜紧密，两翼不对称，断裂构造不太发育。出露地层为沉积岩，出露地层总厚度3267.2~6196.8m。地震烈度为六度。九龙坡区内地势由东北向西南倾斜，海拔高程多在300~400m之间，最高点标高424.4m，最低点标高297.2m。地貌上背斜构造一般形成中低山脉，中部石灰岩裸露，形成以溶蚀地貌为主的岩溶槽谷景观，地貌类型以剥蚀为主。中部有厚层砂岩残留，形成“高丘”台状山景观；两翼地形开阔，以浑圆状中、低丘陵为主。 3.1.3 气候及气象 九龙坡区属于四川盆地亚热带委风湿润气候区的盆地南部长江河谷区，从纬度位置看，是全球的副热带高压带，气候应干热少雨，但由于受东亚季风环境影响显著，因此具有明显的季风气候特点。其气候特征是：气候温和、雨量充沛、冬暖春早、秋短夏长、初夏多雨、盛夏炎热多伏旱、秋多阴雨、雨热同季、无霜期长、湿度大、风速小、云雾多、日照少的气候特点。 根据九龙坡区陈家坪气象站资料，其常规的气象参数为： 年均气温： 17.8℃； 极端最高气温： 42.2℃； 极端最低气温： -1.8℃； 年均相对湿度： 79%； 年增降雨量： 1151.5mm； 最大日均降雨量： 191.7mm； 年日照时数： 1140.5h； 年平均雾日数： 43d；

续表3-1

无霜数： 320~350d； 平均风速： 1.5m/s； 静风频率： 33%； 主导风： NNW29%。 3.1.4 地表水 流经九龙坡区的主要河流是长江，其水资源丰富，最大流量为43700m3/s，多年平均流量为8670m3/s，平均流速为1.61m/s。枯水期平均流量2753m3/s，平均流速0.93m/s，90%保证率设计流量为2300m3/s。长江九龙坡段为Ⅲ类水域，使用功能为集中式生活用水。 项目所在区域的主要地表水系为跳磴河，跳蹬河发源于沙坪坝区歌乐山狮子岩，由沙坪坝歌乐山镇山洞村覃家坝社进入九龙坡区华岩镇境内，由麻柳沟流经华岩镇西山村、共和村、新政村、石堰村、联合村、西站村、石龙村，同时在中梁山街道、云峰村、半山村等有多条支流汇入，水量不断增大。近年来，城镇生活污水和生产废水成为该河主要水源之一。跳磴河属长江一级支流，流域面积92.13km2，干流全长25.75km，多年平均流量0.89m3/s，多年平均总径流量2807万m3。该河主河道最宽处约8m，最窄处仅约1m左右，平均坡降2.4‰，总落差421m。跳磴河在华岩镇内长13.15km、流域面积52.43km2。跳磴河在B2区段河床宽度5~15m，河段纵坡0.6‰，河水由北向南切割深度1.0~1.5m，在斑竹林流入B2规划区，经观音寺、黄家院子向南蜿蜒流出B2规划区。跳磴河在流出B2区后在鲤鱼滩进入大渡口区跳磴镇境内，继续南流约12km途经湾塘村、跳蹬村、山溪村、双河村、沟口村、红胜村、沙沱村、南海村后，在小南海处汇入长江。 长江由江津市羊石乡进入重庆市境内，市境内河段长约600km。长江水资源量丰富，是一条兼有饮用、养殖、工业、农业、渔业、水电、航运、防洪防涝、旅游、自然景观、调节小气候，调节生态平衡等多功能多用途水体。 3.1.5 土壤和植被 九龙坡区土壤成土母岩以中生代中期的侏罗纪各组岩层为主，中生代早期的三叠纪各组岩层次之，新生代第四纪的近代沉积更次之。成土母质有紫色泥岩、泥质沙岩、砂质泥岩、砂岩、灰岩、砂页岩，形成为水稻土、潮土、紫色土、石灰土4种土类。以紫色土和水稻土为主，占耕地的91.51%。森林土壤分为三个土类，以酸性黄壤土为主，中性紫色土和石灰钙质土次之。 3.1.6 生态环境概况 项目所处区域生态类型为城市生态系统，人类以及社会、经济要素是该城市生态系统的重要组成部分，其中，人类是系统主体。人类为生产、生活目的而进行的各种经济活动，

续表3-2

如能源开发、城市改造建设、交通、建筑工程等，对该系统起着绝对的支配作用。该系统的生态成分为人工植被，主要作用是绿化、美化环境，调节小气候，防暑降温等，目的是为人类提供良好的工作、生活环境。 3.1.7水土流失 九龙坡区是典型的农业大区，全区人多地少，土地利用率高，据2007年全国土壤侵蚀遥感调查，水土流失面积达1010km2，占幅员面积的55.19%。水土流失面积中：轻度流失面积614.7km2，占流失面积的60.9%；中度流失面积280.7km2，占流失面积的27.8%；强度流失面积101km2，占流失面积的10%；极强度流失面积13.4km2，占流失面积的1.3%。 3.2 社会环境简况 3.2.1 行政区划 九龙坡是重庆主城核心区之一，面积432km2，常住人口111.6万（户籍人口83.7万），辖7个街道、11个镇。 3.2.2 经济发展状况 九龙坡区是重庆市乃至中国西部的工业重镇，2013年规模以上工业总产值达到1025.6亿元。近年来，九龙坡区坚定不移走新型工业化道路，依托高新区、九龙园区、西彭铝产业区等平台主攻集群发展，大力推进产业和布局的战略性调整，着力提升交通运输设备、电器机械及器材和有色金属冶炼机加工等现代制造业，加快发展电子信息、装备制造、生物医药等战略性新兴产业，在推动实现传统产业和新兴产业比翼双飞、工业和信息化深度融合、公有经济和非公经济互促互进、大中小微企业集群发展的理想图景的道路上迈出了坚实步伐。目前，全区共有规模以上工业企业超过350家，年产值过1亿元的企业130家，全市工业五十强企业8家，百亿元级工业企业4家，高新技术产业产值、中国名牌产品、重庆名牌产品数量稳居全市前列。工业是九龙坡区经济的脊梁骨，工业增加值占全区GDP总量的半壁江山，新型工业对新型城市化的支撑和农业现代化的带动作用正加快显现并不断增强。 3.2.3 科技和文化教育 九龙坡区政府将着重打造35个社会事业重点建设项目，为市民享用。 九龙坡区教育、文化广电事业纵深推进，注重义务教育均衡发展，还清了普九欠债，基本完成学校危旧房改造，全面免除农村地区和城市困难家庭等学生义务教育阶段杂费，

续表3-3

“三名工程”取得阶段性成果，办学规模和教育教学质量居全市前列。 九龙坡区是重庆市城乡统筹改革试验区的试点和示范区县之一。 3.2.4 交通和城市基础设施 区交通局统计的公路里程有869.933km（区交通局口径），区市政园林管理局管理的城市主、次、支干道303.82km（区市政园林管理局口径）。全区行政村公路通达率和通畅率均为100%。 轻轨：从解放碑到大渡口区的高架轻轨横穿区内。根据重庆市轨道交通发展规划，轻轨二号线将向南延伸至中梁山段，未来还将建设五号线（冉家坝西彭）、城市铁路菜白线（菜园坝白市驿）、中环线（菜园坝九龙坡）和北津线（北碚铜罐驿）。 铁路：渝黔、襄渝、成渝三条干线铁路越过境内，有重庆东站、南站、西站三大货运车站。 公路：公路路网四通八达，交通十分便捷。有鹅公岩、李家沱、马桑溪三座长江大桥连接两岸；成渝、上界、渝长及环城高速公路横贯境内。形成了以高速公路和高等级公路为骨架的“一井、一环、八通”的公路路网结构。 航空：重庆江北国际机场距离九龙坡区政府所在地30公里，车程20多分钟。 港口：辖区内有长江上游最大的深水货运水陆联运码头九龙坡港，设有重庆保税仓库。 供水：九龙坡区东部地区有日供水能力30万吨的重庆市水务集团和尚山水厂，西部已建有含谷、黄磏、铜罐驿等水厂，水源主要来自长江和水库。 供电：九龙坡辖区内有变电站15座，其中220千伏变电站4座，110千伏变电站11座，电力充裕。 3.2.5 文物景观 九龙坡区市区境内重要的文物景观有华岩风景区（内有华岩古寺，属于重庆市市级文物保护单位）、重庆动物园等。项目周边无其他名胜古迹、重点文物保护单位、自然保护区、风景游览区、疗养区。 3.3 园区介绍 项目位于九龙园区B区内。九龙园区B区是九龙园区的拓展区，位于重庆高新区西南部，紧邻二郎科技新城，是九龙坡区高新技术产业和城市化战略的重心。辖区为九龙坡区华岩镇的齐团、半山、华岩三个自然村，占地约6km2，北与沙坪坝区相连，南与大渡口

续表3-4

区相接，上界路、大件路在腹腔地交汇，西边是重庆火车货运站，距重庆火车站、货运码头仅8km。 3.3.1 土地规划概况及产业定位 重庆市九龙园区B区总用地规模为0.6518km2。其中工业用地：52.22ha，占80.12%；二类工业用地：52.22ha；道路用地：7.20ha，占11.04%；绿地：5.76ha，占8.84%。土地规划用地情况，详见表3-1。 表3-1 九龙园区B区建设用地规划表 序号 用地代码 用地名称 面积，ha 占建设用地比例，％ 1 M 工业用地 52.22 80.12 M2 二类工业用地 52.22 2 S1 道路用地 7.20 11.04 3 G 绿地 5.76 8.84 总计 规划总用地 65.18 100 重庆市九龙园区B区规划，见附图5，本项目位于九龙园区B区，用地性质为工业用地，满足规划要求。 根据“重庆市人民政府关于印发重庆市特色工业园区产业定位实施意见的通知(渝府发[2008]101号文)”，重庆市九龙园区B区产业定位见下表： 表3-2 重庆市特色工业园区之重庆市九龙园区产业定位一览表 区县 序号 重庆九龙工业园区 园区产业定位1 （主要产品） 行业 代码 园区产业定位2 （主要产品） 行业代码 九龙坡区 6 A、B组团 交通运输设备制造业（汽车整车、摩托车整车及零部件） 37 风动和电动工具制造（通机） 3574 本项目为旋叶式汽车空压缩机扩能技术改造项目，属于园区产业定位项目，符合园区产业政策。 3.3.2 重庆市九龙园区B区入园条件控制 （1）入园产业的选择原则 ① 符合《产业结构调整指导目录》（2011年本）中当前国家鼓励发展的产业、产品和技术要求；国家明令禁止建设或投资的，列入《产业结构调整指导目录》中属于淘汰类、限制类的落后生产工艺装备、落后产品的建设项目严禁入区。

续表3-5

② 适应九龙坡区经济、社会发展的基本情况，对产业结构优化升级有重大推动作用，具有较好的市场前景，符合可持续发展要求的建设项目可优先入区。 ③ 入区企业必须生产工艺先进、产品质量、市场需求良好，能耗低、污染轻，符合清洁生产的总体要求。严禁引进高污染企业，限制引进高能耗、高水耗企业。 ④ 优先考虑具有知识密集型、技术密集型、资本密集型的高新技术产业入园投资办厂，并为其提供充分的发展空间。 ⑤ 按照建设生态园区、发展循环经济的总体原则，鼓励发展把园区内部产生的废弃物转变成另一工业过程的资源的环保产业，尽可能减少园区固体废物的产生量。 （2）允许入区和重点发展的行业 根据园区总体规划、功能定位、园区产业选择原则以及国家经贸委有关文件精神，拟建园区鼓励重点发展行业名录如下：汽车摩托车配件制造加工、机械加工工业。 （3）禁止或限制入园项目的要求 园区禁止引进以下项目：《产业结构调整指导目录》（2011年本）中国家明令禁止建设或投资的、属于淘汰类、限制类的落后生产工艺装备、落后产品的建设项目以及冶炼、化工、造纸、制药项目。 本项目所在地位于重庆市九龙坡区九龙工业园B区，主要生产旋叶式汽车空调压缩机，符合园区条件。

4.区域环境质量现状（环境空气、地表水、声环境、生态环境等）         表4

4.1 区域环境质量现状 4.1.1 环境空气质量现状 按照《关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发[2008]135号）规定，本项目所在区域为空气质量二类功能区，大气环境质量应执行二级标准。 项目HCl引用《监测报告（九环（监）字[2012]第191号）》在项目所在地监测值，可吸入颗粒物（PM10）、SO2、NO2引用《监测报告（九环（监）字[2013]第1048号）》中对盾安·九龙城（距项目2.0km）的大气监测数据，苯系物、非甲烷总烃、氟化物引用金科·星辰（距项目0.5km）的监测数据，周边环境未发生较大变化，引用数据可行、有效。 监测数据见表4-1，监测布点图见附图5。 表4-1 监测数据统计及评价汇总表 监测点 监测 项目 浓度范围 （mg/m3） 标准值 （mg/m3） 超标率% 最大浓度占标率/% 达标情况 A1 盾安·九龙城 PM10 0.038~0.067 0.15 0 44.7 达标 SO2 0.068~0.100 0.15 0 66.7 达标 NO2 0.044~0.059 0.08 0 73.8 达标 A2 项目所在地 HCl 0.0446~0.0460 0.05 0 90 达标 A3 金科·星辰 苯 0.38~0.48 2.4 0 19.2 达标 甲苯 0.01L 0.6 0 / 达标 二甲苯 0.01L 0.3 0 / 达标 非甲烷总烃 0.64~1.66 2.0 0 83.0 达标 氟化物 1.72~1.98μg/m3 20μg/m3 0 9.9 达标 由表4-1可知，项目所在区域PM10、SO2、NO2、氟化物均未超标，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，HCl、苯、二甲苯满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）要求，甲苯满足前苏联标准，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的要求，表明评价区域环境空气质量较好。 4.1.2 地表水质量现状 项目废水经中梁山污水处理厂处理后排入长江。根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发[2012]4号），项目受纳水体长江（主城区）适用功能类别为Ⅲ类，应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准。 根据重庆市大渡口区环境监测站提供的2014年1月长江丰收坝断面水质监测资料，监测结果一览表见表4-2。

续表4-1

表4-2 2014年1月长江丰收坝断面水质监测数据统计表 单位：mg/L或个/L 监测点 项目（监测因子） 测定均值Cij 标准值CSi 标准指数Si,J 长江 丰收坝 断面 pH 8.13 6~9 0.57 COD 11.1 ≤20 0.56 BOD5 1.20 ≤4 0.30 DO 9.60 ≥5 0.40 NH3-N 0.129 ≤1.0 0.13 石油类 0.031 ≤0.05 0.62 由表4-2可知，长江丰收坝断面pH、COD、BOD、DO、NH3-N、石油类6项指标均未超标，均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准要求，有一定环境容量。 4.1.3 声环境质量现状 按照《重庆市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定》（渝府发[1998]90号）、《重庆市环保局关于印发城市区域环境噪声标准适用区域划分规定调整方案的通知》（渝环发[2007]39号）、《重庆市环保局关于修正城市区域环境噪声标准适用区域划分规定调整方案有关内容的通知》（渝环发[2007]78号）有关规定，项目所在区域属于3类声环境功能区，声环境质量应执行3类标准。 由于项目位于工业园区内，200m范围内以工业企业为主，因此声环境监测点的昼夜测量值即反应了区域的声环境情况。根据《监测报告（九环（监）字[2014]第1174号）》，C1位于西场界外1m，噪声监测结果统计见表4-3，监测布点图见附图5。 表4-3 噪声监测结果一览表 单位：dB（A） 监测时间 监测点位 监测结果 标准值 备注 昼间 夜间 昼间 夜间 2014.11.14 C1 56.4 49.8 65 55 根据监测结果显示，声环境监测点昼夜噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类要求，项目所在地声环境质量良好。 4.1.4 生态环境 项目所在地区域属城市生态系统，主要为工业企业，主要植被为道路两侧的行道树，以及灌木野草，结构简单，无珍稀动植物分布。

续表4-2

4.2 主要环境敏感目标和环境保护目标（列出名单及保护级别） 4.2.1 环境敏感目标 项目位于九龙园B区内，周边以工业企业为主，东面和北面均为重庆建设·雅马哈摩托车有限公司，南面为内环高速华岩立交出入口，隔华岩路为新华印刷厂，西邻市政干道华龙大道。 项目周边200m范围内，无自然保护区、风景名胜区、农田保护区、水源保护区、文物保护点，主要环境敏感目标为周边的居民住宅（华福家园、畔山林语等）、学校（重庆实验外国语学校等）以及华岩寺，主要环境敏感目标见表4-4，项目主要敏感目标示意图，见附图6。 表4-4 主要环境敏感目标示意表 序号 环境敏感目标名称 方位 距离（km） 高差（m） 功能 定位 户数（户） 人数（人） 环境影响因素 大气 地表水 声 1 华福家园 东 0.5 +14 居住 2093 6699 √ / / 2 大渡口新山村 东 2.0 -50 居住、商业 / / √ / / 3 齐团半山小区 南 0.6 -10 居住 2000 6400 √ / / 4 畔山林语 西南 0.3 +30 居住 1000 3200 √ / / 5 恒大帝景 西南 0.7 -40 居住 2306 7400 √ / / 6 叠彩西城（在建） 西南 0.8 -30 居住 5554 17774 √ / / 7 盾安·九龙城 西南 2.0 -65 居住 3383 10826 √ / / 8 斌鑫·中央国际公园住宅小区 西 0.5 0 居住 4358 14000 √ / / 9 重庆市联合技工学校（规划的小学校） 西 1.1 -30 学校 / 2500 √ / / 10 华岩寺 西北 1.3 -5 景区 / / √ / / 11 重庆实验外国语学校 西北 1.2 -12 学校 / 6000 √ / / 12 金科·星辰（在建） 北 0.5 +28 居住 1345 4304 √ / / 13 重庆广播电视大学 北 2.0 +5 学校 / 3000 √ / / 14 朵力·双山（在建） 东北 0.6 +34 居住 2462 7686 √ / / 15 晋愉·碧怡林畔 东北 1.0 +20 居住 99 400 16 国瑞爱与山 东北 1.4 +30 居住 1484 7479 √ / /

续表4-3

4.2.2 环境保护目标 水环境：本项目纳污水体为长江，要求项目营运期间对长江水质无明显的影响。 环境空气：环境空气质量按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准控制。 声环境：本项目区域声环境昼夜均满足要求，要求项目营运期间不对区域声环境产生明显影响。 生态环境：项目营运期间不影响当地生物。

5.评价使用标准                                                           表5

| 分 类 | 大气 | 水 | 噪 声 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境 质量现状 | PM10、SO2、NO2、氟化物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，HCl、苯、二甲苯满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79），甲苯满足前苏联标准，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中要求。 | 跳蹬河流域已取消其水域功能要求，长江水质满足Ⅲ类水域标准 | 满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 |
| 环境 质量标准 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 |
| 污染物 排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级 | 企业排水执行《污水综合排放标准》（GB8978 -1996）一级标准； 中梁山污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）3类标准 |
| 5.1 环境质量标准 5.1.1 环境空气 表5-1 环境空气质量标准 污染物项目 平均时间 浓度限值 执行标准 二氧化硫（SO2） 24小时平均，μg/m3 150 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 二氧化氮（NO2） 24小时平均，μg/m3 80 颗粒物（粒径小于等于10μm） 24小时平均，μg/m3 150 氟化物 1小时平均，μg/m3 20 氯化氢（HCl） 一次，mg/m3 0.05 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） 苯 一次，mg/m3 2.40 二甲苯 一次，mg/m3 0.30 甲苯 1小时平均，mg/m3 0.6 前苏联标准 非甲烷总烃 1小时平均，mg/m3 2.0 《大气污染物综合排放标准详解》 |

续表5-1

5.1.2 地表水环境 表5-2 地表水环境质量标准（GB3838-2002） mg/L 序号 项目 Ⅲ类标准值 序号 项目 Ⅲ类标准值 1 pH（无量纲） 6~9 4 DO ≥5 2 COD ≤20 5 氨氮 ≤1.0 3 BOD5 ≤4 6 石油类 ≤0.05 5.1.3 声环境 表5-3 声环境质量标准（GB3096-2008） 类 别 昼间 夜间 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 65 55 5.2 排放标准 5.2.1 废气排放标准 项目所排废气HCl执行《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）二级标准。 表5-4 大气污染物排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/Nm3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监测浓度限值 执行标准 排气筒（m） 二级 监控点 浓度（mg/Nm3） HCl 100 15 0.26 周界外浓度最高点 0.20 《大气污染物排放标准》（GB 16297-1996） 5.2.2 废水排放标准 项目生活和生产废水依托已有的污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，经市政管网进入中梁山污水处理厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标排入长江。废水排放执行标准见表5-5。 表5-5 项目各废水排放指标 单位：mg/L 指标 pH COD SS NH3-N 石油类 总磷 总锌 企业排入管网水质《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准 6~9 100 70 15 20 0.5 2.0 中梁山污水处理厂出水水质《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标 6~9 60 20 8 3 1 1.0

续表5-2

5.2.3 厂界噪声排放标准 表5-6 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008） dB（A） 排放标准及标准号 昼间 夜间 备注 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 65 55 /

6.工程分析                                                                表6

本次改扩建是在预留厂房内进行，不涉及新建建筑，改扩建主要包括两个部分： （一）50万台旋叶式汽车空调铁质压缩机生产线扩建：生产工艺与改扩建前生产工艺一致，本次通过新增铁质压缩机生产线，实现年增产50万台旋叶式汽车空调铁质压缩机的生产能力； （二）实验检测能力建设：通过新增和改造测试设备，提高测试能力。 评价主要针对营运期工程的环境问题进行分析。 6.1 工艺流程简述 一、新增工程 由供货单位按生产计划将合格的铁质毛坯件（前、后端板、缸体、转子、叶片）送至公司，进行机、精加工，经检验合格后，再送至装配生产线进行总体装配，产品经性能测试后，合格品包装、入库。生产工艺流程如下： （1）前、后端板 前、后端板的毛坯件，按技术要求进行磨面，合格品依托原有磷化生产线处理后，再经钻孔、清洗进入装配工序。该生产线主要有噪声、废水、废铁屑、磷化渣产生。 图6-1 前、后端板生产工艺流程图 （2）缸体 缸体毛坯件先经磨床打磨端面，然后经清水清洗、压缩空气吹除杂质后，进入装配工序。该生产线主要有噪声、废水、废铁屑产生。 图6-2 缸体生产工艺流程图

续表6-1

（3）转子 转子毛坯件先在钻孔机上按要求攻螺纹孔，然后外协淬火，合格品再进行进行磨槽、倒角、端面、长轴等精加工。该生产线主要有噪声、废水、废铁屑产生。 图6-3 转子生产工艺流程图 （4）叶片 该工序主要是对叶片的第一、第二面、R面及侧面进行精铣、滚光，增加其表面的光亮洁净，生产过程中主要有噪声、废水、废铁屑产生。 图6-4 叶片生产工艺流程图 （5）装配 加工后的前、后端板、缸体、转子、叶片，以及外购的头盖、壳体、皮带轮、离合器及其他外协零部件经检验合格后，进入装配生产线进行总体装配。 图6-5 装配工艺流程图 （6）性能测试 项目性能测试是指使用测试仪器，通过物理方式对被测试品外观、功能进行检测的过程。项目被测试品包括产品测试和研发测试，产品测试量为50万台/a，测试内容包括外观、

续表6-2

发动机功率、耐久性等性能；研发品测试量300~400台/a，测试内容包括外观、发动机功率、耐久性、制冷量等性能。不满足要求的测试品均返回加工线重新加工。 研发品制冷量性能测试先将R134a制冷剂装入发动机中，再进行测试，测试完毕后对制冷剂进行回收。制冷剂循环使用，不外排，采用瓶装，储存量50kg。 本次新增的测试设备不涉及生产量的增加，无废水、废气、固废产生。 图6-6 测试流程 本次改扩建生产过程中还将产生切削液挥发产生的油雾G1，设备擦拭后的含油棉纱S7，新增人员产生的生活废水W7，生活垃圾S8，餐厨垃圾S9。 二、依托工程 本次改扩建依托工程工艺流程如下： （1）磷化 本次改扩建不新增磷化设备，磷化工艺依托原有的2#磷化生产线进行，将造成2#磷化生产线污染物的增加。前、后端板经磨面处理后进行超声波化学除油（在浓度为5%~7%的脱脂液中浸泡15分钟），再放入热水池中热水洗，水洗池中清水洗，然后进行酸洗（浓度为30%的盐酸中浸泡5~8分钟），再清水洗，然后进行表调（浓度1%~3%的钛盐水中浸泡2~3分钟），再磷化（浓度2~4%的氧化锌和浓度为2~4%的磷酸的P混合溶液中浸泡15分钟），再用清水清洗并烘干，经检验后进入总装工序。 磷化工艺见图6-7。 本次改扩建依托2#磷化生产线进行生产，在原有排污的基础上，将造成盐酸雾G2，磷化废水W8、磷化渣S10的增加。

续表6-3

图6-7 磷化工艺流程图 （2）污水处理站 项目废水依托已建成的污水处理站进行处理后排放，将造成污水处理站污泥S11的增加。 6.2 主要产污环节分析 表6-1 排污环节分析 分类 污染物种类 产生环节 编号 污染因子 产生原因 生产 排污 废气 机加工 G1 油雾（VOCs） 机加工过程挥发的油雾 废水 机加工 W1~W6 COD、SS、NH3-N、石油类 主要为工件清洗废水 噪声 机加工 N1~N9 机械噪声 机械加工过程中的噪声 固废 机加工 S1~S6 废铁屑 机加工过程中产生的废铁屑 机加工 S7 含油棉纱 擦拭设备 生活办公排污 废水 生活办公 W7 COD、SS、NH3-N、动植物油 生活办公产生的废水 固废 生活办公 S8 生活办公垃圾 生活办公产生的垃圾 食堂 S9 餐厨垃圾 食堂的餐厨垃圾 依托工程排污 废气 磷化 G2 盐酸雾（HCl） 采用盐酸酸洗，有盐酸雾产生 废水 磷化 W8 pH、COD、SS、NH3-N、石油类、TP、总锌 新增磷化工艺废水 固废 磷化 S10 磷化渣 新增磷化渣 污水处理站 S11 污泥 新增污水处理站污泥 6.3 水平衡 本次改扩建新鲜用水量83.84m3/d，循环用水量25m3/d，总用水量为108.84m3/d，循环用水率22.97%。

续表6-4

本次改扩建项目水平衡见图6-8。 图6-8 项目水平衡示意图 m3/d 改扩建完成后，全厂新鲜用水量560.14m3/d，循环用水量100m3/d，总用水量为660.14m3/d，循环用水率15.15%。 扩建后全厂水平衡图见图6-9。

续表6-5

图6-9 改扩建后水平衡示意图 m3/d 6.4 排污情况分析 6.4.1 新增工程排污情况分析 一、废气 项目机加工过程挥发的油雾G1，通过油雾净化器处理后，于厂房内循环，不外排。 二、废水 机加工清洗废水（W1~W6）：项目切削液定期补充，不外排。根据已建项目进行类比，本次改扩建新增机加工清洗废水量约35m3/d，即8750m3/a，主要污染物及其浓度分别为COD：500mg/L，SS：200mg/L，NH3-N：5mg/L，石油类：50mg/L。 生活废水（W7）：主要是新增员工就餐和办公产生的废水，产生量约4.36m3/d，即1090m3/a。主要污染物为COD：250mg/L，SS：100mg/L，NH3-N：15mg/L，动植物油：

续表6-6

25mg/L。 机加工清洗废水经管道收集后，进入已有的污水处理站进行预处理，再与生活废水等一并处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，经市政管网排入中梁山污水处理厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标后，最终排入长江。项目新增工程用排水量核算见表6-4。 三、噪声 项目属于机加工行业，噪声主要来自机械加工的生产噪声，主要设备噪声值见表6-2。 表6-2 主要设备噪声值 设备名称 磨床 铣床 其余机加设备 数量 26 2 若干 噪声dB（A） 70~75 70~75 60~70 本次改扩建主要在联合厂房、研发中心内进行。通过降低噪声源、设置噪声传播障碍、合理布局、厂区绿化后，项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 四、固体废物 本次改扩建产生的固体废弃物主要为一般工业固废、生活垃圾、餐厨垃圾。各种机加工产生的废铁屑进行回收外卖；生活垃圾经袋装化收集后交环卫部门统一集中处置；餐厨垃圾由有资质的单位处理。 通过类比，得出本次改扩建的固体废弃物产生及排放情况见表6-6。 6.4.2 依托工程排污情况分析 一、磷化工艺 （1）依托可行性 本次改扩建的磷化工序依托厂区内原2#磷化生产线进行，生产班制不变，仍为两班制，仅通过增加作业时间达到增产的目的，废气处理及排放方式不变，不新增污染物处理设施和排放口。本次扩建前，2#磷化生产线实际生产45万台/a，作业时间2400h/a，本次增产50万台/a，预计增加作业时间2667h/a，因此扩建后的2#磷化生产线共计作业时间5067h/a，小于全年8760h/a的小时量，因此2#磷化生产线生产负荷依托可行。 扩建后，2#磷化生产线废气小时产生量不变，因此废气处理装置依托可行。 扩建后，2#磷化生产线新增磷化废水20m3/d，根据“章节6.4.2 二 （1）”，新增废水

续表6-7

依托可行。 从2#磷化生产线的生产负荷、废气处理、废水处理情况上看，本次增产50万台磷化处理依托可行。 （2）排污情况分析 ① 盐酸雾（G2） 磷化工艺采用盐酸酸洗，作业时有少量HCl挥发，经双侧槽边抽风至酸雾净化塔净化处理后，通过15m高的磷化线2#废气排放口排放。本次改扩建磷化工艺依托2#磷化生产线进行，通过增加工作时间达到增产的目的，废气小时产生量不变，废气收集和处理方式不变，因此小时排放量也不变。 根据2014年11月重庆市九龙坡区环境监测站对重庆建设车用空调器有限公司的排污许可证申报监测《监测报告（九环（监）字[2014]第1174号）》，磷化线2#的HCl平均排放速率为4.26×10-2kg/h，通过类比，分析本次改扩建的盐酸雾情况如下。 表6-3 盐酸雾排放情况 主要 污染物 项目 扩能技改项目 实际产能45万台/a 本次改扩建 计划产能50万台/a 盐酸雾 排放速率 kg/h 4.26×10-2 工作时间 h/a 2400 2667 产生量* t/a 1.02 1.14 排放量 t/a 0.10 0.11 注：产生量按排放情况进行反推。采用双槽边抽风至酸雾净化塔处理，处理效率按90%计。 通过类比，可知本次改扩建新增盐酸雾排放量0.11t/a。 ② 磷化废水（W8） 根据已建项目进行类比，本次改扩建新增磷化废水量约20m3/d，即5000m3/a。废水中主要污染物及其浓度分别为COD：250mg/L，SS：100mg/L，石油类：20mg/L、磷酸盐：15mg/L、总锌：3.5mg/L。 磷化废水经管道收集后，进入已有的污水处理站进行预处理，再与生活废水一并处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，经市政管网排入中梁山污水处理厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标后，最终排入长江。 项目依托工程用排水量见表6-4。 ③ 磷化渣

续表6-8

根据已建项目进行类比，本次改扩建新增磷化渣情况见表6-6。 二、污水处理站 （1）依托可行性 项目废水依托原有污水处理站处理后排放，新增工程及依托工程用排水量见表6-4。 表6-4 项目用排水量核算 序号 用水类别 用水标准 使用数量 用水量（m3/d） 排水量（m3/d） 1 机加用水 / / 44 35 2 磷化用水 / / 25 20 3 冷却补充水 / / 10 / 4 生活用水 50L/人·d，10%不可预见用水 88人 4.84 4.36 合计 / / / 83.84 59.36 机加工清洗废水、磷化废水分别经原有管道收集后，进入已有的污水处理站进行预处理，再与一般生活废水等一并处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，经市政管网排入中梁山污水处理厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标后，最终排入长江。 根据项目的排污许可证申报监测《监测报告（九环（监）字[2014]第1174号）》，厂区污水处理站设计处理能力为529t/d，实际每天处理280t，剩余249m3/d的处理能力，废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。本次改扩建新增废水排放量共计59.36m3/d，所排污染物与改扩建前一致，主要为COD、SS、NH3-N、石油类、磷酸盐、总锌、动植物油，污染物浓度与改扩建前无较大变化，依托可行。 （2）排污情况分析 污水处理站运行过程中将新增污泥，污泥产排污情况见表6-6。 6.4.3 污染排放总量 （1）废气 新增工程油雾采用油雾净化器处理后，通过抽风设备经通风管道引至屋顶排放。 依托工程磷化工艺新增的盐酸雾排放量约0.11t/a。 （2）废水 本次改扩建将新增废水59.36m3/d，其中机加工清洗废水、磷化废水分别经管道收集后，进入已有的污水处理站进行预处理，再与一般生活废水等一并处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，经市政管网排入中梁山污水处理厂，处理达《城镇污

续表6-9

水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标后，最终排入长江。污染物产排污情况见表6-5。 表6-5 废水产生及排放情况 项目 废水量 （m3/a） 内容 项目污水水质 COD SS NH3-N 石油类 磷酸盐 总锌 动植物油 处理前 机加工废水 8750 浓度（mg/L） 500 200 5 50 / / / 产生量（t/a） 4.3750 1.7500 0.0438 0.4375 / / / 磷化废水 5000 浓度（mg/L） 250 100 / 20 15 3.5 / 产生量（t/a） 1.2500 0.5000 / 0.1000 0.0750 0.0175 / 生活废水 1090 浓度（mg/L） 250 100 15 / / / 25 产生量（t/a） 0.2725 0.1090 0.0164 / / / 0.0273 合计 14840 产生量（t/a） 5.8975 2.3590 0.0602 0.5375 0.0750 0.0175 0.0273 处理后 项目生产、生活废水 14840 排放限值（mg/L） 100 70 15 5 0.5 2.0 10 排放浓度（mg/L） 100 70 4.06 5 0.5 1.18 1.8 产生量（t/a） 1.4840 1.0388 0.0602 0.0742 0.0074 0.0175 0.0273 排入环境 项目生产、生活废水 14840 排放限值（mg/L） 60 20 8 3 1 1.0 3 排放浓度（mg/L） 60 20 4.06 3 0.5 1.0 1.8 产生量（t/a） 0.8904 0.2968 0.0602 0.0445 0.0074 0.0148 0.0273 （3）噪声 本次改扩建主要在联合厂房、研发中心内进行。通过降低噪声源、设置噪声传播障碍、合理布局、厂区绿化后，项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 （4）固废 项目固体废物产生及处理情况见表6-6。 表6-6 项目固体废物产生情况统计 类别 名称 废物类别 产生量t/a 利用、处置措施 一般工业固废 废铁屑 / 12 专门的公司回收 危险废物 磷化渣、污水处理站污泥、含油棉纱 HW17、HW49 14.2 经专用容器分类收集，交由重庆天志环保有限公司处理 生活固废 生活垃圾 / 2.2 环卫部门统一运往城市垃圾填埋场 餐厨垃圾 餐厨垃圾 / 1.1 有资质的单位处理

续表6-10

本次新增固废均依托已有的场所储存，不新建贮存场，危废暂存点满足“三防”要求，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。危废暂存点位置，见附图2。 6.5 总平面布置方案分析 重庆建设车用空调器有限责任公司位于重庆市九龙坡区九龙工业园华建支路1号，厂区东面和北面均为重庆建设·雅马哈摩托车有限公司，南面为内环高速华岩立交出入口，隔华岩路为新华印刷厂，西邻市政干道华龙大道。 本次改扩建在联合厂房、研发中心预留区域进行，无新建建筑，建成后将新增旋叶式铁质车用空调50万台/a的生产能力，并提高实验检测能力。原场地内预留空间满足项目扩建需要，与现有生产线相协调，物流、人流通畅，因此，项目总体布局是合理、可行的。 6.6 以新带老内容 本次改扩建不新增建筑，改扩建前，各种污染物均达标排放。本次改扩建不新增废气、废水排放口，也不对污染物处理措施进行改造，无以新带老措施。 6.7 三本帐计算 项目所涉及的污染物排放三本帐计算见表6-7。 表6-7 污染物排放“三本帐”一览表 t/a 类别 名称 改扩建前工程排放量 本工程 排放量 “以新带老”削减量 改扩建后最终排放量 排放 增减量 废气 HCl 2.175 0.11 / 2.285 +0.11 废水 COD 10.1 1.4840 / 11.584 +1.4840 SS 5.92 1.0388 / 6.9588 +1.0388 NH3-N 0.04 0.0602 / 0.1002 +0.0602 石油类 0.36 0.0742 / 0.4342 +0.0742 磷酸盐 0.032 0.0074 / 0.0394 +0.0074 总锌 0.1 0.0175 / 0.1175 +0.0175 动植物油 0 0.0273 / 0.0273 +0.0273 固废 废铁屑 0 0 / 0 0 磷化渣、污泥、含油棉纱 0 0 / 0 0 生活垃圾 0 0 / 0 0 餐厨垃圾 0 0 / 0 0

续表6-11

由表6-7可知，项目建成后，由于产能增加，相应污染物也有一定增加。主要污染物增加量为：HCl：0.11t/a，COD：1.4840t/a，NH3-N：0.0602t/a，磷酸盐：0.0074t/a，总锌：0.0175t/a。

7.清洁生产                                                                表7

7.1 清洁生产概述 清洁生产是指不断采用改进设计，使用清洁的能源和原料，采用先进的工艺技术和设备、改善管理、综合利用，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。它是我国实施可持续发展战略的重要组成部分，也是我国污染控制由末端控制向全过程控制转变，实现经济和环境协调发展的一项重要措施。 7.2 建设项目清洁生产评价指标 7.2.1 生产工艺与装备要求 （1）本项目生产过程中所用的设备未列入《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》限制类、淘汰类中落后生产工艺装备中，符合清洁生产设备要求。 （2）项目采用的旋叶式压缩机制造技术，生产工艺达到同行业先进水平。项目生产过程使用的能源采用电能、天然气，属于清洁能源，符合清洁生产持续改进的原则。 7.2.2 资源能源利用指标 （1）新水用量指标：项目新鲜用水量为20960m3/a，循环用水量6250m3/a，循环利用率为22.97%。 （2）单位产品的能耗：本项目总用电量约为417万度/a，单位耗电量：8.34度/台。 （3）原辅材料的选取： ① 采用质量好、毒性低的原辅材料，车用空调压缩机的制冷剂采用无氟环保型产品。 ② 动力能源为电、天然气，属于清洁能源，对环境无重大影响。 7.2.3 产品指标 项目进行汽车空调压缩机的生产，产品安全无毒，采用无氟制冷剂。产品在运输、销售环节对环境不产生影响；产品使用安全、报废后不对环境产生影响。 7.2.4 污染物产生指标 （1）废气产生指标：项目单位产品HCl排放量为0.23g/台。 （2）废水产生指标：项目生产废水产生量为13750m3/a，冷却水循环使用不外排，单位产品废水排放量为0.03m3/台。 （3）固体废物产生指标：本项目新增废铁屑12t/a，由专门的公司回收；磷化渣、污水处理站污泥新增14.2t/a，经专用容器分类收集后，由重庆天志环保有限公司处理；新增

续表7-1

生活垃圾2.2t/a，由环卫部门统一运往城市垃圾填埋场处理；新增餐厨垃圾1.1t/a，由有资质的单位处理。 7.2.5 废物回收利用指标 废物回收利用是清洁生产的重要组成部分，主要指标为废物综合利用量和利用率。本项目废铁屑由专门的公司回收，磷化渣、污水处理站污泥定期清掏，由有相应危废处理资质的单位处理。废物按相关要求进行妥善处理后，不会对环境产生危害。 7.2.6 环境管理要求 （1）环境法律法规标准 项目符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准。 （2）废物处理处置 项目产生的固废均得到妥善处理处置，对环境不产生危害。 （3）生产过程环境管理 营运期间，建设单位应有原材料质检制度和原材料消耗定额，在物品堆存区域等应有明显标识，对设备进行定期维护、检修，故障设备不允许投入运行。 （4）相关方环境管理 为达到环境保护的目的，建设单位在运营期中，应对相关方的行为提出环境要求，本项目原辅材料均应为经检验合格的产品。 7.3 机械行业清洁生产 评价按照《机械行业清洁生产评价指标体系（试行）》对项目清洁生产进行评价。评价指标体系将机械行业企业清洁生产水平划分为两级，即国内清洁生产先进水平和国内清洁生产一般水平。对达到一定综合评价指数值的企业，分别评定为清洁生产先进企业或清洁生产企业。根据目前我国机械行业的实际情况，不同等级的清洁生产企业的综合评价指数列于表7-1。 表7-1 机械行业不同等级的清洁生产企业综合评价指数 清洁生产企业等级 清洁生产综合评价指数 清洁生产先进企业 P≥92 清洁生产企业 85≤P＜92 项目定量评价指标基准值和权重值见表7-2，定性评价指标基准值和权重值见表7-3。

续表7-2

表7-2 机械行业清洁生产定量评价指标项目、权重及基准值 一级指标 权重值 二级指标 单位 权重分值 评价 基准值 本项目 （一）资源与能源消耗指标 20 万元工业增加值钢耗 t/万元 8 0.56 0.12 万元工业增加值综合能耗 吨标煤/万元 8 0.42 0.03 万元工业增加值新鲜水耗量 t/万元 4 18.48 1.09 （二）污染物产生指标 30 万元工业增加值SO2排放量 kg/万元 4 1.48 / 万元工业增加值烟尘排放量 kg/万元 6 0.99 / 万元工业增加值外排废水量 t/万元 8 14.45 0.74 万元工业增加值石油类排放量 kg/万元 3 0.03 0.002 万元工业增加值COD排放量 kg/万元 3 1.77 0.04 万元工业增加值废渣排放量 t/万元 6 0.12 0 （三）产品特征指标1 30 能源效率指标 % 12 国家/行业产品标准2 / 污染物排放指标 % 12 国家/行业产品标准2 / 噪声指标 % 6 国家/行业产品标准2 / （四）资源综合利用指标 20 全厂生产用水重复利用率 % 10 80% 26.6% 固体废弃物再生利用率 % 10 85% / 注：1.本项指标采用国家或行业标准中相应的限值指标作为评价基准值，进行计算后得出的权重值需根据该产品标准颁布年限进行再次修正：标准颁布年限在1990年以前的修正系数为0.8，标准颁布年限在1991-2000年内的修正系数为0.9，2001年以后颁布的产品标准修正系数为1。选择企业三种主导产品作为评价对象。 2.若企业生产的产品不具备本项特征指标，按照本指标体系4.4缺项考核调整权重分值计算办法进行定量评价分值修正。 定量评价的指标考核总分值P1计算为102.6。 表7-3 机械行业清洁生产定性评价指标项目及指标分值 一级指标 权重值 二级指标 指标分值 备注 本项目 （一）环境管理与劳动安全卫生 73 建立环境管理体系并通过认证 10 只建立环境管理体系但尚未通过认证的则给5分，未建立环境管理体系的不给分。 已建立环境管理体系并通过认证，10 开展清洁生产审核 8 未进行清洁生产审核的不给分。 已开展，8 建设项目“三同时”执行情况 10 对建设项目环保“三同时”未能按要求完成的则不给分 要求进行三同时，10 老污染源限期治理指标完成情况 10 老污染源限期治理指标未能按要求完成的则不给分 不存在老污染源，10

续表7-3

续表7-3 机械行业清洁生产定性评价指标项目及指标分值 一级指标 权重值 二级指标 指标分值 备注 本项目 污染物排放总量控制情况 10 对水污染物和气污染物均有超总量控制要求的则不给分；凡仅有水污染物或气污染物中任一单项超总量控制要求的，则给4分 10 污染物达标排放情况 10 凡水污染物和气污染物以及厂界噪声中任何一项不能达标的不给分 10 车间粉尘（烟尘）达到劳动卫生标准情况 5 若车间内仅有单项粉尘（烟尘）排放，则按单项达标情况评价，达标则得5分，不达标不给分；若车间有多项粉尘（烟尘）排放，则在所有单项均分别达标时，得5分，若有任意单项未达标，则不得分。 5 （二）生产技术特征指标 27 建立节能、节材、节水管理制度情况 10 凡企业已制定颁布专项节能、节材、节水管理制度的，比已实施时间一年以上，有良好的执行效果的可得10分；已制定颁布专项节能、节材、节水管理制度的，实施时间一年以内，无明显良好的执行效果的可得6分；没有专项节能、节材、节水管理制度的不得分；缺少节能节水节材中任N项管理制度的，其得分值为相应分值乘以（1-N/10） 10 荣获清洁生产领域先进称号情况 5 凡获得县级以上节能、节水、环境保护、清洁生产等表彰的，获得花园工厂、环境友好企业称号的，按其获得表彰或称号的项目数，每一项得1分；获得省级表彰或称号的，每一项得2分；获得国家部委表彰或称号的，每一项获得3分，各项得分累计不超过5分。 0

续表7-4

续表7-3 机械行业清洁生产定性评价指标项目及指标分值（续完） 一级指标 权重值 二级指标 指标分值 备注 本项目 淘汰落后机电产品、生产工艺执行情况 6 凡企业生产产品中有属于国家已经明令淘汰的机电产品的，不予评价为清洁生产企业和清洁生产先进企业；凡企业在生产中仍在使用国家已经明令禁止淘汰的机电产品、生产工艺的，不得分；凡企业在既不生产，也未在生产中仍在使用国家已经明令淘汰的机电产品的，得6分。 6 生产中禁止淘汰材料执行情况 6 产品生产中未使用国家明令限期淘汰的材料并未使用我国参加的国家议定书规定淘汰的材料的，得6分，否则不得分。 6 按照环评对本次项目的要求，定性评价的考核评分P2为95。 为了综合考核机械企业清洁生产的总体水平，在该企业进行定量化评价指标和定性化评价指标考核评分的基础上，将这两类指标的考核得分按不同权重（机械行业暂以定性化评价指标为主，权重0.6，以定量化评价指标为辅，权重0.4）予以综合，得出该企业的清洁生产综合评价指数P为98.04，即项目属于代表国内先进水平的“清洁生产先进企业”。项目清洁生产水平较高。 7.4 建议 清洁生产是一个相对的概念，它要求将整体预防的战略持续应用于生产过程、产品和服务中。为更好的执行清洁生产，本评价对项目提出以下建议： （1）尽可能使用循环用水，节约用水，提高循环用水量。 （2）减少生产过程中的跑、冒、滴、漏的现象。 （3）结合企业自身生产特点，做好厂房内的环境卫生工作，保持清洁的生产环境，保持厂房内的通风换气。

8.主要污染物产生及预计排放情况                                         表8

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前 | 处理后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 排放量 |
| 大气 污染物 | 磷化 | HCl | 86.13mg/m3 | 1.14t/a | 8.61mg/m3 | 0.11t/a |
| 水 污染物 | 废水 | COD | 397.41mg/L | 5.8975t/a | 100mg/L | 1.4840t/a |
|  |  | SS | 158.96mg/L | 2.3590t/a | 70mg/L | 1.0388t/a |
|  |  | 氨氮 | 4.06mg/L | 0.0602t/a | 4.06mg/L | 0.0602t/a |
|  |  | 石油类 | 36.22mg/L | 0.5375t/a | 5mg/L | 0.0742t/a |
|  |  | 磷酸盐 | 5.05mg/L | 0.0750t/a | 0.5mg/L | 0.0074t/a |
|  |  | 总锌 | 1.18mg/L | 0.0175t/a | 1.18mg/L | 0.0175t/a |
|  |  | 动植物油 | 1.84mg/L | 0.0273t/a | 10mg/L | 0.0273t/a |
| 固体 废物 | 一般工业固废 | 废铁屑 | / | 12t/a | / | 0 |
|  | 危险废物 | 废磷化渣、污水处理站污泥、含油棉纱 | / | 14.2t/a | / | 0 |
|  | 生活垃圾 | 生活办公垃圾 | / | 2.2t/a | / | 0 |
|  | 餐厨垃圾 | 餐厨垃圾 | / | 1.1t/a | / | 0 |
| 噪声 | 采取消声、减振、隔声、合理布置，对噪声进行有效处理 |
| 其他 | 绿化 |
| 9.主要生态影响、保护措施及预期效果（不够时可增加篇幅） 本项目位于重庆市九龙坡区华建支路1号（重庆建设车用空调器有限责任公司内），评价范围内没有珍稀动植物存在，也没有需要保护的优势物种和地方特有物种。评价范围内的植被以道路两旁行道树和杂树杂草为主。 项目营运期产生的污染物主要为盐酸雾、废水、固废，对污染物均达标或有效处置后，该项目对区域生态环境的影响很小。 |

10.环境影响评价                                                         表10

10.1 大气环境影响分析 10.1.1排放标准分析 项目磷化工序依托已有的磷化生产线2#进行，通过增加工作时间达到汽车空调铁质压缩机增产50万台/a的目的，盐酸雾（HCl）经1根15m高的磷化线2#排气筒排放，排放速率、排放浓度均未发生较大变化。根据《监测报告（九环（监）字[2014]第1174号）》，项目最大排放情况如下： 表10-1 盐酸雾排放情况 排放源 污染物 烟囱高度（m） 项目排放情况 标准限值 达标情况 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 磷化线2#（依托） HCl 15 8.91mg/m3 4.42×10-2 * 100 0.26 达标 注：* 最大排放速率 由表10-1可知，新增盐酸雾依托磷化线2#排气筒排放，能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准。 10.1.2 评价等级的确定 评价选择《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中的估算模式对大气环境评价工作进行分级。结合项目工程分析结果，计算主要大气污染物盐酸雾的最大占标率Pi及D10%，确定大气环境评价工作等级。 源强参数调查清单见表10-2。 表10-2 大气污染物点源参数调查清单 点源名称 排气筒高度（m） 排气筒内径（m） 烟气流量（m3/h） 烟气出口温度（℃） 年排放小时数（h） 污染物 源强（kg/h） 磷化线2#（依托） 15 0.7 4960 25 2667 HCl 4.26×10-2 * 注：* 平均排放速率 项目大气环境影响评价等级，见表10-3。 表10-3 项目大气环境影响评价等级 类别 排放源 污染物 Pmax（%） D10%（km） 评价 等级 最终确定等级 评价范围（km） 有组织排放 磷化线2# HCl 9.28 0 三级 三级 d=5

续表10-1

按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）的技术要求，采用估算模式计算污染物的评价等级为三级，评价范围为以磷化线2#排气筒为中心点，直径为5km的圆形区域。 10.1.3 废气对外环境的影响 本次改扩建工程排放的盐酸雾估算模式计算结果，见表10-4。 表10-4 项目估算模式计算结果 距离（m） 浓度（mg/m3） 占标率（%） 距离（m） 浓度（mg/m3） 占标率（%） 1 0 0 1300 4.35×10-4 0.87 79（最大落地浓度点） 4.64×10-3 9.28 1400 3.93×10-4 0.79 100 4.25×10-3 8.49 1500 3.57×10-4 0.71 200 2.88×10-3 5.77 1600 3.27×10-4 0.65 300 2.42×10-3 4.85 1700 3.01×10-4 0.6 400 1.96×10-3 3.93 1800 2.79×10-4 0.56 500 1.55×10-3 3.1 1900 2.59×10-4 0.52 600 1.24×10-3 2.48 2000 2.42×10-4 0.48 700 1.02×10-3 2.03 2100 2.27×10-4 0.45 800 8.50×10-4 1.7 2200 2.13×10-4 0.43 900 7.23×10-4 1.45 2300 2.01×10-4 0.4 1000 6.26×10-4 1.25 2400 1.90×10-4 0.38 1100 5.48×10-4 1.1 2500 1.80×10-4 0.36 1200 4.86×10-4 0.97 本次改扩建所排盐酸雾对环境敏感目标的影响，见表10-5。 表10-5 项目污染物排放对环境敏感目标的影响 序号 敏感目标 排气筒与目标关系 背景值（mg/m3） 项目贡献值（mg/m3） 敏感点叠加值（mg/m3） 质量标准（mg/m3） 1 华福家园 东面0.7km 0.0460 1.02×10-3 0.0470 0.05 2 大渡口新山村 东面2.2km 2.13×10-4 0.0462 3 齐团半山小区 南面0.7km 1.02×10-3 0.0470 4 畔山林语 西南0.4km 1.96×10-3 0.0480 5 恒大帝景 西南面0.8km 8.50×10-4 0.0469 6 叠彩西城（在建） 西南0.8km 8.50×10-4 0.0469 7 盾安·九龙城 西南面2.1km 2.27×10-4 0.0462 8 斌鑫·中央国际公园住宅小区 西面0.6km 1.24×10-3 0.0472

续表10-2

续表10-5 项目污染物排放对环境敏感目标的影响（续完） 序号 敏感目标 敏感目标与 排气筒关系 背景值（mg/m3） 项目贡献值（mg/m3） 敏感点叠加值（mg/m3） 质量标准（mg/m3） 9 重庆市联合技工学校（规划的小学校） 西面1.2km 0.0460 4.86×10-4 0.0465 0.05 10 华岩寺 西北面1.4km 3.93×10-4 0.0464 11 重庆实验外国语学校 西北面1.2km 4.86×10-4 0.0465 12 金科·星辰（在建） 北面0.6km 1.24×10-3 0.0472 13 重庆广播电视大学 北面2.0km 2.42×10-4 0.0462 14 朵力·双山（在建） 东北面0.8km 8.50×10-4 0.0469 15 晋愉·碧怡林畔 东北面1.1km 5.48×10-4 0.0465 16 国瑞爱与山 东北面1.6km 3.27×10-4 0.0463 项目改扩建完成后，废气排放时间增加，但排放浓度、速率基本不变，根据表10-5可知，本次改扩建所排盐酸雾对环境敏感目标的贡献是很小的，项目正常营运时，叠加背景值后，敏感目标环境质量可以满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）。 10.1.4 大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中的推荐模式计算项目的大气环境防护距离，项目正常工况下无超标点，因此不设置大气环境防护距离。 10.1.5 卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》，“无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。” 本次改扩建选用油雾净化器处理工艺设备产生的油雾和热气，通过抽风设备经通风管道吸收至屋顶排放，对环境影响很小，在容许浓度限值内，因此不设卫生防护距离。 10.2 地表水环境影响分析 本次改扩建新增的机加工清洗废水、磷化废水分别经管道收集后，依托已有的污水处理站进行预处理，再与生活废水等一并处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，经市政管网排入中梁山污水处理厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标后，最终排入长江，对环境影响小。

续表10-3

10.3 声环境影响分析 （1）厂界噪声 根据《监测报告（九环（监）字[2014]第1174号）》，可知改扩建前厂区在采取减震、隔声、距离衰减、绿化等措施后，在正常生产的情况下，厂界噪声排放情况为昼间：55.4dB（A），夜间：48.8dB（A），满足《工业企业厂界噪声排放标准（GB12348-2008）》3类标准要求。 本次改扩建新增设备均位于厂房内，昼夜均进行生产，加工工艺及设备与改扩建前相似，噪声主要来源于机械加工过程中的生产噪声，新增设备数量及生产规模均小于改扩建前。通过类比分析，保守预计本次改扩建对外环境的影响为昼间：55.4dB（A），夜间：48.8dB（A），对现有噪声源进行叠加，预计改扩建后，厂界噪声排放情况为：昼间：58.4dB（A），夜间：51.8dB（A），可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 （2）声环境预测 项目周边以工业企业为主，东面和北面均为重庆建设·雅马哈摩托车有限公司，南面为内环高速华岩立交出入口，隔华岩路为新华印刷厂，西邻市政干道华龙大道，周边200m范围内无声环境敏感目标，声环境相对不敏感。因此在采取减震、隔声、距离衰减、绿化等措施后，对环境敏感目标的声环境质量影响很小。 10.4 固体废弃物环境影响分析 本次改扩建产生的固体废物均依托已有的场所储存，不新建贮存场。 项目新增磷化渣、废水处理站污泥、含油棉纱共计14.2t/a，属危险废物，由专用容器分类收集，由重庆天志环保有限公司；各种机加工产生的废铁屑约14t/a，由专门的公司回收；生活垃圾约2.2t/a，袋装收集，交环卫部门统一集中处置；餐厨垃圾约1.1t/a，由有资质的单位处理。 固废经以上妥善处置后，不会对环境造成危害。

11.产业政策符合性分析                                                  表11

11.1 产业政策符合性分析 本次改扩建内容为新增旋叶式汽车空调铁质压缩机，根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正），属于第一类 鼓励类 十四条 机械中的51项“制冷空调设备及关键零部件”，因此项目建设符合国家产业政策。 11.2 用地规划符合性分析 项目在重庆建设车用空调器有限责任公司现有厂房预留场地内进行，位于九龙园区B区内，用地属于工业用地，项目的建设符合用地性质的要求。 11.3 重庆市工业项目环境准入规定符合性分析 表11-1 《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》符合性分析表 条款号 环境准入条件 本项目情况 结论 （四） 工业项目应符合产业政策，不得采用国家和重庆市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备。 项目符合国家产业政策，未采用国家和重庆市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备。 满足要求 （五） 本市新建和改造的工业项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产标准的国内基本水平。其中，“一小时经济圈”和国家级开发区内的，应达到国内先进水平。 本项目清洁生产水平达到国内先进水平。 满足要求 （六） 工业项目选址应符合产业发展规划、城乡总体规划、土地利用规划等相关规划。新建有污染物排放的工业项目应进入工业园区或工业集中区。 项目选址于九龙园区B区内，属于工业用地 满足要求 （七） 在长江、嘉陵江主城区江段及其上游沿江河地区严格限制建设可能对饮用水源带来安全隐患的化工、造纸、印染及排放有毒有害物质和重金属的工业项目。 在长江鱼嘴以上江段及其一级支流汇入口上游5公里、嘉陵江及其一级支流汇入口上游5公里、集中式饮用水源地取水口上游5公里的沿岸地区，禁止新建、扩建排放重金属、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。 本项目不是可能对饮用水源带来安全隐患的化工、造纸、印染、电镀等工业项目，废水经市政管网排入中梁山污水处理厂。 满足要求 （八） 在主城区禁止新建、改建、扩建以煤、重油为燃料的工业项目；在合川区、江津区、长寿区、璧山县等地区严格限制新建、扩建可能对主城区大气产生影响的燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目。 在主城区及其主导风上风向10公里范围内禁止新建、扩建大气污染严重的火电、冶炼、水泥项目及10蒸吨/小时以上燃煤锅炉。在区县（自治县）中心城区及其主导风上风向5公里范围内，严格限制新建、扩建大气污染严重的火电、冶炼、水泥项目及10蒸吨/小时以上燃煤锅炉。 项目不以煤、重油为燃料，不属于污染严重的火电、冶炼、水泥项目，不新增燃煤锅炉。 满足要求

续表11-1

续表11-1 《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》符合性分析表（续完） 条款号 环境准入条件 本项目现有情况 结论 （九） 工业项目选址区域应有相应的环境容量，新增主要污染物排放量的工业项目必须取得排污指标，不得影响污染物总量减排计划的完成。未按要求完成污染物总量削减任务的企业、流域和区域，不得建设新增相应污染物排放量的工业项目。 项目选址区域有相应的环境容量，新增主要污染物不会影响污染物总量减排计划的完成。 满足要求 （十） 新建、改建、扩建工业项目所在地大气、水环境主要污染物现状浓度占标准值90%-100%的，项目所在地应按该项目新增污染物排放量的1.5倍削减现有污染物排放量。 所在地大气、水环境主要污染物现状浓度均小于90% 满足要求 （十一） 新增重金属排放量的工业项目应落实污染物排放指标来源，确保国家重金属重点防控区域重金属排放总量按计划削减，其余区域的重金属排放总量不增加。优先保障市级重点项目的重金属污染物排放指标。 项目不排放重金属（指铬、镉、汞、砷、铅五类重金属） 满足要求 （十二） 禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目。 项目不属于存在重大环境安全隐患的工业项目 满足要求 （十三） 工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准，资源环境绩效水平应达到本规定要求（各主要行业资源环境绩效水平限值见附件）。 项目污染物达标排放。 满足要求 项目在重庆市九龙坡区华建支路1号（重庆建设车用空调器有限责任公司内）的建设，满足《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》的要求。 11.4 重庆市五大功能区产业投资禁投清单符合性分析 表11-2 重庆市五大功能区产业投资禁投清单（2014年版）符合性分析 编号 环境准入条件 项目情况 结论 一、全市范围内禁止投资建设项目 （一） 禁止投资国家产业结构调整指导目录淘汰类项目。淘汰类项目不得新建和改造升级，已有项目必须限期关停。 项目属于鼓励类 满足要求 （二） 禁止新建国家产业结构调整指导目录限制类项目（不包括现有企业升级改造或等量置换）。 项目属于鼓励类 满足要求

续表11-2

续表11-2 《重庆市产业投资禁投清单（2014年版）》符合性分析表 编号 环境准入条件 项目情况 结论 （三） 禁止新建以下有特殊要求的项目。 1.在长江鱼嘴以上江段及其一级支流汇入口上游20公里、嘉陵江及其一级支流汇入口上游20公里、集中式饮用水源取水口上游20公里范围内的沿岸地区（沿岸地区指江河50年一遇洪水位向陆域一侧1公里范围内，下同），禁止新建、扩建排放重金属（指铬、镉、汞、砷、铅五类重金属，下同）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。 2.都市功能核心区和都市功能拓展区及其主导上风向20公里范围内禁止新建、扩建大气污染严重的火电、冶炼、水泥项目及10蒸吨/小时以上燃煤锅炉。 3.全市范围内禁止开发区域：自然保护区的核心区和缓冲区，饮用水源保护区、风景名胜区、湿地公园、重要水源地、水源涵养地等需特殊保护区域的核心区。禁止在水源涵养地、自然风景保护区等核心区域进行旅游开发。 4.禁止在四山保护区域新建工业，已有工业企业有序关停或异地置换。 5.禁止新建资源环境绩效水平超过《重庆市工业项目环境准入规定》（渝办发[2012]142号）限值以及不符合生态建设和环境保护规划区域布局规定的工业项目，禁止新建不符合《重庆市人民政府关于化解产能过剩矛盾的实施意见》（渝府发[2014]3号）要求的环保、能耗、工艺与装备标准的钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃和船舶制造等项目。 6.在环境容量超载的区域（流域）禁止新建、扩建增加污染物排放的项目。 7.禁止新建烟花爆竹等存在重大环境安全隐患的民爆类工业项目。 项目不排放重金属、剧毒物质和持久性有机污染物；未使用燃煤锅炉，不属大气污染严重的火电、冶炼、水泥项目；位于工业园区内，不属于禁止开发区域；不属于四山保护区域；符合《重庆市工业项目环境准入规定》（渝办发[2012]142号）规定；不属于环境容量超载区域；不存在重大环境安全隐患。 满足要求 （四） 对属于国家产业结构调整指导目录限制类但已经存在的企业，在以下区域禁止扩能改造，并促进现有企业加快搬迁。 项目属于鼓励类 满足要求 二、五大功能区产业禁投清单 （一） 都市功能核心区。除楼宇工业外，禁止新建和扩建工业项目。禁止布局不符合“两江四岸”规划设计景观要求的项目。 项目不属于都市功能核心区 / （二） 都市功能拓展区。禁止新建、扩建火电、冶炼建材、重化工以及使用煤和重油为燃料的工业项目；禁止新建化学制浆、印染、传统化工项目；禁止新建、扩建危险废物处置设施；在长江、嘉陵江主城区江段及其上游沿江河地区禁止建设排放有毒有害物质、重金属以及存在严重环境安全风险的产业项目；禁止新建产出强度低于120亿元/平方公里的工业项目。 项目不属于以上禁止项目。 满足要求 （三） 城市发展新区。在西部片区严格限制建设高耗水的工业项目；在合川区、江津区、长寿区、璧山县等地区严格限制新建可能对主城区大气产生影响的燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目。禁止新建产出强度低于80亿元/平方公里的工业项目。 项目不属于城市发展新区 /

续表11-3

续表11-2 《重庆市产业投资禁投清单（2014年版）》符合性分析表（续完） 编号 环境准入条件 项目情况 结论 （四） 渝东北生态涵养发展区。禁止布局资源环境超载的产业项目，禁止落后产能产业进入。限制发展易破坏生态植被的采矿业、建材等工业项目。禁止新建产出强度低于50亿元/平方公里的工业项目。除万州区、云阳县以外的三峡库区库周禁止新建化工、采矿业项目，已有项目须升级改造或异地置换。垫江县、梁平县、城口县禁止新建或扩建化工（精细化工除外）、造纸、印染、合成制药等水污染重的项目。限制占地规模过大的产业项目。 项目不属于渝东北生态涵养发展区 / （五） 渝东南生态保护发展区。禁止布局资源环境超载的产业项目。限制发展易破坏生态植被的采矿业、建材等工业项目。除黔江区以外，禁止新建或扩建化工（精细化工除外）、造纸、印染等水污染重的项目。限制占地规模过大的产业项目。禁止新建产出强度低于50亿元/平方公里的工业项目。 项目不属于渝东南生态保护发展区 / 11.5 其他相关文件符合性分析 九龙园区B区属于都市功能拓展区，根据《重庆市人民政府关于加快提升工业园区发展水平的意见》（渝府发[2014]25号），应巩固都市功能拓展区产业支撑地位，做强做大电子信息、汽车、装备、高端材料、医药等五大主导产业。以北部新区及鱼复、龙兴工业园为核心，空港、九龙、同兴、巴南、沙坪坝园区为支撑，做强汽车行业。 九龙园区BC区主导行业为商业车和摩托车、电气设备、工程机械及智能装备，其中商业车和摩托车重点产品及产业链为“中小型商用车、摩托车的研发制造和零部件加工”。 项目属于汽车空调压缩机生产，符合园区布局规划要求。 11.6 入园符合性分析 项目位于九龙园区B区内，九龙园区B区入园要求如下： （1）入园产业的选择原则 ① 符合《产业结构调整指导目录》（2011年本）中当前国家鼓励发展的产业、产品和技术要求；国家明令禁止建设或投资的，列入《产业结构调整指导目录》中属于淘汰类、限制类的落后生产工艺装备、落后产品的建设项目严禁入区。 ② 适应九龙坡区经济、社会发展的基本情况，对产业结构优化升级有重大推动作用，具有较好的市场前景，符合可持续发展要求的建设项目可优先入区。 ③ 入区企业必须生产工艺先进、产品质量、市场需求良好，能耗低、污染轻，符合

续表11-4

清洁生产的总体要求。严禁引进高污染企业，限制引进高能耗、高水耗企业。 ④ 优先考虑具有知识密集型、技术密集型、资本密集型的高新技术产业入园投资办厂，并为其提供充分的发展空间。 ⑤ 按照建设生态园区、发展循环经济的总体原则，鼓励发展把园区内部产生的废弃物转变成另一工业过程的资源的环保产业，尽可能减少园区固体废物的产生量。 （2）允许入区和重点发展的行业 根据园区总体规划、功能定位、园区产业选择原则以及国家经贸委有关文件精神，拟建园区鼓励重点发展行业名录如下：汽车摩托车配件制造加工、机械加工工业。 （3）禁止或限制入园项目的要求 园区禁止引进以下项目：《产业结构调整指导目录》（2011年本）中国家明令禁止建设或投资的、属于淘汰类、限制类的落后生产工艺装备、落后产品的建设项目以及冶炼、化工、造纸、制药项目。 本项目主要生产旋叶式汽车空调压缩机，符合园区条件。 11.7 项目选址合理性分析 （1）本次改扩建在重庆建设车用空调器有限责任公司厂内进行，无新建建筑，建成后将新增旋叶式车用空调铁质压缩机50万台/年的生产能力，并提高实验检测能力。原厂区范围内用地能够满足本次改扩建的需要，有完善的供水、供电及排水设施，依托设施能满足改扩建需要。 （2）项目所在地PM10、SO2、NO2、HCl均未超标，能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）等相应要求，环境空气质量较好。声环境质量昼、夜均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类要求，声环境质量良好。所在地有环境容量，各污染物经有效处理后不会对环境产生明显影响。 （3）本次改扩建项目在营运期将产生废水、废水、噪声和固体废物，在采取一系列防治措施后，污染物可实现达标排放，对周边环境的影响是可以接受的。 本次改扩建项目选址合理。

12.拟采取的防治措施及预期治理效果                                    表12

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 治理投资（万元） | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 机加车间 | 油雾、热气 | 油雾净化器+抽风设备，经管道至屋顶排放。 | 20 | / |
|  | 磷化线2#（依托） | 盐酸雾 | 依托已有设施处理： 双侧槽边抽风+酸雾净化塔+15m磷化线2#排气筒 | / | 满足《大气污染物综合排放》（GB16297 -1996）二级要求 |
| 水 污染物 | 生产、生活废水 | COD、SS、氨氮、石油类、TP、总锌、动植物油 | 依托已有污水处理站处理。生产废水经预处理后，再与生活废水一并处理达《污水综合排放标准》（GB8978 -1996）一级标准，再经中梁山污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标后，最终排入长江。 | / | 企业排入园区管网：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准； 排入环境：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918 -2002）一级B标 |
| 固体废物 | 一般工业固废 | 废铁屑 | 专门的公司回收 | 1 | 符合环保要求 |
|  | 危险废物 | 废磷化渣、污水处理站污泥、含油棉纱 | 定期清掏，专用容器分类收集，由有危险废物处理资质的单位处理 | 5 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 环卫部门统一运往城市垃圾填埋场 | 1 |  |
|  | 餐厨垃圾 | 餐厨垃圾 | 有资质的单位处理 | 1 |  |
| 噪声 | 各设备 | 设备噪声 | 合理布局、消声、减振、隔声 | 10 | 达《工业企业环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准排放、不扰民 |
| 合计 | / | 38 | 占总投资的0.33% |
| 12.1 废气防治措施及处理效果 项目机加工车间产生的油雾及热气，采用油雾净化器处理，并通过厂房内的抽风设施引至屋顶排放。油雾处理工艺如下： 图12-1 油雾处理工艺流程图 项目磷化工序依托已有的磷化线进行，通过增加工作时间，达到增产的目的。盐酸雾 |

续表12-1

经双侧槽边抽风至酸雾净化塔净化处理后，经1根15m高的磷化线2#废气排放口排放，不新增污染物处理设施和排放口。盐酸雾处理工艺如下： 图12-2 盐酸雾处理工艺流程图 根据《监测报告（九环（监）字[2014]第1174号）》，可知盐酸雾经该方式处理后，能满足《大气污染物综合排放》（GB16297-1996）二级要求。 12.2 废水处理措施及处理效果 机加工清洗废水、磷化废水分别经管道收集后，进入已有的污水处理站进行预处理，再与生活废水一并处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，经市政管网排入中梁山污水处理厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标后，最终排入长江。污水处理站处理工艺如下： 图12-3 污水处理站处理工艺流程图 12.3 噪声防治措施及处理效果 （1）尽量选用技术先进、性能良好、高效节能、低噪声环保型设备，并维持设备处

续表12-2

于良好的运转状态，从源头上控制噪声源。 （2）在传播途径上加以控制。对高噪声设备进行隔声，基础进行减振处理。 （3）定期维护保养设备及降噪设施，确保正常运行。 （4）设备全部位于厂房内，通过建筑隔声降低对外环境的影响。 采取以上措施后，设备噪声可得到一定缓解，项目噪声防护措施可行。 12.4 固废防治措施及处理效果 项目新增磷化渣、废水处理站污泥、含油棉纱属危险废物，定期清掏，由专用容器分类收集，送有相应危险废物处理资质的单位统一处置；废铁屑由专门的公司回收；生活垃圾由环卫部门统一送城市垃圾填埋场；餐厨垃圾由有资质的单位处理。 固废经以上妥善处置后，对环境不造成危害。

13.污染物总量控制                                                      表13

| 控 制 项 目 | 产生量 | 处理量 | 排放量 | 允许排 放量 | 处理前 浓度 | 预测排 放浓度 | 允许排 放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改扩建前 |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |
| HCl |  |  | 2.175 |  |  |  | ≤100mg/m3 |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |
| COD |  |  | 10.10 |  |  |  | ≤100mg/L |
| SS |  |  | 5.92 |  |  |  | ≤70mg/L |
| NH3-N |  |  | 0.04 |  |  |  | ≤15mg/L |
| 石油类 |  |  | 0.36 |  |  |  | ≤5mg/L |
| 磷酸盐 |  |  | 0.03 |  |  |  | ≤0.5mg/L |
| 总锌 |  |  | 0.10 |  |  |  | ≤2.0mg/L |
| 动植物油 |  |  | 0.00 |  |  |  | ≤10mg/L |
| 固废 |  |  |  |  |  |  |  |
| 废铁屑 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 危险废物 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 生活垃圾 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 餐厨垃圾 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 本次改扩建 |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |
| HCl | 1.14 | 1.03 | 0.11 |  | 86.13mg/m3 | 8.61mg/m3 | ≤100mg/m3 |
| 废水 | 1.4840 | 0 | 1.4840 |  |  |  |  |
| COD | 5.8975 | 4.4135 | 1.4840 |  | 397.41mg/L | 100mg/L | ≤100mg/L |
| SS | 2.3590 | 1.3202 | 1.0388 |  | 158.96mg/L | 70mg/L | ≤70mg/L |
| NH3-N | 0.0602 | 0 | 0.0602 |  | 4.06mg/L | 4.06mg/L | ≤15mg/L |
| 石油类 | 0.5375 | 0.4633 | 0.0742 |  | 36.22mg/L | 5mg/L | ≤5mg/L |
| 磷酸盐 | 0.0750 | 0.0676 | 0.0074 |  | 5.05mg/L | 0.5mg/L | ≤0.5mg/L |
| 总锌 | 0.0175 | 0 | 0.0175 |  | 1.18mg/L | 1.18mg/L | ≤2.0mg/L |
| 动植物油 | 0.0273 | 0 | 0.0273 |  | 1.84mg/L | 1.8mg/L | ≤10mg/L |

续表13-1

| 控 制 项 目 | 产生量 | 处理量 | 排放量 | 允许排 放量 | 处理前 浓度 | 预测排 放浓度 | 允许排 放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固废 |  |  |  |  |  |  |  |
| 废铁屑 | 12 | 12 | 0 |  |  |  |  |
| 磷化渣、污水处理站污泥、含油棉纱 | 14.2 | 14.2 | 0 |  |  |  |  |
| 生活垃圾 | 2.2 | 2.2 | 0 |  |  |  |  |
| 餐厨垃圾 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  |  |
| 改扩建后 |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |
| HCl |  |  | 2.285 |  |  |  | ≤100mg/m3 |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |
| COD |  |  | 11.584 |  |  |  | ≤100mg/L |
| SS |  |  | 6.9588 |  |  |  | ≤70mg/L |
| NH3-N |  |  | 0.2626 |  |  |  | ≤15mg/L |
| 石油类 |  |  | 0.4342 |  |  |  | ≤5mg/L |
| 磷酸盐 |  |  | 0.0394 |  |  |  | ≤0.5mg/L |
| 总锌 |  |  | 0.1175 |  |  |  | ≤2.0mg/L |
| 动植物油 |  |  | 0.0273 |  |  |  | ≤10mg/L |
| 固废 |  |  |  |  |  |  |  |
| 废铁屑 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 磷化渣、污水处理站污泥、含油棉纱 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 生活垃圾 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 餐厨垃圾 |  |  | 0 |  |  |  |  |

凡涉及到十二种总量控制的污染物和特征污染物必须填写。

单位：废气量：万标米3/年；废水、固废物：吨/年；水中汞、镉、铅、砷、六价铬、氰化物为千克/年，其他项目均为吨/年。废水浓度：毫克/升；废气浓度：毫克/标米3。

14.环境管理及监测计划                                                  表14

14.1 环境管理 建设单位已配置专门负责环境管理的技术人员，负责组织、协调和监督拟建项目的环境工作，负责加强与环保部门的联系，满足项目环境保护工作的需要。建设方有专人负责全厂的环保工作及监测计划的制定，建立环保档案，并加强生态、水资源及环境保护宣传教育，提高人们的环保意识，创造区域优美舒适的环境，加强管理使治理设施能正常运行。应把本次新增环保内容拿入到管理之中。定期开展必要的监测、监控工作。 14.2 环境监测计划 环境监测是环境管理的基础，是开展环境科学研究、防止环境破坏和污染的重要依据。进行环境监测的主要任务是检查企业所产生的主要污染源经治理后是否达到了国家规定的排放标准，为环境管理和污染治理提供第一手资料。项目环境监测工作可委托具有相应资质的监测站承担。 本次改扩建不新增排污口，各污染物均依托原有的排污口排放。 14.2.1 废气 监测点位：磷化线2#排气筒。 监测项目：盐酸雾。 监测频率：一年一次。 14.2.2 废水 监测点位：废水处理站排水口 监测项目：COD、SS、氨氮、石油类、磷酸盐、总锌、动植物油。 监测频率：一年一次。 14.2.3 噪声 监测项目：昼、夜等效声级。 监测点：厂界。 监测频率：一年一次。

15.项目竣工验收内容及要求                                             表15

项目竣工验收内容及要求表 分项 验收项目 环保措施和要求 验收指标和要求 环境 保护 检查 环境影响评价 按要求做环境影响报告表 经评审后由九龙坡区环保局审核批准。 环境管理制度 建立环境管理制度 由专人负责，环保资料和档案齐全。 设备安装要求 对机座进行减震处理 按要求进行减振处理。 噪声防治 对产噪声设备采取隔声、减振、消声处理 噪声设备集中布置、厂房布置闹静分开、对生产车间留足与厂界的间距，采取隔声、减振、消声处理。 依托设施 污水处理站、磷化线2#、危废堆存场、循环水系统等正常运行。 依托设施正常运行。 污 染 物 处 置 废气 磷化工序 磷化工序依托磷化生产线2#进行，废气依托已有的酸雾净化塔处理后经磷化线2#排气筒排放。 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级：HCl：最高允许浓度：100mg/m3，最高允许排放速率：0.26kg/h。 机加工 机加工油雾及热气经油雾净化器处理后，由抽风设备经通风管道引至屋顶排放。 / 废水 依托厂区污水处理站处理 厂区总排水口满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准：COD：100mg/L；SS：70mg/L；氨氮：15mg/L；石油类：20mg/L；磷酸盐：0.5mg/L；总锌：2.0mg/L。 噪声 对高噪声设备采取隔声、减振、消声处理 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求： 昼间：65dB（A）；夜间：55dB（A）。 固废 一般工业固废 废铁屑依托已有的固废堆存场进行堆存 由专门的公司回收 危险废物 磷化渣、污水处理装置污泥、含油棉纱分类收集，依托已有的危废暂存场进行存放 危废经专用容器分类收集，存于已有的危废暂存场，有危废处理协议 生活垃圾 生活办公垃圾袋装收集，由环卫部门统一收集运往城市垃圾填埋场 由环卫部门统一送城市垃圾填埋场 餐厨垃圾 桶装收集，由有资质的单位收集处理 由有资质的单位收集处理

续表15-1

竣工验收污染物排放标准及总量指标要求 15.1 废气 污染源 排放标准及 标准号 污染 因子 有组织排放 无组织排放浓度（mg/m3） 总量指标（t/a） 排放口高度（m） 最高允许排放浓度（mg/m3） 速率限值（kg/h） 磷化线2#排放口 《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）二级标准要求（GB14554-93） HCl 15 100 0.26 0.20 0.11 15.2 废水 污染源 排放标准及标准号 污染因子 浓度限值（mg/L） 排放量（kg/d） 总量指标（t/a） 生产、生活废水 厂区排水口：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准 COD 100 5.9360 1.4840 SS 70 4.1552 1.0388 NH3-N 15 0.2408 0.0602 石油类 5 0.2968 0.0742 磷酸盐 0.5 0.0296 0.0074 总锌 2.0 0.0700 0.0175 动植物油 10 0.1092 0.0273 排入环境：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标 COD 60 3.5616 0.8904 SS 20 1.1872 0.2968 NH3-N 8 0.2408 0.0602 石油类 3 0.1780 0.0445 磷酸盐 1 0.0296 0.0074 总锌 1.0 0.0592 0.0148 动植物油 3 0.1092 0.0273 15.3 厂界噪声 排放标准及标准号 最大容许排放值 dB（A） 备注 昼间 夜间 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 65 55 厂界达标

续表15-2

15.4 固废 分类 废物名称 废物产生量（t/a） 主要成份 主要成份含量（%） 处置方式及数量 （t/a） 最高 平均 方式 数量 占总量% 一般工业固废 废铁屑 12 铁 / / 由相专门的公司回收 12 100 危险废物 磷化渣、污水处理装置污泥、含油棉纱 14.2 HW17、HW49 / / 由有危废处理资质的单位处理 14.2 100 生活垃圾 生活办公垃圾 2.2 生活垃圾 / / 垃圾填埋场 2.2 100 餐厨垃圾 餐厨垃圾 1.1 餐余垃圾 / / 专门的单位清运 1.1 100 总量指标来源：本项目总量指标按照《重庆市环境保护局“关于印发重庆市工业企业排污权有偿使用和交易工作实施细则（试行）的通告》（渝环办发[2015]45号）执行。

16.评价结论及建议                                                       表16

16.1 结论 16.1.1 项目概况 重庆建设车用空调器有限责任公司拟在重庆市九龙坡区华建支路1号（重庆建设车用空调器有限责任公司内）现有厂房内建设“50万台旋叶式汽车空调压缩机扩能技术改造项目”，项目主要由两个部分组成： （一）50万台旋叶式汽车空调铁质压缩机生产线扩建； （二）实验检测能力建设。 本次改扩建完成后，公司新增50万台/a铁质压缩机生产能力，将实现全厂年产250万台旋叶式汽车空调压缩机柔性生产能力，同时，实验检测能力得到提升。 本次改扩建总投资11539万元，环保投资38万元，占投资比例的0.33%。 16.1.2 项目与相关政策、规划的符合性 根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正），项目属于第一类 鼓励类 十四条 机械中的51项“制冷空调设备及关键零部件”，因此项目建设符合国家产业政策。 项目在现有厂房内进行生产，属于工业用地，符合用地性质的要求。 项目的建设满足《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》、《重庆市五大功能区产业投资禁投清单（2014年版）》的要求，满足九龙园区B区入园要求。 16.1.3 项目所处环境功能区、环境质量现状及存在的环境问题 （1）环境质量现状 环境空气：项目所在区域PM10、SO2、NO2、HCl能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）等相应要求，环境空气质量较好。 地表水：长江丰收坝断面pH、COD、BOD、DO、NH3-N、石油类6项指标均未超标，均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准要求，有环境容量。 声环境：声环境质量昼、夜均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类要求，有环境容量。 （2）项目所在地存在的主要环境问题 重庆建设车用空调器有限公司自建厂以来，没有发生环境扰民事件、公众投诉以及环境污染等问题。根据现场实地踏勘及监测情况，项目所在地大气、声环境质量较好，有环境容量，污染物排放满足相应排放要求，项目不存在环境问题。

续表16-1

16.1.4 自然环境概况及环境敏感目标调查 项目位于九龙园区B区内，周边以工业企业为主，东面和北面均为重庆建设·雅马哈摩托车有限公司，南面为内环高速华岩立交出入口，隔华岩路为新华印刷厂，西邻市政干道华龙大道。 项目周边200m范围内，无自然保护区、风景名胜区、农田保护区、水源保护区、文物保护点，主要环境敏感目标为周边的居民住宅（华福家园、畔山林语等）、学校（重庆实验外国语学校等）以及华岩寺。环境敏感目标见表4-4。 16.1.5 环境保护措施及环境影响 （1）项目磷化工序依托已有的磷化线2#进行，通过增加工作时间，达到增产的目的，本次改扩建不新增污染物处理设施和排放口。盐酸雾经原双侧槽边抽风至酸雾净化塔净化处理后，由15m高的磷化线2#废气排放口排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准，对环境敏感目标的影响很小。 （2）本次改扩建新增的机加工清洗废水、磷化废水分别经管道收集后，依托已有的污水处理站进行预处理，再与生活废水一并处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，经市政管网排入中梁山污水处理厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标后，最终排入长江，对环境影响小。 （3）项目位于工业园区内，周边不敏感。营运期噪声主要为设备噪声，通过隔声减振、建筑物隔声、距离衰减，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，对环境敏感目标的影响小。 （4）项目新增磷化渣、废水处理站污泥、含油棉纱属危险废物，由专用容器分类收集，交由重庆天志环保有限公司处理；各种机加工产生的废铁屑由专门的公司回收；生活垃圾袋装收集，由环卫部门统一收集运往城市垃圾填埋场；餐厨垃圾由有资质的单位处理。本次改扩建产生的固体废物均依托已有的场所储存，不新建贮存场。固废经以上妥善处置后，不会对环境造成影响。 16.1.6 清洁生产 按照《机械行业清洁生产评价指标体系（试行）》，项目属于代表国内先进水平的“清洁生产先进企业”，清洁生产水平较高。 16.1.7 总量控制 项目污染物排放情况如下：

续表16-2

HCl：0.11t/a；COD：1.4840t/a；SS：1.0388t/a；NH3-N：0.0602t/a；石油类：0.0742t/a；磷酸盐：0.0074t/a；总锌：0.0175t/a，动植物油：0.0273t/a。 本项目总量指标按照《重庆市环境保护局“关于印发重庆市工业企业排污权有偿使用和交易工作实施细则（试行）的通告》（渝环办发[2015]45号）执行。 16.1.8 选址合理性、平面布置合理性 本次改扩建在重庆建设车用空调器有限责任公司厂内进行，无新建建筑，厂区用地能够满足本次改扩建的需要，有完善的供水、供电及排水设施，依托设施能满足改扩建需要。厂房的布置便于生产操作，与现有生产线相协调，物流、人流通畅，总体布局较合理。本次改扩建项目选址合理。 16.1.9 环境监测与管理 改扩建项目营运后，应定期对污染物进行监测，监测内容如下： （1）废气 监测点位：磷化线2#排气筒。 监测项目：盐酸雾。 监测频率：一年一次。 （2）废水 监测点位：废水处理站排水口 监测项目：COD、SS、氨氮、石油类、磷酸盐、总锌、动植物油。 监测频率：一年一次。 （3）噪声 监测项目：昼、夜等效声级。 监测点：厂界。 监测频率：一年一次。 16.1.10 综合结论 重庆建设车用空调器有限责任公司“50万台旋叶式汽车空调压缩机扩能技术改造项目”在重庆市九龙坡区华建支路1号（重庆建设车用空调器有限责任公司内）预留厂房内建设。项目符合产业政策，所在地环境质量满足环境功能区要求，污染物经环保措施处理后对环境影响小。从环境保护的角度看，建设单位在切实落实环评提出的污染防治措施后，可将项目营运产生的不利环境影响降低到最低程度，对外环境的影响可满足相应标准要

续表16-3

求，项目的建设是可行的。 16.2 建议 （1）当项目性质、规模、地点、周围环境、工艺、原辅材料及采取的防止污染的措施等发生较大变动时，必须按照国家建设项目环境保护审批程序，重新报批。 （2）加强对环保治理设施的管理和维护，确保污染治理设施的正常运行和污染物的达标排放。 （3）加强厂房内的通风换气。

《中华人民共和国环境保护法》摘录

第十九条  编制有关开发利用规划，建设对环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价。

未依法进行环境影响评价的开发利用规划，不得组织实施；未依法进行环境影响评价的建设项目，不得开工建设。

第四十一条  建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求，不得擅自拆除或者闲置。

《重庆市环境保护条例》摘录

第二十二条  建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须执行与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。

第三十条  建设项目新增主要污染物排放量将导致所在区县（自治县）的主要污染物排放总量超过核定指标的，由所在区县（自治县）人民政府通过削减已有排污者的排污量予以调整；其中属于市人民政府确定的重大建设项目，可以在全市范围内调整。

第九十八条  建设项目未经批准擅自投入试生产或擅自延长试生产期的，由审批该项目环境影响评价文件的环境保护行政主管部门责令停止试生产，限期补办手续；不停止试生产或逾期未补办手续的，处一万元以上五万元以下罚款。不按本条例规定停止试生产的，责令停止试生产，处一万元以上十万元以下罚款。

《建设项目环境保护管理条例》摘录

第二十五条  建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表未经批准或者未经原审批机关重新审核同意，擅自开工建设的，由负责审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门责令停止建设，限期恢复原状，可以处10万元以下的罚款。

第二十六条  违反本条例规定，试生产建设项目配套建设的环境保护设施未与主体工程同时投人试运行的，由审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门责令限期改正；逾期不改正的，责令停止试生产，可以处5万元以下的罚款。

第二十七条  违反本条例规定，建设项目投人试生产超过3个月，建设单位未申请环境保护设施竣工验收的，由审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门责令限期办理环境保护设施竣工验收手续；逾期未办理的，责令停止试生产，可以处5万元以下的罚款。

第二十八条  违反本条例规定，建设项目需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格，主体工程正式投人生产或者使用的，由审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门责令停止生产或者使用，可以处10万元以下的罚款。

# Text boxes

前后端板毛坯件

机加工

磷化

缸体、叶片毛坯件

机加工

转子毛坯件

机加工

淬火（外协）

其他外协件

总装

测试

成品

前后端板毛坯件

机加工

涂聚四氟乙烯

缸体、叶片毛坯件

机加工

转子毛坯件

机加工

涂聚四氟乙烯

其他外协件

总装

测试

成品

镀锡

淬火（外协）

前、后端板毛坯件

噪声N1                       噪声N2

磨面

清洗

钻孔

磷化（依托）

进入装配

废水W1                      废铁屑S1    废水W2

缸体毛坯件

噪声N3                     噪声N4

磨端面

空气吹除杂

清洗

进入装配

废铁屑S2     废水W3

转子毛坯件

噪声N5                               噪声N6              噪声N7

攻螺纹孔

淬火（外协）

废铁屑S3

磨槽、倒角、长轴等

去毛刺

废水W4、废铁屑S4      废铁屑S5

进入装配

叶片毛坯件

噪声N8                   噪声N9

粗精铣

清洗

离心滚光

进入装配

废铁屑S6    废水W5                       废水W6

清洗烘干

前、后端板、缸体、转子、叶片

其他外协零部件

装配

被测产品

功率、耐久性等性能测试

被测研发品

功率、耐久性等性能测试

装入制冷剂

制冷量测试

测试完毕

制冷剂回收回收

前、后端板

磷化渣S10

酸雾G2

去油清洗

清洗

酸洗

磷化

表调

烘干

清洗

钻孔

废水W8

新

鲜

用

水

机加工

磷化

设备冷却

生活

污水处理站

损失：9

损失：10

损失：5

损失：0.48

达标排放

生产

44                       35

79     25                        20

10

循环量：25

4.84                                4.36

59.36

83.84

55

新

鲜

用

水

镀锡

喷涂

设备冷却

生活

污水处理站

损失：2

损失：40

损失：6.5

损失：16.28

达标排放

生产

111                      88

180                     144

375.5    11                       9

33.5                     27

40

循环量：100

87.64                            71.36

339.36

560.14

磷化

损失：36

机加工

损失：23

绿化

97

268

油雾、热气

油雾净化器

屋顶排放

盐酸雾

酸雾净化塔

15m排气筒排放