重庆建设汽车系统股份有限公司

突发环境事件风险评估报告

（2021年修订版）

重庆宁灵环保技术开发有限公司

二〇二一年十二月

目  录

1 前   言	1

2 总则	3

2.1评估目的与编制原则	3

2.1.1评估目的	3

1.1.2编制原则	3

2.2编制依据	4

2.2.1环境保护法律法规及有关政策	4

2.2.2环境风险评估规范和标准	5

2.2.3建设项目有关资料	5

2.3评估范围	5

2.4评估程序与方法	6

3 资料准备与环境风险识别	9

3.1企业基本信息	9

3.2企业周边环境风险受体情况	11

3.3涉及环境风险物质情况	13

3.3.1产品方案	13

3.3.2原辅料使用情况	13

3.3.3污染物治理及排放情况	13

3.3.4环境风险物质识别	15

3.3.5环境风险单元确定	17

3.4生产工艺	17

3.4.1主要生产工艺	17

3.4.2主要生产设备	19

3.5安全生产管理	23

3.5.1消防验收情况	23

3.5.2安全生产许可情况	23

3.5.3安全评估报告编制情况	23

3.5.4重大危险源的辨识情况	23

3.6现有环境风险防控与应急措施情况	23

3.7现有应急物质与装备、救援队伍情况	24

3.7.1应急救援队伍	24

3.7.2应急物资、装备	25

3.7.3外部应急资源	26

4 突发环境事件及其后果分析	28

4.1突发环境事件情景分析	28

4.1.1同类企业突发环境事件资料	28

4.1.2可能发生的突发环境事件情景	28

4.2突发环境事件情景源强分析	29

4.2.1盐酸储罐泄漏源强及影响分析	29

4.2.2次/伴生事故影响	30

4.3释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析	30

4.4突发环境事件危害后果分析	34

5 现有环境风险防控和应急措施差距分析	35

6 完善环境风险防控和应急措施的实施计划	35

7 企业突发环境事件风险等级	38

7.1突发大气环境事件风险等级	38

7.1.1涉及大气风险物质数量与临界量比值（Q）	38

7.1.2生产工艺过程与环境风险控制水平（M）评估	39

7.1.3大气环境风险受体敏感性（E）评估	40

7.1.4突发大气环境事件风险等级确定	41

7.2突发水环境事件风险等级	41

7.2.1涉及水风险物质数量与其临界量比值（Q）	41

7.2.2生产工艺过程与环境风险控制水平（M）评估	43

7.2.3水环境风险受体敏感性（E）评估	45

7.2.4突发水环境事件风险等级确定	46

7.3企业突发环境事件风险等级确定与调整	47

7.3.1风险等级确定	47

7.3.2风险等级调整	47

7.3.3风险等级表征	47

8 企业突发环境事件风险评估结论	48

9 附录	49

# 1 前   言

当前，我国已进入突发环境事件多发期和矛盾凸显期，环境问题已成为威胁人体健康、公共安全和社会稳定的重要因素之一。国务院高度重视环境风险防范与管理，2011年10月，发布了《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号），明确提出了“有效防范环境风险和妥善处理突发环境事件，完善以预防为主的环境风险管理制度，严格落实企业环境安全主体责任”；2011年12月，国务院又印发了《国家环境保护“十二五”规划》，提出了“推进环境风险全过程管理，开展环境风险调查与评估”。为贯彻落实“十二五”环境风险防控任务，查清目前存在的环境风险隐患，科学评估环境风险防控能力，客观界定环境风险等级，并为环境安全达标建设提供参考和依据，环保部于2014年4月3日出台了《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办〔2014〕34号），2016年12月，国务院印发了《“十三五”生态环境保护规划》，明确提出了“完善风险防控和应急响应体系”，2018年3月1日施行了《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），对企业突发环境事件风险分级的程序和方法做了进一步的完善和细化。

重庆建设汽车系统股份有限公司（下文称“建设汽车公司”）是隶属于中国兵器装备集团公司，源于1889年张之洞所创汉阳兵工厂，至今已有127年的历史（横跨三个世纪），是国内最卓越的摩托车和汽车空调企业之一。公司主要经营范围为摩托车和汽车零部件、配件、机械产品的研发、加工制造及相关技术服务，工装模具的设计、制造及相关的技术服务；研发、生产、销售摩托车发动机；机电产品、家电产品、自行车、环保产品的研究、开发及加工等。本公司母公司为重庆建设机电有限责任公司，实际控制人为中国兵器装备集团公司，最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。原为“重庆建设摩托车股份有限公司”，于2003年12约30日变更为“重庆建设机械有限责任公司”，于2017年12月27日变更为“重庆建设汽车系统股份有限公司”，为了适应市场发展的需要，本公司需扩大生产规模，改变目前企业生产布局不合理、主体不精、机制不活的局面，根据重庆市政府的城市发展战略规划，于2004年进行整体搬迁，将摩托车、车用空调器和军品生产线整体迁往巴南区花溪工业园和九龙工业园区，其中军品、建设摩托车、车用空调器（新建）生产线及公司总部迁往巴南区花溪工业园区，雅马哈摩托车、车用空调压缩机（现有）生产线迁往九龙工业园区。建设汽车公司由巴南区谢家湾搬迁至巴南区巴南区花溪工业园区。

建设汽车公司于2004年通过“摩托车生产线、总部及车用空调生产线异地迁建项目环境影响报告书”项目评审，获得该项目环境保护批准书（渝[市]环准[2014]106号）。2006年3月，公司调整了建设内容和生产规模，于2006年8月进行了环境影响补充评价，取得《重庆市环境保护局关于复核重庆建设机械有限责任公司摩托车生产线异地迁建项目环境影响报告书的函》。项目于2010年经“渝（市）环验[2010]035号”通过项目竣工环境保护验收批复。

为了适应市场发展的需要，公司自2017年6月实行国企混改，不再生产摩托车整车，取消涂装工艺；106厂房和107厂房已剥离，106厂房现今已属于重庆建设工业（集团）有限责任公司资产，目前厂房正在规划重新入驻企业；107厂房作为重庆建设翰昂汽车热管理系统有限公司生产场地，主要生产HV14压缩机（汽车空调压缩机），生产规模为60万套/a；103厂房已对外租赁给重庆建仕达科技发展有限公司作为生产场地，主要从事发电机组及配件的组装生产，生产规模为直流发电机组组装3万台/a，500ml以下排量动力组装5万台/a。建设汽车公司生产厂房为105厂房，主要生产空调器压缩机头盖外壳60万套/a、空调压缩机端板100万套/a、空调压缩机缸体100万套/a和摩托车齿轮40万套/a。

企业属于汽车和摩托零部件机械加工制造，根据企业生产产品和产品所需原辅料知，企业生产涉及的危险化学品主要为切削液、脱模剂、清洗剂、冲头油、液压油、磨削油、齿轮油、水-乙二醇抗燃液压液等，企业使用一切原、辅材料均系外购。建设汽车公司现有职工500人。

企业生产废水依托南侧重庆建设翰昂汽车热管理系统有限公司的废水处理站处理，所依托的废水处理站的环保责任主体为重庆建设翰昂汽车热管理系统有限公司，其突发环境应急预案纳入重庆建设翰昂汽车热管理系统有限公司的突发环境事件应急预案内容。

建设汽车公司于2018年12月编制完成了《重庆建设汽车系统股份有限公司突发环境事件风险评估报告》（2018年版），并评审、发布和备案。根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》中第4节规定“未划定环境风险等级或划定环境风险等级已满三年的应修订本企业的环境风险评估报告”，建设汽车公司突发环境事件风险评估报告已接近到期，故需对突发环境事件风险评估报告进行修订。

重庆建设汽车系统股份有限公司委托我公司承担其环境风险评估修订工作。我司接受委托后严格按照技术路线进行系统排查、反复探讨、认真核实；同时对企业的有关文件和技术资料进行认真分析，根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）和《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）的相关要求，修订完成了《重庆建设汽车系统股份有限公司突发环境事件风险评估报告》（2021年修订版），本报告在编制、完善的过程中，得到了重庆市巴南区生态环境局的悉心指导，得到了重庆建设汽车系统股份有限公司的大力支持和配合，在此一并致谢。

本次突发环境事件风险评估报告修订情况见表1。

表1  修订情况一览表

| 版本 特征 | 2018年版 | 2021年修订版 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评估对象 | 重庆建设汽车系统股份有限公司 | 重庆建设汽车系统股份有限公司 | 无 |
| 评估范围 | 重庆建设汽车系统股份有限公司生产、储存及辅助设施，以及环境风险受体等，涉及厂房包括103/105/106/107厂房 | 重庆建设汽车系统股份有限公司生产、储存及辅助设施，以及环境风险受体等，涉及厂房只包括105厂房 | 本次修订评估范围，本公司生产厂房目前只有105厂房，不涉及其他厂房 |
| 风险源 | ER-1 106油料间、ER-2 105厂房辅料间、ER-3 106混合气站、ER-4 107辅料贮存区、ER-5 废水处理站、ER-6 危废暂存间 | ER-1油料间、ER-2 1#危废暂存场、ER-3 2#危废暂存场（含油金属屑暂存场）、ER-4 3#危废暂存场（铝灰渣暂存场） | 本次修订风险源，只包括105厂房相关的风险源 |
| 风险物质 | 汽油、柴油、煤油、防锈剂、缓蚀剂、涂覆材料、切削液、脱模剂、清洗剂、冲头油、液压油、磨削油、齿轮油、水-乙二醇抗燃液压液等 | 切削液、脱模剂、清洗剂、冲头油、液压油、磨削油、齿轮油、水-乙二醇抗燃液压液等 | 本次修订风险物质，只包括105厂房相关的风险物质 |
| 风险等级 | 一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）] | 一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）] | 无 |

# 2 总则

## 2.1评估目的与编制原则

### 2.1.1评估目的

环境风险评估的目的是分析和预测建设项目存在的和潜在的危险、有害因素，在营运期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损坏程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

本次编制环境风险评估报告的主要目的是：

（1）通过现场踏勘，了解该厂区的实际生产情况，计算涉及危险化学品物质数量与临界量比值，分析生产工艺过程与环境风险控制水平，调查环境风险受体敏感性。

（2）收集国内外同类企业突发环境事件资料，得出可能发生的突发环境事件情景并进行源强分析，并针对突发环境事件的危害进行后果分析。

（3）在充分调研厂区现有应急能力和管理制度的基础上，从环境风险管理制度、监控预警措施、环境风险防控工程措施和环境应急能力四个方面进行有效性论证，找出现有风险防控措施的差距，并提出完善内容。

（4）提出环境风险防范措施及应急预案，为厂区生产过程中环境管理，环境风险防范以及决策提供一定的科学依据，确定厂区突发环境事件风险等级。

### 1.1.2编制原则

（1）认真执行国家和地方环境保护政策及法规，全面贯彻达标排放、污染预防的原则，坚持为环境管理服务。

（2）提高环境风险评估的实用性、科学性，保证环境风险评估报告的质量，为环境管理提供科学依据。

（3）合理地充分利用现有资料，缩短评估周期，节省人力、物力。

（4）采用类比调查、模型模拟、资料收集和分析等相结合的手段，充分利用现有资料，预测项目运行中的环境风险后果。

（5）从环境保护角度出发，对项目的风险等级做出评估，为项目环境保护管理提供科学依据。

## 2.2编制依据

### 2.2.1环境保护法律法规及有关政策

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）；

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日起实施）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起实施）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修正版）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订，2020年9月1日施行；

- 《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月1日起实施）；

- 《中华人民共和国消防法》（国家主席令[2008]第6号、[2019]第29号修正）；

- 《危险化学品安全管理条例》（2013年12月7日起实施）；

- 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）；

- 《突发环境事件应急管理办法》（2015年6月5日起实施）；

- 《突发环境事件信息报告办法》（2011年5月1日起实施）；

- 《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）；

- 《化学品环境风险防控“十二五”规划》（环发〔2013〕20号）；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；

- 《国家危险废物名录》（2021年版）；

- 《产业结构调整指导目录》（2019年本）；

- 《国家发展改革委商务部关于印发<市场准入负面清单（2018年版）>的通知》（发改经体[2018]1892号）修正）；

- 《重庆市环境保护条例》（2018年7月26日修正）；

- 《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（环保部公告2016年第74号）；

- 《重庆市环境保护局关于印发推进突发事件风险管理工作实施方案的通知》（渝环〔2015〕262号）；

- 《关于做好2018年度重点突发环境事件风险企业和工业园区信息登记及深化突发环境事件应急预案管理工作的通知》（渝环办〔2018〕93号）。

### 2.2.2环境风险评估规范和标准

（1）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）；

（2）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

（3）《建筑设计防火规范》（GB50016-2018）；

（4）《化学品分类和标签规范》（GB30000.2~29-2013）；

（5）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（6）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（7）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

（9）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（10）《废水排放去向代码》（HJ523-2009）；

（11）《化学品毒性鉴定技术规范》（卫监督发〔2005〕272号）；

（12）《化学品安全技术说明书》（Material Safety Data Sheet）。

### 2.2.3建设项目有关资料

（1）《重庆建设汽车系统股份有限公司突发环境事件风险评估报告》（2018年版）；

（2）重庆建设汽车系统股份有限公司提供的其它技术资料和技术文件。

## 2.3评估范围

本次环境风险评估的范围为重庆建设汽车系统股份有限公司储存设施、公用工程、环保工程，以及水环境通道（雨污排口下游10km）、大气环境通道（厂界周边5km）、厂区周边环境风险受体等。

## 2.4评估程序与方法

（1）企业环境风险评估程序

按照资料准备与环境风险识别、可能发生突发环境事件及其后果分析、现有环境风险防控和环境应急管理差距分析、制定完善环境风险防控和应急措施的实施计划、划定突发环境事件风险等级五个步骤实施。

（2）分级程序

根据企业生产、使用、储存和释放的突发环境事件风险物质数量与其临界量的比值（Q）、评估生产工艺过程与环境风险控制水平（M）以及环境风险受体敏感程度（E）的评估分析结果，分别评估企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险，将企业突发大气或水环境事件风险等级划分为一般环境风险、较大环境风险和重大环境风险三级，分别用蓝色、黄色和红色标识，具体风险分级程序见下图2-1。

图2-1  企业突发环境事件风险分级流程

（3）环境风险物质数量与临界量比值（Q）确定法

鉴于环境风险物质数量与临界量比值（Q）在判定企业突发环境事件风险等级时具有基础与关键性作用，现将其确定方法详述如下：

首先针对企业的生产原料、燃料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产原料、“三废”污染物等是否涉及大气或水环境风险物质，计算涉大气或水风险物质与其临界量的比值Q，计算方法如下：

①当企业只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q；

②当企业存在多种环境风险物质时，则按下式计算物质数量与其临界量比值（Q）：

式中：w1，w2……wn——每种风险物质的存在量，t；

W1，W2……Wn——每种风险物质的临界量，t。

按照数值的大小，将Q划分为4个水平：

当Q＜1时，以Q0表示，企业直接评为一般环境风险等级；

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100，分别以Q1、Q2和Q3。然后再根据生产工艺过程和风险控制水平（M）评分和环境风险受体敏感性（E）评分情况，按矩阵法综合确定企业突发环境事件风险等级，企业突发环境风险分级矩阵表见下表2-1。

表2-1  企业突发环境事件风险分级矩阵表

| 环境风险受体 敏感程度（E） | 风险物质数量与临界量比值（Q） | 生产工艺过程与环境风险控制水平（M） |
| --- | --- | --- |
|  |  | M1类水平 | M2类水平 | M3类水平 | M4类水平 |
| 类型1 （E1） | 1≤Q<10（Q1） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | 10≤Q<100（Q2） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 重大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型2 （E2） | 1≤Q<10（Q1） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | 10≤Q<100（Q2） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型3 （E3） | 1≤Q<10（Q1） | 一般 | 一般 | 较大 | 较大 |
|  | 10≤Q<100（Q2） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |

（4）突发环境事件风险等级表征

企业突发大气或水环境事件风险等级表征分为两种情况：

①Q＜1时，企业突发大气或水环境事件风险等级表示为“一般-大气或水（Q0）”。

②Q≥1时，企业突发大气环境事件风险等级表示为“环境风险等级-大气或水（Q水平-M类型-E类型）”。当企业同时涉及突发大气和水环境事件风险时，风险等级表示为“企业突发环境事件风险等级[突发大气环境事件风险等级表征+突发水环境事件风险等级表征]”。

# 3 资料准备与环境风险识别

## 3.1企业基本信息

建设汽车公司基本信息汇总如下，详见表3-1。

表3-1  建设汽车公司基本信息汇总表

| 单位名称 | 重庆建设汽车系统股份有限公司 |
| --- | --- |
| 法定代表人 | 吕红献 | 机构代码 | 915000007474824231 |
| 联系人 | 文敏 | 联系电话 | 15922666366 |
| 建设地址 | 重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号 |
| 中心经度 | 106°16'28" | 中心纬度 | 29°47'10" |
| 行业类别 | C3670汽车零部件及配件制造 |
| 建厂年月 | 2006年8月 |
| 企业规模 | 空调器压缩机头盖外壳60万套/a、空调压缩机端板100万套/a、空调压缩机缸体100万套/a和摩托车齿轮40万套/a |
| 建筑面积 | 105厂房建筑面积8330m2 |
| 从业人数 | 500人 |
| 集团公司 | 中国兵器装备集团有限公司 |

建设汽车公司建设情况见表3-2

表3-2  建设汽车公司组成及内容一览表

| 工程分类 | 建设内容 | 规模及主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 105厂房 | 单层厂房，局部两层，车间建筑面积为8330m2，在厂房内划分生产车间、原辅料间、成品暂存区等，生产车间包括机加车间和铸造车间，机加车间布置的主要设备包括各种车、磨、钻等机加设备，主要加工工艺包括车、磨、钻等机加工。铸造车间主要为熔化炉、保温炉及压铸机等，主要工艺为压铸。 |
| 办公及生活设施 | 办公楼 （102号楼） | 建筑面积约5352m2，4F，设置办公用房 |
|  | 职工食堂 （109号楼） | 建筑面积约3000m2，2F，设置员工食堂 |
| 储运工程 | 原料库 | 在105厂房内部划区域储存原材料，位于厂房内中部偏东侧区域，不设置单独的原料库 |
|  | 油料库 | 在105厂房内北侧设置单独的房间作为油料库，主要储存厂区所需要的各种辅料 |
|  | 成品库 | 在105厂房内部划区域储存成品，位于厂房内中部偏西侧区域，不设置单独的成品库 |
| 公用工程 | 供电 | 市政供电 |
|  | 供水 | 市政供水 |
|  | 排水 | 厂区内实行雨、污分流，生产废水依托重庆建设翰昂汽车热管理系统有限公司建设的废水处理站处理，生活污水经自建生化池处理，处理达标后经市政管网排入李家沱污水处理厂 |
| 环保工程 | 废气 | 熔化炉废气收集后经15m排气筒达标排放；食堂油烟经油烟净化器处理后通过专用烟道达标排放 |
|  | 废水 | 项目生产废水经自建隔油池隔油处理后依托重庆建设翰昂汽车热管理系统有限公司建设的废水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，再经李家沱污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排放；项目生活污水经自建生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，最终进入李家沱污水处理厂处理后排放 |
|  | 噪声处理 | 通过隔声、减震、合理安排，使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
|  | 固废 | 危险废物 | 铝灰渣、含油金属屑、废矿物油、磨削油泥、含油棉纱、废包装桶、隔油池污泥等经专用容器分类收集，暂存于危废堆存场，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），交危废资质单位处置 |
|  |  | 一般工业固废 | 其他废金属、废原料包装、废纸板、废塑料等分类收集，送废品收购站处理 |
|  |  | 生活垃圾 | 统一收集，由环卫部门收集运往城市垃圾填埋场 |
|  |  | 餐厨垃圾 | 统一收集，交餐厨垃圾资质单位处理 |

企业周边自然概况信息见表3-3。

表3-3  建设汽车公司周边自然概况

| 地理位置 | 巴南区位于重庆主城南部，属主城九区之一，东与涪陵、南川接壤，南与綦江相连，西与江津、九龙坡、大渡口毗邻，北与南岸、江北、渝北、长寿交界。区政府驻地龙洲湾距市中心8公里、距重庆机场45公里、重庆火车站22公里、重庆港口23 公里，长江流经境内60余公里，有544平方公里属重庆一小时经济圈核心层，占整个核心层范围的五分之一，具有广阔的发展空间。巴南区花溪镇地处重庆市主城核心区西南部，是重庆主城区的南大门。东与重庆市重点打造的“五方十泉”中南温泉相接，南与区政府所在地鱼洞相邻，西与九龙坡、大渡口区隔江相望，北与南岸区接壤，距渝中区解放碑9公里，重庆朝天门码头和菜园坝火车站12公里，重庆江北机场35公里。重庆建设汽车系统股份有限公司位于重庆市巴南区花溪工业园B区，该公司厂界西面临内环快速路，所在地交通便捷，地理位置图详见附图1。 |
| --- | --- |
| 地形、地质、地貌 | 巴南区位于川东平行岭谷向南倾斜与盆地南缘山地交接地带。地形东边狭长，南北近似平行座椅状；地势东高西低，南起北伏；地表起伏明显，岭谷相间。北部边缘的麻柳嘴镇梓桐坝海拔154m，为全区侵湿基准点；南部石滩镇方斗山顶海拔1132.6m，为全区最高点；全区相对高差979m。按其构造分类地貌类型繁多，山、丘、坝、阶地、河谷皆具。逆顺构造地形发育。其中以丘陵（200～500m之间，相对高差小于200m）为主，占幅员面积62%；低山（1000m以下），占幅员面积33%；其余地貌类只有5%。巴南区处于重庆南端。境内从西向东，是石马（鱼洞）向斜、燕尾山（南泉）背斜，龙岗向斜、鲜家坪背斜，樵坪向斜、明月山背斜，太和向斜、石庙向斜、桃子凼（姜家）背斜，清和向斜和丰盛场背斜。形成5条背斜与6个向斜相间排列的典型隔挡式褶皱构造。分属华莹山帚状褶皱束，宣汉—重庆平行褶皱束，垫江弧形褶皱束。巴南区为四川东部地台区内，属于新华夏构造体系中一个新生代构造盆地。巴南区盖层为未变质的早古生代震旦纪至新生代第四纪地层，总厚度8000～10000m。早古生代震旦纪形成了盖层的底构造层，晚古生代晚期的二叠纪和中生代早期的三叠纪形成盖层中构造层，中生代中期的侏罗纪形成盖层的上构造层，新生代的第四纪形成了盖层的顶构造层。根据2004年5月中国人民解放军后勤工程学院编制完成的《重庆建设机械有限责任公司军品生产线异地迁建项目环境影响报告书》中提及：重庆市高新岩土工程勘察设计院于2003年6月完成的对花溪工业园的地质灾害评估，地质构造自上而下为粉质粘土、粉砂质泥页岩、砂岩。企业所在地尚未发现滑坡、崩塌、泥石流等不良地质现象。 |
| 气候气象 | 巴南区属亚热带湿风气候区域。受四川盆地地形和季风影响，其特点是：气候温和、冬暖、夏热，多伏旱，霜雪少，雨充沛，但四季分布不均；日照偏少，云雾多，湿度大，是全国有名的雾都，地面风速小，静风频率高，不利于大气污染迁移和扩散。年平均温度18.6℃，极端最高温度41.8℃，极端最低温度-1.0℃，雾日年均为37.40天，无霜期年均为351天，日照年均时数为1168.88小时，相对湿度年均为81%，年均降雨量1061mm，年平均风速1.10m/s，全年主导风向为北-北东风。 风向玫瑰图 |
| 水文信息 | 巴南区的地表径流和地下水异常丰富，区内河流遍布，大小河流共有140余条，均属长江水系。长江主道自西向西北部通过，江岸长60km以上；长江一级支流有五布河、一品河、花溪河、鱼溪河、双河河、鱼藏溪等6条，区内流程205km，河网密度达0.76km/km2，流域面积1504km2。巴南区的地表径流和地下水异常丰富，区内河流遍布，大小河流共有140余条，均属长江水系，有五布河、花溪河、一品河、鱼溪河、双河、鱼藏溪、黄溪河、孝子河，流域面积1702.24km2，占区幅员面积的93.30%，干支河道总长604.77km，其中以五布河为最长流域，由干流和芦沟、鸦溪河、二圣河3条支流组成，流经接龙、姜家、东泉、木洞等镇，在木洞镇汇入长江，流域面积774.03km2，总长337.65km。长江主道巴南区段自西向西北部通过，流经鱼洞、李家沱、花溪、木洞、双河口、麻柳嘴6街镇，江岸长约60km，河床平均宽800m左右，最宽处为木洞镇距苏家浩2000km，根据长江寸滩水文站资料：长江多年年均流量为10930m3/s，最枯月平均流量2782m3/s，最小流量2280m3/s，最大月均流量27790m3/s，最大流量85700m3/s。平均坡降0.23%。据区防汛抗旱指挥部办公室设在鱼洞客渡码头的观测点对长江汛期最高洪水位的观测，1998-2002年，年均最高洪水位为186.07m，以1998年最高，为188.70m，2000年最低，为185.30km。境内地下水甚丰，分为碳酸岩裂隙溶洞水、碎屑岩孔隙裂隙水、基岩裂隙水、松散岩类孔隙水4类，分别分布于鱼洞、接龙、姜家、丰盛等街镇向、背斜的丘陵、低山地带、长江沿岸、中小河流两岸的河漫滩和一级湿地，总流量为307.09L/s，面积1297.85km2。境内还蕴藏热矿水储热含水岩，多埋藏于向斜之中，呈温泉群出露，有南泉、东泉、桥口坝、丰盛4处，水温一般为25-43℃，流量为0.20-28L/s，含有钙、硫、钾、硅、铝、氡、氟、锶、锂等元素。区内地表水资源总量（多年径流量）多年平均为9.3亿m3，地下水年补给总量0.75亿m3，总量可观，长江过境水丰富，年达3483亿m3，但分布不均，南少北多，东西多。 |

企业所在区域环境功能区划及环境质量现状情况见表3-4。

表3-4  环境功能区划及环境质量现状

| 大气环境 | 按照《重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发[2016]19号）规定，所在区域为空气质量二类功能区。根据重庆市2020年环境状况公报，巴南区为达标区域。 |
| --- | --- |
| 水环境 | 项目所在区域废水经李家沱污水处理厂处理后最终排入长江。按《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发[2012]4号文）的规定，长江干流主城有关区（重庆主城段：大溪河口-明月沱）属Ⅲ类水域。根据重庆市2020年环境状况公报，所在地的地表水长江环境质量现状能够满足Ⅲ类水域标准。 |

## 3.2企业周边环境风险受体情况

（1）环境通道调查

①大气环境通道

建设汽车公司位于重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号，周边近邻主要为工业企业，集中居住区、自然村等。

②水环境通道

排水：建设汽车公司生产废水依托重庆建设翰昂汽车热管理系统有限公司建设的废水处理站处理后经市政管网排入李家沱污水处理厂，生活污水经自建生化池处理后经市政管网排入李家沱污水处理厂，最终进入长江；

雨水：建设汽车公司雨水通过厂区雨水管网进入市政雨水管网，最终进入长江；

（2）调查范围

大气环境：厂区边界计，周边5km范围内；

水环境：雨污水排口下游10km范围内。

（3）环境风险受体

根据现场勘查和综合分析，建设汽车公司位于重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号，本次大气环境风险受体调查范围为5.0km，重点调查企业生产厂房周边1000m范围。周边大气环境风险受体见表3.2-1，水环境风险受体见表3.2-2。

表3.2-1  建设汽车公司周边大气环境风险受体一览表

| 序号 | 名称 | 方位 | 距离（m） | 特征 | 功能区 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆理工大学（花溪校区） | NE | 190~1260 | 教职工约2000人；全日制在校生约25000人 | 二类功能区 | 巴南区 花溪街道 |
| 2 | 涴花溪 | SE | 300 | 在建住宅小区，约5000人 |  |  |
| 3 | 花溪半岛 | E | 600 | 住宅小区，约20000人 |  |  |
| 4 | 典雅小学校 | E | 880 | 小学，在校师生约1100人 |  |  |
| 5 | 花溪村村民住户 | SE | 710 | 村民住户，约300人 |  |  |
| 6 | 珠江城 | W | 710 | 住宅小区，约2845人 |  |  |
| 7 | 鱼洞二小（珠江城校区） | SW | 824 | 小学，在校师生约1200人 |  |  |
| 8 | 重庆市实验中学（珠江城校区） | SW | 903 | 中学，在校师生约1500人 |  |  |
| 9 | 华润澜山望 | W | 900 | 在建住宅小区，约5000人 |  |  |
| 10 | 新屋佳苑 | NW | 860 | 住宅小区，约7680人 |  |  |
| 11 | 零星住户 | N | 630 | 零星住户，约200人 |  |  |
| 12 | 花溪街道 | E/S/W/N | 0~5000 | 街镇，人口约13.14万人 |  | 巴南区 |
| 13 | 李家沱街道 | NE | 1700~5000 | 街镇，人口约9.3万人 |  |  |
| 14 | 南泉街道 | E | 3000~5000 | 街镇，人口约5.1万人 |  |  |
| 15 | 龙洲湾街道 | S | 4100~5000 | 街镇，人口约4.3万人 |  |  |
| 16 | 大渡口建胜镇 | W | 2800~5000 | 街镇，人口约2.2万人 |  | 大渡口区 |
| 17 | 重庆建设翰昂汽车热管理系统有限公司 | W | 30 | 影响人数约200人 |  | 巴南区 花溪街道 |
| 18 | 重庆建仕达科技发展有限公司 | N | 55 | 影响人数约200人 |  |  |
| 19 | 重庆建设工业（集团）有限责任公司 | W/SW | 210 | 影响人数约500人 |  |  |
| 注：表中“距离”为企业生产厂房（105厂房）与和周边受体的距离。 |

表3.2-2  建设汽车公司下游水环境风险受体一览表

| 水环境风险受体 | 方位 | 距离 | 功能区划 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 花溪河 | SE | 直线距离365m | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ水域功能 | 项目雨水排入市政雨水管网，不直排花溪河 |
| 长江 | W | 直线距离1.6km | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类 | 项目污水最终受纳水体为长江 |

## 3.3涉及环境风险物质情况

### 3.3.1产品方案

根据企业提供资料，建设汽车公司的产品方案见下表3.3-1。

表3.3-1  项目产品方案表

| 序号 | 产品名称 | 年产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调器压缩机头盖外壳 | 60万套 | / |
| 2 | 空调压缩机端板 | 100万套 | / |
| 3 | 空调压缩机缸体 | 100万套 | / |
| 4 | 摩托车齿轮 | 40万套 | / |

### 3.3.2原辅料使用情况

根据企业提供资料，建设汽车公司原辅料使用情况见下表3.3-2。

表3.3-2 主要原辅材料一览表

| 序号 | 名称 | 年用量（t/a） | 最大储存量（t） | 状态 | 储存位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝锭 | 600 | 50 | 固体 | 生产厂房 | 原料 |
| 2 | 头盖外壳毛坯件 | 60万套 | 根据生产计划存放，每次存放一个月的量 | 固体 |  | 原料 |
| 3 | 缸体毛坯件 | 100万套 |  | 固体 |  | 原料 |
| 4 | 端板毛坯件 | 100万套 |  | 固体 |  | 原料 |
| 5 | 精炼剂 | 0.05 | 0.0042 | 固态 |  | 辅料，铸造 |
| 6 | 除渣剂 | 7.5 | 0.625 | 固态 |  | 辅料，铸造 |
| 7 | 切削液 | 47.94 | 4.04 | 液态 | 油料间 | 辅料，机加 |
| 8 | 清洗剂 | 1.5 | 0.5 | 液态 | 油料间 | 辅料，清洗 |
| 9 | 脱模剂 | 9.6 | 1 | 液态 | 油料间 | 辅料，压铸 |
| 10 | 冲头油 | 2.5 | 0.4 | 液态 | 油料间 | 辅料，压铸 |
| 11 | 液压油 | 6.275 | 2.72 | 液态 | 油料间 | 辅料，机加 |
| 12 | 磨削油 | 1.19 | 0.34 | 液态 | 油料间 | 辅料，机加 |
| 13 | 齿轮油 | 0.34 | 0.34 | 液态 | 油料间 | 辅料，机加 |
| 14 | 水-乙二醇抗燃液压液 | 7.26 | 2.2 | 液态 | 油料间 | 辅料，机加 |
| 15 | 精氮 | 360瓶 | 25瓶 | 气态 | 气瓶间 | 辅料，机加 |

### 3.3.3污染物治理及排放情况

（1）废水

项目生产废水包括压铸及机加过程产生的含油废水、员工洗手废水、车间地面清洁废水等，经自建隔油池隔油处理后，依托重庆建设翰昂汽车热管理系统有限公司建设的废水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，再经李家沱污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排放；项目生活污水经自建生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，最终进入李家沱污水处理厂处理后排放。

（2）废气

项目铝锭熔化过程产生的熔化铝尘以及天然气燃烧废气（烟尘、二氧化硫、氮氧化物）统一收集后经一根15m排气筒排放，排放的因子满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB50/659-2016）；食堂油烟经油烟净化器处理后通过一根15m排气筒排放，排放的因子满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）。

（3）噪声

企业通过合理布局，选用低噪声设备，隔声、减震等措施后，厂界能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（4）固体废物

各类固废的产生及治理情况详见表3.3-3。

表3.3-3   各类固体废物产生及治理情况汇总表

| 名称 | 产生部位 | 性质 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他一般废金属 | 机加工段 | 一般工业固废 | 分类收集，送废品收购站回收利用 |
| 废原料包装 | 原料包装 |  |  |
| 废纸板 |  |  |  |
| 废塑料 |  |  |  |
| 铝灰渣 | 铸造 | 危险废物 | 分类收集，交有相应的危废处置资质的单位处置 |
| 含油金属屑 | 机加 |  |  |
| 废矿物油 | 压铸、机加 |  |  |
| 磨削油泥 | 机加 |  |  |
| 含油棉纱 | 机加 |  |  |
| 废包装桶 | 辅料包装 |  |  |
| 隔油池污泥 | 隔油池 |  |  |
| 生活垃圾 | 员工 | 一般固废 | 由市政环卫部门清运 |
| 餐厨垃圾 | 员工食堂 | 厨余垃圾 | 交餐厨垃圾资质单位处置 |

### 3.3.4环境风险物质识别

针对企业的生产原辅料、燃料、产品、“三废”污染物等，对照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）“附录A突发环境事件风险物质及临界量清单”，确定本企业环境风险物质如下：

表3.3-4    环境风险物质识别

| 序号 | 名称 | 最大储存量（t） | 储存方式 | 包装规格 | 主要成份 | 是否涉及附录A中环境风险物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切削液 | 4.04 | 桶装 | 170kg/桶 | 含矿物油 | 是 |
| 2 | 清洗剂 | 0.5 | 桶装 | 25kg/桶 | 非离子表面活性剂、阴离子表面活性剂、羧酸盐类、硼酸类、硅酸盐类、乙醇胺类、有机硅类、螯合剂、水 | 否 |
| 3 | 脱模剂 | 1 | 桶装 | 25kg/桶 | 含改性硅油 | 是 |
| 4 | 冲头油 | 0.4 | 桶装 | 25kg/桶 | 矿物油 | 是 |
| 5 | 液压油 | 2.72 | 桶装 | 170kg/桶 | 矿物油 | 是 |
| 6 | 磨削油 | 0.34 | 桶装 | 170kg/桶 | 矿物油 | 是 |
| 7 | 齿轮油 | 0.34 | 桶装 | 170kg/桶 | 矿物油 | 是 |
| 8 | 水-乙二醇抗燃液压液 | 2.2 | 桶装 | 170kg/桶 | 乙二醇、水、润滑剂、消泡剂等 | 否 |
| 9 | 危废间废油 | 0.5 | 桶装 | 170kg/桶 | 废矿物油 | 是 |

表3.3-5    环境风险物质及临界量

| 序号 | 名称 | 环境风险物质 | 成份含量 | 最大储存量（t） | 临界量（t） | 化学文摘号（CAS号） | 风险物质类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切削液 | 矿物油 | / | 4.04 | 2500 | / | 涉水 |
| 2 | 脱模剂 | 改性硅油 | / | 1 | 2500 | / | 涉水 |
| 3 | 冲头油 | 矿物油 | / | 0.4 | 2500 | / | 涉水 |
| 4 | 液压油 | 矿物油 | / | 2.72 | 2500 | / | 涉水 |
| 5 | 磨削油 | 矿物油 | / | 0.34 | 2500 | / | 涉水 |
| 6 | 齿轮油 | 矿物油 | / | 0.34 | 2500 | / | 涉水 |
| 7 | 危废间废油 | 废矿物油 | / | 0.5 | 2500 | / | 涉水 |

### 3.3.5环境风险单元确定

根据企业风险物质分布情况，确定建设汽车公司有4个环境风险单元，依据命名规则ER-（Environmental Risk）-1（风险源编号）（风险源名称），分别命名为：ER-1油料间、ER-2 1#危废暂存场、ER-3 2#危废暂存场（含油金属屑暂存场）、ER-4 3#危废暂存场（铝灰渣暂存场），环境风险单元情况见表3.3-6。

表3.3-6  环境风险单元情况

| 序号 | 环境源名称 | 涉及环境风险物质 | 风险类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ER-1油料间 | 切削液、脱模剂、清洗剂、冲头油、液压油、磨削油、齿轮油、水-乙二醇抗燃液压液等 | 泄漏、火灾 |
| 2 | ER-2 1#危废暂存场 | 废油、油泥、污泥等 | 泄漏、火灾 |
| 3 | ER-3 2#危废暂存场（含油金属屑暂存场） | 废切削液 | 泄漏 |
| 4 | ER-4 3#危废暂存场（铝灰渣暂存场） | 铝灰渣 | 铝灰接触水后会产生氨气等有害气体 |

## 3.4生产工艺

### 3.4.1主要生产工艺

企业生产厂房为105厂房，生产的产品包括空调压缩机头盖外壳、空调压缩机缸体、空调压缩机端板、摩托车齿轮，主要生产工序为铸造和机加工工序。

（1）空调压缩机头盖外壳

空调压缩机头盖外壳的原料为外购的铝锭，主要生产工艺过程为铸造（熔化、压铸、去毛刺）、机加（车、铣、钻、攻丝等）、清洗、气密检测、包装入库。其工艺流程如下：

铸造过程主要是对外购的铝锭进行熔融铸造成型，铸造生产工艺流程如图：

（2）空调压缩机缸体、空调压缩机端板

空调压缩机缸体的原料为外购的缸体毛坯件，空调压缩机端板的原料为外购的端板毛坯件，生产工艺相同，主要生产工艺过程为车、铣、钻、攻丝等机加工，最后得到成品包装入库。其工艺流程如下：

（3）摩托车齿轮

摩托车齿轮的原料为齿轮毛坯件，主要生产工艺过程为磨齿、清洗烘干、分组刻字、包装入库。

### 3.4.2主要生产设备

主要生产设备见表3.4-1。

表3.4-1 主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 数量 | 布置位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控车床 | HTC1635 | 4 | 105厂房 |
|  |  | SGSS-42 | 4 | 105厂房 |
|  |  | E160A | 4 | 105厂房 |
|  |  | CKA6150 | 6 | 105厂房 |
|  |  | CKA6140 | 4 | 105厂房 |
|  |  | CNL225 | 7 | 105厂房 |
|  |  | GS200PLUS | 4 | 105厂房 |
|  |  | CMPL1600 | 1 | 105厂房 |
| 2 | 立式加工中心 | VF-3 | 12 | 105厂房 |
|  |  | VF-2 | 13 | 105厂房 |
|  |  | VF-3D | 13 | 105厂房 |
|  |  | V-65 | 21 | 105厂房 |
|  |  | VF-2D | 12 | 105厂房 |
|  |  | GX480 | 3 | 105厂房 |
|  |  | GX710 | 10 | 105厂房 |
|  |  | V-65 | 22 | 105厂房 |
|  |  | VMC-1000P3 | 8 | 105厂房 |
|  |  | GX800 | 8 | 105厂房 |
|  |  | VMC-1000Ⅱ | 2 | 105厂房 |
|  |  | TC-S2A | 2 | 105厂房 |
|  |  | FANUC | 2 | 105厂房 |
| 3 | 多头钻 | T-140 | 4 | 105厂房 |
|  |  | T-9150 | 3 | 105厂房 |
| 4 | 平面磨床 | M7130/HZ | 3 | 105厂房 |
|  |  | M7132/F | 1 | 105厂房 |
| 5 | 双工位水检机 | JCJLRTTGSGWSJJ | 3 | 105厂房 |
| 6 | 清洗机 | PLQX50-1.80924 | 1 | 105厂房 |
|  |  | WF-QX-1.070327 | 2 | 105厂房 |
|  |  | PLVX50-1.80929 | 1 | 105厂房 |
|  |  | PLQX50-1.80927 | 1 | 105厂房 |
| 7 | 铝合金溶解炉 | HMIII-1000 | 1 | 105厂房 |
| 8 | 压铸机 | IP550SC | 4 | 105厂房 |
| 9 | 天然气保温炉 | WWBGTS-1000 | 4 | 105厂房 |
| 10 | 转包预热炉 | WWBGTS-500 | 1 | 105厂房 |
| 11 | 旋转除气装置 | DL-S4 | 1 | 105厂房 |
| 12 | 电动双梁桥式起重机 | QD5/3.2-22.5M-10M | 2 | 105厂房 |
| 13 | 光纤激光打标机 | ML-MF-TY-02-HW30 | 1 | 105厂房 |
| 14 | 高压点冷机 | GDLJ-12H | 1 | 105厂房 |
| 15 | 浇口切边机 | XTM-106K-20T | 4 | 105厂房 |
| 16 | 卧式金属带锯床 | BS712T | 1 | 105厂房 |
| 17 | 磨齿机 | RZ301AS | 5 | 105厂房 |
| 18 | 硬支承平衡机 | 1HD033 | 1 | 105厂房 |
| 19 | 卧轴矩台平面磨床 | M7130G | 1 | 105厂房 |
| 20 | 半自动外圆磨床 | MB1320E | 1 | 105厂房 |
| 21 | 数控滚齿机 | Y3116CNC | 1 | 105厂房 |
| 22 | 超声波清洗烘干机 | / | 1 | 105厂房 |
| 23 | 数控车床 | ML-15A | 1 | 105厂房 |
| 24 | 高精度数控车床 | CX-15K | 1 | 105厂房 |
| 25 | 双主轴高精度数控元车 | TX-80 | 1 | 105厂房 |
| 26 | 高精度数控车削中心 | knc-100FA | 1 | 105厂房 |
| 27 | 高精度数控车削中心 | knc-100FA | 1 | 105厂房 |

## 3.5安全生产管理

### 3.5.1消防验收情况

巴南区公安消防支队于2009年10月19日依据《中华人民共和国消防法》和《建设工程消防监督管理规定》进行了消防验收，综合评定该工程消防验收合格，验收意见“（建验）字[2009]第0068号”。

### 3.5.2安全生产许可情况

建设汽车公司不属于危险化学品生产企业，无需办理安全生产许可。

### 3.5.3安全评估报告编制情况

企业于2010年进行了安全评价。

### 3.5.4重大危险源的辨识情况

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），企业现有危险化学品不构成危险化学品重大危险源。

## 3.6现有环境风险防控与应急措施情况

企业的环境风险源主要包括ER-1油料间、ER-2 1#危废暂存场、ER-3 2#危废暂存场（含油金属屑暂存场）、ER-4 3#危废暂存场（铝灰渣暂存场）。对于各风险源，企业设置了相应的风险防范措施，现有环境风险防控及应急措施情况见表3.6-1。

表3.6-1  现有环境风险防控及应急措施一览表

| 序号 | 风险源名称 | 主要环境 风险物质 | 事故类型 | 现有环境风险防控及应急措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ER-1油料间 | 切削液、脱模剂、清洗剂、冲头油、液压油、磨削油、齿轮油、水-乙二醇抗燃液压液等 | 泄漏、火灾 | 置于单独的房间内，分区存放，地面做防渗措施，设置有托盘；设置专人负责管理、巡查，设置有禁止烟火等标识牌，配备有相应的应急物资、装备 |
| 2 | ER-2 1#危废暂存场 | 废油、油泥、污泥等 | 泄漏、火灾 | 生产厂房外东侧单独设置有一个危废暂存间，设置有地面防渗措施，设置有围堰、截流沟等措施，各种危废分区暂存，设置有相应的警示标识牌，设置有专人负责管理、巡查，配备有相应的应急物质、装备 |
| 3 | ER-3 2#危废暂存场（含油金属屑暂存场） | 废切削液 | 泄漏 | 生产厂房北侧单独设置有一个含油金属屑暂存间，设置有地面防渗措施，设置有围堰、截流沟等措施，设置有相应的警示标识牌，设置有专人负责管理、巡查，配备有相应的应急物质、装备 |
| 4 | ER-4 3#危废暂存场（铝灰渣暂存场） | 铝灰渣 | 铝灰渣遇水产生氨气 | 在生产厂房内划区域设置了一个铝灰渣危废暂存区，地面进行了防渗，设置有托盘，加强管理；设置有专人负责管理、巡查，配备有相应的应急物质、装备 |

## 3.7现有应急物质与装备、救援队伍情况

### 3.7.1应急救援队伍

为应对突发环境事件，公司成立了突发性环境污染事故应急救援指挥部，并设应急救援办公室。应急指挥部下设3个应急救援队伍：应急处置组、警戒疏散组、综合保障组。指挥部由生产系统负责人、分厂副厂长及安全主管组成。

企业应急救援机构如图3.7-1所示。

### 3.7.2应急物资、装备

公司应急物资、配备详见表3.7-1。

表3.7-1 公司应急物资配备情况

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 存放/安装地点 | 责任人和联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 急救箱 | / | 个 | 1 | 车间办公室 | 曾卫国 13996272638 |
|  | 安全帽 | ABS HELMET57-60cm | 顶 | 8 | 监控室 | 曾卫国 13996272638 |
|  | 雨衣 | PVC双层分体式XL | 件 | 8 | 监控室 | 曾卫国 13996272638 |
|  | 铁锹 | 1010mm*220mml | 把 | 4 | 各单位管理室 | 曾卫国 13996272638 |
|  | 钢钎 | 1200mm | 把 | 4 | 喷涂线 | 曾卫国 13996272638 |
|  | 强光手电 | / | 把 | 4 | 公司各部位 | 曾卫国 13996272638 |
|  | 救生绳 | 20米 | 条 | 4 | 监控室 | 曾卫国 13996272638 |
|  | 移动电源插接盘 | 380V*30米 | 个 | 2 | 公司各部位 | 曾卫国 13996272638 |
|  | 存储铁柜 | 800mm*1200mm | 个 | 2 | 公司各部位 | 曾卫国 13996272638 |
|  | 编织袋 | / | 个 | 1000 | 监控室 | 曾卫国 13996272638 |
|  | 污泥潜水泵 | 380V*80WQ50-30-7.5 | 个 | 2 | 监控室 | 曾卫国 13996272638 |
|  | 干粉灭火器 | / | 个 | 800 | 公司各部位 | 各部位安全员 |
|  | 干粉手推35kg | / | 个 | 28 | 公司各部位 | 各部位安全员 |
|  | 二氧化碳灭火器 | / | 个 | 224 | 公司各部位 | 各部位安全员 |
|  | 自动灭火系统 | / | 个 | 3 | 公司各部位 | 各部位安全员 |
|  | 室内消火栓 | / | 个 | 380 | 公司各部位 | 各部位安全员 |
|  | 气体浓度探测器 | / | 个 | 63 | 公司各部位 | 各部位安全员 |
|  | 温度感应探测器 | / | 个 | 47 | 公司各部位 | 各部位安全员 |
|  | 烟雾感应探测器 | / | 个 | 117 | 公司各部位 | 各部位安全员 |
|  | 疏散引导箱 | / | 个 | 53 | 公司各部位 | 各部位安全员 |

### 3.7.3外部应急资源

在事故救援过程中，若事故范围或程度进一步扩大，公司救援队伍或应急物质设备不够时，可及时与巴南区应急管理局、巴南区消防救援支队、巴南区生态环境局、花溪园区管委会、花溪街道办等部门联系，调动其应急资源，予以援助。同时还可请求重庆市相关应急支援，如：重庆市环境监测中心、重庆市消防总队、重庆市各大医院等，以及通知周边工业企业或居民点疏散撤离。

外部单位联系方式见表3.7-2所示。

表3.7-2  外部单位联系电话

| 序号 | 部门或单位 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 巴南区政府值班室 | 023-66221317 |
| 2 | 巴南区经信委 | 023-66221261 |
| 3 | 巴南区应急局 | 023-66221191 |
| 4 | 巴南花溪镇应急办 | 023-62865987 |
| 5 | 巴南区环境保护局 | 023-89888609 |
| 6 | 巴南区消防救援支队 | 023-62583371 |
| 7 | 花溪园区管委会 | 023- 89806669 |
| 8 | 巴南区花溪街道办事处 | 023- 62865987 |
| 9 | 花溪派出所 | 023-62852175 |
| 10 | 巴南区花溪人民医院 | 023- 62857814 |
| 11 | 花溪镇卫生院 | 023-62852175 |
| 12 | 建设工业集团公司有限责任公司 | 023-66296266 |
| 13 | 重庆理工大学 | 023-68822995 |
| 14 | 重庆建设翰昂汽车热管理系统有限公司 | 13752805743 |
| 15 | 重庆建仕达科技发展有限公司 | 13608325817 |
| 16 | 消防 | 119 |
| 17 | 急救 | 120 |
| 18 | 公安 | 110 |

# 4 突发环境事件及其后果分析

## 4.1突发环境事件情景分析

### 4.1.1同类企业突发环境事件资料

国内同类企业突发环境事件见表4.1-1。

表4.1-1  国类同类事故一览表

| 序号 | 单位 | 事故 时间 | 事故经过和危害后果 | 事故原因 | 事故 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宝应县开发区柳河东路一工厂 | 2014.1.21 | 机房内大量机油发生泄漏，引发火情。宝应县消防大队接到报警后，立即调派中队四辆泡沫消防车及中队二十名消防官兵赶赴现场。消防官兵发现，机房外冒着浓浓黑烟，机房内的火不时向外喷出。由于起火的是油质物质，水不容易扑灭，而且还要将控制油管的阀门关闭，才能阻止火势蔓延。消防官兵立即出两支直流水枪，对油管阀门出水进行冷却。经过15分钟左右，阀门处的火势基本扑灭。消防官兵佩戴空气呼吸器进入火场将油管阀门关闭，之后再使用干粉灭火器对残留的火势进行扑救。约40分钟后，机房内的火势被扑灭。 | 生产及储存过程未采取环境风险防范措施 | 机油泄露导致火灾 |
| 2 |  |  |  |  |  |

### 4.1.2可能发生的突发环境事件情景

综合同类型企业发生的典型突发环境事件类型，本次评估结合厂区的实际情况，分析得出以下可能突发的环境事件情景。见表4.1-2。

表4.1-2  突发事件情景表后果分析

| 序号 | 事故情景 | 风险源 | 可能引起的突发环境事件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、泄漏事故 |
| 1.1 | 液体原料储桶破损泄漏事故 | 油料间 | 发生泄漏事故后，若未被及时发现和处置，泄漏物有可能通过厂区雨水管网进入下游河流，造成水环境污染事件 |
|  |  | 危废暂存场（1#、2#） |  |
| 二、火灾事故 |
| 2.1 | 液体原料火 灾爆炸事故 | 油料间 | 火灾爆炸产生有毒有害物质，会对周边大气环境造成较为严重的影响，若是灭火过程中，产生了消防废水，且未被有效截流和收集至厂区事故应急池，则消防废水有可能通过厂区雨水管网进入下游河流，造成水环境污染事件 |
|  |  | 危废暂存场（1#） |  |

## 4.2突发环境事件情景源强分析

根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）要求，本次评估根据企业风险物质储存量和危险特性，针对可能突发的环境事件情景进行源强分析如下：

（1）物料泄漏

该企业涉及的物料泄露事故主要包括：切削液、脱模剂、清洗剂、冲头油、液压油、磨削油、齿轮油、水-乙二醇抗燃液压液、废油等物质的风险单元（ER-1油料间、ER-2 1#危废暂存场、ER-3 2#危废暂存场（含油金属屑暂存场））。

根据企业各原辅料储存的规格，若辅料桶破损未必及时发现，最大包装桶泄露的最大物料量为0.17t，最小包装桶泄漏的最大物料量为0.025t。当液态原辅材料发生泄漏事故时，由于存放在单独库房内，油料间地面进行防渗处理，且油料桶下方设置有收集托盘，物料不会泄漏至厂区内其他地方和厂区外。同时，企业设有专人定时巡检，可及时发现泄漏，采取妥善处理。

针对危废暂存场（1#、2#）可能存在的油类物质泄露，1#危废暂存场地面进行了防渗，设置有围堰，设置有收集沟，如若发生废油泄露，则可以通过收集沟收集，不会泄露至危废暂存场外以及厂区内其他地方。同时，企业设有专人定时巡检，可及时发现泄漏，采取妥善处理；2#含油金属屑暂存场地面进行了防渗，设置有围堰和截流沟，截流沟直接连接污水收集管网，通过厂区内自建隔油池处理后依托翰昂建设的废水处理站统一处理，不会对环境产生影响。

（2）火灾环境危害

企业油类物料在储存过程中，遇明火、火花等引发燃烧事件；如遇电气线路老化、电线破损遇水短路、人为吸烟及设备操作不当等原因易引发火灾事件；由于在搬运过程中发生较大摩擦和管理不规范将火源带进原辅材料库房内，引起火灾事故。

企业突发火灾将产生伴生/次生污染物，火灾的主要燃烧产物为CO、SO2等有毒有害烟气，将对大气环境造成一定影响。同时，在事故应急救援中产生的消防灭火水和喷淋冷却水可能伴有一定的物料和未完全燃烧的产物，若沿雨水管网外排，将对受纳水体产生严重污染。另外，灭火过程中可能产生大量的废泡沫、干粉、沙土等固体废物，若事故后随意丢弃、排放，将对环境产生二次污染。

（3）铝灰渣产生的环境危害

铝灰接触水后会产生氨气等有害气体，会对大气环境造成一定的影响。企业设置有单独铝灰暂存场，并对暂存场进行了防扬散、防流失、防渗漏等处置，同时设置专人管理，确保铝灰渣不与水接触，能够杜绝铝灰渣与水发生反应。

## 4.3释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析

厂区涉及的环境风险物质为油类物质，一旦泄露若不能完全收集，则可能污染周围环境造成一定影响。

通过上述分析得到厂区可能发生突发环境风险事件的情景及各情景的源强后果，在此基础上进一步考虑各情景环境风险物质释放途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源等情况得到以下内容：

表4.1-3   涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况

| 风险源 | 主要危险物质 | 事故类型 | 涉及的主要环境风险防控与应急措施 | 应急资源情况 | 扩散途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 油料间 | 切削液、脱模剂、清洗剂、冲头油、液压油、磨削油、齿轮油、水-乙二醇抗燃液压液等 | 泄漏、火灾 | 置于单独的房间内，分区存放，地面做防渗措施，设置有托盘；设置专人负责管理、巡查，设置有禁止烟火等标识牌，配备有相应的应急物资、装备 | 设置有灭火器、消防栓、消防疏散箱、医疗箱等应急物资 | 泄漏油料→托盘收集 事故废水→依托事故池 火灾烟尘→下风向大气 |
| 危废暂存间 | 废矿物油 | 泄漏、火灾 | 生产厂房外东侧单独设置有一个危废暂存间，设置有地面防渗措施，设置有围堰、截流沟等措施，各种危废分区暂存，设置有相应的警示标识牌，设置有专人负责管理、巡查，配备有相应的应急物质、装备 | 设置有灭火器、消防沙、消防疏散箱、安全帽、医疗箱等应急物资 | 泄漏废油→围堰收集 事故废水→依托事故池 火灾烟尘→下风向大气 |
| 含油金属屑暂存间 | 废切削液 | 泄漏 | 生产厂房北侧单独设置有一个含油金属屑暂存间，设置有地面防渗措施，设置有围堰、截流沟等措施，设置有相应的警示标识牌，设置有专人负责管理、巡查，配备有相应的应急物质、装备 | 设置有灭火器、消防沙、消防疏散箱、安全帽、医疗箱等应急物资 | 泄漏废液→围堰收集 |
| 铝灰渣暂存间 | 铝灰渣 | 遇水产生有害气体 | 在生产厂房内划区域设置了一个铝灰渣危废暂存区，地面进行了防渗，设置有托盘，加强管理；设置有专人负责管理、巡查，配备有相应的应急物质、装备 | 设置防毒面具、医疗箱等应急物资 | 有害气体→下风向大气 |

## 4.4突发环境事件危害后果分析

根据前述分析，在厂区实行现有环境风险防控措施情况下，依然存在各风险单元风险物质等泄漏、火灾、爆炸的可能性。因此对存在可能性的各情景的最坏情况后果进行分析，得到以下结果：

表4.1-4  情景产生的后果分析

| 序号 | 事件类型 | 涉及环境风险物质 | 是否需要疏散人口 | 原生灾害 | 次生/衍生灾害 | 后果分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泄露 | 切削液、脱模剂、清洗剂、冲头油、液压油、磨削油、齿轮油、水-乙二醇抗燃液压液等 | 不需要 | 泄露到外环境污染土壤、水体 | / | 可能会对水体和土壤带来影响 |
| 2 | 火灾 | 废矿物油 | 需要疏散人口，使周边人员立即撤离至安全区域 | 造成人员伤亡和财产损失 | 火灾过程产生的伴生/次生污染物对大气环境产生影响，事故废水泄漏至外环境对水环境造成危害 | 发生火灾后可能会对人员带来伤害，給公司带来财产损失，产生伴生/次生污染物，也会产生消防废水 |
| 3 | 铝灰渣遇水反应 | / | 不需要 | / | 对大气环境造成污染 | 对大气环境和周边居民生活有一定影响 |

# 5 现有环境风险防控和应急措施差距分析

现有环境风险防控和应急措施差距分析从以下五个方面对现有环境风险防控与应急措施的完备性、可靠性和有效性进行分析论证，找出差距、问题，提出需要整改的短期、中期和长期项目内容。现有环境风险防控和应急措施差距分析见表5-1。

表5.1-1  现有环境风险防控和应急措施差距分析

| 类别 | 评估依据 | 企业现况 | 差距分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境风险管理制度 | 环境风险防控和应急措施制度是否建立，环境风险防控重点岗位的责任人或责任机构是否明确，定期巡检和维护责任制度是否落实 | 环境风险防控和应急措施制度已经建立，环境风险防控重点岗位的责任人或责任机构明确，定期巡检和维护责任制度落实。 | 符合要求 |
|  | 是否经常对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训 | 经常对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训。 | 符合要求 |
|  | 是否建立突发环境事件信息报告制度，并有效执行 | 已经建立突发环境事件信息报告制度，并有效执行。 | 符合要求 |
| 环境风险防控与应急措施 | 是否在废气排放口、废水、雨水和清洁下水排放口对可能排 出的环境风险物质，按照物质特性、危害，设置监视、控制措施 | 企业制订了废气定时监测计划，并且按照要求定时委托对其进行监测。企业生产废水依托翰昂废水处理站处理；雨水总排口设置有堵漏措施 | 符合要求 |
|  | 是否采取防止事故排水、污染物等扩散、排出厂界的措施， 包括截流措施、事故排水收集措施、清净下水系统防控措施、雨水系统防控措施、生产废水处理系统防控措施等 | 企业依托的废水处理站配套建设有事故废水截流措施和应急事故池，事故水进入依托的翰昂的应急事故池，再进入其废水站进行处理 | 符合要求 |
|  | 涉及毒性气体的，是否设置毒性气体泄漏紧急处置装置，是 否已布置生产区域或厂界毒性气体泄漏监控预警系统，是否有提醒周边公众紧急疏散的措施和手段等 | 不涉及 | 符合要求 |
| 环境应急资源 | 是否配备必要的应急物资和应急装备（包括应急监测） | 企业已配备必要的应急物资和应急装备 | 符合要求 |
|  | 是否已设置专职或兼职人员组成的应急救援队伍 | 已设置专职或兼职人员组成的应急救援队伍 | 符合要求 |
|  | 是否与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议（包括 应急物资、应急装备和救援队伍等情况） | 企业未与其他组织或单位签订有突发事件应急救援互助协议 | 不符合要求 |
| 历史经验教训总结 | 分析、总结历史上同类型企业或涉及相同环境风险物质的企业发生突发环境事件的经验教训，对照检查本单位是否有防止类似事件发生的措施 | 企业未发生突发事件环境事件 | 符合要求 |
| 需要整改的短期、中期和长期项目内容 | 1.短期整改项目：1、与相关单位签订突发环境事件应急救援互助协议； 2.中期整改项目：1、完善油料间收集托盘的设置；2、2#危废暂存场（含油废金属屑）墙体防渗处理，完善厂区危废暂存场所标识标牌，补充铝灰渣和含油金属屑的危废处置协议 | / |

# 6 完善环境风险防控和应急措施的实施计划

根据前文分析，现将企业需完善的环境风险防控和应急措施的实施计划列举如下：

表6-1  企业需完善的环境风险防控和应急措施的实施计划

| 序号 | 类别 | 需完善措施 | 期限 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境风险管理制度 | 完善厂区危废暂存场所标识标牌 | 6个月内 | 文敏 |
|  |  | 补充铝灰渣和含油金属屑的危废处置协议 | 6个月内 | 文敏 |
| 2 | 防控与 应急措施 | 完善油料间收集托盘的设置 | 6个月内 | 文敏 |
|  |  | 2#危废暂存场（含油废金属屑）墙体防渗处理 | 6个月内 | 文敏 |
| 3 | 环境应急资源 | 和相关单位签订应急互救协议 | 3个月内 | 文敏 |

# 7 企业突发环境事件风险等级

## 7.1突发大气环境事件风险等级

### 7.1.1涉及大气风险物质数量与临界量比值（Q）

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）：

当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为Q。

当企业存在多种风险物质时，则按下式计算：

式中：w1，w2……wn——每种风险物质的存在量，t；

W1，W2……Wn——每种风险物质的临界量，t。

按照数值大小，将Q划分为4个水平：

- Q<1，以Q0表示，企业直接评为一般环境风险等级；

- 1≦Q<10，以Q1表示；

- 10≤Q<100，以Q2表示；

- Q≥100，以Q3表示。

根据3.3.4节论述，企业涉及的风险物质主要是《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A中的第八部分中的油类物质，不存在气态和可挥发性造成突发大气环境之间的固态、液态风险物质，因此企业不涉及大气风险物质，Q<1，以Q0表示。

### 7.1.2生产工艺过程与环境风险控制水平（M）评估

（1）生产工艺过程含有风险工艺和设备情况

对企业生产工艺过程含有风险工艺和设备情况的评估按照工艺单元进行，具有多套工艺单元的企业，对每套工艺单元分别评分并求和。该指标最高为30分。生产工艺过程评分见表7.1-2。

表7.1-2  企业生产工艺过程评估

| 评估依据 | 分值 | 实际情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 | 不涉及 | 0 |
| 其他高温或者高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程a | 5/每套 | 项目铸造过程共6套设备涉及高温工艺 | 30 |
| 具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备b | 5/每套 | 不涉及 | 0 |
| 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 | 0 | 不涉及 | 0 |
| 合计 | 0分 |

注：a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa，易燃易爆等物质是按照GB30000.2至GB30000.13所确定的化学物质；b指《产业结构调整指导目录》中有淘汰期限的淘汰类落后生产工艺装备。

由表7.1-2知，企业生产工艺评分为30分。

（2）大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况

企业大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况评估指标见表7.1-3，对各项评估指标分别评分、计算总和，各项指标分值合计最高为70分。

表7.1-3  大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况评估表

| 评估指标 | 评估依据 | 分值 | 实际情况 | 得分 | 整改后得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毒性气体泄漏监控预警措施 | 不涉及附录A中有毒有害气体的；或 根据实际情况，具备有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）厂界泄漏监控预警系统的 | 0 | 不涉及 | 0 | 0 |
|  | 不具备厂界有毒有害气体泄漏监控预警系统的 | 25 |  |  |  |
| 符合防护距离情况 | 符合环评及批复文件防护距离要求的 | 0 | 符合环评及批复文件防护距离要求 | 0 | 0 |
|  | 不符合环评及批复文件防护距离要求的 | 25 |  |  |  |
| 近3年内突发大气环境事件发生情况 | 发生过特别重大或重大等级突发大气环境事件的 | 20 | 从未发生突发大气环境事件的 | 0 | 0 |
|  | 发生过较大等级突发大气环境事件的 | 15 |  |  |  |
|  | 发生过一般等级突发大气环境事件的 | 10 |  |  |  |
|  | 未发生突发大气环境事件的 | 0 |  |  |  |
| 合计 | 0 | 0 |

由表7.1-3知，企业现有大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况评分为25分，整改后评分为0分。

（3）生产工艺过程与大气环境风险防控水平

采用评分法对企业生产工艺、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况进行评估汇总，将各项指标分值累加，确定企业生产工艺与环境风险控制水平（M），评估指标及分值分别见表7.1-4与表7.1-5。

表7.1-4  企业生产工艺与环境风险控制水平评估对照表

| 评估指标 | 分值 | 企业得分 | 整改后得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产工艺 | 30分 | 30分 | 30分 |
| 大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况（70分） | 毒性气体泄漏监控预警措施 | 25分 | 0 | 0 |
|  | 符合防护距离情况 | 25分 | 0 | 0 |
|  | 近3年内突发大气环境事件发生情况 | 20分 | 0 | 0 |
| 合计 | 30分 | 30分 |

表7.1-5  企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平类型划分表

| 生产工艺过程与环境风险控制水平值（M） | 工艺过程与环境风险控制水平类型 |
| --- | --- |
| M＜25 | M1 |
| 25≤M＜45 | M2 |
| 45≤M＜65 | M3 |
| M≥65 | M4 |

结合表7.1-4与7.1-5内容，企业生产工艺过程与环境风险控制水平得分30分，属于M2类水平。

### 7.1.3大气环境风险受体敏感性（E）评估

大气环境风险受体敏感程度类型按照企业周边人口数进行划分。按照企业周边5公里或500米范围内人口数将大气环境风险受体敏感程度划分为类型1、类型2和类型3三种类型，分别以E1、E2和E3表示，见表7.1-6。

大气环境风险受体敏感程度按类型1、类型2和类型3顺序依次降低。若企业周边存在多种敏感程度类型的大气环境风险受体，则按敏感程度高者确定企业大气环境风险受体敏感程度类型。

表7.1-6  大气环境风险受体敏感程度类型划分

| 敏感程度类型 | 大气环境风险受体 | 实际情况 |
| --- | --- | --- |
| 类型1 （E1） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数5万人以上，或企业周边500米范围内人口总数1000人以上，或企业周边5公里涉及军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域 | 周边500米范围内人口总数1000人以上 |
| 类型2 （E2） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等机构人口总数1万人以上，5万人以下，或企业周边500米范围内人口总数500人以上，1000人以下 | / |
| 类型3 （E3） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等机构人口总数1万人以下，且企业周边500米范围内人口总数500人以下 | / |

通过上述分析得到，企业大气环境风险受体为类型1，记为E1。

### 7.1.4突发大气环境事件风险等级确定

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），企业突发大气环境事件风险等级表征分为两种情况：

（1）Q<1，企业突发大气环境事件风险等级表示为“一般-大气（Q0）”；

（2）Q≥1，企业突发大气环境事件风险等级表示为“环境风险等级-大气（Q水平-M类型-E类型）”

汇总前文调查分析结果，企业涉及大气风险物质数量与其临界量比值为0，表示为Q0，生产工艺与环境风险控制水平为M2类水平，环境风险受体敏感性为类型1，表示为E1。

因此，企业突发大气环境事件环境风险等级表示为“一般-大气（Q0）”。

## 7.2突发水环境事件风险等级

### 7.2.1涉及水风险物质数量与其临界量比值（Q）

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）：

当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为Q。

当企业存在多种风险物质时，则按下式计算：

式中：w1，w2……wn——每种风险物质的存在量，t；

W1，W2……Wn——每种风险物质的临界量，t。

按照数值大小，将Q划分为4个水平：

- Q<1，以Q0表示，企业直接评为一般环境风险等级；

- 1≦Q<10，以Q1表示；

- 10≤Q<100，以Q2表示；

- Q≥100，以Q3表示。

根据3.3.4节论述，企业涉水风险物质主要为油类物质，涉水风险物质数量与临界量比值情况详见下表7.1-7。

表7.1-7  企业涉水风险物质情况汇总表

| 序号 | 名称 | 环境风险物质 | 存放地点 | 最大储存量（t） | 临界量（t） | Q值计算结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切削液 | 矿物油 | 油料间 | 4.04 | 2500 | 0.001616 |
| 2 | 脱模剂 | 改性硅油 |  | 1 | 2500 | 0.0004 |
| 3 | 冲头油 | 矿物油 |  | 0.4 | 2500 | 0.00016 |
| 4 | 液压油 | 矿物油 |  | 2.72 | 2500 | 0.001088 |
| 5 | 磨削油 | 矿物油 |  | 0.34 | 2500 | 0.000136 |
| 6 | 齿轮油 | 矿物油 |  | 0.34 | 2500 | 0.000136 |
| 7 | 危废间废液 | 废矿物油 | 危废暂存场 | 0.5 | 2500 | 0.0002 |
| 8 | 合计 | / | / | / | 0.003736 |

根据表7.1-7可知，计算得出Q=0.003736（Q＜1），以Q0表示。

### 7.2.2生产工艺过程与环境风险控制水平（M）评估

（1）生产工艺过程含有风险工艺和设备情况

企业生产工艺过程含有风险工艺和设备情况见表7.1-2，得分为30分。

（2）水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况

企业水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况评估指标见表7.2-1，对各项评估指标分别评分、计算总和，各项指标分值合计最高为70分。

表7.2-1  水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况评估表

| 评估指标 | 评估依据 | 分值 | 实际情况 | 企业得分 | 整改后得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截流措施 | （1）环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施；且 （2）装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净废水排放缓冲池或污水系统的阀门打开；且 （3）前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换或设置自动切换设施，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统 | 0 | 厂区雨水总排口未设置排水切换阀，受污染的消防水不能排入污水系统 | 8 | 8 |
|  | 有任意一个环境风险单元（包括可能发生泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所）的截流措施不符合上述任意一条要求的 | 8 |  |  |  |
| 事故废水收集措施 | （1）按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净废水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据相关设计规范、下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设计事故排水收集设施的容量；且 （2）确保事故排水收集设施在事故状态下能顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量；且 （3）通过协议单位或自建管线，能将所收集废水送至厂区内污水处理设施处理 | 0 | 依托的翰昂企业废水处理站设置有事故池，并配套建设相应管网，本项目事故废水能够进入其废水处理站 | 0 | 0 |
|  | 有任意一个环境风险单元（包括可能发生泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所）的事故排水收集措施不符合上述任意一条要求的 | 8 |  |  |  |
| 清净废水系统风险防控措施 | （1）不涉及清净废水；或 （2）厂区内清净废水均可排入废水处理系统；或清污分流，且清净废水系统具有下述所有措施 ①具有收集受污染的清净废水的缓冲池（或收集池），池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施或通过自流，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理；且 ②具有清净废水系统的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净废水总排口，防止受污染的清净废水和泄漏物进入外环境 | 0 | 风险源不产生清净废水 | 0 | 0 |
|  | 涉及清净废水，有任意一个环境风险单元的清净废水系统风险防控措施不符合上述（2）要求的 | 8 |  |  |  |
| 雨水排水系统风险防控措施 | （1）厂区内雨水均进入废水处理系统或雨污分流，且雨水排水系统具有下述所 ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的雨水外排；池内设有提升设施或通过自流，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理； ②具有雨水系统总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，在紧急情况下有专人负责关闭雨水系统总排口（含与清净废水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境 （2）如果有排洪沟，排洪沟不得通过生产区和罐区，或具有防止泄漏物和受污染的消防水等流入区域排洪沟的措施 | 0 | 厂区内实行雨污分流，雨水排口设置有堵漏措施 | 0 | 0 |
|  | 不符合上述要求的 | 8 |  |  |  |
| 生产废水处理系统风险防控措施 | （1）无生产废水产生或外排；或 （2）有废水外排时： ①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产废水系统或独立处理系统； ②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施处理； ③如企业受污染的清净废水或雨水进入废水处理系统处理，则废水处理系统应设置事故水缓冲设施； ④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外 | 0 | 企业依托翰昂设置的废水处理站，其设置有监控措施 | 0 | 0 |
|  | 涉及废水外排，且不符合上述（2）中任意一条要求的 | 8 |  |  |  |
| 废水排放去向 | 无生产废水产生或外排 | 0 | 企业依托的废水处理达标后依法排入市政污水管网，进入城镇污水处理厂 | / | / |
|  | （1）依法获取污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 （2）进入工业废水集中处理厂；或 （3）进入其他单位 | 6 |  | 6 | 6 |
|  | （1）直接进入海域或进入江、河、湖、库等水环境；或 （2）进入城市下水道再入江、河、湖、库或再进入海域；或 （3）未依法取得污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 （4）直接进入污灌农田或蒸发地 | 12 |  | / | / |
| 厂内危险废物环境管理 | （1）不涉及危险废物的；或 （2）针对危险废物分区贮存、运输、利用、处置具有完善的专业设施和风险防控措施 | 0 | 企业危险废物分区贮存、运输、利用、处置具有完善的专业设施和风险防控措 | 0 | 0 |
|  | 不具备完善的危险废物贮存、运输、利用、处置设施和风险防控措施 | 10 |  |  |  |
| 近3年内突发水环境事件发生情况 | 发生过特别重大或重大等级突发水环境事件的 | 8 | 从未发生突发水环境事件 | 0 | 0 |
|  | 发生过较大等级突发水环境事件的 | 6 |  |  |  |
|  | 发生过一般等级突发水环境事件的 | 4 |  |  |  |
|  | 未发生突发水环境事件的 | 0 |  |  |  |
| 合计 | 14分 | 14分 |

注：表7-2.1中相关规范具体指GB 50483、GB 50140、GB 50351、GB 50747、SH 3015

由表7.2-1知，企业水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况评分为14分。

（3）生产工艺过程与水环境风险防控水平

采用评分法对企业生产工艺、水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况进行评估汇总，将各项指标分值累加，确定企业生产工艺与环境风险控制水平（M），评估指标及分值分别见表7.2-2与表7.2-3。

表7.2-2  企业生产工艺与环境风险控制水平评估对照表

| 评估指标 | 分值 | 现有得分 | 整改后得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产工艺 | 30分 | 30分 | 30分 |
| 水环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况（70分） | 截流措施 | 8分 | 8分 | 8分 |
|  | 事故废水收集措施 | 8分 | 0分 | 0分 |
|  | 清净废水系统风险防控措施 | 8分 | 0分 | 0分 |
|  | 雨水排水系统风险防控措施 | 8分 | 0分 | 0分 |
|  | 生产废水处理系统风险防控措施 | 8分 | 0分 | 0分 |
|  | 废水排放去向 | 12分 | 6分 | 6分 |
|  | 厂内危险废物环境管理 | 10分 | 0分 | 0分 |
|  | 近3年内突发水环境事件发生情况 | 18分 | 0分 | 0分 |
| 合计 | 14分 | 14分 |

表7.2-3  企业生产工艺过程与水环境风险控制水平类型划分表

| 生产工艺过程与环境风险控制水平值（M） | 工艺过程与环境风险控制水平类型 |
| --- | --- |
| M＜25 | M1 |
| 25≤M＜45 | M2 |
| 45≤M＜65 | M3 |
| M≥65 | M4 |

结合表7.2-2与表7.2-3内容，企业生产工艺过程与水环境风险控制水平得分24分，属于M2类水平。

### 7.2.3水环境风险受体敏感性（E）评估

按照水环境风险受体敏感程度，同时考虑河流跨界的情况和可能造成土壤污染的情况，将水环境风险受体敏感程度类型划分为类型1、类型2和类型3，分别以E1、E2和E3表示，见表7.2-4。

水环境风险受体敏感程度按类型1、类型2和类型3顺序依次降低。若企业周边存在多种敏感程度类型的水环境风险受体，则按敏感程度高者确定企业水环境风险受体敏感程度类型。

表7.2-4  水环境风险受体敏感程度类型划分

| 敏感程度类型 | 水环境风险受体 | 实际情况 |
| --- | --- | --- |
| 类型1 （E1） | 企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水、地下水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区； 废水排入受纳水体后24小时流经范围（按受纳河流最大日均流速计算）内涉及跨国界的； | / |
| 类型2 （E2） | （1）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有生态保护红线划定的或具有水生态服务功能的其他水生态环境敏感区和脆弱区，如国家公园，国家级和省级水产种质资源保护区，水产养殖区，天然渔场，海水浴场，盐场保护区，国家重要湿地，国家级和地方级海洋特别保护区，国家级和地方级海洋自然保护区，生物多样性保护优先区域，国家级和地方级自然保护区，国家级和省级风景名胜区，世界文化和自然遗产地，国家级和省级森林公园，世界、国家和省级地质公园，基本农田保护区，基本草原； （2）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内涉及跨省界的； （3）企业位于溶岩地貌、泄洪区、泥石流多发等地区； | / |
| 类型3 （E3） | 不涉及类型1和类型2情况的 | 不涉及类型1和类型2情况的 |
| 注：本表中规定的距离范围以到各类水环境保护目标或保护区域的边界为准。 |

通过上述分析得到，企业水环境风险受体为类型3，记为E3。

### 7.2.4突发水环境事件风险等级确定

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），企业突发水环境事件风险等级表征分为两种情况：

（1）Q<1，企业突发水环境事件风险等级表示为“一般-水（Q0）”；

（2）Q≥1，企业突发水环境事件风险等级表示为“环境风险等级-水（Q水平-M类型-E类型）”

汇总前文调查分析结果，企业涉及水环境风险物质与其临界量的比值为0.003736，表示为Q0，生产工艺与环境风险控制水平为M2类水平，环境风险受体敏感性为类型3，表示为E3。

因此，企业突发水环境事件环境风险等级表示为“一般-水（Q0）”。

## 7.3企业突发环境事件风险等级确定与调整

### 7.3.1风险等级确定

结合7.1、7.2章节内容，企业大气风险等级为“一般-大气（Q0）”，水环境风险等级为“一般-水（Q0）”，综上所述，企业风险等级为一般环境风险。

### 7.3.2风险等级调整

根据现场调查及询问企业近三年内未因违法排污、非法转移危废等原因受到环保部门处罚，故环境风险等级不进行调整。

### 7.3.3风险等级表征

综上所述，企业风险等级表示为“一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]”。

# 8 企业突发环境事件风险评估结论

（1）根据本次评估内容，环境风险等级确定为“一般环境风险”，表示为“一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]”。Q＜1，表明企业涉及的环境风险物质使用量较少，环境风险较低，在进一步完善风险防控措施及应急物资保障的前提下，能够降低发生突发环境事件的可能性。

（2）根据对企业环境风险单元的评估分析情况，风险单元风险防控措施较完善，风险单元应急处置措施暂较到位，应急物资较为完善，在进一步完善环境风险防范措施和应急物资储备后，基本能够满足防控和应急处置需求。

（3）企业具备完善的分级应急响应机制，及时有效的应急监测方案，完备的后期处置流程，有力的应急保障体系，但也存在应急培训和应急演练不足的问题，在加强应急培训和演练的前提下，能够保证企业在出现突发环境事件情况下能及时、有效、有序的进行处置。

综上，企业需进一步按照表6-1方案进行整改和改进，完成整改和改进后，企业环保工作不能停滞，持续改进仍需继续，以真正做到社会效益、经济效益和环境效益的三统一。

# 9 附录

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目总平面布置图及排水管网图

附图3  项目环境风险受体分布图

附图4  项目环境风险源分布图

附件

附件1  企业营业执照

附件2  国家排污许可证

附件3  危险废物处置协议

附件4  风险物质理化性质及危险特性

附件5  项目评审会签到表

附件6  突发环境事件评审意见表

附件7  风险评估修改说明表

# Text boxes

图2-1  头盖外壳生产工艺流程图

图2-2  铸造工艺流程图

图2-3  缸体/端板生产工艺流程图

图2-4  齿轮生产工艺流程图

应

急

处

置

组

综

合

保

障

组

警

戒

疏

散

组

应急指挥部

总指挥：总经理

副总指挥：副总经理

图3.7-1 企业应急救援组织机构图