重庆建设车用空调器有限责任公司

比 价 文 书

项目编号：（2022）JK[8]065

项目名称： 3、5号装配线关键工序（氦检漏等）数据追溯功能改造

重庆建设车用空调器有限责任公司

2022年3月

# 公开比价

比价单位:

重庆建设车用空调器有限责任公司根据公司有关竞比价管理办法,就3、5号装配线关键工序（氦检漏等）数据追溯功能改造采购进行比价。

请具备承担本项目能力的公司前来比价。

  - 比价单位：重庆建设车用空调器有限责任公司

  - 比价货物清单：见附件

  - 发放比价文书时间：2022年3月29 日17：00

  - 发放比价文书地点：重庆建设车用空调器有限责任公司采购部

  - 比价截止时间：2022年4月13日17：00

  - 比价地点：重庆建设车用空调器有限责任公司采购部

  - 联系方法：重庆市九龙坡区华建支路1号      邮编：400050

  - 联系人：王安容         电话：023-68126752

# 比价须知

2.1 项目情况

1、此项目采用比价形式，请具有独立法人资格的公司前来比价。

2、项目情况: 3、5号装配线关键工序（氦检漏等）数据追溯功能改造，具体详见附件3、5号装配线关键工序（氦检漏等）数据追溯功能改造技术要求。

★2.2合格的比价人

比价单位：指具有独立法人资格。合格比价人的范围：

1.比价人注册资金不低于100万。

2.具有独立承担民事责任的能力。

3.比价人应遵守有关的国家法律、法令和条例。

4.具有良好的商业信誉和诚信的职责；

5.具有履行合同所必需专业技术能力和提供本次所比价要求货物的能力；

6.如比价人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》(统一格式)。

2.3比价文件

  - 比价文件由比价文件总目录所列内容组成。比价人应详细阅读比价文件的全部内容。不按比价文件的要求提供的比价文件和资料，可能导致比价被拒绝。

  - 资格证明文件包括：

    - 企业简介

    - 经过上一年度年检合格的企业法人营业执照副本复印件（原件备查）

    - 法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书

    - 比价人人员情况表

    - 服务内容及优惠承诺条款

注：以上资格证明文件均需加盖比价人单位公章。

3、比价报价

1）货币：人民币

2）报价：标的物价格(含增值税)＋相关费用【交钥匙工程】

相关费用：附件费、安装费、各种税费、包装费、保险费、运输费、设备在买方的装卸就位费、安装调试费等设备交付前的一切费用。

注：（1）请提供分项报价；

（2）备品、备件费须提供备品、备件的名称、数量、单价、总价清单；

（3）提供技术对照表。

3）比价报价不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由比价人法定代表人（或授权代表）签字或盖章。

4）报价表因字迹潦草或表达不清所引起的后果由比价人负责。

5）若比价人对报价有优惠，应予以说明并将优惠承诺附于比价报价表后。

4.比价文件有效期：比价文件及有关承诺文件有效期为90天,从提交比价文件截止日起算

5.比价书的递交

比价文件应按以下方法分别装袋密封,否则将被拒绝

1）商务比价文件密封袋内装商务标文件正、副本各一份，封口处应有比价单位法定代表人或委托代理人的签字及比价单位公章。

2）技术文件密封袋内装技术文件正本一份，副本3份，内容为：方案、配置、技术参数等技术资料，不出现价格内容。

3）如果比价人未按上述要求密封及加写标记，比价人对比价文件的误投和提前启封概不负责。

4）所有比价文件须单独装订成册。比价书中不得有任何擦涂、更改痕迹。若须改正错漏，须由比价书签发人在更正处加签。

5）比价人提交的所有资格证明资料不得伪造，一经发现，直接取消比价资格

2.4比价截止时间

- 比价文件必须在比价截止时间前邮寄或派人送达到指定的比价地点。

- 在比价截止时间以后送达的比价文件，比价人拒绝接收。

2.5文书启封及评审

1、文书启封及评审

比价人对按照比价文件所要求的提交比价文件截止时间前收到的所有合格比价文件予以拆封，并由比价人记录存档备案。

比价文件出现下列情况之一的，将作为无效比价文件。

1）评审小组发现比价人以他人的名义比价、串通比价、以行贿手段谋取选中单位或者以其他弄虚作假方式比价的。

2）比价文件中的比价函未加盖比价人的企业印章的，或者委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的。

3）比价文件未按规定的格式填写的或关键内容字迹模糊、无法辨认的。

4）比价人递交两份或多份内容不同的比价文件，或在一份比价文件对同一比价项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。

5）逾期送达的或未送达到指定地点的。

6）比价人资格条件和证明文件不符合比价文件要求的。

2、评审

评审办法：综合评价法。具体评审如下：

## 第三章  比价方法（综合评价法）

第一节 比价方法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评比方法 | 选中候选人排序方法 | 本次评比采用综合评估法。评比委员会对满足比价文件实质性要求的比价文件，按照本章2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐选中候选人，但比价报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以比价报价低的优先；比价报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，由比价委员会现场抽签确定选中候选人排序。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 比价人名称 | 与营业执照或事业单位法人证书、资质证书一致 |
|  |  | 比价函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位公章。由法定代表人（单位负责人） 签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附法定代表人身份证明及授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第五章“比价文件格式”的规定。 |
|  |  | 比价文件格式 | 符合第五章“比价文件格式”的规定。 |
|  |  | 备选比价方案 | 除比价文件明确允许提交备选比价方案外，比价人不得提交备选比价方案。 |
|  |  | 比价文件的签署 | 比价文件上有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人的签字、盖章齐全。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 重要商务条款 | 交货期：合同生效后3个月内 |
|  |  | 重要技术条款 | *5.1、3#、5#装配生产线关重工位建设二维码与装配工位一对一质量数据采集、存储、传输并集成在下线检称重工位集中显示。 |
| 没有通过初步评审的比价人，不得进入详细评审 |

| 2.2.1 | 技术部分评分标准（50分） | 技术要求：按比价人响应程度，由评委独立评分。 1.1满足标书技术要求程度（0-20分） 1.1.1对技术要求中所有子项逐一评分。全满足得20分，存在漏项或者负偏离的每项扣2分，漏项或者负偏离项大于4项的（不含4项），得0分。 1.2技术方案（0—20分） 1.2.1对装配线关键工位数据追溯功能改造项目方案的合理性、完整性和详细程度进行评分；由评委对各比价人方案进行综合比较、评议，优得20-15分，良得15-10分，差或未响应得10-0分。 1.3对改造项目柔性化方案对比评分（0-4分） 产品换型时方便快捷，无干扰。优得4分，良得3分，中得2分，差不得分。 1.4对改造项目信息化方案对比评分，（0-3分） 优得3分，良得2分，中得1分，差不得分。 1.5对改造项目装配线硬件安全防护功能，改造后设备自身保护功能设计。以比价人响应情况，按类比法进行评分，（0-3分）优得3分，良得2分，中得1分，差不得分。 |
| --- | --- | --- |
| 2.22 | 商务部分10分 | 1、比价人业绩（4分） 近两年（2019.12～2021.12）非标设备（或者装配线）销售业绩（须同时附销售合同复印件，销售合同至少应包含合同封面页、签字/盖章页），5台不得分，每多2台加1分，最多得3分。未提供业绩证明或无业绩的，比价被否决。 1.2交货期（4分） 满足交货期不得分，每提前10天加1分，最多4分。 2、付款条件（ 2分）：满足付款条件得2分，不满足得0分。 |
| 2.23 | 比价报价评分标准（40分） | 1、确定有效比价报价： ①通过初步评审的比价人的比价报价为有效比价： 2、比价基准价： 取所有有效比价人的比价报价的最低价为比价基准价,比价基准价分值设置为40分. 3、计算得分： 各有效比价人比价价格分的计算方法： 分值=(比价基准价/比价人的有效报价)*40*100%,最终得分保留小数点后两位. |
| 2.24 | 比价人得分 | 比价人得分=商务部分得分A+技术部分得分B+投 标报价得分C |

特别说明：以上技术、商务部分比价人提供虚假证明的则视为废标。

3、确定选中单位

在比价有效期内，比价人以书面形式通知所选定的单位。通知也可以电话、传真的形式，但需要随后以书面方式确认。当所选中单位与比价人签订选中单位合同后，公司将向其他比价人发出落标通知。

4、签订合同

选中单位人应按通知书指定时间、地点与比价人签订合同，否则按撤回比价处理，我公司可向其请求最终确认报价20%的违约金赔偿。在这种情况下，比价人可另选其他单位或另行比价。

# 第四章   合同条款

4.1报价方式

要求以人民币报价方式报出“3、5号装配线关键工序（氦检漏等）数据追溯功能改造”明细价格及汇总价格。

4.2 包装及包装方式

比价人应在比价文件中详细列明包装方式及材料，须满足设备防潮、防震、防锈、防腐及到达目的地完好无损的要求。所采用的包装材料必须结实，全新未用过。并符合气候变化要求。

比价人在收到货物前，货物的损坏、锈蚀、损失或包装破损等责任事故，均由比价人负责完全赔偿。

4.3合同价格及付款方式

1、合同价格为经比价双方最终确定的价格。

2、付款方式：

1）预付款20%；

2）预验收合格后，双方签署验收报告出具终验收报告支付40%；

3）终验收合格后，双方签署验收报告出具终验收报告支付30%；供货方开具合同全额增值税专用发票（税率13%）；

3）质保金10%，一年后无息支付，支付合同总金额的10%。

4.4 项目要求

1、见附件的技术要求。

2、质量保证：附件的技术要求，保证期起始时间从终验收合格签字之日起计算。

3、交货期：合同生效后3个月，即在合同生效后3个月内完成该交钥匙工程并通过终验收合格。

4、本项目禁止分包或转包。

5、在项目安装、调试、试运行等过程中造成需方人员和财产损害的，由供方承担责任。

4.5 违约责任

如任何一方延迟履行，则每延迟一天按合同总金额万分之五支付违约金。延迟超过30天的，对方可以解除合同并依法请求赔偿。

4.6争议的解决

双方友好协商解决，协商不成，向合同签订地人民法院提起诉讼。

4.7其他约定事项

比价文件、比价文件和有效补充文件以及技术要求是主合同不可分割的组成部分，与主合同具有同等法律效力。

需方提供给供方的技术参数、数据等资料属于需方商业秘密，供方应以不低于自身商业秘密予以保护，未经需方同意不得向任何第三方披露。

# 第五章  比价文件格式

比价函

××公司：

__________________________(报价单位全称)授权____________________ (委托代理人姓名)________________(职务、职称)为委托代理人，参加贵方组织的______________(比价编号、比价项目名称)比价的有关活动，并对______________货物进行比价。为此：

1、提供比价须知规定的全部比价文件：正本1份，副本2份；

2、比价货物的总报价为(大写)：　　　　　　　　　　　　元人民币（含税）。

3、如果我们成为选中单位，我们保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4、愿意向贵方提供任何与该项比价有关的数据、情况和技术资料并对其真实性负责。

5、本报价自开标之日起______天内有效。

6、报价人同意提供按照贵方可能要求的与其比价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

7、与本报价有关的一切往来通讯请寄：

单位全称：

地址：____________________________________________________

邮编：____________　电话：____________　传真：____________

竞比价单位(盖章)：                    委托代理人(签字)：

日期：

法定代表人身份证明书（格式）

××公司：

（法定代表人姓名）同志为我公司的法定代表人，特此证明。

比价单位全称（公章）：

法定代表人签字：

日期：

授权委托书（格式）

××公司：

（报价人全称）法定代表人　　　　　授权　　　　（委托代理人姓名）为委托代理人，参加贵方组织的　　　　　　　　项目		　　　	（比价编号）比价活动，全权处理本次比价活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

比价单位全称（公章）：

第六章  技术要求

- 项目名称：3、5号装配线关键工序（氦检漏等）数据追溯功能改造项目

2、改造周期：合同生效后3个月内

3、改造项目内容

对3#和5#旋叶式压缩机两条装配线关重工位（见4.3列表）相关设备进行改造，4.3列表关重工序通过扫描外壳上二维码，实现装配质量数据一对一采集功能；达成4.3列表相关关重工位装配质量数据采集信息集成于数据采集系统，后期扫码或输入二维码信息可输出所采集集成的装配过程质量数据的目的。

1）、硬件方面：

对3#和5#装配生产线两条线各自的关重工位：紧固M8自动螺钉机、氦检漏(包含抽负压、A/B氦检漏腔合计3个点）、注油与运转、紧固中心螺钉和下线检称重5个工位合计10个工位（2条线合计）进行设备硬件改造，使关重工位设备在合适的位置安装扫码枪后能实现手动或自动扫描外壳上二维码，设备PLC具备提供二维码和质量数据写入条码地址，并控制设备动作（不扫描、设备不动作），PLC通过以太网传送数据至数据采集系统。

2）、软件方面：

对3#和5#装配线4.3列表关重工位扫描二维码后，一对一实现装配过程数据可采集、存储、传输和判定功能，且所有本次改造各关重工位采集的数据可集成集中显示、判定和存储并备份，并具备追溯功能。

## 4、项目技术需求

4.1、改造后设备具备扫描二维码和装配过程数据（一码对应一份装配数据）采集、存储和传输功能，形成二维码与数据一对一对应存储、并可查询、传输。

4.2、项目承接方需提供3#、5#装配生产线质量数据采集软件系统和配套使用的工控机IPC、线缆等硬件。

4.3、生产线设备硬件改造内容和信息要求

项目承接方需要结合现有设备条件和要求，设立合理的硬件改造投入方案，以满足下表所列关重工位扫描二维码和一对一装配过程数据采集存储传输要求。公司3#、5#旋叶式压缩机生产线拟需要采集的数据及改造的设备说明如下：

| 序号 | 工序 | 数据采集方式 | 采集数据 | 设备集成要求 | 线体硬件改造或投入 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M8螺钉紧固工序 | 扫描零件二维码，一对一对应采集、存储和传输数据 | 螺钉扭力及扭矩转角 | PLC提供二维码及数据写入条码地址，并控制设备动作(不扫描,设备不动作)，PLC通过以太网传送数据至质量数据采集软件 | 1、新增扫码枪1把（手动） 2、M8自动螺钉机改造：扫码枪安装、以太网通讯模块+线缆 |
| 2 | 氦检漏工序 | 抽负压位置点扫描零件二维码，一对一对应采集、存储和传输数据 | 负压值 | PLC提供二维码及数据写入条码地址，并控制设备动作(不扫描,设备不动作)，PLC通过以太网传送数据至质量数据采集软件 | 1、新增扫码枪3把（固定式） 2、氦检漏设备改造：抽负压位置点、A\B仓位置点扫码枪安装，以太网通讯模块+线缆 3、一台IPC（含支架等） |
|  |  | A\B仓各扫描零件二维码，一对一对应采集、存储和传输数据 | A\B各自工件氦检漏值 | PLC提供二维码及数据写入条码地址，并控制设备动作(不扫描,设备不动作)，PLC通过以太网传送数据至质量数据采集软件 |  |
| 3 | 一次注油 二次注油 | 一次注油位置点扫描零件二维码，集成后一对一对应采集、存储和传输数据 | 注油量（即二次注油称重与一次注油前称重差值、排气压力 | PLC提供二维码及数据写入条码地址，并控制设备动作(不扫描,设备不动作)，PLC通过以太网传送数据至质量数据采集软件 | 1、新增扫码枪1把（固定式） 2、注油工位改造：一次注油工位扫码枪安装，以太网通讯模块+线缆 3、检查二次注油RFID读写头是否可用 |
|  | 运转试验 | 通过RFID读写头与一次注油扫描二维码集成传输数据 | 排气压力 | 具备读取RFID能力 | 增加RFID读写头 |
| 4 | 中心螺钉紧固工序 | 扫描零件二维码，一对一对应采集存储传输数据 | 螺钉扭力及扭矩转角 | PLC提供二维码及数据写入条码地址，并控制设备动作(不扫描,设备不动作)，PLC通过以太网传送数据至质量数据采集软件 | 1、新增扫码枪1把（固定式） 2、自动螺钉机改造：扫码枪安装、以太网通讯模块+线缆 |
| 5 | 下线检称重 | 扫描零件二维码，一对一对应采集存储传输数据 关联前面所有关重工位采集数据并显示判定 | 压缩机重量 | PLC提供二维码及数据写入条码地址，并控制设备动作(不扫描,设备不动作)，PLC通过以太网传送数据至质量数据采集软件 | 1、新增扫码枪1把（手动） 2、新增智能电子称（15kg.带通讯功能） 3、以太网通讯模块+线缆和IPC（含支架等） |

### 4.4、品牌要求：扫描枪品牌：得利捷Datalogic或基恩士等；电子称品牌：梅特勒特利多等；工控机品牌：研祥、研华（i5/8G/1T)等。

### 4.5、两条装配生产线氦检漏相关硬件和软件改造由氦检漏设备厂家承接（设备厂家配备IPC但不含扫码枪），项目承接方负责联系氦检设备厂家实施改造和信息采集到数据采集系统，并负责与氦检设备厂家结算。

### 4.6、具体工位采用扫码枪形式根据装夹位置具体商讨确定（手持式或者固定式）。

### 5、装配生产线软件方面实现：

### 综合现场应用及数据采集的要求，本次项目实施的主要内容包括以下方面：

### 5.1、3#、5#装配生产线关重工位建设二维码与装配工位一对一质量数据采集、存储、传输并集成在下线检称重工位集中显示。

### 5.2、根据公司该项目装配过程信息管理系统要求对3#、5#装配线投入相应的服务器、信息采集及信息展示设备，并负责施工、安装调试及系统开发。

### 5.3、当装配生产线换型时，工位不使用质量追溯功能时，工位设备通过选择使用或者不使用保证设备正常运行，质量数据能够正常采集（由于外壳没有二维码，质量数据不能一一对应）。

6、技术资料

技术资料一式三份。文字：中文，电子文档一份。

6.1、必须有系统操作手册、系统维护手册。

6.2、完整电器布置图、PLC程序控制图。

7、终验收

7.1、终验收在公司进行。

7.2、实物验收：检查所改造后设备与合同及协议约定要求是否相符，改造后仪器配置是否齐全，改造后质量数据采集、存储、传输集成等功能是否符合需求，扫描及质量数据采集运行是否符合要求。

7.3、连续运行3个月，装配工件扫描及质量数据信息采集、存储和传输等运行正常。

## 8、质量保证期

改造项目整体质保期为12个月，质保期起始时间从最终验收合格签字之日起计算。质保期内除易损件外其他正常使用损坏更换的零部件重新计算质保期。