## LH-A5 模块化模拟电路实验箱

实验箱由全铝合金箱体、高性能线性电源和实验电路板组成。其中实验电路既可以采用固定功能模块方式，也可以自行搭建实验电路，电路原理和元器件符号清晰，实验用元器件全部焊装在线路板的反面，安全可靠，不易损坏。本实验箱适用于本专院校所有电类和非电类专业《模拟电子技术》、《电子线路》等课程的实验教学。

一、技术指标

1、实验箱工作电源

输入：AC220V±10%,50HZ。

输出：（1）DCV ±12V/0.5A；

（2）DCV ±1.5V～±12V/0.5A；

（3）DCV +5V/1A ， 以上各路均带短路保护功能。

交流低压输出：(1) ACV 0V、14V、16V、18V和带中心抽头双路7.5V/0.2A。

2、信号源

1）直流信号源：双路-5V～+5V, -0.5V～+0.5V连续可调。

3、测量表

1）0-20V的数字直流电压表，分三档，分别是200mV档、2V档、20V档。

2）是200MA数字直流电流表, 分三档，分别是2mA档、20mA档、200mA档。

4、分立元件设计区

1）母板上设计有桥堆2W10 1个、二极管1N4007 4个/IN4148 2个、稳压管2DW231/2CW53/DC6.2V各1个、发光二极管1个、可控硅2P4M/BCR各1个、单结晶体管BT33 1个、三端稳压管7812/7912各1个，1W 电位器1K 1个、三极管33DG6B/3DG12/3CG12/2SJ11/3DJ6F/9014/9012各1个、8欧姆喇叭1个、0.5W精密电位器1K/10K/100K各1个、IC40/IC16/IC14插座各1个、IC8 2个、1×2开关1个，各种固定值的电阻、电容和电感60多个。另设计有阻容件自由接插区。母板上设有300多个高可靠锁紧式防转叠插座(与集成块插座、镀银紫铜管及固定器件脚等已内部连好)作为实验时的连接点、测试点。

2）设计扩展模块电路实验区1个：尺寸155×100mm，可选配固定线路实验模块，学生可以进行创新性练习，以提高学生的思维能力和动手能力。

5、固定线路独立模块

1）单管、双管放大电路、射极跟随器、负反馈放大电路实验板

2）2块集成运放电路实验板

3）功率放大集成电路和互补对称功率放大电路,内有喇叭

4) 半波全波桥式整流、滤波电路、三端集成稳压电源

5）串联稳压电路和差动放大电路

6、机箱：坚固型铝合金框架，厚实的 ABS 塑料包角，参考外形尺寸４８５×3６８×120mm。

7、实验线路的连接：全部信号引出采用自锁紧式涂金插孔，永不氧化，美观漂亮，实验导线连接稳定可靠。

二、实验内容

(一） 分立元件电路实验

1、基本单级放大电路

2、两级放大电路

3、负反馈放大电路

4、射级跟随器

5、差动放大电路

6、集成电路RC正弦波振荡器

7、集成功率放大器

8、整流滤波与并联稳压电路

9、串联稳压电路

10、集成稳压电路

11、RC正弦波振荡器

12、LC振荡器及选频放大器

13、电流/电压转换电路

14、电压/频率转换电路

15、互补对称功率放大器

16、二极管的正、反相特性

17、晶体三极管的输入、输出特性

18、全波桥式桥式整流电路实验

19、并联型直流稳压电源

（二）集成运算放大电路实验

1、模拟运算电路

①电压跟随器②反向比例放大器③同相比例放大器④反相求和比例放大器⑤双端输入求和放大电路

2、积分与微分电路

①积分电路②微分电路③微积分电路

3、波形发生电路

①方波发生器②占空比可调的矩形波发生器③三角波发生电路④锯齿波发生电路

4、有源滤波器

①低通滤波器②高通滤波器③带阻滤波器

5、电压比较器

①过零比较器②反相滞回比较器③同相滞回比较器

6、波形变换电路

7、运算放大器指标测试

（三）综合实验：用运放组成万用表，温度检测控制，函数信号发生器

三、实验箱配置

| 序号 | 名称 | 说明 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LH-A5主机箱 | 含机箱、工作电源、常用模拟信号源、实验电路区和分立元件 | 1台 |  |
| 2 | 供电电源线 | 1.5m | 1根 |  |
| 3 | 2号实验导线 | 50cm | 25根 |  |
| 4 | 保险丝 | 2A | 2支 |  |
| 5 | 实验指导书 |  | 1本 |  |
| 以下３-７是独立模块 |
| 3 | 运放电路实验板 |  | 2 |  |
| 4 | 单级、多级放大电路、射极跟随器、负反馈放大电路模块 |  | 1 |  |
| 5 | 功率放大电路模块电路 |  | 1 |  |
| 6 | 半波全波桥式整流、滤波电路、三端集成稳压电源 |  | 1 |  |
| 7 | 串联稳压电路和差动放大电路 |  | 1 |  |

附：使用本实验箱需配套仪器仪表:万用表和示波器