## LH-DL5 电路原路实验箱

一、性能特点

实验箱由铝木合金箱体、线性电源、常用信号源、测量仪表、实验电路模块等组成。其中实验电路区大部分元器件在反面，正面标有电路原理图，方便学生读图，以提高实验效率。本实验箱适用于本专科院校、高职高专所有电类和非电类专业《电工学》、《电路原路》等课程的实验教学。

二、主要技术指标

1.电源：输入：AC220V±10%,50HZ；输出：1）DC ±12V/0.5A有短路保护自恢复功能；2) DC 1路0-30V,分3档0-10V、10-20V、20-30V连续可调直流稳压电源，有短路保护自恢复功能；3）0-24V连续可调/0.5A。

- 直流恒流源：1）提供1路0～200mA可调恒流源，分3档 2mA 、20mA、200mA输出，并设有开路保护功能。

- 提供数显0～200mA直流数字电流表，分3档2mA 、20mA、200mA测量。

5.配置0-99Ω连续可调数字式电位器。

6.设计有扩展模块接入区1个，大小155×100mm。

7.安全保护措施：设计有电源输入输出专用保护电路板，具有接地保护、漏电过载过流保护功能，具有误操作保护功能；安全性符合相关的国标标准，所有材质均符合环保标准。

8.实验模块

1）元器件伏安特性的测量

2）电路中电位的研究

3）戴维南定理和诺顿定理

4）叠加定理和互易定理

5) 基尔霍夫定律的验证

8）一阶动态电路

9）二阶动态电路

10）负阻抗变换器电路

11）R、L、C串、并联谐振电路

12）受控源VCVS、VCCS电路

13）回转器电路

14）留有扩展模块接入区，可以任意扩展其它实验模块。

9.分立区元件：电阻51、200、220、240、1K、2K、10K、1.3M共13个，电容0.1、1uF各1个，100K电位器1个。

10.机箱：坚固型铝合金框架，厚实的 ABS 塑料包角，参考外形尺寸 480×360×150mm。

三、实验项目

1）基本电工仪表的使用与测量误差的计算
2）减少仪表测量误差的方法
3）线性与非线性电路元件伏安特性的测绘
4）电位、电压的测定及电路电位图的绘制
5）基尔霍夫定律验证及故障判断
6）叠加定理验证及故障判断
7）电压源与电流源的等效变换 
8）戴维南定理的验证
9）诺顿定理验证
10）双口网络测试
11）互易定理验证
12）受控源VCCS、VCVS、CCVS、CCCS的实验研究 
13）典型电信号的观察与测量 
14）RC一阶电路响应的测试 
15）二阶动态电路响应的研究

16）R、L、C元件阻抗特性的测试
17）RC串、并联选频网络特性测试 
18）R、L、C串联谐振电路的研究

19）RC选频网络特性测试

20）回转器实验

21）负阻抗变换器实验

四、实验箱配置表

| 序号 | 名称 | 说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LH-DL5实验主机箱 | 含详细技术指标里全部软硬件 | 1台 |
| 2 | 2号实验用导线 | 40cm | 25根 |
| 3 | 交流电源线1根 | 1.5m | 1根 |
| 4 | 电流测试线2根 | 30cm | 2根 |
| 5 | 实验指导书 |  | 1套 |

附：使用本实验箱需配套仪器仪表:（1）万用表（2）信号发生器（3）示波器