威海市文登热电厂有限公司

环境信息公开

一、基础信息

| 单位名称 | 威海市文登热电厂有限公司 |
| --- | --- |
| 组织机构代码 | 91371081570486735G | 法定代表人 | 李继泽 |
| 生产地址 | 山东省威海文登区天福街道 文登区秀山东路 19 号 | 生产周期 | 季度 |
| 所属行业 | 热电联产 | 联系电话 | 0631-3805871 |
| 生产经营和管理服务的主要内容 | 火力发电及蒸汽生产供应 |
| 主要产品 | 2020年生产规模 |
| 供热 | 2340293.5825 GJ |
| 发电 | 29704.5209万kW.h |

二、排污信息

| 排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 监测 方式 | 监测 时间 | 排放总量 (kg) | 核定的排放总量（kg） | 执行的污染物排放标准 | 浓度限值（mg/L） | 是否 超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DW001 | 经度122°08′16″ 纬度37°17′25 | 纳管 | 化学需氧量 | 手动 | 每月 | / | / | GB/T31962《污水排入城镇下水道水质标准》 | 500 | 否 |
|  |  |  | 氨氮 | 手动 | 每月 | / | / |  | 45 | 否 |
|  |  |  | 总磷 | 手动 | 每月 | / | / |  | 8 | 否 |
|  |  |  | 流量 | 手动 | 每月 | / | / |  | / | / |
|  |  |  | 悬浮物 | 手动 | 每月 | / | / |  | 400 | 否 |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 手动 | 每月 | / | / |  | 2000 | 否 |
|  |  |  | 氟化物 | 手动 | 每月 | / | / |  | 20 | 否 |
|  |  |  | ph值 | 手动 | 每月 | / | / |  | 6.5-9.5 | 否 |
|  |  |  | 石油类 | 手动 | 每月 | / | / |  | 15 | 否 |
|  |  |  | 挥发酚 | 手动 | 每月 | / | / |  | 1 | 否 |
|  |  |  | 硫化物 | 手动 | 每月 | / | / |  | 1 | 否 |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 监测 时间 | 监测 方式 | 排放总 量(T) | 核定的排放总量（T） | 执行的污染物排放标准 | 浓度限值（mg/m3） | 是否 超标 |
| DA001 | 锅炉烟囱 | 高空 | 二氧化硫 | 实时 | 自动 | 19.7 | 78.774 | 《山东省火电厂大气污染物排放标准》(DB37/664-2019) 超低排放第 排放的限值 | 35 | 否 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 实时 | 自动 | 86.2 | 112.738 |  | 50 | 否 |
|  |  |  | 烟尘 | 实时 | 自动 | 3.47 | 11.274 |  | 5 | 否 |
|  |  |  | 汞及化合物 | 季度 | 手动 | / | / | 《山东省火电厂大气污染物排放标准》(DB37/664-2019) 超低排放第 排放的限值 | 0.03 | 否 |
|  |  |  | 林格曼黑度 | 季度 | 手动 | / | / |  | 1 | 否 |
| DA002 | 锅炉烟囱 | 高空 | 二氧化硫 | 实时 | 自动 | 14.9 | 78.774 | 《山东省火电厂大气污染物排放标准》(DB37/664-2019) 超低排放第 排放的限值 | 35 | 否 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 实时 | 自动 | 37 | 112.738 |  | 50 | 否 |
|  |  |  | 烟尘 | 实时 | 自动 | 1.12 | 11.274 |  | 5 | 否 |
|  |  |  | 汞及化合物 | 季度 | 手动 | / | / | 《山东省火电厂大气污染物排放标准》(DB37/664-2019) 超低排放第 排放的限值 | 0.03 | 否 |
|  |  |  | 林格曼黑度 | 季度 | 手动 | / | / |  | 1 | 否 |

| 固体废物 |
| --- |
| 废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量（T） | 处置去向 |
| 灰 | 否 | 委托 | 40364.88T/年 | 威海宁昊贸易有限公司 |
| 渣 | 否 | 委托 | 15458.94T/年 | 威海宁昊贸易有限公司 |
| 石膏 | 否 | 委托 | 13859.64T/年 | 威海宁昊贸易有限公司 |
| 废机油 | 是 | 委托 | 8.94吨 | 烟台龙门润滑油科技有限公司 |
| 噪声 |
| 厂界位置 | 噪声值（dB） | 执行的厂界噪声排放标准限值（dB） | 超标 情况 |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 厂界东侧 | 网站公开 | 网站公开 | 工业企业厂界环境噪声 排放标准(GB 12348- 2008) 标准限值60db | 工业企业厂界环境噪声 排放标准(GB 12348- 2008) 标准限值50db | 否 |
| 厂界南侧 | 网站公开 | 网站公开 |  |  | 否 |
| 厂界西侧 | 网站公开 | 网站公开 |  |  | 否 |
| 厂界北侧 | 网站公开 | 网站公开 |  |  | 否 |
| 其他污染类型 |
| 无 |

三、防治污染设施的建设和运行情况

| 设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 运行情况 | 运维单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 脱硫废水处理系统 | 2018年 | 正常 | 本公司自行运行 |
| 大气污染物 | 1#电袋复合除尘系统 | 2013年 | 正常 | 本公司自行运行 |
|  | 2#电袋复合除尘系统 | 2014年 | 正常 | 本公司自行运行 |
|  | 3#静电除尘系统 | 2012年 | 正常 | 本公司自行运行 |
|  | 4#电袋复合除尘系统 | 2015年 | 正常 | 本公司自行运行 |
|  | 1#SCR脱硝系统 | 2014年 | 正常 | 本公司自行运行 |
|  | 2#SCR脱硝系统 | 2014年 | 正常 | 本公司自行运行 |
|  | 3#SCR脱硝系统 | 2014年 | 正常 | 本公司自行运行 |
|  | 4#SCR脱硝系统 | 2015年 | 正常 | 本公司自行运行 |
|  | 1#石灰石湿法脱硫系统 | 2009年 | 正常 | 本公司自行运行 |
|  | 2#石灰石湿法脱硫系统 | 2011年 | 正常 | 本公司自行运行 |
|  | 3#石灰石湿法脱硫系统 | 2015年 | 正常 | 本公司自行运行 |

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |
| --- |
| 建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
| 新建文登热电厂项目 | 山东省环境保护厅 | 1996年2月14日 | 鲁环发【1996】58号文 | 山东省环境保护厅 | 2016年9月13日 | 鲁环验【2016】70号 |
| 文登热电厂热电工程项目 | 山东省环境保护厅 | 2009年12月30日 | 鲁环审【2009】259号 | 山东省环境保护厅 |  |  |
| 文登热电厂锅炉增容项目 | 文登市环境保护局 | 2010年8月11日 | 文环发【2010】58号 | 文登市环境保护局 | 2013年3月28日 |  |
| 文登热电厂#4锅炉扩建项目 | 威海市文登区环境保护局 | 2015年8月28日 | 文环审【2015】9号 | 威海市文登区环境保护局 | 2016年6月20日 | 文环验【2016】4号 |
| 文登热电厂#1、#2、#3、#4锅炉超低排放技术改造工程项目 | 威海市文登区环境保护局 | 2016年2月14日 | 文环审表【2016】2-6 | 威海市文登区环境保护 | 2017年4月11日 | 文环验表【2017】14号 |
| 文登热电厂干煤棚及挡风抑尘墙技术改造项目 | 威海市文登区环境保护局 | 2015年8月14日 | 文环审表【2015】8-1 | 威海市文登区环境保护 | 2016年10月81日 | 文环验表【2016】19号 |
| 文登热电厂锅炉除尘再提高及脱硝系统建设项目 | 文登市环境保护局 | 2013年6月7日 | 文环审表【2013】6-6 | 文登市环境保护局 | 2015年3月4日 | 文环验表【2015】1号 |
| 文登热电厂锅炉低氮燃烧及SCR脱硝改造 | 威海市文登区环境保护局 | 2014年7月11日 | 文环总【2014】7-7 | 威海市环境保护局 | 2015年9月9日 | 威环发【2015】63号 |
| 其他环境保护行政许可情况 | 2017年6月威海市环境保护局发放排污许可证，证书编号：91371081570486735G001P |

五、突发环境事件应急预案

| 突发环境事件应急预案 |
| --- |
| 备案部门 | 威海市文登区环境保护局 | 备案时间 | 2020年12月 |
| 主要内容 | 《文登热电厂突发环境污染事件应急预案》经形式审核，符合要求。 |

六、环境自行监测方案

# 一、基本情况

# （一）企业概况

威海市文登热电厂有限公司位于威海市文登区秀山东路19号，威海市文登市区东南，始建于1996年11月，厂区占地面积21.4万平方米，固定资产值9.1亿元，为国有中型（二）企业。2016年2月企业由文登热电厂更名为威海市文登热电厂有限公司，注册资本肆仟零伍拾万元，现有职工456人。现装有170t/h高温高压煤粉炉两台、220t/h高温高压煤粉炉和240t/h高温高压煤粉炉各一台，35MW和49 MW高温高压调节抽汽机组各一台，出线有110kV和35kV两个电压等级，共10条线路。年供热能力约552.2 万GJ，年发电能力达7.4亿kW.h。机组热力系统配置了具有全国领先水平的DCS集散控制系统；汽轮机配有TSI保护监视系统和DEH电调控制系统，并建设安装了电袋复合除尘器、SCR脱硝装置、湿法脱硫、湿电除尘等先进而高标准的设备，是一家环保指标合格的热电联产企业。

# （二）企业污染治理情况

威海市文登热电厂有限公司主要污染物为废气中的烟尘、二氧化硫、氮氧化物， 采用电袋结合和脱硫后加装湿式电除尘的方法进行除尘，采用石灰石石膏法进行 脱硫，采用低氮燃烧器进行部分脱氮，脱硝系统采用 SCR 脱硝工艺，采用液氨为 还原剂，安装脱硝系统，该工程 2014 年 10 月底完成。

根据《山东省关于加快推进燃煤机组（锅炉）超低排放的指导意见》（鲁环发[2015]98号）要求，到2018年底前，全省10万千瓦及以上的燃煤机组和单台10蒸吨/小时以上燃煤锅炉全部完成超低排放改造，达到天然气汽轮机组的排放要求。我公司为满足上述要求，于2016年5月开始了超低排放改造项目，截止11月底我公司的超低排放改造工作完工。

在设计燃料的工况条件下，脱硫、脱硝、除尘系统入口烟气二氧化硫浓度小于1800mg/Nm3，NOx浓度小于450mg/Nm3时，经处理后的烟尘排放浓度≤5mg/Nm3，NOx排放浓度≤50mg/Nm3，SO2排放浓度≤35mg/Nm3，经脱硝、除尘后的烟尘和NOx排放浓度满足《山东省火电厂大气污染物排放标准》(DB 37/664-2019) 排放的限值标准要求。

我公司产生的废水为生活废水，监测指标有pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷等十一项指标，执行排放标准为污水排入城镇污水处理厂的执行GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》B级标准。

我公司产生的脱硫废水监测的指标有PH值、总砷、总铅、总汞、总镉、流量，脱硫废水处理工艺为废水经旋流器初步分离，溢流进入废水箱，经废水泵送至废水缓冲池，通过废水输送泵进入三联箱反应装置，中和、沉降、絮凝反应后，经澄清池浓缩、清水箱至pH调整达标后，送至冲渣池,冲渣池的水再由冲渣水泵输送至各个炉底冲渣，炉底冲渣水汇集到缓冲池，再由缓冲水泵输送到脱水仓进行渣水分离，分离出来的渣由运渣车运走，析出来的水再进入除渣浓缩机进一步分离水中的较小炉渣，分离出来的合格的水再进入冲渣池，冲渣池水再送至炉底进行冲渣，进行循环。因此，脱硫废水处理后回用于锅炉冲渣，不外排。

噪声主要由脱硫风机、空压机、循环泵等产生。噪音源采用消音、隔音、减震等措施，有效降低噪音，设置绿化带和声屏障。满厂界噪声足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)的要求。

二、监测内容

我公司废气有组织排放标准将执行如下标准：

废气有组织排放自行监测内容表

| 监测项目 监测内容 | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监 测 指 标 | 二氧化硫 | FQ-WDRD-01 | 连续监测 | 《山东省火电厂大气污染排放标准》(DB 37/664-2019)排放的限值 | 35mg/Nm3 | 非分散红外 | 岛津NSA-3080A | 自动检测故障期间由第三方委托检测 |
|  | 氮氧化物 |  |  |  | 50mg/Nm3 |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  | 5mg/Nm3 | 抽取式激光前散射 | 西克FWE200 |  |
|  | 烟气黑度 |  | 季度/次 |  | 1级 | 林格曼烟气黑度图法 | --- |  |
|  | 汞及其化合物 |  |  |  | 0.03mg/Nm3 | 《固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行）》HJ 543 | 原子吸收分光光度计 | 委托检测 |
| 污染物排放方式 及排放去向 | 经脱硝、脱硫、除尘达标排放到环境空气中。 |
| 监测质量控制措施 | （1）监测数据采用二级签字复核，自控方式有平行样，中间浓度、标样的等形式。（2）化验仪器定期校核。（3）每季度由威海市环境保护监测站进行在线比对监测。 |
| 监测结果 公开时限 | 自动监测结果实时在威海市环保局门户网站上公布，手工监测结果于监测完成后次日公开。 |

废气有组织排放自行监测内容表

| 监测项目 监测内容 | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监 测 指 标 | 二氧化硫 | FQ-WDRD-02 | 连续监测 | 《山东省火电厂大气污染排放标准》(DB 37/664-2019)排放的限值 | 35mg/Nm3 | 非分散红外 | 岛津NSA-3080A | 自动检测故障期间由第三方委托检测 |
|  | 氮氧化物 |  |  |  | 50mg/Nm3 |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  | 5mg/Nm3 | 光散射 | 杜拉格SBF－800 |  |
|  | 烟气黑度 |  | 季度/次 |  | 1级 | 林格曼烟气黑度图法 | --- |  |
|  | 汞及其化合物 |  |  |  | 0.03mg/Nm3 | 《固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行）》HJ 543 | 原子吸收分光光度计 | 委托检测 |
| 污染物排放方式 及排放去向 | 经脱硝、脱硫、除尘达标排放到环境空气中。 |
| 监测质量控制措施 | （1）监测数据采用二级签字复核，自控方式有平行样，中间浓度、标样的等形式。（2）化验仪器定期校核。（3）每季度由威海市环境保护监测站进行在线比对监测。 |
| 监测结果 公开时限 | 自动监测结果实时在威海市环保局门户网站上公布，手工监测结果于监测完成后次日公开。 |

废气无组织排放自行监测内容表

| 监测项目 监测内容 | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 | 厂界上风向 | 季度/次 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 | 4.0mg/m3 | 气相色谱法 | 气相色谱仪 | 委托检测 |
|  |  | 厂界下风向1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 厂界下风向2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 厂界下风向3 |  |  |  |  |  |  |
| 监 测 指 标 | 厂界颗粒物 | 厂界上风向 | 季度/次 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 | 1.0 mg/m3 | 重量法 | 电子天平DV215CD、恒温恒湿培养箱HSP-70BE |  |
|  |  | 厂界下风向1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 厂界下风向2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 厂界下风向3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨 | 厂界上风向 | 季度/次 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建 | 1.5 mg/m3 | 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 | 紫外可见分光光度计 |  |
|  |  | 厂界下风向1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 厂界下风向2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 厂界下风向3 |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放方式 及排放去向 | 排入环境空气中 |
| 监测质量控制措施 | （1）分析仪器定期校准。（2）威海市环境保护监测站不定期进行监控。 |
| 监测结果公开时限 | 手工监测在监测完成后的次日于威海市环保局门户网站上公布。 |

厂界噪声自行监测内容表

| 监测项目 监测内容 | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监 测 指 标 | 噪声 | 厂界东 | 季度/次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标 准》(GB 12348-2008)2类标准 | 昼60dB(A) 夜50dB(A) | GB12348-2008 | 噪声仪 |  |
|  |  | 厂界西 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 厂界南 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 厂界北 |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放方式 及排放去向 | 排入声环境 |
| 监测质量控制措施 | （1）声校准仪校准。（2）威海市环境保护监测站不定期进行监控。 |
| 监测结果 公开时限 | 手工监测在监测完成后的次日于威海市环保局门户网站上公布。 |

废水自行监测内容表

| 监测项目 监测内容 | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监 测 指 标 | pH | 厂区总排放口 | 月/次 | 污水排入城镇污水处理厂的执行GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》B级标准 | 6.5-9.5 | 玻璃电极法 | 实验室PH计 | 委托监测 |
|  | 化学需氧量 |  |  |  | 500mg/L | 重铬酸盐法 | 滴定管 |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 45 mg/L | 纳氏试剂分光光度法 | 紫外可见分光光度计 |  |
|  | 悬浮物 |  |  |  | 400 mg/L | 重量法 | 电子天平、电热恒温鼓风干燥箱 |  |
|  | 总磷 |  |  |  | 100 mg/L | 钼酸铵分光光度法 | 紫外可见分光光度计 |  |
|  | 石油类 |  |  |  | 15 mg/L | 红外分光光度法 | 傅立叶红外光谱仪 |  |
|  | 氟化物 |  |  |  | 20 mg/L | 氟试剂分光光度法 | 紫外可见分光光度计 |  |
|  | 硫化物 |  |  |  | 1 mg/L | 亚甲基蓝分光光度法 | 紫外可见分光光度计 |  |
|  | 挥发酚 |  |  |  | 1 mg/L | 4－氨基安替比林分光光度法 | 紫外可见分光光度计 |  |
|  | 溶解性总固体 |  |  |  | 2000 mg/L | 称量法 | 电子天平 |  |
|  | 流量 |  |  |  | -- | 流量计法 | 流量计 |  |
| 污染物排放方式 及排放去向 | 直接排入市政污水管网，进入文登创业水务有限公司污水处理厂。 |
| 监测质量控制措施 | 委托第三方有资质的检测机构进行检测 |
| 监测结果公开时限 | 手动监测结果应于监测完成后的次日在威海市环保局门户网站上公开。 |

脱硫废水自行监测内容表

| 监测项目 监测内容 | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监 测 指 标 | pH | 脱硫废水监测 | 季度/次 | / | / | 玻璃电极法 | 实验室PH计 | 委托监测 |
|  | 总砷 |  |  |  | / | 原子荧光法 | 双道原子荧光计 |  |
|  | 总铅 |  |  |  | / | 原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计 |  |
|  | 总汞 |  |  |  | / | 原子荧光法 | 双道原子荧光计 |  |
|  | 总铬 |  |  |  | / | 原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计 |  |
|  | 流量 |  |  |  | / | 流速仪 | 流速仪 |  |
| 污染物排放方式 及排放去向 | 不外排，排入厂内冲渣池用于锅炉冲渣。 |
| 监测质量控制措施 | 委托第三方有资质的检测机构进行检测 |
| 监测结果公开时限 | 手动监测结果应于监测完成后的次日在威海市环保局门户网站上公开。 |

七、其他应当公开的环境信息

| 其他应当公开的环境信息 | 无 |
| --- | --- |