建设项目竣工环境保护验收意见

建设项目名称：汕头市澄海区企成玩具厂生产项目

建 设 单 位 ：汕头市澄海区企成玩具厂

验 收 时 间 ：2020年12月

汕头市澄海区企成玩具厂生产项目

竣工环境保护验收意见

2020年12月28日汕头市澄海区企成玩具厂组织召开汕头市澄海区企成玩具厂生产项目竣工环境保护验收会。验收小组由汕头市澄海区企成玩具厂（建设单位）、广东立德检测有限公司（监测单位）、广东天雁生态环境技术有限公司（验收资质单位）等代表（名单附后）并邀请两位专家组成。

中国人民共和国国务院682号令《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》，《生态环境部关于<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告，（国环规环评【2017】4号、广东省生态环境厅粤环函【2017】1945号，严格依照有关法律法规，建设项目环境保护设施验收技术规范，本项目环评报告表和环保审批部门审批意见以及企业验收相关要求等对本项目进行验收，验收意见如下：

- 工程建设基本情况

- 建设地点、规模、主要建设内容：

汕头市澄海区企成玩具厂使用位于汕头市澄海区莲上镇永新村沟东工业区的厂房作为生产场所（厂房占地面积1400m2，4层建筑楼，建筑面积5600m2），本项目仅租用700m2，主要从事塑料玩具的加工生产，年生产玩具制品200万件。配套移印机30台、自动喷漆机1台、喷漆水帘柜5台、喷漆柜8台、烘干炉1台。项目员工合计15人，年工作日为300天。每天工作7小时，2班制。于2020年9月开工建设，2020年10月开始投入使用。

2.建设过程及环保审批情况

2020年6月公司委托广东天雁生态环境技术有限公司编制完成《汕头市澄海区企成玩具厂生产项目环境影响报告表》，于2020年8月18日通过汕头市生态环境局澄海分局审批，审批文号为：汕环澄海建【2020】0041号，同意该项目建设。

3.投资情况

项目计划投资38.04万，其中环保投资4.5万。实际投资38.04万，其它环保投资4.5万。

- 验收范围

根据汕头市生态环境局澄海分局审批的《汕头市澄海区企成玩具厂生产项目环境影响报告表》（汕环澄海建【2020】0041号）内容，对项目废水、废气和噪声环境保护竣工进行验收。

二、工程变更情况

项目实际建设的选址、建设规模、建设内容与环评核准的一致。

三.环境保护设施落实情况

1、废水：项目生活污水经三级化粪池预处理后通过市政污水管网汇入莲下污水处理厂进行集中处理后排入利丰排渠；生产中的水帘柜废水和喷淋废水不外排，循环利用。

2、废气：项目移印、调漆和喷漆工序产生的有机废气和颗粒物收集后经“水喷淋+UV光解+活性炭吸附”处理后通过20m排气筒高空排放。

3、噪声：项目噪声主要为生产设备运行时产生的噪声，通过采用减振、厂房隔声等降低噪声对外界的影响。

4、固体废物：本项目员工生活垃圾和废抹布应日产日清，外运妥善处置，保持厂区内环境清洁，防止积臭而造成对周围环境的影响；废次品、包装废料收集后外售给物资回收公司；危险废物统一收集后交由江门市崖门新财富环保工业有限公司处理（详见危废签订协议）。

四、环境保护设施处理效果

广东立德检测有限公司连续2天对项目废气、噪声进行验收监测。根据监测报告，监测期间，项目运行正常，工况稳定，生产负荷达到75%以上，符合验收监测技术规范要求，监测数据有效。

1、生活污水：项目排放生活污水符合广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段第二类污染物最高允许排放浓度的三级标准。

2、废气：颗粒物（漆雾）能达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)二级标准，有机废气能达到《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）第Ⅱ时段排放限值。

3、噪声：项目厂界噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值的要求。

4、固体废物：项目生活垃圾和废抹布应日产日清，外运妥善处置，保持厂区内环境清洁，防止积臭而造成对周围环境的影响；废次品、包装废料收集后外售给物资回收公司；危险废物统一收集后交由江门市崖门新财富环保工业有限公司处理。

5、污染物排放总量：项目主要污染物排放总量核算结果能满足《汕头市澄海区企成玩具厂生产项目环境影响报告表》（汕环澄海建【2020】0041号）审批意见中的总量控制要求。

五、工程建设对环境影响

根据《汕头市澄海区企成玩具厂生产项目竣工环境保护验收监测报告表》，各项主要污染物能够满足相应标准限值的要求。

六、验收结论

经对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关规定，按照《汕头市澄海区企成玩具厂生产项目环境影响报告表》（汕环澄海建【2020】0041号）的建设要求，根据验收组现场勘查及广东天雁生态环境技术有限公司验收监测报告及相关资料得出如下结论：

综上所述该项目执行了环境影响评价报告表及其批复意见和“三同时”管理制度，基本落实了规定的各项污染防治措施，外排污染物达标排放。通过验收组商议，原则上同意汕头市澄海区企成玩具厂生产项目通过竣工环境保护验收。

七、建议和要求

1.在项目运行过程中加强环境保护管理工作，严格执行各类管理制度和操作规程，定期对各项环境保护设施进行检查、维护和更新，同时委托有资质检测单位对项目进行定期监测，确保污染物能稳定达标排放。

2.做好运行管理台账，确保各种污染物达标排放。运营期需落实专职人员负责项目运营后突发环境事件的应急处置。

汕头市澄海区企成玩具厂生产项目

竣工环境保护验收组名单

年    月    日

| 单位名称 | 姓名 | 签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 汕头市澄海区企成玩具厂 | 侯金娥 |  | 法定 代表人 |
| 监测单位 | 广东立德检测有限公司 | 许艳波 |  | 技术员 |
| 验收资质单位 | 广东天雁生态环境技术有限公司 | 余木锋 |  | 环境保护管理工程师 |
| 技术专家 | 广东天逸生态环境科技有限公司 | 宋福强 |  | 工程师 |
|  | 广东天雁环奥环境科技有限公司 | 李炳娥 |  | 高级 工程师 |
|  | 以下空白 |  |  |  |