建设项目竣工环境保护自主验收意见

建设项目名称：广东凯迪威文化股份有限公司玩具生产改扩建项目

建设单位：广东凯迪威文化股份有限公司

验收时间：2021年3月

广东凯迪威文化股份有限公司玩具生产改扩建项目竣工环境保护自主验收意见

2021年3月26日广东凯迪威文化股份有限公司组织召开广东凯迪威文化股份有限公司玩具生产改扩建项目竣工环境保护验收会。验收小组由广东凯迪威文化股份有限公司（建设单位）、广东天雁生态环境技术有限公司（技术单位）等代表（名单附后）组成。

中国人民共和国国务院682号令《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》，《生态环境部关于<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告，（国环规环评【2017】4号、广东省生态环境厅粤环函【2017】1945号，严格依照有关法律法规，建设项目环境保护设施验收技术规范，本项目环评报告表和环保审批部门审批意见以及企业自主验收相关要求等对本项目进行验收，验收意见如下：

- 工程建设基本情况

- 建设地点、规模、主要建设内容：

广东凯迪威文化股份有限公司位于汕头市澄海区上华镇南界七斗尾片凯迪威工业园，占地面积为13258m2，建筑面积为50760m2，主要从事玩具生产，预计年生产新增锌合金压铸零部件2000万件，塑料玩具喷漆零部件900万件，组装车模玩具110万件，外加改扩建前年产注塑玩具1万件。改扩建后新增配套压铸机9台、机械手8台、抛光机6台、攻牙机2台、电动葫芦1个、隧道烤箱1套、电炉10台、台钻8台、研磨机3台、静电线1条、喷油拉3条、大枪水帘柜4条、移印机28台、流水拉1条、流水线烤炉4条、柴油燃烧机3台，改扩建前已有注塑机20台、粉碎机2台、冷却塔2台、装配线8条。项目员工合计150人，年工作日为300天。每天工作8小时，1班制。于2014年初开工建设，2016年10月开始投入使用。

2.建设过程及环保审批情况

2016年8月公司委托汕头市康逸环保科技有限公司编制完成《广东凯迪威文化股份有限公司玩具生产改扩建项目环境影响报告表》，于2016年10月26日通过汕头市生态环境局澄海分局审批，审批文号为：汕环澄海建【2016】B43号，同意该项目建设。

3.投资情况

项目计划投资500万，其中环保投资50万。实际投资500万，其中环保投资50万。

- 验收范围

根据汕头市生态环境局澄海分局审批的《广东凯迪威文化股份有限公司玩具生产改扩建项目环境影响报告表》（汕环澄海建【2016】B43号）内容，对项目废水、废气和噪声的环境保护竣工进行验收。

二、工程变更情况

环评核准经营面积13258m2，改扩建后新增配套压铸机9台、机械手8台、抛光机6台、攻牙机2台、电动葫芦1个、隧道烤箱1套、电炉10台、台钻8台、研磨机3台、静电线1条、喷油拉3条、大枪水帘柜4条、移印机28台、流水拉1条、流水线烤炉4条、柴油燃烧机3台，改扩建前已有注塑机20台、粉碎机2台、冷却塔2台、装配线8条。预计年生产新增锌合金压铸零部件2000万件，塑料玩具喷漆零部件900万件，组装车模玩具110万件，外加改扩建前年产注塑玩具1万件；项目目前实际经营面积13258m2，项目现有配套压铸机9台、机械手8台、抛光机6台、攻牙机2台、电动葫芦1个、隧道烤箱1套、电炉10台、台钻8台、研磨机3台、静电线1条、喷油拉3条、大枪水帘柜4条、移印机28台、流水拉1条、流水线烤炉4条、柴油燃烧机3台、注塑机20台、粉碎机2台、冷却塔2台、装配线8条。项目实际建设的选址、生产内容、生产工艺、生产设备均与环评基本一致，无需重做环评。

三、环境保护设施落实情况

1、生活污水：项目生活污水和抛磨废水经三级化粪池处理后达标排入清源水质净化厂。

2、废气：生产过程中的有机废气收集后经“水喷淋+UV光解+活性炭吸附”处理达标后通过30m排气筒高空排放；油烟废气经净化效率为75%以上的油烟净化设备处理达标后外排；柴油燃烧机废气通过30m排气筒高空排放。

3、噪声：项目噪声主要为生产设备运行时产生的噪声，通过采用减振、厂房隔声等降低噪声对外界的影响。

4、固废：项目生活垃圾由环卫部门定期清运；废包装材料、边角料和不合格品可外卖回收公司综合利用；危险废物统一收集后交由有资质单位处理。

四、环境保护设施处理效果

广西炜林工程检测有限责任公司连续2天对项目废水、废气、边界噪声进行验收监测。根据监测报告，监测期间，项目运行正常，工况稳定，生产负荷达到75%以上，符合验收监测技术规范要求，监测数据有效。

1、废水：项目排放生活污水和抛磨废水符合广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段第二类污染物最高允许排放浓度的三级标准。

2、废气：苯、甲苯、二甲苯、VOCS能达到《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（GB 44/815-2010）表2（平版）Ⅱ时段标准限值要求和《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（GB 44/814-2010）表1排放限值两者的较严者；颗粒物、非甲烷总烃执行标准限值依据《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）中表2工艺废气大气污染物排放限值第二时段二级标准；油烟排放满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的中型规模标准；锅炉废气达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）中的表2燃油锅炉标准限值要求。

3、噪声：项目东面边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余三面边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4、固体废物：项目生活垃圾由环卫部门定期清运；废包装材料、边角料和不合格品可外卖回收公司综合利用；危险废物统一收集后交由有资质单位处理。

5、污染物排放总量：项目主要污染物排放总量核算结果能满足《广东凯迪威文化股份有限公司玩具生产改扩建项目环境影响报告表》（汕环澄海建【2016】B43号）审批意见中的总量控制要求。

五、工程建设对环境影响

根据《广东凯迪威文化股份有限公司玩具生产改扩建项目环境影响报告表》，各项主要污染物能够满足相应标准限值的要求。

六、验收结论

经对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关规定，按照《广东凯迪威文化股份有限公司玩具生产改扩建项目环境影响报告表》（汕环澄海建【2016】B43号）的建设要求，根据验收组现场勘查及广西炜林工程检测有限责任公司验收监测报告及相关资料得出如下结论：

综上所述该项目执行了环境影响评价报告表及其批复意见和“三同时”管理制度，基本落实了规定的各项污染防治措施，外排污染物达标排放。通过验收组商议，原则上同意广东凯迪威文化股份有限公司玩具生产改扩建项目通过竣工环境保护自主验收。

七、建议和要求

1.在项目运行过程中加强环境保护管理工作，严格执行各类管理制度和操作规程，定期对各项环境保护设施进行检查、维护和更新，同时委托有资质检测单位对项目进行定期监测，确保污染物能稳定达标排放。

2.做好运行管理台账，确保各种污染物达标排放。运营期需落实专职人员负责项目运营后突发环境事件的应急处置。

广东凯迪威文化股份有限公司玩具生产改扩建项目竣工环境保护自主验收组名单

年    月    日

|  | 单位名称 | 姓名 | 签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 广东凯迪威文化股份有限公司 |  |  |  |
| 验收资质单位 | 广东天雁生态环境技术有限公司 | 余木锋 |  |  |
| 技术专家 | 汕头市生态环境澄海监测站（退休） | 陈冰芸 |  |  |
|  | 广东天雁环奥环境科技有限公司 | 李丙娥 |  |  |
|  | 广东天逸生态环境科技有限公司 | 宋福强 |  |  |