汕头市澄海区源保玩具厂玩具加工生产项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：汕头市澄海区源保玩具厂

编制单位：广东天雁生态环境技术有限公司

二〇二一年 一 月

建设单位法人代表：             （签字）

编制单位法人代表：             （签字）

项 目 负 责 人：

填 表 人：

| 建设单位： | 汕头市澄海区源保玩具厂 | 编制单位： | 广东天雁生态环境技术有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电 话： |  | 电 话： | 0754-89319977 |
| 传 真： |  | 传 真： |  |
| 邮 编： | 515821 | 邮 编： | 515800 |
| 地 址： | 汕头市澄海区隆都镇安澄公路前沟村仙地头举人公片 | 地 址： | 广东省-汕头市-澄海区-澄华街道西门永泰三路灿基大厦三楼 |

承 诺 书

我单位提交的汕头市澄海区源保玩具厂玩具加工生产项目竣工环境保护验收监测报告表（公示版本）内容不涉及国家机密、商业秘密，可以在网上全本公示。

上情况属实，在此承诺。

验收单位：                      建设单位或投资人：

（盖章）                        （盖章或签名）

年    月    日                        年    月

# 一、项目总体情况

| 项目名称 | 汕头市澄海区源保玩具厂玩具加工生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 名称 | 汕头市澄海区源保玩具厂 |
| 建设地点 | 汕头市澄海区隆都镇安澄公路前沟村仙地头举人公片 | 邮编 | 515821 |
| 联系人 | 吴源 | 联系电话 | 13502742823 |
| 建设项目性质 | 新建( 改建( 扩建□ 迁建□ 补办□ |
| 项目设立部门 | / | 文号 | / | 时间 | / |
| 环评报告表审批部门 | 汕头市生态环境局澄海分局 | 文号 | 澄环建[2018]B79 | 时间 | 2018年11月29日 |
| 环评报告表编制单位 | 重庆九天环境影响评价有限公司 | 环境监理单位 | / |
| 开工建设时间 | 2018.12 | 生产时间 | 2019.01 |
| 环保设施设计单位 | / | 施工单位 | / |
| 环评核准生产能力 | 该项目主要从事玩具加工，预计年喷漆、移印加工生产塑料玩具制品 400万件。 |
| 实际建成生产能力 | 该项目主要从事玩具加工，预计年喷漆、移印加工生产塑料玩具制品 400万件。 |
| 建设内容 | 该项目主要从事玩具加工，主要工序为喷漆、移印、晾干、质检包装。 |
| 本次验收内容 | 生产过程中产生的废水、有机废气、车间噪声防治措施以及固废处理效果 |
| 项目变更情况(与环评核准情况比较) | 环评核准占地面积650m2，建筑面积455m2，配套喷漆水帘柜20台、喷枪20支、移印机20台，预计年喷漆、移印加工生产塑料玩具制品 400万件；项目目前实际经营占地面积650m2，建筑面积455m2，配套喷漆水帘柜20台、喷枪20支、移印机20台。项目实际建设的选址、生产内容、生产工艺均与环评基本一致。 |
| 概算总投资 | 50 | 其中环保投资 | 10 | 比例 | 20% |
| 实际总投资 | 50 | 其中环保投资 | 10 | 比例 | 20% |
| 验收 监测 依据 | 《中华人民共和国环境保护法》 《建设项目环境保护管理条例》(国务院令 第682号，2017年7月16号)； 《关于规范建设单位自主开展项目竣工环境保护验收的通知》 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号） 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》公告2018年第9号； 广东省环境保护厅，关于转发环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的函（粤环函[2017]1945号） 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日第二次修正） 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日第二次修正） 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2020年4月29日修订） 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订） 《汕头市澄海区源保玩具厂玩具加工生产项目建设项目环境影响报告表》（重庆九天环境影响评价有限公司，2018年10月)； 《汕头市澄海区源保玩具厂玩具加工生产项目建设项目环境影响评价文件批复》(澄环建[2018]B79)。 |
| 验收 监测 标准 | 项目 标准 排放标准值 废气 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）第 II 时段排放限值与《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）第 II 时段排放限值二者中的较严者 排放限值 污染物 监控点 浓度 VOCs 排气筒 30mg/m3 周界外浓度最高点 2.0 mg/m3 甲苯与二甲苯合计 排气筒 15mg/m3 周界外浓度最高点 0.6mg/m3（甲苯），0.2mg/m3（二甲苯） 苯 排气筒 1mg/m3 周界外浓度最高点 0.1mg/m3 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2 01）第二时段二级标准 颗粒物 排气筒 120mg/m3 周界外浓度最高点 1mg/m3 废水 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准 生活废水 排放口 CODcr：500mg/L BOD5：300mg/L SS:400mg/L 动植物油:100mg/L 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 标准 昼间 夜间 单位 备注 2类 60 50 dB(A) 厂界 4类 70 55 dB(A) 231省道 固废 一般固体废弃物排放执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）2013版。 危险废弃物排放执行《危险废物鉴别标准》（GB5085.1-7-2007）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001)(2013年修改单）和《国家危险废物名录》2016版。 |

# 验收项目概况

汕头市澄海区源保玩具厂玩具加工生产项目，属于新建项目，项目主要从事玩具生产加工。该项目位于汕头市澄海区隆都镇安澄公路前沟村仙地头举人公片（北纬23.550637981°，东经116.743260555°），年喷漆、移印加工生产塑料玩具制品 400万件。

2018年委托重庆九天环境影响评价有限公司编制《汕头市澄海区源保玩具厂玩具加工生产项目建设项目环境影响报告表》，并于2018年11月29日通过了汕头市生态环境局澄海分局审批（编号：澄环建【2018】B79）。

受建设单位委托，我司对该项目进行竣工环境保护验收监测。2020年12月28日，我公司组织技术人员到现场进行勘察，收集资料，对该项目“三同时”执行情况、环境保护设施建设情况、环境保护管理、应急处置等方面进行了现场检查，于2020年12月30日~31日委托广西炜林工程检测有限责任公司对其废气、噪声治理项目进行了验收监测。

# 工程建设情况

1、地理位置及平面布置

汕头市澄海区源保玩具厂位于汕头市澄海区隆都镇安澄公路前沟村仙地头举人公片（北纬23.550637981°，东经116.743260555°），其四至情况为：东面为231省道，南面、北面皆为工厂，西面为空地地理位置见附图1，厂区平面布置及监测点位图见附图2。

## 2、建设内容

汕头市澄海区源保玩具厂玩具加工生产项目总投资50万元，其中环保投资10万元。项目总占地面积650平方米，建筑面积455平方米。项目主要从事玩具生产加工年喷漆、移印加工生产塑料玩具制品 400万件。

全年工作300天，每天一班制，每班8小时。员工人数12人，项目厂区无配套员工食堂及宿舍。

环评及批复阶段生产设备与实际生产设备对比一览表见表3-1。

表3-1 环评及批复阶段生产设备与实际生产设备对比一览表（台）

| 序号 | 设备名称 | 新建环评数量 | 本次验收数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷漆水帘柜 | 20台 | 20台 |
| 2 | 喷枪 | 20支 | 20支 |
| 3 | 移印机 | 20台 | 20台 |

3、主要原辅材料

项目主要原辅材料见表3-2。

表3-2 项目主要原辅材料一览表

| 序号 | 原料、辅料名称 | 所用的工序 | 环评计划年用量 | 实际年用量 | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油性油漆 | 喷漆 | 0.5t/a | 0.5t/a | 外购 | -- |
| 2 | 天那水 | 喷漆 | 0.6t/a | 0.6t/a | 外购 | -- |
| 3 | 水性油漆 | 喷漆 | 1.2t/a | 1.2t/a | 外购 | -- |
| 4 | 油性油墨 | 移印 | 0.06t/a | 0.06t/a | 外购 | -- |
| 5 | 开油水 | 移印 | 0.03t/a | 0.03t/a | 外购 | -- |
| 6 | 水性油墨 | 移印 | 0.02t/a | 0.02t/a | 外购 | -- |
| 7 | 玩具半成品 | 喷漆、移印 | 400万件/a | 400万件/a | 外购 | -- |

4、水源及水平衡

（1）给水系统：项目用水由市政统一供给，项目总用水量为186.5t/a，其中生活污水用水量约为144t/a，水帘柜以及喷淋塔用水42.5t/a。

（2）排水系统：项目营运期产生的污水主要为员工日常生活产生的生活污水。水帘柜和喷淋头用水循环使用，定期更换，更换的废喷淋液交由江门市崖门新财富环保工业有限公司处理；生活污水产生量约为108t/a。生活污水经三级化粪池预处理后排入市政排污管网，后经市政污水管网排入汕头市澄海区隆都污水处理厂处理后统一排放。

5、生产工艺

项目生产工艺流程及产污环节图：

图3-1 项目生产工艺及产污环节图

6、项目变动情况

根据环评及批复阶段生产设备与实际生产设备对比一览表（表3-1）、项目主要原辅材料一览表（表3-2）可知，项目规模、设备、原辅助材料均于环评一直，未发生变动。

# 环境保护设施

## 1、污染物治理/处置设施

（1）废水

该项目废水主要是生活污水和冷却废水。

生活污水：生活污水中主要污染物为CODCr、BOD5、氨氮、SS，生活污水经三级化粪池预处理后，再经市政排污管网排入汕头市澄海区隆都污水处理厂处理后统一排放。

水帘柜、喷淋塔循环用水：水帘柜、喷淋塔废水循环使用，不外排。

（2）废气

该项目生产过程中产生的大气污染物主要为移印工序废气和喷漆工序废气。

移印工序废气：移印工序产生的有机气体，其主要成分为二甲苯和VOCs；该工序中配套废气收集系统收集后，经UV光解/活性炭一体机处理设施处理后，通过15米排气筒高空排放。

喷漆工序废气：喷漆工序产生的有机气体，其主要成分为苯、甲苯、二甲苯和VOCs；该工序中配套废气收集系统收集经水帘柜初级处理后，经喷淋塔+UV光解/活性炭一体机处理设施处理后，通过15米排气筒高空排放。

（3）噪声

项目噪声主要来自生产过程机械生产设备运行产生的噪声以及厂区配套机械通排风设施运行产生的噪声。

该项目通过选用低噪声设备，加强设备的保养维护，合理布局噪声源，采取距离墙体隔音、减振和消声等综合治理措施来降低噪声。

（4）固体废物

①一般固体废物

主要为质检过程产生的废次品、包装过程及货物装运过程产生包装废料等固体废物，产生量约为0.5t/a，统一收集后出售给物资回收公司。

②生活垃圾

生活垃圾：年产生量为2.5t/a，项目员工生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一清运处理

③危险废物

危险废物：项目喷漆、移印和废气处理设备运营过程中产生废漆渣、废油墨桶、废抹布、废活性炭和废喷淋液属于危险废物，按规定分类收集于危废房中，定期交给有资质单位回收处理(危险废物处置合同详见附件3）。

综上所述，污染防治措施及“三同时”落实情况见表5-1。

表5-1 污染防治措施及“三同时”落实情况一览表

| 类型 内容 | 排放源 | 污染物名称 | 环评及批复要求 | 防治措施 | 污染物排放方式及 去向 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | SS、CODCr、BOD5、 氨氮 | 生活污水经三级化粪池处理后经市政污水管网引入汕头市澄海区隆都污水处理厂处理后统一排放 | 三级化粪池处理 | 由市政管网引入污水厂 | 与环评及批复要求一致 |
| 废气 | 移印车间车间 | 苯、甲苯、二甲苯、VOCs | 移印工序废气收集后，UV光解处理后引高排放 | UV光解+活性炭处理 | 通过15米排气筒 高空排放 | 与环评相比新增活性炭处理 |
|  |  |  | 逸散部分以无组织形式排放 | 逸散部分以无组织形式排放 | 无组织排放 | 与环评及批复要求一致 |
|  | 喷漆车间 | 颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、VOCs | 喷漆工序废气收集后，水帘柜+水喷淋+UV光解处理后引高排放 | 水帘柜+水喷淋+UV光解+活性炭净化处理 | 通过15米排气筒 高空排放 | 与环评相比新增活性炭处理 |
|  |  |  | 逸散部分以无组织形式排放 | 逸散部分以无组织形式排放 | 无组织排放 | 与环评及批复要求一致 |
| 噪声 | 生产设备、机械通排风设施 | 噪声 | 对于各生产设备，采取合理的安装，尽量远离厂区边界，并加装减振垫等。项目车间墙体采用砖砌结构，车间的门窗部位选用隔声性能良好的门窗，生产作业时车间门窗紧闭。加强对生产设备及环保治理设施的维护、保养，采用精密度高的轴承转子，对转动部位进行适当润滑，避免因生产设备老化、机械磨损等原因造成高噪声排放 | 通过选用低噪声设备，加强设备的保养维护，合理布局噪声源，采取距离墙体隔音、减振和消声等综合治理措施来降低噪声 | / | 与环评及批复要求一致 |
| 固废 | 员工生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾分类集中堆放，统一由环卫部门运往垃圾处理场作无害化处理，日产日清 | 交给环卫部门处理 | 交给环卫部门处理 | 与环评及批复要求一致 |
|  | 一般工业固体废物 | 废次品、包装废料 | 分类收集后外售给废品站 | 分类收集后外售给废品站 | 分类收集后外售给废品站 | 与环评及批复要求一致 |
|  | 危险废物 | 废漆渣、废油墨桶、废喷淋液、废抹布和废活性炭 | 经分类收集后交由具有危险废物处置资质的单位收集处置，并执行危险废物转移联单 | 交给有资质单位回收处理 | 交给江门市崖门新财富环保工业有限公司回收处理 | 与环评及批复要求一致 |

# 验收执行标准

## 废水验收执行标准

## 生活废水通过三级化粪池处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后经市政管网汇入汕头市澄海区隆都污水处理处理后统一排放。

2、废气验收执行标准

喷漆、移印废气中苯、甲苯、二甲苯和总VOCs执行广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB44/ 814-2010）与《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB44/ 815-2010）中第二时段限值较严值及第二时段无组织排放监控浓度限值；颗粒物执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）排放限值要求及第二时段无组织排放监控浓度限值。

废气验收执行标准具体见表5-1。

表5-1 废气排放执行标准限值

| 污染物 | 最高允许排放浓度最高允许排放浓度mg/m3 | 最高允许排放速率最高允许排放速率kg/h | 无组织排放监控点浓度限值无组织排放监控点浓度限值mg/m3 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲苯与二甲苯合计 | 15 | 1.0 | 0.6（甲苯），0.2（二甲苯） | 《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010） |
| 苯 | 1 | 0.4 | 0.1 | 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010） |
| 总 VOCs | 30 | 2.9 | 2.0 |  |
| 颗粒物 | 120 | 13.37 | 1.0 | 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2 01）第二时段二级标准 |

3、噪声验收执行标准

# 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2、4类区标准限值。厂界噪声执行标准见表5-2。

表5-2工业企业厂界噪声标准

| 适用区域 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类区 | 60dB(A) | 50dB(A) |
| 4类区 | 70dB(A) | 55dB(A) |

# 验收监测内容

具体监测内容见表6-1。

表6-1 验收项目、监测点位及监测因子、频次一览表

| 验收项目 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷漆、移印工序废气 | 废气处理前设1个点 | 苯、甲苯、二甲苯、颗粒物、总VOCs | 连续监测2天，每天分时段监测3次。 | -- |
|  | 废气排放口设1个点 |  |  |  |
| 无组织废气 | 上风向参照点1# | 颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、总VOCs | 连续监测2天，每天分时段监测3次。 | -- |
|  | 下风向监控点2# |  |  |  |
|  | 下风向监控点3# |  |  |  |
|  | 下风向监控点4# |  |  |  |
| 厂界噪声 | 厂界厂界外1m处 | 连续等效声级（Leq） | 连续监测2天，每天昼夜各监测1次。 |  |

# 质量保证及质量控制

验收监测在工况、生产负荷和污染治理设施负荷均稳定时进行。根据该项目验收执行标准要求的监测分析方法执行，见表7-1。

表7-1 监测分析方法及监测仪器

| 检测项目 | 检测标准及方法 | 仪器名称及型号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 苯 | 印刷行业挥发性有机化合物排放标准DB 44/815-2010附录 D（规范性附录） VOCs 监测方法 | 气相色谱仪 GC6890N | 0.005mg/m3 |
|  | 甲苯 |  |  | 0.005mg/m3 |
|  | 二甲苯 |  |  | 0.005mg/m3 |
|  | 总VOCS |  |  | 0.005mg/m3 |
|  | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物的 测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996及其修改单GB/T 16157-1996/XG1-2017 | 分析天平ESJ30-5A | 20mg/m3 |
|  | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995及其修改单 GB/T 15432-1995/XG1-2018 | 分析天平ESJ30-5A | 0.001mg/m3 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放 标准GB 12348-2008 | 声级计 AWA5688 | 35~128dB （测量范围） |

# 验收监测结果

## 1、监测期间天气情况

监测期间天气情况见表8-1。

表8-1 监测期间天气情况一览表

| 监测日期 | 温度℃ | 气压kPa | 相对湿度% | 风向 | 风速m/s | 天气 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年12月30日 | 6.5~17.4 | 100.4~101.2 | 63.9~74.7 | 西北风 | 0.5~3.7 | 多云 |
| 2020年12月31日 | 5.3~14.8 | 100.2~101.4 | 61.5~73.3 | 东北风 | 0.5~2.6 | 多云 |

## 2、生产工况

监测期间，企业处于正常生产状态，项目现场监测期间运行工况达到75%以上。

## 3、环境保护设施监测结果

（1）有组织废气监测结果

表8-2烟气参数监测结果

| 监测点位 | 监测日期 | 烟气参数 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 烟气温度（℃） | 含湿量（%） | 烟气流速(m/s) |
| 有组织排气筒1#处理前 | 2020年 12月30日 | 第一次 | 12.0 | 7.80 | 7.4 |
|  |  | 第二次 | 12.6 | 7.65 | 7.5 |
|  |  | 第三次 | 12.1 | 7.49 | 7.1 |
|  | 2020年 12月31日 | 第一次 | 12.3 | 7.35 | 7.3 |
|  |  | 第二次 | 12.8 | 7.32 | 7.5 |
|  |  | 第三次 | 12.7 | 7.84 | 7.9 |
| 有组织排气筒1#处理后 | 2020年 12月30日 | 第一次 | 14.4 | 6.50 | 15.1 |
|  |  | 第二次 | 14.5 | 6.51 | 15.6 |
|  |  | 第三次 | 14.6 | 6.34 | 15.8 |
|  | 2020年 12月31日 | 第一次 | 14.9 | 6.85 | 15.4 |
|  |  | 第二次 | 14.5 | 6.22 | 15.3 |
|  |  | 第三次 | 14.4 | 6.49 | 15.2 |

表8-3  有组织废气监测结果

| 监测点位置/监测时间 | 监测项目 | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 （kg/h） | 标干流量 (m3/h) | 排放浓度限值(mg/m3) | 排放速率限值 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织排气筒1#处理前 2020年12月30日 | 苯 | 第一次 | 0.0014 | 7.4×10-6 | 5257 | / | / |
|  |  | 第二次 | 0.0011 | 5.8×10-6 | 5285 | / | / |
|  |  | 第三次 | 0.0016 | 8.5×10-6 | 5296 | / | / |
|  |  | 均值 | 0.0014 | 7.4×10-6 | 5279 | / | / |
|  | 甲苯与二甲苯合计 | 第一次 | 13.5 | 0.071 | 5257 | / | / |
|  |  | 第二次 | 12.2 | 0.064 | 5285 | / | / |
|  |  | 第三次 | 13.1 | 0.069 | 5296 | / | / |
|  |  | 均值 | 12.9 | 0.068 | 5279 | / | / |
|  | 总VOCs | 第一次 | 61.5 | 0.32 | 5257 | / | / |
|  |  | 第二次 | 65.8 | 0.35 | 5285 | / | / |
|  |  | 第三次 | 40.6 | 0.22 | 5296 | / | / |
|  |  | 均值 | 56.0 | 0.30 | 5279 | / | / |
|  | 颗粒物 | 第一次 | 132 | 0.69 | 5257 | / | / |
|  |  | 第二次 | 144 | 0.76 | 5285 | / | / |
|  |  | 第三次 | 162 | 0.86 | 5296 | / | / |
|  |  | 均值 | 146 | 0.77 | 5279 | / | / |
| 有组织排气筒1#处理后（高8米） 2020年12月30日 | 苯 | 第一次 | <0.0005 | — | 5158 | 1 | 0.056 |
|  |  | 第二次 | <0.0005 | — | 5213 | 1 | 0.056 |
|  |  | 第三次 | <0.0005 | — | 5264 | 1 | 0.056 |
|  |  | 均值 | <0.0005 | — | 5212 | / | / |
|  | 甲苯与二甲苯合计 | 第一次 | 1.20 | 0.0062 | 5158 | 15 | 0.14 |
|  |  | 第二次 | 1.13 | 0.0059 | 5213 | 15 | 0.14 |
|  |  | 第三次 | 1.22 | 0.0064 | 5264 | 15 | 0.14 |
|  |  | 均值 | 1.2 | 0.0062 | 5212 | / | / |
|  | 总VOCs | 第一次 | 5.96 | 0.031 | 5158 | 30 | 0.41 |
|  |  | 第二次 | 6.32 | 0.033 | 5213 | 30 | 0.41 |
|  |  | 第三次 | 3.84 | 0.020 | 5264 | 30 | 0.41 |
|  |  | 均值 | 5.37 | 0.028 | 5212 | / | / |
|  | 颗粒物 | 第一次 | 12.6 | 0.065 | 5158 | 120 | 1.9 |
|  |  | 第二次 | 13.5 | 0.070 | 5213 | 120 | 1.9 |
|  |  | 第三次 | 14.6 | 0.077 | 5264 | 120 | 1.9 |
|  |  | 均值 | 13.6 | 0.071 | 5212 | / | / |
| 有组织排气筒1#处理前 2020年12月31日 | 苯 | 第一次 | 0.0016 | 8.3×10-6 | 5214 | / | / |
|  |  | 第二次 | 0.0015 | 4.4×10-6 | 5289 | / | / |
|  |  | 第三次 | 0.0013 | 6.8×10-6 | 5204 | / | / |
|  |  | 均值 | 0.0015 | 7.8×10-6 | 5236 | / | / |
|  | 甲苯与二甲苯合计 | 第一次 | 12.3 | 0.064 | 5214 | / | / |
|  |  | 第二次 | 13.6 | 0.072 | 5289 | / | / |
|  |  | 第三次 | 14.3 | 0.074 | 5204 | / | / |
|  |  | 均值 | 13.4 | 0.070 | 5236 | / | / |
|  | 总VOCs | 第一次 | 79.8 | 0.42 | 5214 | / | / |
|  |  | 第二次 | 66.8 | 0.35 | 5289 | / | / |
|  |  | 第三次 | 63.4 | 0.33 | 5204 | / | / |
|  |  | 均值 | 70.0 | 0.37 | 5236 | / | / |
|  | 颗粒物 | 第一次 | 145 | 0.76 | 5214 | / | / |
|  |  | 第二次 | 133 | 0.70 | 5289 | / | / |
|  |  | 第三次 | 158 | 0.82 | 5204 | / | / |
|  |  | 均值 | 145 | 0.76 | 5236 | / | / |
| 有组织排气筒1#处理后（高8米） 2020年12月31日 | 苯 | 第一次 | <0.0005 | — | 5199 | 1 | 0.056 |
|  |  | 第二次 | <0.0005 | — | 5189 | 1 | 0.056 |
|  |  | 第三次 | <0.0005 | — | 5174 | 1 | 0.056 |
|  |  | 均值 | <0.0005 | — | 5187 | / | / |
|  | 甲苯与二甲苯合计 | 第一次 | 1.18 | 0.0061 | 5199 | 15 | 0.14 |
|  |  | 第二次 | 1.29 | 0.0067 | 5189 | 15 | 0.14 |
|  |  | 第三次 | 1.26 | 0.0065 | 5174 | 15 | 0.14 |
|  |  | 均值 | 1.24 | 0.0064 | 5187 | / | / |
|  | 总VOCs | 第一次 | 7.45 | 0.039 | 5199 | 30 | 0.41 |
|  |  | 第二次 | 6.32 | 0.033 | 5189 | 30 | 0.41 |
|  |  | 第三次 | 5.96 | 0.031 | 5174 | 30 | 0.41 |
|  |  | 均值 | 6.58 | 0.034 | 5187 | / | / |
|  | 颗粒物 | 第一次 | 13.6 | 0.071 | 5199 | 120 | 1.9 |
|  |  | 第二次 | 12.9 | 0.067 | 5189 | 120 | 1.9 |
|  |  | 第三次 | 14.8 | 0.077 | 5174 | 120 | 1.9 |
|  |  | 均值 | 13.8 | 0.072 | 5187 | / | / |
| 注： 苯、甲苯与二甲苯合计、总VOCs标准限值依据《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）第 II 时段排放限值与《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）第 II 时段排放限值二者中的较严值，颗粒物标准限值依据《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2二级标准要求。项目排气筒不高于15m，排放速率按外推法计算结果50%执行。 |

（2）无组织废气监测结果

表8-4 无组织废气监测结果

| 监测点 位置 | 监测项目 | 监测结果（mg/m3） | 标准限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020年12月30日 | 2020年12月31日 |  |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |
| 1#上风向 | 苯 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.1 |
|  | 甲苯 | 0.0154 | 0.0165 | 0.0123 | 0.0102 | 0.0145 | 0.0119 | 0.6 |
|  | 二甲苯 | 0.0365 | 0.0315 | 0.0324 | 0.0385 | 0.0349 | 0.0367 | 0.2 |
|  | 总VOCS | 0.316 | 0.318 | 0.396 | 0.374 | 0.384 | 0.355 | 2.0 |
|  | 颗粒物 | 0.069 | 0.075 | 0.074 | 0.079 | 0.068 | 0.079 | 1.0 |
| 2#下风向 | 苯 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.1 |
|  | 甲苯 | 0.0215 | 0.0236 | 0.0249 | 0.0215 | 0.0259 | 0.0276 | 0.6 |
|  | 二甲苯 | 0.0846 | 0.0724 | 0.0716 | 0.0745 | 0.0722 | 0.0716 | 0.2 |
|  | 总VOCS | 0.687 | 0.724 | 0.635 | 0.742 | 0.796 | 0.724 | 2.0 |
|  | 颗粒物 | 0.154 | 0.136 | 0.159 | 0.135 | 0.178 | 0.129 | 1.0 |
| 3#下风向 | 苯 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.1 |
|  | 甲苯 | 0.0315 | 0.0326 | 0.0214 | 0.0306 | 0.0261 | 0.0296 | 0.6 |
|  | 二甲苯 | 0.0824 | 0.0796 | 0.0748 | 0.0846 | 0.0716 | 0.0846 | 0.2 |
|  | 总VOCS | 0.534 | 0.612 | 0.534 | 0.624 | 0.638 | 0.724 | 2.0 |
|  | 颗粒物 | 0.134 | 0.158 | 0.104 | 0.139 | 0.125 | 0.117 | 1.0 |
| 4#下风向 | 苯 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.1 |
|  | 甲苯 | 0.0320 | 0.0311 | 0.0246 | 0.0214 | 0.0302 | 0.0249 | 0.6 |
|  | 二甲苯 | 0.0713 | 0.0765 | 0.0789 | 0.0845 | 0.0823 | 0.0816 | 0.2 |
|  | 总VOCS | 0.635 | 0.549 | 0.553 | 0.648 | 0.687 | 0.721 | 2.0 |
|  | 颗粒物 | 0.132 | 0.109 | 0.157 | 0.164 | 0.118 | 0.165 | 1.0 |
| 注： 苯、甲苯、二甲苯、总VOCS标准限值依据《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）第 II 时段排放限值与《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）第 II 时段排放限值二者中的较严值，颗粒物标准限值依据《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2要求。 |

（3）噪声监测结果

表8-5 噪声监测结果一览表

| 监测编号 | 监测点位置 | 主要声源 | 监测时段 | 结果[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 东面厂界外1米 | 厂界噪声 | （2020-12-30）昼间：09:02-09:12 | 58.7 |
|  |  |  | （2020-12-31）昼间：14:20-14:30 | 57.6 |
| N2 | 西面厂界外1米 | 厂界噪声 | （2020-12-30）昼间：09:20-09:30 | 54.2 |
|  |  |  | （2020-12-31）昼间：14:37-14:47 | 55.7 |
| 测试环境条件 | 2020年12月30日 天气：多云，风速：0.5~3.7m/s 2020年12月31日 天气：多云，风速：0.5~2.6m/s |
| N1标准限值依据 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）中4a类标准要求 | 昼间 | 70B(A) |
| N2标准限值依据 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）中2类标准要求 | 昼间 | 60dB(A) |

# 环保检查结果

# 1、执行国家建设项目环境管理制度情况

# 项目基本执行了环境影响评价制度和配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

# 2、环境保护审批手续及环境保护档案资料管理情况

《汕头市澄海区源保玩具厂玩具加工生产项目环境影响报告表》由重庆九天环境影响评价有限公司编制，并于2018年11月29日通过了汕头市生态环境局澄海分局审批。

# 验收监测结论

1、废气

喷漆、移印废气中苯、甲苯、二甲苯和总VOCs达到广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB44/ 814-2010）与《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB44/ 815-2010）中第二时段限值较严值及第二时段无组织排放监控浓度限值；颗粒物达到《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）排放限值要求及第二时段无组织排放监控浓度限值。

2、废水

该项目员工生活污水三级化粪池处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。

3、噪声

项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准要求。

4、固体废弃物

该项目员工生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一清运处理。项目生产过程中产生的废包装材料和次产品收集后外售给废品回收站。项目生产过程产生的废油漆渣、废喷淋液、废油墨桶、废抹布和废活性炭，经收集后交给江门市崖门新财富环保工业有限公司回收处理。

项目设有危险废物、一般固废贮存间。危险废物贮存间地面均做了水泥硬化处理和防渗措施，设有防雨棚，场地周边均设有围堰、拦堵墙，可防止渗漏液外溢，具备防风、防雨、防渗滤功能。危险废物、一般工业固废在厂内暂存分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号）的要求。

5、建议

（1）加强污染源治理设施管理，完善治理设施运行台账，确保废气污染源治理长期稳定达标排放；

（2）加强环保管理人员培训，落实环境保护管理制度，并自觉接受环保部门的监督管理和监测；

（3）对高噪声设备保持有效的防振隔声措施，优化厂区平面布置，增加绿化面积；

（4）加强固体废物的规范化管理，完善突发环境事情应急预案。

附图1：项目地理位置图

附件1 建设项目环境影响审查批复

附件2 监测报告

附件3 危废合同

# Text boxes

有机废气、噪声、固废

残次品

半成品

质检

自然晾干

喷漆

玩具半成品

玩具半成品

质检

半成品

移印

残次品

有机废气、噪声、固废

项目位置