专用仪器设备采购项目—三维激光扫描仪

比选文件

一、项目概况

1、项目名称：专用仪器设备采购项目—三维激光扫描仪

2、项目地点：北京市密云区

二、比选控制价：60万元，超出控制价的报价不被接受。

三、参选人的条件要求

1、参选人必须是在中华人民共和国境内合法注册，能够独立承担民事责任的、具有本采购项目要求的服务和实施能力及资格的供应商。参选人均各自承担其编制参选文件所涉及的一切费用，无论参选的结果如何，比选人对上述费用不负任何责任。

2、参选人在信用中国查询平台（ www.creditchina.gov.cn）系统中，应无失信信息。

四、比选范围

购置1套架站式三维激光扫描测量系统，主要由三维激光扫描仪和数据处理工作站组成。主要设备配置清单见表1。

表1  架站式三维激光扫描测量系统配置清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三维激光扫描仪 | 套 | 1 | 详见“五、技术指标及要求” |
| 2 | 数据处理工作站 | 套 | 2 | 详见“五、技术指标及要求” |

备注：保证货物数量要求，包装规格不限。

五、技术指标及要求

- 功能性要求

硬件

需提供由省部级计量检测机构或带有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）标识的第三方检测机构出具的检测报告。

- ▲扫描距离：≥150米；

- ▲测距精度：在反射率为90的条件下，40米测程时测距精度≤5mm；

- ▲扫描速度：≥50万点/秒；

- 扫描视场角：水平360°，垂直≥270°；

软件

有关软件技术要求的功能使用相应的软件界面截图作为支撑即可。

- 软件基础功能：点云预处理软件可实现工程管理、数据导入导出、点云浏览查看、点云拼接、量角量距、点云编辑、坐标转换等功能；

- 绘图功能：点云后处理软件具有骨架线符号化技术，具备完善的国标符号库，支持国标1:500、1:2000、1:5000、1:10000等比例尺符号模版；

- 土方计算：点云后处理软件支持使用高程点或者DEM数据进行格网法土方计算；支持三角网法土方计算、断面法土方计算、方格网法土方计算、等高线法土方计算；支持两期数据对比，显示两期数据相似度并自动计算填挖方量；

- 断面图绘制：点云后处理软件支持断面生产，可生成、编辑断面线，根据断面线快速显示点云剖面；可直接在点云上按照坡度或间距自动提取特征点，并能手动添加特征点，支持通过点云、DEM提取特征点，一键生成所有断面；

- 模型构建：点云后处理软件可支持基于点云地面点实时构建并导出三角网模型，使用BRUSH工具快速编辑优化三角网，支持按类别、高程、光照方向渲染三角网模型；

- 环境适应性要求

需提供由省部级计量检测机构或带有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）标识的第三方检测机构出具的检测报告。

- 工作环境温度：温度范围等于或优于-10℃~+45℃；

- 储存温度：温度范围等于或优于-20℃~+55℃；

- 盐雾：符合GJB150.11A-2009规定要求，试验时间96h；

- 霉菌：符合GJB150.10A-2009相关试验要求，试验时间28天；

- 湿热：符合GJB150.9A-2009相关试验要求；

- 淋雨：符合GJB150.8A-2009程序Ⅱ试验要求；

- 吹尘：符合GJB150.12A-2009吹尘试验程序Ⅰ试验要求。

- 自主可控要求

- 承诺函：参选人本次投标设备需提供国产设备承诺函，如承诺不符合实际则参选人承担一切相应后果。

- 数据处理工作站技术要求

- CPU：不低于I9-10900X；

- 显卡：不低于RTX3070；

- 显示器：＞23.5英寸，配备IPS高清屏；

- 内存：不低于64G；

- 存储单元：不低于系统盘512G（SSD）+存储盘4T（SATA）。

- 售后服务

1.	售后服务要求

保修期：保修期2年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供非人为故意、意外事故导致的故障全免费保修。人为故意、意外事故导致的故障维修仅收取成本费用。保修期内设备返厂维修的提供不低于所投产品性能的备用机。

2.	技术培训要求

交付验收期间，在比选人指定地点对用户进行不少于3日的仪器操作和日常维护的现场培训。

六、交货期限

1、合同签订后30日之内，参选人将采购货物送达比选人指定地点，并通过验收，交付使用。

2、 参选人可以在保持其参选报价的前提下，在参选文件中规定的送货日期予以提前。

七、比选保证金

## 本次比选保证金：6000.00元整，比选保证金只接受支票或电汇，不接受现金，汇款请注明专用仪器设备采购项目—三维激光扫描仪比选保证金。

## 收款单位：北京市矿产地质研究所

## 开户银行：建行北京密云支行营业部

## 银行账号：11001008800056000273

八、参选文件编制的主要内容：（均加盖公章）

（一）商务部分

1、参选函（附件1）；

2、参分项报价表（附件2）

3、其它遵守国家有关法律、法规和规章，按比选文件中对参选人要求提供的有关文件（详见附件）

（二）技术部分

技术响应文件（格式自拟）

九、报名方式

因疫情防控原因，本次比选取消报名环节。

十、递交响应文件的截止时间及地点：

1、要求报送参选文件正本一份、副本二份，选文件须密封（封口处加盖公章）。递交参选文件截止时间为：2022年9月14日上午11点，递交时间超过截止时间参选文件将不被接受。

2、地址：北京市密云区园林东路6号

收件人：安国兴

电话：13810201088

十一、其它事项

1、对本比选文件的内容有疑问的，可于2022年9月8日17点前向北京市矿产地质研究所以书面形式提出，比选人将综合各参选人意见后书面反馈给各参选人；如果参选人未书面提出疑问则表示完全响应本文件。

2、参选文件有下列情况之一者，视作废标：

（1）参选文件未按规定密封；

（2）参选文件未按要求签字盖章；

（3）未按参选文件要求编制、内容不合格、有涂改或模糊不清；

（4）逾期送达；

（5）参选人参选报价超过比选限价；

（6）参选文件中缺少比选文件条款六所要求提供的文件；

（7）参选设备不满足“五、技术指标及要求（一）功能性要求 硬件”带“▲”标志条款要求。

（8）未按要求缴纳投标保证金。

3、比选人对未中选单位不做任何解释。

4、比选人联系方式：

经管中心    安国兴 18001039138

5、付款方式：合同签订后，比选中标方支付10%质保金，比选人支付合同首付款比例40%，安装调试验收合格后，付清剩余全部结算款。

6、参选书参选总价与参选分项报价表价格不一致的，以参选分项报价表报价为准，单价合计与总价不一致的以单价合计为准。

7、付款方式：合同签订货物到场通过验收、培训完成、双方结算完成、参选人向比选人缴纳合同额5%的质保金且参选人向比选人提供合规全额增值税普通发票后10个工作日内一次性付清全部结算款。

8、评选：综合评分得分最高的参选人中选，评分标准间附件4。

北京市矿产地质研究所

2022年9月5日

# 附件1  参 选 函（格式）

致：北京市矿产地质研究所

根据贵方为(              项目名称)项目比选文件,签字代表(       姓名、职务)经正式授权并代表参选人（              参选人名称、地址）提交下述文件正本   份、副本___份：

- 参选分项报价表

- 资格证明文件

- 其它遵守国家有关法律、法规和规章，按比选文件中对参选人要求提供的有关文件；

我方在此郑重承诺：

1.我方提交的参选文件资料是完整的、真实的和准确的，承诺未以他人的名义参选、串通参选、以行贿手段谋取中选或者以其他弄虚作假方式参选。我方同意按照贵方的要求，提供有关的数据和资料。为此，我们授权任何相关的个人和公司向贵方提供要求的和必要的真实情况和资料以证实我们所填报的各项内容。如果在该项目比选过程中或者在获得中选后，比选人或有管辖权的行政监管机构发现并查实我方在该项目的参选中所报的资料存在虚假或不真实的信息或者伪造数据、资料或证书等情况，我方将无条件地自动放弃该项目的参选资格和中选资格；如果我方已经收到中选通知书，我方将无条件的承认，我方收到的该项目的中选通知书为无效文件，对比选人不具有任何法律约束力，由此造成的任何损失均由我方承担；本段承诺是我方真实意思的表示且具有相对独立性，不管是否有其他相反的说明，本段承诺均为我方参选文件的有效组成内容，对我方在与该项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。

2.我方已详细审查全部比选文件，包括第        号补充通知（如果有的话），及有关附件中所有的须知、事项、格式、条款和规范要求等，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。若我方的参选文件没有按比选文件的要求提交全部资料，或参选文件没有对比选文件做出实质性响应，其风险由我方自行承担。

3.我方保证在最近三年内的经营活动中没有因违法受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录。我方不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的参选人。我单位如与其他本项目参选人的单位负责人存在直接控股和管理关系，我方愿无条件自动放弃参选。

4.如果我方获得中选，我方将按比选文件规定的要求履行比选文件要求的所有合同责任和义务。

5.比选文件中规定的所有应提交和交付的货物及服务等，我方的参选总价为：人民币　　　　　　　　　　　　　　（用文字和数字表示的参选总价，包括大写和小写）。

6本参选有效期为自评选之日起  90  日历日。

7在规定的评选时间后，我方保证遵守比选文件中有关保证金的规定。

8我方完全理解贵方不一定接受最低价及选择性报价的参选或收到的任何参选。与本参选有关的一切正式往来信函请寄：

地址_______________________

传真_______________________

电话_______________________

电子邮件___________________

参选人法定代表人或其授权代表签字_______________

参选人名称（全称）_______________

参选人开户银行（全称）___________

参选人银行帐号__________________

参选人银行行号__________________

参选人公章______________________

日期：

# 附件2   参选分项报价表（格式）

项目名称:                                             单位：人民币（元）

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数 量 | 品牌及型号 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三维激光扫描仪 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 数据处理工作站 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 总 价 |  |  |  |  |  |

注:	1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价；

- 参选人可根据实际情况自行填写；

- 以上费用表格如不能完全表达清楚参选人认为必要的费用明细，参选人可自行补充。

参选人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章):

日期：

# 附件3  资格证明文件

*附件3-1  有效期内的营业执照或法人证书

附件3-2  各项认证证书复印件

*附件3-3  法定代表人身份证明书

*附件3-4  法定代表人授权书（参选文件如为法定代表人签署责此项不需提供）

*附件3-5  无重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（包含以下内容，格式自拟，加盖单位公章）。

①参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

②没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

*附件3-6 信用记录查询截图

需打印通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录的截图并加盖单位公章。

注：1、资格证明文件中划“*”文件为必须提供资料，资格证明文件均须加盖公章，未盖公章或缺一项划“*”资格证明文件以上（含一项）视为无效标。

## 附件3-1  有效期内的营业执照或法人证书

（复印件加盖公章）

## 附件3-2  各项认证证书

（须加盖本单位公章）

## 附件3-3  法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年           月          日

经营期限：

姓    名：           性别：      年龄：      职务：

系          （参选人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

附：身份证复印件加盖公章

参选人：             （盖公章）

日    期：      年     月     日

## 附件3-4  法人代表授权书（格式）

本授权委托书声明：注册于_________（地址）的_____________________________（授权单位名称），法人代表为____________（法人代表姓名、职务）。现授权委托________ ________ （被授权人的姓名）为本单位的合法代理人，并将以本单位名义参加北京市矿产地质研究所组织的                   项目比选参选活动。代理人（被授权人）在本项目参选活动中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我单位均予承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人（被授权人）情况：

姓名___________________性别______年龄___________职务_______________

联系地址______________________________________________________

邮编___________________电话___________________传真___________________

身份证号码________________________________

参选人(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：_____________________________

授权日期：___________________________

代理人（被授权人）(签字)：

## 附件3-5  无重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（包含以下内容，格式自拟，加盖单位公章）

说明：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

## 附件3-6  信用记录查询截图

未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

需打印通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录的截图并加盖单位公章。

# 附件4  评分标准

## 商务评分

| 评审因素 | 分值 | 评分标准 | 评价参考依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务 评分 （15分） | 企业实力 | 9 | 1. 管理体系证书 参选人需具备质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等证书，每提供一个得2分，此项最高得6分。 2. 数据安全证书 参选人具有信息安全管理体系认证证书得1.5分、信息技术服务管理体系认证证书得1.5分，不提供不得分。 | 参选人提供的相关资质证明文件 |
|  | 同类业绩 | 6 | 近2年，参选人有同类非进口架站式三维激光扫描仪销售合同，每提供一份合同得1分，此项最高得6分。 注： 1. 机载、车载、背包、手持、边坡等方式激光扫描仪不属于同类架站式激光扫描仪，无法体现本项目需求设备市场业绩； | 参选人需提供合同首页、签字页、盖章页等关键页及业主单位盖章的货物签收单的复印件作为证明材料。 |

## 技术评分

| 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 技术 评分 （55分） | 功能性 | 32 | 扫描距离 | 满足技术要求“扫描距离≥150米”得基础分4分，参选人所投设备在测距距离150米的基础上每增加100米得 2分，此项最多得12分； |
|  |  |  | 测距精度 | 满足技术要求“测距精度≤5mm”得基础分2分，参选人所投设备在40米测距精度5mm的基础上每提升1mm得1分，此项最多得4分； |
|  |  |  | 扫描速度 | 满足技术要求“扫描速度≥50万点”得基础分2分，参选人所投设备在扫描距离50万点的基础上每增加5万点得1分，此项最多得4分 |
|  |  |  | 扫描视场角 | 满足技术要求“水平360°，垂直≥270°”得基础分1分，参选人所投设备在垂直角270°的基础上每增加30°得1分，此项最多得2分； |
|  |  |  | 软件基础功能 | 全部满足技术要求得2分，不满足任何一项减1分 ，减完为止； |
|  |  |  | 绘图功能 | 全部满足技术要求得2分，不满足任何一项减1分 ，减完为止； |
|  |  |  | 土方计算 | 全部满足技术要求得2分，不满足任何一项减1分 ，减完为止； |
|  |  |  | 断面图绘制 | 全部满足技术要求得2分，不满足任何一项减1分 ，减完为止； |
|  |  |  | 模型构建 | 全部满足技术要求得2分，不满足任何一项减1分 ，减完为止； |
|  | 环境适应性 | 16 | 工作温度 | 满足技术要求“-10℃~+45℃”得基础分2分，参选人所投设备在要求的工作温度范围上每优化5℃得0.5分，此项最多得3分； |
|  |  |  | 存储温度 | 满足技术要求“-20℃~+50℃”得基础分2分，参选人所投设备在要求的工作温度范围上每优化5℃得0.5分，此项最多得3分； |
|  |  |  | 盐雾 | 满足技术要求得2分，不满足不得分； |
|  |  |  | 霉菌 | 满足技术要求得2分，不满足不得分； |
|  |  |  | 湿热 | 满足技术要求得2分，不满足不得分； |
|  |  |  | 淋雨 | 满足技术要求得2分，不满足不得分； |
|  |  |  | 吹尘 | 满足技术要求得2分，不满足不得分； |
|  | 自主可控 | 2 | 承诺函 | 满足技术要求得2分，不满足不得分； |
|  | 数据处理工作站 | 2 | CPU | 满足I9-10900X得0.4分，不满足不得分； |
|  |  |  | 显卡 | 满足RTX3070得0.4分，不满足不得分； |
|  |  |  | 显示器 | 满足＞23.5英寸，配备IPS高清屏得0.4分，不满足不得分； |
|  |  |  | 内存 | 满足64G得0.4分，不满足不得分； |
|  |  |  | 存储单元 | 满足系统盘512G（SSD）+存储盘4T（SATA）得0.4分，不满足不得分； |
|  | 售后服务 | 3 | 售后服务 | 1. 有五星级售后服务体系认证证书且具有针对本项目的售后服务承诺，得2分； 2. 有较完整的售后服务体系，基本符合招标文件要求，但无针对本项目承诺，得1分； 3. 无售后服务体系，无针对本项目做售后服务承诺不得分。 |
|  |  |  | 培训计划 | 1. 具备完整的培训计划及培训师资，保证被培训人员能够熟练使用设备和相关软件，得1分； 2. 培训计划不完整或师资人员不完善不得分。 |

## 价格评分

| 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格 评分 （30分） | 报价 得分 | 30 | 1. 评标基准价 通过符合性审查的投标人数量大于等于5家时，去掉一个最高评标价格和一个最低评标价格，余下价格进行算术平均，并取该算术平均值作为基准价； 通过符合性审查的投标人数量少于5家时，所有评标价格进行算术平均，并取该算术平均值作为基准价。 2. 报价得分计算方法（保留两位小数，小数点后第三位四舍五入）： 若评标基准价为A，投标人评标价格为P，则得分按以下公式计算： （1）当A=P时，投标人价格评分为满分30分； （2）当 P＞A时，投标人价格评分计算公式为：30-｛（P-A）/A｝*30*3； （3）当 P＜A时，投标人价格评分计算公式为：30-｛（A-P）/A｝*30*0.5。 |