# 北京市矿山地质环境监测系统运行维护

# 瞬变电磁仪和高密度电法仪设备租赁比选文件

# 一、项目概况

1、项目名称：北京市矿山地质环境监测系统运行维护-瞬变电磁仪和高密度电法仪设备租赁

2、项目地点：北京市

# 二、比选控制价：64万元，超出控制价的报价不被接受。

# 三、参选人的条件要求

1.在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有服务能力的本国参选人，包括法人、其他组织、自然人；

2.参加此采购活动前三年内（注册时间不足三年的按实际经营时间计算），在经营活动中没有重大违法记录；

3.遵守国家有关法律、法规、规章和北京市政府采购有关的规章；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同参选人，不得同时参加本项目的竞争性磋商；

5、参选人必须为未被列入“信用中国”网站( www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人。凡是参加比选的参选人自行承担其参选所涉及的一切费用，无论比选的结果如何，比选人对上述费用不负任何责任。

# 四、比选范围及要求

## 1、比选范围：

### （1）瞬变电磁仪需要租赁1台

### （2）高密度电法仪需要租赁1台

### （3）配套的运输车辆及配备设备操作人员和司机。

## 2、主要技术参数及要求

### （1）瞬变电磁仪：

用于覆盖层厚度及采空塌陷区埋深测试，需测试采空区域面积影响范围约2km2。拟采用Protem、V8或其他相关瞬变电磁物探设备型号，发射场源为外加的人工场源，根据工作区实际地形地层情况，预计勘探深度50-600m。最大发射电流20-40A，输入最大电压不低于100V，仪器感应面积不小于1000m2

### （2）高密度电法仪

用于覆盖层厚度及采空区埋深测试，需测试采空区域面积影响范围约2km2。拟采用RESECS、GDD大功率直流机电仪或其他相关高密度电法物探设备型号，能够实时数据监测，根据工作区实际地形地层情况，预计勘探深度0-100m。最大发射输出电流2.0-10.0A，测量精度不低于1%，内置电源并可外接电源。

每台设备配备相应的操作人员。特别说明：参选人配备的操作人员需经过相关技术培训具备合格的操作技能。

### （3）运输车辆：确保能运输设备及设备操作人员。

其他要求：租赁费用单价包含设备租赁费以及专用材料费、运输费（用于运输设备及操作人员到指定地点）、设备维修保养费、管理费、利润和税费等全部费用。

# 五、租期

## （1）瞬变电磁仪需要租赁1台，4个月

## （2）高密度电法仪需要租赁1台，4个月

# 六、比选保证金

## 本次比选保证金：6400.00元整

比选保证金只接受支票或电汇，不接受现金，汇款请注明瞬变电磁仪和高密度电法仪设备租赁比选保证金。

## 收款单位：北京市矿产地质研究所

## 开户银行：建行北京密云支行营业部

## 银行账号：11001008800056000273

# 七、参选文件编制的主要内容：（均加盖公章）

## （一）参选书

## 1、参选函（附件2）；

## 2、参分项报价表（附件3）

（二）商务部分

## 1、法定代表人资格证明（附件4）

## 2、授权书（附件5，不授权不需要）

## 3、技术规格偏离表（附件6）

## 4、商务条款偏离表（附件7）

## 5、营业执照复印件

## 6、参选保证金缴纳证明

## 7、社会保障资金缴纳记录

说明：近半年内任意一个月社会保障资金缴纳记录（缴费的银行单据、公司所在社保机构开具的证明等），（不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金）（复印件或扫描件）

## 8、依法缴纳税收记录

说明：近半年内任意一个月依法缴纳税收记录，（缴纳税收的有效票据凭证复印件）

## 9、信用记录查询截图

未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询的相关主体信用记录截图。

## 10、经营状况和履约历史承诺书（附件8）

11、业绩证明文件

12、比选文件中要求提交的其他资料。

（三）技术部分

请参选人参照附件9《评分标准》及按比选文件要求自行编写。

# 八、报名方式

因疫情防控原因，本次比选取消报名环节。

# 九、递交响应文件的截止时间及地点：

1、要求报送参选文件正、副本各一份，比选文件须密封（封口处加盖公章）。递交参选文件截止时间为：2022年7月25日，递交时间超过截止时间参选文件将不被接受。

2、配合北京市新型冠状病毒防控工作，本次比选递交采用邮寄，不接受现场递交。

3、邮寄地址：北京市密云区园林东路6号

收件人：安国兴

电话：13810201088

# 十、其它事项

1、对本比选文件的内容有疑问的，可于2022年7月22日14点前向北京市矿产地质研究所以书面形式提出，比选人将综合各参选人意见后书面反馈给各参选人；如果参选人未书面提出疑问则表示完全响应本文件。

2、参选文件有下列情况之一者，视作废标：

## （1）参选文件未按规定密封；

## （2）参选文件未按要求签字盖章；

## （3）未按参选文件要求编制、内容不合格、有涂改或模糊不清；

## （4）逾期送达；

## （5）参选人参选报价超过比选限价；

## （6）参选人技术部分中未包含疫情防控措施。

## （7）参选文件中缺少比选文件条款七所要求提供的文件。

3、比选人对未中选单位不做任何解释。

4、比选人联系方式：

经管中心    安国兴 13810201088

5、付款方式：合同签订设备进场经甲方验收后10个工作日内，甲方向乙方支付租金的60%，租赁期满后，经双方结算后结清剩余款项，所有款项均需在财政拨付后再进行支付。

6、参选书参选总价与参选分项报价表价格不一致的，以参选分项报价表报价为准，单价合计与总价不一致的以单价合计为准。

7、评选：本次评选采用综合评分法，得分最高参选人的中选。

北京市矿产地质研究所     2022年7月18日

# 附件1：参选文件外封面

# 北京市矿山地质环境监测系统运行维护

# 瞬变电磁仪和高密度电法仪设备租赁

## 参选文件

参选人名称：                   （盖公章）

参选人地址：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：     年     月    日

附件2

# 参选书

致北京市矿产地质研究所：

我单位已全面认真阅读北京市矿山地质环境监测系统运行维护-瞬变电磁仪和高密度电法仪设备租赁比选的相关文件资料。

我单位参选总价为：人民币（大写）      元（单价为     元/台·月）我单位承诺所提供设备均符合甲方技术要求，参选报价包括比选文件所确定的比选范围内的全部内容，并包括完成上述内容所必需的全部费用。若部分项目的费用没有在参选文件中列明，则视为已含在项目的报价中。

参选人：（盖章）

法定代表人或其委托人：（签字）

日期：     年   月   日

附件3

# 参选分项报价表

| 项目名称： |
| --- |
| 序号 | 报价子目 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

参选人：（盖章）

法定代表人或其委托人：（签字）

日期：     年   月   日

附件4

# 法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

成立时间：

经营期限：

姓名：       身份证号：                        职务：

# 系                                  的法定代表人。

特此证明。

（身份证正反面复印件附后）

参选人：                          （公章）

日  期：        年        月        日

附件5

# 授权书

本人          作为                        法定代表人，在此授权我单位             （身份证号：                ）作为我单位正式合法的代表人，代表我单位全权处理以下事宜：

北京市矿山地质环境监测系统运行维护-瞬变电磁仪和高密度电法仪设备租赁项目比选过程中的相关事宜。

在授权范围和期限内，被授权人所签署的文件具有法律效力，授权人予以认可。

单      位：  （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

日       期：     年  月  日

附件6

# 技术规格偏离表（格式）

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

参选人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：____________________

参选人(盖章):

## 附件7

## 商务条款偏离表（格式）

项目名称：

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

参选人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：____________________________

参选人(盖章):

## 附件8

## 经营状况和履约历史承诺书

## 致：   （比选人）

（参选人说明目前在经营中有无处于被责令停业，投标资格被取消，财产被冻结，处于破产状态的经营情况和在近三年的履约历史中有无骗取中标和严重违约及重大工程质量问题的履约情况）

参选人：（盖章）

## 附件9

# 评分标准

| 序号 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分 | 投标供应商提供近三年（以合同签订时间或任务书下达为准）相关业绩（勘察等业绩合同复印件加盖公章），每提供一个业绩得5分，最多得20分。 注：参选人须提供合同复印件作为有效证明文件，包含合同首页、标的内容所在页及签字盖章页的复印件；或者项目委托书等证明文件。不符合上述要求或未按要求提供有效证明文件的业绩在评审时将不予承认。 | 20 |
| 2 | 技术部分 | 针对本项目制定了项目难点分析及应对，合理完善得得5分；提供了简单的项目难点分析及应对，得2分；否则得0分。 | 5 |
|  |  | 针对本项目制定了项目主要工作方法，合理完善，科学合理可行，得20分；提供了简单、通用的工作方法，得10分；否则得0分。 | 20 |
|  |  | 针对本项目制定了项目质量控制措施，合理完善，科学合理可行，得5分；提供了简单、通用的质量控制措施，得2分；否则得0分。 | 5 |
|  |  | 针对本项目制定了项目安全保障措施，合理完善，科学合理可行，得5分；提供了简单、通用的安全保障措施，得2分；否则得0分。 | 5 |
|  |  | 针对本项目制定了项目进度计划和保障措施，合理完善，科学合理可行，得5分；提供了简单、通用的进度保障措施，得2分；否则得0分。 | 5 |
|  |  | 针对本项目制定了人员和设备配备，合理、齐全的，得5分；配套设备和人员一般的，得2；差的得0分。 | 5 |
|  |  | 针对本项目制定了项目疫情防控措施，合理完善，科学合理可行，得5分；提供了简单、通用的疫情防控措施，得2分；否则得0分。 | 5 |
| 3 | 报价部分 | 价格得分的计算： 本项目价格权重为：30分 参选人报价得分的计算采用低价优先法，按如下公式进行计算： 报价得分=（满足招标文件要求且最低的参选总价/参选人参选总价）×价格权重 | 30 |
| 合计 | 100 |