江西省建材集团有限公司贯彻落实

省生态环境保护督察反馈问题

整改情况清单

江西省第一生态环境保护督察组督察反馈意见整改工作进展情况如下：

一、绿色发展理念树的不牢。江西建材集团未将生态优先、绿色发展理念转化为思想自觉、政治自觉和行动自觉。通过个别谈话和下沉督察发现，一些领导干部在思想认识上更多专注于追求企业经济效益，对生态环境保护仍存在站位不高、谋划不多、投入不足等问题。尤其因为近年来部分绿色高端项目达到国际先进水平，产生盲目自信、自满心理，忽视了整个集团生产型企业污染防治水平亟待提升的严峻事实。

整改进展情况：已经完成，长期坚持。

（一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平生态文明思想，坚持落实“第一议题”学习制度，及时在集团公司党委会议上集中学习习近平总书记关于生态文明建设和生态环境保护的最新重要讲话精神，并研究部署贯彻落实措施。2022年6月16日，集团公司召开党委会集中学习《习近平致2022年六五环境日国家主场活动的贺信》，研究部署了3项贯彻落实措施。省生态环境保护督察反馈意见整改以来，集团公司召开党委会集中学习或研究生态环境保护工作8次，进一步增强了各级领导干部做好生态环境保护工作的思想自觉、政治自觉和行动自觉。

（二）高位推进生态环境保护工作，及时召开专题会议和月度例会研究部署生态环境保护工作。2022年4月13日、7月13日，分别召开了第一季度和半年度生态环境保护专题会议，集中学习了习近平生态文明思想和通报了省生态环境保护督察反馈问题整改情况，并就抓好后续整改工作进行了部署落实。同时，公司在每月的月度工作会议上对生态环境保护工作进行了安排部署。

二、经查阅江西建材集团《2019-2023年高质量发展规划》发现，节能降耗、减污降碳、产能转换等相关内容均未纳入规划，未体现绿色低碳高质量发展要求。

整改进展情况：已经提前完成。

（一）2021年12月底前完成了《集团公司“十四五”发展规划》编制工作，已将节能降耗、减污降碳等高质量发展理念纳入规划内容；同时坚持以新发展理念为引领，实施水泥生产线减污降碳技术改造及德安公司水泥窑协同处置固废项目等，推动“十四五”规划项目落实落地，加快构建绿色产业体系。

- 通过产能置换，引入绿色化、低碳化、智能化生产工艺和技术装备，总投资近18亿元实施的万年厂2×5100td熟料水泥生产线异地技改环保搬迁项目，已于2021年底建成投产，2022年3月底已实现主要污染物超低排放，以绿色发展助推传统产业转型升级。

三、2020年集团实现营业收入127.21亿元，固定资产投入22.39亿元，除江西德安万年青水泥有限公司、江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂两家企业环保设施及技术投资近1亿元之外，集团下属其他40余家生产型企业污染防治设施建设投入仅1.87亿元，占营业收入的1.5%，环保投入明显不足，企业生态环境保护和污染防治整体水平未得到提升。

整改进展情况：已经完成。

（一）集团公司2021年投入生态环境保护费用2.07亿元；2022年继续加大生态环境保护投入，年初制定印发《江西万年青水泥股份有限公司2022年度科技活动项目计划》，计划投入资金2.7亿元用于实施节能减排科技活动项目。2022年1-11月累计投入资金3.47亿元用于实施水泥生产线超低排放技术改造、矿山生态修复、生活污水处理设施升级、无组织排放治理和节能降耗技术改造等，其中污染治理设施技术改造投入1.83亿元，节能降耗技术改造投入0.84亿元，污染治理设施日常运行维护0.81亿元，清洁能源光伏发电项目投入0.72亿元。

（二）公司所属企业在年初结合实际需要制定了年度生态环境保护投入计划，并将生态环境保护投入统计纳入日常工作，每月15日前向公司报送上一个月的生态环境保护投入情况，2022年1-11月累计已投入生态环境保护费用2.64亿元。

四、生态环境保护管理体制机制短板明显。江西建材集团落实“管发展必须管环保、管行业必须管环保、管生产必须管环保”要求不到位。集团总部名义上设置了安环部负责生态环境保护管理工作，实际上从未配备工作人员履行职能。生态环境保护管理职能和人员均放在次层级控股公司江西万年青水泥股份有限公司。下属各层级企业安环部共有工作人员118名，其中环保专业人员12名，仅占10%。

整改进展情况：已经完成。

（一）集团公司通过公开竞聘的形式，为集团公司安全环保部招聘了1名环保工作人员，人员已于2022年6月24日到位。

（二）督促集团公司所属重点排污单位（熟料生产企业）至少聘用1名专责环保工作人员，其他生产企业配备1名兼职环保工作人员，2022年6月28日前人员已全部配备到位，实现环保工作人员配备率达100%。

（三）2022年7月7日，公司举办了一期生态环境保护知识培训班，公司机关相关部室及所属企业安全环保管理人员总计251人通过视频会议系统参加培训。8月18日举办了一期水污染防治知识培训班，集团所属企业环保管理人员参加了培训。通过加强环保工作人员的专业培训，进一步提高环保意识和业务水平。

五、随机抽查19家下属企业安环部门工作台账，均无生态环境保护工作方面情况记录。

整改进展情况：已经完成。

（一）集团公司及所属企业在2021年10月起按照国家有关环境保护法律法规和标准规范要求，加强了生态环境保护工作，建立健全了环境保护会议、检查和培训记录，以及环境保护设施运行维护检修和环境自行监测等台账记录。

（二）省生态环境保护督察反馈意见整改实施以来，由集团公司分管领导带队，对所属企业开展了3轮专项督导检查，累计督查企业44家，实现全覆盖的督导检查；集团公司职能管理部门将整改工作纳入日常督查工作重点内容，加大了生态环境保护督促检查和考核力度，2022年1月以来，集团公司安全环保部对所属企业开展了8轮日常督促检查，督促所属企业建立完善了环境保护工作台账记录。

六、集团管理、考核、奖惩等制度未能有效发挥指挥棒作用，总部及其控股公司江西万年青水泥股份有限公司的目标管理、绩效考核和奖惩办法等制度涉及生态环境保护工作内容短缺。集团《安全环保目标责任书》中生态环境保护方面未见实质性条款和具体内容，企业绩效考核方案中生态环境保护工作权重仅占5%。

整改进展情况：已经完成。

（一）2021年11月22日印发了《江西万年青水泥股份有限公司2021年综合管理检查考评方案》（江泥股发〔2021〕34号），提高了生态环境保护工作的考核权重，熟料生产基地和粉磨基地的安全环保考核权重由3%提高至15%；商砼公司安全环保考核权重由2%提高至10%；新材公司安全环保考核权重由2%提高至15%；工程公司安全环保考核权重由8%提高至25%。

（二）2022年3月份前完成了《安全环保目标责任书》修订工作，进一步明确了生态环境保护职责内容和目标要求，职责内容增加到12条，生态环境保护目标增加到5条，进一步健全完善了生态环境保护管理目标、职责内容和考核标准；2022年8月15日修订印发了《公司生态环境保护管理办法》，围绕规范生态环境保护体制机制建设，加强新建、改建和扩建项目以及生产经营过程生态环境保护管理，引用国家和地方有关生态环境保护法律法规和标准规范44部，制定了10个章节50条具体的管理细则，重点就省生态环境保护督察发现的短板薄弱问题，进一步细化了废气、废水、粉尘、固体废物、危险废物和噪声等污染源的管控要求和考核标准。

七、企业安全环保工作执行的红黄牌制度未见对生态环境保护工作存在问题进行处罚的情形，日常运行中也未见生态环境保护工作奖惩情况。

整改进展情况：已经完成。

（一）2022年1-10月集团公司累计对万年水泥厂、玉山公司、德安公司等69家生产单位开展11轮生态环境保护工作督导检查，对整改进度滞后和整改成效有欠缺的相关企业给予红牌警告1次，黄牌警告3次，并按规定进行相应的经济处罚。

（二）督促集团公司所属企业按照《江西省建材集团有限公司安全环保红黄牌警告管理制度》要求，建立了本单位生态环境保护考核奖惩制度，并加大了考核奖惩力度。

八、2018年，江西昊鼎商品混凝土有限公司被抚州市临川生态环境局处罚5万元，但公司主要负责人当年仍被评为集团年度“优秀干部”。

整改进展情况：已经完成。

2022年度在开展先进基层组织、优秀共产党员、优秀党务工作者、先进单位、岗位标兵、优秀员工等评先评优工作时，将生态环境保护工作列入评先评优的重要内容，并以书面形式征求了集团公司安全环保部的意见建议。今后，集团公司将该项工作要求列入常态化工作，在制定评先评优工作方案时，把生态环境保护工作做为重要条件之一，在开展评先评优申报、评审时，充分征求安全环保部的意见建议，对拟推荐人员不符合生态环境保护相关要求的，给予一票否决。

九、能耗双控要求执行不严。2018年工业和信息化部发布《工业绿色发展规划（2016-2020年）》指出，到2020年水泥熟料综合能耗必须控制在105千克标准煤/吨以下。截至2020年12月，玉山万年青、瑞金万年青、赣州南方万年青、乐平万年青、万年水泥厂5家水泥熟料企业单位熟料煤耗分别为107.68、111.43、112.62、112.79、117.10千克标准煤/吨，均未达到要求。

整改进展情况：已经完成。

（一）万年水泥厂2021年12月底前通过实施异地技改环保搬迁，置换原有4条水泥熟料生产线，选用行业先进生产工艺和技术装备，新建2条日产5100吨熟料水泥生产线，8#窑于2020年11月试生产，7#窑于2021年11月试生产。2021年新旧生产线水泥熟料单位产品综合能耗合计104.29kgcel/t，单位产品综合能耗达到《水泥单位产品能源消耗限额》(GB16780-2021)标准要求。

（二）玉山公司2021年6月完成了1#线熟料生产线篦冷机系统技术升级；2021年9月完成了2#线熟料生产线预热器系统技术升级，2021年通过一系列技术改造，全年水泥熟料单位产品综合能耗达到《水泥单位产品能源消耗限额》（GB16780-2021）标准要求。

（三）瑞金公司2021年通过对1#窑预热器、分解炉和篦冷机等生产设施进行节能技术改造，积极引进应用新技术和新工艺，有效降低了水泥熟料单位产品综合能耗，2021年12月标煤耗为104.96千克标准煤/吨，同比2020年12月111.43千克标准煤/吨显著降低，2021年水泥熟料单位产品综合能耗109.65kgcel/t，达到《水泥单位产品能源消耗限额》(GB16780-2021) 标准要求。

（四）赣州公司2021通过对生产的精细化管理，全年水泥熟料单位产品综合能耗112.09kgcel/t，水泥熟料单位产品综合煤耗均达到《水泥单位产品能源消耗限额》(GB16780-2021 )标准要求。2022年1-5月通过工艺优化、应用新技术降低能源消耗，熟料标煤耗同比下降3.95公斤/吨，2022年1-5月实施节能减排停产，累计停产66天，通过实施节能减排停产，减少了原煤和电力的消耗。

（五）乐平公司充分利用5G+互联智慧水泥工厂技术，加强节能及进厂原燃材料管理，加强设备维护力度，减少窑磨故障率，降低单位熟料煤耗及电耗；通过实施预热器等生产设施技术改造，以及淘汰落后高耗能机电设备，降低熟料煤耗和电耗；生料制备采用辊压机终粉磨技术替代球磨机系统，采用磁悬浮风机、节能型空压机，合理调整系统工艺参数，降低熟料综合电耗；优化配料方案，提高生料易烧性，降低单位熟料煤耗，水泥熟料单位产品综合能耗达到《水泥单位产品能源消耗限额》（GB16780-2021） 标准要求。

十、部分企业能源管控体系建设不完善，缺乏节能降耗、提质增效的内生动力。铅山县万年青新型建材有限公司2018-2020年单位产品电耗分别为564.5、724.2、871.7度/万块标砖，不降反升。

整改进展情况：已经完成。

（一）2022年2月至3月，组织相关墙材专家及本公司技术人员对窑炉系统生产工艺进行优化，把原单独排烟系统与送热系统合并，停止运行原180KW排烟机，减少了用能设施；同时加强工艺参数调节，通过变频调节降低风机运行频率，排潮风机使用频率由原45-49赫兹降低至≤40赫兹，降低了电力能源消耗。

（二）2022年全年累计平均电耗为800.1度/万块标砖，较2020年有所降低，2022年全年单位产品综合能耗累计为44.1kgce/t,达到《烧结墙体材料和泡沫玻璃单位产品能源消耗限额》（GB30526-2019）要求。

十一、江西万年青水泥股份有限公司下属近七成企业仍在使用国家明令淘汰的落后机电用能设备，江西万年青矿业有限公司还在使用上世纪七、八十年代的矿石破碎传输机电设备，能耗高、效率低、环保性差。

整改进展情况：已经完成。

（一）按照国家工业和信息化部《高耗能落后机电设备(产品) 淘汰目录》(第一至四批)公告要求，全面排查了所属企业生产线现役机电设备能耗情况，积极更换了高耗能落后电机，截至2022年10月，共淘汰426台在役落后电机设备，已购买并更换426台YE4系列高效节能电机设备，目前在役高效节能电机占比达到69.37%。

（二）江西万年青矿业有限公司2020年11月已建设完成一条新型破碎系统，机电设备全部采用高效节能电机（JSPCD2226锤式破碎机，设计产量1000t/h，一次破碎），矿山老破碎传输机电设备2021年12月底已停用，目前已全面使用高效节能电机及机电用能设备。

十二、江西恒立新型建材有限公司在用的球磨电动机、液下渣浆泵电机和斗式提升机等机电设备，均已列入工信部《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录》。

整改进展情况：已经完成。

（一）2021年12月31日，淘汰落后的斗式提升机机电设备，两台斗式提升机电机已更换为新型高效节能电机。

（二）2021年1月18日，因生产工艺的改进，球磨电动机已停用；2022年2月28日，淘汰落后的液下渣浆泵机电设备，五台液下渣浆泵电机已更换为新型高效节能电动机；2022年3月20日，淘汰落后的鄂式破碎机电动机，一台颚式破碎机电动机已更换为新型高效节能电动机；2022年3月21日，淘汰落后的离心式通风机5A电动机，一台离心式通风机5A电动机已更换为新型高效节能电动机；2022年3月25日，淘汰落后的螺旋输送机电动机，三台螺旋输送机电动机已更换为新型高效节能电动机。目前恒立公司已停用落后高耗能的机电设备，全面使用高效节能电机。

十三、督察还发现，部分企业在清洁生产审核中投机取巧，节能管控目标流于形式。江西黄金埠万年青水泥有限责任公司为达到《水泥行业清洁生产评价指标体系》中的Ⅰ级评价基准值，仅在清洁生产审核报告中将水泥粉磨系统中的磨机直径由3.2米改为4.2米，属“数字减排”。

整改进展情况：已经完成。

2022年3月公司对有关责任人员进行了考核；黄金埠公司按要求请第三方报告编制单位江西佳盈环保技术有限公司严格按照实际数据对《清洁生产审核报告》进行纠正，磨机直径纠正为3.2 米。通过审核的清洁生产报告中，水泥粉磨系统均为《水泥行业清洁生产评价指标体系》中的III级评价基准值。

十四、江西湖口万年青水泥有限公司在2013年第一轮清洁生产审核时提出淘汰Y系列落后电机设备的节能管控目标，但2021年开展第二轮清洁生产审核时仍有164台落后电机未完成淘汰。

整改进展情况：已经完成。

2022年5月26日与长沙电机厂集团长瑞有限公司、江苏嘉轩智能工业股份有限公司签订高效节能电机和永磁直驱电机采购合同，6月23日电机陆续进厂，共164台电机，6月24号开始更换，截至11月18日已全部更换完成，目前在役高效节能电机占比达100%。

十五、水环境污染问题较多。企业水污染治理配套设施不健全，雨污混流问题普遍。瑞金万年青新型建材有限公司污水收集设施不完善，雨污分流不彻底，冲洗废水通过雨水沟直排,外排废水化学需氧量浓度超《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准限值。

整改进展情况：已经完成。

（一）2021年10月上旬制定雨水收集池施工方案，2022年1月6日公司完成雨水收集池施工并进行了验收。

（二）委派公司场地工每天对生产区域和环厂路进行清扫，避免使用大量水冲洗地面造成废水外排现象。

（三）2022年5月委托有资质的环境检测机构对雨水收集池的水质进行取样检测，检查结果化学需氧量浓度值为8毫克/升，符合《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准要求。

十六、水污染防治设施管护不力，运行效果欠佳。上犹万年青新型建材公司、江西兴国南方万年青水泥有限公司和江西石城南方万年青水泥有限公司等3家企业生活污水处理设施年久失修，不能正常运行，生活污水直排外环境，其中江西石城南方万年青水泥有限公司外排废水化学需氧量和氨氮浓度超《污水综合排放标准》一级标准限值。

整改进展情况：已经完成。

（一）上犹新材公司于2021年11月14日委托江西中碳环保有限公司对生活污水处理处理设施进行了修复，2021年12月委托有资质的环境检测机构对生活污水处理水质进行了取样检测，检测结果达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，实现了废水达标排放。

（二）兴国公司投入资金55.2万元对生活污水处理系统进行升级技术改造，改造后系统采用A-30MMR生活污水处理工艺。2021年12月完成了基础设施和设备安装，2022年2月将办公楼、员工食堂等生活污水接入新污水处理系统，并进行设备调试和试运行，3月29日委托有资质的环境检测机构对生活污水处理水质进行取样检测，检测结果达标。2022年4月30日再次委托有资质的环境检测机构对生活污水处理排放情况进行取样检测，检测结果达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。

（三）石城公司投入资金29.66万元对生活污水处理设施进行了升级改造，污水处理设施采用“调节池+厌氧池+好氧池+MBR膜+消毒池”的生化处理工艺。2021年9月3日开始实施生活污水处理设施改造项目，10月25日完成土建施工和设备安装，经调试和试运行后于12月7日验收合格并投入使用，经委托有资质的环境检测机构对生活污水处理水质进行取样检测，检测结果达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。

（四）上犹新材公司、兴国公司和石城公司按照国家有关法律法规和标准规范要求，结合《生活污水处理系统使用说明书》相关内容，建立完善生活污水处理设施管理制度和操作规程，明确日常运行维护管理部门和配备相应的技术人员及巡检人员，规范了生活污水处理设施巡检巡查、维护检修和定期检测等管理。

十七、地下水环境污染防治意识淡薄，风险隐患突出。鄱阳县恒基建材有限公司、抚州市东乡区锦溪混凝土有限公司未按《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》要求设置地下水监测井，地下油罐未采取任何防渗措施。

整改进展情况：已经完成。

（一）鄱阳商砼按《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》要求，将自备柴油罐改用双层防渗漏油罐，并设置了地下水观测井，项目经验收合格后已报当地生态环境部门备案。2022年8月委托第三方对地下水水质进行了检测，检测结果相关指标达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）要求。

（二）东乡商砼根据国家有关法律法规及标准规范要求对油罐进行了设计施工改造，增设防渗漏设施并设置地下水监测井，相关情况已报当地生态环境部门备案。2022年3月委托有资质的环境检测机构对地下水水质进行了检测，检测结果相关指标达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）要求。

十八、万年水泥厂老厂区油库渗漏严重，地下水环境污染防治设施长期不运行，地下水环境风险较大。

整改进展情况：已经完成。

（一）万年水泥厂老厂区油库的废油和废油桶已于2021年9月18日至12月底全部委托赣州创泰环保科技有限公司和江西超盛再生能源有限公司处置完毕。2021年9月26日对废油池做了无害处理，并委托第三方环境检测机构对原油库周边地表水质进行了检测，检测结果满足国家标准要求。

（二）万年水泥厂2x5100t/d熟料水泥生产线异地技改环保搬迁项目已建成投产，老厂区生产线已于2021年12月底前全部关停，老厂区内存放的润滑油品和地面油污已全部按规范处置清理完毕，现场不再贮存润滑油品。

十九、江西建材集团下属部分企业在生产、运输过程中无组织废气排放未进行有效管控，大气污染严重。江西赣州南方万年青水泥股份有限公司石灰石原料、弃土废渣等物料露天堆放，面积达7亩，水泥卸料区无收尘抑尘措施，作业粉尘无组织排放问题突出，车辆运输扬尘大。

整改进展情况：已经完成。

（一）2021年10月31日前已将露天堆放的石灰石原料、弃土废渣等物料转运至原材料堆棚内，并投入资金5万余元对露天场地进行平整和复绿，2022年1月全部平整复绿完成。

（二）2021年10月21日组织技术人员对水泥卸料区（装车机）袋式除尘系统进行了排查维护，更换3室气缸一套，更换5室电磁阀一套，更换1#、2#装车机头部收尘帘6米，确保除尘设施正常有效运行；加强了水泥装车（水泥卸料区）作业过程管理，水泥装车作业过程中防尘棚保持常闭，同时要求清扫车每天定时对水泥装车等区域地面进行清扫，落实了无组织治理和管控措施。

（三）加强了原材料运输转运防扬尘管控，由质检人员对原材料运输车辆进行监管，督促承运单位保持物料车厢全封闭，防止物料撒漏，同时要求进出厂区运输车辆必须对车轮进行清洗，防止物料被带入公共道路。

（四）每天对厂区道路和停车场进行2轮清扫和洒水，并在原材料进厂时安排人员使用炮雾机对地面进行喷雾，保持地面适当湿润，避免路面二次扬尘。

二十、江西湖口万年青水泥有限公司原料堆料棚无喷淋降尘措施，厂区无组织粉尘、扬尘和道路地面积尘造成大气污染严重。

整改进展情况：已经完成。

（一）投入资金49.54万元在原料堆棚入口及堆场内增设了喷雾降尘设施，2021年12月7日开工实施，2022年3月13日完成安装投入试运行，2022年6月18完成竣工验收。通过在堆棚内增设喷雾降尘设施，车辆卸料及铲车作业时喷淋设施保持开启状态，防止作业粉尘外溢。

（二）完善了厂区道路无组织扬尘治理设施，2022年6月9日购置安装了7套喷雾降尘设施，6月20日完成竣工验收并投入使用，喷雾降尘设施设置了自动启停装置，通过定时对路面进行加湿，防止路面二次扬尘。

（三）加强了原材料运输车辆管控，督促承运单位保持物料车厢全封闭，防止物料撒漏，增加厂区道路清扫和洒水频次至4次，有效降低了道路地面积料扬尘现象。

二十一、江西锦溪塑料制品有限公司生产方式粗放落后，未严格落实《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的综合治理要求，塑料造粒和印制生产线产生的挥发性有机物未经收集处理直排外环境。

整改进展情况：已经完成。

（一）引进行业先进生产工艺和技术装备，对原塑料造粒和印制生产线进行了升级技术改造，原有陈旧落后设备已于2022年2月22日全部拆除，热封方底阀口塑编生产线于2022年3月16日安装调试完成，2022年5月20日完成项目验收并投入使用。新生产线升级改造后，拉丝、覆膜、热封和印刷等工序产生的挥发性有机物通过气罩+间接水冷却+二级活性炭吸附等工艺技术进行收集处理，废气经处理达标后经15米烟囱排放。

（二）2022年5月20日委托江西宏德检测技术有限公司对造粒、拉丝圆织及印制生产线废气污染物排放浓度进行检测，检测结果满足《挥发性有机物排放标准 第4部分：塑料制品业》（DB361101.4-2019）要求。

二十二、固体废物处置管控缺位。企业未严格落实《土壤污染防治行动计划》提出的工业固体废物处理处置管控要求，普遍存在固体废物管理混乱、随意处置等问题。鹰潭万年青新型建材有限公司固体废渣和弃土堆料露天堆存，弃土物料堆场占地38亩，固体废渣堆场占地21亩，贮存场所均无任何防渗、抑尘措施。

整改进展情况：已经完成。

（一）与有相关资质的使用单位签订废砖销售合同，废砖已于2022年6月25日全部清理完成，2022年8月2日对清理后的场地进行了复绿，播撒草籽250公斤。

（二）2022年10月20日前已将露天堆放的弃土转运入库，并对场地进行了平整，2022年10月25完成了露天场地复绿工作，播撒草籽500公斤。

（三）已建立健全固体废弃物管理制度，进一步规范了固体废渣和弃土贮存管理。

二十三、崇义祥和万年青商砼有限公司水泥沉渣随意堆放在河岸边，废渣泥浆对河流水质造成不利影响。

整改进展情况：已经完成。

（一）2021年10月份对现有堆存沉渣进行了转移筛洗堆放回收再利用；2022年4月份对堆存的废旧材料进行清理处置，对清场后进行了平整、硬化及绿化。

（二）加强日常管理，生产过程中产生的水泥沉渣全部筛选后回收再利用，对搅拌主机内清出的废料和实验室试块统一贮存在固体废物存放点。2021年12月底完成了《固体废物管理制度》修订完善工作，并建立固体废物管理台帐。

（三）2022年9月场地硬化及周边绿化得到赣州市崇义生态环境局的现场核实、确认，整改措施已落实到位并实现整改目标。

二十四、上饶市万年青商砼有限公司为应付检查，将长年露天堆存的固体废渣进行填埋，经雨水淋溶的水泥浆侵蚀厂区土壤。

整改进展情况：已经完成。

（一）将长年露天堆存和填埋的固体废渣进行挖掘转运至固废仓库内贮存，2022年1月与玉山县汇成建材有限公司签订《一般固废处置合同》，已将大部分固体废渣回收处置，剩余部分待后续与新产生的一般固废一并委托玉山县汇成建材有限公司处置。

（二）制定固体废物管理制度，加强日常管理，每天将搅拌车辆、搅拌主机等生产设施内清理出的废料，通过砂石分离机筛分后回收利用。

（三）2022年1月购买200斤草籽，已对挖掘平整后的1200平方米场地进行了播撒草籽复绿。

二十五、危险废物违规转移。江西昊鼎商品混凝土有限公司2018年至2021年违规转移废机油并泄漏至外环境；共青城万年青商砼有限公司和湖口县万年青商砼有限公司未进行规范贮存处置不规范，生态环境安全隐患突出。

整改进展情况：已经完成。

（一）昊鼎商砼公司对原危险废物专用仓库已进行升级改造，规范了废机油、废油桶等危险废物贮存管理，并建立了危险废物流转台账记录。目前已与具有合法资质的新余福盛石油化工有限公司签订了《危废处置合同》《废弃矿物油包装处置合同》，2021年8月18日委托有资质的机构处置废矿物油3.12吨，按规定在危险废物平台进行了备案，并生成了转移联单。目前已建立健全了危险废物管理相关制度，建立了长效机制。

（二）共青城商砼公司对原危险废物专用仓库已进行升级改造，规范了废机油、废油桶等危险废物贮存管理，并建立了危险废物流转台账记录。装载机及零星用油与具有合法资质的单位九江骏驰环保科技有限公司签订了《废矿物油收集处置协议书》，已严格按照“五联单”要求处置危险废物。目前已建立健全了危险废物管理相关制度，建立了长效机制。

（三）湖口商砼公司对原危险废物专用仓库已进行升级改造，规范了废机油、废油桶等危险废物贮存管理，并建立了危险废物流转台账记录。装载机及零星用油与具有合法资质的单位九江凯华环境科技有限公司签订了《危险废物委托处理处置合同》，已严格按照“五联单”要求处置危险废物。目前已建立健全了危险废物管理相关制度，建立了长效机制。

二十六、部分企业未批先建、批小建大、批建不符等问题普遍。东乡区锦溪混凝土有限公司技改项目和江西玉山万年青水泥有限公司1号窑辊压机建设项目均在未取得环评手续的情况下，擅自开工建设。江西锦溪塑料制品有限公司年产1.2亿条复膜塑编袋项目环评批复拉丝机2台、圆织机80台，2012年验收后，企业擅自扩建到拉丝机4台、圆织机172台，并擅自新建印制生产线。

整改进展情况：已经完成。

（一）东乡商砼经向抚州市东乡区生态环境部门咨询，需以环境影响后评价方式完善项目环评手续。2021年11月27日委托第三方环评单位编制《项目环境影响后评价报告表》；2022年5月18日完成《项目环境影响后评价报告表》编制工作，2022年5月20日通过抚州市东乡生态环境局备案。

（二）玉山公司与上饶市玉山生态环境局做了沟通，2022年3月上饶市玉山生态环境局出具了《关于江西玉山万年青水泥有限公司1#生料辊压机终粉磨系统效能提升技术研究工程环评管理意见》，意见指出此项目符合政策法规，无需办理环评审批手续，所以该项整改任务已完成。

（三）万塑公司（原江西锦溪塑料制品有限公司）委托江西明森环保科技有限公司编制《技术改造项目环境影响评价报告》，2022年1月21日通过景德镇市乐平生态环境局批复同意，2022年6月通过了环评验收，目前已依法依规完善了环评手续，实现整改目标。

二十七、部分水泥生产企业噪声治理不到位。江西玉山万年青水泥有限公司厂界夜间噪声超《声环境质量标准》2类标准限值。

整改进展情况：已经完成。

（一）完善了水泥磨生产设施噪声治理措施，2021年8月16日组织施工人员对水泥磨房外围隔音板进行了维护改造，9月15日完成竣工验收，提升了隔音降噪效果。2022年1月7日委托有资质的环境检测机构对厂界噪声进行检测，检测结果昼间最高为62.7db(A),夜间最高为54db(A)，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。

（二）投入资金81.5万元在原材料进厂道路南侧增设了长247米，高6.2米，合计1531.4平方米的声屏障设施，2022年5月30日开工建设，6月30日安装完成并通过竣工验收。通过增设声屏障设施，减少了车辆噪音对周边居民的影响。2022年8月23日委托有资质的环境检测机构对厂界噪声进行了检测，检测结果昼间最高为57.1db(A),夜间最高为44.1db(A)，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。

（三）按照国家有关标准规范要求，定期委托有资质的环境检测机构对厂界噪声进行了检测，检测结果达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。

二十八、江西于都南方万年青水泥有限公司、江西赣州南方万年青水泥有限公司厂区周边群众反映深受噪声和粉尘污染困扰。

整改进展情况：已经完成。

（一）于都公司2022年3月在水处理围墙周边(西北处的金盆村樟木坑方向)种植了小叶榕等1.5米高的树木30余棵，降低生产噪声对周边环境的影响；2022年8月10日在水泥磨、水泥库顶等风机设备增设了9台消音装置，已完成安装并投入使用，2022年10月底委托有资质的环境检测机构对厂界噪声进行了检测，检测结果达标；2022年投入资金1289万元对窑头、窑尾收尘器进行技术改造，2022年3月23日完成改造并投入使用，已实现窑头、窑尾颗粒物超低排放。积极推广高效收尘滤袋应用，将水泥库、混合材配料库和水泥磨房等除尘设备收尘滤袋更换为高效滤袋，降低了有组织颗粒物排放浓度，确保了达标排放。

（二）罗坳厂2021年10月31日前已将露天堆放的石灰石原料、弃土废渣等物料转运至原材料堆棚内，并投入资金5万余元对露天场地进行平整和复绿，2022年1月全部平整复绿完成。加强了原材料运输转运防扬尘管控，由质检人员对原材料运输车辆进行监管，督促承运单位保持物料车厢全封闭，防止物料撒漏，同时要求进出厂区运输车辆必须对车轮清洗，防止物料被带入公共道路。每天对厂区道路和停车场进行2轮清扫和洒水，并在原材料进厂时安排人员使用炮雾机对地面进行喷雾，保持地面适当湿润，避免路面二次扬尘。2022年6月5日至12日委托了江西省安康检测科技有限公司对厂界周边环境进行了检测，检测结果各项指标均满足国家标准要求。

二十九、排污许可制度执行不严。一些企业持证排污、按证排污意识不强、随意性大。江西德安万年青水泥有限公司废气排放口、生产设施与《排污许可证》登记数量不一致；江西黄金埠万年青水泥有限公司于2020年12月变更排污许可证，登记废气排放口共65个，但企业自行监测方案仍沿用2019年5月的编制版本，废气监测点位仅12个，监测点位总数和频次均不符合排污许可规定要求。

整改进展情况：已经完成。

（一）德安公司2021年11月对生产线设备设施和排污口进行了全面排查和梳理，并严格按照《排污许可证申请与核发技术规范》等标准规范要求，对排污许可证排放口和生产设施信息进行了更正，并提交九江市生态环境局审核，2021年12月份通过审核，确保了《排污许可证》载明的生产线废气排放口、生产设施型号和数量与实际保持一致。

（二）黄金埠公司2022年1月前已按照《排污单位自行监测技术指南》等标准规范，修改和完善了《企业环境自行监测方案》，环境监测点位增加到79个，其中废气70个，废水1个，噪声4个，周边环境4个，确保了《排污许可证》载明的内容与实际情况一致。2021年12月委托有资质的环境检测机构开展了环境自行监测，监测结果各项指标均满足国家标准要求。

三十、铅山县万年青新型建材有限公司2020年四季度自行监测报告显示，主要污染物烟尘和氟化物排放浓度超《砖瓦工业大气污染物排放标准》限值。

整改进展情况：已经完成。

（一）2020年12月组织专业技术人员对窑炉烟气脱硫系统技术升级改造项目进行论证，制定并实施了技术改造方案，技术方案为将烟气系统合并进入排潮室，停运排潮风机，实现减少颗粒物排放浓度，技术改造项目于2022年3月通过验收。

（二）2021年8月18日与江西德普环境检测有限公司签订《环境技术服务合同书》，委托其开展环境自行监测。自2021年10月份开始，安排了专人负责烟气在线监测设备运维单位和环境检测机构的业务沟通与管理，以便及时掌握环保设备的运行状态。

（三）2021年9月委托具有资质的第三方环境检测机构开展环境监测，检测结果颗粒物折算浓度为6.2mg/m3,氟化物0.62mg/m3，达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）标准要求。

三十一、部分企业自行监测管理不规范。检查赣州章贡南方万年青水泥有限公司自行监测报告的采样时间和生产报表发现，企业存在停机状态下进行自行监测的现象；老线和3号线熟料破碎除尘器排气筒实际高度不足10米，自行监测报告却记为20米，与实际明显不符。

整改进展情况：已经完成。

（一）2022年1月1日给江西恒定环保检测服务有限公司发出了《工作联系函》，针对省生态环境保护督察组指出2021年7月环境检测在停机状态下进行的问题，按照原合同条款中止与江西恒定环保检测服务有限公司的合作。2022年3月25日通过公开招标的方式，与江西维真环境检测有限公司签订了环境检测合同，2022年3月29日委托其开展了2022年第一季度的环境自行监测，检测过程严格按照国家有关标准规范进行，检测结果各项指标满足国家和地方有关标准要求。

（二）投入资金8.4万元对老线和3号线熟料破碎除尘器排气筒进行了增高，2021年12月13日开始实施，2022年1月20日完成施工并通过验收，经委托有资质的测绘机构进行实测，老线熟料破碎除尘器排气筒高度为15.84米，3号线熟料破碎除尘器排气筒高度为15.59米，满足国家有关标准规范要求。

三十二、重要环境指标数据失真。查阅环境统计报表发现，2018年至2020年，江西瑞金万年青水泥有限责任公司颗粒物和二氧化硫排放量均超过排污许可总量控制要求，但该公司上报集团的数据却未超总量。

整改进展情况：已经完成。

（一）2022年1月13日与地方生态环境主管部门进行了沟通，同意今后按照《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ848-2017）要求，将“生态环境统计业务系统”污染物排放量核算填报由原有的物料衡算法，调整为采用实测算法核算实际排放量，严格按照国家有关标准和技术规范统一污染物排放量核算口径。

（二）2022年1月21日按照《排污许可证申请与核发技术规范-水泥工业》（HJ848-2017）要求，2021年度环境统计报表采用符合自动监测技术规范的在线实测数据核算排放量，并在生态环境部门统计业务系进行了填报。

（三）2022年3月25日修订完善《瑞金公司环境保护管理细则》，对污染物排放量核算与环境统计报表填报等生态环境保护管理工作进行了规范。

三十三、部分企业对在线数据质量不管不问，监测设备一“装”了之，日常运维一“请”了之。鹰潭万年青新型建材有限公司烟气在线监控设施联网运行至今仍未完成比对验收，长期未进行设备运维、数据校准和耗材更换，检查发现烟气检测仪无法正常有效运行，数据失真。

整改进展情况：已经完成。

（一）委托有资质的环境检测机构对烟气在线监控设施进行比对监测，比对结果合格。烟气在线监控设施通过企业自行验收后于2021年9月在当地生态环境保护主管部门备案。

（二）与鹰潭市高新技术产业开发区佳禾环保服务部签订《在线监测设备技术服务协议》，保障在线监控设备的正常运行。与江西楚元环保科技有限公司签订《在线设备比对监测》，保障在线监测数据的准确有效。

（三）制定了公司污染源自动监控内部管理制度，实行长效管理机制，确保自动监控系统的正常运行。

三十四、江西瑞金万年青水泥有限责任公司、瑞金万年青新型建材有限公司和于都南方万年青水泥有限公司均存在在线数据比对不合格问题。

整改进展情况：已经完成。

（一）瑞金公司2021年11月30日委托有资质的环境检测机构对烟气在线监测设备数据进行了比对监测，2021年12月10日比对报告显示湿度监测数据比对不合格，2021年12月15日督促运维单位江西省中宏环保技术有限公司对烟气在线监测设备湿度仪进行检查，发现窑头湿度仪设备零点出现偏差，随即对湿度仪进行零点校准，校准后使用手工监测仪器进行检测，现场手工检测湿度数据结果与在线数据相符。2022年8月16日再次委托有资质的环境检测机构对烟气在线监测设备数据进行比对监测，检测结果数据合格。

（二）于都公司委托了有资质的环境检测机构对在线设备进行比对，根据第三方比对数据，由运维单位对在线设备运行进行校准、标定，消除数据比对不合格的问题。2021年11月26日委托江西省安康检测科技有限公司对在线数据进行了比对，比对结果各项指标合格。

（三）瑞金新材公司2021年10月上旬会同运维机构对在线设备进行排查，针对在线设备比对不合格问题，制定了在线设备更换抽取式粉尘检测仪的方案，2022年4月完成设备采购、安装、调试和试运行，并委托有资质的环境检测机构对在线数据进行比对，比对结果合格。

（四）瑞金公司、于都公司和瑞金新材公司加强污染物治理设施日常运行维护管理，每周督促跟踪运维机构对在线设备进行检查维护，并将在线数据引入24小时有人值班的值班室，实时监控在线数据，确保环保设施正常有效运行。

三十五、矿山开采方式粗放。江西玉山万年青水泥有限公司所属矿山在采矿区野蛮开采、无序开采导致山体滑坡问题严重，废弃作业面未按要求进行环境治理，只是简单用防尘网掩盖；停采矿区未按要求复垦复绿，采掘矿坑形成的堰塞湖和积水坑满目疮痍；雨水淋溶冲刷矿体产生的泥浆未采取有效导排、截留收集措施，对周边村庄水土保持造成不利影响。

整改进展情况：已经完成。

（一）按照矿山开采方案，严格遵循自上而下的开采顺序，根据矿山石灰石品质情况综合利用使用，目前后背山矿段有140m、125m、110m三个平台可以实施开采作业。2022年6月份完成了新材破碎机处及鸡头山矿段两处排洪沟、沉淀池的建设并投入使用。

（二）2022年6月底完成了鸡头山矿区及周边历史遗留的堰塞湖和积水坑的平整修复，利用矿区剥离的山皮土填平堰塞湖和积水坑，并播撒草籽和种植爬山虎、树苗等进行生态修复，仅保留一个集水坑作为沉淀及浇灌绿植使用。

（三）2022年4月份制定了《玉山后背山鸡头山灰岩矿绿色矿山建设提升实施方案》，坚持边开采、边复绿，已完成对140m、125m平台边坡及110m平台近两年计划不开采区的覆土复绿。

三十六、江西万年青矿业有限公司采区边坡未设置排水沟和防护措施，存在大面积滑坡坍塌现象；胶带运输廊道顶棚及侧板破损缺失，矿石运输存在坠落遗撒安全风险隐患；露天开采无扬尘管控抑尘措施，车辆运输通道未设置固定喷淋设施，作业粉尘及车辆运输扬尘现象突出。

整改进展情况：已经完成。

（一）胶带运输廊道已于2021年11月完成顶板及侧板的更换，已完成对运输车辆挡板的加固补焊，矿山将加强矿石的运输管理工作，确保矿石装车高度不超过顶板高度，消除矿石运输的坠落遗撒安全风险隐患。

（二）采区边坡淋溶水利用地势至上而下汇总引流至运矿道路一侧修建的截排水沟，通过截排水沟至新修建的三级沉淀池（2021年11月底已完成）。边坡防护采取“预防为主，重点治理”，坡脚采用披幼网防护，坡面危石采用“清危+主幼网”综合治理，东边边坡2022年4月已完成，北边边坡治理6月底已完成。

（三）2021年10月已建成运矿车辆洗车池，2021年11月完成1.5公里运矿道路的硬化，2022年4月道路两侧已安装喷淋降尘装置，实现自动喷雾，杜绝运矿扬尘大的现象。矿山在开采过程中将加强采场的洒水降尘频次，2022年5月采购一台矿山多功能抑尘车，最大限度的保证采场作业无扬尘。

三十七、九江德安万年青付山矿区爆破方式粗放导致山体严重崩塌。

整改进展情况：已经完成。

（一）在可能发生岩体坠落区域已布设了2排高强度拦截式被动防护网，第一排高度为5m、长度50m，第二排高度4m，长度40m，现场已设置安全提示牌。

（二）2021年7月17日邀请了地质和爆破类专家现场勘察，分析事件原因，并制定了“德安万年青付山南部灰岩矿510米平台地灾处置方案”。2021年8月10日再次邀请专家至现场勘察，制定《江西德安万年青付山南部灰岩矿太平岩510平台隐患点治理设计》；2021年9月7日已完成安全风险排除，德安县应急管理局复查认定隐患问题已整改完成。

（三）2021年11月14日至16日完成太平岩顶部边坡客土，11月17日至20日完成刚竹种植，种植刚竹3700株，面积1100平米；2022年3月3日对太平岩下部边坡进行了播撒绿植种子复绿，混播种子300斤，面积15000平方米。

（四）2022年1月20日给矿山开采单位印发了《关于督促规范矿山开采爆破作业的函》，督促规范矿山开采爆破作业，并加大了日常监督检查和考核力度。

三十八、绿色矿山只“创”不“建”。一些矿山虽然完成了绿色矿山创建，但后续未落实绿色矿山管理要求。江西乐平万年青水泥有限公司坞家山矿区污染防治措施落实不到位，石灰石主采区未设置降尘抑尘配套设施，老矿区停采后至今未进行复垦复绿。

整改进展情况：已经完成。

（一）配齐配足矿区降尘抑尘环保设施，2021年12月10日矿山开采单位江西国泰五洲爆破工程有限公司从信丰项目部调拔了2台一体式潜孔钻机（自带收尘系统）、一台洒水雾炮降尘车至乐平项目部，目前坞家山石灰石岩矿矿山现场已配置2台带有除尘装置的一体式潜孔钻机和1辆移动式雾炮洒水车。2021年10月16日投入资金3.38万元采购了2台60型雾炮机和3套高压水枪配备在坞家山石灰石岩矿矿区。在爆破作业前，采用洒水雾炮降尘车充分对起爆区域进行洒水湿润，降低爆破扬尘现象。现场铲装物料作业时，对物料进行适当湿润，防止粉状物料扬尘。

（二）投入资金27.55万元对坞家山石灰岩矿矿区出口洗车平台和运矿道路喷淋降尘设施进行了升级改造，2022年5月25日完成施工验收并投入使用，督促运矿车辆常态化做好车轮清洗工作，防止物料粉尘被车辆带入公共道路，通过定时对运矿道路进行喷淋保湿，防止路面二次扬尘。

（三）针对坞家山石灰岩矿区“一面墙”问题，委托有资质的机构编制了《坞家山石灰岩矿生态修复治理方案》，投入资金273.53万元对矿区1#、2#、3#、7#拐点连线范围内的高陡边坡采用高次团粒喷播植被技术进行生态修复，修复面积约2.5万平方米，2022年6月全面完成矿区“一面墙”高陡边坡、终了边坡、平台边界及道路安全车挡的生态修复及复绿工作。

三十九、塘坞矿区钻孔机抽尘设备长期损坏失修，作业粉尘大，未进行边坡防护，山体滑坡问题严重。

整改进展情况：已经完成。

（一）2022年2月26日塘坞矿区矿山开采单位江西国泰五洲爆破工程有限公司从永平铜矿项目部调拔了1台一体式潜孔钻机至乐平项目塘坞矿区，并加强钻孔机日常运行维护管理，确保钻孔机收尘设备正常有效运行；

（二）塘坞矿投入资金82.21万元对矿区山体和边坡进行了规范化治理和生态修复，清理了矿区边坡垺石，做好边坡防护措施，并对矿区+280M至+250M东南边坡、+250M以下边坡，以及矿区终了边坡、平台边界和道路安全车挡采用挂网喷播复绿与植树撒草籽相结合的方式进行生态修复及复绿，累计生态修复及复绿面积16000余平方米，整改工作于2022年6月8日全部实施完成。

四十、涌峰矿区未按要求实施防护措施，水土流失严重，矿区西面高陡边坡与安全平台开采至今9年未进行复绿，违反《水泥灰岩绿色矿山建设规范》相关要求。

整改进展情况：已经完成。

涌峰矿投入资金568.88万元对矿区高陡边坡、终了边坡、开采平台、矿区道路和截排水沟等矿区进行了系统治理和生态修复，落实了水土保持防护措施。整改实施累计转运土方48.23万吨用于生态修复，修建截排水沟240.4米，扩建沉淀池1座，实施生态修复面积57296平方米，整改工作于2022年9月底全部完成。

四十一、江西于都南方万年青水泥有限公司金鸡山矿区北部在采矿区未规范设置安全平台和清扫平台，边坡防护不到位，滑坡落石问题严重，环境安全风险隐患突出；南部在采矿区作业面坑洼严重，经雨水冲刷淋溶形成的积水坑达数千平方米，未落实“边开采、边治理、边恢复”要求。

整改进展情况：已经完成。

（一）完成复垦复绿工作。2021年12月对矿区开采到边、到底的区域进行覆土复绿进行了立项，编制了《2022年度修复计划》，治理面积25万平方，覆土总投入预算175万元，项目自2021年11月底开工，至2022年10月已覆土15.97万吨，已投入167.14万元，完成了矿区+175米底板、东侧9-10-11#拐点处终了边坡覆土复绿任务，落实“边开采、边治理、边恢复”要求。

（二）变更开采工艺，规范了清扫平台、安全平台宽度，消除了安全隐患。2021年10月开始矿山采用爆破开采结合机械捣碎开采方式，采剥露面风化石、松石、伞檐，消除了滑坡落石隐患。245米已削顶采准，在235米形成宽50米清扫平台，220米形成宽大于4米安全平台；完善了边坡防护，并对固定运矿车道边坡设置车挡，临时性工作面设置安全警戒线和提示牌。

（三）2021年9月至10月对矿区南部作业面的坑洼区域进行了填土平整，填土方量2.96万吨，并于2021年11月底开始播撒草籽复绿，累计播撒草籽500公斤，复绿面积约2500平方，已完成整改南部采矿区作业面坑洼整问题。

四十二、生态环境违规现象严重。江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂老厂区废水直排外环境，22亩有色金属灰渣、铁合金炉渣、水淬渣、脱硫石膏等废渣物料堆场未采取有效的防扬散、防流失、防渗漏措施，大量淋溶水四处漫流至外环境。公司擅自使用水泵和软管将低洼地积聚的淋溶污水泵至雨水沟超标直排外环境。

整改进展情况：已经完成。

（一）2021年9月17日已将老厂区露天原材料堆场的有色金属灰渣、铁合金炉渣、水淬渣、脱硫石膏等废渣物料全部清理完毕，杜绝露天存放废渣物料，并对场地进行平整，消除环境影响。

（二）2021年8月22日对老厂区原材料堆场周边水沟进行了清理及封堵，9月18日已建设沉淀池，确保雨水经沉淀池处理后达到《地表水环境质量标准》要求。

（三）2021年12月5日委托江西联安检测公司对淋溶水进行环境检测，2022年1月13日检测报告结果显示悬浮物浓度为24毫克/升、化学需氧量浓度为15毫克/升，均达标国家标准要求

（四）万年水泥厂2×5100td熟料水泥生产线异地技改环保搬迁项目已建成投产,老厂区生产线已于2021年12月底全面关停。

四十三、宁都万年青商砼有限公司生产场所用地性质为临时用地，生产线投产后至今未办理工业用地使用证和林地占用许可。

整改进展情况：完成阶段性整改任务，按照时间节点持续推进。

（一）已与相关政府挂点领导沟通，近期将对公司使用土地面积进行重新核实；2021年9月14日，林业局出具了未占用林地证明；

（二）2022年3月2日已提交土地调规申请，宁都县自然资源局己将公司土地进行调规，现等待上一级行政部门审批，待审批通过后积极办理相关土地使用证照。