快速安装指南

- 硬件部份

一、启动和关闭考勤机

1、使用考勤机随机配的电源适配器到220V交流电源；

2、将电源插头插入考勤机电源口，按键盘开机键⊙，机器就会启动；

3、连接交流电源后可以直接按考勤机上的电源按钮⊙开启或关闭系统。

二、与电脑联机

考勤机可以通过三种方式与电脑建立连接（带TCP/IP功能的机器才能用以太网通讯方式连接）。

1、通过 RS232 进行连接

1）设置考勤机为 RS232 通讯方式，如下图所示：

进入菜单系统(MENU-3-2-1)，选“数据下载”、 “RS232”，用上下选择键，设置通讯速率为：38400；

注意：出厂默认RS232通讯速度为38400。

2）按电源键关闭考勤机 电源；

3）把RS232连接线水晶头端插到考勤机 RS232/RS485 通讯端口上；

4）把RS232连接线的另一头九针口端插到电脑的 RS232接口（即串口COM口）上；

5）打开考勤机 电源；

2、通过 RS485 直接连接

1）设置考勤机 为RS485 通讯方式；

进入菜单系统(待机状态下依次按MENU-3-3 )，选“数据下载”“RS485”，选择“开”，开启RS485连接功能；

注意：RS485与以太网不能同时使用。

2）按电源键关闭考勤机电源；

3）把RS485连接线水晶头端插入考勤机RS232/RS485插座，另一端（水晶头8芯从左往右数）的第三根和第四根分别连接到 RS232/RS485转换器的A+，B-上；

4）把RS232/RS485转换器连接到电脑的RS232接口上；

5）打开考勤机电源。

注意：RS232/RS485 转换器、RS485连接线为选配件，不包括在标准配置中。

3、通过以太网(Ethernet)进行连接

1）根据网络设置修改考勤机的IP地址；

考勤机默认的IP地址为 192.168.1.224，这是许多局域网中的一个合法且可用的地址。若您的主机的网络地址为192.168.1.1，与考勤机 处于同一个网段，并且该网段内没有地址为 192.168.1.224的主机，那么您就不用修改考勤机 的IP地址。否则，请修改考勤机的IP地址，使之在网络中合法可用，并且可以被要与之连接的电脑所访问；

2）关闭考勤机电源；

3）在考勤机 的以太网接口上插入网络插头；

注意：考勤机 与电脑直接连接时，请使用交叉连接网线（Ethernet 10/100Base-T Crossover Cable），把考勤机 通过Hub/Switch接入以太网络时，请使用直通连接网线（Ethernet 10/100Base-T Straight Thru Cable）。

4）打开考勤机 电源。

注意：以太网连接功能只在Ｎ70系列的部份机型上配置

4、RJ45通讯口信号定义

引脚        功能

1          TCP---TX+

2          TCP---TX-

3          TCP---RX+ 、RS485A（共用）

4          RS485B

5          GND

6          TCP—RX

7          RS232---R

8          RS232---T

- 软件部份

一、包装内配件的完整性

考勤机系列考勤机包装内容与下：

考勤机               1台  光盘                 1个

9V/1A电源适配器     1个  保修卡、合格证       1套

RS232通讯线         1条  硬件说明书           1 本

打开包装后请核对上述物品，若有差异请联系经销商或致电本公司客服热线。

二、注册指纹

1．将电源适配器插到220V电源插座上，接上考勤机；

2．按键盘上⊙键开机；

3．按“MENU”-1-1-1-1进入指纹新注册界面，用选择键或数字键输入注册号码，重复按手指三次，根据屏幕提示完成注册，用纸记录下员工的姓名和注册号码；

按“MENU”-1-1-2-1进入指纹备份注册界面，用选择键或数字键输入注册号码，重复按手指三次，根据屏幕提示完成注册，用纸记录下员工的姓名和注册号码；

按“MENU”-1-2-1-1进入指纹新注册界面，用选择键或数字键输入注册号码，重复按手指三次，根据屏幕提示完成注册，用纸记录下管理员的姓名和注册号码。

三、安装数据库文件

1．将随机软件光盘放入电脑光驱中，MSDE是数据库文件，如果用户之前没有安装SQL数据库，则必须安装MSDE才能够使用考勤管理系统；

2．进入“MSDE”文件夹，双击SETUP.EXE，按屏幕提示完成数据库安装；

3．点击开始--程序--启动-- Service Manager,运行数据库程序；

4．双击电脑屏幕右下角的数据库图；

5．在弹出的界面中，选中选择“START/CONTINUE”启动数据库服务器。

四、安装考勤管理软件

1．在光盘根目录下，点击考勤软件安装程序，按屏幕提示完成考勤软件安装，安装完毕后，在桌面出现考勤管理系统的快捷方式；

2．确定已经安装了数据库文件，并已经运行；

3．运行考勤管理软件，弹出初次使用，创建数据库对话框；

4．弹出的“连接数据库设置”界面中，SQL服务器处填入服务器的名称（和数据库执行文件中的一致）；

5．如果安装的是光盘提供的MSDE，则登录名为：sa，密码为：sa；

6．选择“创建数据库”，点击“确定”完成数据库创建。

四、软件使用

1．将考勤机与电脑用RS232通讯线连接好，找开考勤机电源；

2．选择软件中“通讯程序”，通讯方式 “串口/RS485”,机号：1，端口号：COM1，波特率38400，通讯密码：0，点击“连接”按钮；

3．在弹出的软件界面中选择“员工信息及指纹管理”--下载员工信息，软件将从考勤机中将指纹信息读入软件中；

4．退出通讯程序，在软件中依次录入公司信息、部门信息、员工信息；注意：员工信息中的“指纹编号”必须与注册指纹时的“注册号码”对应；

5．进入通讯程序，在“员工信息及指纹管理”中点击“上传员工信息”，程序将员工的姓名写入考勤机，当员工按手指时，考勤机屏幕上会显示其姓名；

6．在软件中按公司的实际情况设置“考勤规则”、“班次”“排班”等信息，具体操作请参考软件的使用说明书。

五、统计考勤数据

1．将考勤机与电脑连接好，打开考勤软件；

2．执行软件中通讯程序，选择“下载考勤记录”项中的“下载新记录”，软件将从考勤机中把记录读入电脑；

3. 执行“统计报表”项下的“考勤报表分析”，选择“所有部门”，点击“开始分析”；

4．执行“统计报表”项下的“考勤日报表”，按软件提示打印出考勤的日报表；

5. 执行“统计报表”项下的“考勤月报表”，按软件提示打印出考勤月报表。

备注：如果软件只做了数据采集，则只能查看到原始记录表，如果软件数据下载后，也数据分析了，除了能查看到原始记录表外还能查询原始记录表横向报表。日报表和月报表只有软件数据采集，数据分析以及排班都操作完成后才能查询。

# Text boxes

IP地址

192. 168.    1. 224

ESC      ENTER 保存存

数据下载

2、RS232

3、RS485     开

4、以太网下载

数据下载

2、RS232

3、RS485     开

4、以太网下载    开     是

启动服务器