## 材料需求一览表

| 序号 | 设备位号 | 设备名称 | 规格型号 | 主要技术参数 | 计量单位 | 预估采购量 | 供货方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P-1204 | 苛性碱溶液槽给料泵 | HYA50-160 | 入口温度40℃流量30m3/h出口压力0.38MPaG功率11kW；介质：25%NaOH溶液；入口温度：40℃；流量30m3/h,入口0.01MPaG,出口压力0.38MPaG；由隔爆变频电机驱动（待定，380V/50HZ/3ph,订货后升版时补充电机功率），缸体材质316L；标准：GB/T5656-2008。 | 套 | 1 | 非集装 |
| 2 | P-1304 | 烧嘴冷却水泵 | 100×80WEZ400 | 流量82.59m3/h扬程222m电机185kW；介质：脱盐水；入口温度：49℃；流量140m3/h,入口0.18MPaA,出口压力1.93MPaA；由隔爆变频电机驱动（dIICT4，380V/50HZ/3ph,订货后升版时补充电机功率），缸体材质ZG；标准：GB/T 3215-2007。 | 套 | 1 | 集装 |
| 3 | P-1306 | 激冷水循环泵 | CSB-Wy3-455/130 | 流量378m3/h扬程130m壳体叶轮06Cr13Ni4Mo电机280kW;转速：2970rpm | 套 | 3 | 集装 |
| 4 | P-1306 | 激冷水循环泵 | CSB-Wy3-455/130 | 流量378m3/h扬程130m壳体叶轮06Cr13Ni4Mo电机280kW;转速：2970rpm | 套 | 27 | 非集装 |
| 5 | P-1307 | 锁斗循环泵 | CSB-Wy4-40/25 | 流量40m3/h扬程25m壳体叶轮06Cr13Ni4Mo电机30kW;转速：1460rpm。 | 套 | 3 | 非集装 |
| 6 | P-1308 | 预热水泵 | FZAM150-400×2 | 流量340m3/h扬程95m电机37kW；介质：黑水；入口温度：90℃；流量340m3/h,入口0.098MPaA,出口压力1.008MPaA；由隔爆变频电机驱动（dIICT4，V,3Ph,50Hz,订货后升版时补充电机功率），缸体材质ZG230-450+Ni-Hard；标准：GB/T 3215-2007。 | 套 | 2 | 非集装 |
| 7 | P-1309 | 渣池泵 | SAJZM100-65-250C | 流量85.4m3/h扬程41m电机37kW；介质：黑水；入口温度：61℃；流量60m3/h,入口0.098MPaA,出口压力0.688MPaA；由隔爆变频电机驱动（dIICT4，V,3Ph,50Hz,订货后升版时补充电机功率），缸体材质ZG230-450+Ni-Hard；标准：GB/T 3215-2007。 | 套 | 3 | 集装 |
| 8 | P-1310AB | 新鲜水增压泵 | EHG 80-50-250 | 流量60m3/h扬程35m电机11kW；介质：新鲜水；入口温度：40℃；流量60m3/h,入口0.4MPaA,出口压力1.0MPaA；由隔爆变频电机驱动（dIICT4，380V/50HZ/3ph,订货后升版时补充电机功率），缸体材质ZG；标准：GB/T 3215-2007。 | 套 | 2 | 集装 |
| 9 | P-1401 | 沉降槽给料泵 | SAJZM150-125-400 | 介质：灰水；入口温度：46℃；流量193.7m3/h,入口0.074MPaA,出口压力0.515MPaA；由隔爆变频电机驱动（dIICT4，380V,3Ph,50Hz,订货后升版时补充电机功率），缸体材质ZG230-450+Ni-Hard；标准：GB/T 3215-2007。 | 套 | 6 | 集装 |
| 10 | P-1402 | 真空冷凝液泵 | EHG 65-40-200 | 介质：冷凝液；入口温度：39℃；流量25.89m3/h,入口0.064MPaA,出口压力0.452MPaA；由隔爆变频电机驱动（dIICT4，380V/50HZ/3ph,订货后升版时补充电机功率），缸体材质304SS；标准：GB/T 3215-2007。 | 套 | 6 | 集装 |
| 11 | P-1403 | 沉降槽底流泵 | SAJZM125-100-400A | Q=273m3/h H=15m；介质：黑水；入口温度：47℃；流量50m3/h,入口0.156MPaA,出口压力0.651MPaA；由隔爆变频电机驱动（待定，380V,3Ph,50Hz,订货后升版时补充电机功率），缸体材质ZG230-450+Ni-Hard；标准：GB/T 3215-2007。 | 套 | 2 | 集装 |
| 12 | P-1404AB | 灰水泵 | SAZ100-250C | Q=175m3/h H=50m；介质：灰水；入口温度：47℃；流量173.6m3/h,入口0.088MPaA,出口压力0.670MPaA；由隔爆变频电机驱动（dIICT4，380V,3Ph,50Hz,订货后升版时补充电机功率），缸体材质ZG230-450+Ni-Hard；标准：GB/T 3215-2007。 | 套 | 2 | 集装 |
| 13 | P-1406 | 滤液泵 | SAJZM100-65-200G | Q=70m3/h H=55m；介质：滤液；入口温度：47℃；流量69.55m3/h,入口0.0826MPaA,出口压力0.618MPaA；由隔爆变频电机驱动（待定，380V,3Ph,50Hz,订货后升版时补充电机功率），缸体材质ZG230-450+Ni-Hard；标准：GB/T 3215-2007。 | 套 | 4 | 集装 |
| 14 | P-1407 | 洗涤塔给水泵 | ZDF160-87 | Q=210m3/h ；H=800；r=2980rpm | 套 | 3 | 集装 |
| 15 | P-1411 | 不凝气真空泵 | 2BW22010-0SC0 | 吸入压力0.0289/0.0089MPa排气量40.40Nm3/h | 套 | 3 | 非集装 |
| 16 | P-1404CD | 废水泵 | SAZ100-250C | Q=175m3/h H=50m；介质：灰水；入口温度：47℃；流量173.6m3/h,入口0.088MPaA,出口压力0.670MPaA；由隔爆变频电机驱动（dIICT4，380V,3Ph,50Hz,订货后升版时补充电机功率），缸体材质ZG230-450+Ni-Hard；标准：GB/T 3215-2007。 | 套 | 2 | 集装 |
| 17 | P-1412AB | 灰水泵 | FZAM150-400×2 | 流量340m3/h扬程95m电机37kW；介质：黑水；入口温度：90℃；流量340m3/h,入口0.098MPaA,出口压力1.008MPaA；由隔爆变频电机驱动（dIICT4，V,3Ph,50Hz,订货后升版时补充电机功率），缸体材质ZG230-450+Ni-Hard；标准：GB/T 3215-2007。 | 套 | 2 | 非集装 |
| 18 | P-3802 | 开工火炬凝液泵 | 50-125（Ⅰ） | 流量：17.5m3/h 扬程：21.5m 电机3kW | 套 | 1 | 非集装 |
| 19 | P-3801 | 事故火炬凝液泵 | 50-125（Ⅰ） | 流量：25m3/h 扬程：20m 电机3kW | 套 | 1 | 非集装 |
| 20 | P-2101A/B | 高温冷凝液泵 | 200×150KSM40 | 介质：变换冷凝液:；入口温度200℃；流量330m3/h；入口压力：5.8MPaA；出口：7.3MPaA；由隔爆电机驱动（dII CT4，10kV/50HZ/3ph,250kw），缸体材质304SS；标准：GB/T 3215-2007。 | 套 | 6 | 集装 |
|  |  |  |  | 隔爆电机功率P=250KW 转速n=2980rpm |  |  |  |
| 21 | P-2102A/B | 低温冷凝液泵 | EAP980K3-400 | 介质：变换冷凝液；入口温度：120℃；流量100m3/h,入口0.45MPaA,出口压力1.6MPaA；由隔爆电机驱动（dIICT4，380V/50HZ,90KW）；标准：GB/T 3215-2007。 | 套 | 1 | 集装 |
| 22 | P-2201 | 1#富甲醇泵 | 200×200WEZ250 | 介质：甲醇、CO2、H2S、H2O；入口温度：-64.5℃；流量442m3/h,入口0.483MPaA,出口压力1.156MPaA；由隔爆变频电机驱动（dIIBT4，380V/50HZ/3ph,订货后升版时补充电机功率），缸体材质304SS；标准：GB/T 3215-2007 | 套 | 1 | 集装 |
|  |  |  |  | 380V电机 电机功率P= 132 KW 转速n=2980rpm |  |  |  |
| 23 | P-2202 | 2#富甲醇泵 | 200×200WEZ500 | 介质：甲醇、CO2、H2S、H2O；入口温度：-40.6℃；流量401m3/h,入口0.310MPaA,出口压力0.836MPaA；由隔爆变频电机驱动（dIIBT4，380V/50HZ/3ph,订货后升版时补充电机功率），缸体材质304SS；标准：GB/T 3215-2007。 | 套 | 1 | 集装 |
|  |  |  |  | 正常流量Q=305m3/h 扬程H=60m |  |  |  |
|  |  |  |  | 380V电机 电机功率P= 110 KW 转速n=1485rpm |  |  |  |
| 24 | P-2203 | 3#富甲醇泵 | 150×150WEZ400 | 介质：甲醇、CO2、H2S、H2O；入口温度：-38℃；流量372m3/h,入口0.301MPaA,出口压力1.834MPaA；由隔爆变频电机驱动（dIIBT4，待定,订货后升版时补充电机功率），缸体材质304SS；标准：GB/T 3215-2007。 | 套 | 1 | 集装 |
|  |  |  |  | 正常流量Q=280m3/h 扬程H=60m |  |  |  |
|  |  |  |  | 电机功率P= 110 KW 转速n=1485rpm |  |  |  |
| 25 | P-2204 | 4#富甲醇泵 | 250×200R2DM70 | 介质：甲醇、CO2、H2S、H2O；入口温度：32℃；流量403m3/h,入口0.291MPaA,出口压力1.751MPaA；由隔爆变频电机驱动（dIIBT4，待定,订货后升版时补充电机功率），缸体材质304SS；标准：GB/T 3215-2007。 | 套 | 6 | 集装 |
|  |  |  |  | 正常流量Q=305m3/h 扬程H=190m |  |  |  |
|  |  |  |  | 电功率P=297 KW 转速n=1490rpm |  |  |  |
| 26 | P-2206 | 甲醇/水分离塔回流泵 | 100×50WEZ315 | 介质：贫甲醇；入口温度：103℃；流量64m3/h,入口0.427MPaA,出口压力1.054MPaA；由隔爆变频电机驱动（dIIBT4，380V,3Ph,50Hz,订货后升版时补充电机功率），缸体材质ZG；标准：GB/T 3215-2007。 | 套 | 2 | 集装 |
|  |  |  |  | 正常流量Q=63.3m3/h 扬程H=90m |  |  |  |
|  |  |  |  | 电机功率P=26 KW 转速n=2950rpm |  |  |  |
| 27 | P-2207 | 热再生塔回流泵 | 80×40WEZ250 | 介质：甲醇、CO2、H2S、H2O；入口温度：40℃；流量25.2m3/h,入口0.380MPaA,出口压力0.898MPaA；由隔爆变频电机驱动（dIIBT4，380V,3Ph,50Hz,订货后升版时补充电机功率），缸体材质304SS；标准：GB/T 3215-2007。 | 套 | 2 | 集装 |
|  |  |  |  | 正常流量Q=16.4m3/h 扬程H=68m |  |  |  |
|  |  |  |  | 电机功率P=8.1KW 转速n=2930rpm |  |  |  |
| 28 | P-2208 | 半贫甲醇泵 | BB3 SCSK 150-100×6 | 介质：甲醇，CO2，H2O,入口温度：-62.61,出口压力 6.439 流量 132.6 m3/h。 电机:电压10KV 功率P= 400KW 转速n=2965rpm | 套 | 1 | 集装 |
| 29 | P-2209 | 尾气水洗涤塔底泵 | 50×25WEZ250 | 介质：甲醇、CO2（少量）、H2O；入口温度：14.59℃；流量5.3m3/h,入口0.167MPaA,出口压力0.911MPaA；由隔爆变频电机驱动（dIIBT4，380V,3Ph,50Hz,订货后升版时补充电机功率），缸体材质ZG；标准：GB/T 3215-2007。 | 套 | 2 | 集装 |
|  |  |  |  | 流量Q=4m3/h 扬程H=76m |  |  |  |
|  |  |  |  | 电机功率P=5.2 KW 转速n=2900rpm |  |  |  |
| 30 | P-2210 | 废甲醇泵 | LC32-250-A-7 | 介质：甲醇、CO2、H2S、H2O；入口温度：75℃；流量15m3/h,入口0.167MPaA,出口压力0.939MPaA；由隔爆变频电机驱动（dIIBT4，380V/50HZ/3ph,订货后升版时补充电机功率），缸体材质304SS；标准：GB/T 3215-2007。 | 套 | 1 | 集装 |
| 31 | P-2301A/B | 酸水泵 | XL40-25-160 | 流量Q=2.7m3/h 扬程H=35m ；介质：酸性废水；入口温度：22℃；流量2.7m3/h,入口0.25MPaA,出口压力0.6MPaA；由隔爆电机驱动（dIIBT4，380V/50HZ/3ph,），缸体材质316SS；标准：GB/T5656 | 套 | 1 | 集装 |
|  |  |  |  | 电机功率3KW转速2980rpm |  |  |  |
| 32 | P-2302A/B | 硫磺泵 | HL-25-250，立式泵，单封 | 介质：液体硫磺；入口温度：150℃；流量1.05m3/h,入口0.0927MPaA,出口压力0.3MPaA；由隔爆电机驱动（dIIBT4，380V/50HZ/3ph,4kw），缸体材质304SS；标准：GB/T5656-2008。 | 套 | 1 | 非集装 |
|  |  |  |  | 电机功率1.4KW转速1450rpm |  |  |  |
| 33 | P-2303A/B | 循环水回水泵 | 管道泵，单封 | 流量Q=15m3/h 扬程H=30m ；介质：循环回水；入口温度：38℃；由隔爆电机驱动（dIIBT4，380V/50HZ/3ph,2.4kw），缸体材质304SS；标准：GB/T5656-2008。电机功率2.4KW转速2950rpm | 套 | 1 | 非集装 |
| 34 | P23A01A/B/C/D | 一级循环泵 | 50J-TL-350-JH-000 | 50J-TL-350-JH-000 流量40m3/h，扬程（A21m，B22m,C25m,D28m）,功率（A15KW,B15KW,C18.5KW,D18.5KW)，1450r/min | 套 | 4 | 集装 |
| 35 | P23A02A/B | 二级循环泵 | 100J-TL-300-JH-000 | 100J-TL-300-JH-000 流量60m3/h，扬程22m，功率18.5KW，1450r/min | 套 | 2 | 集装 |
| 36 | P-23A03A/B | 硫铵排出泵 | 32J-TL-250-000 | 32J-TL-250-000 流量5m3/h，扬程80m，功率15KW，2900r/min | 套 | 2 | 集装 |
| 37 | P-23A04A/B | 循环水泵 | 100J-TL-400-JH-000 | 100J-TL-400-JH-000 流量60m3/h，扬程45m，功率30KW，1450r/min | 套 | 2 | 集装 |
| 38 | P-23A05A/B | 液氨泵 | YAB2-5 | YAB2-5 流量2m3/h，工作压力1.6MPa，压差0.5MPa，功率22KW，900r/min | 套 | 2 | 非集装 |
| 39 | P-23A06 | 检修泵 | 50J-TL-315 | 50J-TL-315 流量10m3/h，扬程24m，功率11KW，1450r/min | 套 | 1 | 集装 |
| 40 | P-23A07 | 吸收区地坑泵 | 500J-TL-315 | 500J-TL-315 流量10m3/h，扬程30m，功率11KW，1450r/min | 套 | 1 | 集装 |
| 41 | P-23A08A/B | 工艺水泵 | 65G-5000A，管道泵，单封 | 65G-5000A 流量30m3/h，扬程44m，功率11KW，1450r/min | 套 | 1 | 非集装 |
| 42 | P-3201A/B | 凝结水泵 | 3N6x2C | 扬程：81m 流量：25m3/h（正常） | 套 | 1 | 非集装 |
|  |  |  |  | 介质冷凝液 电机功率：15kW 转速：2950rpm |  |  |  |
| 43 | P-4001A/B/C | 低压锅炉给水泵 | 100×80WEZ400 | 介质除氧水 入口温度110℃ 流量157m3/h 入口压力0.176MPaG 出口1.6MPaG 隔爆变频电机110KW 2980rpm | 套 | 1 | 集装 |
| 44 | P-4002A/B | 中压锅炉给水泵 | DFjG200-140×5 | 介质除氧水 入口温度110℃ 流量188m3/h 入口压力0.176MPaA 出口5.6MPaA 隔爆变频电机630KW 2980rpm | 套 | 1 | 集装 |
| 45 | P-4003A/B | 次高压锅炉给水泵 | DFjG60-120×8 | 介质除氧水 入口温度110℃ 流量62.8m3/h 入口压力0.176MPaA 出口8.63MPaA 隔爆变频电机315KW 2980rpm | 套 | 1 | 集装 |
| 46 | P-3101A/B | 凝结水泵 | 3N6x2B | 扬程：89m流量：26m3/h（正常） | 套 | 1 | 集装 |
|  |  |  |  | 电机功率：18.5kW 转速：2950rpm |  |  |  |
| 47 | P3502A | 预塔回流泵 | ZAX80-2200 | 扬程54m 流量72m³/h 转速2936r/min | 套 | 1 | 集装 |
| 48 | P-3503A/B | 加压塔进料泵 | ESH150-630 | Qv＝151m3/h H＝122m 液柱 | 套 | 1 | 集装 |
|  |  |  |  | 进口压力：0.23MPaa出口压力：1.13MPaa |  |  |  |
|  |  |  |  | 附：电机 P＝160kW n＝1475r/min |  |  |  |
| 49 | P3504B | 加压塔回流泵 | ZAx100-3315 | 扬程910m 流量191m³/h 转速2930r/min | 套 | 1 | 集装 |
| 50 | P3505B | 常压塔回流泵 | ZAx100-3315 | 扬程100m 流量199m³/h 转速2930r/min | 套 | 1 | 集装 |
| 51 | P-3507A/B | 废水泵 | ESH40-250 | Qv＝23m3/h H＝78m 液柱 | 套 | 1 | 集装 |
|  |  |  |  | 进口压力：0.2MPaa出口压力：0.93MPaa |  |  |  |
|  |  |  |  | 附：电机 P＝15kW n＝2950r/min |  |  |  |
| 52 | P-3508 | 地下槽泵 | HYB50-160 | Qv＝40m3/h H＝32m 液柱 | 套 | 1 | 非集装 |
|  |  |  |  | 进口压力：0.1MPaa出口压力：0.34MPaa |  |  |  |
|  |  |  |  | 电机 P＝7.5kW n＝2950r/min |  |  |  |
| 53 | P-3511A/B | 工艺水泵 | ESH40-250 | Qv＝23m3/h H＝78m 液柱 | 套 | 1 | 集装 |
|  |  |  |  | 进口压力：0.242MPaa出口压力：0.97MPaa |  |  |  |
|  |  |  |  | 电机 P＝15kW n＝2950r/min |  |  |  |
| 54 | P-3902 | 废液回收泵 | KQL50/160S-2.2/2-Ⅵ | 流量12.5m3/h 扬程32m 配套功率2.2KW 转速2960rpm 必需汽蚀余量2.3m 重量51Kg | 套 | 1 | 非集装 |
| 55 | P-3601A/B | 粗甲醇泵 | ESH100-250 | 操作介质：粗甲醇 入口压力：0.16MPaG | 套 | 1 | 集装 |
|  |  |  |  | 流量：Q＝149m3/h 扬程：H＝80m |  |  |  |
|  |  |  |  | 防爆电机P＝55kW，n＝2950r/min。 |  |  |  |
| 56 | P-3605 | 甲醇卸车泵 | 轻油滑片泵SUB80-35/60 | 操作介质甲醇 流量40m3/h 扬程25m | 套 | 1 | 非集装 |
| 57 | P-3606A/B | 锅炉甲醇输送泵 | SCS40(Ⅰ)*5 | 流量20m3/h 扬程180m 转速2950rpm | 套 | 2 | 集装 |
| 58 | P-3607 | 锅炉杂醇输送泵 | QYB50-40-2 | 流量12m3/h 扬程180m 配套功率37KW 转速2900rpm | 套 | 1 | 非集装 |
| 59 | P-3608 | 小锅炉甲醇输送泵 | HWY40-120-2 | 流量1.9m3/h 扬程120m 配套功率7.5KW 转速2900rpm | 套 | 1 | 非集装 |
| 60 | P-3321A/B | 凝液泵 | 3N6X2B | 扬程102m 流量20m3 气蚀余量0.85m 转速2950rpm 电机功率18.5KW | 套 | 1 | 集装 |
| 61 | P-4106 | 高压启动油泵 | 100AY120A | 流量：93m³/h 扬程：105m 电机功率55kw 转速2950r/min | 套 | 1 | 非集装 |
| 62 | P-4107 | 交流润滑油泵 | 80AY60B | 流量：39.5m³/h 扬程：38m 电机功率11kw 转速2950r/min | 套 | 1 | 非集装 |
| 63 | P-4108 | 直流润滑油泵 | 80AY60B | 流量：39.5m³/h 扬程：38m 电机功率10kw 转速2950r/min | 套 | 1 | 非集装 |
| 64 | P-4109A/B | 凝结水泵 | 6N6B | 流量：100m³/h 扬程：\80m 转速2950r/min 介质水 | 套 | 1 | 非集装 |
| 65 | P-4106B | 高压启动油泵 | 100AY120A | 流量：93m³/h 扬程：105m 电机功率55kw 转速2950r/min | 套 | 1 | 非集装 |
| 66 | P-4107B | 交流润滑油泵 | 80AY60B | 流量：39.5m³/h 扬程：38m 电机功率11kw 转速2950r/min | 套 | 1 | 非集装 |
| 67 | P-4108B | 直流润滑油泵 | 80AY60B | 流量：39.5m³/h 扬程：38m 电机功率10kw 转速2950r/min | 套 | 1 | 非集装 |
| 68 | P-4104A/B | 凝结水泵 | 6N6B | 流量：100m³/h 扬程：\80m 转速2950r/min 介质水 | 套 | 1 | 非集装 |
| 69 | P-4201A~D | 高压电动给水泵 | HGC4/11 | 额定流量：238m3/h 扬程：1560m | 套 | 2 | 非集装 |
| 70 | P-4202A/B | 疏水泵 | ESH40-315 | 额定流量33m3/h,额定扬程115m | 套 | 1 | 集装 |
| 71 | P-22601A/B | 除氧水泵 | JGGC12.5-5X12.5 | 杨程60m 流量12.5m3/h | 套 | 1 | 非集装 |
| 72 | P-22602A/B | 循环水泵 | AYRW150-400I | 杨程50m 流量150m3/h | 套 | 1 | 非集装 |
| 73 | P-22603A/B | 补水泵 | CDL-12 | 杨程55m 流量4m3/h | 套 | 1 | 集装 |
| 74 | P-22604A/B | 锅炉给水泵 | JGGC8-8X17 | 杨程136m 流量8m3/h | 套 | 1 | 非集装 |
| 75 | P4301A/B/C | 一级循环泵 | LCF200/300 | Q=350m3/h，扬程：19/21/23m,材质2605N、2205、Cr30A、MM4 ，电机功率：55KW | 套 | 1 | 集装 |
| 76 | P4302A/B | 二级循环泵 | LCF250/4301 | Q=600m3/h，扬程：23m，电机功率：110KW， | 套 | 2 | 集装 |
|  |  |  |  | 材质：2605N、2205、Cr30A、MM4 |  |  |  |
| 77 | P4303A/B | 硫铵排出泵 | LCF40/4001 | Q=30m3/h，扬程：48m, 电机功率：30KW | 套 | 1 | 集装 |
| 78 | P4305A/B | 卸氨泵 | YQB20-5 | Q=20m3/h P=1.6Mpa | 套 | 4 | 非集装 |
| 79 | P4306 | 液氨加压泵 | YQB5-5 | Q=2m3/h P=1.6Mpa | 套 | 1 | 非集装 |
| 80 | P4309A/B | 工艺水泵 | ISY100-65-2 | Q=84m3/h，H=54M | 套 | 1 | 非集装 |
| 81 | P4310A/B | 二级旋流给料泵 | LCF50/350N1I | Q=15m3/h，H=28M | 套 | 1 | 集装 |
| 82 | P4308A/B | 事故返回泵 | LCF50/350N1 | Q=30m3/h,H=24m | 套 | 1 | 集装 |
| 83 | P-2305A/B | 液氨泵 | YAB2-5 | 流量2m3/h 工作压力1.6MPa 转速900r/min | 套 | 1 | 非集装 |
| 84 | P402E1-2 | 回用水泵 | HY80-125A | 流量70m³/h，扬程15m，汽蚀余量4.73m，电机功率7.5kw，转速2900rpm，效率56% | 套 | 2 | 非集装 |
| 85 | P406D1-16 | 循环泵 | WL2445-642-400 | 立式排污泵，1300m3/h，8.6m，45kW；r=980rpm | 套 | 8 | 非集装 |
| 86 | P406E1-2 | 曝气生物滤池进水泵 | KQW150/250-18.5/4 | 流量200m³/h，扬程20m，汽蚀余量3m，功率18.5kw，转速1480rpm | 套 | 2 | 非集装 |
| 87 | P406F1-2 | 滤池反洗泵 | KQW350/450-75/6(Z) | 卧式离心泵，960m3/h，20m，5.5kW | 套 | 2 | 非集装 |
| 88 | P406G1-2 | 过滤器进水泵 | KQW150/250-18.5/4 | 卧式离心泵，200m3/h，扬程20m，功率18.5kW，转速1480rpm,气蚀余量3m | 套 | 2 | 非集装 |
| 89 | P406H1-2 | 过滤器反洗泵 | KQW100/110-7.5/2 | 流量89m³/h，扬程16m，汽蚀余量4.5m，功率7.5kw，转速2960rpm | 套 | 2 | 非集装 |
| 90 | P406J1 | 出水泵 | KQW150/250-18.5/4 | 卧式离心泵，200m3/h，20m，18.5kW，汽蚀余量3m，转速1480rpm | 套 | 1 | 非集装 |
| 91 | P406J2 | 出水泵 | KCP125X100-200 | 卧式离心泵，250m3/h，30m，37kW，汽蚀余量2m，转速2900rpm | 套 | 1 | 非集装 |
| 92 | P406K | 排泥泵 | WL-2175-260-80 | 50m3/h，扬程18m，4kW，转速2890rpm | 套 | 1 | 非集装 |
| 93 | P409B1-3 | 中水泵 | IS150-125-250 | Q=250m3/h，H=18m，P=22kw，过流材质：碳钢，2用1备 | 套 | 3 | 非集装 |
| 94 | P409D1-5 | 中间水泵 | IS125-80-125 | Q=160m3/h，H=32m，P=22kw，4用1备 | 套 | 5 | 非集装 |
| 95 | P409G1-3 | 超滤反洗水泵 | IS125-80-160A | Q=140m3/h,H=21.8m,N=18.5KW，材质：过流部件不锈钢 | 套 | 3 | 非集装 |
| 96 | P409F1-5 | 反渗透供水泵 | IH100-80-160 | Q=115m3/h,H=32m,N=22KW,材质:过流部件不锈钢,4用1备 | 套 | 5 | 非集装 |
| 97 | P409I1-4 | 高压泵 | LW25123-133231 | Q=115m3/h，H=120m，N=55KW，2900rpm | 套 | 4 | 非集装 |
| 98 | P409J1-2 | 反渗透冲洗水泵 | IH80-65-160 | Q=50m3/h,H=32m,P=7.5kw，材质:过流部件不锈钢 | 套 | 2 | 非集装 |
| 99 | P409K1-2 | 回用水泵 | IH200-150-250 | Q=350m3/h,H=22m,P=37KW,材质:过流部件不锈钢,1用1备 | 套 | 2 | 非集装 |
| 100 | P409E1-2 | 污泥泵 |  | Q=15m3/h，H=60m，P=5.5kw，283rpm | 套 | 2 | 非集装 |
| 101 | P409Z4-6 | 螺杆泵 |  | Q=2.5m3/h，H=60m，P=1.5kw，2用1备 | 套 | 1 | 非集装 |
| 102 | P409H1-2 | 清洗水泵 |  | Q=140m3/h,H=28m,P=18.5KW,材质:过流部件不锈钢 | 套 | 1 | 非集装 |
| 103 | P409X1 | 清洗水泵 | IH100-80-160 | Q=100m3/h,H=32m,P=15KW,2900rpm，材质:过流部件不锈钢 | 套 | 1 | 非集装 |
| 104 | P409A1-2 | 集水池提升泵 | 200WFB-AD | Q=350m3/h，H=22m，P=55kw，1450rpm，过流材质：碳钢，1用1备 | 套 | 2 | 非集装 |
| 105 | P409M | 卸碱泵 | 40FSB-20L | Q=20m3/h，H=15m | 套 | 1 | 非集装 |
| 106 | P409N | 卸酸泵 | 40FSB-20L | Q=20m3/h，H=15m | 套 | 1 | 非集装 |
| 107 | P409L1-2 | 浓水外排泵 | IS125-80-200 | Q=150m3/h，H=50m，P=37kw，2900rpm，1用1备 | 套 | 2 | 非集装 |
| 108 | P-22202A-E | 超滤水泵 | SENS80-160A | Q=140m3/h;H=30m;r=2950rpm电机功率18.5kW | 套 | 5 | 非集装 |
| 109 | P-2203A/B | 超滤反洗水泵 | SENS100-160B | Q=200m3/h H=25m 电机功率22kW | 套 | 2 | 非集装 |
| 110 | P-22206 | 反渗透冲洗泵 | SENS80-160A | Q=140m3/h h=30m 电机功率18.5kW | 套 | 1 | 非集装 |
| 111 | P-22204A-D | 反渗透高压泵 | PWT100-65-315S | Q=140m3/h H=145m 电机功率90kW | 套 | 4 | 非集装 |
| 112 | P-22201A~E | 原水泵 | SENS60-200A | Q=160m3/h，H=40m，电机功率30kW | 套 | 5 | 非集装 |
| 113 | P-22205A-C | 中间水泵 | SENS100-200A | Q=210m3/h H=45m 电机功率45kW | 套 | 3 | 非集装 |
| 114 | P-22208A-C | 透平冷凝液水泵 | SENS100-200 | Q=225m3/h H=55m 电机功率55kW | 套 | 3 | 非集装 |
| 115 | P-22209A/B | 工艺冷凝液水泵 | SENS100-200 | Q=190m3/h H=55m 电机功率55kW | 套 | 2 | 非集装 |
| 116 | P22210C~E | 除盐水泵Ⅱ | 150SS119B | Q=225m3/h，H=90m，N=110KW | 套 | 3 | 非集装 |
| 117 | P-22210A/B | 除盐水泵Ⅰ | 150SS119 | Q=290m3/h，H=120m，N=160KW | 套 | 2 | 非集装 |
| 118 | P-22211A/B | 再生水泵 | SENS65-200D | Q=70m3/h H=43m 电机功率15kW | 套 | 2 | 非集装 |
| 119 | P-22212 | 卸酸泵 | 40FSB-20 | Q=10m3/h H=20m 电机功率3kW | 套 | 1 | 非集装 |
| 120 | P-22213 | 卸碱泵 | 40FSB-20 | Q=10m3/h H=20m 电机功率3kW | 套 | 1 | 非集装 |
| 121 | P-22214A/B | 废水输送泵 | 100FZB-20 | Q=100m3/h H=20m 电机功率15kW | 套 | 2 | 非集装 |