## 附件：

一标段：仪表阀

| 序号 | 物资名称 | 规格型号/技术要求 | 单位 | 数量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温控阀 | DN80，PN16，阀门形式：截止阀，阀体材质：WCB，阀内件材质：铬镍钢，阀门档距：305mm，法兰孔径：18.5mm，法兰孔中心距：160mm。管道介质：蒸汽，耐受温度：-25℃-220℃，KVs：78m3/h，阀门流量特性：等比,阀门配执行机构，执行机构输入信号：24V AC，执行机构防护等级：IP54.执行机构参考型号：SKD60 | 台 | 1 | 西门子/霍尼韦尔/阀门配套执行机构型号：SKD60，动力厂前区换热站温控阀检修 |  |
| 2 | 电动蝶阀阀体 | D941X-16 PN1.6Mpa,DN200 RF 阀体：WCB,阀芯:304 | 台 | 1 | 消防喷淋阀HV-3701A4内漏 | 要与原执行机构能配套，原执行机构型号：转矩/推力：500N.m 行程/时间：30s 环境温度：-10~+70℃ 电源：380V 50Hz 电机功率：0.1KW 隔爆标志：EXd Ⅱ CT4Gb 天津津达 |
| 3 | 气动开关阀 | 球阀DN150,入出口连接形式及压力等级：HG/T20615-2009 DN150 300LB RF，防泄漏等级ANSI V级；阀体材料ASTM A351 CF8，阀芯、阀座、阀杆、密封材质316SS，防火等级API607。执行机构：气缸式、单作用，带手轮；阀位开关形式：接近式，本体材质：316SS，电气接口：1/2″NPT（F）*2，触点形式：磁感应，防爆等级ExdⅡCT4；防护等级：IP65 事故位：FC 电磁阀类型：两位三通，ASCD NF8327B202/220VAC，防爆等级ExdⅡCT4；防护等级：IP65,本体材料：316SS，气源接口：1/2″NPT（F），电气接口：1/2″NPT（F），带小接线盒；过滤减压阀气源设定值：0.4MPaG 150LB 气源接口：1/2″NPT（带接头）；故障位：FC 介质：液态丙烯 设计温度：60℃ 设计压力：2.2Mpa RF 填料：增强型柔性石墨。 | 只 | 1 | 丙烯罐V-3203进料开关阀/带配对法兰 | 电磁阀类型：两位三通，ASCD NF8327B202/220VAC，防爆等级ExdⅡCT4；防护等级：IP65,本体材料：316SS，气源接口：1/2″NPT（F），电气接口：1/2″NPT（F），带小接线盒；过滤减压阀气源设定值：0.4MPaG 150LB 气源接口：1/2″NPT（带接头）；故障位：FC 介质：液态丙烯 设计温度：60℃ 设计压力：2.2Mpa RF 填料：增强型柔性石墨。 |
| 4 | 气动开关阀 | 球阀DN250,入出口连接形式及压力等级：HG/T20615 DN250 300LB RF ，防泄漏等级ANSI V级；阀体材料ASTM A351 CF8，阀芯、阀座、阀杆、密封材质316SS，防火等级API607。执行机构：气缸式、单作用，带手轮；阀位开关形式：接近式，本体材质：316SS，电气接口：1/2″NPT（F）*2，触点形式：磁感应，防爆等级ExdⅡCT4；防护等级：IP65 事故位：FC 电磁阀类型：两位三通，ASCD NF8327B202/220VAC，防爆等级ExdⅡCT4；防护等级：IP65,本体材料：316SS，气源接口：1/2″NPT（F），电气接口：1/2″NPT（F），带小接线盒；过滤减压阀气源设定值：0.4MPaG 150LB 气源接口：1/2″NPT（带接头）；故障位：FC 介质：液态丙烯 设计温度：60℃ 设计压力：2.2Mpa RF 填料：增强型柔性石墨。 | 只 | 2 | 闪蒸罐V-3204进口/开口开关阀//带配对法兰 | 电磁阀类型：两位三通，ASCD NF8327B202/220VAC，防爆等级ExdⅡCT4；防护等级：IP65,本体材料：316SS，气源接口：1/2″NPT（F），电气接口：1/2″NPT（F），带小接线盒；过滤减压阀气源设定值：0.4MPaG 150LB 气源接口：1/2″NPT（带接头）；故障位：FC 介质：液态丙烯 设计温度：60℃ 设计压力：2.2Mpa RF 填料：增强型柔性石墨。 |
| 5 | 调节阀 | DN250 150LB 连接方式：RF，法兰连接 介质：含氨废水 气动薄膜式多孔式套筒导向型调节阀 FC 温度：95℃ 压力：1.2Mpa 流量：0-80t/h 阀门材质：304 行程：50mm 信号：4-20Ma 带智能执行机构 带HART协议 带反馈功能 带配套法兰及相关附件 | 台 | 1 | 换热器E2110新增阀门用 |  |

二标段：手阀

| 序号 | 物资名称 | 规格型号/技术要求 | 单位 | 数量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闸阀 | Z41H-150LbC DN20 RF A105/13Cr | 台 | 3 | 库存补充 |  |
| 2 | 闸阀 | Z41H-150lbc，DN50,RF 温度≤425℃，WCB/2Cr13 | 台 | 1 | 开工火炬水封罐补水调节阀前手阀内漏更换(煤储运报) |  |
| 3 | 闸阀 | Z41H-150lbc，DN80,RF 温度≤425℃，WCB/2Cr13 | 台 | 1 | 事故火炬水封罐补水调节阀前手阀内漏更换(煤储运报) |  |
| 4 | 闸阀 | Z41H-150LB DN25 WN/ RF 2 Cr13/A105 | 台 | 2 | VOCs2#吸附罐加再生管线 |  |
| 5 | 闸阀 | Z41H-25C RF DN125 WCB/13Cr | 台 | 1 | B组一级高加疏水调节阀阀后手阀更换 | --煤化工专用 |
| 6 | 焊接闸阀 | Z61Y-800LBC SW DN20 A105/STL | 台 | 5 | 常用 补库存 |  |
| 7 | 内螺纹球阀 | Q11F-16P DN15 (1/2″) 304/F46 | 个 | 2 | P2209机封管导淋 |  |
| 8 | 球阀 | Q41F-25P PN25 DN50 RF 304/衬氟橡胶 | 台 | 3 | 液氨蒸发器自力式调节阀增加旁路 |  |
| 9 | 球阀 | Q41F46-10C DN25 RF WCB/F46 | 台 | 1 | 硫回收机泵导淋 | 全衬氟（包含阀芯） |
| 10 | 球阀 | Q41F46-10C DN50 RF WCB/F46 | 台 | 3 | 硫回收机泵导淋 | 全衬氟（包含阀芯） |
| 11 | 球阀 | Q41F46-16C DN50 PN16 RF WCB/F46 | 台 | 3 | 脱硫系统检修用 |  |
| 12 | 金属硬密封固定球阀 | Q47Y-600LBUCR DN50 RF 2507/STL | 台 | 4 | 零星工程（气化炉开工管线增加冲洗排放管） |  |
| 13 | 夹套球阀 | DN80×100 RF BQ41Y-150LBC WCB/STL 非标 现场测绘采购 | 个 | 5 | 液硫管线 |  |
| 14 | C型球阀 | QC347Y-600LB DN300 RF F51/F51+WC | 台 | 1 | HV1401前手阀 | HV1401前手阀 |
| 15 | 蝶阀 | D71X-16C PN1.6MPa DN65 WCB | 台 | 2 | 回用水反渗透管线 | GB/T12238-2008 |
| 16 | 蝶阀 | D341F46-10P，DN80 PN1.0Mpa RF 2507/F46全衬氟（包含阀芯衬氟） | 台 | 2 | 浆液排出泵进口阀更换 |  |
| 17 | 蝶阀 | D341F46-10P，DN350 PN1.0Mpa RF 2507/F46全衬氟（包含阀芯衬氟） | 台 | 3 | 水洗循环泵出口阀更换 |  |
| 18 | 蝶阀 | D341F46-10P，DN400 PN1.0Mpa RF 2507/F46全衬氟（包含阀芯衬氟） | 台 | 2 | 液力搅拌泵出口阀更换 |  |
| 19 | 蝶阀 | D341F46-10P，DN450 PN1.0Mpa RF 2507/F46全衬氟（包含阀芯衬氟） | 台 | 2 | 浆液浓缩泵出口阀更换 |  |
| 20 | 蝶阀 | D371X-16C DN300 L=77mm WCB/橡胶 GB/T 12238-2008 | 台 | 1 | 空分旁滤器进水总阀 |  |
| 21 | 蝶阀 | D371F46-10C，DN65 PN10 WCB/F46全衬氟 | 台 | 1 | 补库存 |  |
| 22 | 截止阀 | J41H-150LBC DN50 WN/RF WCB/Cr13 | 台 | 1 | 开工火炬水封罐补水管旁路阀内漏更换 |  |
| 23 | 截止阀 | J41H-150LBC DN80 WN/RF WCB/Cr13 | 台 | 1 | 事故火炬水封罐补水管旁路阀内漏更换 |  |
| 24 | 截止阀 | J41H-40C DN25 RF A105/2Cr13 | 台 | 4 | 锅炉杂醇油管线用 |  |
| 25 | 截止阀 | J61Y-160I WN DN40 温度≦540℃ F22/STL | 台 | 3 | 锅炉邻炉加热改造 |  |
| 26 | 承插焊升降式止回阀 | H61Y-800LBC DN40 RF SW A105/Cr13 | 台 | 3 | 锅炉邻炉加热改造 |  |
| 27 | 止回阀 | H77W-16C DN150 PN1.6MPa L=76mm WCB JB/T 8937-2010 | 台 | 3 | 脱盐水机泵 |  |
| 28 | 闸阀 | Z41H-150LbC DN20 RF A105/13Cr | 台 | 3 | 精馏部分水冷器循环水管线加排气 |  |
| 29 | 闸阀 | Z41H-150LB DN50 RF WCB/13Cr | 台 | 3 | 精馏塔塔釜出口管线增加导淋 |  |
| 30 | 闸阀 | Z41H-150LB DN25 WN/ RF 2 Cr13/A105 | 台 | 3 | C3505洗涤液管线改造 |  |
| 31 | 闸阀 | KZ41H-150LBC DN150 RF 阀体材质：WCB 抗硫闸阀 | 台 | 1 | 硫回收酸性气管线增加阀门 |  |
| 32 | 闸阀 | Z41H-16C DN50 RF WCB/13Cr | 台 | 2 | V4001溢流水改造 |  |
| 33 | 闸阀 | Z41Y-150LBC DN80 RF WCB/STL | 台 | 1 | V3508平衡气管线更换阀门 |  |
| 34 | 闸阀 | Z41Y-150LB RF DN125 WCB/STL | 台 | 3 | 三台气化炉驰放气单系列手阀内漏 |  |
| 35 | 闸阀 | Z41Y-150LB RF DN350 WCB/STL | 台 | 3 | E1404A/B/C循环回水阀门内漏，更换 |  |
| 36 | 闸阀 | Z41Y-300lbC DN25 RF A105/STL | 只 | 1 | 汽轮机轴封汽管线加导淋 |  |
| 37 | 闸阀 | Z41Y-300LB RF DN40 A105/STL | 台 | 1 | 低压锅炉给水渣水管廊界区阀内漏 |  |
| 38 | 闸阀 | Z41Y-300LB RF DN200 WCB/STL | 台 | 1 | 气化1.0MPa蒸汽增加界区阀（大修技改） |  |
| 39 | 闸阀 | Z41Y-150LBP DN50 RF 304/STL | 台 | 2 | 换热器E2110新增液位计用 |  |
| 40 | 闸阀 | Z41Y-150LBP DN150 RF 304/STL | 台 | 1 | 驰放气界区阀无法开关 |  |
| 41 | 闸阀 | Z41Y-150LBP DN150 RF 304/STL | 台 | 1 | 1#、2#合成粗甲醇总管改造 |  |
| 42 | 低温法兰闸阀 | DI Z41Y-150LB DN50 RF WCB/STL | 台 | 2 | LV223前后手阀 |  |
| 43 | 闸阀 | Z41W-150LBP DN80 RF CF8/304 | 台 | 2 | E2110管线改造 |  |
| 44 | 承插焊闸阀 | Z61W-800LBP DN25 SW 304/304 | 只 | 2 | E2110管线改造 |  |
| 45 | 焊接闸阀 | Z61H-800LBC DN15 BW A105 /2Cr13 | 台 | 2 | 精馏部分水冷器循环水管线加排气 |  |
| 46 | 焊接闸阀 | Z61Y-800LBC SW DN40 A105/STL | 台 | 1 | V3308疏水去0.5Mpa蒸汽总阀更换 |  |
| 47 | 焊接闸阀 | Z61Y-2500LBV BW DN50 F22/STL NB/T47044-2014（电站） | 台 | 2 | TV2118前后阀 |  |
| 48 | 焊接闸阀 | Z61Y-800LbC DN25 BW A105/STL | 件 | 2 | 1#汽轮机前后气封回汽至轴加管道需增加疏水管 |  |
| 49 | 焊接闸阀 | Z61Y-20C DN25 PN2.0Mpa（150LB) BW A105/STL | 台 | 2 | 液氨蒸发器补水管线与脱盐水管线碰头 |  |
| 50 | 齿轮法兰闸阀 | Z541H-150LB DN600 RF 3Cr13/WCB | 台 | 2 | E3303B循环水换闸阀 |  |
| 51 | 截止阀 | J61Y-200I DN20 温度200℃ 阀体材质：铬钼钢 | 台 | 2 | P4002AB暖泵阀 |  |
| 52 | 焊接闸阀 | J61Y-2500LBV BW DN50 F22/STL NB/T47044-2014（电站） | 台 | 1 | TV2118旁路阀 |  |
| 53 | 角式截止阀 | J44H-40C DN25 FM A105/2Cr13 温度≤425℃ | 台 | 1 | 锅炉排污阀 |  |
| 54 | 高加入口四通阀 | J764H-200 DN175 WCB/STL 工作温度t≤350℃，使用介质：蒸汽、水（附尺寸） | 台 | 1 | A组一级高加E4202A 进口四通阀更换 | 详见尺寸图 |
| 55 | 承插焊截止阀 | J61Y-800LbI DN25 SW | 台 | 1 | 4.0MPa疏水阀前导淋 | A105/STL |
| 56 | 止回阀 | H44W-900LBP DN25 RJ 304/304 | 台 | 1 | V2108充压管线改造 |  |
| 57 | 法兰旋启式止回阀 | H44W-150LB DN80 RF 304/304 | 台 | 1 | E2110管线改造 |  |
| 58 | 疏水阀 | TB11F-16C,DN15,PN1.6Mpa,RF,A105/13Cr | 台 | 5 | 硫回收伴热站疏水阀更换 |  |
| 59 | 疏水阀 | CS41H-16C DN50 RF WCB/13Cr | 台 | 1 | V4001溢流水改造 |  |
| 60 | 疏水阀 | CS61H-40C DN25 BW A105/13Cr | 台 | 1 | 高加疏水器更换 |  |

供货时间：合同签订后50天内送货到买方库房（指定地点）

交货地点：宝鸡市凤翔区陕西长青能源化工有限公司库房（指定地点）

付款方式：合同生效后，卖方按照约定时间将全部货物运达买方项目现场，货物安装完毕经买卖双方验收合格且无违约及其它争议后，卖方出具合同总价100%的增值<税专用发票，收到发票的次月买方支付合同总价65%的货款；安装使用合格后3个月内无质量问题及其它争议后买方再支付合同总价30%的货款，余留总价的5%作为质保金，待质保期满后且无质量问题，50天内支付完毕（无息），合同所有款项均可支付电子承兑。