|  | 标配4通道 |
| --- | --- |
| *样本容量 | 96孔 |
| *光 源 | 超高亮度LED |
| 检测器 | 高灵敏度光电传感器 |
| 检测动力学范围 | 100-1010 |
| 最小检测模板 | 单个拷贝 |
| 反应容积 | 15ul-100ul |
| 检测的荧光素及染料 | 通道1：FAM、SYBR 通道2：VIC、HEX、JOE、TET、TAMRA、CY3 通道3：ROX、TEXRAD 通道4： CY5 |
| 控温模式 | 半导体热电模块 |
| 温度准确性 | ±0.1℃ |
| 温度均匀性 | ±0.1℃ |
| 控温范围 | 0℃-100℃ |
| 升降温速率(MAX) | 4℃/S |
| 热盖 | 自动热盖 |
| 操作系统 | Windows7/8/10等 |
| 耗能 | ≤850VA |
| 注册认证 | SFDA、CE、TUVISO13485:2016 |

PCR扩增仪技术参数