型式试验资料确认单

为顺利开展现场型式试验工作，申请单位应提前核实是否已备齐型式试验所需的相关资料，并在“□是 □否 □不适用”相应处标识，该资料清单请随申请资料一起提交。

制造单位：___________________    联系人及联系方式：________________

产品名称：___________________    型号规格：_________________

| 序号 | 型式试验时应提交的资料 | 是否已准备好 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型式试验申请单 | □是 □否 □不适用 | 现场试验时提供原件 |
| 2 | 型式试验协议书 | □是 □否 |  |
| 3 | 营业执照 | □是 □否 | 现场试验时，核对原件，带走盖章的复印件 |
| 4 | 生产许可证 | □是 □否 □不适用 |  |
| 5 | 安装告知书 | □是 □否 □不适用 |  |
| 6 | 合同或技术协议 | □是 □否 □不适用 |  |
| 7 | 图样目录、主要受力结构件图、主要机构图及主要零部件图 | □是 □否 | 两份，一份申请单位封存，一份带走备案 |
| 8 | 设计任务书、设计计算书 | □是 □否 □不适用 | 现场试验时，提供盖章的复印件，下同 |
| 9 | 使用说明书 | □是 □否 □不适用 |  |
| 10 | 整机合格证 | □是 □否 |  |
| 11 | 吊具（吊钩、抓斗、电磁铁、集装箱吊具）的质量证明 | □是 □否 □不适用 |  |
| 12 | 钢丝绳或链条的质量证明 | □是 □否 □不适用 |  |
| 13 | 高压软管质量证明或试验证明、选型计算说明 | □是 □否 □不适用 |  |
| 14 | 货叉试验报告，属具质量合格证明 | □是 □否 □不适用 |  |
| 15 | 各个机构的电机、减速器、制动器的合格质量证明 | □是 □否 □不适用 |  |
| 16 | 制动器、起重量限制器、起重力矩限制器、防坠安全器的型式试验合格证 | □是 □否 □不适用 |  |
| 17 | 防爆电器、制动器和电机的防爆合格证，或整机防爆合格证 | □是 □否 □不适用 |  |
| 18 | 电动葫芦的合格证和型式试验证书 | □是 □否 □不适用 |  |
| 19 | 主要受力结构件材质质量证明 | □是 □否 □不适用 |  |
| 20 | 钢结构用高强度螺栓质量证明 | □是 □否 □不适用 |  |
| 21 | 主要受力结构件受拉区对接焊缝的探伤报告及机构或探伤人员证书 | □是 □否 □不适用 |  |
| 22 | 安全监控系统资料（电气原理框图、采集点布点图、使用说明书、配置表、历史记录） | □是 □否 □不适用 |  |
| 23 | 样机运输凭据、相应发票及付款凭证 | □是 □否 □不适用 | 现场试验前的见证资料 |
| 24 | 生产计划、派工单 | □是 □否 □不适用 |  |
| 25 | 进货检验、过程检验、出厂检验证明材料、产品出厂随机文件和清单 | □是 □否 □不适用 |  |

上述资料的具体要求如下：

- 型式试验申请单：场（厂）内专用机动车辆不提交；

- 生产许可证：安全保护装置和境外产品不提交；

- 安装告知书、合同或技术协议：在实验室或制造单位试验场地进行试验的不提交；

- 设计图样：①应有相应责任人员签字，申请单位盖章；②尺寸标注、主要参数、技术要求符合要求；③结构型式、主要参数应与实物一致。

- 设计计算书：①应包括主要受力结构件的强度、刚度、稳定性设计计算；②工作级别为A5及以上的应提供主要受力结构件的疲劳强度计算；③应包括主要机械传动系统（电机、减速器、钢丝绳或链条、联轴器、卷筒、滑轮、车轮）的选型计算；④应包括安全保护装置（制动器、起重量限制器、起重力矩限制器、防坠安全器）的选型计算。

- 使用说明书：应包括产品概述、具体技术性能参数、用途及其对使用环境的要求，各机构和系统的原理图及其相应说明，基础荷载图（轮压等）、安装、操作使用、维修说明及其要求、维护保养说明及其要求，保管和运输说明及其要求，安全注意事项。签署齐全。

- 安全监控管理系统：产品范围如下图