附件2

2022年佛山市房屋安全鉴定单位走访座谈交流问题归集

1.房屋如果没有加层，并使用多年，房屋做可靠性鉴定，有无必要开挖基础？

2.施工周边房屋鉴定用《可靠性标准》如何操作？

3.生产经营类房屋开业、年审鉴定，要用《可靠性标准》，每年一次，如何操作？

4.安全性鉴定报告中，结构计算时，是否不考虑地震作用；安全性鉴定报告评级中，构造及连接以何为依据评判？

5.《建筑抗震鉴定标准》GB 50023-2009中均为单层或多层建筑，低层建筑抗震措施如何鉴定，多层建筑的定义是什么；《建筑抗震鉴定标准》GB 50023-2009中第八章为“单层钢筋混凝土柱厂房”，那单层钢筋混凝土柱，但不是厂房，该用何鉴定？

6.不同结构计算软件的计算钢筋面积结果有较大差异，比如PKPM模块的计算配筋面积会比广厦CAD的多一些（5%~10%）之间，怎么取舍？

7.古建筑中的青砖能不能用回弹法检测？

8.加固后材料强度怎么取值？

9.适修性评估是否需要工程造价？

10.倾斜是否需要凿除装修层，再做检测？

11.报告审核人或者报告批准人是否需要注册结构工程师盖名及盖章？

12.出租屋结构抽芯困难问题；出租屋鉴定价格问题；房屋内部天花有吊顶、地面已铺地砖、墙面和结构竖向构件已贴瓷砖，如何检测结构构件的钢筋数量和墙体的强度？

13.对于已建多年的建筑物，上部结构经详细检查无损坏变形情况使用正常，如需验算承载力需破损部位较多，桩基础部分不易检测承载力，安全鉴定承载力验算实际操作难以达到规范要求？

14.对于无图纸房屋做安全性鉴定，进行钻芯取样，每层取样数目按《混凝土现场检测技术标准》3.4.4取样后，建模计算时候，应取每层的最小值进行计算，还是按每层的平均值进行建模计算？抽检比例多少比较合适;是否需要全部开凿？

15.现场建筑结构（混合/框架）如何有效区分？需要何种检测工作？

16.安全鉴定为承载受力层面上计算，是否需考虑实际使用环境影响？如消防疏散、加建钢夹层防火承载力等？