| 惠州东江威立雅环境服务有限公司 H Huizhou Dongjiang Veolia Environmental Services Co., Ltd. 石灰制浆、活性炭区域安装彩钢瓦工程项目（惠东威P02） 采 购 询 价 书 项目编号： _ XJ-HDV-2022121302 |
| --- |
| 0 |  |  |  |  |  |
| 版 次 | 日 期 | 说 明 | 编 制 | 审 核 | 批 准 |
| 预算代码 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 |

一、询价/报价文件索取/提交方式：

1、联系人/监督人

商务联系人： 徐春花；     电子邮箱： chunhua.xu@veolia.com

电      话：0752-8964100；     传    真： 0752-8964152

技术联系人：许智涛；     电子邮箱：zhitao.xu@veolia.com

电      话：0752-8964100；     传     真： 0752-8964152

商务监督人：王欣；    电子邮箱：xin.wang@veolia.com

电      话：0752-8964100；     传    真： 0752-8964152

技术监督人：邱立能；    电子邮箱：lineng.qiu@veolia.com

电      话：0752-8964100；     传     真：0752-8964152

2、地址：广东省惠州市惠东县梁化镇石屋寮（邮编：516323）；

3、报价文件报送截止时间：2022年12月20日17：00时止；

4、报价文件收件地址：报价文件请盖章密封后顺丰快递或送至：广东省惠州市惠东县梁化镇石屋寮南坑，惠州东江威立雅环境服务有限公司  采购部  徐小姐收 0752-8964129/8964100-8601

5、报价文件组成（报价文件格式详见附件2）

二、报价书内容及要求：

1、产品报价表；

2、	近三年类似工程业绩；

3、报价资格证明文件（单位基本情况：营业执照复印件、组织机构代码证复印件，单位基本情况简介、厂商销售授权证明、质保体系9001认证文件（如果有）、生产产品资质证书（如果有）等）。

三、商务条款概要：

1、交货地点：广东省惠州市惠东县梁化镇石屋寮惠州东江威立雅环境服务有限公司。

2、质量保证：

所供货物必须完全符合双方约定的质量标准。

3、变更：

在报价有效期内，所购货物如因供应商停产等原因无法提供，卖方须用新的同一档次或高一档次的货物供货，且货物的各项价格（单价与总价）均不得增加。

4、验收方式：

验收标准、方法及提出异议期限：按照双方约定的质量要求和技术标准进行验收，若验收表明货物的质量、规格或性能在任何实质性方面未能达到本合同规定的标准，则经需方书面通知并经供方核实后，供方将自费为需方调换其他合格的同样货物，或由需方按双方约定的方式对货款进行扣款处理。

5、付款方式：

合同签订后预付20%工程款，项目完工经验收合格且提供全额发票后付75%，余下5%为质保金，质保期壹年。

四、报价及报价文件制作要求：

1、报价均包括产品运输、服务、税费等费用；

2、报价文件每一页均需加盖报价人印章，文件应加盖骑缝章；

3、报价文件一式贰份（分正本、副本）。

五、无效报价文件界定：

出现下列情形之一时，报价文件无效：

1、报价人在报价过程中被发现有影响采购公正的违法、违规行为；

2、因不可抗力导致重大变故，买方采购计划取消。

3、报价文件内容不符合本询价文件第四条款要求。

六、报价文件评审：

买方组织的评审小组本着“公平、公正、科学、择优”的原则评审卖方提供的报价文件，综合考虑技术指标、价格、售后服务承诺等因素，与经过预选的报价方进行谈判并确定合同授予方。

七、签约通知：

1、询价人在供货合同签订前有可能在一定范围内增减采购货物的数量、技术标准和采购范围；

2、供货合同所有条款经双方同意后，由询价人安排签约。

八、询价文件的修改与澄清：

1、报价文件递交截止日期3个工作日前,询价人有可能对文件的相关内容进行修改或补充，并将加盖印章的修改、补充内容的扫描件以电子邮件方式发给报价人；

2、报价人应认真研读本询价文件，如有质疑，应在报价文件递交截止日期3个工作日前以电子邮件方式同时发送给本询价文件规定的联系人和监督人（仅发送给联系人或监督人的质疑无效，询价人将不予答复），同时电话告知联系人。询价人将在收到质疑邮件或告知电话（以后到者为准）后的1个工作日内以电子邮件形式答复。

附件一：技术文件

目        录

1.	工程概况

2.	施工工作量

3.	工作界面划分

4.	施工技术与质量要求

5.	施工机具要求

6.	施工人力组织要求

7.	施工进度要求

8.	安全要求

9.	变更

10.	完工确认

# 工程概况

惠州东江威立雅环境服务有限公司P02，石灰制浆系统、活性炭区域运行时会现场会有扬尘、设备噪音大，需要安装彩钢瓦围蔽，主要工作如下：石灰制浆、活性炭区域1~4层预制安装彩钢瓦固定支撑、新彩钢瓦。

- 施工工作量

  - 施工内容

- 石灰制浆系统、活性炭区域1~4层安装新彩钢瓦，厚度0.5mm，彩钢瓦固定支撑角钢在现场主钢构间预制安装，采用10# C型钢，支撑层间隔1200mm, 围蔽顶部在原有钢格板上铺设碳钢花纹钢板防尘防雨；钢材施工前需打磨除锈，除锈等级=St2.0，彩钢瓦安装需使用不锈钢自攻螺丝。

- 二期油罐区消防雨淋阀安装防雨棚。

  - 施工清单

见附件：

# 工作界面划分

## 业主方负责提供：

- 提供施工所需的一级临时电源；

- 提供施工所需的供水；

- 如工作需要时可提供施工所需的叉车；

- 提供场内使用对讲机1台；

- 提供本工程施工所需的协调管理工作。

## 承包商的工作界面包括但不限于：

- 提供本工程施工所需的全部主材、辅材；

- 提供施工所需的全部人员；

- 提供施工所需的吊车及吊装设备；

- 提供施工队伍的PPE，统一工作服；

- 提供叉车以外的全部施工工具设备；

- 负责现场二级临时电源的安装；

- 提供施工所需的脚手架材料，搭建与拆除脚手架；

- 提供施工所需的氧气、乙炔、氩气；

- 负责施工区域的5S管理，保证区域整洁；

- 除业主指明负责范围外，供应商负责分工范围内全部内容的设计、制造、运输、卸车、安装、调试及试运行、验收等。

## 其他未尽事宜由双方共同协商。

# 施工技术与质量要求

## 质量要求：

## 钢材打磨除锈，除锈等级=St2.0；防腐采用佐敦油漆，低表面处理环氧耐磨漆90（0D5）+脂肪族聚氨酯面漆AX（0D3），钢构防腐油漆颜色灰色（RAL7038）；

## 彩钢瓦厚度0.5mm，原材料采购和质量合格证；

## 彩钢瓦安装固定使用不锈钢自攻螺丝钉；

## 彩钢瓦固定支撑、花纹钢板采用对应材质焊条进行满焊；

## 采光窗材质铝合金，拉窗选用耐力板采光；

## 围蔽每层通道门使用钢板、角钢制作安装；

## 施工方须在开工前提交完整的场内质量试验方案；

## 施工方须提供产品质量合格证、试验报告等质量保证文件。

## 规范要求：

- GB50300-2001：建筑安装工程质量检验评定统一标准

- GB50068-2001; 建筑结构可靠度设计统一标准

- B50017-2014: 钢结构设计规范

- GB502052012: 钢结构工程施工质量验收规范

- GB50009-2012: 建筑结构设计规范

- JGJ81-2011: 建筑钢结构焊接技术规程

- GB8923-2011: 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级

- GB/50231：机械设备安装工程施工及验收通用规范

- GB50205-2020： 压型钢板施工及验收规范

- HJ/T 177-2005：危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范

- GB/T228：金属材料室温拉伸试验

- GB/T1979： 结构钢低倍组织缺陷评级图

- GB/50348-2014：安全防范工程技术规范

- GB/2894-2008：安全标志及其使用导则

- JG/J46-2012：施工现场临时用电安全技术规范

- JG/5099-1998：高空作业机械安全规则

- JGJ130-2001：扣件式钢管脚手架安全技术规范

- GB6067-2010：起重机械安全规程

- SH/T 3515-2003:大型设备吊装工程施工工艺标准

# 施工机具要求

# 施工方提供本工程施工所需的全部施工机具

# 起重机械定期检查和隐患整改制度，缺少安全装置或安全装置已失效              的机械设备不得使用 ；

# 严禁拆除机械设备的自动控制机构，力矩限位器等安全装置，其调试和故障的排除应由专业人员负责进行；

# 电气设备要有接地保护，电源线绝缘表皮不得有破损；

# 在运行和运转中的机械、电器严禁对其进行维修，保养或调整等作业；

# 转动机械设备要有安全的防护罩或防护措施；

# 施工现场的机械、电器设备应按其技术性能的要求、安全操作规程正确使用；

# 操作人员不得擅自离开工作岗位，或将机械交给非操作人员操作；

# 施工人力要求

为满足施工人员的基本要求，施工队伍的人员专业包括但不限于：

| 序号 | 工种 | 资质要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场负责人 |  |  |
| 2 | 安全员 | 安全C证，红色安全帽 |  |
| 3 | 吊装、起重人员 | 起重专业资格证书 |  |
| 4 | 焊接人员 | 焊接专业资格证书 |  |

# 进度要求

# 开工准备周期：合同签订后10天内完成材料、工机具、人力的准备；

  - 进场后15天内完成合同约定的全部施工工作量；

  - 业主方提前5天发出开工通知。

- 安全要求

  - 执行惠州东江威立雅环境服务有限公司的健康安全环保管理体系、规章制度和项目安全管理规定；

  - 必须建立项目健康安全环保管理制度，进入场地作业前向业主方提交；

  - 施工现场设立专职安全员，以便对现场实时监控和管理，按时上交业主方规定的安全报表和资料；

  - 班前会上，领班针对施工项目要进行安全技术交底，并将安全交底内容进行记录存档；

  - 施工队伍必须积极参加业主方组织的安全会议及培训（如项目安全周会、安全月度会）。

  - 进行危险作业时，必须执行作业许可证制度（办理危险作业许可证，如动火作业、高空作业等），并进行风险分析和做好相应的防护措施；

  - 施工作业前，领班要对人员、设备、机具、安全防护用品和施工安全方案等进行作业前检查，；

  - 施工队伍的安全监督、安全员应每天进行自查，发现隐患进行整改，并做好相应的记录；

  - 作业人员应熟悉掌握急救、消防和逃生等安全常识和技能；

# 变更

  - 施工过程中产生的变更，由业主方确认变更工作量，项目完工后进行费用结算；

  - 变更费用计算以合同约定人工、机具、耗材费率为依据。

# 完工确认

# 施工完成后，必须通过业主对工程的质量检查及完工确认，才能确认完工。 业主方有权对承包方的施工进度、质量、EHS进行全面考核，对不合格项有采取经济措施的权利。完工前承包方负按设计变更施工、按要求整改、成品保护等责任。承包方在保修期内要做好质量跟踪服务工作。

# 材料清单（供参考）：

| 二期SDA围蔽材料清单 |
| --- |
| 序号 | 材料名称 | 材质 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 彩钢瓦 |  | YX-210-840 厚0.5mm | m² | 480 | 新装 |
| 2 | 镀锌铁门2套（1.5m*2.2m） | 镀锌板 | 1mm | m² | 6.6 | 新装 |
|  |  | 角钢Q235A | 70*70*6mm | m | 6 | 新装 |
|  |  | 角钢Q235A | 50*50*5mm | m | 12 | 新装 |
| 3 | 镀锌铁门3套（0.9m*2.0m） | 镀锌板 | 1mm | m² | 6 | 新装 |
|  |  | 角钢Q235A | 70*70*6mm | m | 6 | 新装 |
|  |  | 角钢Q235A | 50*50*5mm | m | 12 | 新装 |
| 4 | 铝合金窗 | 铝合金、耐力板（5mm） | 1.2m*1.5m | 套 | 8 | 新装 |
| 5 | 花纹钢板 | Q235A | 3mm | m² | 100 | 新装 |
| 6 | 踢脚板 | Q235A | 100*3mm | m | 45 | 新装 |
| 7 | 槽钢 | Q235A | 7# | m | 105 | 新装 |
| 8 | 方通 | Q235A | 10# | m | 16 | 新装 |
| 9 | C型钢 | 镀锌 | 10# | m | 540 | 新装 |
| 10 | 底部新建红砖18墙 高70CM |  | 三面批水泥光面 | m | 40 | 拆、装 |
| 11 | 辅材 |  |  | 批 |  |  |
| 二期油罐区消防雨淋阀安装雨棚 |
| 1 | 彩钢瓦 |  | YX-210-840 厚0.5mm | m² | 12 | 新装 |
| 2 | 角钢 | Q235A | 50*50*5mm | m | 30 | 新装 |
| 3 | 槽钢 | Q235A | 8# | m | 16 | 新装 |
| 4 | 辅材 |  |  | 批 | 1 |  |

附件二：报价文件格式

报 价 文 件

项目编号：

项目名称：

报价单位：        （盖章）

联 系 人：

联系电话：

二〇二二年十二月

目        录

一、报价说明书

二、报价表

三、近三年类似工程业绩

四、报价资格证明文件

（备注：以上内容视具体设备、项目作增减及调整。）

一、报价说明书

致：惠州东江威立雅环境服务有限公司：

根据贵公司的采购询价文件，我公司正式授权           （ 身份证：     ）代表我公司提交的包含下述内容的报价书正本壹份、副本壹份。

(一) 报价书

(二) 报价表

(三) 近三年类似工程业绩

(四) 报价资格证明文件

据此报价书，签字代表宣布同意如下事项：

1. 报价表中规定的应提供和交付的货物报价总价为人民币                ,即(大写表述)                    。

2. 报价人保证遵守《采购询价文件》的有关规定，并保证所提供资料的真实性、有效性。

3. 报价人已详细审查《采购询价文件》，包括修改和补充文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 报价有效期自贵公司规定的报价截止日起六十个日历日内。

5. 报价人同意提供按照贵公司要求与报价有关的一切数据或资料。

6. 报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                            邮编：

电话：                            传真：

报价人代表姓名：                    手机：

职务：

报价方(公章)：

全权代表签字：

日期：      年        月           日

二、 报价表（参考工程量清单）

三、近三年类似工程业绩

四、报价资格证明文件

4.1  营业执照、开户许可证

4.2  制造商或公司情况介绍

4.3  产品销售授权书等其他资质证明文件

（以上各项文件均为加盖报价人印章的复印件）

4.4  报价方认为有必要提供的其他资料。