苏东咨﹝2021﹞  31号

关于加强热期及雨期施工监理工作的通知

各项目监理机构：

自6月中旬以来，长江中下游及江淮地区相继入梅，梅雨季节多伴随持续高温、强降雨、暴雷大风等恶劣天气。天气入梅后，工程建设相继进入热期及雨期施工阶段。高温及强降雨等恶劣天气给工程建设施工质量、安全以及施工进度等都会带来极大影响。为确保公司在监项目在热期及雨期施工质量和安全受控，保证工程项目顺利实施，现提出以下要求：

- 各项目机构应督促施工单位加强当地气象资料的收集，及时掌握气温、风暴、汛情等预报，制定事故应急预案，做好安全防范工作，避免发生事故。

- 严格审查施工单位上报的施工组织设计中关于高温、雨季期间保证质量、安全、工期以及环保等方面的技术管理措施，并督促遵照执行。

- 加强现场的巡视检查。重点对脚手架工程、模板工程、垂直运输设备、临时用电、施工机具、临边洞口安全防护、基坑施工安全的检查，避免倾斜、变形、下沉等现象发生；检查应有书面记录，检查出的事故隐患要定人、定措施、限时整改，并复查整改落实情况，不留隐患。

- 雨期施工应注意防洪、防涝、防台风，防止基、槽、沟、坑边坡发生坍塌；注意施工场区、生活区的排水，加强对原材料的防雨漏及潮湿的监管；要预先掌握天气状况，注意收听天气预报，混凝土施工及路面结构层混合料摊铺应避开大风大雨天气，杜绝冒雨作业。对已浇筑好的混凝土，要注意及时养生并达到养生龄期要求。

- 遇到暴雨、雷电、台风等恶劣天气，应停止室外作业；对因大风雷雨天气可能导致出现危险的地带加强安全监管；施工现场较为危险的地带，如泥浆池、取土坑、基坑、挖孔桩、洞口等，应要求施工单位设立安全警示牌和围挡措施，并安排专人看管；监理人员随时进行检查督促，防止安全事故发生。

- 雷区应采取防雷措施，施工现场内超高结构和金属构筑物，如井字架、门式架、吊车、金属脚手架等在雷雨季应按规定设置有效的避雷设备，严防雷击事故。

- 高度关注汛期、台风预测预警，督促施工单位做好防汛防台工作，特别是苏锡常南部高速公路太湖隧道工程要加强防汛，福建沿海地区监理项目要注意防台风。

- 督促施工单位建立健全安全用电管理制度和安全保障措施，临时用电要由专人负责，设备要符合雨季施工要求，电源、电线以及所有用电设施要有雨季防雨淋、水浸、潮湿等措施; 用电设施附近各类警示标志要明显，监理人员要定期对施工现场用电进行检查，严防漏电、触电、雷击、火灾等事故发生。

- 督促施工单位认真编制事故应急救援预案并组织演练，备足应急救援物资和设施，加强信息反馈，确保一旦发生事故或险情，能够迅速作出应急反应，最大限度减少损失和影响。

- 加强重点部位和关键环节的施工质量和安全管控，如地下管线保护、高边坡开挖、隧道进洞、深基坑开挖支护降水、高墩柱（塔柱）、梁板架设、悬拼以及悬臂现浇等等，发现存在质量安全隐患时要及时予以制止，务必消除隐患，确保所监项目的工程质量和安全。

- 加强内部管理，关心爱护员工；积极做好防暑降温、保洁卫生工作，备足备齐防暑降温及安全防护用品；加强安全教育，提高全员安全防范意识；采取可靠措施，杜绝监理人员意外伤害、伤亡事故（如严禁监理人员下河（塘）游泳，如有违背，一切后果自负）。

- 各项目机构应继续抓好新冠防疫工作，协助建设单位实行常态化管理，按照当地建设主管部门及行政主管部门的各项要求做好防疫工作。

以上要求，请各项目监理机构严格遵照执行，未尽事宜请参照相关施工技术规范有关热期及雨期施工要求执行。

特此通知

江苏东南工程咨询有限公司

2021年6月15日

主题词：加强  热期雨期  监理工作  通知         打印：20份

主  送：各项目监理机构