- 准备工作

1把随机器附送的通讯线接到电子秤的通讯口和计算机的串口。

2 打开电子秤电源等待电子秤进入待机状态（身高体重处以5变化表示进入待机状态）

3 打开计算机上的身高体重测量程序（注意：一定要在完成1和2 的前提下才能打开身高体重测量程序，否则可能造成通讯失败）

- 软件安装

双击 Setup V3.1.exe 文件，程序会自动开始安装，安装目录：d:\身高体重,并在桌面建立快捷方式。

- 软件卸载

开始->程序->身高体重->删除身高体重

使用说明

程序运行后（如图1），人体秤退出自动测量状态，进入联机测量状态，直到关闭本程序。

一 测量

1 按  测量  键。

人体秤身高、体重显示0.0，开始测量，测量结束后下图身高体重框中显示测量结果。

2 填写其它信息。

3 按  保存  键。

信息将会保存到数据库，并在列表框中显示。

（图1）

二 增加用户信息（图2）

1选  增加用户信息  菜单。

2 填写其他信息。

3按  确定  键保存结果。如果放弃按  取消  键

（图2）

注：此功能用于手工增加用户信息。

三 修改信息（如图3）

1 首先选中一个要修改的记录后按  修改用户信息   菜单，或直接双击要修改的记录。

2 修改信息。

3 按  确定  键保存修改结果。如果放弃修改按  取消  键

。

（图3）

四 查询记录 （如图4）

1选  查询用户信息   菜单。

2 选择查询内容（可以选择多项）。

3 选择排序方法（只能选择一项）。

4 按  确定  键，如果放弃查询按  取消  键。

（图4）

注：如果不选择任何项按  确定  键后将按测量顺序列出全部信息。

例：图4表示：按编号顺序列出 班级=21、身高>160厘米、体重>60公斤的男性测量记录。

五 打印和打印预览

打印（预览）当前显示的数据表格。

六 设置（图5）

1选  参数设置  菜单。

2 修改

3 按  确定  键，放弃查询按  取消  键。

（图5）

说明：

1 打印标题是指打印表格时的标题。

2 体形指数(BMI)是评估体重与身高比例的工具。体形指数适合所有由18至65岁的人士使用。儿童、发育中的青少年、孕妇、乳母、老人及身型健硕的运动员除外。

体形指数计算公式：体重指数BMI＝体重（kg）/  身高（m2）

修改体形指数范围会改变图1中的的标准体重。

3 通讯端口默认为 COM1，1200波特，如果设置不正确可能可能无发和人体秤联机。

七 人体秤设置（图6）

1 选  人体秤设置  菜单。

2 修改人体秤的设置。

3 放弃修改按  取消  键。

说明：

1 修改页眉

- 最多可以打印四行页眉

- 首先在左侧选定要修改的行。选定后右侧编辑框会自动允许输入(变成白色)

- 输入要打印的内容。

- 一行最多能够打印32个小字符或16个大字符。在输入时会自动切换。

- 按  传送  键后页眉将发送到人体秤，成功后人体秤蜂鸣器会发出响声。

2 语音设置

- 测量提示：当有人站到秤盘上时播放“请站稳”。

- 测量结果：测量完成后，播放测量的身高体重。

- 静态语音：无人测量时循环播放的语音。

附录 命令格式

所有命令以”$”符为结束标志。例：3$  表示人体秤一次测量结束。

发送命令

| 命令代码 | 命令内容 | 参数说明 | 命令说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 自检 |  |
| 1 | N | N=1：开始测量 N=0：停止测量 | 测量身高 |
| 8 | N | N=1：测高从机恢复自动测量 N=0：测高从机退出自动测量 | 联机命令 |

接受命令

| 命令代码 | 命令内容 | 参数说明 | 命令说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | N1,N2,N3,N4 | N=体重 高位在前 | 接受体重 |
| 2 | N1,N2,N3,N4 | N=身高 高位在前 | 接受身高 |
| 3 |  |  | 测量结束 |
| 4 |  |  | 测高从机未测量完 非正常退出 |