南通市紫琅医院安康楼病区智能化项目

政府采购竞争性

磋商文件

JSZRNTZB2020133

江苏中润工程建设咨询有限公司

二○二○年十一月二十三日

地址:南通市青年中路2号               邮政编码：226006

目   录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  磋商程序和内容

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  响应文件组成

# 第一部分  竞争性磋商公告

项目概况

南通市紫琅医院安康楼病区智能化项目 的潜在供应商应在南通市民政局网站获取采购文件，并于2020年12月3日10点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：南通市紫琅医院安康楼病区智能化项目

项目名称：JSZRNTZB20200133

预算金额：17万元，最高限价为17万元，最终报价超过最高限价的为无效响应文件。

采购需求：详见附件1，请仔细研究。

合同履行期限：交货时间为20日历天（以签订合同后采购方发出的进场安装施工通知之日起计算）。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

3.本项目的特定资格要求：投标人必须具备建筑智能化工程设计与施工二级及以上,或电子与智能化工程专业承包二级及以上资质（资质证书在有效期内）；投标人具备安全生产条件，并取得安全生产许可证（证书在有效期内）。

4. 落实政府采购政策需满足的资格要求：根据江苏省财政厅《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购【2020】19号）文件的要求，本项目对于中小微企业免收投标保证金；本项目对小型和微型企业产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、获取采购文件

时间：2020年11月23日至2020年11月28日。

地点：南通市民政局网站

方式：自行下载

售价：400元

四、响应文件提交

截止时间：2020年12月3日10点00分（北京时间）。

逾时，代理机构将拒绝接受纸质响应文件。

地点：南通市紫琅医院1号楼10楼会议室（江苏省南通市红星路5号）。

五、开启

时间：2020年12月3日10点00分（北京时间）。

地点：南通市紫琅医院1号楼10楼会议室（江苏省南通市红星路5号）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、磋商保证金

本项目不收磋商保证金，采购文件中涉及磋商保证金的事项，均按免收磋商保证金执行。

2、项目磋商活动模式

## 本项目采用现场磋商模式。

对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向磋商文件制作人或评审经办人提出。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：南通市紫琅医院

地    址：南通市红星路5号

联系方式：仇科长  13815206688

## 2.采购代理机构信息

名 称：江苏中润工程建设咨询有限公司

地址：南通市青年中路2号

联系方式：见本项目联系方式

## 3.项目联系方式

磋商文件制作人:  高工（15962756653）

附件1:项目磋商文件

第二部分 磋商须知

# 一、本磋商文件由采购人解释。

1、供应商在网上下载磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如对政府采购活动事项有疑问的，应向采购人或代理机构以书面形式提出，否则视同供应商理解并接受本磋商文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在磋商结束后针对磋商文件所有内容提出质疑事项。

2、供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，将被拒绝参与磋商。

二、磋商文件的澄清、修改、答疑

代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止之日5日前，以网上公告书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

供应商由于对磋商文件的任何推论和误解以及代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

代理机构或采购单位可视情组织答疑会。

三、响应文件的编写、递交

（一）响应文件的编写

供应商按“第七部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

（二）响应文件的递交

1、响应文件三部分内容（资格审查文件、商务技术文件、报价文件）须分别单独密封，并牢固装订成册，不得相互混淆，文件自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开。报价文件不得出现于其他磋商文件中。

2、响应文件每一部分内容均须提供“一正、两副”纸质响应文件，并将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。

3、纸质响应文件须采用A4纸（图纸等除外），正本须打印并由法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由响应文件签署人签字并加盖公章。

4、响应文件密封后应标明响应文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于磋商前不得启封。

5、递交时间：供应商须在规定的响应文件接收截止时间前送达指定地点。供应商提交磋商文件，即视为已响应参加政府采购活动。

友情提醒：代理机构将拒绝接收未按照磋商文件要求密封的响应文件，拒绝接收在响应文件接收截止时间后递交的响应文件。如果供应商无故不到现场递交纸质磋商文件、或者故意迟到，影响开评标活动正常进行的，根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》第九条的规定，将被列作一般失信行为。

四、报价准备

1、磋商结束后，供应商就所有内容进行最后报价，少报无效。

2、最后报价应包括本项目的全部费用 (含一切必须的辅助材料费用)及相关服务费等。

3、最后报价将作为磋商小组评定成交供应商的组成依据。

五、相关费用

1、供应商承担参与磋商可能发生的全部费用，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、本项目招标代理费3000元，评委费按南通市财政局通财购（2018）18号文标准执行，由成交人支付。供应商报价时需综合考虑以上费用（不单列）。

六、竞争性磋商程序简介

供应商先对响应文件进行解密，磋商小组审查响应供应商资格，符合资格的供应商接受磋商小组的各轮磋商。磋商结束后要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”条件的，提交最后报价的供应商可以为2家），磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高者，为成交供应商。

# 第三部分 项目需求

请供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

一、有关要求说明

1、主要技术参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

2、关于建议品牌：

项目中的建议品牌，只是建议所采购产品（设备）的档次。供应商可以选择建议品牌，也可以选择建议品牌以外的品牌，但所选品牌档次须等于或高于建议品牌档次。当三分之二评委认定，所选品牌档次低于建议品牌档次的，将作无效响应处理。

3、优先采购：政府采购优先采购节能产品和环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》。环境标志产品是指财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》。

4、产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

# 二、项目具体需求说明

（一）采购标的需实现的功能或者目标, 以及为落实政府采购政策需满足的要求

1、项目实施背景及需实现的功能

南通市紫琅医院安康楼病区智能化，满足南通市紫琅医院的使用及办公需求。

2、项目技术要求：

（1）技术响应要求

技术响应文件未实质性响应采购文件要求的，作无效磋商响应处理。技术响应文件应能明确载明：产品品牌、产品功能简介、安装调试完成的时间、质保期、维保期内容、维护保修响应时间等。

（2）技术响应有关要求说明

供应商不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应：

①照搬照抄项目需求说明中的技术要求，一旦成交，在与采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交人承担。

②供应商提供的货物和服务与采购人提出的项目需求说明中的技术要求不同，必须在逐一逐条响应的《技术条款响应正负偏离表》上明示偏离的部分。

③为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并在《技术条款响应正负偏离表》中说明理由。

3、优先采购：政府采购优先采购节能产品和环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》。环境标志产品是指财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

供应商提供的视频监控设备在性能和功能上，应满足采购文件及以上的要求和相关政府部门颁发的最新文件要求。

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

1、质保期限：整体项目质保期叁年，质保期自双方代表在项目验收单上签字之日起计算。

2、技术规格要求：

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

3、关于建议品牌：

本项目中的“建议品牌”仅是为保证本建设项目质量而建议所采购产品（设备）的档次和功能，供应商可以提供“建议品牌”也可以提供“非建议品牌”的产品。提供“非建议品牌”产品磋商响应的，其产品档次需等于或高于建议品牌档次，产品技术参数须等于或优于建议品牌产品型号的技术参数（需提供相关证明文件供评委审核）。当三分之二评委一致认定，所选品牌档次及技术参数低于建议品牌的，将作无效响应处理。

（四）采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1、标的数量及参数要求：

| 序号 | 名称 | 推荐品牌 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、监控系统 |  |
| 1 | 摄像头 | 大华/科达/华为 | 外观: 防暴半球 传感器类型: 1/2.8英寸CMOS 像素: 200万 最大分辨率: 1920×1080 扫描方式: 逐行扫描 电子快门: 1/3s~1/100000s（可手动或自动调节） 补光灯: 1颗（红外灯） 镜头类型: 定焦 调整角度: 水平：0°~355° 垂直：0°~75° 旋转：0°~355° 镜头焦距: 6mm 通用行为分析: 绊线入侵；区域入侵 ★在同一场景、相同图像质量下，当开 启智能编码功能后，码率可降至原来的1/2,图像质量无明显下降（提供公安部有效检测报告复印件）。 ★在白名单模式中，只有添加在白名单中的IP/MAC地址才允许访问样机，白名单中最多可添加200个IP/MAC地址；在黑名单模式中，只有添加在黑名单中的MAC地址不允许访问样机，黑名单中最多可添加200个IP/MAC地址（提供公安部有效检测报告复印件）。 ★红外灯关闭： 彩色：≤0.001lx（AGC ON、RJ45输出，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块） 黑白：≤0.0001lx（AGC ON、RJ45输出,应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）（提供公安部有效检测报告复印件） ★可将视频图像存储至SD卡、FTP、NAS或客户端，支持SD卡热拔插，最大支持256GB SD卡（提供公安部有效检测报告复印件） ★红外夜视：可识别距样机80米处的人体轮廓（提供公安部有效检测报告复印件） ★企业技术要求：样机检测到电压低于8. 4V或者高于19V时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音进行报警提示。（提供公安部有效检测报告复印件） ★其他说明：样机内置一颗GPU芯片（按产品说明书）（提供公安部有效检测报告复印件）。 智能编码: H.264：支持 H.265：支持 视频压缩标准: H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG 日夜转换: ICR自动切换 视频帧率: 50Hz： 主码流（1920×1080@25fps）,辅码流（704×576@25fps） 60Hz： 主码流（（1920×1080@30fps）,辅码流（704×480@30fps） 网络接口: 1个（RJ-45网口,支持10M/100M 网络数据） 低照等级: 星光 工作电压: DC12V（±30%）； 供电方式: DC12V 防护等级: IK10;IP67 | 台 | 48 |
| 2 | POE交换机 | H3C/华为/浪思 | 48*千兆电口+4SFP；支持POE+供电，供电功率370W；336Gbps/144Mpps | 台 | 1 |
| 3 | 网络硬盘录像机 | 大华/科达/华为 | 操作系统: 嵌入式Linux实时操作系统 网络视频接入: 32路 网络带宽: 接入200Mbps,储存128Mbps,转发128Mbps 盘位: 8 前智能接入: 支持客流量统计，热度图，人脸检测，绊线入侵，区域入侵，物品遗留，物品搬移，快速移动，人员聚集，徘徊检测等前智能2.0功能 视频输出: 1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出 多路回放: 最大支持16路回放 解码能力: 2×4K/4×4M/8×1080P/16×720P 网络接口: 2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 ★最大可接入8块接口为SATA的硬盘，单硬盘容量支持最大支持10TB，并支持SSD固态硬盘。（提供公安部有效检测报告复印件） ★支持将IPC接入配置以CSV格式文件导入或导出本机，CSV格式文件允许用户编辑。（提供公安部有效检测报告复印件） ★支持对同一型号的前端IPC远程批量添加、设备IP修改、设备升级，支持IPC校时，并可查看IPC版本信息； 支持远程对IPC的编码配置修改，可以设置分辨率、码率、字符叠加、抓图设置等。（提供公安部有效检测报告复印件） ★支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续查看，支持4096个标签。单个文件最大支持256个标签。（提供公安部有效检测报告复印件） ★支持NVR本地与IPC双向语音对讲功能；支持客户端和NVR本地双向语音对讲功能；支持客户端与IPC双向语音对讲。（提供公安部有效检测报告复印件） ★支持录像回放声音控制，可打开、关闭声音并可调节音量； 支持手动开启或停止所有通道录像； 支持在时间轴上鼠标滚动控制切换，有24小时、2小时、1小时、30min切换； 支持回放录像剪辑功能，可对录像文件进行剪辑。（提供公安部有效检测报告复印件） ★添加设备过程可开启IP过滤功能，已添加的设备将自动过滤。（提供公安部有效检测报告复印件） ★当设备收到报警联动触发信号时，应能启动设备相应的通道进行联动记录。设备应能预录报警触发前最大600s的视（音）频。（提供公安部有效检测报告复印件） ★可将音频采样率设置为8、16、32、48、64kHz。（提供公安部有效检测报告复印件） ★支持在低码率下用单个通道的带宽在客户端同时查看多路通道的画面（32路）； 支持单通道多画面预览权限管理，用户只能对有权限的通道进行预览。（提供公安部有效检测报告复印件） USB接口: 2个前置USB2.0接口/1个后置USB3.0接口 音频接口: 1路,支持IPC音频输入/1路,支持语音对讲输出 电源: 1个电源接口，AC90V~264V 50+2% Hz 功耗: ＜12W（不含硬盘） | 台 | 2 |
| 4 | 机械硬盘 | 希捷/西数/海康 | 4000G；5400RPM；256M；SATA | 块 | 16 |
| 5 | 监视器 | 大华/科达/华为 | 屏幕尺寸46寸，LED光源； 分辨率：1920×1080，双边拼缝≦3.5mm，功耗≦133W； 亮度不低于500cd/m2，对比度不低于3500:1，图像显示清晰度≥900TVL，亮度等级≥11级；（提供封面同时具备CMA、CAL、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章） ★LCD显示单元达到绿色设计产品技术规范符合T/CESA1018-2018标准；（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章） ★液晶拼接单元不造成对视网膜的蓝光危害（提供封面同时具备CMA、CAL、CNAS盖章的第三方检测机构出具的专业蓝光检测报告复印件加盖厂商鲜章） ； 显示单元具备3C、CB认证证书；（提供中国质量认证中心出具的证书复印件加盖原厂商公章） 具备中国节能产品认证证书（能效等级:1级），提供证书复印件加盖原厂商公章； ★LCD显示单元可见光透射比≥89.89%，因磨耗引起的雾度≤1.3%，抗磨性能符合JC/T2130-2012标准中的技术要求；（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章） ★拼接单元具有便捷的拼接及调整装置，利于装拆和售后维护，提供国家级权威机构出具的证书； ★显示屏生产厂家服务能力符合国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011，且能力达到五星级；（提供相关证书） ★显示屏生产厂家是推动行业绿色发展先进单位；（提供相关证明） | 个 | 2 |
| 6 | 底座 | 大华/科达/华为 | 定制 | 个 | 2 |
| 7 | 网络视频解码器 | 大华/科达/华为 | ★采用1U机架式设计，便于机柜的安装和固定； 至少具备HDMI和VGA两种输出接口，且支持同时输出；（提供公安部有效检测报告复印件） HDMI接口支持4K（3840*2160）的高清视频显示输出 支持1路音频输入1路音频输出，1个标准232接口，2个USB接口，1个485接口；（提供公安部有效检测报告复印件） ★支持MPEG4、MPEG2、H.264、MJPEG、H.265、SVAC视频解码；（提供公安部有效检测报告复印件） 支持RTSP、ONVIF等协议接入前端设备；（提供公安部有效检测报告复印件） H.264/H.265视频解码均支持3路4000X3000@25fps、4路3840X2160@30fps、8路2560X1920@25fps、6路3072X2048@25fps、12路2048X1536@25fps、16路1920X1080@30fps、64路704X576@30fps网络视频解码； ★输出口支持1/4/9/16/25/36/64分割显示，支持分割线开启/关闭设置，支持底色选择功能；（提供公安部有效检测报告复印件） ★支持任意开窗、漫游，最大支持64路开窗；（提供公安部有效检测报告复印件） ★支持鱼眼图像矫正功能，具有顶装、壁装和地装3中显示模式，可用多分割画面显示局部图像。（提供公安部有效检测报告复印件） 支持图像切换时保留最后一帧图像只下一个图像显示，中间无黑屏闪屏（提供公安部有效检测报告复印件） 支持保存16组电视墙预案，并支持预案轮巡，轮巡间隔可设；（提供公安部有效检测报告复印件） ★★支持异常提示功能检查，当通过解码器访问远程设备时，出现异常情况，可自动提示，提示包括：密码不正确、账号不存在、账号已登录、账号已被锁定、账号被列为黑名单、资源不足系统忙、找不到网络主机、其他网络错误等。（提供公安部有效检测报告复印件） ★支持对前端智能设备的码流进行解码显示，当前端智能设备发生各种报警行为时，可在屏幕上进行提示；（提供公安部有效检测报告复印件） ★支持抓取网络数据并存储在U盘中，并支持将选定的解码通道视频存储在U盘中；（提供公安部有效检测报告复印件） ★具备直连和转发两种取流方式；（提供公安部有效检测报告复印件） | 台 | 1 |
| 8 | 核心交换机 | H3C/华为/浪思 | 24端口10/100/1000M电口，标准19英寸；绿色静音节能设计；防雷等级4，7KV,96G/71.4Mpps | 台 | 1 |
| 9 | 综合监控管理平台 | 大华/科达/华为 | 采用LINUX操作系统 支持电源、风扇、磁盘等模块热插拔 ★标配8G内存，最大可扩展至64G；具有128G的SSD "★多址模式下支持接入、存储、转发各800Mbps；转发和存储性能相互独立； ★绑定模式下支持接入、存储、转发各1600Mbps；转发和存储性能相互独立；" ★支持管理5000路视频监控，200路卡口，具有1亿的卡口过车数据 支持发送RTSP、RTMP协议实时码流 支持进行flv、avi、mp4格式的视频预览 支持H.264、H.265、SVAC、MPEG4、MJPEG视频编码格式的IPC接入 支持G.711a、G.711u、G.726、AAC音频编码格式的IPC接入 支持16个磁盘，支持1TB、2TB、3TB、4TB、5TB、6TB、8TB、10TB 支持SATA、SAS磁盘，支持SSD，支持磁盘混插，支持2.5/3.5英寸磁盘 支持Raid功能，包括Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、Raid50、Raid60、JBOD，支持全局热备和本地热备 可根据网口量配置相应数量的不同网段IP地址，此外支持负载均衡、容错模式、链路聚合等模式 支持NTP校时，支持对前端设备、分布式服务器、下级服务器、客户端校时 支持报警主机、门禁、鱼眼摄像机、守望者、枪球联动系统、客流量统计设备、热成像摄像机、热度图摄像机、3目全景摄像机、卡口设备、报警柱、键盘等设备接入 支持1/4/6/8/9/13/16/20/25/36/64多分屏画面显示，支持自定义分屏 支持选择主码流、辅码流、三码流 支持前端设备断网自动重连功能； 支持实时预览画面局部电子放大功能； ★支持零通道编码预览； ★支持自动切换主辅码流。 支持预置位、巡航、巡迹、线扫、守望等功能的设置及调用； 支持定时录像、移动侦测录像、报警录像、视频丢失录像、视频遮挡录像等； 支持播放、暂停、倒放、停止、单帧播放、音频、倍速、快放、慢放等回放控制模式； 支持秒级存储及回放，可回放设备断网/断电前一秒录像； 支持前移时间、后移时间、时间轴放大/缩小等时间轴控制模式； 支持1/2、1/4、1/8、1/16、2、4、8、16、32、64、128倍速快慢放 支持回放进度条上悬浮快速预览； 支持多路同步回放、异步回放，支持全帧倒放功能； 支持按文件和时间下载录像及查看下载管理； 支持最大36路分割，支持自定义分割； 支持即时模式视频上墙；支持回放上墙；支持融合开窗漫游；支持预案上墙；支持清屏操作； ★支持视频上墙轮巡计划，可根据时间点或时间间隔进行自动切换； ★支持上墙回显，上墙分割窗口显示视频通道的当前画面，仅显示一帧画面； 支持添加、删除、修改轮巡任务，快速启动轮巡任务。 支持定时开启/修改轮巡计划，并导入、导出数据。 支持N+M备份 ★支持平台上下6级级联 支持查看服务器运行状态、设备运行状态、用户状态； 支持检测网卡状态、IP状态、网络负荷、CPU负荷、磁盘负荷；CPU使用率/温度、风扇转速、主板温度、电源温度、环境温度等 | 台 | 1 |
| 10 | 电脑 | 联想/DELL/HP |  | 台 | 1 |
| 11 | 6类网线 | 恒通/润扬/天成 | 通过1-250MHz标准带宽测试，可扩展到500MHz适用于千兆以太网；线对间十字隔离，单根导体直流电阻＜9.38Ω/100m；工作电容≤5.6nF/100m，NVP：68%；延迟偏差≤45ns/100m | 米 | 2400 |
| 12 | 机柜 | 国产优质 | 42U | 台 | 1 |
| 13 | 桥架 | 国产优质 | 200*100*1.2 | 米 | 60 |
| 14 | JDG管 | 国产优质 |  | 米 | 400 |
| 15 | 辅材 | 国产优质 |  | 批 | 1 |
| 二、语音播报系统 |  |
| 1 | 主机房讲话 | ITC、SENLANG、CRX | ★1、具有国家强制性3C产品认证证书；液晶屏和分区指示灯配合显示每个分区工作状态，16个数字键和功能键，操作简单； 2、带有钟声提示音提醒及音量调节； ★3、可寻呼30个分区,连接十分区寻呼器可扩展到300个区； 4、1路话筒（MIC）以及独立的音量调节；一路辅助线路输入；一路音频辅助输出，外扩有源音箱； 5、可扩展到16台远程呼叫话筒进行寻呼广播，最大接线距离1Km； | 台 | 1 |
| 2 | 十分区寻呼器 | ITC、SENLANG、CRX | ★1、具有国家强制性CQC产品认证证书（证书在在官网可查）；内置10组功率分区，可扩展到300个分区；每组最大可控功率500W，总可控功率5000W； 2、带断电记忆功能，实现上电后恢复选通； ★3、10组背景音乐功放和10组报警信号功放输入接口，实现任意数量（1～10台）功放的接入； 4、双色分区状态显示灯，准确指示音乐、寻呼或报警状态； 5、音乐分区播放控制功能，实现对任意分区的音乐播放； 6、本地及超远程（1km）分区寻呼功能，实现分区便捷、灵活性； 7、内置两级优先功能的前置放大器，具有两路话筒输入、两路线路输入； ★8、内置4音阶的钟声提示音； | 台 | 2 |
| 3 | 远程分控移动端操作软件 | ITC、SENLANG、CRX | 1、移动端APP（手机或平板）软件，通过扫描二维码方式与网络广播服务器或广播系统管控电脑建立连接。 2、支持移动端远程操控广播管理界面，可实现节目的播放、终端的管理、系统设置、音量调节等操作。 ★3、移动端APP具备基本辅助工具，包括荧光笔、放大镜等，移动端可对网络广播系统的电子地图进行批注，可通过广播服务器或广播系统管理电脑输出到液晶电视或大屏或投影等显示设备上，适应各类监控广播工程中进行可视化地指挥和管理。（提供移动APP软件的辅助工具界面截图） | 套 | 1 |
| 4 | 电源管理 | ITC、SENLANG、CRX | ★1、具有中国质量认证中心中国国家强制性3C产品认证证书（证书编号在网站必需可以查询到)、具有国内CB认证证书、具有国际欧盟CE认证、国外ROHS认证证书；16路电源输出，每路输出AC220V(10A)，电源插口总容量达 6KVA； 2、设有电子锁开关，可手动控制16个电源上断电；也可与定时器VZ.04805、智能控制器相连接，实现自动控制； 3、16路电源插座依次间隔1秒打开； 4、有1路24V消防信号输入接口；1路消防短路报警触发信号输出； | 台 | 1 |
| 5 | 壁挂音箱 | ITC、SENLANG、CRX | ★1、额定功率（100V）： 6W；额定功率（70V）： 3W；最大功率： 10W； ★2、灵敏度： 92dB±3dB； ★3、频率响应： 130-16KHz； | 只 | 20 |
| 6 | 数字功放 | ITC、SENLANG、CRX | 1、1通道数字功率放大器提供1路100V或4-16Ω输出端子接线扬声器； 2、不带变压器输出100V和可以切换定阻4-16Ω输出； ★3、支持故障输出功能，可远程监控功放设备工作状态； ★4、产品具有短路、过载、过热保护； 5、支持1通道独立电源供电功能； 6、85%高效放大器，电源损耗小，发热量小； 7、具有1通道欧式端子平衡输入，1通道欧式端子输出； 技术参数 1、额定功率输出：240W 2、额定输出：100V/4-16Ω 3、输入灵敏度(阻抗）：±385mV/20KΩ，平衡输入 4、过载源电动势：>11dB 5、频率响应：80Hz~16KHz (+1, -3dB) 6、信噪比：≥85dB 7、THD：≤0、1% at 1KHz, 1/3 额定功率 | 台 | 1 |
| 7 | 电源线 | 恒通/润扬/天成 | RVS2*1.0 | 米 | 1000 |
| 8 | 辅材 |  |  | 批 | 1 |
| 三、网络系统 |  |
| 1 | 面板 | 恒通/润扬/天成 | 二位英式平口信息面板 | 个 | 20 |
| 2 | 网络模块 | 恒通/润扬/天成 | 标准：TIA/EIA 568B.2-1 及ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0或国际通用标准，或国际通用标准 阻燃性能达到UL94V-0级别、拔插寿命：≥ 1500 次；端接寿命：≥250次；接触电阻为1mO | 个 | 9 |
| 3 | 电话模块 | 恒通/润扬/天成 | 电话模块 | 个 | 9 |
| 4 | 配线架 | 恒通/润扬/天成 | 24口六类非屏蔽配线架含模块 | 个 | 1 |
| 5 | AP | H3C/华为/浪思 | 1GE+1console；ware2，双频4流；1267Mbps；23dBm；802.11 b/g/n/ac；25W，带机60人 | 个 | 3 |
| 6 | 无线控制器 | H3C/华为/浪思 | 多融合产品，5GE+1USB+1SD卡插槽，全端口WAN/LAN转换，带机量200-300，支持最大10个放装AP或者20个面板AP，支持蓝牙开局，可上绿洲云平台 | 个 | 1 |
| 7 | 光模块 | H3C/华为/浪思 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 对 | 2 |
| 8 | 交换机 | H3C/华为/浪思 | 24千兆电口，13英寸，防雷等级4等级，7KV,48G/35.7Mpps； | 台 | 2 |
| 9 | 六类网线 | 恒通/润扬/天成 | 通过1-250MHz标准带宽测试，可扩展到500MHz适用于千兆以太网；线对间十字隔离，单根导体直流电阻＜9.38Ω/100m；工作电容≤5.6nF/100m，NVP：68%；延迟偏差≤45ns/100m | m | 600 |

备注：

- 本项目中的建议品牌，只是建议所采购产品（设备）的档次。投标人可以选择建议品牌，也可以选择建议品牌以外的品牌。投标人所投产品如为建议品牌以外品牌的， 所选品牌档次须等于或高于建议品牌档次并且在满足技术参数的前提下提供相关权威证明资料（投标人的自我阐述及宣传彩页等不作采信依据）：①相关权威检测机构出具 的“产品检测报告”；②技术白皮书；③生产许可证，且①②③项的复印件必须加盖制 造商红章。不满足上述要求的，评委可不予认可。

- 要求供应商投标时提供公安部有效检测报告复印件的，中标后5日内（签订合同前）需要提供与投标时相同内容的复印件加盖制造商厂家公章的证明文件，否则采购人有权拒绝签订合同。

2、交货时间：施工安装交货时间为20日历天（以签订合同后采购方发出的进场安装施工通知之日起计算）。

3、交货地点：采购人指定地点。

4、现场勘察

（1）本项目配套部分请各供应商在开标之前自行到现场进行踏勘（费用自理），结合现场情况充分理解采购文件，一旦成交不得对现场条件提出额外要求。踏勘时间请各供应商与采购单位自行联系。

（2）勘探现场时间：公告发布之日起至投标截止时间前。

勘探现场地址：南通市崇川区跃龙南路128号。

联系人：仇科长    联系电话：13815206688

5、采购项目交付或者实施的时间和地点：采购人指定地点。

6、标的物的交付：标的物的所有权自标的物交付时转移。供应商应当按照约定或者交易习惯向采购单位交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1、产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

2、供应商应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

3、供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

4、供应商须满足采购文件要求的质保服务。

5、供应商须确保产品质量到优良合格标准，施工工期按采购人的要求时间完成。本项目施工（集成）期间的安全，由成交供应商负责，须与采购单位签订安全生产责任书，并承担一切责任。成交供应商在施工期间，施工人员需统一着装，文明施工，保持现场卫生整洁和施工前一致。并在投标文件中提供文明施工方案。

6、供应商须确保工作人员均受过严格培训，具有丰富施工经验的工程技术人员，严格按照标准和规范进行施工。

7、供应商在项目终验合格正式开通后，进行不少于 3 个月的现场跟踪检测、维护，并在质保期内随时为采购人提供快捷方便的免费服务，如遇用户要求，须委派专业技术人员提供现场保障服务。

8、供应商在工程竣工后提供完整的技术资料及使用手册、保修条款，包括验收报告、走线图、系统图等。

9、整体项目质保期叁年，质保期自双方代表在项目竣工验收单上签字之日起计算。

（六）采购标的验收标准

成交供应商履约到位、以书面形式向采购人提出验收申请后，采购人原则上在 5 个工作日内组织进行初验收，通过则签发《初验合格证书》；系统设备自项目初验合格后进入 30个日历天的试运行期，采购人在试运行期满后 5 个工作日内依据项目合同组织相关专业技术人员进行最终验收测试，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

（七）采购标的其他技术、服务等要求

1、成交人负责标的物的现场安装指导、启动、调试、监督；

2、成交人免费提供标的物组装和一般维修所必需的工具；

3、成交人在合同规定的期限内对所提供的标的物实行现场维护，随时处理存在的故障，如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案。

4、成交人应提供 不少于三年 的质保期承诺，成交人须提供 7×24 小时售后服务支持。质保期内每年提供不少于两次检查，免费质保期结束前，由成交供应商和采购人双方代表对产品进行一次全面检查，任何缺陷由成交供应商负责处理，并将缺陷原因、修理内容、完成修理和恢复时间等以书面形式告知采购人，并须得到采购人认可。

5、成交人在质保期内上述所有服务及设备的零部件更换、运输等一切相关费用均为免费，质保期满后仍需向采购人提供只计成本的维护服务。后续服务、硬件配件和软件选件以不高于本次采购价格（或折扣率）提供给采购人，并提供同样时间的质保期。同时，供应商应负责所有设备，质保期内的软件版本免费升级。

6、成交人成交后须负责为采购人免费培训不少于 2 名设备管理员，其中包括理论培训及实际操作培训。

7、成交人提供现场技术培训，保证采购单位使用人员能够正常操作产品的各种功能。

（八）付款条件

本项目最终验收合格后10个工作日内支付合同金额的97%；剩余3%作为质保金，质保金在质保期满后无息退还。款项由采购单位按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

第四部分  评审程序和内容

一、代理机构组织磋商活动

1、成立竞争性磋商小组。竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2、竞争性磋商小组的职责：

评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

3、竞争性磋商小组成员的义务：

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与评审报告的起草；配合采购人、招标人答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

二、供应商参加磋商活动。

投标人授权人须持有效身份证参加开标会。

三、评审程序、内容

1、磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以是2家。

5、最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、代理机构应当退还退出磋商的供应商的保证金。

磋商时间由磋商小组掌握。

四、评审方法-综合评分法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（一）审查响应文件的有效性、完整性、响应程度

1、要求的保证金是否已提供；

2、网上是否上传响应文件，上传的文件是否与纸质的一致;

3、供应商资格是否符合;

4、响应文件是否完整；

5、响应文件是否恰当地签署；

6、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；

7、是否有计算错误。

（二）误差纠正

1、如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3、正本与副本有矛盾的，以正本为准；

4、若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

（三）出现下列情形之一的，作无效响应处理;

1、未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

2、未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的；

3、不具备磋商文件中规定的资格要求的；

4、响应报价超出预算的；

5、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

（四）出现下列情形之一的，磋商失败

1、符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、供应商的最后报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人、采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

五、评审标准

商务技术部分评审结束后，再开启最后报价计算分值。总分值为100分，加分和减分因素除外。

（一）商务技术分：70分

供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分,分值保留小数点后两位。以下所设分值均为各条评分最大得分值，请评委根据各条评分内容在0~所设分值之间酌情打分。

| 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标产品技术参数响应程度 | 30分 | 由评标小组根据本次项目的采购技术参数要求，对响应单位所选择的所有产品的性能技术参数，满足采购文件要求的技术参数进行酌情打分。能最大程度响应技术参数要求，设备选型与采购技术要求吻合程度高。完全满足采购技术参数要求的得满分30分，每有一项（条）负偏离扣3分，扣完为止。采购文件中要求提供的证书、检测报告、截图等材料的必须提供，否则视作负偏离。（详见采购文件项目需求《标的数量及参数要求》）。打“★”的为实质性指标，凡有负偏离的作无效投标处理。 |
| 投标供应商公司实力、资质证书 | 15分 | 投标单位具有信息技术服务管理体系认证证书的，得3分（提供复印件并加盖公章，不提供不得分）； 投标单位具有与本采购相关的（智能安防、安全管理等）计算机软件著作权证书，每提供1份得3分，最高9分（提供复印件并加盖公章，不提供不得分）； 项目组成员具有高级安防监控系统工程师或机电安装专业建造师资格的得3分（提供证书复印件并加盖公章，不提供不得分）。 |
| 生产厂商综合实力 | 12分 | 所投监控设备制造厂家具备较强的技术研发实力，近3年以来获得国家级科技进步奖或国家级技术发明奖的得3分，否则不得分；（提供相关证明材料并加盖生产厂商公章） 所投监控设备制造厂家获得国家信息安全漏洞库一级技术支撑单位证书的得2分（提供证书复印件并加盖生产厂商公章）； 所投监控设备制造厂家具有公安部重点实验室的得2分（提供证书复印件并加盖生产厂商公章）； 所投监控设备制造厂家应具备较好的研发创新能力以及提供关键性技术支撑，能提供省发展和改革委员会印发的国家地方联合工程研究中心或国家地方联合工程实验室的证明得2分；（提供证书复印件并加盖生产厂商公章） 为保证厂家售后服务的及时性，保证本地化售后服务的快捷高效，所投产品厂家在项目所在地市具有独立注册的分支机构或代维机构，并出具相应证明（营业执照）材料复印件得3分，否则不得分。 |
| 技术方案 | 4分 | 1、针对本项目实际需求，提供详细的设计方案。评委根据方案横向比较，综合评价优的得2分，综合评价一般的得1分，综合评价较差的得不得分； 2、提供详细的施工组织、管理方案及人员配备、质量控制、培训计划等。评委根据方案横向比较，综合评价优的得2分，综合评价一般的得0.5分，综合评价较差的不得分。 |
| 售后服务 | 6分 | 售后服务时间：承诺质保期内提供7*24小时上门服务的得2分，其他不得分（提供承诺函并加盖公章）。 2、服务响应时间：承诺立即响应、半小时内到达现场、4小时内修复的得2分，其他不得分（提供承诺函并加盖公章）。 3、修复时间：承诺如果24小时内不能修复，则免费提供备用设备的得2分，否则不得分（提供承诺函并加盖公章）。 |
| 案例业绩 | 3分 | 供应商提供类似实施业绩案例的，得3分；业绩案例需提供合同复印件及相关设备清单证明等，以上案例业绩证明材料不符及不全的不得分（提供复印件并加盖公章，不提供不得分。原件备查）。 |

(二）价格分：30分

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

磋商产品列入国家《节能产品政府采购清单》的，给予价格标分值3%的加分；部分列入的，视占比情况加分；否则不加分。

上述需由供应商提供佐证材料，因供应商未提供而导致不利后果的，由供应商承担。其中：所投产品部分列入环境标志、节能产品的，供应商还需提供占比情况材料。

六、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小型、微型企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，对有失信行为的供应商将根据信用评价结果按规定予以扣分或价格加成。

七、变更为其他方式采购的情形

提交响应文件截止时间时参加磋商的供应商不足3家的，及磋商中出现符合专业条件的供应商或对磋商文件作实质响应的供应商不足3家（规定可以2家的情形除外），除采购任务取消外，磋商人报告市财政局，视情采取其他方式采购。磋商文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加磋商并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

八、出现下列情形之一的，竞争性磋商采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目除外）。

九、成交通知

成交结果在南通市民政局网站公告，公告期限为1个工作日。《成交通知书》一经发出，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

# 第五部分  合同签订与验收付款

合同格式在南通公共资源交易平台“办事指南-下载专区-竞争性磋商资料”下载。

一、成交供应商和采购单位在接到《成交通知书》后十五日内签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交人自行承担。纸质合同一式二份，采购人、供应商各一份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购中心、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效处理。

本项目最终验收合格后10个工作日内支付合同金额的97%；剩余3%作为质保金，质保金在质保期满后无息退还。款项由采购单位按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

# 第六部分  质疑提出和处理

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求

1.质疑人必须是直接参加本次招标活动的当事人。

2.未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

(二)质疑提出的格式要求

1.质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，中心有权不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的质疑事项及明确的请求；

（3）质疑的事实依据和必要的法律依据；

（4）提起质疑的日期；

（5）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，中心将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向中心提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标人。招标人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交或者成交结果提出质疑的，为成交或者成交结果公告期限届满之日。

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以按照招标公告第八项要求向采购人提出质疑；供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。

2.供应商应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和答复

1. 中心收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，中心将告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，中心将不予受理。

3.采购人或采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

三、质疑处理

1. 质疑成立的处理

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，中心在收到磋商供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、成交或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交、成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2.质疑不成立的处理

若质疑不成立，或者成立未对成交、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

3.虚假质疑的处理

（1）供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

（2）在江苏省范围内一年累计三次以上质疑，均查无实据的供应商将按失信行为记入该注册供应商诚信档案中。

（3）受理质疑和答复相关咨询，联系电话：0513-85594381。

第七部分  响应文件组成

（南通市政府采购网 “办事指南-下载专区-竞争性磋商资料”中可以下载有关资料。仅为制作磋商文件提供方便）

响应文件由资格审查证明材料、价格响应文件、商务技术响应文件三部分组成。

一、资格审查证明材料（不能出现报价、商务技术标）

1、关于资格的声明函；

2、投标供应商法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书原件及被授权人身份证复印件；

3、企业营业执照（提供复印件并加盖公章）；

4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前的财务报告或者银行出具的资信证明）；

5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明）；

6.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前半年（至少3个月）依法缴纳税收或社会保障资金的相关材料）；

7.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函原件）；

8、其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务技术响应文件（不能出现报价）

1、竞争性磋商响应函

2、技术条款响应一览表

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

3、响应方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等

4、为方便评委评审，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

5、评审办法中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。

三、价格响应文件

1、磋商报价总表；

2、磋商报价明细表。

注：投标人必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价。且本表各分项报价合计应当与投标报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。

资格审查证明材料相关格式

### 1、关于资格的声明函

南通市紫琅医院：

我公司认真对照磋商公告，符合贵方提出的资格要求，自愿参加磋商响应，并保证提供的资料文件是准确的和真实的。提供虚假材料的愿意承担相应的法律责任。

附：公司响应之前3年内有无受各级管理部门的处分或处罚（含其授权服务的子公司、分公司等），如果不主动填报而被事后发现的，将取消其响应资格，并按有关规定从重处理；没有受处罚的响应人，要填写“没有受到任何处罚”，此表不能空白。

| 时 间 | 受处理的原因 （如在政府采购活动中受处理的，注明采购项目名称及处理原因） | 处理的内容 （如受到禁止一段时期参加某种项目的政府采购活动的，要说明解禁时间） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

法人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

### 2、法定代表人身份证明（如需）

南通市紫琅医院：

我公司法定代表人       参加贵单位组织的                   （竞争性磋商项目名称)项目的磋商活动，全权代表我公司处理竞争性磋商的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                  传真：

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注:法定代表人参加磋商时将身份证原件带至磋商现场备查。

### 3、授权委托书（如需）

南通市紫琅医院：

兹授权       （被授权人的姓名）代表我公司参加              （竞争性磋商项目名称)项目的政府采购活动，全权处理一切与该项目招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注:被授权人参加磋商时将身份证原件带至现场备查。

##### 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

南通市紫琅医院：

我单位 （投标单位名称） 郑重承诺：

贵方组织的 (项目名称） ，我单位 (在下划线上如实填写：有或没有） 履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（公章）：

法人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

##### 5、无重大违法记录声明函

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标单位（公章）：

法人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

### 商务技术响应文件相关格式

### 1、竞争性磋商响应函（格式不得变动）

南通市紫琅医院：

依据贵单位组织的               （磋商项目名称)项目竞争性磋商的邀请，我方授权    （姓名）    （职务）为全权代表参加该项目的磋商工作，全权处理本次竞争性磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受竞争性磋商文件的各项要求，遵守竞争性磋商文件中的各项规定，按竞争性磋商文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了竞争性磋商文件的全部内容，我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对竞争性磋商文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我公司尊重磋商小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6、一旦成交，我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务，并保证在竞争性磋商文件中规定的时间期限内完成合同项目。

供应商名称（盖章）：

法人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

2、技术条款响应一览表

投标供应商必须响应招标文件中针对招标货物提出的全部技术规格与要求。

| 序号 | 货物名称 | 所投品牌型号 | 招标文件 技术要求 | 所投产品 技术响应 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：

- 投标供应商应对照招标文件第三部分项目需求内的要求，逐一填写。

2、该表不作为投标供应商对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

3、投标供应商如果虚假响应，将承担一切可能的风险。

4、投标供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。所投产品品牌型号必须确定、唯一。

供应商：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：年月日

价格标响应文件

### 一、磋商响应报价总表（开标一览表）

项目名称：

| 项目名称 | 报价（元） | 项目完成时间 | 付款方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南通市紫琅医院 项目 | 大写： 小写： | 完全响应磋商文件要求 | 完全响应磋商文件要求的付款方式 |

竞磋人：（盖章）

法定代表人或被委托受权人（签字）：

日期：

注：

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应磋商采购文件。

（2）说明：供应商的报价不得高于最高限价，超过该限价作无效磋商处理。

（3）磋商总报价应包括：为完成合同规定的全部工作所需支付的一切费用。

### 二、磋商响应报价明细表

（请按项目需求清单自拟格式提供，须明确数量、单价、总价等具体数值）