红云制药集团股份有限公司

成都锦华药业综合库房改造项目

比选规则

业主单位：成都锦华药业有限责任公司（盖单位章）

二O二二年五月

第一章  比选方案

1、比选申请文件递交截止时间：2022年 5 月 30 日 9 ： 00 （北京时间）（该截止时间为含比选申请书、报价表等内容的全套比选申请文件当面或邮寄送达的时间）

比选申请文件递交地点：成都锦华药业有限责任公司(成都市双流区西航港大道中四段281号)。

2、比选时间：2022年 5 月 30 日 13 ： 30 （北京时间）

比选地点：成都锦华药业有限责任公司(成都市双流区西航港大道中四段281号)。

3、比选申请文件组成：（格式见第三章）

3.1比选申请文件组成（报价表需单独装订）：

3.1.1比选申请书

3.1.2法定代表人授权书

3.1.3报价表

3.1.3.1本次报价分两个方案报价并采用包干价的形式。（限高不限低）

3.1.3.2需要提供材料材质、品牌及价格明细。

3.1.4整改内容：

3.1.4.1彩钢板拆除：拆除包材库一、原辅料阴凉库、研发阴凉库、研发专用库、成品阴凉库、办公室、成品库、空心胶囊库、辅料库彩钢板，面积约1610平方。

3.1.4.2拆除上述房间的开关插座、电源线、灯具、监控探头等。其中成品库的开关插座更换板材后现场原样恢复（拆除配件、管件利旧）。

3.1.4.3拆除库房取样间及空调、送回风系统，进行移装。其中空调箱、高效过滤器、回风口及照明灯具、洗手器、手消毒器、洗手池可利旧，安装到新的取样间中。

3.1.4.4拆除冻库至办公室一之间的砖墙，冻库进行整体移装。

3.1.4.5拆除后的桥架用钢筋进行吊装或移到墙边固定。

3.1.4.6将温湿度探头的监控器及主机移装到新办公室。

3.1.4.7将拆除后的温湿度探头移装到指定位置。

3.1.4.8新作轻质防火墙，耐火极限3小时，在防火墙上安装电动防火卷帘；或做50厚玻镁彩钢板墙，面积约660平方（两种方案均报价）。新作钢制成品门约13樘，规格为6樘0921、3樘1221、1樘1521、3樘2027。

3.1.4.9其他库房及新取样间采用50厚玻镁彩钢板制作，面积约560平方。

3.1.4.10移装电控柜，配置3*25+2*16平方的空调主线约45米。

3.1.4.11根据甲方空调主机及家用空调的安装位置配置6平方的电源线。

3.1.4.12配置插座线、灯线、监控线及相应线管，其中弱电采用阻燃PVC线管、强电采用钢制线管。

3.1.4.13在取样间内按照原有700*700mm的尺寸制作称量罩。

3.1.4.14利旧送回风口（约6套）、照明灯具、开关插座、洗手池、手消毒机、烘干机、压差表安装。

3.1.4.15新作洗手池给排水管道，取样间的镀锌风管（可尽量利旧）。

3.1.4.16洁净区地面做30平方的环氧自流平。

3.1.4.17以上项目未标明工程量的需现场进行核实。

3.1.5附表

            - 比选申请人基本情况表

            - 比选申请人业绩情况表

4.报价的要求：

比选申请人应提交5套资质比选申请文件。所有比选申请文件均密封完好后方可递交，密封方式不限，在比选时当场拆封；技术标与商务标分开装订。

5、评审委员会的成员人数为5人。

6、比选规则：

6.1比选程序

6.1.1 资格审查

在详细评审之前，评审委员会要审查每份比选申请文件是否实质上响应了比选文件的要求。实质上响应的比选申请应该是与比选文件要求的全部条款、条件和规格参数相符，没有重大偏离的比选申请。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离，如下列情况：

1）比选申请文件由委托代理人签署时无法定代表人有效委托书的；

2）不具备有效的营业执照(三证合一)；

3）投标期间被政府市场禁入；

4）比选申请文件附有比选人不能接受的条件的。

6.1.2比选

评审委员会所有成员集中对实质性审查合格的比选申请人进行比选，采用综合评估法打分。在比选结果公布之前，比选的任何一方不得透露与比选有关的其他比选申请人的技术资料、价格和其他信息。评分表如下：

| 评分 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 总分 | 100分 | 综合评估法 |
| 加分项 | 1-5分 | 由供应商提供加分项内容，甲方打分人员进行评估 |

6.1.3确定中选的比选申请人

比选人按照上表的评分标准进行打分，按总分由高到低的顺序确定中选候选人。

### 7.中选通知书

中选通知书是合同的一个组成部分。

### 8.联系方式

比选人：成都锦华药业有限责任公司

地址： (成都市双流区西航港大道中四段281号)。

联系人：张辉

电话：18980484962

投诉单位：红云制药集团股份有限公司合规部

投诉电话：028 6579 0128

# 第三章  比选申请文件格式

# 1、比选申请书格式

致（比选人全称）：

1．在研究了                 项目比选文件后，我方愿意以报价表所列金额，遵照项目比选规则的要求，在全面接受约定的权利、义务和责任的前提下承担本合同的全部评价工作。

2．一旦我方中标，我方保证在收到中选通知书后   个工作日内完成合同签订。

3．我方承诺在本比选申请书有效期内，本比选申请书对我方具有约束力，并随时接受中标。

4．除非另外达成协议并生效，你方的中选通知和本比选申请书是我们双方合同的组成部分。

6．在此我方郑重承诺：我方将按业主的要求提供高质量的后续服务。

比选申请人：  （全称）（盖章）

授权的代理人：          （签字）

日        期：2022年    月   日

# 2、法定代表人授权书格式

本授权委托书声明：我＿（姓名）系＿（比选申请人名称）的法定代表人，现授权   （姓名）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加                    项目的比选活动。委托代理人在比选活动和评比、谈判以及合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我及我单位均予以承认，并全部承担其产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）：（签字）    联系电话：

委托代理人：（签字）              手    机：

委托代理人部门：                  职    务：

单位电话：                        传    真：

比选申请人： （全称并加盖企业法人公章）

日期：   年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件，比选申请人的法定代表人直接参加比选活动的，不需要提供授权书需提供身份证复印件）

# 3、报价表

| 综合库房改造项目安装工程报价表 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 材料单价(元） | 人工单价（元） | 综合单价（元） | 综合合价 （元） | 备注 |

付款方式：

承兑比例：

投标单位(签章)：

法定代表人（或授权代理人）签名：

年   月   日

# 附表

## A 比选申请人基本情况表

| 比选申请人全称 |  | 资产净值（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 成立日期 |  | 负责人及联系方式 |  |

注：在本表后应附比选申请人的营业执照、资质等复印件。

## B 比选申请人业绩情况表

| 时间 | 项目概况 | 业主单位 | 完成金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：请例出近一年5个主要业务