污水处理站在线监测改造要求

监测项目：COD、流量、PH值、温度

改造要求：

- 对出水沟处进行改造，增加不锈钢取样槽（巴歇尔槽），按照标准进行施工。

- 在出水沟配置COD在线分析仪，超声波流量仪，pH/温度检测仪（以上仪器采用国内优质品牌，均需带环保证）。

- 我公司在监测室（现有操作室）提供主配电箱，控制开关及相应仪器线管由施工方配置，从主配电箱引出到相应仪器，按照规范进行配管穿线，长度约20米左右，室外线管不能外露到地面上，室内需固定。

- 仪器的信号线返回到监控室，采集到的数据传送到监测室的数据采集仪上，信号线与电源线不能穿在同一根管里。

- 在环保局申请联网卡，同时由第三方做比对监测，出具监测报告。

- 通过连接光纤线（我公司提供）上传到环保局监控设备上。

- 到环保局申请联网验收，出具验收报告。

- 施工方需出具详细的施工方案及图纸。

- 设备仪器资料应齐全并与验收资料一起提供给我公司。

- 施工方负责对操作人员进行培训，使能熟练的进行操作使用维护。

- 提供一年以上的质保，质保期内出现任何问题均由施工方解决。

该项为交钥匙工程（含土建、管线及以上要求中不可预见部分）。

成都锦华药业有限责任公司

设备工程部

2021年6月8日