招

标

文

件

招标项目：湖南省地勘局416队检测中心装饰装修工程

招标单位：湖南省地勘局416队

日 期：二○一七年十二月

目	录

| 第一章 | 投标须知.......................................................... | 3-4 |
| --- | --- | --- |
| 第二章 | 招标项目简介……………………………………………. |  |  |  |
|  | ........................................................ | 5-6 |
| 第三章 | 投标报价表……………………………………………………… | 7-9 |
| 第四章 | 招标文件综合说明 ................................................ | 10-11 |
| 第五章 | 投标文件的编制 ................................................... | 12-13 |
| 第六章 | 开标、中标资格及定标的相关规定............................ | 14-15 |
| 第七章 | 投标文件标准格式 ................................................ | 16-19 |

第一章	投标须知

一、 招标形式：1、邀请招标，由招标单位组织内部相关部门自行开标。2、投标单位投标时需授权委托人（持授权委托书）到场， 本工程如不需要答辩，则按照发包人规定同时同场进行二次报价；如需要答辩，发包人分别对投标单位答辩回复后，预留约 10 分钟考虑后所有投标单位同时同场进行二次报价，二次报价的形式为在经济标正本报价汇总页上手写浮动点数并签名确认。

二、 回标截止日期： 2017 年	12 月	7	日	09	时	00	分。投标文件未按时送达的视为该投标单位自动弃标。投标单位投标须直接送达投标文件接收人。

三、 投标文件接收人： 夏红梅     联系电话： 0731-22490706   15292160286

,接收地址：湖南省株洲市荷塘区水文路168呈416队东院物业部，邮编：410003。

四、 中标原则：

1、 在满足招标单位招标要求的前提下，报价最低的投标单位中标。

2、符合中标原则的投标单位经招标单位复查，投标书的总报价误差率超过 3%或被发现有欺诈行为的将被取消投标资格。

五、 本工程的施工图押金为	/	元人民币，投标单位在领取施工图时缴纳。开标后投标单位在归还全部施工图纸后，招标单位将退还其递交的图纸押金。投标单位如遗失或损 坏施工图纸的，按每张/元扣除押金。

六、 投标单位应认真阅读招标文件所附合同书，若有异议应一并在招标答疑时或投 标书中以书面的形式提出，否则视为已接受招标文件所附合同书条款。投标单位中 标后，须按招标答疑阶段双方协商修改过的招标文件所附合同书条款签订合同；否则，招标单位有权取消该投标单位的中标资格。

七、 为杜绝商业贿赂现象，共同营造公平、公正的竞争环境，，投标单位在提交投标文件的同时必须提交签署完毕的《公平竞争承诺书》（见附件二）。

八、 敬请各投标单位在参与投标过程中，将招标单位人员明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，416队监察部门进行举报。具体举报渠道告知如下：

| 九、 举报电话： | 13973300505 |
| --- | --- |
|  | 0731-22498701 |
| 受 理 部 门： | 湖南省地勘局416队纪检监察室 |
| 受 理 地 址: | 株洲市天元区黄河南路355号办公楼4楼 |

我队承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因 举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

第二章	招标项目简介

一、 工程发包单位：湖南省地勘局416队

二、 招标项目名称：湖南省地勘局416队检测中心装饰装修工程

三、 招标项目地点：株洲市荷塘区水文路168号

四、 招标项目概况：

本次招标内容为检测中心装饰装修工程，检测内容包括：外墙漆、屋檐修补、过道铺贴地砖、二楼过道采用经阁铝合金普通玻璃封闭走廊、走廊外墙墙改造、室内房间采用刮内墙腻子粉，刷内墙漆、旧木门更换、旧窗户更换、环氧树脂试验地面漆、水池拆除及重做、扶手更换、楼梯踏步铺贴花岗石、楼梯墙面贴墙裙、把办公区和实验区之间增加一个双开不锈钢门、配电箱改造、强弱电线改造、灯具改造、给排水改造、砖砌沉淀池、项目措施费。数量均为暂定，工程量按实结算。

五、 现场施工条件： 现场达到三通一平，具备施工用水用电条件,发包单位提供水、电源点, 由承包人安装计量表独立计费,费用由承包人承担，承包人须在小区红线外自行解决办公场所和 住宿问题，并承当相应的费用。

六、 质量要求(或技术标准)

1、 按国家现行有关规范执行，并须符合甲方提供的有关图纸文件及技术要求。

七、 开工时间和工期要求 开工日期具体以发包人现场代表开具的开工令所示开工时间为准。要求总工期30日 历天。

八、 投标报价及承包方式 投标报价：含本工程的所有人工费、材料费、机械设备费、机械设备进退场费、机械设备（含配件）的各种损耗、机械设备场内二次运输、技术处理费、技 术措施费、抽检费、赶工费、管理费、文明施工措施费、临时设施费、安全费及其他措施费、出报告的各项费用、税金及利润等为完成本工程所需的一切费用。

承包方式：本工程在承包范围内以包工包料包机械、包工期、包质量、包安全、 包文明施工、包市场风险、包验收、包税金的形式由承包人承包。

九、 招标条件及要求

1、承包人进场施工，所有设备的场内转运需自行解决；

2、承包人需协调好当地相关部门的关系，配合甲方做好检测验收工作；

3、承包人需严格按国家相关规范和当地政府相关文件要求做好检测报告，保证验收顺利完成。

第三章	投标报价表

一、报价说明

1、本次招标要求采用综合单价包干形式进行报价，投标单位须根据列

出工程量清单并采用含税综合单价包干的形式计算出工程暂定总价。

2、投标单位根据招标单位提供的相关资料，按照企业自身的情况及市场价格自

主报价。

3、本工程场地移交计划：发包单位将根据实际情况移交工作面。

二、投标报价表格式

1. 见附表	《湖南省地质矿产勘查开发局四一六队检测中心装修工程报价表》

| 湖南省地质矿产勘查开发局四一六队检测中心装修工程报价表 |
| --- |
| 序号 | 工程内容 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 金额（元） |
| 一 | 外墙漆 | 1 | 外墙沟缝 | ㎡ | 390.0 |  |  |
| 二 | 屋檐修补 | 1 | 所有屋檐檐口原实木线条刷防火漆一遍、防腐漆二遍 | ㎡ | 56.5 |  |  |
|  |  | 2 | 更换屋檐檐口腐坏的实木条 | ㎡ | 16.2 |  |  |
| 三 | 过道铺贴地砖 | 1 | 一、二楼过道原地面混凝土层凿毛 | ㎡ | 173.1 |  |  |
|  |  | 2 | 一、二楼过道铺贴淡黄色防滑地砖（600*600mm） | ㎡ | 173.1 |  |  |
| 四 | 二楼过道采用经阁铝合金普通玻璃封闭走廊 | ㎡ | 99.2 |  |  |
| 五 | 走廊外墙墙改造 | 1 | 走廊外墙砼花栅栏拆除 | ㎡ | 36.9 |  |  |
|  |  | 2 | 走廊外墙采用红砖（180厚）砌筑、粉刷 | ㎡ | 36.9 |  |  |
|  |  | 3 | 围墙刮外墙腻子粉及刷外墙漆 | ㎡ | 36.9 |  |  |
| 六 | 室内房间采用刮内墙腻子粉，刷内墙漆 | ㎡ | 2520.0 |  |  |
| 七 | 旧木门更换 | 1 | 现场所有木门拆除及摇头 | 樘 | 12.0 |  |  |
|  |  | 2 | 洞口门套及（水泥砂浆）零星抹灰修补，所有拆除的门摇头采用红砖填筑 | ㎡ | 14.4 |  |  |
|  |  | 3 | 所有拆除的门摇头采用红砖填筑 | ㎡ | 12.8 |  |  |
|  |  | 4 | 所有拆除的木门重新制作防盗门 | 樘 | 12.0 |  |  |
| 八 | 旧窗户更换 | 1 | 现场所有木窗户拆除 | 套 | 31.0 |  |  |
|  |  | 2 | 洞口窗套（水泥砂浆）零星抹灰修补，所有拆除的门摇头采用红砖填筑 | ㎡ | 122.0 |  |  |
|  |  | 3 | 一楼新安装的铝合金玻璃推拉窗制安不锈钢防盗窗 | ㎡ | 80.0 |  |  |
| 九 | 环氧树脂试验地面漆 | 1 | 原有地面拉毛处理 | ㎡ | 340.0 |  |  |
|  |  | 2 | 部分室内房间采用自流平进行树脂漆地坪 | ㎡ | 340.0 |  |  |
| 十 | 水池拆除及重做 | 1 | 需要改造的房间的所有水池拆除 | 个 | 5.0 |  |  |
|  |  | 2 | 拆除的水池重新采用标砖（100厚）砌砖并双面粉刷 | 个 | 5.0 |  |  |
|  |  | 3 | 砌筑好的水池顶面以及外表面贴浅色瓷砖（300*300nn） | ㎡ | 7.0 |  |  |
|  |  | 4 | 水池刷聚氨酯防水两遍 | ㎡ | 7.0 |  |  |
|  |  | 5 | 水池连嵌入不锈钢钢盆（304不锈钢1.2mm厚） | ㎡ | 9.4 |  |  |
| 十一 | 扶手更换 | 1 | 拆除旧的楼梯旧扶手 | m | 6.7 |  |  |
|  |  | 2 | 制安不锈钢楼梯扶手 | m | 6.7 |  |  |
| 十二 | 楼梯踏步铺贴花岗石 | 1 | 楼梯地面原混凝土层凿毛 | ㎡ | 22 |  |  |
|  |  | 3 | 楼梯地面铺贴防滑地砖 | ㎡ | 22 |  |  |
| 十三 | 楼梯墙面贴墙裙 | 1 | 墙面基层凿除 | ㎡ | 22.9 |  |  |
|  |  | 2 | 楼梯墙面贴墙裙（300*600mm） | ㎡ | 22.9 |  |  |
| 十四 | 把办公区和实验区之间增加一个双开不锈钢门（1.6*3.6m） | ㎡ | 5.6 |  |  |
| 十五 | 配电箱改造 | 1 | 总配电箱移到楼梯间口，4*35+1*16电缆 | m | 45.0 |  |  |
|  |  | 2 | 新做层配电箱（800*600*200mm） | 个 | 4.0 |  |  |
|  |  | 3 | 弱电柜制安 | 个 | 2.0 |  |  |
| 十六 | 强弱电线改造 | 1 | 原有配线、配管、开关、插座、灯具等拆除 | 项 | 1.0 |  |  |
|  |  | 2 | 所有照明线重新开槽、布管、布线及补平（2.5mm） | m | 3229.8 |  |  |
|  |  | 3 | 所有插座线、动力线重新开槽、布管、布线及补平（4mm） | m | 2473.2 |  |  |
|  |  | 4 | 开关(二个)、插座制安(五孔二个) | 组 | 25.0 |  |  |
|  |  | 5 | 所有弱电线、动力线重新开槽、布管、布线及补平（超五类非屏蔽线） | m | 2000.0 |  |  |
| 十七 | 灯具改造 | 1 | 一、二楼过道采用声控开关控制普通半圆形LED吸顶灯 | 盏 | 14.0 |  |  |
|  |  | 2 | 过道制安声控灯 | 个 | 8.0 |  |  |
|  |  | 3 | 所有改造的房间采用LED T8双管灯管 | 盏 | 48.0 |  |  |
| 十八 | 给排水改造 | 1 | 外墙铁制下水管拆除 | m | 21.6 |  |  |
|  |  | 2 | 更换外墙制铁下水管为PVC管（DN110） | m | 21.6 |  |  |
|  |  |  | 所有水池的给水管全部拆除 | m | 117.0 |  |  |
|  |  | 3 | 所有水池的给水管全部重新安装(DN25镀锌钢管) | m | 117.0 |  |  |
| 十九 | 砖砌沉淀池 | 1 | 排水沟两端人工开挖1500*1500沉淀池， | m³ | 3.4 |  |  |
|  |  | 2 | 标砖砌筑沉淀池，并抹灰处理；底板浇筑混凝土 | ㎡ | 11.3 |  |  |
|  |  | 3 | 树脂防盗成品沟盖板 | 个 | 1.0 |  |  |
| 二十 | 项目措施费 | 1 | 垂直运输费 | 项 | 1.0 |  |  |
|  |  | 2 | 脚手架费用 | 项 | 1.0 |  |  |
|  |  | 3 | 建筑垃圾外运费用 | 项 | 1.0 |  |  |
| 包干单价包含但不限于以下内容：含本工程的所有人工费、材料费、 机械设备费、机械设备进退场费、机械设备（含配件）的各种损耗、机械设备场 内二次运输、技术处理费、技术措施费、赶工费、管理费、文明 施工措施费、临时设施费及其他措施费、税金及利润等为完 成本工程所需的一切费用。 |
|  | 注：暂定项目，表示招标时无相应项目的需求，但不排除在后期会新增需求。 |

第四章	招标文件综合说明

一、招标文件的组成

本项目的招标文件包括下列文件。

招标文件包括下列内容：

- 投标须知

- 招标项目简介

- 投标报价表

- 招标文件综合说明

- 投标文件的编制

- 开标、中标资格及定标的相关规定

- 投标文件标准格式

二、 招标文件的澄清

1、投标单位对招标文件如有疑点要求澄清，应在投标须知约定的时间前以书面形式

向招标单位提出。无论是招标单位根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据

投标单位的要求对招标文件做出澄清、进行必要的修改和补充，招标单位都将于回标截

止日期前 1 天以书面形式予以澄清，同时将澄清文件以书面形式向所有投标单位发送。

2、招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招

标文件的澄清、修改、补充等在同一内容上表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3、投标单位对招标文件的疑问可通过书面形式与招标单位联系，联系方式按投标须

知的规定。

4、投标单位在领取招标文件时，须登记好联系人、联系方式、电子邮箱，以便联系

接收招标文件的澄清、修改、补充等文件。如由于投标单位登记的联系人、联系方式、

电子邮箱等出现错误而导致相关文件接收不到的责任由投标单位自行承担。

三、现场踏勘

1、投标单位自行进行现场踏勘。投标单位应对工程现场和周围环境进行现场踏勘，以

便编制投标文件。

2、投标单位的任何人员为了踏勘现场而需要进入招标单位所管辖的场地时，需事先

经招标单位同意。除由于招标单位的原因外，在现场踏勘中所发生的人员伤亡和财产损

失应由投标单位自行负责。投标单位现场踏勘所发生的一切费用由投标单位负责。

3、投标单位应充分重视和认真地考察现场，收集编制标书和签订合同所需的有关信

息，一旦中标，应被认为考察结果已充分体现在投标书中。投标单位在中标后以不清楚

现场而提出的增加费用或延长工期的申请将不获批准。

四、投标费用

投标单位应承担其参加本次招标活动自身所发生的一切费用，不管投标结果如何，

招标单位对上述费用不负任何责任。

第五章	投标文件的编制

一、招文组成

1、投标文件由经济部分、技术部分和商务部分组成。

1.1 经济部分包括以下内容：

（1）投标函（格式见第七章附件一）

（2）公平竞争承诺书（格式见第七章附件四）

（3）如投标单位对招标文件所附的合同条款有异议，请在投标文件中说明

（4）如有合理化建议，请做出合理化建议方案及相应增减的报价

（5）如投标单位对招标文件所附的合同条款有异议，请在投标文件中说明，并作为

中标的重要依据。

1.2 技术部分包括以下内容：

（1）  项目管理机构配备

a、投入本工程的主要管理、施测人员汇总表

b、主要管理、施测人员及资格证

1.3 商务部分包括以下内容：

（1）企业法人营业执照副本或复印件加盖公章

（2）企业资质证书副本或复印件、当年年审记录加盖公章

（3）安全生产许可证副本或复印件加盖公章

（4）企业法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（加盖单位公章）

（5）参加本工程项目投标的受委托人的有效授权委托书（须含受委托人的身份证复

印件并加盖单位公章）

（6） 投标单位的有效通讯地址、邮政编码、传真号码、电子邮箱

二、投标报价说明

1、本工程必须采用第三章投标报价表格式进行报价；

2、投标报价依据：结合施工现场情况、自行制定的施工组织设计或施工方案，按

照企业定额、市场价格自主报价；

3、投标单位应按报价说明，填写各项单价和合价。投标单位漏报价的项目，或没

有填入单价或合价的项目，招标单位将认为此项目费用已包括在工程量清单的其他单价

和合价之中，不再另行支付；

4、投标书包干单价应包括	合同书格式约定的	费用；

5、招标单位不接受有任何选择的报价，投标文件中只允许有一个投标报价。 三、投标文件的有效期

1、自投标截止日（开标日）起3个日历天，投标书应保持有效；在有效期内，投

标单位不能修改投标文件。

2、在特殊情况下，招标单位可与投标单位协商延长投标文件的有效期。这种要求 和答复都以书面或传真的形式进行。在延长有效期内，投标单位不能修改投标文件；

3、中标单位的投标文件有效期至保修期满止。 四、投标文件的装订、份数、密封及标记

1、	投标文件的装订：投标文件按经济部分、技术部分、商务部分分册装订。

2、	投标文件的所有内容全部密封在一个包封中，要求提供正本副本各壹份，并

在装订成册的投标文件右上角清楚的注明“正本”或“副本”字样。

3、	投标文件包封外层都应按如下标注：

（1）投标文件名称：	工程投标书

（2）招标单位:

（3）投标单位的名称与地址、邮政编码

（4）包封的封口处须加盖投标单位印章。

4、 如果投标文件的包封没有按上述规定密封并加注标志，开标时招标单位有权将

投标文件退还给投标单位。

第六章	开标、中标资格及定标的相关规定

一、开标

由招标单位组织内部多个相关部门自行开标；

二、中标资格

1、中标原则：按投标须知的约定执行。

2、开标结束后，招标单位对符合中标资格的投标单位进行资格及报价核查，发现有 下述情况之一的，招标单位认定其为不合格投标单位，投标书作为废标处理：

(1)投标单位资格条件不符合国家有关规定及招标单位要求的；其它不能满足法律法 规资格性规定的；

(2)投标单位不能提供合法的、真实的材料证明其为合格投标单位的；

(3)招标单位发现投标单位以他人的名义投标的；串通投标的；以行贿手段谋取中标 或者以其他弄虚作假方式投标的；

(4)投标文件没有按招标文件要求签字或盖章的；

(5)投标文件未能实质响应招标文件条件和要求的；

(6)投标文件附有招标单位不能接受的条件的；

(7)经复查投标书的报价出现错漏,误差超过总价 3%的；

(8)投标单位拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者修正的；

3、投标文件的澄清、说明与修正

（1）招标单位有权就投标文件中含糊之处向投标单位提出询问或澄清要求，投标单

位必须按照招标单位通知的时间、地点及方式进行说明和澄清；

（2）投标单位对投标文件的澄清不得改变投标价格及投标文件中包含的实质性内

容；

（3） 招标单位对符合中标资格的单位报价进行校核，看其是否有算术错误，修正

错误的原则为：

- 如果投标报价中小写金额与大写金额不一致时，以大写金额为准；

- 当单价与工程数量乘积与合价不一致时，以单价为准计算合价；除非招标单位 认为单价有明显的小数点错误时，才修改单价，并重新计算合价；

- 若投标报价汇总表中的金额与相应的设备清单和工程量清单中的合计金额不 吻合时，应以修正算术错误后的设备清单和工程量清单中的合计金额为准，改正投标报 价汇总表中相应部分的金额和投标总报价。

(4)按上述修改错误的方法，调整投标书中的投标报价。经投标单位确认同意后，调

整后的报价对投标单位起约束作用。如果投标单位不接受修正后的投标报价则其投标将

被作为废标处理。

三、 定标

1、在满足招标单位招标要求的前提下，报价最低的投标单位中标。

2、招标单位有权根据开标情况,决定是否进行第二轮投标。

3、招标单位保留接受或拒绝任何某一投标或所有投标的权力：招标单位在发出中标 通知书前任何时候有权接受或拒绝任何投标，宣布投标程序无效，或拒绝所有投标，并

对由此引起的对投标单位的影响不承担任何责任，也无须将这样做的理由通知受影响的 投标单位。

4、招标单位确定中标单位后，向中标单位发出中标通知书。 四、签订合同

1、中标单位应按中标通知书中规定的时间、地点与招标单位按照招标文件所附合同 书格式签订合同。

2、当中标单位未按“中标通知书”要求的时间、地点与招标单位签订合同时，招标 单位将没收其投标保证金，该投标单位将永久失去在招标单位投标的资格。

3、招标文件及其补充资料（参考性资料除外）、中标单位的投标文件及评标过程中 有关澄清文件均应作为签订合同的依据。

五、投标纪律

1、严禁投标单位对招标单位相关人员实行贿赂；

2、严禁投标单位对招标单位相关人员进行宴请，提供便利、馈送礼品；

3、严禁采用其他任何形式为招标单位相关人员谋取任何利益；

4、有上述行为之一的，一经查实即永久取消该投标单位在招标单位的投标资格，性

质严重的将追究法律责任。

备注：本次装修工程量和内容最终由招标方确定，所有施工材料均需注明品牌、规格、型号、出处，需出具材料合格证。

第七章	投标文件标准格式

| 附件一 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投 | 标 | 函 |
| ____________________： |  |  |  |  |  |  |
| 我方已全面阅读和研究了 |  |  |  | 工程施工招标文件和招标补 |
| 充文件： |  |  | ，并经过现场踏勘，澄清疑问，充分理解并掌握了本工 |

程招标的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受招标文件的全部内容和条件，

| 并按此确定本工程投标的要约内容，以本投标书向你方发包的 |  |  | 工程全部内 |
| --- | --- | --- | --- |
| 容进行投标。工程最终报价人民币 |  |  | 元。工期为 |  |  | 日历天。项目经理为： |
| （身份证号码： | ）。 |  |  |  |

我方将严格按照有关工程招标投标法规及招标文件规定参加投标，并理解贵方不一定 接受最低报价的投标，对定标结果也没有解释的义务。如由我方中标，将严格按你方发 出的中标通知书规定的时间、根据招标文件所附的合同样本与你方签订承包合同，履行 规定的一切责任和义务。

（以下内容根据实际情况增减） 本投标书包括以下内容：

（1）经济部分；

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

| 联系地址： |  |  |  |  |  |  |  | 邮编： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人： |  |  |  |  |  |  | 联系电话： |
| 日期： |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  |  |

附件二

授	权 委 托 书

| 致 | 公司: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本授权委托书声明：我司 |  | （姓名）系 | （投标单位） |
| 的法定代表人，现授权委托 |  |  |  | （单位名称）的 |  | （姓名） |
| 为我公司合法代理人，以本公司的名义参加 | （招标单位）的 |
|  |  |  |  |  | 项目的投标活动。代理人在开标、议标、合同谈判过程 |

中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我司均予以承认。代理人无转委托权。

|  | 本授权书于 | 年 |  |  | 月 | 日签字生效,有效期至 |  | 年 | 月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日为止。特此声明。（注：授权书有效不低于 3 个月） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 代理人： |  |  |  |  | 性 别： |  | 年 | 龄： |  |  |  |  |
| 身份证号码： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位： |  |  |  |  |  |  | 部 | 门： |  |  | 职 | 务： |  |  |  |  |  |
| 投标单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：

附件三

法定代表人资格证明书

| 姓 | 名： |  | 性别： | 年龄： |  | 职务： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系 |  |  |  | 的法定代表人。为签署 |  |  | 项目 |

的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位（盖章）：

日	期：	年	月	日

附件四

公平竞争承诺书

致：

本公司愿接受贵队邀请，积极参加                  项目的投标/议标。为杜绝 商业贿赂现象，维护良好管理秩序，共同营造公平、公正的竞争环境，我司郑重承诺：

1、遵守贵队就前述项目招投标所制定的所有相关流程及要求，并保证所提交《投标 文件》中相关资料与描述真实有效。

2、坚持投标独立性，保证不以任何手段了解或意图了解其他投标参与人情况及其报 价信息。

3、保证不私下接触贵队负责招投标组织工作的人员及相关领导。

4、保证不对贵队负责招投标组织工作的人员及相关领导进行宴请、招待，或赠送及 承诺赠送礼金、礼品、礼券、其他利益。

5、除自贵队公开渠道获取相关信息外，保证不以其它方式刺探或意图刺探贵队评标、 议标信息及其进展。

6、保证采取内部约束措施，禁止具体经办人或其他相关人员私自实施前述各项禁止 性行为，并对其违规后果承担连带责任。

7、如出现违反上述各项承诺情况，自愿接受贵队取消投标资格、没收投标保证金、 解除合同等处罚措施，并对贵司因此所受损失进行全额赔偿。

8、如贵队负责招投标组织工作的人员及相关领导，明示或暗示要求宴请、招待，或

索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平的，保证立即向贵队监察部 门进行举报。

此承诺。

承诺单位：

法定代表人：

年    月      日

附件五

确保工程质量承诺书

湖南省地勘局四一六队：我公司在         项目中，有幸成交，在该项目实施过程中，我们除响应招标文件中所有的条款及履约合同内容外，并对工程质量达到要求做如下承诺：

1、在此工程施工中，一定要精心组织、精心策划，编排好相应施工组织设计，确保工期目标的实现。

2、在此项工程施工中，同建设单位密切合作，严把质量关，决不偷工减料，以一流的施工，创一流的质量。

3、调动我方积极因素，做到小毛病不放过，大事故不出现，确保工程目标的实现。

4、工程竣工后，我方将负责按法律法规约定的质量保修期内工程质量保修，以优质的服务，实现我们忠实的承诺。

以上是我单位对该工程的质量承诺，若在施工中我方达不到施工单位要求及我方承诺标准，在施工中出现严重质量问题与我方有直接责任时，我方甘愿受法律法规处罚，并自动撤出现场。

承诺单位：                    （盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字）