简易多媒体集中控制系统

使

用

说

明

书

*****使用前请详细阅读本说明书*****

目 录

前言……………………………………………………  (1)

功能与特点……………………………………………  (1)

操作说明………………………………………………  (2)

系统连线………………………………………………  (4)

维修及售后……………………………………………  (6)

装箱清单………………………………………………  (6)

附录……………………………………………………  (7)

- 串口写码 …………………………………………  (7)

- 红外学码 …………………………………………（10）

前    言

感谢您使用思益多媒体集中控制系统，使用前请详细阅读本使用说明书，以便了解该系统的性能，使你能够熟练掌握、充分发挥该系统功能。

功能与特点

●控制面板采用轻触型PVC面板设计，面板设置清晰、外形美观。控制按键手感好、使用寿命长、操作使用方便可靠。

● 投影机串口码可编程：

通过计算机软件对控制器写入相应的投影机串口码，这样中控就可以对相应的投影机进行串口控制。

●具有串口控制投影机功能：

用菜单功能键的“投影机”栏的“开”和“关”控制投影机信号的开关，用“信号选择”栏的功能键控制投影机的视频信号和VGA信号。

●具有控制系统对投影机的延时保护控制：

按投影机“关”时，系统进入延时关闭状态，延时3分钟(时间可设定）后关闭总电源，这可有效保护投影机。

●具有内置数字音量控制，即对功放无任何要求。

●视频3╳1;音频4╳1;VGA3╳2;VGA带宽达250MHz

●面板具有网络口、USB口、手提电脑信号输入口及音频口、外接备用AV输入口、话筒口等

●具有一键切换及关机功能,配有独特防护加锁盖板,便于管理

●面板开孔尺寸:196L╳155W╳115H(mm)

●一体化的控制结构,简单的操作方式,高度集成的模块化设计,具有较高的兼容性和稳定性。

操作说明

1、控制器开机

将电源线接通电源后，按下“总电源”开关。

2、投影机的控制

在控制投影机之前请先将投影机的串口码写入控制器中（此操作见附录），再将投影机电源接通，按下控制面板上“投影机”栏的“开”键开启投影机并使幕布下降，按“关”键关闭投影机并使幕布上升。

3、视频、VGA信号的控制

将相应的媒体设备电源接通，按“信号选择”栏的“展台”、“电视”、“备用”控制相应的输出视频信号，按“电脑1”和“电脑2”控制VGA输出信号。按这些功能键投影机会自动切换视频和VGA信号。

4、音量的控制

调节“音量”旋钮可控制音量的大小。

5、幕布的控制

按控制面板上“幕布”栏的“升”来控制幕布的升，及“降”来控制幕布的降。在升时按“升”和在降时按“降”可将幕布停止升降。

6、系统延时关机的控制

按控制器的投影机“关”按钮5秒钟，控制器的所有指示灯闪烁，并发出报警声，表示已经进入延时关机模式，3分钟（时间可选，出厂默认三分钟）后系统会自动切断总电源。此时如要取消延时关机模式，则按投影机“关”三秒钟，系统将恢复延时关机前的状态。

在以上操作之前将所有电源线插好,媒体的输出视、音频信号用AV信号线连接，分别插入控制器相对应的视、音频输入信号插孔内；控制器的视频输出用AV线与相应的输出设备（如投影机）的视频输入插口连接，控制器的音频输出连接到功放的音频输入插口；台式电脑信号及数字展台信号用VGA线接于相对应的VGA接口处，控制器的VGA输出同样用VGA线与相应的输出设备连接。

正常使用时，附件连接线的“串口”9芯插头接在投影机的串口上；在对投影机进行写串口码时，将其接在计算机的串口上。

！注意事项

本设备在设计和制造上能保证您的个人安全。为确保设备可靠及您的个人安全，在安装、使用和维护时请遵守以下基本原则：

1、在设备安装时，应当确保电源线中的安全地线接地良好，以免产生静电损害系统设备。

2、当控制器主机的电源线插头插入电源插座时，控制器主机内是带电的，非专业人员不得随意打开控制器机箱。

3、控制器使用时是会发热，因此在设备工作时，请保持良好的通风，以免温度过高损坏控制器。

4、控制器必须在所有连接线、外部控制线及外部设备都接好后才可开电源，否则带电拔插会烧坏中控，使中控不能正常使用。

锁的正确使用：

将钥匙对好方向插入钥匙孔，尽量靠两个弹簧卡点按入，保证这两个卡点被压下才能正常打开或关闭。打开时按住面板上的图标位置，即可把门打开。

当这两个卡点不被压下时，会发现钥匙转动不了。

产品图示

(此图只做参考，以实物为准，若做修改恕不另行通知)

系统连线

串口RS232线连接图：

附件线串口端                投影机或计算机端

幕布电源由中控供电，只需将幕布的三根线

接在控制器的幕布连接插座上即可。

维修及售后服务

一、凡出现控制器故障，切勿自行对设备进行修理，以免扩大故障或危及个人安全。应请专业的维修人员完成所有的维修工作。

二、在控制器进行操作时，出现控制失灵，应先认真检查各接口线是否连接好。如确实不行请与当地经销商或本厂联系。

三、本控制器保修二年。

装箱清单：

控制器     1台

串口线     1根

说明书     1本

合格证     1份

光盘       1张

售后服务热线：13606839593　0573－82792570

附录1

串口码写入：

1、	将中控主机串口（RS232-2）接口与电脑主机COM口用串口连接线连接好，插上主机串口写码锁

- 打开写码软件，出现如下窗口，版本号选择21版。

- 接着如下：

一、写码程序设置处理：

1）对展台和幕布等的控制

先选择各参数，然后点击“设置”按钮。

2）修改投影机码

选择左边相应的公司和型号，点击右键，如下图

修改投影机，出现如下窗口：

写入相应型号的串口码，点击确定完成设定。

3）写投影机串口码

选择左边相应的公司和型号，如下图：

选择要写码的功能，然后点击“写码”。

写码后，按中控的相应按钮，以确认写码是否成功，若成功则

在相应的状态栏的图标为打钩。

附录2：

红外学码的学习步骤

- 进入红外学码状态：

同时按下信号选择栏内的“展台”和“电脑1”键，此时“电脑1”和“电脑2”两个指示灯同时亮，表示进入了红外学码状态。如果两个指示灯不亮则表示按键没有同时按下去，请再按此法操作，直到两个指示灯亮为止。

- 进入红外学码状态后，用投影机遥控器的发射窗对准主控机前面板的信号选择栏内的“电视” 键前方，按下遥控器上的相应按钮（如电源开键），这时“电脑2”指示灯闪烁，表示学习成功。

- 按主控机上的相对应按键，（投影机栏的“开”和“关”为投影机的电源开关键；信号选择栏的“备用”为投影机的视频信号键；信号选择栏的“电脑2”为投影机的计算机信号键。）这时“电脑2”指示灯会很快的闪烁，过一会就停止闪烁变为常亮，表示遥控器的红外码已经复制到此按键上。注意：此时的相应按键为投影机栏的“开”、“关”、信号选择栏的“备用”、“电脑2”四个按键，请不要按其他的按键，否则操作将不能正确完成。

- 按信号选择栏内的“展台”键退出学码状态，这时“展台”指示灯常亮，“电脑2”指示灯熄灭，表示一个按键的红外码已经学习成功。

- 重复以上1 — 4的4个步骤，学习另外三个投影机的红外码。

- 使用时将附件线的红外发射头放在投影机的红外接收窗上，这样才可以正确的控制投影机。

- 正常使用时，按投影机栏内的“开”和“关”控制投影机的电源开和关，按信号选择栏内的“展台”、“电视”和“备用”切换为投影机的视频信号，按信号选择栏内的“电脑1”和“电脑2”切换为投影机的计算机信号。

N S Y ·思益

国家教委教学仪器设备定点企业

浙江嘉兴南湖摄影仪器有限公司

地址：浙江嘉兴秀洲区雁泾港路518号

电话：0573-82792627  0573-82792570

技术服务热线：13606839593

销售热线：0573-82792628

传真：0573-82792627

邮编：314015

E-mail:jxnsy@mail.jxptt.zj.cn

HTTP://www.jxnsy.com