| 品牌 | 型号 | 串口码 |
| --- | --- | --- |
| 晨星 | CX66 波特率:19200 | 开机: be ef 02 06 00 ab ca 92 00 00 00 00 00 关机: be ef 04 07 00 f0 29 01 20 00 cc cc cc cc AV: be ef 03 19 00 24 50 01 b5 02 cc cc 00 00 00 00 01 00 00 00 cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc VGA: be ef 03 19 00 b4 91 01 b5 02 cc cc 00 00 00 00 00 00 00 00 cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc |
| 3T | 波特率:9600 | 头:04H 44H FBH BBH 尾:01H 17H FEH E8H 开:10H 关:11H VGA:12H AV:13H |
| 夏普 | AV200X 2080 | 开机：POWR（3个空格）1（回车） 关机：POWR（3个空格）0（回车） 视频：IVED （3个空格）1（回车） VGA1：IRGB（3个空格）1（回车） VGA2：IRGB（3个空格）2（回车） |
| 飞利普 DB9： RD：2 TD：3 GND：5 | 1241PXG20 波特率：9600 |  |
| NEC DIN-8P RD：1 GND：4 TD：7 | 440 波特率38400 VT650 波特率：19200 LT220+/240+/260+ 波特率 38400或9600 MT860/1060/1065 波特率：38400 VT675+/VT670+/VT470+/VT47+ | 开机：02H 00H 00H 00H 00H 02H 关机：02H 01H 00H 00H 00H 03H RGB：02H 03H 00H 00H 02H 01H 01H 09H RGB2: 02H 03H 00H 00H 02H 01H 02H 0A1H 视频：02H 03H 00H 00H 02H 01H 06H 0EH S-视频：02H 03H 00H 00H 02H 01H 0BH 13H NEC LT220这型投影机开机要发两次码，一次待机一次开启 |
| EPSON DB9： RD：2 GND：5 TD：3 5600和7700的投影机的6脚要接高电平 波特率：9600 | 810/600/800/820/73/53/811 波特率：9600 | 开机：PWR（空格）ON（回车） 关机：PWR（空格）OFF（回车） RGB1（计算机1）（ANALOG）：SOURCE（空格）11（回车） RGB1（DIGITAL）：SOURCE（空格）12（回车） RGB1（RGB-VIDEO）：SOURCE（空格）13（回车） RGB2（计算机2）（ANALOG）：SOURCE（空格）21（回车） RGB2（RGB-VIDEO）：SOURCE（空格）22（回车） RGB2（YCBCR）： SOURCE（空格）23（回车） RGB2（YPBPR）： SOURCE（空格）24（回车） 视1：SOURCE（空格）41（回车） S视：SOURCE（空格）42（回车） |
|  | 5600/7600/ 5300/7350/ 7250 5550 | 开机：1BH 07H 01H 00H 03H 01H F4H 关机：1BH 07H 01H 00H 03H 00H F5H VGA1：1BH 07H 01H 01H 00H 10H EFH VGA2：1BH 07H 01H 01H 00H 11H E8H S-VIDEO：1BH 07H 01H 01H 00H 22H D7H VIDEO：1BH 07H 01H 01H 00H 21H D7H |
|  | 7700 | 开机：1dH 00H 09H 01H 01H 00H 03H 01H f1H 关机：1dH 00H 09H 01H 01H 00H 03H 00H f2H 视频：1dh 00H 09H 01H 01H 01H 00H 21H d3H S视频:1dh 00H 09H 01H 01H 01H 00H 22H d2H VAG1: 1dH 00H 09H 01H 01H 01H 00H 10H e4H BNC_RGB: 1dh 00H 09H 01H 01H 01H 00H 30H c4H BNC_YcrCb: 1dH 00H 09H 01H 01H 01H 00H 40H b4H DVI: 1dH 00H 09H 01H 01H 01H 00H 50H a4H |
| 宝施马 PROXIMA | 8000 波特率： 9600 | 开机：PWR；1（回车） 关机：PWR；0（回车） VGA1：SRC；0（回车） 视频：SRC；2（回车） |
| 宝施马 PROXIMA | 9240 9260 波特率： 19200 | 开机：43H 30H 30H 0DH 0AH 关机：43H 30H 31H 0DH 0AH VGA1：43H 30H 35H 0DH 0AH 视频：43H 30H 37H 0DH 0AH |
| ASK DIN-8P RD：6 TD：4 GND：8 | C300 波特率： 9600 | 开机：50H 57H 52H 3BH 31H 0DH 关机：50H 57H 52H 3BH 30H 0DH VGA1：53H 52H 43H 3BH 30H 0DH 视频：53H 52H 43H 3BH 31H 0DH |
|  | A8+/A9+/A10+ 波特率： 1200 数据位：7 |  |
| ASK DIN-8P RD：6 TD：4 GND：8 | C90/C100 C85/C95/C105 波特率： 9600 | 开机：BEH EFH 80H 06H 00H 00H 00H 01H 00H 01H 00H 01H 00H 关机：BEH EFH 80H 06H 00H 00H 00H 01H 00H 01H 00H 00H 00H VGA1：BEH EFH 80H 06H 00H 00H 00H 01H 00H 32H 00H 00H 00H DVI1：BEH EFH 80H 06H 00H 00H 00H 01H 00H 32H 00H 01H 00H S1：BEH EFH 80H 06H 00H 00H 00H 01H 00H 32H 00H 02H 00H V1：BEH EFH 80H 06H 00H 00H 00H 01H 00H 32H 00H 03H 00H VGA2：BEH EFH 80H 06H 00H 00H 00H 01H 00H 32H 00H 04H 00H DVI2：BEH EFH 80H 06H 00H 00H 00H 01H 00H 32H 00H 05H 00H S2：BEH EFH 80H 06H 00H 00H 00H 01H 00H 32H 00H 06H 00H V2：BEH EFH 80H 06H 00H 00H 00H 01H 00H 32H 00H 07H 00H |
| PROXIMA 宝施马 DIN-8P RD：6 TD：4 GND：8 波特率： 9600 | 5150/5155/ 6150/6155/ 6100 |  |
| 日立 DB15 公头 RD：13 TD：14 GND：10 | TECHNICAL 波特率： 19200 2010 | 开机：BEH EFH 03H 06H 00H BAH D2H 01H 00H 00H 60H 01H 00H 关机：BEH EFH 03H 06H 00H 2AH D3H 01H 00H 00H 60H 00H 00H RGB1：BEH EFH 03H 06H 00H FEH D2H 01H 00H 00H 20H 00H 00H RGB2：BEH EFH 03H 06H 00H 3EH D0H 01H 00H 00H 20H 04H 00H 视频：BEH EFH 03H 06H 00H 6EH D3H 01H 00H 00H 20H 01H 00H S-VIDEO：BEH EFH 03H 06H 00H 9EH D3H 01H 00H 00H 20H 02H 00H DVI：BEH EFH 03H 06H 00H 0EH D2H 01H 00H 00H 20H 03H 00H 黑屏开：BEH EFH 03H 06H 00H 6BH D9H 01H 00H 20H 30H 01H 00H 黑屏关：BEH EFH 03H 06H 00H FBH D8H 01H 00H 20H 30H 00H 00H |
| 3M DB15 公头 RD：13 TD：14 GND：10 | 8775/8675/8647 波特率： 19200 |  |
| HITACHI | CP-HX2080 |  |
| 优派 | 1065/750 波特率： 19200 |  |
| 松下 DB9： RD：3 TD：2 GND：5 | S91/S92/PP-U1X88 9600bps | 开机：02H 50H 4FH 4EH 03H 关机：02H 50H 4FH 46H 03H 视频：02H 49H 49H 53H 3AH 56H 49H 44H 03H S视频：02H 49H 49H 53H 3AH 53H 56H 44H 03H RGB1：02H 49H 49H 53H 3AH 52H 47H 31H 03H RGB2：02H 49H 49H 53H 3AH 52H 47H 32H 03H |
| 东芝 DIN-8P RD：1 TD：7 GND：4 | 380型/410(昆明) S40/S70 9600bps | 开机：02H 50H 4FH 4EH 03H 关机：02H 50H 4FH 46H 03H （有确认信息） 关机：02H 50H 53H 44H 03H （没有确认信息） VGA1：02H 49H 4EH 31H 03H VGA2：02H 49H 4EH 32H 03H 视频：02H 49H 4EH 33H 03H S-VIDEO：02H 49H 4EH 34H 03H CAMERA：02H 49H 4EH 36H 03H |
| 东芝 DIN-8P RD：1 TD：7 GND：4 | 新的机型 9600bps 220型 | 开机：02H 50H 4FH 4EH 03H 关机：02H 50H 4FH 46H 03H （有确认信息） 关机：02H 50H 53H 44H 03H （没有确认信息） VGA1：02H 49H 4EH 31H 03H VGA2：02H 49H 4EH 32H 03H 视频：02H 49H 4EH 35H 03H S-VIDEO：02H 49H 4EH 36H 03H CAMERA：02H 49H 4EH 37H 03H |
|  | 380 | 开机：02H 50H 4FH 4EH 03H 关机：02H 50H 53H 44H 03H （没有确认信息） VGA1：02H 49H 4EH 31H 03H 视频：02H 49H 4EH 33H 03H |
| 三洋 DIN-8P RD：1 GND：4 | SU35 XU358U 波特率： 19200 | 开机：C00（回车） 关机：C01（回车） 关机：C02（回车）有确认信息 RGB1： C05（回车） VIDEO： C06（回车） |
| 佳能 CONON LV-7345 |  |  |
| 三洋 DIN-8P RD：1 GND：4 | 波特率： 19200 SU2000 SU2500 用计算机时C06 C05是DVI数字接口 | 开机：C00（回车） 关机：C01（回车） 关机：C02（回车）有确认信息 RGB1： C05（回车） RGB2： C06（回车） VIDEO：C07（回车） SLOT3 SELECT： C07（回车） SLOT4 SELECT： C08（回车） |
|  | PLC-XT3000 | 开机：C00（回车） 关机：C01（回车） 关机：C02（回车）有确认信息 RGB1： C05（回车） VIDEO： C06（回车） OR C07（回车） |
| 三洋 DIN-8P RD：1 GND：4 | 波特率： 19200 SU20 XC-3600 | 开机：C00（回车） 关机：C01（回车） 关机：C02（回车）有确认信息 RGB1： C05（回车） VIDEO：C07（回车） SLOT3 SELECT： C07（回车） SLOT4 SELECT： C08（回车） |
| 爱其 DIN-8P RD：1 GND：4 | XNB3W X984 MB3W 波特率： 19200 | 开机：C00（回车） 关机：C01（回车） 关机：C02（回车）有确认信息 RGB1： C05（回车） VIDEO： C06（回车） |
| SONY(索尼） CX80/PX11/PX35/CX81/CX6CX63 | 波特率：38400 偶校验(MARK) | 开 机： A9H 17H 2EH 00H 00H 00H 3FH 9AH 关 机： A9H 17H 2FH 00H 00H 00H 3FH 9AH VIDEO： A9H 17H 2AH 00H 00H 00H 3FH 9AH VGA1 : A9H 17H 2BH 00H 00H 00H 3FH 9AH VGA2 ： A9H 17H 2CH 00H 00H 00H 3FH 9AH |
| Sony PX32 | 38400bps 偶校验 | poweron: A5H 01H 00H 01H 00H 01H 03H 00H 01H 00H 01H 17H 00H 80H 08H 00H 06H 40H 54H 2EH 00H 00H 00H A1H 5AH powerOFF: A5H 01H 00H 01H 00H 01H 03H 00H 01H 00H 01H 17H 00H 80H 08H 00H 06H 40H 54H 2FH 00H 00H 00H A0H 5AH INPUTA(computer) : A5H 01H 00H 01H 00H 01H 03H 00H 01H 00H 01H 17H 00H 80H 08H 00H 06H 40H 54H 2BH 00H 00H 00H A4H 5AH VIDEO : A5H 01H 00H 01H 00H 01H 03H 00H 01H 00H 01H 17H 00H 80H 08H 00H 06H 40H 54H 2AH 00H 00H 00H A5H 5AH |
| Sony PX11 PX35 | 38400bps 偶校验 | 开机：A9H 17H 2EH 00H 00H 00H 3FH 9AH 关机：A9H 17H 2FH 00H 00H 00H 3FH 9AH VGA1：A9H 17H 2BH 00H 00H 00H 3FH 9AH VGA2：A9H 17H 2CH 00H 00H 00H 3FH 9AH 视频：A9H 17H 2AH 00H 00H 00H 3FH 9AH |
| Sony PX40 | 38400bps 偶校验 | 开机：A9H 17H 2EH 00H 00H 00H 3FH 9AH 关机：A9H 17H 2FH 00H 00H 00H 3FH 9AH VGA1：A9H 00H 01H 00H 00H 02H 03H 9AH 视频：A9H 00H 0H 00H 00H 00H 01H 9AH |
| Sony CX80 | 38400bps 偶校验 | 开机：A9H 17H 2EH 00H 00H 00H 3FH 9AH 关机：A9H 17H 2FH 00H 00H 00H 3FH 9AH VGA1：A9H 17H 2BH 00H 00H 00H 3FH 9AH VGA2：A9H 17H 2CH 00H 00H 00H 3FH 9AH 视频：A9H 17H 2AH 00H 00H 00H 3FH 9AH |
| MIMITSUBI (三菱) S50U S200U | 9600bps DIN-8P RD：1 TD：7 GND：4 | 开机：30H 30H 21H 0DH 关机：30H 30H 22H 0DH VGA1：30H 30H 5FH 72H 31H 0DH 视频：30H 30H 5FH 76H 31H 0DH |
| SHAPR DB9： RD：2 GND：5 TD：3 | C30 (夏普) 9600bps | 开机：50H 4FH 57H 52H 20H 20H 20H 31H 0DH 关机：50H 4FH 57H 52H 20H 20H 20H 30H 0DH VGA1：49H 52H 47H 42H 20H 20H 20H 31H 0DH 视频：49H 56H 3BH 44H 20H 20H 20H 31H 0DH |
|  | PG-AN2080 9600bps | 开机：50H 4FH 57H 52H 20H 20H 20H 31H 0DH 关机：50H 4FH 57H 52H 20H 20H 20H 30H 0DH VGA1：49H 52H 47H 42H 20H 20H 20H 31H 0DH 视频：49H 56H 44H 45H 20H 20H 20H 32H 0DH |
|  | AN200X 9600bps | 开机：50H 4FH 57H 52H 20H 20H 20H 31H 0DH 关机：50H 4FH 57H 52H 20H 20H 20H 30H 0DH VGA1：49H 52H 47H 42H 20H 20H 20H 31H 0DH 视频：49H 56H 3BH 44H 20H 20H 20H 32H 0DH |
| 普乐士(PLUS) U2 850W U5-122(19200/115200) | 19200 bps DB9： RD：3 GND：5 TD：2 | 开机： 23H 50H 31H 0DH 0AH (#P11) 关机：23H 50H 30H 0DH 0AH (#P00) VGA1：23H 53H 52H 0DH 0AH(#SRR) 视频：23H 53H 56H 0DH 0AH(#SVV) |
|  | U5-562h 115200bps | 开机： 23H 50H 31H 0DH 0AH (#P11) 关机：23H 50H 30H 0DH 0AH (#P00) VGA1：23H 53H 52H 0DH 0AH(#SRR) 视频：23H 53H 56H 0DH 0AH(#SVV) |
|  | U5-765 115200bps | 开机：P1 关机：P0 VGA1：SR 视频：SV S-Video: S3 |
| 普乐士(PLUS) U5 262 | 115200 bps | 开机： BEH EFH 02H 06H 00H 79H C0H E0H 00H 00H 00H 00H 00H 关机：BEH EFH 02H 06H 00H A8H C1H E1H 00H 00H 00H 00H 00H VGA1： BEH EFH 02H 06H 00H 0DH C4H D4H 00H 00H 00H 00H 00H 视频： BEH EFH 02H 06H 00H DCH C5H D5H 00H 00H 00H 00H 00H |
| 明 基 (X550) DIN-8P RD：7 TD：3 GND：外壳 | 19200 bps | 开机： BEH EFH 02H 04H 00H 57H 48H 01H 00H 01H 00H 关机：BEH EFH 02H 04H 00H A7H 48H 01H 00H 02H 00H VGA1： BEH EFH 03H 06H 00H 40H D2H 01H 00H 07H 00H 00H 00H 视频：BEH EFH 03H 06H 00H D0H D3H 01H 00H 07H 00H 01H 00H S-视频： BEH EFH 03H 06H 00H 20H D3H 01H 00H 07H 00H 02H 00H |
| 明 基 DX655 PB8 LG RT-JT40 DB9： | 19200 bps DIN-8P RD：7 TD：3 GND：外壳或4 | 开机： BEH EFH 02H 06H 00H 13H CEH AAH 00H 00H 00H 00H 00H 关机： BEH EFH 02H 06H 00H 13H CEH AAH 00H 00H 00H 00H 00H VGA1： BEH EFH 02H 06H 00H C4H C8H 8DH 00H 00H 00H 00H 00H 视频： BEH EFH 02H 06H 00H C4H C8H 8DH 00H 00H 00H 00H 00H S-视频： BEH EFH 02H 06H 00H C4H C8H 8DH 00H 00H 00H 00H 00H |
| LG RD-JT52 明 基 (7225) DIN-8P RD：1 TD：7 GND：4 | 19200 bps | 开机： BEH EFH 02H 06H 00H 83H CCH BAH 00H 00H 00H 00H 00H 关机： BEH EFH 02H 06H 00H 31H C1H E8H 00H 00H 00H 00H 00H VGA1： BEH EFH 03H 19H 00H C8H 4BH 01H DAH 02H CCH CCH 00H 00H 00H 00H 00H 00H 00H 00H CCH CCH CCH CCH CCH CCH CCH CCH CCH CCH CCH CCH 视频： BEH EFH 03H 19H 00H 9BH 88H 01H DAH 02H CCH CCH 00H 00H 00H 00H 05H 00H 00H 00H CCH CCH CCH CCH CCH CCH CCH CCH CCH CCH CCH CCH |
| 丽讯 | 6202A 9600bps | 开机：7eH 50H 4eH 0dH 关机：7eH 50H 46H 0dH VGA：7eH 53H 52H 0dH 开机：7eH 53H 56H 0dH |
| 拍得丽 PJ-X711 DIN-P RD：3 TD：2 GND：外壳 | 19200 bps | 开机： BEH EFH 02H 06H 00H 15H D8H 4CH 00H 00H 00H 00H 00H 关机： BEH EFH 02H 06H 00H 15H D8H 4CH 00H 00H 00H 00H 00H VGA1： BEH EFH 03H 19H 00H 19H 29H 01H 47H 02H CCH CCH 00H 00H 00H 00H 00H 00H 00H 00H CCH CCH CCH CCH CCH CCH CCH CCH CCH CCH CCH CCH 视频： BEH EFH 03H 19H 00H 78H A8H 01H 47H 02H CCH CCH 00H 00H 00H 00H 02H 00H 00H 00H CCH CCH CCH CCH CCH CCH CCH CCH CCH CCH CCH CCH |
| OPTOMA 奥图码 EP-756 757 | 9600 bps DIN-3P RD：3 TD：1 GND：2 从左向右看 | 开机：OKOKOKOKOK（回车） 关机：*（空格）0（空格）IR（空格）002（回车） RGB1： *（空格）0（空格）IR（空格）015（回车） VIDEO： *（空格）0（空格）IR（空格）019（回车） |
| OPTOMA 奥图码 DIN-3P RD：3 TD：1 GND：2 | EP-755 753 750 H55 57600bps | 开机：2AH 20H 30H 20H 49H 52H 20H 30H 30H 31H或 4FH 4BH 4FH 4BH 4FH 4BH 4FH 4BH 4FH 4BH 关机：2AH 20H 30H 20H 49H 52H 20H 30H 30H 32H RGB1： 2AH 20H 30H 20H 49H 52H 20H 30H 31H 35H VIDEO： 2AH 20H 30H 20H 49H 52H 20H 30H 31H 39H |
| OPTOMA 奥图码 DIN-3P RD：2 TD：1 GND：3 | EP-761 763 9600bps | Power ON ：7E 30 30 30 30 20 31 Power OFF ：7E 30 30 30 30 20 32 VGA 1：7E 30 30 33 39 20 35 VGA 2： 7E 30 30 33 39 20 36 S-Video：7E 30 30 33 39 20 39 Video：7E 30 30 33 39 20 31 30 |
| 富士通 A211 DIN-8P RD： TD： GND： | ASCLL码 9600bps | 开机:!P@G（回车）!P@M01（回车）!P@Q（回车） 关机:!P@G（回车）!P@M02（回车）!P@Q（回车） RGB:!P@G（回车）!P@M03（回车）!P@Q（回车） 视频:!P@G（回车）!P@M05（回车）!P@Q（回车） |
| PANASONIC | S91 9600bps | 开机：02H 50H 4FH 4EH 03H 关机：02H 50H 4FH 46H 03H RGB1： 02H 49H 49H 53H 3AH 52H 47H 31H 03H RGB2： 02H 49H 49H 53H 3AH 52H 47H 32H 03H VIDEO： 02H 49H 49H 53H 3AH 56H 49H 44H 03H S-VIDEO：02H 49H 49H 53H 3AH 53H 56H 44H 03H |
| 创维背投 | 9600bps | 待机：01H 静音：02H TV：04H AV：05H PC：06H PIP：09H 菜单：0aH 频道+：0fH 频道-：10H 音量+：12H 音量-：13H 音量+、-停止：14H |
| 3T 圆形接口 R：2脚 T：3脚 外壳接地 | 9600 | 开 机：BE EF 0D 01 00 00 00 20 关 机：BE EF 0D 01 00 00 00 21 信号切换：BE EF 0D 01 00 00 00 22 TV： BE EF 0D 01 00 00 00 23 VGA： BE EF 0D 01 00 00 00 24 静 音：BE EF 0D 01 00 00 00 2A CH+： BE EF 0D 01 00 00 00 2B CH-： BE EF 0D 01 00 00 00 2C 音 量+：BE EF 0D 01 00 00 00 2D 音 量-：BE EF 0D 01 00 00 00 2E |
| 上广电 | 19200 | TV be ef 19 03 ff ff 00 08 00 VGA be ef 19 03 ff ff 00 00 00 AV1 be ef 19 03 ff ff 00 01 00 AV2 be ef 19 03 ff ff 00 03 00 volume beef1903ffff010000 0 0—64（HEX） 0-100 mute beef1903ffff040000 MUTE mute--0 mute off –1 POWERON beef1903ffff020000 POWER OFF beef1903ffff02060 |
| 等离子 | 波特率：9600 | 16进制 开机 :11 关机 :10 T V :01 AV1 :02 PC :06 CH+ :0A CH- :0B VOL+ :0C VOL- :0D MUTE :0E DISPLAY: 0F |

注意事项：串口码有两种形式，一种是ASCII码，另一种是16进制码。上表中数据后跟一个“H”的为16进制码，16进制码的每个数据之间要用空格分开。用本公司“串口写码程序”写串口码时请按上表形式进行写码，ASCII码原样输入有空格的要空格，和回车的要回车，如果是回车在码尾的就不用回车直接将“码尾加回车”选项选上。用本公司“串口测试程序”连接电脑和投影机进行串口测试时，16进制码的“H”不用要去掉，否则不能控制投影机。

投影机串口的接口一般有3种形式，一是9针的标准接口，一个是8针的圆接口，另一个是15针的标准接口。9针的接口一般为：2脚为信号接收端(其中松下的投影机是3脚为信号接收端)，5脚为地。8针的圆接口一般为：1脚为信号接收端，4脚为地，其中明基的是7脚为信号接收端，外壳为地。15针的接口为：13脚为信号接收端，10脚为地。