宁 波 恒 博 关 于 某 部 队

岗 哨 一 键 式 报 警

系  统  解 决 方 案 书

（详 尽 版）

宁 波 恒 博 通 讯 设 备 有 限 公 司

2020 年 10

一、 系统概述

新的时代给人们带来了富足舒适的生活，同时带来各种新的问题。部队是保家卫国的根本。部队营区的范围广，保密度高。部队岗哨的安防是重中之重。岗哨是第一发现险情的区域，一般岗哨是两个战士一班值岗，如果有险情发生，就需要通过报警设备通知到中控室。当前报警系统大致可分为两类：简单的报警系统，即主要由前端探测器、探测信号传输和报警主机三部分组成，该类系统技术已非常成熟，应用得已很普及。而传统的大型联网报警系统，则将探测器和报警主机合并看成是前端部分，从报警主机到接处警之间称作为传输部分，而接处警中心被称为后端管理平台部分，非常繁琐复杂。现在，我们向您介绍的是区别于前面两类，在技术上更加先进，功能上更为完善的新一代联网报警系统——恒博网络联网报警运营平台。与传统联网报警相比，该系统在前端探测部分引进了设计新颖、技术成熟的全无线紧急触发设备，后端采用“接警管理中心平台”将岗哨报警信息直接集中管理。这样的组建方式不仅免去了前期繁琐的挖沟铺管、预埋线缆等施工环节，实现今天安装立马应用；提高效率，让岗哨值班战士更安全。

二、 系统设计原则

作为专业的三级联网报警运营方案提供单位，在前期构思和设计时，我们应该紧紧围绕“用户最需要的是什么”这一核心命题来统筹规划，具体要遵循的原则如下：

1）安全为本——“安全”是我军保家卫国的目的，也是整个联网报警运营服务的目的。系统设计应紧紧围绕着部队的实际需求，以实用、简便、经济、安全为原则，同时兼顾各种不同文化层次值班岗人员的需要，满足“安全”这一特定的使用功能。

2）可行性——以现有成熟的系统和新产品为设计对像，同时还考虑周边信息通信环境的现状和技术发展的趋势，并考虑行政主管部门归类管理的要求，设计方案现实可行。

3）可靠性——系统的设计具有较高的可靠性，在系统故障或事故造成中断后，能确保数据的准确性、完整性和一致性，并具备迅速恢复的功能。

4）先进性——系统的设计和新产品的选用在投入使用时应具有一定的技术先进性，但不盲目追求尚不成熟的新技术或不实用的新功能，充分保护了部队的投资。

5）可扩充性——系统设计已充分考虑今后技术发展和使用的需要，具有更新、扩充和升级的可能。

6）方便易用性——新概念无线联网报警系统是面向各类文化层次人员使用的系统，系统及功能的配置以能给部队提供安全、方便、快捷、舒适为准则，其操作应简便易学。

7）标准化、开发性——标准化、开放性是信息技术发展的必然趋势。系统中采用的无线频率、通信协议均严格遵循国际上通用的行业标准。应用软件是已商品化的通用软件，减少了二次开发的工作量和利于日后的使用维护。

三、 系统设计依据

- 《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）；

- 《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-92）；

- 《工业企业通信设计规范》（GBJ42-81）；

- 《主动红外入侵探测器》（GB10408.4-89）；

- 《安防防范系统验收规则》（GA308-2001）；

- 《安全防范系统通用图形符号》（GA/T74-94）；

- 《防盗报警控制器通用技术条件》（GB12663-90）；

- 《中华人民共和国公共安全行业标准》（GA38-92）；

四、 系统设计思路

当遇到有入侵者来犯或预感到紧急事件将要发生，只要按下紧急报警按钮，不管是整个区域还是各分区域内报警主机马上拉响报警声；同时这N个区域的报警系统信号通过GPRS、短信方式等多种方式把信号推送到后台中控室值班岗，通过管理软件以电子地图形式进行统一管理。当PC的报警软件接收到报警信号，该防区会自动弹跳出来，红色显示的防区可以明确的区分是突发事件，还是敌袭，或者是普通的偷盗事件发生，以便于第一时间派人到达现场处理，真正实现了一点触发多点报警。使突发事件在发生前及时介入处理，所以值班岗必须要有人值守。

该系统无需挖沟，避免了常规有线报警系统常遇到的线路老化、线路易被啮齿类动物破坏、易遭雷击、售后维护复杂等问题。报警主机通过外接联动模块后，还可以实现与现有的监控系统进行视频报警联动。当某防区报警时，一键紧急按钮发送无线信号至报警主机，主机发出现场报警，并且通过485信号传输至联动模块，转换成开关量信号与监控系统对接，实现实时调取该防区视频信号。避免了原有监控系统需要人工轮巡的缺点。该系统后期可增加太阳能红外对射式电子围栏、无线红外探测器等等设备，实现其他的更多防范功能，从而真正组成一整套安防智能化系统。

五.系统拓扑图1

系统拓扑图2

系统拓扑图3

六.系统组成

本项目为一个部队岗哨一键式报警项目，是地处在一个区域范围内；需要一点触发多点报警，推荐每个岗哨安装几个一键式紧急报警按钮和一台报警主机。岗哨的紧急按钮和每一台报警主机都学好码，因为考虑到岗哨和岗哨之间分布的比较远，增加信号转发器来增加接收距离，一个转发器可以转发两公里左右，最多可以四级转发。该产品不仅供电无线，信号传输亦无线，方便安装维护，而且本端均采用调频加跳频技术，提供可靠的抗干扰性能，后端采用的无线报警主机则用兼容性较强的“工程报警主机（HB-G250）”来进行集中管理。以后可以根据需求，增加联动模块就可实现和监控联动，当遇到有入侵者来犯，马上响响报警声，同时信号推送到后台主机，信号通过联动模块带动摄像头，第一时间把现场情况及入侵者外貌拍录下来，是他无处遁形。我们将对所涉及产品分别进行叙述:

6.1硬件部份

6.1.1无线报警主机部分（必配）

产品名称：工程报警主机

产品型号：HB-G250

功能简介

·8个有线992个无线可编程防区。

·含键盘，内置电源、录音模块、无线接收模块。

·Ademco contact ID通讯协议。

·4种布防方式：全局布防、半局布防、遥控布防、远程布防。

·6种防区类型：全局防区、半局防区、门铃防区、屏蔽防区、旁路防区、紧急防区。

·密码键盘撤防、无线遥控撤防、远程撤防、接警撤防四种撤防方式。

·可用遥控器进行布防、撤防、紧急报警等操作。

·1组6位用户密码，1组6位设置密码均可自行修改。

·可远程控制，可外接监听头，可远程监听现场警情，可录2~3秒语音，进行语音报警。

·可拨打2组电话号码（固定电话或手机号码）和2组报警中心号码。警情触发时，循环拨号。

·录音、监听、远程控制、防区类型、电话线检测及相关参数通过键盘按需要设置，防剪，防雷击。

·220VAC供电，可接监听头、12V7AH蓄电池，最多可接4个键盘。

·本主机接收频率：433MHz

6.1.2 无线紧急按钮（HB-A380）（必配）

功能简介

◆ 无线紧急按钮具有一键式紧急报警触摸发送功能，在关键时候可起到紧急呼救的作用。

◆ 待机时间长，适应范围广。

◆ 采用无线信号传输，无需布线。

技术参数

| 工作电压 | DC 3V（CR2450纽扣电池） |
| --- | --- |
| 工作电流 | 静态电流：0mA，发射电流：60 mA |
| 工作频率 | 433MHz调频+跳频 |
| 无线距离 | 开阔地300米 |
| 工作温度 | -10℃~+55℃ |
| 触发次数 | 1000次 |
| 产品重量（含包装） | 0.05（kg） |
| 外形尺寸 | 59×59×23（mm） |

6.1.3 无线信号转发器（HB-ZFQ）（选配）

功能简介

◆ 无线信号转发器一般置于无线信号发射器和接收器之间，实现中继无线信号传输距离的作用。

◆ 当无线信号发射器与接收器的距离超出一个转发器的无线转发能力时，则需再添加一个或多个转发器，从而使接收器能正常接收发射器的无线信号。转发器共分四级：一级，二级，三级，四级，逐级转发，接收器能接收任何一级转发器发出的无线信号。

◆ 单个无线信号转发器可转发50对太阳能全无线对射。

技术参数

| 工作电压 | DC 12-15V |
| --- | --- |
| 接收状态工作电流 | 46mA |
| 转发状态工作电流 | 300mA（供电电压15V） 290mA（供电电压12V） |
| 工作频率 | 433MHz调频+跳频 |
| 存储容量 | 50组，即可学习转发50组对射/探测器 |
| 转发距离 | 开阔地2公里 |
| 工作温度 | -30℃～70℃ |
| 产品重量（含包装） | 0.45（kg） |
| 外形尺寸 | 158×100×55（mm） |

6.4产品名称：联动模块32L(只于HB-G250工程主机做对接)（选配）

产品型号：HB-LD-32

功能简介

◆ 本设备可外接16/32路开关量(编号00-15/31)可以分别设置与1个或几个防区相关联，这几个防区中一旦有报警, 与之相关联的开关量状态只发生一次变化，例如：1号、5号、20号防区设置成与0号开关量关联, 那么, 当1号、5号、20号防区中只要有1个触警，0号开关量的状态就发生变化，到了设置时间后，0 号开关量的状态就恢复到原来状态, 但如果这时5号或20号防区有触警, 0号开关量的状态不会发生变化的。

◆ 一个开关量可用设定与多个防区相关联; 但一个防区只能设定一个开关量与之相关联。

◆ 可用专用命令检查防区与开关量的关联设定是否正确。

◆ 开关量的状态保持时间从1---5999秒可设置，默认1秒。

◆ 开机自检，一打开电源或复位后，开关量的状态按顺序变化一次，以检查开关量的好坏。

◆ 本设备只能与HB-G250FM系列主机配套使用。

6.5、网络通信模块 (这和HB-G250工程主机做对接）（选配）

产品型号：HB-WT-1

功能简介：网络通信模块体积小，可直接安装在报警主机内，由报警主机主机供电，通过两种方式对外通信，一种通过网线与Internet网络连接，将报警事件通过网络方式实时向监控中心传输；另一种通过无线将报警事件发送到监控中心；中心同时可控制各报警主机的布防、撤防、旁路等远程控制。

特点：

1）通过网络即可远程控制报警主机，接收主机信息；

2）通过无线即可接收主机信息；

3）虚拟键盘：用户用虚拟键盘通过网络对报警主机进行远程控制；

4）远程编程：用户通过虚拟键盘对报警主机进行远程编程；

5）远程信息：远程了解报警主机的布、撤防、旁路、解除旁路状态及时接收报警信息；

6）通过“恒博HB2000”监控中心软件对报警主机同时进行监控和接警；

7）通过模块上的4个拨码开关对相关操作进行限制；

6.1.6产品名称：太阳能全无线户外警号(HB-JHD-2)

功能简介

◆ 采用太阳能供电，无需外接电源线；

◆ 接收433 Mhz无线调频信号报警，无需外接信号线；

◆ 内置扬声器、大功率LED灯，具有现场声光报警功能；

◆ 可单独学习433 MHz的太阳能全无线红外系列探测器。当探测器发

生无线报警信号时警号会以声光灯形式报警。

技术参数

| 工作电压 | 6.4V |
| --- | --- |
| 储电类型 | 可充型磷酸铁锂电池 |
| 电池容量 | 3000mAh |
| 静态工作电流 | 平均1mA |
| 无线接收频率调频 | 433MHz调频+跳频 |
| 无线接收距离 | 开阔地300米 |
| 工作环境适应温度 | -30℃~70℃ |
| 单个LED亮度 | 70lm |
| 报警音量 | 90分贝 |
| 外形尺寸 | 280×180×74（mm） |

七、系统优势及特点

- 系统优势

1．减少安装工程量。由于采用全无线工作方式，不用再挖沟、铺管、布线，施工更方便，特别是在复杂的布线环境中或已做好路面的条件下，无线紧急按钮更显优势。

2．方便维护。每个无线按钮在主机的显示中每个都拥有唯一的地址代码，某个紧急按钮发生故障或报警都会在主机上有相应提示，比如008这个紧急按钮电池低电，就会在主机显示屏上显示“008低电”，所以对于故障按钮的维护很方便。传统的有线不仅要检查按钮本身是否有异常，还要排查电缆线路方面的问题，维护起来相当烦琐。

3．防止全系统遭受雷击。夏季是雷雨频繁的季节，遭受雷击的可能性比较大。无线紧急按钮无金属线连接，即使单个按钮遭受雷击也只是单个损坏，不会影响整个防盗系统。

4.便于拓展。产业发展很快，岗哨扩大，岗哨搬迁，有线的就需要提前介入挖沟布线，有的地方根本就没办法后续布线，就会被局限，搬迁就必须重新又投入；而无线紧急按钮因为全无线，可以根据需要随时增加或搬迁，不用二次投资，造成浪费。

系统配置

1、前端配置：

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 图片 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程报警主机 | HB-G250FM |  | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 无线紧急按钮 | HB-A380 |  | 个 |  |  |  |  |
| 3 | 主机遥控器 | HB-YKQ-4 |  | 个 |  |  |  |  |
| 4 | 无线信号转发器 | HB-ZFQ-3 |  | 个 |  |  |  |  |
| 5 | 太阳能全无线户外警号 | HB-JHD-2 |  | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 有线声光警笛（选配） |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 7 | 联动模块32L | HB-LD-32 |  | 台 |  |  |  |  |
| 8 | 网络通讯模块 | HB-WT-1 |  | 台 |  |  |  |  |

2、接警中心配置（实施软件电脑管理及二级多级联网时需要）：

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 图片 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后台PC机 | 外购 |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 恒博联网报警 管理软件 | 后台软件 |  | 套 | 1 |  |  |

八、售后服务

- 我公司配以专业的技术人员全程电话跟踪、解答系统各方面问题，督促各办事处机构做好完善的售后服务，24小时技术服务电话；一个月内包换，两年质保，终身维护（以上条件具不存在人为因素，由于人为因素造成，公司收取维护成本费用）。

- 系统中所涉及到的各类配套软件，后续均由厂家提供免费系统升级。

- 公司网站http://www.nbhtz.com

宁波恒博通讯设备有限公司

2020年11月