关 于 某 医 院

一 键 手 动 应 急 紧 急 求 助

联 网 报 警 解 决 方 案 之 二

（详 尽 版）

宁 波 恒 博 通 讯 设 备 有 限 公 司

一、 系统概述

新的时代给人们带来了富足舒适的生活，同时带来各种新的问题。行业及岗位竞争激烈，工作压力增大，重压下普遍身体素质体现亚健康，有心理问题的人群也突显；医院首当其冲，医患之间关系变得异常敏感，值班医生在忙碌的同时，还的担心自身安全问题，一旦出现情况，很难预料情绪激动下的家属，作出什么出格的事情。建立一套及时有效的预防措施迫在眉睫。

当前报警系统大致可分为两类：简单的报警系统，即主要由前端探测器、探测信号传输和报警主机三部分组成，该类系统技术已非常成熟，应用得已很普及。而传统的大型联网报警系统，则将探测器和报警主机合并看成是前端部分，从报警主机到接处警之间称作为传输部分，而接处警中心被称为后端管理平台部分；工程施工非常繁琐复杂，运行费用和前期投资也相对较高。现在，我们向您介绍的是区别于前面两类，在技术上更加先进，功能上更为完善，前期投入更小，运行成本极省的新一代联网报警系统——恒博全无线联网报警系统。与传统联网报警相比，该系统在前端探测部分引进了设计新颖、技术成熟的全无线紧急触发设备，后端采用“接警管理中心平台”将当值医生的报警信息直接集中管理。这样的组建方式不仅免去了前期繁琐的挖沟铺管、预埋线缆等施工环节，实现今天安装立马应用；提高效率，确保医生护士有安全的工作环境，安心工作。

二、 系统设计依据

- 《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）；

- 《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-92）；

- 《工业企业通信设计规范》（GBJ42-81）；

- 《主动红外入侵探测器》（GB10408.4-89）；

- 《安防防范系统验收规则》（GA308-2001）；

- 《安全防范系统通用图形符号》（GA/T74-94）；

- 《防盗报警控制器通用技术条件》（GB12663-90）；

- 《中华人民共和国公共安全行业标准》（GA38-92）；

三、 系统设计思路

比较安全有效的方法是：

- 在医院各个科室及易发生警情的公共区域墙壁上各安装一个无线紧急按钮（推荐使用的产品为无线紧急按钮 HB-A380具体分布参考安装示意图），用于对突发紧急事件进行告警，确保医院内人员财产不受外来者侵害。

- 在消控室安装一个无线工程报警主机（推荐使用的产品为HB-G250工程报警主机），报警主机由值班人员来管理，报警时主机上会显示报警的防区，显示的防区就代表该方位有警情发生。

- 考虑到楼层或建筑阻隔的因素，在紧急按钮和报警主机之间增加若干个无线信号转发器做中继（型号HB-ZFQ/433，每个转发器可学习50个无线探测器，最多可四级转发，建议每栋楼的每个楼层安装1-2个无线信号转发器，原则是能尽可能兼顾更多前端探测器，且信号转发稳定。具体数量请根据实际情况来定）。

- 后期可根据发展需要增加联动模块和硬盘录像机的开关量做对接，实现监控联动。也可增加在医院原有的围墙上安装无盲区的红外光墻报警防护它是利用人眼看不见的红外光线相互之间构成一个光的防护“墙”,安全性极高，来防止有外来入侵者。当遇到有入侵者来犯，主机马上拉响警报；同时把信号送到后台主机，信号通过联动模块带动摄像头，第一时间把入侵者的形象拍录拍下来,以震慑入侵者，使他无处遁形；因此报警主机必须要有人值守，以便警情得到迅速处理。

5、还可以根据需要增加网络通讯模块和电脑连接，用“报警平台管理软件”来管理报警信息，报警时软件会自动弹跳出来报警防区点位，主机上也会显示报警的防区，弹跳出来的红色显示防区就代表该方位有警情，同时实现报警到值班岗人员的手机APP及微信上，增加海康萤石摄像头还满足实现监控视频联动。

本次方案推荐的 紧急按钮采用了超大的内置锂电池，无需布线和频繁更换电池，真正做到了电源无线、信号也无线的全无线运行模式。后续医院可根据需要随时选配增加安装防外来入侵盗窃的红外光墙、对射、栅栏、室内防入侵探头或防火灾烟感、防漏水等探测器，不管医院是否已装修，都可灵活增加。可拓展的前端探测器均采用了自然光自动充电、大容量电池及时蓄电的自主供电方式，无需外界提供电源即能工作。这样设计最大的优势在于前期安装免去了繁琐的挖沟布线，售后维护简单方便，将安全隐患降到最低的。太阳能红外线探测器有较高的抗干扰能力，大雾、暴雨、光扰、自由落体、小动物穿越或无线干扰等一系列外界因素都能有效规避，降低误报。

四、系统组成拓扑图一

系统组成拓扑图二：

五、 系统组成

5.1 用户端探测设备
无线紧急按钮（HB-A380）（必配）

（1）功能简介

◆ 无线紧急按钮具有紧急报警触摸发送功能，在关键时候可起到紧急呼救的作用。

◆ 待机时间长，适应范围广。

◆ 采用无线信号传输，无需布线。

（2）技术参数

| 工作电压 | DC 3V（CR2450纽扣电池） |
| --- | --- |
| 工作电流 | 静态电流：0mA，发射电流：60 mA |
| 工作频率 | 433MHz调频+跳频 |
| 无线距离 | 开阔地50米 |
| 工作温度 | -10℃~+55℃ |
| 触发次数 | 1000次 |
| 产品重量（含包装） | 0.05（kg） |
| 外形尺寸 | 59×59×23（mm） |

5.2 用户端报警主机

无线工程报警主机（必配）

产品名称：工程报警主机

产品型号：HB-G250

功能简介

·8个有线992个无线可编程防区。

·含键盘，内置电源、录音模块、无线接收模块。

·Ademco contact ID通讯协议。

·4种布防方式：全局布防、半局布防、遥控布防、远程布防。

·6种防区类型：全局防区、半局防区、门铃防区、屏蔽防区、旁路防区、紧急防区。

·密码键盘撤防、无线遥控撤防、远程撤防、接警撤防四种撤防方式。

·可用遥控器进行布防、撤防、紧急报警等操作。

·1组6位用户密码，1组6位设置密码均可自行修改。

·可远程控制，可外接监听头，可远程监听现场警情，可录2~3秒语音，进行语音报警。

·可拨打2组电话号码（固定电话或手机号码）和2组报警中心号码。警情触发时，循环拨号。

·录音、监听、远程控制、防区类型、电话线检测及相关参数通过键盘按需要设置，防剪，防雷击。

·220VAC供电，可接监听头、12V7AH蓄电池，最多可接4个键盘。

·本主机接收频率：433MHz

5.3其他配套产品

- 产品名称：无线信号转发器（必配）

产品型号：HB-ZFQ

功能简介

◆ 无线信号转发器的主要功能是当报警主机接收太阳能全无线对射的无

线信号距离超出产品本身无线距离规格时，通过该设备的转发使无线

信号距离增加一倍, 从而使主机能正常接收全无线对射发出的无线信号。

◆公司生产了两款不同频率的无线信号转发器，分别可转发230MHz /433MHz频率的太阳能全无线对射的无线信号。

◆当报警主机与探头间的距离超出一个转发器的无线转发能力时，则需再添加一个或多个转发器，从而使报警主机能正常接收探头发出的无线信号。转发器共分四级：一级，二级，三级，四级，逐级转发，主机能接收任何一级转发器发出的无线信号(此功能只针对433MHz频率的转发器)。

◆单个无线信号转发器可转发50对太阳能全无线对射。

B、联动模块（选配）

产品名称：联动模块32L

产品型号：HB-LD-32

功能简介

◆ 本设备可外接16/32路开关量(编号00-15/31)可以分别设置与1个或几个防区相关联，这几个防区中一旦有报警, 与之相关联的开关量状态只发生一次变化，例如：1号、5号、20号防区设置成与0号开关量关联, 那么, 当1号、5号、20号防区中只要有1个触警，0号开关量的状态就发生变化，到了设置时间后，0 号开关量的状态就恢复到原来状态, 但如果这时5号或20号防区有触警, 0号开关量的状态不会发生变化的。

◆ 一个开关量可用设定与多个防区相关联; 但一个防区只能设定一个开关量与之相关联。

◆ 可用专用命令检查防区与开关量的关联设定是否正确。

◆ 开关量的状态保持时间从1---5999秒可设置，默认1秒。

◆ 开机自检，一打开电源或复位后，开关量的状态按顺序变化一次，以检查开关量的好坏。

◆ 本设备只能与HB-G250FM系列主机配套使用。

C、网络通信模块（选配）

产品型号：HB-WT-1

功能简介：网络通信模块体积小，可直接安装在报警主机内，由报警主机主机供电，通过两种方式对外通信，一种通过网线与Internet网络连接，将报警事件通过网络方式实时向监控中心传输；另一种通过无线将报警事件发送到监控中心；中心同时可控制各报警主机的布防、撤防、旁路等远程控制。

特点：

1）通过网络即可远程控制报警主机，接收主机信息；

2）通过无线即可接收主机信息；

3）虚拟键盘：用户用虚拟键盘通过网络对报警主机进行远程控制；

4）远程编程：用户通过虚拟键盘对报警主机进行远程编程；

5）远程信息：远程了解报警主机的布、撤防、旁路、解除旁路状态及时接收报警信息；

6）通过“恒博HB2000”监控中心软件对报警主机同时进行监控和接警；

7）通过模块上的4个拨码开关对相关操作进行限制；

D产品名称：太阳能全无线户外警号(HB-JHD-3)（选配）

功能简介

◆ 采用太阳能供电，无需外接电源线；

◆ 接收433 Mhz无线调频信号报警，无需外接信号线；

◆ 内置扬声器、大功率LED灯，具有现场声光报警功能；

◆ 可单独学习433 MHz的太阳能全无线红外系列探测器。当探测器发

生无线报警信号时警号会以声光灯形式报警。

技术参数

| 工作电压 | 6.4V |
| --- | --- |
| 储电类型 | 可充型磷酸铁锂电池 |
| 电池容量 | 3000mAh |
| 静态工作电流 | 平均1mA |
| 无线接收频率调频 | 433MHz调频+跳频 |
| 无线接收距离 | 开阔地300米 |
| 工作环境适应温度 | -30℃~70℃ |
| 单个LED亮度 | 70lm |
| 报警音量 | 90分贝 |
| 外形尺寸 | 280×180×74（mm） |

六、系统优势及特点

1．减少安装工程量，由于采用全无线工作方式，不用再挖沟、铺管、布线，施工更方便，特别是在复杂的布线环境中或已做装修的条件下，全无线报警设备更显优势。

2．方便维护。每个无线按钮的显示中每个都拥有唯一的地址代码，所以对于故障的维护很方便。传统的按钮不仅要检查本身是否有异常，还要排查电缆线路方面的问题，维护起来相当烦琐。

3．防止全系统破坏。因为紧急按钮无电源线、信号线等金属线连接，即使单个按钮损坏，不会影响整个系统的正常运行。

4．节能环保。节能环保一直是国家政府是提倡的，安防工程采用无线技术既节省线缆的使用，同时无需消耗电能，是真正的绿色环保产品。

5.便于拓展--------社会发展很快，医院扩建或者搬迁或者需要增加其他报警设备，有线的就需要提前介入挖沟布线，装修好的根本就没办法后续布线，就会被局限，就必须重新又投入；而恒博的各类探头因为全无线，可以根据需要随时增加，不用二次投资造成浪费。

七、系统配置

根据实际的安装环境及整体工程预算，统计出紧急按钮的数量填上，根据医院的各栋大楼之间的距离情况统计出无线信号转发器数量填上，就是本项目的整体预算。现将本工程项目具体配置列表如下：（同一序号的请选择一项就好）

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 图片 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程报警主机 | HB-G250 |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 无线紧急按钮 | HB-A380 |  | 个 | N |  |  |
| 3 | 无线信号转发器 | HB-ZFQ |  | 个 | N |  |  |
| 4 | 有线声光警笛（选配） |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 太阳能全无线户外警号 | HB-JHD-3 |  | 个 |  |  |  |
| 5 | 主机遥控器 | HB-YKQ-4 |  | 个 | 2 |  |  |
| 6 | 主机备用电源 （选配） | 12V7AH |  | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 运费 |  |  |  |  |  | 到付 |
| 8 | 税费（8%） |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 以下为发展后可以拓展主要增配部份 |
| 1 | 三光束太阳能全无线光墙 | HB-T001R3 |  | 对 | N |  |  |
| 2 | 光能无线光电烟感 | HB-T601 |  | 个 | N |  |  |
| 2 | 网络通讯模块 | HB-WT-1 |  | 块 | 1 |  |  |
| 3 | 恒博联网报警 管理软件 | 后台软件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 联动模块32L | HB-LD-32 |  | 块 | 1 |  |  |

八．生产厂家的售后承诺

原厂商售后服务承诺函

我宁波恒博通讯设备有限公司是按  中华人民共和国 法律成立的一家公司，主要生产地址设在 浙江省宁波市宁海县桃源街道金桥八路1号； 如工程单位采购由我方制造的货物的，作为原厂商，我方承诺本项目中应用到我公司生产的所有产品提供二年免费质保（人为造成及人力不可抗原因造成的不在保修范围内），保修期内质量问题引起故障所需配件提供免费更换。服务热线0574-65222108  18969872704童经理  技术支持：18969872707叶工

九、结束语

本系统符合国家倡导节能环保理念，技术优势明显，无线传输采用无线调频加跳频抗干扰技术解决了安防领域上无线传输距离短、信号收发不稳定等一系列技术难题；克服了普通电池供电使用周期短，维护更换频繁等弊端。本系统兼顾各种不同文化层次、不同年龄人的应用操控，把安装售后及应用变得非常简单，具有很强的市场适用优势，先进的且简单易用的无线报警系统在安防领域将有着广泛的应用前景；各行业同仁在方案的解读过程中如有任何不解之处，可致电公司服务热线： 0547-65222108；可访问网站http://www.nbhtz.com

宁波恒博通讯设备有限公司

2020年11月5日