一、 系统概述

目前，停车场周界范围较大，且比较分散，单一靠人力巡检实际操作中难度较大，需借助于有效的技术手段作为辅助防护。综合对比目前市面上常见的周界防护产品，笔者认为用全无线的红外对射探测结合无线微波雷达探测是一种比较理想的解决方案。具体操作流程为：1、在需要防护的周边上安装一套无盲区的红外光墻报警防护或者微波雷达感应，他们两者探测原理不同，但都是利用技术手段在防护区域设立一道隐形的防护“墙”,安全性极高。2、报警主机由值班人员来管理，报警时主机上会显示报警的防区，显示的防区就代表该方位有人入侵，3.增加有线网络方式和电脑连接，报警时电子地图会弹跳出来报警防区点位，主机上也会显示报警的防区，弹跳出来的红色点位显示的防区就代表该方位有人入侵，当然中心值班岗人员也可以通过手机APP或微信端来管理。

二、 系统设计原则

作为一套专业的联网报警系统解决方案，在前期构思和设计时，我们应该紧紧围绕“用户最需要的是什么”这一核心命题来统筹规划，具体要遵循的原则如下：

1）以人为本——“人”是整个联网报警运营服务的主体，系统设计应紧紧围绕着人们的实际需求，以实用、简便、经济、安全为原则，同时兼顾各种不同层次、不同年龄用户的需要，满足“居住”这一特定使用功能。

2）可行性——以现有成熟的系统和新产品为设计对像，同时还考虑周边信息通信环境的现状和技术发展的趋势，并考虑行政主管部门归类管理的要求，设计方案现实可行。

3）可靠性——系统设备均选用技术先进、性能可靠的成熟产品，所有这些设备的技术参数均符合国家有关标准的规定。其中太阳能全无线主动红外对射是采用成熟的太阳能光伏电池技术和已广泛应用的调频调幅无线信号传输技术，结合主动式红外对射原理，所研制出来的新一代周界入侵探测器。与有线的红外对射、红外光栅、红外护栏、红外光墙相比，太阳能全无线对射具有误报率低、抗干扰性好、环境适应能力强使用寿命长等特点，并且可有效地防止有线报警系统因雷击导致的全系统瘫痪。。

4）先进性——系统的设计和新产品的选用在投入使用时应具有一定的技术先进性，但不盲目追求尚不成熟的新技术或不实用的新功能，充分保护了业主的投资。

5）可扩充性——整个系统的设计满足目前工程所需的各方面实际要求，同时也充分考虑到以后系统升级扩展的需要，如小区内业主家里需要增加各类报警手段联网到物业接警中心来，中心以后要扩展增加对射探头、报警系统与视频监控系统联动防范、利用网络平台实现多系统远程操控等，我们为系统都留有足够的扩展空间。

6）方便易用性——联网报警运营服务系统是面向各类文化层次包括老人和孩子使用的系统，系统及功能的配置以能给用户提供安全、方便、快捷、舒适为准则，其操作应简便易学。

7）标准化、开发性——标准化、开放性是信息技术发展的必然趋势。系统中采用的无线频率、通信协议均严格遵循国际上通用的行业标准。应用软件是已商品化的通用软件，减少了二次开发的工作量和利于日后的使用维护。

三、 系统设计依据

- 《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）；

- 《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-92）；

- 《工业企业通信设计规范》（GBJ42-81）；

- 《主动红外入侵探测器》（GB10408.4-89）；

- 《安防防范系统验收规则》（GA308-2001）；

- 《安全防范系统通用图形符号》（GA/T74-94）；

- 《防盗报警控制器通用技术条件》（GB12663-90）；

- 《中华人民共和国公共安全行业标准》（GA38-92）；

四、系统组成拓扑图

五、系统组成

本项目为多个停车场的周边防范项目，每个停车场的防护范围不确定，因此我们考虑采用太阳能红外对射与太阳能微波雷达探测器相结合探测的方式来作为前端感应探测。红外对射的探测原理为在不大于60米的范围内发送2条隐形的红外警戒线，一旦有人或物越过红外警戒线即刻产生无线报警；微波雷达的探测原理为感知物体的移动变化，探测范围为一个实心的橄榄球区域，当人体越过时感应的距离为6-8米，当车辆越过时感应的距离为10-15米。一旦达到雷达的触发条件，内置的无线模块将启动发射信号给主机报警。主机接收来自对射或雷达的无线信号后，以有线网络的形式传输至后台管理中心。 中心收到报警信号后，以电子地图形式弹出具体的报警防区点位，弹跳出来的红色点位显示的防区就代表该方位有人入侵，当然中心值班岗人员也可以通过手机APP或微信端来管理。我们将对其分别进行叙述:

5.1停车场周界前端探测设备

红外对射部分

工作原理

太阳能全无线对射与普通有线对射的工作原理是相同的，需完全阻断发送端（F端）与接收端（S端）之间的相邻两束或两束以上红外光，接收端（S端）发送报警信号产生报警。不同点在于太阳能无线对射不需要布线，以太阳能板将自然光转化成电能进行工作，以无线调频加跳频技术发送信号，查找故障简单。太阳能全无线对射的基本设计思路是这样的：第一，对射内置可充电磷酸铁锂电池，供电部分采用太阳能板供电，这样就可以循环利用太阳能，无需电源线缆。一般来说太阳能板为非晶硅，不需要太阳直射就内产生电能，安装环境大大扩展。另外，太阳能板的供电能力要远大于对射本身功耗，保证晚上无光线或连续阴雨天也能照常工作。第二，对射内置无线信号发送模块，报警信号用无线传输，在符合国家相关政策法规的前提下，尽可能用大功率以保证对射与主机间的无线距离。我公司的太阳能无线对射的红外光为38KHz的二次调制光（区别于太阳光中未经调制的红外光，因此在一定程度上可防止自然光干扰、误报等情况的发生），他是将1秒的光波截断成10万段，只在10万段里取30段，每秒就发送30段，从而达到功耗的节省，30段中只有连续丢6个光波段才报警——这也就是常说的红外脉冲。在接收端（S端）上电后，先以每秒3000次的速度采集脉冲，然后依靠接收到的脉冲信号来调整接收端的处理器时钟，最后根据对方脉冲的频率来设置时钟，从而只有对方脉冲过来时接收端才接收，达到省电的目的。

本次涉及到的产品工作状态为：对射发射端发射二束肉眼看不见的经过调制的红外线，与之对准放置一个红外接收端，红外线光束构成了一道人眼看不见的封锁线。当有人穿越时，同时完全阻挡2束红外线时，接收端收不到红外光波，接收端产生无线报警信号并发送到报警主机，报警主机接到报警信号后报警、网络报警等方式做出相应的报警反应。红外线探测器有较高的抗干扰能力，大雾、暴雨、光扰、自由落体、小动物穿越或无线干扰等一系列外界因素都能有效规避，降低误报。

微波雷达探测器是感应物体移动报警，他的探测器区域类似一个实体的橄榄球形状，探测人体时的探测距离大约7-10米，探测车辆时的探测距离10-15米，只要被探测的物体发生移动，探测器内置的无线模块将启动，以无线方式发送给报警主机，主机现场响起报警声音，并以网络形式传输到后端管理平台。

5.1.1前端探测器介绍

1、产品名称：二光束太阳能全无线对射

产品型号：HB-T001Q2

技术参数

红外距离：60米以内

无线发射距离：开阔地1-2公里

红外光束数：2光束

无线发射频率:433MHz调频+跳频

24小时最大触警次数:  ≤50次

工作电压:3.3V

储电类型:可充型磷酸铁锂电池

电池容量：发送端500mAh，接收端500mAh

静态工作电流：发送端≤0.6mA，接收端≤0.6mA

红外光频率：38KHz

红外光波长：940nm±20nm

太阳能电板输出电流：1800Lx光照情况下≥2mA(注：普通雨天户外光照度约2000LX)

工作环境适应温度：-30℃～70℃

产品尺寸：34.0×8.4×4.5(cm)

2、产品名称：户外微波雷达探测器

产品型号：HB-T707

产品特点及功能

◆ 太阳能供电，无需外接电源线。

◆ 无线调频+跳频信号报警，无需外接信号线。

◆ 无线调频+跳频信号报警，解决了无线信号容易被干扰和误收误报的问题。

◆ 采用数据编码方式，做到6万对不重码。

◆ 抗误报，并有低电提示。

◆ 具有故障自检，并向主机报告的功能。

◆ 具有安装后因刮风等原因造成偏移并向主机报告的功能。

技术参数

·电池工作电压：3.3V

·外接供电电压：5V

·储电类型：可充电磷酸铁锂电池

·电池容量：发送端500mA，接收端500mA

·静态工作电流： ≤100mA

·探测距离：探测人体：6-8米，探测车辆：10-15米

·无线发射频率：调频加跳频433MHz

·无线发射距离：开阔地测试400米

·太阳能电板输出电流：1800Lx光照情况下≥8mA(注：普通雨天户外光照度约2000LX)

·工作环境适应温度：-30℃～70℃

·防水等级：IP66级

·探头尺寸：28.0×18.0×7.4(cm)，充电板尺寸：28.0×18.0×7.4(cm)

5.1.2无线报警主机部分

产品名称：网络报警主机

产品型号：HB-5050R

功能简介

◆多网互联，用户可通过LAN等互联网络实时监控和操控报警主机。

◆ 99个无线可编程防区，并可任意定义防区属性。

◆支持安定宝网络通讯协议。

◆交流供电和备用铅酸蓄电池（选配）双电源不间断供电。

◆提供两组12V直流输出，作为控制其他设备使用（如启动警号，警灯、警示牌和用于联动等）。

◆支持多种布防方式, 多种警示声音可选。

◆具有强制拆除、破坏后紧急报警功能。

◆支持手机APP应用，可通过手机APP接收报警并对主机进行操作。

◆HB-5050G型：通过GPRS无线网络方式通讯。

◆HB-5050R型：通过LAN网络方式通讯。

技术参数

| 工作电压 | 交流AC220V+15% 50Hz, 直流12V～13.8V |
| --- | --- |
| 工作电流 | 静态电流≤75mA 报警电流≤300mA |
| 使用环境 | 工作温度：-10℃～50℃，相对湿度：40-70% |
| 无线接收频率 | 433MHz调频+跳频 |
| GSM工作频段 | 900MHz/1800 MHz/1900 MHz/2100 MHz (仅G型) |
| Wi-Fi频率 | 2.412GHz-2.484GHz (仅W型) |
| 备用电池 | 12V 1.3Ah铅酸蓄电池 (选配) |
| 外形尺寸 | 165x175x62（mm） |

5.1.3 移动端手机APP功能介绍

- 在网络状态下支持手机APP软件接警，可远程“全局布防”、“半布防”、“撤防”、“SOS”紧急求助、“本端消音”、“视频查看”、历史记录查询和主机参数设置等功能；在断网状态下也可依靠短信通道，实现正常报警信息接收，撤布防指令下达（仅针对GPRS类型的报警主机）；

- 操作配置简便。用户只需在APP“初始参数”页面中正确填写主机背面的15位出厂账号及配置的手机号码，即可完成初步配置；

- 探头学码、遥控器学码统一由APP软件完成，并可添加防区备注信息和修改防区属性；

- 可设置两组定时布防、定时撤防时间，方便操作者使用；

- 可手动查看视频监控画面，支持手机截图和录像存储，支持语音对讲功能；

- 可查询99条历史记录（如报警记录、布撤防记录或上线断线记录等），软件升级不丢失；

- 支持四部手机、两个接警中心（标准和中转）同步接警操控，方便多成员、多级联网使用；

- 添加和修改软件参数时设有密码保护，增强系统安全性；

5.2  运营接警中心部分——安保报警视频接警中心

5.2.1 硬件构成

1、接警中心电脑配置要求：PC机1套：CPU要求core I 5以上，显卡至少支持3个接口的独立显卡，主板要求支持RS-232串口，内存8G以上，硬盘1T以上；显示器3套；

2、中心操作系统：Windows 7以上（支持32或64位）；

3、短信猫模块：1套；

4、服务器配置要求：CPU要求英特尔4核4线程以上，三级缓冲3M以上，主频3GHz以上；主板要求内存支持4通道，能支持32G以上内存，网卡千兆以上；内存16G，主频ddr3 2400以上；硬盘1T以上；内装厂家提供的网络寻址服务、视频私有云服务、手机APP服务等（选配）；

5、服务器操作系统：Linux（Red-Hat）。

5.2.2 接警中心管理软件（免费提供）（必配）

1、软件概述

接警中心管理软件运行在Windows环境下，使用网络连接与用户端报警主机进行通信（通过网络服务器中转或直连），实现了接收和管理前端报警主机信息并实时显示的功能。

2、功能介绍

2.1 软件主界面与状态显示

主界面中，每个按钮表示一个“报警主机”，按钮文字表示此报警主机管理的辖区，可能是一个家庭、一个商铺、一个小区，一栋商厦，或者一个厂区等。

2.2  按钮图标表示了不同类型报警主机的当前状态，全局布防、撤防状态、断线状态和信号强度等图标分别表示如下：

全局布防：

撤   防：

GPRS主机断线：

有分机类主机断线：

主机网络连接状态及信号强度：

2.3 多屏显示报警事件：对任何一类突发警情都能实现三屏同步显示：第一屏显示该警情精准的百度地图，迅速锁定出警路线；第二屏显示该警情的点位分布图和详实的用户信息；第三屏显示警情现场的视频画面，复核报警事件的有效性。

2.4 私有云服务器搭建保障了系统运营的流畅性和稳定性：摒弃市场上公共的云服务平台而选择自建服务器的优越性在于，有限的网络资源可以完全由运营方自主掌控并合理分配给下辖的服务群体，这样既能合理限制单个用户的带宽上限，保障每个用户随时随地访问的流畅性，又能充分实施分散性管理，减轻中心服务器访问压力，提高整体系统运营的稳定性。

2.5 两组中转、一组直连、一组GSM短信共四组通道保障各接警方通信畅通：当用户手机出现网络受限或接警中心网络出现异常等复杂情况时，系统将自动启动短信备用通道，重建用户端报警设备与手机APP、接警中心的双向通信链接，避免报警信息丢失或反向操控失灵。

2.6 支持多级联动接警： 警情发生后，用户手机APP上第一时间接收报警信息，并查看相应视频画面视为一级接警；物业值班中心电脑屏幕上同时弹出报警点位分布图，并调取对应监控图像视为二级接警；安保服务中心同步分屏显示百度地图，点位分布图和监控图像视为三级接警。

2.7不同警情不同的提示：针对各类警情（如盗警、火警、水警、SOS紧急求助、燃气泄漏等），系统可通过不同的报警语音，不同的报警图标进行直观提示，让操作者一目了然。

2.8定时自动巡检终端设备故障功能：对于所有前端报警主机的状态进行监测，如设备有问题或不在线，平台立即弹出对应提示，以便对上报前端报警设备及主机维护信息及时处理，避免造成贻误警情。

2.9完整的用户资料信息：报警用户的名称、地址、平面图、视频图、联系人、联系电话、备用电话以及报警时间、报警位置、报警次数、客户布撤防状态、客户设备工作是否正常等信息。

2.10  监控视频、截图存储及语音对讲功能：可分单屏、四屏、九屏显示监控画面，报警时联动的监控视频一旦被弹出，系统在后台将自动启动录像（可手动设置录像时间）、截图功能，并实时存储。如前端摄像机具有语音对讲功能时可开启软件的对讲模式实现现场监听和喊话功能。

2.11强大的数据备份和恢复功能：重要的数据库资料如客户资料、电子地图、报警信息等系统将实时备份，一旦系统遭到雷击或其他不可抗拒力量破坏能及时恢复，保障了系统的安全性。

2.12入网用户服务到期提醒功能：当入网用户服务时间超过预设期限时，系统自动弹出提醒画面，方便管理。

2.13分权限管理：平台共设有超级管理员、管理员和操作员三种权限管理，增强系统的安全性。

2.14超大容量用户接入：可管理用户量达100万户以上。

六、系统配置

1、前端停车场配置：

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 品牌 | 图片 | 单位 | 数量 | 报价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络报警主机 | HB-5050R | 黑铁砖 |  | 套 |  |  |  |
| 2 | 二光束太阳能全无线对射 | HB-T001Q2 | 黑铁砖 |  | 对 |  |  |  |
|  | 户外微波雷达探测器 | HB-T707 | 黑铁砖 |  | 套 |  |  |  |
| 3 | 有线声光警笛 | ES-70 | 外购 |  | 个 |  |  |  |
| 4 | 主机遥控器 | HB-YKQ-4 | 黑铁砖 |  | 个 |  |  |  |
| 5 | 主机备用电源 | 12V1.3AH | 自购 |  | 个 |  |  |  |
| 6 | 对射安装支架 | 直型 | 自购 |  | 根 |  |  |  |
| 7 | 校准器 | 安装工具 | 黑铁砖 |  | 个 |  |  |  |
| 8 | 税费（8%） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

2、后端接警中心配置：

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 图片 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后台PC机 | 外购 |  | 套 |  |  |  |
| 2 | 联网报警 管理软件 | 后台软件 |  | 套 |  |  |  |