# HB-T611光电烟雾报警器

# 一、   产品概述

本产品为独立式光电感烟探测器，采用光电感烟探测专用芯片，可用于对各类早期火灾发出的烟雾及时做出报警。当检测到烟雾超标时，本机作出声光报警，本产品体积小、性能可靠；采用3V电池作电源，功耗低；

- 功能特点

1、光电探测方式；
2、吸顶安装；
3、光学迷宫；

4、低功耗、使用寿命长；

5、具有手动测试功能；

6、解决传感器漂移问题；

7、短时蜂鸣模式支持NFPA 72 紧急疏散信号。

- 技术参数

1、传感器： 光学腔迷宫；
2、工作电压：DC3V（CR123A）锂电池；

3、工作电流： 静态电流小于10uA，报警工作电流10-30mA；

4、报警音量： 3米处大于 80 分贝；

5、烟雾灵敏度： 符合 ul217 号标准，测试值每英尺 3.2% 微弱灰烟探测器有反应；

8、低电压报警：2.2V±0.2 V；

9、工作环境： 5℃~40℃；-5℃-50℃，10-90%无冷凝;
10、监测面积：20平方米。

- 使用说明

- 功能检测：按住测试按钮，报警器指示灯快速闪动并发出报警声，则报警器工作正常；

- 烟雾报警：正常情况下，报警器指示灯约6分钟闪一次，当烟雾浓度达到报警值时，

报警器指示灯快速闪动，报警器发出报警声。

- 注意事项

1、首次使用请将电池安装到电池仓内（注意电池的正、负极）；

2、自检按键第一次按下后，报警器处于低灵敏度状态（指示灯10秒闪一次），再按一次就处于正常检测状态。如不按第二次9分钟后报警器会自动回到正常检测状态；

3、如果报警器发出误报音响，可按消音键消音；

4、电池检测：报警器自动检测电池电压，电池耗尽前，报警器会以每43秒发“B”报警音，

提示使用者及时更换电池；

5、每隔6个月便需清洁警报器一次以保持工作效率良好，先把电池拿掉，再用积尘器吸去灰尘便可，再把电池安装到电池仓内（装电池前，先按几下测试按钮）。

六、  安装方法

在天花板上相距60mm处打上2个孔，用膨胀塞和自攻螺丝固定报警器底座，顺时针旋转报警器在底座上，并扣紧到位；

注意：

安装时不能太接近门口，窗户，风扇等地方均会影响警报器的灵敏，也不可安装於高潮温度的地点，如浴室，顶楼或温度高于40℃或低于5℃。

七、  故障分析及排除

| 故障现象 | 原因分析 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 每隔43秒鸣叫一次 | 电池电量低 | 更换电池 |
| 频繁误报警 | 传感器中积尘太多 | 清理迷宫中的灰尘，可用积尘器吸口吸去迷宫中的灰尘 |

# 八、无线模块

本模块适用于T611独立式光电感烟探测器，可以把它安装在T611的电路板上，当探测器检测到烟雾超标时，启动模块工作并将无线信号通知相应的报警主机，以便使报警主机作出反应；

功能参数

- 无线发送频率：调频433MHz；

- 无线发送距离：开阔地200米；

- 探测器烟雾超标及手动测试均有无线信号发出；

- 工作环境： 5℃~40℃；-5℃-50℃，10-90%无冷凝;