一、 系统概述
      新的时代环境给人们带来了舒服的生活，时代的变迁更新也给如今的社会形势带来各种新的问题。随之而来的校园暴力事件、盗窃、抢劫事件频频发生，如果没有及时有效的防范措施，势必会造成学校经济损失，严重的甚至造成学生无法安心上学，家长不放心把孩子交到学校；无形中给学校安保管理提出更全面的要求。
      当前报警系统大致可分为两类：简单的报警系统，即主要由前端探测器、探测信号传输和报警主机三部分组成，该类系统技术已非常成熟，应用得已很普及。而传统的大型联网报警系统，则将探测器和报警主机合并看成是前端部分，从报警主机到接处警之间称作为传输部分，而接处警中心被称为后端管理平台部分,非常繁琐复杂。现在，我们向您介绍的是区别于前面两类，在技术上更加先进，功能上更为完善的新一代联网报警系统——恒博无线网络联网报警运营解决方案。
      与传统联网报警相比，该系统在前端探测部分引进了设计新颖、技术成熟的“太阳能免无线红外探测”设备，后端采用“接警管理中心平台”将用户报警信息直接集中管理。这样的组建方式不仅免去了前期繁琐的挖沟铺管、预埋线缆等施工环节，还能让各种大小规模学校结合资源优势和就近的地域优势，让校园安全得到有效的保障。以更低的人力及财力投入来全面提高综合安全防范的运营效率。
二、 系统设计原则
      作为一套专业的联网报警系统解决方案，在前期构思和设计时，我们应该紧紧围绕“校园最需要的是什么”这一核心命题来统筹规划，具体要遵循的原则如下：
1）以人为本——“人”是整个联网报警运营服务的主体，系统设计应紧紧围绕着校园的实际需求，以实用、简便、经济、安全为原则，同时兼顾不同层次、不同年龄应用者的需要，满足“校园安全”这一特定使用功能。  
2）可行性——以现有成熟的系统和新产品为设计对象，同时还考虑周边信息通信环境的现状和技术发展的趋势，并考虑行政主管部门归类管理的要求，设计方案现实可行。
3）可靠性——系统设备均选用技术先进、性能可靠的成熟产品，所有这些设备的技术参数均符合国家有关标准的规定。其中太阳能全无线主动红外对射是采用成熟的太阳能光伏电池技术和已广泛应用的调频调幅无线信号传输技术，结合主动式红外对射原理，所研制出来的新一代周界入侵探测器。与有线的红外对射相比，太阳能全无线对射、红外光栅、红外护栏、红外光墙具有误报率低、抗干扰性好、环境适应能力强使用寿命长等特点，并且可有效地防止有线报警系统因雷击导致的全系统瘫痪。
4）先进性——系统的设计和新产品的选用在投入使用时应具有一定的技术先进性，但不盲目追求尚不成熟的新技术或不实用的新功能，充分保护了学校的投资。   
5）可扩充性——整个系统的设计满足目前学校所需的各方面实际要求，同时也充分考虑到以后系统升级扩展的需要，后续可以根据需要，随时增加各类报警探头，我们为系统都留有足够的扩展空间。
6）方便易用性——恒博联网报警运营服务系统是面向各类年龄段使用的系统，系统及功能的配置以能给校园提供安全、方便、快捷为准则，其操作简便易学。     
7）标准化、开发性——标准化、开放性是信息技术发展的必然趋势。系统中采用的无线频率、通信协议均严格遵循国际上通用的行业标准。应用软件是已商品化的通用软件，减少了二次开发的工作量和利于日后的使用维护。

三、 系统设计依据

1)《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）；
2)《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-92）；
3)《工业企业通信设计规范》（GBJ42-81）；
4)《主动红外入侵探测器》（GB10408.4-89）；
5)《安防防范系统验收规则》（GA308-2001）；
6)《安全防范系统通用图形符号》（GA/T74-94）；
7)《防盗报警控制器通用技术条件》（GB12663-90）；
8)《中华人民共和国公共安全行业标准》（GA38-92）；
四、系统设计思路
      由于学校环境人员复杂，地域相对较广，犯罪分子很容易从外围进入作案，学校要针对非法入侵行为需要的防盗报警和一键求助即时应急报警；防火灾的消防预警；考虑报警后外来入侵者取证问题，安装监控摄像头，并和报警系统进行联动；以便整个校园通过电子技术手段及时发现警情发出预警并存留证据，通过保安人员制止将要发生的事实，把即将发生的险情及损失降到最低。
1、在校园的围墙上安装一套无盲区的太阳能免布线的红外光墻做报警防护，它是利用人眼看不见的红外光线相互之间构成一个光的防护“墙”,安全性极高，在主要出入点安装监控摄像头，便于事后调看取证。
2、安装一套工程报警主机，把周界的对射光墙学码到报警主机里，报警主机由消控室保安值班人员来管理，报警时主机上会显示报警的防区，显示的防区就代表该方位有人入侵，
3、在校园内容易发生各种警情的区域各安装若干个防火灾的烟雾感应探头、一键式手动紧急报警按钮、防盗用的窗户外栅栏或用室内探头。在教学楼、实验楼、宿舍楼、办公楼等各楼各安装一套网络报警分主机，并把各烟雾探头、防盗用室内探头、一键式紧急报警按钮按就近原则，学码到最近的报警分主机上。采用的烟雾探头、防盗用室内探头都是光能结合锂电池的双供电模式，不需要布任何线缆。
4、增加网络通讯模块及接处警管理软件，采用先进的互联网等接入方式；不但报警到主机上；同时把报警信息推送到消控中心的PC上以“接警管理中心”平台软件方式统一管理。系统和国内一线大牌海康萤石摄像头、大华乐橙摄像头以做好数据对接，增加摄像头实现报警和监控视频联动。一旦有警情触发报警，消控室第一时间弹跳出案发现场防区号及视频画面。同时也把实时情况报告到值班人员手机的APP及微信上（手机上也可以访问现场的视频，方便离岗时也能了解现场情况，）不管是户外周界上的报警，还是室内光能防盗探头、防火灾的烟雾感应探头等被触发，现场报警主机马上拉响警报，消控中心软件同时弹跳出来红色触警区拉响警报，细分到哪一个区域的哪一个报警器及什么类别的报警，不同的警情对应发出不同的报警声音；同时报警信号推送到安保管理者的手机微信及APP上，管理者也能执行远程布撤防操控。
5、系统留有足够的拓展空间，后续可以根据需要，随时增加各类报警探头，因为前端探测设备都是全无线设计，不需要布任何线缆不影响装修。

五、系统组成拓扑图

## 六、系统组成

本项目为一个校园需要考虑全方位的安全防范项目，1、由于学校环境人员复杂，地域相对较广，犯罪分子很容易攀爬围墙进入作案，建议建立一套无盲区的周界报警做防护；学校也是很多非法入侵恶性事件的多发地，建议建立一套一键应急求助报警做预防；校园师生众多，建立防火灾的消防预警系统不可缺少；财务室、一二楼容易攀爬的窗户外做一些防盗措施也很有必要。考虑到报警后对外来入侵者进行取证，建议安装监控摄像头，并和报警系统进行联动，以便整个校园通过电子技术手段及时发现警情发出预警并存留证据，通过保安人员制止将要发生的事实，把即将发生的险情及损失降到最低.
      1、周界围墙上推荐使用的产品为有效红外距离100米内的三光束或者四光束太阳能全无线对射（HB-T001R3或者HB-T001R4）NN对；（具体分布参考安装示意图），该产品不仅供电无线，信号传输亦无线，方便安装维护，而且本端三光束或四光束太阳能全无线对射均采用调频加跳频技术，提供可靠的抗干扰性能；
      2、后端采用的无线报警主机则用兼容性较强的“工程报警主机（HB-G250）”来接收管理，考虑到无线信号的传输问题，建议在报方案时增加若干个“无线信号转发器（HB-ZFQ）；
      3、在校园内容易发生外来入侵等各种警情的区域包括门卫，各安装一键式手动应急报警按钮，推荐使用的产品为约可以求助千次以上无需换电池的“HB-A380”该产品采用无线信号传输，采用锂电池供电的全无线模式的产品，非常可靠。
      4、在校园的教学楼、实验楼、宿舍楼、办公楼等各楼室内安装防火灾用的烟雾报警探头，推荐的产品为不需要布任何线缆的光能无线光电烟感“HB-T601”，信号无线传输，电源由光能结合锂电池供电的双供电模式。在财务室、一二楼的窗户外建议加装栅栏或用室内探头，推荐的栅栏（HB-T001S4或者HB-T001S8）
是太阳能供电结合无线传输完全免布线；室内探测器“HB-T205或者“HB-T201”都是免布线模式，方便安装维护。
      5、在教学楼、实验楼、宿舍楼、办公楼等各楼各安装一套网络报警分主机，并把各烟雾探头、防盗用室内探头、一键式紧急报警按钮，栅栏等前端探测器按就近原则，学码到最近的报警分主机上。采用的烟雾探头、防盗用室内探头都是光能结合锂电池的双供电模式，不需要布任何线缆。
      6、在消控室PC上安装一套“报警管理软件”，增加网络通讯模块和PC相连，报警时软件平台会弹跳出报警防区点，主机上也会显示报警的防区，弹跳出来的红色点位显示的防区就代表该方位有人入侵或者有哪种警情发生，并马上拉响不同的警报声；报警主机和国内监控的一线大牌海康萤石、大华乐橙摄像头以做好数据对接，增加摄像头，第一时间把入侵者的现场情况及形象推送到后台，在PC端的软件上视频形式展现出来，一目了然。当然中心值班岗人员也可以通过手机APP、及微信来管理，也可在手机端访问现场视频。
      7、本方案有足够的拓展空间，也可根据需求，增加联动模块，用开关量的方式实现和监控的硬盘录像机对接，实现监控报警联动；下面将对其分别进行叙述:

6.1无线报警主机部分
6.1.1产品名称：工程报警主机（必配）（周界用）
产品型号：HB-G250

功能简介
　 ·8个有线992个无线可编程防区。
　 ·含键盘，内置电源、录音模块、无线接收模块。
　 ·Ademco contact ID通讯协议。
　 ·4种布防方式：全局布防、半局布防、遥控布防、远程布防。
　 ·6种防区类型：全局防区、半局防区、门铃防区、屏蔽防区、旁路防区、紧急防区。
　 ·密码键盘撤防、无线遥控撤防、远程撤防、接警撤防四种撤防方式。
　 ·可用遥控器进行布防、撤防、紧急报警等操作。
　 ·1组6位用户密码，1组6位设置密码均可自行修改。
　 ·可远程控制，可外接监听头，可远程监听现场警情，可录2~3秒语音，进行语音报警。
　 ·可拨打2组电话号码（固定电话或手机号码）和2组报警中心号码。警情触发时，循环拨号。
　 ·录音、监听、远程控制、防区类型、电话线检测及相关参数通过键盘按需要设置，防剪，防雷击。
   ·220VAC供电，可接监听头、12V7AH蓄电池，最多可接4个键盘。
　 ·本主机接收频率：433MHz

6.1.2产品名称：网络报警主机(HB-5050G或R)（选配）（分区域管理用）
 
功能简介
◆多网互联，用户可通过GPRS、LAN等互联网络实时监控和操控报警主机。
◆ 99个无线可编程防区，并可任意定义防区属性。
◆支持安定宝网络通讯协议。
◆交流供电和备用铅酸蓄电池（选配）双电源不间断供电。
◆提供两组12V直流输出，作为控制其他设备使用（如启动警号，警灯、警示牌和用于联动等）。
◆支持多种布防方式, 多种警示声音可选。
◆具有强制拆除、破坏后紧急报警功能。
◆支持手机APP应用，可通过手机APP接收报警并对主机进行操作。
◆HB-5050G型：通过GPRS无线网络方式通讯。
◆HB-5050W型：通过无线Wi-Fi方式通讯。
◆HB-5050R型：通过LAN网络方式通讯。
技术参数

| 工作电压 | 交流AC220V+15% 50Hz, 直流12V-13.8V |
| --- | --- |
| 工作电流 | 静态电流≤75mA 报警电流≤300mA |
| 使用环境 | 工作温度：-10℃～50℃，相对湿度：40-70% |
| 无线接收频率 | 433MHz调频+跳频 |
| GSM工作频段 | 900MHz/1800 MHz/1900 MHz/2100 MHz (仅G型) |
| Wi-Fi频率 | 2.412GHz-2.484GHz (仅W型) |
| 备用电池 | 12V 1.3Ah铅酸蓄电池 |
| 外形尺寸 | 165x175x62（mm） |

6.2前端报警设备部份
6.2.1三光束太阳能全无线对射&多光束太阳能全无线光墙（周界上用）
            
                 HB-T001R3                                                 HB-T001R4 
三光束太阳能全无线对射(带液晶显示校准功能)              四光束太阳能全无线光墙
                                                                
产品特点及功能
◆ 太阳能供电，无需外接电源线，预留了外接充电口，能适应各种安装环境。
◆ 无线调频+跳频信号报警，无需外接信号线。
◆ 无线调频+跳频信号报警，解决了无线信号容易被干扰和误收误报的问题。
◆ 采用数据编码方式，做到6万对光墙不重码。
◆ 采用二次调制编码的光信号，避免多对对射和光墙之间的红外光相互干扰问题。
◆ 抗强光干扰，并有光扰提示。
◆ 具有故障自检，并向主机报告的功能。
◆ 具有安装后因刮风等原因造成偏移并向主机报告的功能。
◆ 具备3光束、4光束、6光束、8光束等款式，可选择防范高度。
◆ 具备校准微调功能，以三位数码液晶屏直观显示校准精度。
◆ 4光束、6光束、8光束光墙带扬声器，具有现场报警功能。

安装效果图片：

6.2.2四光束/八光束太阳能全无线红外栅栏（HB-T001S4/S8）（选配）（一二楼窗户外防盗用）
                                 
                HB-T001S4                                 HB-T001S8
        四光束太阳能全无线光栅                    八光束太阳能全无线光栅

产品特点及功能
◆ 防小偷于户外，更安全。
◆ 安装于户外，不影响户内活动，二十四小时不间断值守。
◆ 采用太阳能、无线技术，节能又不破坏装饰。
◆ 采用对射原理，解决了普通报警器容易误报的问题。
◆ 具备多光束，防范度高。
◆ 具有故障自检，并向主机报告的功能。
◆ 抗强光干扰，并有光扰提示。
◆ 无线跳频 + 调频信号报警，解决了无线信号容易被干扰和误收误报的问题。
◆ 采用二次调制编码的光信号，避免多对光栅之间的红外光相互干扰问题。

技术参数

| 红外距离 | 实用10米 |
| --- | --- |
| 无线发射距离 | 开阔地700米 |
| 红外光束数 | 4光束、8光束 |
| 无线发射频率 | 433MHz调频+跳频 |
| 24小时最大触警次数 | ≤50次 |
| 工作电压 | 3.3V |
| 储电类型 | 可充型磷酸铁锂电池 |
| 电池容量 | 发送端500mAh,接收端500mAh |
| 静态工作电流 | HB-T001S4 发送端≤0.6mA，接收端≤0.6mA HB-T001S8 发送端≤1mA，接收端≤1mA |
| 红外光波长 | 940nm±20nm |
| 太阳能电板输出电流 | HB-T001S4 1800Lx光照情况下≥1.5mA HB-T001S8 1800Lx光照情况下≥3mA(注：普通雨天户外光照度约2000Lx) |
| 工作环境适应温度 | -30℃～70℃ |
| 产品重量（带包装） | HB-T001S4：1.4（kg） HB-T001S8：2.5（kg） |
| 外型尺寸 | HB-T001S4：620×48×56（mm） HB-T001S8：1120×48×56（mm） |

安装效果图片：

6.2.3、无线紧急按钮（HB-A380）（必配）（一键式手动应急求助报警用）

（1）功能简介
◆ 无线紧急按钮具有紧急报警触摸发送功能，在关键时候可起到紧急呼救的作用。
◆ 待机时间长，适应范围广。
◆ 采用无线信号传输，无需布线。

（2）技术参数

| 工作电压 | DC 3V（CR2450纽扣电池） |
| --- | --- |
| 工作电流 | 静态电流：0mA，发射电流：60 mA |
| 工作频率 | 433MHz调频+跳频 |
| 无线距离 | 开阔地300米 |
| 工作温度 | -10℃~+55℃ |
| 触发次数 | 1000次 |
| 产品重量（含包装） | 0.05（kg） |
| 外形尺寸 | 59×59×23（mm） |

6.2.4、光能无线光电烟感(HB-T601)    （防火灾用）
      
功能简介
◆ 太阳能（室内灯光）供电设计，无需外接电源线，3到5年无需更换电池
◆ 采用美国微芯公司的光电感烟探测专用芯片，可用于对各类早期火灾发出的烟雾做出报警。
◆ 光学迷宫，光电探测方式，吸顶安装。
◆ 低功耗、使用寿命长。
◆ 检测到烟雾超标时本地声光报警、给主机发无线信号。
◆ 具有低电池电量报警提示。
◆ 具有手动测试功能。
◆ 解决传感器漂移问题。
◆ 可独立使用或联网使用。
◆ 短时蜂鸣模式支持NFPA 72 紧急疏散信号。

技术参数

| 传感器 | 光学腔迷宫 |
| --- | --- |
| 太阳能电板电压 | 5V |
| 备用电源 | 一节3.6V锂电池, 电池容量2000mAh |
| 工作电流 | 静态电流小于20uA，报警工作电流10-30mA |
| 报警音量 | 10 英尺处为 85 分贝 |
| 烟雾灵敏度 | 符合ul217 号标准，测试值每英尺 5% 微弱灰烟探测器有反应 |
| 无线发送频率 | 433MHz调频+跳频 |
| 无线发送距离 | 开阔地300米 |
| 低电压报警 | 3.0V±0.3 V |
| 监测面积 | 20平方米 |
| 工作温度 | -10℃～50℃ |
| 产品重量 | 0.35（kg） |
| 外形尺寸 | φ150×50（mm） |

6.2.5、太阳能全无线被动红外幕帘探测器（HB-T201）（选配）（窗户、门内侧防盗用）

（1）功能简介
◆ 太阳能（室内灯光）供电设计，无需外接电源线，2到8年无需更换电池。
◆ 待机电流小至微安级。 
◆ 抗电磁、强光、小宠物干扰,误报率极低。 
◆ 两级灵敏度可调、自动温度补偿，能根据环境温度的变化自动调整灵敏度，降低误报。 
◆ 流线型设计,安装灵活简便,壁挂、吸顶均可。 
◆ 无线调频+跳频信号报警，无需外接信号线。
◆ 无线调频+跳频信号报警，解决了无线信号容易被干扰和误收误报的问题。
◆ 具有故障自检，并向主机报告的功能。

（2）技术参数

| 太阳能电板电压 | 5V |
| --- | --- |
| 备用电源 | 一节3.6V锂电池,电池容量2000-9000mAh |
| 报警电流 | ≤60mA |
| 待机电流 | ≤40μA |
| 探测角度 | 水平4°，垂直100° |
| 封锁时间 | 30秒和120秒可选 |
| 探测距离 | 4-8米 |
| 发射时间 | 5秒 |
| 无线发射频率 | 433MHz调频+跳频 |
| 无线发射距离 | 开阔地500米 |
| 工作温度 | -10℃~45℃ |
| 储存温度 | -25℃~65℃ |
| 产品重量 | 0.3（kg） |
| 外形尺寸 | 115×80×50（mm） |

6.2.6太阳能全无线被动红外探测器（HB-T205）（选配）（防盗用）

（1）功能简介
◆ 太阳能（室内灯光）供电设计，无需外接电源线，2到8年无需更换电池。
◆ 待机电流小至微安级。 
◆ 抗电磁、强光、小宠物干扰,误报率极低。 
◆ 两级灵敏度可调、自动温度补偿，能根据环境温度的变化自动调整灵敏度，降低误报。 
◆ 流线型设计,安装灵活简便,壁挂、吸顶均可。 
◆ 无线调频+跳频信号报警，无需外接信号线。
◆ 无线调频+跳频信号报警，解决了无线信号容易被干扰和误收误报的问题。
◆ 具有故障自检，并向主机报告的功能。

（2）技术参数

| 太阳能电板电压 | 5V |
| --- | --- |
| 备用电源 | 一节3.6V锂电池,电池容量2000-9000mAh |
| 报警电流 | ≤60mA |
| 待机电流 | ≤40μA |
| 探测角度 | 水平4°，垂直100° |
| 封锁时间 | 30秒和120秒可选 |
| 探测距离 | 4-8米 |
| 发射时间 | 5秒 |
| 无线发射频率 | 433MHz调频+跳频 |
| 无线发射距离 | 开阔地500米 |
| 工作温度 | -10℃~45℃ |
| 储存温度 | -25℃~65℃ |
| 产品重量 | 0.3（kg） |
| 外形尺寸 | 115×80×50（mm） |

6.2.7、太阳能无线门磁（HB-MC-3）

（1）功能简介
◆ 太阳能（室内灯光）供电设计，无需外接电源线，2到5年无需更换电池
◆ 待机电流小至微安级。
◆ 采用433MHz FSK+跳频无线信号，解决了无线信号容易被干扰和误收误报的问题。
◆ 具有故障自检（如失效、低电等），并向主机报告的功能。
◆ 配合HB-BJQ-560智能报警主机使用能准确提示“门、窗”没有关好等状态。

（2）技术参数

| 太阳能电板电压 | 5V |
| --- | --- |
| 工作电流 | ≤0.01mA |
| 工作频率 | 433MHz调频+跳频 |
| 备用电池 | 一节3.6V锂电池, 电池容量2000mAh |
| 无线距离 | 开阔地300米 |
| 工作温度 | -30℃~70℃ |
| 产品重量 | 0.07（kg） |
| 外形尺寸 | 79×36×21（mm） |

6.3其他配件 
6.3.1网络通信模块（选配）   （工程主机联网用）
 
产品型号：HB-WT-1
功能简介：网络通信模块体积小，可直接安装在报警主机内，由报警主机主机供电，通过两种方式对外通信，一种通过网线与Internet网络连接，将报警事件通过网络方式实时向监控中心传输；另一种通过无线将报警事件发送到监控中心；中心同时可控制各报警主机的布防、撤防、旁路等远程控制。
特点： 
1）通过网络即可远程控制报警主机，接收主机信息；
2）通过无线即可接收主机信息；
3）虚拟键盘：用户用虚拟键盘通过网络对报警主机进行远程控制； 
4）远程编程：用户通过虚拟键盘对报警主机进行远程编程； 
5）远程信息：远程了解报警主机的布、撤防、旁路、解除旁路状态及时接收报警信息； 
6）通过“恒博HB2000”监控中心软件对报警主机同时进行监控和接警；　 
7）通过模块上的4个拨码开关对相关操作进行限制；

6.3.2 无线信号转发器 
产品名称：无线信号转发器  
产品型号：HB-ZFQ

功能简介
◆ 无线信号转发器的主要功能是当报警主机接收太阳能全无线对射的无
    线信号距离超出产品本身无线距离规格时，通过该设备的转发使无线
    信号距离增加一倍, 从而使主机能正常接收全无线对射发出的无线信号。
◆  公司生产了两款不同频率的无线信号转发器，分别可转发230MHz /433MHz频率的太阳能全无线对射的无线信号。
◆  当报警主机与探头间的距离超出一个转发器的无线转发能力时，则需再添加一个或多个转发器，从而使报警主机能正常接收探头发出的无线信号。转发器共分四级：一级，二级，三级，四级，逐级转发，主机能接收任何一级转发器发出的无线信号(此功能只针对433MHz频率的转发器)。
◆  单个无线信号转发器可转发50对太阳能全无线对射。

七、用户端手机APP功能介绍（选择安装）
7.1手机APP软件介绍：
1、在网络状态下支持手机APP软件接警，可远程“全局布防”、“半布防”、“撤防”、“SOS”紧急求助、“本端消警”、“视频查看”、历史记录查询和主机参数设置等功能；在断网状态下也可依靠短信通道，实现正常报警信息接收，撤布防指令下达（仅针对GPRS类型的报警主机）；
            
2、如果需要同一手机对多个主机的切换操作，只需在软件上更改对应的15位主机账号即可（可扫二维码）。

3、探头学码、遥控器学码统一由APP软件完成，并可添加防区备注信息；

4、可设置两组定时布防、定时撤防时间，方便操作者使用；

5、可手动查看视频监控画面，支持手机截图和录像存储，支持语音对讲功能；

6、可查询99条历史记录（如报警记录、布撤防记录或上线断线记录等），软件升级不丢失；

7、支持四部手机、两个接警中心（标准和中转）同步接警操控，方便多成员、多级联网使用；

8、添加和修改软件参数时设有密码保护，增强系统安全性；

7.2 运营接警中心部分——报警视频综合接警中心

7.2.1 硬件构成
1、接警中心电脑配置要求：PC机1套：CPU要求core I 5以上，显卡支持2个接口的独立显卡，主板要求支持RS-232串口，内存8G以上，硬盘1T以上；显示器2套；
2、中心操作系统：Windows 7以上（支持32或64位）；
3、短信猫模块（选配）：1套；
7.2.2 接警中心管理软件（多级联网运行的必配）                                    
1、软件概述
   接警中心管理软件运行在Windows环境下，使用网络连接与用户端报警主机进行通信（通过网络服务器中转或直连），实现了接收和管理前端报警主机信息并实时显示的功能。
2、功能介绍
2.1 软件主界面与状态显示

主界面中，每个按钮表示一个“报警主机”，按钮文字表示此报警主机管理的辖区，可能是一个家庭、一个商铺、一个小区，一栋商厦，或者一个厂区等。

2.2  按钮图标表示了不同类型报警主机的当前状态，全局布防、撤防状态、断线状态和信号强度等图标分别表示如下：
全局布防：

撤   防：

GPRS主机断线：

有分机类主机断线：

主机网络连接状态及信号强度：

2.3 多屏显示报警事件：对任何一类突发警情都能实现三屏同步显示：第一屏显示该警情精准的百度地图，迅速锁定出警路线；第二屏显示该警情的点位分布图和详实的用户信息；第三屏显示警情现场的视频画面，复核报警事件的有效性。

2.4 私有云服务器搭建保障了系统运营的流畅性和稳定性：摒弃市场上公共的云服务平台而选择自建服务器的优越性在于，有限的网络资源可以完全由运营方自主掌控并合理分配给下辖的服务群体，这样既能合理限制单个用户的带宽上限，保障每个用户随时随地访问的流畅性，又能充分实施分散性管理，减轻中心服务器访问压力，提高整体系统运营的稳定性。

2.5 两组中转、一组直连、一组GSM短信共四组通道保障各接警方通信畅通：当用户手机出现网络受限或接警中心网络出现异常等复杂情况时，系统将自动启动短信备用通道，重建用户端报警设备与手机APP、接警中心的双向通信链接，避免报警信息丢失或反向操控失灵。

2.6不同警情不同的提示：针对各类警情（如盗警、火警、水警、SOS紧急求助、燃气泄漏等），系统可通过不同的报警语音，不同的报警图标进行直观提示，让操作者一目了然。
           
2.7完整的用户资料信息：报警用户的名称、地址、平面图、视频图、联系人、联系电话、备用电话以及报警时间、报警位置、报警次数、客户布撤防状态、客户设备工作是否正常等信息。
                  
2.8定时自动巡检终端设备故障功能：对于所有前端报警主机的状态进行监测，如设备有问题或不在线，平台立即弹出对应提示，以便对上报前端报警设备及主机维护信息及时处理，避免造成贻误警情。
                 
2.9完整的用户资料信息：报警用户的名称、地址、平面图、视频图、联系人、联系电话、备用电话以及报警时间、报警位置、报警次数、客户布撤防状态、客户设备工作是否正常等信息。
                  
2.10  监控视频、截图存储及语音对讲功能：可分单屏、四屏、九屏显示监控画面，报警时联动的监控视频一旦被弹出，系统在后台将自动启动录像（可手动设置录像时间）、截图功能，并实时存储。如前端摄像机具有语音对讲功能时可开启软件的对讲模式实现现场监听和喊话功能。

2.11强大的数据备份和恢复功能：重要的数据库资料如客户资料、电子地图、报警信息等系统将实时备份，一旦系统遭到雷击或其他不可抗拒力量破坏能及时恢复，保障了系统的安全性。

2.12入网用户服务到期提醒功能：当入网用户服务时间超过预设期限时，系统自动弹出提醒画面，方便管理。

2.13分权限管理：平台共设有超级管理员、管理员和操作员三种权限管理，增强系统的安全性。

2.14超大容量用户接入：可管理用户量达100万户以上。
八、系统优势及特点
      1．减少安装工程量。由于采用全无线工作方式，不用再挖沟、铺管、布线，施工更方便，特别是在复杂的布线环境中或已做好路面的条件下，太阳能全无线对射更显优势。省时省材。
      2．方便维护。太阳能全无线对射在主机的显示中每对都拥有唯一的地址代码，某对对射发生故障或报警都会在主机上有相应提示，比如008这对对射故障，就会在主机显示屏上显示“008失效”，所以对于故障对射的维护很方便。传统的有线对射不仅要检查对射本身是否有异常，还要排查电缆线路方面的问题，维护起来相当烦琐。
      3．防止全系统遭受雷击。因为对射装于室外，所以在夏季遭受雷击的可能性比较大。太阳能全无线对射无金属线连接，即使单个太阳能全无线对射遭受雷击也只是单个损坏，不会影响整个防盗系统。
      4．节能环保。节能环保一直是国家政府是提倡的，安防工程采用太阳能全无县对射既节省线缆的使用，同时无需消耗电能，是真正的绿色环保产品。
      5.便于拓展。时代发展很快，校园扩大，学校搬迁，有线的就需要提前介入挖沟布线，有的地方根本就没办法后续布线，就会被局限，搬迁就必须重新又投入；而太阳能对射及室内各类探测器，因为都是全无线设计，可以根据需要随时增加或搬迁，不用二次投资，造成浪费。
九、系统配置：
      根据校园需要防范的周界围墙的大小，结合实际的安装环境、校园面积大小来统计选择出前端各类探测设备的种类及具体数量填上就是完整的预算（周界太阳能红外对射R型的距离是100米内通用的，超出100米增加一对，超出200米再加一对，多一个拐点再增加一对，对射数量以此类推。窗户外安装的栅栏在没有挡光的17米的同一个平面内的二三个窗户可以合用一对，数量以此类推。）因为做预算必须考虑充分，建议预算里考虑上信号转发器，到时可根据现场环境安装情况来增加或者删除，下面序号相同部分请二选一。）；现将本项目需要的产品列项，本项目具体配置如下：

十、原厂商售后服务承诺函
      我宁波恒博通讯设备有限公司是按  中华人民共和国 法律成立的一家公司，主要生产地址设在 浙江省宁波市宁海县桃源街道金桥八路1号； 如工程单位采购由我方制造的货物的，作为原厂商，我方承诺本项目中应用到我公司生产的所有产品提供二年质保，质保期内质量问题引起故障所需配件提供免费更换。服务热线：0574-65222108  18969872718
    
十一．结束语
      本系统符合国家倡导节能环保理念，技术优势明显，太阳能供电、无线传输，采用无线调频加跳频技术解决了安防领域上无线传输距离短，信号收发不稳定等一系列技术难题；克服了普通电池供电使用周期短，维护更换频繁等弊端。本系统兼顾各种不同层次、不同年龄人的应用，不管老人小孩都能操控，把安装售后及应用变得非常简单，具有很强的市场适用优势，先进的且简单易用的红外报警系统在安防领域将有着广泛的应用前景；各行业同仁在方案的解读过程中如有任何不解之处，可致电公司服务热线： 0547-65222108；可访问网站http://www.nbhtz.com