## 关于某蓝莓园外来入侵周界报警方案

1.1  系统概述
      本项目为一个蓝莓园的周界报警监控联动的一个项目，没有围墙防护，无法满足目前园内的安全防范需求，建议用红外光墙做一个周界，确保园内内人员财产不受外来者侵害，推荐使用的产品为有效红外距离100米的“多光束太阳能全无线光墙”；这个项目约需要光墙约102对（具体分布参考安装示意图），该产品不仅供电无线，信号传输亦无线，方便安装维护，而且本端三光束四光束光墙均采用调频加跳频技术，提供可靠的抗干扰性能，后端采用的无线报警主机则用兼容性较强的“工程报警主机（HB-G250FM）”来进行集中管理。以后可以根据需求，增加联动模块一块，可实现和监控联动，当遇到有入侵者来犯，马上响起报警声；同时光墙把信号送到后台主机，信号通过联动模块带动摄像头，第一时间把入侵者的照片拍下，送到后台。考虑到无线信号的传输问题，建议在报方案时增加1个“433无线信号转发器（HB-ZFQ/433）”，我们将对其分别进行叙述:
1.2 系统安装布局图
针对实际安装要求，现将系统安装分布示意图介绍如下：

太阳能全无线光墙系统
                                                           
                                
产品特点及功能
◆ 太阳能供电，无需外接电源线，预留了外接充电口，能适应各种安装环境。
◆ 无线调频+跳频信号报警，无需外接信号线。
◆ 无线调频+跳频信号报警，解决了无线信号容易被干扰和误收误报的问题。
◆ 采用数据编码方式，做到6万对光墙不重码。
◆ 采用二次调制编码的光信号，避免多对对射和光墙之间的红外光相互干扰问题。
◆ 抗强光干扰，并有光扰提示。
◆ 具有故障自检，并向主机报告的功能。
◆ 具有安装后因刮风等原因造成偏移并向主机报告的功能。
◆ 具备3光束、4光束、6光束、8光束等款式，可选择防范高度。
◆ 具备校准微调功能，以三位数码液晶屏直观显示校准精度。
◆ 4光束、6光束、8光束光墙带扬声器，具有现场报警功能。

技术参数

| 红外距离 | HB-T001Q3 实用60米 HB-T001R3&HB-T001R4&HB-T001R6&HB-T001R8 实用100米 |
| --- | --- |
| 无线发射距离 | HB-T001Q3 开阔地2公里 HB-T001R3&HB-T001R4&HB-T001R6&HB-T001R8 开阔地3公里 |
| 红外光束数 | 3光束、4光束、6光束、8光束 |
| 无线发射频率 | 433MHz调频+跳频 |
| 24小时最大触警次数 | HB-T001R3&HB-T001Q3 ≤50次 HB-T001R4&HB-T001R6&HB-T001R8 1分钟报警音≤3次 |
| 工作电压 | 3.3V |
| 储电类型 | 可充型磷酸铁锂电池 |
| 电池容量 | HB-T001R3&HB-T001R4&HB-T001R6&HB-T001R8&HB-T001Q3：发送端500mAh,接收端1000mAh |
| 静态工作电流 | HB-T001R3&HB-T001R4&HB-T001Q3 发送端≤0.5mA，接收端≤0.5mA HB-T001R6 发送端≤0.75mA，接收端≤0.75mA HB-T001R8 发送端≤1 mA，接收端≤1mA |
| 红外光波长 | 940nm±20nm |
| 太阳能电板输出电流 | HB-T001R3&HB-T001Q3 1800Lx光照情况下≥2mA HB-T001R4 1800Lx光照情况下≥4mA HB-T001R6 1800Lx光照情况下≥6mA HB-T001R8 1800Lx光照情况下≥8mA（注：普通雨天户外光照度约2000LX） |
| 工作环境适应温度 | -30℃~70℃ |

安装效果图片
    
   
八光束太阳能全无线庭院灯红外光墙(单向警戒光束)

HB-T002S8 & HB-T002S8-D
     八光束太阳能全无线庭院灯红外光墙
            (单/双向警戒光束)

产品特点及功能
◆ 太阳能供电，无需外接电源线。
◆ 无线调频+跳频信号报警，无需外接信号线。
◆ 无线调频+跳频信号报警，解决了无线信号容易被干扰和误收误报的问题。
◆ 采用数据编码方式，做到6万对庭院灯不重码。
◆ 采用二次调制编码的光信号，避免多对庭院灯之间的红外光相互干扰问题。
◆ 抗强光干扰，并有光扰提示。
◆ 具有故障自检，并向主机报告功能。
◆ 具有安装后因刮风等原因造成偏移并向主机报告功能。
◆ 控制器具有过充、过放、温度补偿等多种保护功能; 
◆ 高寿命（8年以上）、经久耐用。
◆ 操作简单、维修方便。
◆ LED高亮度光源。

技术参数

| 红外光距离 | HB-T002A8 实用20米 HB-T002S8&HB-T002S8-D 实用50米 |
| --- | --- |
| 无线发射距离 | 开阔地700 m |
| 红外光束数 | 8光束 |
| 无线发射频率调频 | 433MHz调频+跳频 |
| 24小时最大触警次数 | ≤200次 |
| 工作电压 | 3.3V |
| 储电类型 | 可充型磷酸铁锂电池 |
| 电池容量 | HB-T002A8 1500mAh, HB-T002S8&HB-T002S8-D 6000mAh |
| LED灯工作功耗 | HB-T002A8 0.25 W HB-T002S8&HB-T002S8-D 1W |
| 红外光波长 | 940nm±20nm |
| 太阳能电板供电能力 | HB-T002A8 0.5W HB-T002S8&HB-T002S8-D 2W |
| 工作时间 | 根据不同的配置每天照明8-12小时，LED灯可连续使用20小时 ，红外线护栏在户外不管阴雨天还是晴天可不间断工作 |
| 工作环境适应温度 | -30℃~70℃ |
| 产品重量（带包装） | HB-T002A8：4.3（kg） HB-T002S8：14.7（kg）； HB-T002S8-D：17.0（kg） |
| 外型尺寸 | HB-T002A8：955×φ160（mm） HB-T002S8 & HB-T002S8-D：1400×φ150（mm） |

无线报警主机部分

产品名称：工程报警主机
产品型号：HB-G250
 
功能简介
　 ·8个有线992个无线可编程防区。
　 ·含键盘，内置电源、录音模块、无线接收模块。
　 ·Ademco contact ID通讯协议。
　 ·4种布防方式：全局布防、半局布防、遥控布防、远程布防。
　 ·6种防区类型：全局防区、半局防区、门铃防区、屏蔽防区、旁路防区、紧急防区。
　 ·密码键盘撤防、无线遥控撤防、远程撤防、接警撤防四种撤防方式。
　 ·可用遥控器进行布防、撤防、紧急报警等操作。
　 ·1组6位用户密码，1组6位设置密码均可自行修改。
　 ·可远程控制，可外接监听头，可远程监听现场警情，可录2~3秒语音，进行语音报警。
　 ·可拨打2组电话号码（固定电话或手机号码）和2组报警中心号码。警情触发时，循环拨号。
　 ·录音、监听、远程控制、防区类型、电话线检测及相关参数通过键盘按需要设置，防剪，防雷击。
   ·220VAC供电，可接监听头、12V7AH蓄电池，最多可接4个键盘。
　 ·本主机接收频率：433MHz

1.5.3 其他配套产品
 
A、产品名称：无线信号转发器  
B、产品型号：HB-ZFQ

功能简介
◆ 无线信号转发器的主要功能是当报警主机接收太阳能全无线对射的无
    线信号距离超出产品本身无线距离规格时，通过该设备的转发使无线
    信号距离增加一倍, 从而使主机能正常接收全无线对射发出的无线信号。
◆公司生产了两款不同频率的无线信号转发器，分别可转发230MHz /433MHz频率的太阳能全无线对射的无线信号。
◆当报警主机与探头间的距离超出一个转发器的无线转发能力时，则需再添加一个或多个转发器，从而使报警主机能正常接收探头发出的无线信号。转发器共分四级：一级，二级，三级，四级，逐级转发，主机能接收任何一级转发器发出的无线信号(此功能只针对433MHz频率的转发器)。
◆单个无线信号转发器可转发50对太阳能全无线对射。
1.5.3 其他配套产品

B、联动模块

产品名称：联动模块32L
产品型号：HB-LD-32

功能简介
◆ 本设备可外接16/32路开关量(编号00-15/31)可以分别设置与1个或几个防区相关联，这几个防区中一旦有报警, 与之相关联的开关量状态只发生一次变化，例如：1号、5号、20号防区设置成与0号开关量关联, 那么, 当1号、5号、20号防区中只要有1个触警，0号开关量的状态就发生变化，到了设置时间后，0 号开关量的状态就恢复到原来状态, 但如果这时5号或20号防区有触警, 0号开关量的状态不会发生变化的。
◆ 一个开关量可用设定与多个防区相关联; 但一个防区只能设定一个开关量与之相关联。
◆ 可用专用命令检查防区与开关量的关联设定是否正确。
◆ 开关量的状态保持时间从1---5999秒可设置，默认1秒。
◆ 开机自检，一打开电源或复位后，开关量的状态按顺序变化一次，以检查开关量的好坏。
◆ 本设备只能与HB-G250FM系列主机配套使用。

C、网络通信模块

产品型号：HB-WT-1
功能简介：网络通信模块体积小，可直接安装在报警主机内，由报警主机主机供电，通过两种方式对外通信，一种通过网线与Internet网络连接，将报警事件通过网络方式实时向监控中心传输；另一种通过无线将报警事件发送到监控中心；中心同时可控制各报警主机的布防、撤防、旁路等远程控制。
特点： 
1）通过网络即可远程控制报警主机，接收主机信息；
2）通过无线即可接收主机信息；
3）虚拟键盘：用户用虚拟键盘通过网络对报警主机进行远程控制； 
4）远程编程：用户通过虚拟键盘对报警主机进行远程编程； 
5）远程信息：远程了解报警主机的布、撤防、旁路、解除旁路状态及时接收报警信息； 
6）通过“恒博HB2000”监控中心软件对报警主机同时进行监控和接警；　 
7）通过模块上的4个拨码开关对相关操作进行限制；

太阳能全无线户外警号(HB-JHD-3)

功能简介
◆ 采用太阳能供电，无需外接电源线。
◆ 接收433MHz无线调频信号报警，无需外接信号线。
◆ 内置扬声器、大功率LED灯，具有现场声光报警功能。
◆ 可单独学习433 MHz的太阳能全无线红外系列探测器。当探测器发生无线报警信号时警号会以声光灯形式报警。

技术参数

| 工作电压 | 6.4V |
| --- | --- |
| 储电类型 | 可充型磷酸铁锂电池 |
| 电池容量 | 1000mAh |
| 静态工作电流 | 平均2mA |
| 无线接收频率 | 433MHz调频+跳频 |
| 可学习无线防区 | 32组 |
| 工作环境适应温度 | -30℃~70℃ |
| 单个LED亮度 | 70lm |
| 报警音量 | 90分贝 |
| 产品重量 | 1.6（kg） |
| 外形尺寸 | 280×180×74（mm） |

1.3 系统优势及特点
A、系统优势
       1．减少安装工程量。由于采用全无线工作方式，不用再挖沟、铺管、布线，施工更方便，特别是在复杂的布线环境中或已做好路面的条件下，太阳能全无线对射更显优势。以一个工程要安装50对对射为例，安装传统有线对射的话，因为要连接大量的线缆（每个对射拉1根电源线和信号线的话，一对对射就是4根线缆，50对对射需要200根线缆），先要挖钩、铺管和布线，然后再安装对射，整个工程下来需要较长周期。如果安装太阳能全无线对射，两个人安装的话一两天即可，省时省材。
      2．方便维护。太阳能全无线对射在主机的显示中每对都拥有唯一的地址代码，某对对射发生故障或报警都会在主机上有相应提示，比如008这对对射电池低电，就会在主机显示屏上显示“008低电”，所以对于故障对射的维护很方便。传统的有线对射不仅要检查对射本身是否有异常，还要排查电缆线路方面的问题，维护起来相当烦琐。
      3．防止全系统遭受雷击。因为对射装于室外，所以在夏季遭受雷击的可能性比较大。太阳能全无线对射无金属线连接，即使单个太阳能全无线对射遭受雷击也只是单个损坏，不会影响整个防盗系统。
      4．节能环保。节能环保一直是国家政府是提倡的，安防工程采用太阳能全无县对射既节省线缆的使用，同时无需消耗电能，是真正的绿色环保产品。
      5.便于拓展。产业发展很快，厂区扩大，厂区搬迁，有线的就需要提前介入挖沟布线，有的地方根本就没办法后续布线，就会被局限，搬迁就必须重新又投入；而太阳能对射因为全无线，可以根据需要随时增加或搬迁，不用二次投资，造成浪费。
B、系统特点:
·太阳能供电，无需外接电源线；无线信号报警，无需外接信号线，真正的全无线对射。
·安装不用铺管布线，维护不用查线，节省管线等材料费，减少工程量降低安装维护成本。
·无需太阳直射，阴雨天也能把光线转化为电能，供对射正常使用。
·具有故障自检功能。
·太阳光干扰时能自动屏蔽，不误报，主机有强光干扰提示。
·大功率无线信号发送，具有较强的抗干扰能力。
·完备的防卫能力：入侵者无法以快速跳跃、匍伏或其它动作通过隐形红外防卫射束网的防范范围。
·良好的抗干扰特性：当昆虫或小动物等通过红外防卫射束网时，由于不能完全遮断红外防卫射束,所以不会产生误报警。
·严密的防破坏能力：当红外对射被破坏或撬砸时，报警信号输出电路将自动输出无线报警信号。
·可全天侯工作：红外对射探测器具有抗不良天气环境干扰能力。
·433频率的对射可通过转接器、接收头与第三方主机配套使用。
太阳能全无线对射与传统有线对射区别对照表

太阳能全无线对射与传统有线对射区别对照表

1.7 系统配置
      根据所提供的图纸，结合实际的安装环境、边界防范长度及整体工程预算，现将该系统的具体配置统计如附件：
                      
    
                                                           宁波恒博通讯设备有限公司