关于邮政储蓄所联网报警监控联动解决方案

一、 系统概述

1.1  概述

新的时代环境给人们带来了舒服的生活，时代的变迁更新也给如今的社会形势带来各种新的问题。市场经济的深入，城市流动人口的逐步增多，随之而来的抢劫、盗窃等犯罪活动日益严重。如果没有及时有效的处理措施，共建和谐社会就无从谈起。

当前报警系统大致可分为两类：常用的防范手段主要有以电子围栏、主动红外对射为代表的周界防范和室内有线、半无线被动报警探头为辅的安全防范体系.传统的报警系统由前端探测器、探测信号传输和报警主机三部分组成，该类系统技术已非常成熟，应用也已很普及。但该系统组成部份必须通过信号线、电源线进行传输，犯罪分子及易破坏，且在施工过程中需要开槽布线或频繁更换电池，且时间长容易线路老化，断裂，给安装和售后均带来了不便，因为有先天缺陷从而不能有效地防止外来入侵者，银行储蓄所属于国家重点安全防范单位，它具有设施多样，重要设施繁多，进出人员复杂，管理涉及分支构多领域广等特点，她作为社会货币流通主要场所，国家经济运作的主要环节，以独特的功能和先进的技术广泛服务于各行各业中；因此提供银行系统的科学管理和安全防范显得尤为重要。

各储蓄所白天上班时间都有人活动，主要是针对下班后夜间非法入侵行为需要的即时报警，以便通过科技保卫处配合人防及时制止将要发生的事实，防范可能给国家财产造成的损失，如果没有及时有效的防范措施，势必会造成财产安全问题，甚至更有可能造成不可预估的严重后果。建议储蓄所在有监控的基础上再更新建立一套具有防破坏功能、断路、短路、拆装均可报警的有效报警系统；现在我们向您介绍的是区别于前面传统有线报警系统，在技术上更加先进，功能上更为完善的新一代联网报警系统———— 恒博无线联网报警系统。与传统联网报警相比，该系统在前端探测部分引进了设计新颖、技术成熟的“光能全无线红外探测”设备，后端采用“接警管理中心平台”将各储蓄所报警信息直接集中管理。这样的组建方式不仅免去了前期繁琐的挖沟铺管、预埋线缆等施工环节，提高联网报警的综合效率，最主要的是提高了抗破坏能力，因为前端采用了全无线技术，使犯罪分子无从下手，哪怕整个银行被剪短电源，前端探头不受任何影响，照常工作，后端主机备有不间断电源同样能正常运转。如果需要也可以报告给保卫处负责人手机上进行APP操控，从而大大提高了安全性、灵活性，使国家的财产安全得到应有的保障。

二、 系统设计原则

- 先进性

本系统设计中采用了目前世界上先进的太阳能全无线主动红外对射装置和网络型无线报警主机，按照国际上成熟的系统结构进行工程安装。

- 扩展性

整个系统的设计满足目前工程所需的各方面实际要求，同时也充分考虑到以后系统升级扩展的需要，如在其他区域增加探头、报警系统与视频监控系统联动防范、利用网络平台实现多系统远程操控等，我们为系统都留有足够的扩展空间。

- 安全性和可靠性

系统设备均选用技术先进、性能可靠的成熟产品，所有这些设备的技术参数均符合国家有关标准的规定。其中太阳能全无线主动红外光栅是采用成熟的太阳能光伏电池技术和已广泛应用的调频无线信号传输技术，结合主动式红外对射原理，所研制出来的新一代周界入侵探测器。与有线的红外对射、红外光栅、红外护栏、红外光墙相比，太阳能全无线对射具有误报率低、抗干扰性好、环境适应能力强等特点，并且可有效地防止有线报警系统因雷击导致的全系统瘫痪。

- 实用性和经济性

整个系统简单实用，用户操作、安装、维护都比较简单，完全满足用户的实际需要，最大限度的为用户节约投资，同时也符合国家对节能环保的产业发展需要。

三、 系统设计依据

- 《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）；

- 《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-92）；

- 《工业企业通信设计规范》（GBJ42-81）；

- 《主动红外入侵探测器》（GB10408.4-89）；

- 《安防防范系统验收规则》（GA308-2001）；

- 《安全防范系统通用图形符号》（GA/T74-94）；

- 《防盗报警控制器通用技术条件》（GB12663-90）；

- 《中华人民共和国公共安全行业标准》（GA38-92）；

四、 系统设计思路

本项目是XX邮政储蓄总行下属XX个储蓄所各需要考虑监控联动的防盗报警安全解决方案，针对银行储蓄所的特殊性，我们建议在：1、在储蓄所各重要位置安装上3-5个不等的“光能全无线探测器”，该探测器均采用有光（不管是冷光热光）就光电转换功能自助供电，没光就通过内置超大容量电池供电，5-8年无须更换电池；信号采用“433MHz”调频加跳频脉冲抗干扰方式进行传输，安全性极高；2、储蓄所消控室各安装一套恒博工程报警主机，把前端各个探头以学码方式和主机相连，外接一个户外声光警号，每个探头都有自己的地址码，互不干扰；3、增加联动模块实现和现有的海康监控系统进行联动；4、增加网络通讯模块，实时把现场情况通过储蓄系统内网上传到上级“管理中心平台”集中管理；5、一旦有非法入侵事件，探测器立即将报警信息以433MHz无线调频+跳频信号传输到工程报警主机，主机即刻拉响警示牌和警笛现场声光报警；联动模块提供信号给硬盘录像机带动摄像头，第一时间把入侵者的现场情况拍录下来,同时信号通过网络上传到上级科技处“管理中心平台”， 中心平台第一时间弹出事发点的百度地图、点位分布图和现场视频监控画面，现场情况一目了然，直观提醒巡逻人员进行警情处理，威慑入侵者，使他无处遁形；因此“管理中心平台”必须要有人值守，以便警情得到迅速处理。以后可以根据发展需要，随时可以增加周界报警“光墙”、紧急手动按钮及各类报警探头。

前端储蓄所探测器均采用了光电转换技术自动充电、大容量电池及时蓄电的自主供电方式，无需外界提供电源即能工作。一旦侦测到报警、低电、被破坏等异常情况，探测器本端会以无线调频加跳频的方式主动报告给本地主机，真正做到了电源无线、信号也无线的全无线运行模式。该设计最大的优势在于前期安装免去了繁琐的挖沟布线，售后维护简单方便，将安全隐患降到最低的。

- 系统组成拓扑图

六、 系统硬件及软件说明

6.1 各储蓄所前端部分

各储蓄所前端部分的设备分为前端探测设备和报警主机两部分。其中前端探测设备为若干个太阳能被动红外探测器。可以外加个主机遥控，方便管理一键式撤布防，避免误操作。我们分别介绍如下：

6.1.1 各储蓄所前端探测设备

① 太阳能全无线被动红外探测（HTZ-T207)（选配）

② 太阳能全无线被动红外幕帘探测（HTZ-T203）（选配）

6.1.2 各储蓄所前端报警主机

① 工程报警主机（HTZ-G1000）

6.1.3 各储蓄所前端手机APP软件（选用）

6.1.1 各储蓄所前端探测设备
1、太阳能无线被动红外探测器(HTZ-T207)（选配）

（1）功能简介

◆ 太阳能（室内灯光）供电设计，无需外接电源线，2到8年无需更换电池。

◆ 待机电流小至微安级。

◆ 抗电磁、强光、小宠物干扰,误报率极低。

◆ 两级灵敏度可调、自动温度补偿，能根据环境温度的变化自动调整灵敏度，降低误报。

◆ 流线型设计,安装灵活简便,壁挂、吸顶均可。

◆ 无线调频+跳频信号报警，无需外接信号线。

◆ 无线调频+跳频信号报警，解决了无线信号容易被干扰和误收误报的问题。

◆ 具有故障自检，并向主机报告的功能。

（2）技术参数

| 太阳能电板电压 | 5V |
| --- | --- |
| 备用电源 | 一节3.6V锂电池,电池容量2000-9000mAh |
| 报警电流 | ≤60mA |
| 待机电流 | ≤40μA |
| 探测角度 | 100° |
| 封锁时间 | 30秒和120秒可选 |
| 探测距离 | 4-8米 |
| 发射时间 | 5秒 |
| 无线发射频率 | 433MHz调频+跳频 |
| 无线发射距离 | 开阔地500米 |
| 工作温度 | -10℃~45℃ |
| 储存温度 | -25℃~65℃ |
| 产品重量 | 0.25（kg） |
| 外形尺寸 | 205×65×40（mm） |

2、太阳能全无线被动红外幕帘探测器（HTZ-T203）（选配）

（1）功能简介

◆ 太阳能（室内灯光）供电设计，无需外接电源线，2到8年无需更换电池。

◆ 待机电流小至微安级。

◆ 抗电磁、强光、小宠物干扰,误报率极低。

◆ 两级灵敏度可调、自动温度补偿，能根据环境温度的变化自动调整灵敏度，降低误报。

◆ 流线型设计,安装灵活简便,壁挂、吸顶均可。

◆ 无线调频+跳频信号报警，无需外接信号线。

◆ 无线调频+跳频信号报警，解决了无线信号容易被干扰和误收误报的问题。

◆ 具有故障自检，并向主机报告的功能。

（2）技术参数

| 太阳能电板电压 | 5V |
| --- | --- |
| 备用电源 | 一节3.6V锂电池,电池容量2000-9000mAh |
| 报警电流 | ≤60mA |
| 待机电流 | ≤40μA |
| 探测角度 | 水平4°，垂直100° |
| 封锁时间 | 30秒和120秒可选 |
| 探测距离 | 4-8米 |
| 发射时间 | 5秒 |
| 无线发射频率 | 433MHz调频+跳频 |
| 无线发射距离 | 开阔地500米 |
| 工作温度 | -10℃~45℃ |
| 储存温度 | -25℃~65℃ |
| 产品重量 | 0.3（kg） |
| 外形尺寸 | 115×80×50（mm） |

3、无线紧急按钮（ HTZ-A382 ）（选配）

（1）功能简介

◆ 无线紧急按钮具有紧急报警触摸发送功能，在关键时候可起到紧急呼救的作用。

◆ 待机时间长，适应范围广。

◆ 采用无线信号传输，无需布线。

（2）技术参数

| 工作电压 | DC 3V（CR2450纽扣电池） |
| --- | --- |
| 工作电流 | 静态电流：0mA，发射电流：60 mA |
| 工作频率 | 433MHz调频+跳频 |
| 无线距离 | 开阔地300米 |
| 工作温度 | -10℃~+55℃ |
| 触发次数 | 1000次 |
| 产品重量（含包装） | 0.05（kg） |
| 外形尺寸 | 59×59×23（mm） |

6.1.2 各储蓄所前端报警主机

- 工程报警主机(HTZ-G3000)

功能简介

◆8个有线992个无线可编程防区。

◆含键盘、15V电源适配器、无线接收模块。

◆支持Ademco contact Id通讯协议。

◆4种布防方式：全局布防、半局布防、远程布防、遥控布防。

◆6种防区类型：全局防区、半局防区、门铃防区、屏蔽防区、旁路防区、紧急防区。

◆密码键盘撤防、无线遥控撤防、远程撤防、接警撤防四种撤防方式。

◆可用遥控器进行布防、撤防、紧急报警等操作。

◆1组6位用户密码，1组6位设置密码均可自行修改。

◆可远程控制，可外接监听头，可远程监听现场警情。

◆可拨打2组电话号码（固定电话或手机号码）和2组报警中心号码。警情触发时，循环拨号。

◆远程控制、防区类型、电话线检测及相关参数可通过键盘按需要进行设置。

◆具有RS-485对外通信端口，外挂联动模块，网络通信模块等可实现视频联动，远程报警功能。

◆支持手机APP应用，可通过手机APP接收报警并对主机进行操作。

技术参数

| 工作电压 | 交流AC220V±10% 50Hz，直流12V~13.8V |
| --- | --- |
| 工作电流 | 静态电流≤100mA,报警电流≤350mA |
| 使用环境 | -10—55℃ ，相对湿度：40—70% |
| 拨号方式 | 双音频 高频群组电平：-7±2dBm 低频群组电平：-9±2dBm |
| 无线接收频率 | 433MHz调频+跳频 |
| 备用电池 | DC12V7Ah |
| 产品重量 | 2.5（kg） |
| 外形尺寸 | 265×260×80（mm） |

产品名称：太阳能全无线户外警号(HB-JHD-2)

功能简介

◆ 采用太阳能供电，无需外接电源线；

◆ 接收433 Mhz无线调频信号报警，无需外接信号线；

◆ 内置扬声器、大功率LED灯，具有现场声光报警功能；

◆ 可单独学习433 MHz的太阳能全无线红外系列探测器。当探测器发

生无线报警信号时警号会以声光灯形式报警。

技术参数

| 工作电压 | 6.4V |
| --- | --- |
| 储电类型 | 可充型磷酸铁锂电池 |
| 电池容量 | 3000mAh |
| 静态工作电流 | 平均1mA |
| 无线接收频率调频 | 433MHz调频+跳频 |
| 无线接收距离 | 开阔地300米 |
| 工作环境适应温度 | -30℃~70℃ |
| 单个LED亮度 | 70lm |
| 报警音量 | 90分贝 |
| 外形尺寸 | 280×180×74（mm） |

6.1.3 各储蓄所前端手机APP功能介绍（选用）

- 在网络状态下支持手机APP软件接警，可远程“全局布防”、“半布防”、“撤防”、“SOS”紧急求助、“本端消音”、“视频查看”、历史记录查询和主机参数设置等功能；在断网状态下也可依靠短信通道，实现正常报警信息接收，撤布防指令下达；

6.2  运营接警中心部分——报警视频综合接警中心

6.2.1 硬件构成

1、接警中心电脑配置要求：PC机1套：CPU要求core I 5以上，显卡至少支持3个接口的独立显卡，主板要求支持RS-232串口，内存8G以上，硬盘1T以上；显示器3套；

2、中心操作系统：Windows 7以上（支持32或64位）；

3、短信猫模块：1套；

4、服务器配置要求：CPU要求英特尔4核4线程以上，三级缓冲3M以上，主频3GHz以上；主板要求内存支持4通道，能支持32G以上内存，网卡千兆以上；内存16G，主频ddr3 2400以上；硬盘1T以上；内装厂家提供的网络寻址服务、视频私有云服务、手机APP服务等（选配）；

5、服务器操作系统：Linux（Red-Hat）。

6.2.2 接警中心管理软件

1、软件概述

接警中心管理软件运行在Windows环境下，使用网络连接与各储蓄所前端报警主机进行通信（通过网络服务器中转或直连），实现了接收和管理前端报警主机信息并实时显示的功能。

2、功能介绍

2.1 软件主界面与状态显示

主界面中，每个按钮表示一个“报警主机”，按钮文字表示此报警主机管理的辖区，可能是一个银行、一个小区，一栋商厦，或者一个厂区等，本项目为118个储蓄所，显示的是118个储蓄所主机。

2.2  按钮图标表示了不同类型报警主机的当前状态，全局布防、撤防状态、断线状态和信号强度等图标分别表示如下：

全局布防：

撤   防：

GPRS主机断线：

有分机类主机断线：

主机网络连接状态及信号强度：

2.3 多屏显示报警事件：对任何一类突发警情都能实现三屏同步显示：第一屏显示该警情精准的百度地图，迅速锁定出警路线；第二屏显示该警情的点位分布图和详实的用户信息；第三屏显示警情现场的视频画面，复核报警事件的有效性。

2.4 私有云服务器搭建保障了系统运营的流畅性和稳定性：摒弃市场上公共的云服务平台而选择自建服务器的优越性在于，有限的网络资源可以完全由运营方自主掌控并合理分配给下辖的服务群体，这样既能合理限制单个用户的带宽上限，保障每个用户随时随地访问的流畅性，又能充分实施分散性管理，减轻中心服务器访问压力，提高整体系统运营的稳定性。

2.5 两组中转、一组直连、一组GSM短信共四组通道保障各接警方通信畅通：当用户手机出现网络受限或接警中心网络出现异常等复杂情况时，系统将自动启动短信备用通道，重建各储蓄所前端报警设备与手机APP、接警中心的双向通信链接，避免报警信息丢失或反向操控失灵。

2.6 支持多级联动接警： 警情发生后，用户手机APP上第一时间接收报警信息，并查看相应视频画面视为一级接警；物业值班中心电脑屏幕上同时弹出报警点位分布图，并调取对应监控图像视为二级接警；安保服务中心同步分屏显示百度地图，点位分布图和监控图像视为三级接警。

2.7不同警情不同的提示：针对各类警情（如盗警、火警、水警、SOS紧急求助、燃气泄漏等），系统可通过不同的报警语音，不同的报警图标进行直观提示，让操作者一目了然。

2.8定时自动巡检终端设备故障功能：对于所有前端报警主机的状态进行监测，如设备有问题或不在线，平台立即弹出对应提示，以便对上报前端报警设备及主机维护信息及时处理，避免造成贻误警情。

2.9完整的用户资料信息：报警用户的名称、地址、平面图、视频图、联系人、联系电话、备用电话以及报警时间、报警位置、报警次数、客户布撤防状态、客户设备工作是否正常等信息。

2.10  监控视频、截图存储及语音对讲功能：可分单屏、四屏、九屏显示监控画面，报警时联动的监控视频一旦被弹出，系统在后台将自动启动录像（可手动设置录像时间）、截图功能，并实时存储。如前端摄像机具有语音对讲功能时可开启软件的对讲模式实现现场监听和喊话功能。

2.11强大的数据备份和恢复功能：重要的数据库资料如客户资料、电子地图、报警信息等系统将实时备份，一旦系统遭到雷击或其他不可抗拒力量破坏能及时恢复，保障了系统的安全性。

2.12入网用户服务到期提醒功能：当入网用户服务时间超过预设期限时，系统自动弹出提醒画面，方便管理。

2.13分权限管理：平台共设有超级管理员、管理员和操作员三种权限管理，增强系统的安全性。

2.14超大容量用户接入：可管理用户量达100万户以上。

七、系统配置

1、各储蓄所前端配置（一个储蓄所的配置）：

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 图片 | 单位 | 数量 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程报警主机 | HTZ-G3000 |  | 台 | 1 |  |
| 2（两选一） | 太阳能全无线被动红外探测器 | HTZ-T207 |  | 个 | 3 |  |
|  | 太阳能全无线被动红外幕帘探测器 | HTZ-T203 |  | 个 |  |  |
| 3 | 网络通信模块 | HB-WT-1 |  | 块 | 1 |  |
| 4 | 联动模块32L | HB-LD-32 |  | 块 | 1 |  |
| 5 | 主机摇控器 | HB-YKQ-4 |  | 个 | 2 |  |
| 6 | 太阳能全无线户外警号 | HB-JHD-2 |  | 台 | 1 |  |
|  | 有线声光警笛（选配） | 外购 |  | 个 |  |  |

备注：同一个序号下的请二选一。

2、接警中心配置（上级集中管理平台）：

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 图片 | 单位 | 数量 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 短信猫模块 （选配） | JYC311 |  | 个 | 1 |  |
| 2 | 后台PC机 | 外购 |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 恒博联网报警 管理软件 | 后台软件 |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 网络通信模块 | HB-WT-1 |  | 块 | 1 |  |

八． 原厂商售后服务承诺函

我宁波恒博通讯设备有限公司是按  中华人民共和国 法律成立的一家公司，主要生产地址设在 浙江省宁波市宁海县桃源街道金桥八路1号； 如工程单位采购由我方制造的货物的，作为原厂商，我方承诺本项目中应用到我公司生产的所有产品提供二年免费保修（人为造成及人力不可抗原因造成的不在保修范围内），保修期内质量问题引起故障所需配件提供免费更换。服务热线0574-65222108  18969872718

宁波恒博通讯设备有限公司

结束语

恒博公司作为一家专业的无线报警产品生产商，历时十余年的技术探索和反复应用，凭借公司下属的纯研发机构西安研究所的技术优势，在太阳能供电技术、无线传输技术和联网报警方面积累了丰富的实践经验，其中自主研发的太阳能供电技术充分克服了普通电池供电使用周期短，维护更换频繁等弊端，并已获得多项国家发明专利。无线调频加跳频技术解决了安防领域上无线传输距离短，信号收发不稳定等一系列技术难题，具有很强的竞争优势。我们相信，只要社会各界共同发挥产品技术、地缘人脉、网络平台等各方面优势，通过资源大整合，互惠互利协同运作，就一定能为我们各方带来良好的和社会效益和经济效益。

各行业同仁在方案的解读过程中如有任何不解之处，可致电公司技术服务热线： 0547-65222108；http://www.ffddcc.com。