关于法院、检察院的

档案室、财务室等重要场所

防入侵报警解决方案

1.1  系统概述

法院、检察院办公大楼作为国家在地方的重要组成机构，院内的档案室、资料室、财务室等是重中之重，入侵盗窃、破坏等不和谐的犯罪活动时有发生。建立一套符合行业技术发展大趋势，且具备可靠性、可行性及先进性的防盗、防入侵的报警系统尤为重要。

当前防盗、防外来入侵技术防范手段主要以电子围栏、主动红外对射为代表安装于户外的周界类报警为主。法院、检察院内的档案室、资料室、财务室均在室内，安装环境并不合适；而被动红外报警探测器因为本身设计合适室内应用，且造价经济实惠又安全，备受关注。

传统的红外报警系统由前端探测器、信号传输和报警主机三部分组成，技术虽已非常成熟，应用也很普及，但该系统组成必须通过信号线、电源线进行传输，犯罪分子及易破坏，且在施工过程中需要提前介入开槽布线，已经装修好的大楼根本无法实施，而线路时间长容易老化、断裂，给安装应用和售后均带来诸多不便。现在将向您介绍的是在技术上更加先进，功能上更为完善的新一代光能红外报警系统：该系统首先在前端探测部份引进了设计新颖、技术成熟的调频加跳频无线信号传输技术，电源采用光转电一体化自助供电的光能探测设备；免去供电、传输的布线施工环节；后端报警主机则采用符合行业技术发展大趋势处于技术前沿的无线“网络报警主机”来进行集中管理。这样的组建方式不仅免去了前期繁琐的挖沟铺管、预埋线缆等施工环节；实现今天安装，即刻就可应用；解决传统报警系统在应用过程中传输部份安装繁琐，且容易因各种原因损坏，恢复周期慢长的问题，大大节约成本提高应用效率。

1.2 设计依据

1) 《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）；

2) 《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-92）；

4) 《工业企业通信设计规范》（GBJ42-81）；

- 《主动红外入侵探测器》GB 10408.4-89

- 《安防防范系统验收规则》GA 308-2001

7)  工程商提供的设计图纸及甲方提出的具体要求。

1.3 设计原则

- 先进性

本系统设计中采用了目前世界上先进的光能全无线被动红外探测装置和无线网络报警主机，按照国际上成熟的系统结构进行工程设计。

- 扩展性

整个系统的设计满足目前工程所需的各方面实际要求，同时也充分考虑到以后系统升级扩展的需要，如法院、检察院以后要扩展，增加周界对射、室内防盗探头、一键应急按钮、防火灾烟感探头或报警系统与视频监控系统联动防范、利用网络平台实现多系统远程管理、PC端用软件管理、手机APP操控等，本设计方案都留有足够的扩展空间。

- 安全性和可靠性

系统设备均选用技术先进、性能可靠的成熟产品，所有这些设备的技术参数均符合国家有关标准的规定。其中光能全无线探测器是采用成熟的光能转光伏供电技术和已广泛应用的调频调幅基础上增加了跳频无线信号传输技术所研制出来的新一代防入侵探测器。与有线的探测器相比，光能全无线探测器具有误报率低、抗干扰性好等特点，并且可有效地防止有线报警系统因破坏剪断线缆造成的全系统瘫痪。

- 实用性和经济性

整个系统简单实用，用户操作、安装、维护都非常简单，完全满足用户的实际需要，最大限度的为使用单位节约投资，同时也符合国家对节能环保的产业发展需要。

1.4系统设计思路

由于法院、检察院环境人员复杂，地域相对较广，大楼内档案室、资料室、财务室等场所特别容易被犯罪分子选择进入作案。所以法院、检察院主要是针对档案室、财务室等重要场所进行的防盗防入侵即时报警，以便通过保安人员及时制止将要发生的事实，把可能造成的后果得到有效制止，把损失降到最低。

1、在法院、检察院大楼的档案室、资料室、财务室等场所的窗户及门的内侧各安装一套无盲区的光能全无线红外探测器、全无线门磁做报警防护，红外探测器是利用人眼看不见的红外光线进行生物探测，全无线门磁是利用二片式闭合分开报警方式，安全性极高；

2-1档案室、资料室、财务室等场所距离安保室相对较近的，则：安装一套无线报警主机，把几个探测器、门磁学码到报警主机里，报警主机由门卫保安值班人员来管理，报警时主机上会显示报警的防区，显示的防区就代表该科室有人闯入，同时也报警到值班人员及科室负责人的手机上（方便离岗时也能了解现场情况）

2-2档案室、资料室、财务室等需要防范的场所距离都相对较远的，解决方法①：增加信号转发器来增加接收距离。解决方法②：各室都安装一套无线报警主机，把探测器、门磁学码到报警主机里，门卫保安值班室的PC端加装报警管理软件，用报警平台管理软件来统一管理，报警时软件会自动弹屏，红色闪烁的防区就代表该防区有人闯入，同时也报警到值班人员及科室负责人的手机上（方便离岗时也能了解现场情况）

3、当选择在PC端加装报警管理软件，用报警系统平台管理软件来管理的，报警主机和海康萤石、大华乐橙等国内一线大牌摄像头已经做好数据对接，可实现视频联动,

4、系统留有足够的拓展空间，后续可以根据需要，随时增加各类报警探头，比如：防火灾的烟雾感应探头、防盗报警探头、一键式手动应应急报警按钮等等，因为前端探测设备都是全无线设计，不需要布任何线缆不影响装修。

1.5系统链接拓扑图1（单主机管理方式）

拓扑图二：（多主机管理方式）

1.6系统组成

本项目为法院、检察院行政办公大楼针对档案室、财务室资料室等重要科室需要的防盗防入侵即时报警，以便通过保安人员及时制止将要发生的事实，把可能造成的后果得到有效制止，把损失降到最低。

档案室、财务室的正面、背面和侧面的窗户或门口上面安装光能无线幕帘探测器（HB-T201）或光能无线门磁（HB-MC-3）。某些重要走道、角落安装光能无线广角红外探测器（HB-T205），全方位探测室内的每个角落。它是利用人眼看不见的红外光线构成一面光的屏罩,安全性极高。一般一个窗户或一道门安装1-2个光能无线幕帘探测器或一个无线门磁，一个走道安装1-2个光能无线广角探测器；几个科室共有N个窗户，N个门，共需要N个光能幕帘N个门磁；（具体分布参考安装示意图）光能门磁是利用二片式闭合分开报警方式，安全性极高。所有产品不仅供电无线，信号传输亦无线，方便安装维护。而且本端探测器及门磁均采用调频加跳频技术，提供可靠的抗干扰性能。报警主机则采用信号强、功能较全面的全网通工程网络报警主机（HTZ-G1000-4G）来进行集中管理。一旦触警除了实现现场报警播报防区外，同时报警到值班人员手机APP及微信上；也报警到PC端的接警中心软件平台，可远程布撤防 。同时本款主机和目前国内一线大牌海康萤石摄像头已经做好数据对接，实现手机上视频访问，在PC机端软件上，报警防区实现弹屏。考虑到无线信号的传输问题，建议在报方案时增加1至2个“433无线信号转发器（HB-ZFQ/433）”来增加接收距离，我们将对其分别进行叙述:

1.6.1 系统硬件介绍

①探测部份:

A名称：光能无线红外幕帘探测器(型号：HB-T201 )

（1）功能简介

◆ 太阳能（室内灯光）供电设计，无需外接电源线，2到8年无需更换电池。

◆ 待机电流小至微安级。

◆ 抗电磁、强光、小宠物干扰,误报率极低。

◆ 两级灵敏度可调、自动温度补偿，能根据环境温度的变化自动调整灵敏度，降低误报。

◆ 流线型设计,安装灵活简便,壁挂、吸顶均可。

◆ 无线调频+跳频信号报警，无需外接信号线。

◆ 无线调频+跳频信号报警，解决了无线信号容易被干扰和误收误报的问题。

◆ 具有故障自检，并向主机报告的功能。

（2）技术参数

| 太阳能电板电压 | 5V |
| --- | --- |
| 备用电源 | 一节3.6V锂电池,电池容量2000-9000mAh |
| 报警电流 | ≤60mA |
| 待机电流 | ≤40μA |
| 探测角度 | 水平4°，垂直100° |
| 封锁时间 | 30秒和120秒可选 |
| 探测距离 | 4-8米 |
| 发射时间 | 5秒 |
| 无线发射频率 | 433MHz调频+跳频 |
| 无线发射距离 | 开阔地500米 |
| 工作温度 | -10℃~45℃ |
| 储存温度 | -25℃~65℃ |
| 产品重量 | 0.3（kg） |
| 外形尺寸 | 115×80×50（mm） |

B名称：光能无线红外广角探测器（型号：HB-T205 选配）

功能简介

◆ 太阳能充电设计，无需外接电源线，5-8年无需更换电池;

◆ 待机电流小至微安级;

◆ 抗电磁、强光、小宠物干扰,误报率极低;

◆ 两级灵敏度可调、自动温度补偿;

◆ 流线型设计,安装灵活简便,壁挂、吸顶均可;

◆ 无线调频+跳频信号报警，无需外接信号线。

◆ 无线调频+跳频信号报警，解决了无线信号容易被干扰和误收误报的问题。

◆ 具有故障自检，并向主机报告的功能。

技术参数

| 太阳能电板电压 | 5V |
| --- | --- |
| 备用电源 | 一节3.6V锂电池,电池容量9000mAh |
| 报警电流 | ≤60mA |
| 待机电流 | ≤40μA |
| 探测角度 | 100° |
| 开机时封锁时间 | <60秒，运行时封锁时间10分钟 |
| 探测距离 | ≥8米 无线发射距离 ≥700米 |
| 发射时间 | 5秒 |
| 无线发射频率 | 433MHz调频+跳频 |
| 工作温度 | -10℃~55℃ |
| 储存温度 | -10℃~65℃ |
| 外形尺寸 | 205×65 x 40mm |

C名称：光能无线门磁（型号：HB-MC-3选配）

（1）功能简介

◆ 太阳能（室内灯光）供电设计，无需外接电源线，2到5年无需更换电池

◆ 待机电流小至微安级。

◆ 采用433MHz FSK+跳频无线信号，解决了无线信号容易被干扰和误收误报的问题。

◆ 具有故障自检（如失效、低电等），并向主机报告的功能。

◆ 配合HB-BJQ-560智能报警主机使用能准确提示“门、窗”没有关好等状态。

（2）技术参数

| 太阳能电板电压 | 5V |
| --- | --- |
| 工作电流 | ≤0.01mA |
| 工作频率 | 433MHz调频+跳频 |
| 备用电池 | 一节3.6V锂电池, 电池容量2000mAh |
| 无线距离 | 开阔地300米 |
| 工作温度 | -30℃~70℃ |
| 产品重量 | 0.07（kg） |
| 外形尺寸 | 79×36×21（mm） |

5.2后端控制主机介绍

网络报警主机（HB-5050G/5050R/5050-4G）（可选）工程网络报警主机（HTZ-G1000型）

支持60个无线防区，8个有线防区,支持一组常开，一组常闭输出 , 12V电源输出 ，支持手机APP,微信应用，支持接警中心平台；使用全网通4G网络，支持电话短信报警；报警支持防区播报，LCD触摸屏操作，菜单式操作；主机开阔地可接收3KM。尺寸：230mmX250mmX75mm

（1）功能简介

◆ 多网互联，用户可通过GPRS网络实时监控和操控报警主机。

◆ 99个无线可编程防区，并可任意定义防区属性。

◆ 交流供电和内置可充电电池双电源不间断供电。

◆ 提供一组12V直流输出，作为控制其他设备使用（如启动警号，用于联动其他设备等）。

◆ 提供一组警示牌接口，通过跳针可切换两种工作模式：第一种是交流电状态下常亮，直流电状态下仅报警灯闪；第二种是不论交流直流电，仅报警时灯闪，撤布防时短暂提示。

◆ 支持多种布防方式, 多种警示声音可选。

◆ 支持手机APP应用，可通过手机APP接收报警并对主机进行操作。

（2）技术参数

| 工作电压 | 交流AC220V+15% 50Hz, 直流12V-13.8V |
| --- | --- |
| 工作电流 | 静态电流≤75mA 报警电流≤300mA |
| 使用环境 | 工作温度：-10℃～50℃，相对湿度：40-70% |
| 无线接收频率 | 433MHz调频+跳频 |
| GSM工作频段 | 900MHz/1800 MHz/1900 MHz/2100 MHz (仅G型) |
| 备用电池 | 12V 1.3Ah蓄电池 |
| 外形尺寸 | 150x170x60（mm） |

1.6.3 其他配套产品

A产品名称：无线信号转发器

产品型号：HB-ZFQ

功能简介

◆ 无线信号转发器的主要功能是当报警主机接收太阳能全无线对射的无

线信号距离超出产品本身无线距离规格时，通过该设备的转发使无线

信号距离增加一倍, 从而使主机能正常接收全无线对射发出的无线信号。

◆公司生产了两款不同频率的无线信号转发器，分别可转发230MHz /433MHz频率的太阳能全无线对射的无线信号。

◆当报警主机与探头间的距离超出一个转发器的无线转发能力时，则需再添加一个或多个转发器，从而使报警主机能正常接收探头发出的无线信号。转发器共分四级：一级，二级，三级，四级，逐级转发，主机能接收任何一级转发器发出的无线信号(此功能只针对433MHz频率的转发器)。

◆单个无线信号转发器可转发50对太阳能全无线对射。

B、产品名称：太阳能全无线户外警号(HB-JHD-2)

功能简介

◆ 采用太阳能供电，无需外接电源线；

◆ 接收433 Mhz无线调频信号报警，无需外接信号线；

◆ 内置扬声器、大功率LED灯，具有现场声光报警功能；

◆ 可单独学习433 MHz的太阳能全无线红外系列探测器。当探测器发

生无线报警信号时警号会以声光灯形式报警。

技术参数

| 工作电压 | 6.4V |
| --- | --- |
| 储电类型 | 可充型磷酸铁锂电池 |
| 电池容量 | 3000mAh |
| 静态工作电流 | 平均1mA |
| 无线接收频率调频 | 433MHz调频+跳频 |
| 无线接收距离 | 开阔地300米 |
| 工作环境适应温度 | -30℃~70℃ |
| 单个LED亮度 | 70lm |
| 报警音量 | 90分贝 |
| 外形尺寸 | 280×180×74（mm） |

七、用户端手机APP功能及微信操控界面介绍

- 在网络状态下支持手机APP软件接警，可远程“全局布防”、“半布防”、“撤防”、“SOS”紧急求助、“本端消音”、“视频查看”、历史记录查询和主机参数设置等功能；在断网状态下也可依靠短信通道，实现正常报警信息接收，撤布防指令下达（仅针对GPRS类型的报警主机）；

- 探头学码、遥控器学码统一由APP软件完成，并可添加防区备注信息和修改防区属性；

- 可查询99条历史记录（如报警记录、布撤防记录或上线断线记录等），软件升级不丢失；

- 添加和修改软件参数时设有密码保护，增强系统安全性；

- 微信操作界面

支持接警、反向撤布防、可记录1000条历史记录（如报警记录、布撤防记录或上线断线记录等）、一个微信号可绑定多台主机，管理多台主机、最多支持50个微信号同时管理一个主机。

1.8系统优势及特点

- 系统优势

1．减少安装工程量。由于采用全无线工作方式，不用再挖沟、铺管、布线，施工更方便，特别是在复杂的布线环境中或已做好路面的条件下，光能无线探测器更显优势。

2．方便维护。光能无线探测器在主机的显示中每个都拥有唯一的代码，某个探测器发生故障或报警都会在主机上有相应提示，比如008这个探测器电池低电，就会在主机显示屏上显示“008低电”，所以对于故障探测器的维护很方便。传统的有线探测器不仅要检查探测器本身是否有异常，还要排查电缆线路方面的问题，维护起来相当烦琐。

3．节能环保。节能环保一直是国家政府是提倡的，安防工程采用光能全无线探测器既节省线缆的使用，同时无需消耗电能，是真正的绿色环保产品。

5.便于拓展。社会发展很快，大楼扩建，大楼搬迁，有线的就需要提前介入挖沟布线，有的地方根本就没办法后续布线，就会被局限，搬迁就必须重新又投入；而光能无线探测器因为全无线，可以根据需要随时增加或搬迁，不用二次投资，造成浪费。

B、系统特点:

太阳能（室内灯光）供电设计，无需外接电源线，2到8年无需更换电池。

◆ 待机电流小至微安级。

◆ 抗电磁、强光、小宠物干扰,误报率极低。

◆ 两级灵敏度可调、自动温度补偿，能根据环境温度的变化自动调整灵敏度，降低误报。

◆ 流线型设计,安装灵活简便,壁挂、吸顶均可。

◆ 无线调频+跳频信号报警，无需外接信号线。

◆ 无线调频+跳频信号报警，解决了无线信号容易被干扰和误收误报的问题。

◆ 具有故障自检，并向主机报告的功能。

太阳能无线被动红外探测器与普通无线被动红外探测器的比较

| 项 目 | 太阳能无线被动红外探测器 | 普通无线被动红外探测器 |
| --- | --- | --- |
| 安 装 | 采用调频加跳频无线发送，不容易被干扰，自己的遥控器也不会干扰自己的探头，多探头同时触警时能同时接收，不会造成漏报 | 采用单频点无线发送报警信号，容易被“干扰器”、自己的遥控器或多探头同时触警被相互干扰，造成漏报 |
| 技 术 | 采用调频加跳频无线接收信号，空间乱码不容易误撞、误收，不会造成误报 | 采用单频点无线接收，空间乱码容易误收、误撞，造成误报 |
| 使 用 | 采用大容量电池加弱光型太阳能辅助供电，多年内不用换电池，多年内也不会因为电量不足而引起误判误报 | 采用普通电池供电，需要频繁更换电池；当电池电量不足时还会造成误判误报 |

1.9系统配置

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 图片 | 单位 | 数量 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程网络报警主机 | HTZ-G1000-4G |  | 套 | 1 |  |
| 2 | 光能无线门磁 | HB-MC-3 |  | 对 | N |  |
| 3 | 光能无线被动红外幕帘探测器 | HB-T201 |  | 个 | N |  |
| 4 | 光能无线红外广角探测器 | HB-T205 |  | 个 | N |  |
| 5 | 主机遥控器 | HB-YKQ-4 |  | 个 | 2 |  |
| 6(备电) | 5050网络主机电瓶 |  |  | 个 | 1 |  |
| 6 | 有线声光警号 | ES-70 |  | 个 | 1 |  |
| 7 | 税费（8%） |  |  |  |  |  |
| 8 | 安装费 |  |  |  |  |  |
| 9 | 合计 |  |  |  |  |  |

本项目的总预算在下面列系统配置清单，前端探测器的数量请根据现场的情况及安装环境做出统计（一个门一个门磁；一个广角探头大约能覆盖15平米房子，一个幕帘探测器大约能覆盖1.5-2米宽度的面，窗户过宽的增加一个幕帘；特殊环境或者前端探测到报警主机的直线距离超出三百米的建议增加一个信号转发器），现将该系统的具体配置统计如下：

接警中心配置（选择）：

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 图片 | 单位 | 数量 | 小计（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 短信猫模块 （选配） | JYC311 |  | 个 | 1 |  |  |
| 2 | 后台PC机 | 外购 |  | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 恒博联网报警 管理软件 | 后台软件 |  | 套 | 1 |  |  |

10、生产厂家的售后承诺

原厂商售后服务承诺函

我宁波恒博通讯设备有限公司是按  中华人民共和国 法律成立的一家公司，主要生产地址设在 浙江省宁波市宁海县桃源街道金桥八路1号； 如工程单位采购由我方制造的货物的，作为原厂商，我方承诺本项目中应用到我公司生产的所有产品提供二年免费质保（人为造成及人力不可抗原因造成的不在保修范围内），保修期内质量问题引起故障所需配件提供免费更换。服务热线0574-65222108  18969872718

11、结束语

本系统符合国家倡导节能环保理念，技术优势明显，太阳能供电、无线传输，采用无线调频加跳频技术解决了安防领域上无线传输距离短，信号收发不稳定等一系列技术难题；克服了普通电池供电使用周期短，维护更换频繁等弊端。本系统兼顾各种不同层次、不同年龄人的应用，把安装售后及应用变得非常简单，具有很强的市场适用优势，先进的且简单易用的红外报警系统在安防领域将有着广泛的应用前景；各行业同仁在方案的解读过程中如有任何不解之处，可致电公司服务热线： 0547-65222108;可访问网站http://www.nbhtz.com

宁波恒博通讯设备有限公司

2020年11月8日