  - 系统概述

多年前随着我国东南部、中部的经济的快速发展，所需的资源油、气又大部份出产于西部，为了避免发展被制约，国家高层领导人提出了西气东输的宏伟规划，到目前，已有很多途径省份实施后得到发展所需资源有力的支撑和保障。东南部、中部地区大量的加气站加油站在城市、乡村、街道、高速公路边如雨后春笋一般拔地而起。但天然气支线的建设带动了加气站的兴建在方便人们的同时，我们必须居安思危把不安全的因素提前做好预防。因此，强化加气站、加油站安防工程的建设对确保人身及财产的安全有着极其重要的意义；就目前石油石化的支站的防范而言，常用的防范手段1、以消防探测为主，有各类的防天然气泄漏的、有防火灾的烟雾感应探头等及后端控制设备做好对接控制，2、有以拉铁丝网为代表的机械类防范和以电子围栏、红外对射等为代表的电子类周界防范为辅的两大类；周界防范而言：传统机械类防范虽然造价成本低，但也存在有碍美观，犯罪分子易破坏而不能有效地防止坏人的入侵等缺点；而以威慑、阻挡为主要目的的电子围栏虽能起到一定的防护作用，但因为需要供电，有电就有可能产生明火，反而带来很大的安全隐患，同时也缺乏观赏性等不利因素而不能普遍推广；太阳能红外对射作为一种成熟的电子类防范手段，虽然对安装环境、安装场所有一定的要求，但因其造价适中，隐形安全而备受人们关注。本方案主要正对周界防范来展开，由于天然气支线的各站点所占地基本上在100*100米以下，呈四边形或不规则多边形分布，多面围墙外加一个开放式的出入口，犯罪分子很容易从外围进入作案，根据西气东输应用习惯，基本上是前端采用太阳能多光束无线光墙，通过无线转成有线开关量方式，对接到项目的消控主控报警设备里的模式，建立一套周界安全防范设备和整个消防项目的消控报警主控中心设备做对接，通过值班人员来维护和管理，以保障作业安全、财产安全不受任何侵害。比较安全有效的方法是：1、在有围墙的各站点在围墙上安装一套无盲区的红外光墻做报警防护（没有围墙的在地面上立杆安装红外光墙做防护），它是利用人眼看不见的红外光线相互之间构成一个光的防护“墙”,安全性极高。2、在各站点配置一个无线有线转换器，把前端触发的报警无线信号转换成有线开关量对接到消控报警主控中心设备上统一管理。

1.2 设计依据

1) 《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）；

2) 《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-92）；

4) 《工业企业通信设计规范》（GBJ42-81）；

- 《主动红外入侵探测器》GB 10408.4-89

- 《安防防范系统验收规则》GA 308-2001

7)  工程商提供的设计图纸及甲方提出的具体要求。

1.3 设计原则

- 先进性

本系统设计中采用了目前世界上先进的太阳能全无线主动红外对射装置，按照国际上成熟的系统结构进行工程安装。

- 扩展性

整个系统的设计满足目前工程所需的各方面实际要求，发展后同时可以随时增加报警探头满足拓展需要，灵活简便。

- 安全性和可靠性

系统设备均选用技术先进、性能可靠的成熟产品，所有这些设备的技术参数均符合国家有关标准的规定。其中太阳能全无线主动红外对射是采用成熟的太阳能光伏电池技术和已广泛应用的调频调幅基础上增加了跳频技术无线信号传输技术，结合主动式红外对射原理，所研制出来的新一代周界入侵探测器。与有线的红外对射、红外光栅、红外护栏、红外光墙相比，太阳能全无线对射具有误报率低、抗干扰性好、环境适应能力强等特点，并且可有效地防止有线报警系统因雷击导致的全系统瘫痪。

- 实用性和经济性

整个系统简单实用，用户操作、安装、维护都比较简单，完全满足用户的实际需要，最大限度的为用户节约投资，同时也符合国家对节能环保的产业发展需要。

1.4 系统安装布局图

针对实际安装要求，现将系统安装分布示意图介绍如下：（略）

1.5 系统组成

本项目为天然气支线工程SCADA及通信系统建设的大项目里包含的天然气支线各站点的防外来入侵的报警的子项目。建议每个站点用红外光墙做一个周界，确保财产不受外来者侵害，推荐使用的产品为有效红外距离100米的“三光束、四光束或八光束太阳能全无线（HB-T001R3、HB-T001R4、HB-T001R8）。该产品不仅供电无线，信号传输亦无线，方便安装维护，而且本端四光束八光束光墙均采用调频加跳频技术，提供可靠的抗干扰性能，空旷地触发的无线信号推送距离可以达到3-4公里。和消控中心主控报警设备做对接的无线有线转接器HB-ZJQ-3是采用信号无线传输加供电的模式。以后可以根据需求，很便捷的增加扩充的前端设备；我们将对其分别进行叙述:

1.5.1  红外光墙部分通过无线转成有线开关量方式，

- 工作原理

太阳能全无线对射与普通有线对射的工作原理是相同的，需完全阻断发送端（F端）与接收端（S端）之间的相邻两束或两束以上红外光，接收端（S端）发送报警信号产生报警。不同点在于太阳能无线对射不需要布线，以太阳能板将自然光转化成电能进行工作，以无线调频加跳频技术发送信号，查找故障简单。太阳能全无线对射的基本设计思路是这样的：第一，对射内置可充电磷酸铁锂电池，供电部分采用太阳能板供电，这样就可以循环利用太阳能，无需电源线缆。一般来说太阳能板为非晶硅，不需要太阳直射就内产生电能，安装环境大大扩展。另外，太阳能板的供电能力要远大于对射本身功耗，保证晚上无光线或连续阴雨天也能照常工作。第二，对射内置无线信号发送模块，报警信号用无线传输，在符合国家相关政策法规的前提下，尽可能用大功率以保证对射与主机间的无线距离。我公司的太阳能无线对射的红外光为38KHz的二次调制光（区别于太阳光中未经调制的红外光，因此在一定程度上可防止自然光干扰、误报等情况的发生），他是将1秒的光波截断成10万段，只在10万段里取30段，每秒就发送30段，从而达到功耗的节省，30段中只有连续丢6个光波段才报警——这也就是常说的红外脉冲。在接收端（S端）上电后，先以每秒3000次的速度采集脉冲，然后依靠接收到的脉冲信号来调整接收端的处理器时钟，最后根据对方脉冲的频率来设置时钟，从而只有对方脉冲过来时接收端才接收，达到省电的目的。

本次涉及到的产品工作状态为：对射发射端发射三束（四束、六束、八束）或肉眼看不见的经过调制的红外线，与之对准放置一个红外接收端，红外线光束构成了一道人眼看不见的封锁线。当有人穿越时，同时完全阻挡2束红外线时，接收端收不到红外光波，接收端产生无线报警信号并发送到报警主机，报警主机接到报警信号后报警、电话报警等方式做出相应的报警反应。红外线探测器有较高的抗干扰能力，大雾、暴雨、光扰、自由落体、小动物穿越或无线干扰等一系列外界因素都能有效规避，降低误报。

红外对射产品介绍

几种光墙型号及产品图：

HB-T001R3            HB-T001R4           HB-T001R6               HB-T001R8

产品型号：HB-T001R3

产品特点及功能

- 太阳能供电，无需外接电源线；

- 调频信号报警，无需外接信号线；

- 跳频信号报警，解决了无线信号容易被干扰和误收误报的问题；

- 采用数据编码方式，做到6万对对射不重码；

- 抗强光干扰，并有干扰提示；

- 具有故障自检，并向主机报告的功能；

- 具有安装后因刮风等原因造成偏移并向主机报告的功能。

R3技术参数

红外距离：实用100米

无线发射距离：开阔地3公里

红外光束数：3光束

无线发射频率:433MHz调频+跳频

24小时最大触警次数:  ≤50次

工作电压:3.3V

储电类型:可充型磷酸铁锂电池

电池容量：发送端500mAh，接收端1500mAh

静态工作电流：发送端≤0.6mA，接收端≤0.6mA

红外光频率：38KHz

红外光波长：940nm±20nm

太阳能电板输出电流：1800Lx光照情况下≥2mA(注：普通雨天户外光照度约2000LX)

工作环境适应温度：-30℃～70℃

安装效果图片：

产品型号：HB-T001R4

产品特点及功能

◆ 太阳能供电，无需外接电源线。

◆ 无线调频+跳频信号报警，无需外接信号线。

◆ 无线调频+跳频信号报警，解决了无线信号容易被干扰和误收误报的问题。

◆ 采用数据编码方式，做到6万对光墙不重码。

◆ 采用二次调制编码的光信号，避免多对对射和光墙之间的红外光相互干扰问题。

◆ 抗强光干扰，并有光扰提示。

◆ 具有故障自检，并向主机报告的功能。

◆ 具有安装后因刮风等原因造成偏移并向主机报告的功能。

◆ 4光束、6光束、8光束光墙带扬声器，具有现场报警功能。

R4技术参数

·工作电压：3.3V

·储电类型：可充电磷酸铁锂电池

·电池容量：发送端500mA，接收端1500mA

·静态工作电流： 发送端≤1 mA，接收端≤1mA

·红外光频率：38KHz

·红外光波长：940nm±20nm

·红外距离：实用距离100米

·红外光束数：4光束

·无线发射频率：调频加跳频433MHz

·无线发射距离：开阔地测试3公里左右

·太阳能电板输出电流：HB-T001R4  1800Lx光照情况下≥8mA(注：普通雨天户外光照度约2000LX)

·工作环境适应温度：-30℃～70℃

·24小时最大触警次数：HB-T001R4    1分钟报警音≤3次

·外型尺寸：HB-T001R4：2.95（kg）: 产品尺寸：59.0×8.4×4.5(cm)

1.5.2 其他配套产品

无线有线转接器（HB-ZJQ-3)

工作原理：无线调频收发器仅能与店内工程主机（HB-G250）配套使用，其他报警主机概不支持。他通过标准485协议与主机通信，主要能增强主机的无线信号接收和发射能力。该设备不防雷，不防水，安装时禁止置于楼宇最高点。

功能简介

◆ 无线有线转接器的基本功能就是将433MHz无线信号转为有线输出的开关量报警信号， 供给第三方主机使用。从而使第三方主机能够与本公司生产的太阳能全无线对射/探测器配套使用。

◆ 无线有线转接器只能与公司生产的太阳能全无线对射/探测器配套使用，无法与市面上其他无线报警器配套使用。

◆ 无线有线转接器自身并不带有电源供给，需要第三方主机提供稳12V电源供给，需自行连接,  并注意电源正负。

◆ 无线有线转接器都可提供8个防区，即8 个开关量报警输出，每防区最多学习6组对射/探测器的报警码，报警输出默认为常闭， 与第三方主机报警接口做连接时请注意电阻连接方式为串联。

技术参数:

工作电压：DC 12V～13.8V

工作电流：100mA～150mA

工作频率：433MHz调频+跳频

存储容量：8×6结构，即8个开关量输出，每防区可学习6组无线探头

工作温度：-30℃～60℃

产品重量：0.30 Kg

外形尺寸：158×100×55（mm）

产品名称：太阳能全无线户外警号(HB-JHD-3)

功能简介

◆ 采用太阳能供电，无需外接电源线；

◆ 接收433 Mhz无线调频信号报警，无需外接信号线；

◆ 内置扬声器、大功率LED灯，具有现场声光报警功能；

◆ 可单独学习433 MHz的太阳能全无线红外系列探测器。当探测器发

生无线报警信号时警号会以声光灯形式报警。

技术参数

| 工作电压 | 6.4V |
| --- | --- |
| 储电类型 | 可充型磷酸铁锂电池 |
| 电池容量 | 3000mAh |
| 静态工作电流 | 平均1mA |
| 无线接收频率调频 | 433MHz调频+跳频 |
| 无线接收距离 | 开阔地300米 |
| 工作环境适应温度 | -30℃~70℃ |
| 单个LED亮度 | 70lm |
| 报警音量 | 90分贝 |
| 外形尺寸 | 280×180×74（mm） |

1.6 系统优势及特点

- 系统优势

1．减少安装工程量。由于采用全无线工作方式，不用再挖沟、铺管、布线，施工更方便，特别是在复杂的布线环境中或已做好路面的条件下，太阳能全无线对射更显优势。以一个工程要安装50对对射为例，安装传统有线对射的话，因为要连接大量的线缆（每个对射拉1根电源线和信号线的话，一对对射就是4根线缆，50对对射需要200根线缆），先要挖钩、铺管和布线，然后再安装对射，整个工程下来需要较长周期。如果安装太阳能全无线对射，两个人安装的话一两天即可，省时省材。

2．方便维护。太阳能全无线对射在主机的显示中每对都拥有唯一的地址代码，某对对射发生故障或报警都会在主机上有相应提示，比如008这对对射电池低电，就会在主机显示屏上显示“008低电”，所以对于故障对射的维护很方便。传统的有线对射不仅要检查对射本身是否有异常，还要排查电缆线路方面的问题，维护起来相当烦琐。

3．防止全系统遭受雷击。因为对射装于室外，所以在夏季遭受雷击的可能性比较大。太阳能全无线对射无金属线连接，即使单个太阳能全无线对射遭受雷击也只是单个损坏，不会影响整个防盗系统。

4．节能环保。节能环保一直是国家政府是提倡的，安防工程采用太阳能全无县对射既节省线缆的使用，同时无需消耗电能，是真正的绿色环保产品。

5.便于拓展。产业发展很快，站区厂区扩大、搬迁，有线的就需要提前介入挖沟布线，有的地方根本就没办法后续布线，就会被局限，搬迁就必须重新又投入；而太阳能对射因为全无线，可以根据需要随时增加或搬迁，不用二次投资，造成浪费。

B、系统特点:

·太阳能供电，无需外接电源线；无线信号报警，无需外接信号线，真正的全无线对射。

·安装不用铺管布线，维护不用查线，节省管线等材料费，减少工程量降低安装维护成本。

·无需太阳直射，阴雨天也能把光线转化为电能，供对射正常使用。

·具有故障自检功能。

·太阳光干扰时能自动屏蔽，不误报，主机有强光干扰提示。

·大功率无线信号发送，具有较强的抗干扰能力。

·完备的防卫能力：入侵者无法以快速跳跃、匍伏或其它动作通过隐形红外防卫射束网的防范范围。

·良好的抗干扰特性：当昆虫或小动物等通过红外防卫射束网时，由于不能完全遮断红外防卫射束,所以不会产生误报警。

·严密的防破坏能力：当红外对射被破坏或撬砸时，报警信号输出电路将自动输出无线报警信号。

·可全天侯工作：红外对射探测器具有抗不良天气环境干扰能力。

·433频率的对射可通过转接器、接收头与第三方主机配套使用。

太阳能全无线对射与传统有线对射区别对照表

|  | 太阳能全无线对射 | 传统有线对射 |
| --- | --- | --- |
| 区别1 | 安装不需要布任何线，施工周期短；简单 | 施工需挖沟.布信号线.电源线，工期长；工程复杂 |
| 区别2 | 维护简单，无需查线； | 维护麻烦，需要查线； |
| 区别3 | 省人工费，线材费，综合成本底； | 需要各种费用，综合成本高； |
| 区别4 | 透镜采用阶梯式结构，抗误报； | 太阳光或强光干扰时会误报； |
| 区别5 | 系统采用无线装置，不怕雷击； | 系统采用有线装置，易遭雷击，造成瘫痪；系统恢复慢 |
| 区别6 | 太阳能供电用之不尽，节能环保； | 24小时供电，浪费电力资源； |
| 区别7 | 全无线装置，不存在线路老化问题；使用寿命是有线的几倍； | 有线装置，在安装2-3年后，存在线路老化问题，需要维护；使用寿命短 |
| 区别8 | 全无线装置，平时不容易被破坏 | 平时容易被剪断线路遭受破坏； |
| 区别9 | .台风造成水淹，无触电隐患，安全，恢复快，损失小； | 台风造成水淹，有触电隐患，不安全，无法恢复，需重新投资； |
| 优点 | 采用调频加跳频技术和深孔导入技术，二次光调制，解决了无线干扰及误报，比传统有线对射误报率降低90%以上。 | 误报率较高 |