关于工厂防盗基础解决方案

一、 系统概述

随着经济水平和科学技术的飞速发展,作为社会经济运行主体的工业企业对安全防范的要求越来越高, 安防报警系统扮演了越来越重要的角色。厂区规模较大,生产及管理部门复杂,安全系数要求高。近些年来,犯罪人素质和技术水平越来越高,魔高一尺，道高一丈,采用高科技手段加强防范是当务之急。车间、仓库、办公室、宿舍等等员工休息和财务保存场所,进出流动性比较大不容易管理,要保障员工生命以及厂区内财产的安全,预防犯罪者有机可乘，是工厂不可缺少的职责。

市场竞争越来越激烈，工厂经营不易。在设计一套安全防范系统方案带给企业安全保障的同时，也要尽量兼顾到降低投入的费用，不能给企业带来过多的投入压力。

在保障安全同时，兼顾投入又较为实惠的方法是:

1、前端探测器部分：在厂区的车间、仓库、办公室.....正面、背面和侧面的窗户或门口上面和侧面安装幕帘探测器。某些重要走道、角落安装广角红外探测器，全方位探测室内的每个角落。

2、后端管理部分： 整个系统用网络报警主机控制，该主机除了自带现场报警功能外，还通过GPRS走流量的形式将报警信息上传到用户手机APP及微信公众号上，从而做到人防+技防的安全组合。另外可在主机上外接一个有线警笛，一旦某个防区触警，主机现场立即报警提醒当值安保人员做出相应的动作，同时户外警号拉响声光报警吓退小偷，从而真正意义上起到“防贼于户外”。

二、 设计依据

1) 《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）；

2) 《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-92）；

4) 《工业企业通信设计规范》（GBJ42-81）；

- 《被动红外入侵探测器》GB 10408.4-89

- 《安防防范系统验收规则》GA 308-2001

7)  工程商提供的设计图纸及甲方提出的具体要求。

三、设计原则

- 先进性

本系统设计中采用了目前世界上先进的光能被动式红外探测装置、网络型无线报警主机，按照国际上成熟的系统结构进行工程安装。

- 扩展性

整个系统的设计满足目前工程所需的各方面实际要求，同时也充分考虑到以后系统升级扩展的需要，如厂房以后要扩展，增加对射探头、报警系统与视频监控系统联动防范、利用网络平台实现多系统远程操控等，我们为系统都留有足够的扩展空间。

- 安全性和可靠性

系统设备均选用技术先进、性能可靠的成熟产品，所有这些设备的技术参数均符合国家有关标准的规定。其中光能被动式红外探测器是采用成熟的太阳能光伏电池技术和已广泛应用的调频调幅无线信号传输技术，结合主动、被动红外探测器原理，所研制出来的新一代防盗探测器。与有线的红外探测器和有线的红外光栅对比，全无线主动红外光栅、光能全无线红外探测器具有误报率低、抗干扰性好、环境适应能力强等特点，并且可有效地防止有线报警系统因雷击导致的全系统瘫痪。

- 实用性和经济性

整个系统简单实用，用户操作、安装、维护都比较简单，完全满足用户的实际需要，最大限度的为用户节约投资，同时也符合国家对节能环保的产业发展需要。

- 系统拓扑图:

五、 系统组成

本项目为一个约NN平方米的工厂报警项目，是地处在一个区域范围内；有围墙、有门窗防护，但不能无法满足目前工厂的安全防范需求，建议在室内加装被动式红外报警器，后端安装控制报警主机以声光电的方式提醒当值安保人员，技防结合人防来确保工厂内人员、财产不受外来者侵害。建议在车间、仓库、办公室.....正面、背面和侧面的窗户或门口上面安装光能无线幕帘探测器（HB-T201）或光能无线门磁（HB-MC-3）。某些重要走道、角落安装光能无线广角红外探测器（HB-T205），全方位探测室内的每个角落。它是利用人眼看不见的红外光线相互之间构成一面光的屏罩,安全性极高。一般一个窗户或一道门安装1-2个光能无线幕帘探测器或一个无线门磁，一个走道安装1-2个光能无线广角探测器。后端报警主机则采用信号较强，功能较全面的全网通智能报警主机（HTZ-G1000/4G）来进行集中管理。除了可实现现场报警播报防区，还可以对接我公司APP,微信平台，接警中心平台；使用全网通4G网络，电话短信报警；通知值班座机及值班人员手机上来。同时本款主机和目前国内一线大牌海康萤石的摄像头已经做好数据对接，实现在安卓版手机上视频访问，增加平台管理软件同时可以在PC机上管理，报警防区实现弹屏。考虑到无线信号的传输问题，建议在报方案时增加1个“433无线信号转发器（HB-ZFQ/433）”来增加接收距离，我们将对其分别进行叙述:

5.1、室内光能被动红外探测器介绍

产品名称：光能无线红外广角探测器（选配）

产品型号：HB-T205

功能简介

◆ 太阳能充电设计，无需外接电源线，5-8年无需更换电池;

◆ 待机电流小至微安级;

◆ 抗电磁、强光、小宠物干扰,误报率极低;

◆ 两级灵敏度可调、自动温度补偿;

◆ 流线型设计,安装灵活简便,壁挂、吸顶均可;

◆ 无线调频+跳频信号报警，无需外接信号线。

◆ 无线调频+跳频信号报警，解决了无线信号容易被干扰和误收误报的问题。

◆ 具有故障自检，并向主机报告的功能。

技术参数

| 太阳能电板电压 | 5V |
| --- | --- |
| 备用电源 | 一节3.6V锂电池,电池容量9000mAh |
| 报警电流 | ≤60mA |
| 待机电流 | ≤40μA |
| 探测角度 | 100° |
| 开机时封锁时间 | <60秒，运行时封锁时间10分钟 |
| 探测距离 | ≥8米 无线发射距离 ≥700米 |
| 发射时间 | 5秒 |
| 无线发射频率 | 433MHz调频+跳频 |
| 工作温度 | -10℃~55℃ |
| 储存温度 | -10℃~65℃ |
| 外形尺寸 | 205×65 x 40mm |

产品名称：光能无线红外幕帘探测器（选配）

产品型号：HB-T201

（1）功能简介

◆ 太阳能（室内灯光）供电设计，无需外接电源线，2到8年无需更换电池。

◆ 待机电流小至微安级。

◆ 抗电磁、强光、小宠物干扰,误报率极低。

◆ 两级灵敏度可调、自动温度补偿，能根据环境温度的变化自动调整灵敏度，降低误报。

◆ 流线型设计,安装灵活简便,壁挂、吸顶均可。

◆ 无线调频+跳频信号报警，无需外接信号线。

◆ 无线调频+跳频信号报警，解决了无线信号容易被干扰和误收误报的问题。

◆ 具有故障自检，并向主机报告的功能。

（2）技术参数

| 太阳能电板电压 | 5V |
| --- | --- |
| 备用电源 | 一节3.6V锂电池,电池容量2000-9000mAh |
| 报警电流 | ≤60mA |
| 待机电流 | ≤40μA |
| 探测角度 | 水平4°，垂直100° |
| 封锁时间 | 30秒和120秒可选 |
| 探测距离 | 4-8米 |
| 发射时间 | 5秒 |
| 无线发射频率 | 433MHz调频+跳频 |
| 无线发射距离 | 开阔地500米 |
| 工作温度 | -10℃~45℃ |
| 储存温度 | -25℃~65℃ |
| 产品重量 | 0.3（kg） |
| 外形尺寸 | 115×80×50（mm） |

产品名称：光能无线门磁（选配）

产品型号：HB-MC-3

（1）功能简介

◆ 太阳能（室内灯光）供电设计，无需外接电源线，2到5年无需更换电池

◆ 待机电流小至微安级。

◆ 采用433MHz FSK+跳频无线信号，解决了无线信号容易被干扰和误收误报的问题。

◆ 具有故障自检（如失效、低电等），并向主机报告的功能。

◆ 配合HB-BJQ-560智能报警主机使用能准确提示“门、窗”没有关好等状态。

（2）技术参数

| 太阳能电板电压 | 5V |
| --- | --- |
| 工作电流 | ≤0.01mA |
| 工作频率 | 433MHz调频+跳频 |
| 备用电池 | 一节3.6V锂电池, 电池容量2000mAh |
| 无线距离 | 开阔地300米 |
| 工作温度 | -30℃~70℃ |
| 产品重量 | 0.07（kg） |
| 外形尺寸 | 79×36×21（mm） |

5.2后端控制主机介绍  网络报警主机（HB-5050G/5050R/5050-4G）

（1）功能简介

◆ 多网互联，用户可通过GPRS网络实时监控和操控报警主机。

◆ 99个无线可编程防区，并可任意定义防区属性。

◆ 交流供电和内置可充电电池双电源不间断供电。

◆ 提供一组12V直流输出，作为控制其他设备使用（如启动警号，用于联动其他设备等）。

◆ 提供一组警示牌接口，通过跳针可切换两种工作模式：第一种是交流电状态下常亮，直流电状态下仅报警灯闪；第二种是不论交流直流电，仅报警时灯闪，撤布防时短暂提示。

◆ 支持多种布防方式, 多种警示声音可选。

◆ 支持手机APP应用，可通过手机APP接收报警并对主机进行操作。

（2）技术参数

| 工作电压 | 交流AC220V+15% 50Hz, 直流12V-13.8V |
| --- | --- |
| 工作电流 | 静态电流≤75mA 报警电流≤300mA |
| 使用环境 | 工作温度：-10℃～50℃，相对湿度：40-70% |
| 无线接收频率 | 433MHz调频+跳频 |
| GSM工作频段 | 900MHz/1800 MHz/1900 MHz/2100 MHz (仅G型) |
| 备用电池 | 12V 1.3Ah蓄电池 |
| 外形尺寸 | 150x170x60（mm） |

5.3 产品名称：无线信号转发器

（型号：HB-ZFQ）

功能简介

◆ 无线信号转发器的主要功能是当报警主机接收太阳能全无线对射的无

线信号距离超出产品本身无线距离规格时，通过该设备的转发使无线

信号距离增加一倍, 从而使主机能正常接收全无线对射发出的无线信号。

◆公司生产了两款不同频率的无线信号转发器，分别可转发230MHz /433MHz频率的太阳能全无线对射的无线信号。

◆当报警主机与探头间的距离超出一个转发器的无线转发能力时，则需再添加一个或多个转发器，从而使报警主机能正常接收探头发出的无线信号。转发器共分四级：一级，二级，三级，四级，逐级转发，主机能接收任何一级转发器发出的无线信号(此功能只针对433MHz频率的转发器)。

◆单个无线信号转发器可转发50对太阳能全无线对射。

六、用户端手机APP功能及微信操控界面介绍

- 在网络状态下支持手机APP软件接警，可远程“全局布防”、“半布防”、“撤防”、“SOS”紧急求助、“本端消音”、“视频查看”、历史记录查询和主机参数设置等功能；在断网状态下也可依靠短信通道，实现正常报警信息接收，撤布防指令下达（仅针对GPRS类型的报警主机）；

- 探头学码、遥控器学码统一由APP软件完成，并可添加防区备注信息和修改防区属性；

- 可查询99条历史记录（如报警记录、布撤防记录或上线断线记录等），软件升级不丢失；

- 添加和修改软件参数时设有密码保护，增强系统安全性；

- 微信操作界面

支持接警、反向撤布防、可记录1000条历史记录（如报警记录、布撤防记录或上线断线记录等）、一个微信号可绑定多台主机，管理多台主机、最多支持50个微信号同时管理一个主机。

七、 系统优势及特点

- 系统优势

1．减少安装工程量。由于采用全无线工作方式，不用再挖沟、铺管、布线，施工更方便，特别是在复杂的布线环境中或已做好路面的条件下，光能无线探测器更显优势。

2．方便维护。光能无线探测器在主机的显示中每个都拥有唯一的代码，某个探测器发生故障或报警都会在主机上有相应提示，比如008这个探测器电池低电，就会在主机显示屏上显示“008低电”，所以对于故障探测器的维护很方便。传统的有线探测器不仅要检查探测器本身是否有异常，还要排查电缆线路方面的问题，维护起来相当烦琐。

3．节能环保。节能环保一直是国家政府是提倡的，安防工程采用光能全无线探测器既节省线缆的使用，同时无需消耗电能，是真正的绿色环保产品。

5.便于拓展。产业发展很快，厂区扩大，厂区搬迁，有线的就需要提前介入挖沟布线，有的地方根本就没办法后续布线，就会被局限，搬迁就必须重新又投入；而光能无线探测器因为全无线，可以根据需要随时增加或搬迁，不用二次投资，造成浪费。

B、系统特点:

太阳能（室内灯光）供电设计，无需外接电源线，2到8年无需更换电池。

◆ 待机电流小至微安级。

◆ 抗电磁、强光、小宠物干扰,误报率极低。

◆ 两级灵敏度可调、自动温度补偿，能根据环境温度的变化自动调整灵敏度，降低误报。

◆ 流线型设计,安装灵活简便,壁挂、吸顶均可。

◆ 无线调频+跳频信号报警，无需外接信号线。

◆ 无线调频+跳频信号报警，解决了无线信号容易被干扰和误收误报的问题。

◆ 具有故障自检，并向主机报告的功能。

太阳能无线被动红外探测器与普通无线被动红外探测器的比较

| 项 目 | 太阳能无线被动红外探测器 | 普通无线被动红外探测器 |
| --- | --- | --- |
| 安 装 | 采用调频加跳频无线发送，不容易被干扰，自己的遥控器也不会干扰自己的探头，多探头同时触警时能同时接收，不会造成漏报 | 采用单频点无线发送报警信号，容易被“干扰器”、自己的遥控器或多探头同时触警被相互干扰，造成漏报 |
| 技 术 | 采用调频加跳频无线接收信号，空间乱码不容易误撞、误收，不会造成误报 | 采用单频点无线接收，空间乱码容易误收、误撞，造成误报 |
| 使 用 | 采用大容量电池加弱光型太阳能辅助供电，5年内不用换电池，5年内也不会因为电量不足而引起误判误报 | 采用普通电池供电，需要频繁更换电池；当电池电量不足时还会造成误判误报 |

八、 系统配置

本项目的总预算在下面列系统配置清单，前端探测器的数量请根据现场的情况及安装环境做出统计（一个广角探头大约能覆盖15平米房子，一个幕帘探测器大约能覆盖1.5-2米宽度的面，窗户过宽的增加一个幕帘；特殊环境或者前端探测到报警主机的直线距离超出三百米的建议增加一个信号转发器），现将该系统的具体配置统计如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 图片 | 单位 | 数量 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络报警主机 | HB-5050G |  | 套 | 1 |  |
| 2 | 光能无线被动红外幕帘探测器 | HB-T201 |  | 个 | 1 |  |
| 3 | 光能无线红外广角探测器 | HB-T205 |  | 个 | 1 |  |
| 4 | 主机遥控器 | HB-YKQ-4 |  | 个 | 1 |  |
| 5 | 5050网络主机电瓶 |  |  | 个 | 1 |  |
| 6 | 有线声光警号 | ES-70 |  | 个 | 1 |  |
| 7 | 运费 |  |  |  |  |  |
| 8 | 税费（8%） |  |  |  |  |  |
| 9 | 合计 |  |  |  |  |  |

九、结束语

总的来讲，随着经济水平和科学技术的高速发展，大众防范意识的觉醒，安防报警系统在安防领域有着广泛的发展前景。恒博公司作为一家专业的无线报警产品生产商，历时十几年的技术探索和反复应用，凭借公司下属的纯研发机构西安研究所的技术优势，在太阳能供电技术、无线传输技术和联网报警方面积累了丰富的实践经验，其中自主研发的太阳能供电技术充分克服了普通电池供电使用周期短，维护更换频繁等弊端，并已获得多项国家发明专利。无线调频加跳频技术解决了安防领域上无线传输距离短，信号收发不稳定等一系列技术难题，具有很强的竞争优势。我们相信，只要生产企业、系统集成单位，工程单位等社会各界共同发挥产品技术、地缘人脉、网络平台等各方面优势，必将为大家的安全提供更好的保障。

原厂商售后服务承诺函

我宁波恒博通讯设备有限公司是按  中华人民共和国 法律成立的一家公司，主要生产地址设在 浙江省宁波市宁海县桃源街道金桥八路1号； 如工程单位采购由我方制造的货物的，作为原厂商，我方承诺本项目中应用到我公司生产的所有产品提供二年免费质保（人为造成及人力不可抗原因造成的不在保修范围内），保修期内质量问题引起故障所需配件提供免费更换。公司网址：www.nbhtz.com

宁波恒博通讯设备有限公司 工程部

2020年10月