恒博智能化酒店联网报警运营方案

一、 系统设计原则

作为一套专业的联网报警系统解决方案，在前期构思和设计时，我们应该紧紧围绕“用户最需要的是什么”这一核心命题来统筹规划，具体要遵循的原则如下：

1）以人为本——“人”是整个联网报警运营服务的主体，系统设计应紧紧围绕着人们的实际需求，以实用、简便、经济、安全为原则，同时兼顾各种不同层次、不同年龄用户的需要，满足“居住”这一特定使用功能。

2）可行性——以现有成熟的系统和新产品为设计对像，同时还考虑周边信息通信环境的现状和技术发展的趋势，并考虑行政主管部门归类管理的要求，设计方案现实可行。

3）可靠性——系统的设计具有较高的可靠性，在系统故障或事故造成中断后，能确保数据的准确性、完整性和一致性，并具备迅速恢复的功能。

4）先进性——系统的设计和新产品的选用在投入使用时应具有一定的技术先进性，但不盲目追求尚不成熟的新技术或不实用的新功能，充分保护了业主的投资。

5）可扩充性——系统设计已充分考虑今后技术发展和使用的需要，具有更新、扩充和升级的可能。

6）方便易用性——恒博联网报警运营服务系统是面向各类文化层次包括老人和孩子使用的系统，系统及功能的配置以能给用户提供安全、方便、快捷、舒适为准则，其操作应简便易学。

7）标准化、开发性——标准化、开放性是信息技术发展的必然趋势。系统中采用的无线频率、通信协议均严格遵循国际上通用的行业标准。应用软件是已商品化的通用软件，减少了二次开发的工作量和利于日后的使用维护。

二、 系统设计依据

- 《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）；

- 《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-92）；

- 《工业企业通信设计规范》（GBJ42-81）；

- 《主动红外入侵探测器》（GB10408.4-89）；

- 《安防防范系统验收规则》（GA308-2001）；

- 《安全防范系统通用图形符号》（GA/T74-94）；

- 《防盗报警控制器通用技术条件》（GB12663-90）；

- 《中华人民共和国公共安全行业标准》（GA38-92）；

三、 系统设计思路

前端用户探测器均采用了自然光自动充电、大容量电池及时蓄电的自主供电方式，无需外界提供电源即能工作。一旦侦测到报警、低电、被破坏等异常情况，探测器本端会以无线调频加跳频的方式主动报告给用户端主机，真正做到了电源无线、信号也无线的全无线运行模式。该设计最大的优势在于前期安装免去了繁琐的挖沟布线，售后维护简单方便，将安全隐患降到最低的。

四、系统组成拓扑图

此项目为一个高端酒店，合计9个消防大门，每个大门安装一个太阳能无线门磁（HB-MC-3），数量为9个；计划每个大门附近安装一台报警主机（HB-5050G），数量为9台；门磁探测到警情时利用无线信号传输至主机上，主机利用GPRS信号将警情推送至微信上及后端接警软件上，从而实现统一管理，精准定位，方便及时处理警情。同时主机具备发送短信及拨打电话的功能。

1、主要工作原理：

当消防大门被推开超过8mm时光能门磁既产生报警信号，利用防干扰的调频+跳频的无线信号传输形式将警情传递至网络主机上。网络主机使用 2G、4G 作为通讯手段。采用GPRS信号，短信及拨打电话多种模式相结合的方式，彻底解决传统无线模块远距离传输不稳定的问题，一旦达到报警设置，即可立即向指定人员发送微信通知及短信报警,人员第一时间了解现场情况，并可及时做调度安排。

2、技术优势：

此报警系统主要功能是将分布在不同地区的各个消防大门的情况采用当今先进的技术和构架，可安全、稳定将采集来的数据通过GPRS网络信号上传至消控中心统一管理，并对数据进行长期有效的历史存储，便于及时处理及汇总分析。

§ 实时数据的采集、存储、管理与查询 。

§ 支持历史数据分析与事故追溯 。

§ 可视化的数据平台。

§ 统一的数据平台支持。

§ 随时随地的信息服务。

§ 整个系统独立，完全不影响不干扰原有系统。

§ 维护方便，无需去现场，可以远程修改维护。

§ 数据可以很方便的导入公司的PC管理软件。

3、后台各管理平台功能

后台管理分为PC端及手机端，其中手机端包含APP、微信服务号、短信、电话。

3.1PC端管理界面一览：

全局布防：

撤   防：

GPRS主机断线：

3.2 有警情产生时界面

3.3 详细的历史记录

3.4 手机端APP及微信管理界面

❶一旦消防大门被推开达到报警标准，网络主机现场报警，PC端报警，指定人员的微信，短信都同步报警，并于30S内接到报警电话，多重警示，以防人为漏处理。

❷可以针对不同区域的警情推送给不同的责任人，以APP、微信、短信、电话等方式推送给主次多个责任人。

❸平台管理软件集中管理，实时记录报警历史，区分具体为哪位责任人处理。

❹管理平台一主一备双服务器同时运行，保障软件运行时的稳定性

❺定时自动巡检终端设备故障功能， 对于所有前端报警主机的状态进行监测，如设备有问题或不在线，平台立即弹出对应提示，以便对上报前端报警设备及主机维护信息及时处理，避免造成贻误警情。

❻强大的数据备份和恢复功能：重要的数据库资料如客户资料、报警信息等系统将实时备份，一旦系统遭到雷击或其他不可抗拒力量破坏能及时恢复，保障了系统的安全性。

❼采用云服务器，无需自建服务器，大大降低了投入成本。

4、项目预期效果

基于移动互联的设备无线报警系统给企业各个阶层管理以及内部的体上给企业带来人力、物力、财力等多方面的降本增效。

管理层层面：

1、在手机微信端可随时查看各区域系统的数据，减少到各楼道巡检的次数；

2、若生产现场出现故障，系统会即时向相应的管理人员手机端推送微信、发送短信或打电话，使管理人员第一时间了解现场情况，并可及时做调度安排；

- 使得整个问题响应更方便快捷。

企业层面：

1、 企业费用投入降低（人力、物力、财力）；

2、 减少拉线布线的繁琐，未来设备搬迁不影响数据采集；

3、 企业管理更加规范；

4、降低安全事故；尽早发现现场问题，避免更大损失；

5、有数据积累，后期可做数据分析，提高现场预防性维护能力

5、瑞颐酒店的准备

- 前期：1、保卫室准备一台WIN7操作系统以上的电脑，一个显示屏

- 后期：1、每个网络主机准备一张手机SIM卡（移动或联通），最好能和公司帐户绑定，自动扣款，避免欠费。

五、 系统硬件

前端探测设备

① 太阳能无线门磁（HTZ-MC-3）（选配）

前段端报警主机：

②  网络报警主机（HTZ-5051G）（必配）

①、太阳能无线门磁（HTZ-MC-3）

（1）功能简介

◆ 太阳能（室内灯光）供电设计，无需外接电源线，2到5年无需更换电池

◆ 待机电流小至微安级。

◆ 采用433MHz FSK+跳频无线信号，解决了无线信号容易被干扰和误收误报的问题。

◆ 具有故障自检（如失效、低电等），并向主机报告的功能。

◆ 配合HB-BJQ-560智能报警主机使用能准确提示“门、窗”没有关好等状态。

（2）技术参数

| 太阳能电板电压 | 5V |
| --- | --- |
| 工作电流 | ≤0.01mA |
| 工作频率 | 433MHz调频+跳频 |
| 备用电池 | 一节3.6V锂电池, 电池容量2000mAh |
| 无线距离 | 开阔地300米 |
| 工作温度 | -30℃~70℃ |
| 产品重量 | 0.07（kg） |
| 外形尺寸 | 79×36×21（mm） |

② 、网络报警主机（HTZ-5051G）

（1）功能简介

◆ 多网互联，用户可通过GPRS网络实时监控和操控报警主机。

◆ 99个无线可编程防区，并可任意定义防区属性。

◆ 交流供电和内置可充电电池双电源不间断供电。

◆ 提供一组12V直流输出，作为控制其他设备使用（如启动警号，用于联动其他设备等）。

◆ 提供一组警示牌接口，通过跳针可切换两种工作模式：第一种是交流电状态下常亮，直流电状态下仅报警灯闪；第二种是不论交流直流电，仅报警时灯闪，撤布防时短暂提示。

◆ 支持多种布防方式, 多种警示声音可选。

◆ 支持手机APP应用及微信，可通过手机APP接收报警并对主机进行操作。

（2）技术参数

| 工作电压 | 交流AC220V+15% 50Hz, 直流12V-13.8V |
| --- | --- |
| 工作电流 | 静态电流≤75mA 报警电流≤300mA |
| 使用环境 | 工作温度：-10℃～50℃，相对湿度：40-70% |
| 无线接收频率 | 433MHz调频+跳频 |
| GSM工作频段 | 900MHz/1800 MHz/1900 MHz/2100 MHz (仅G型) |
| 备用电池 | 12V 1.3Ah蓄电池 |
| 外形尺寸 | 150x170x60（mm） |

六、系统配置

详见预算清单